PROJEKT

BUDOWLANY  WYKONAWCZY

BUDOWA DROGI  O NAWIERZCHNI TŁUCZNIOWEJ                                         W  DOMINOWIE

GMINA DOMINOWO * POWIAT ŚREDZKI

WOJEWÓDZTWO WIELKOPOLSKIE

CPV 45233226-9

NR  EWIDENCYJNY DZIAŁEKI:

Dominowo  nr  156

Inwestor:

Gmina Dominowo

ul. Centralna 7

63-012 Dominowo

Wykonał:

Hieronim Krzysztofiak

ul. Kilińskiego 36 m 18

63-000 Środa Wielkopolska

upr. bud. nr 191/87/PW

WOIIBud. nr ew. WKP/BD/2539/01

Środa Wielkopolska * maj * 2012r

ZAWARTOŚĆ  OPRACOWANIA

- Strona tytułowa

- Zawartość opracowania

- Oświadczenie projektanta

- Odpis uprawnień

- Zaświadczenie z WOIIB

- Opis techniczny, bioz

- Plan orientacyjny rys.1

- Plan zagospodarowania rys. nr 2

- Przekroje normalne rys. nr 3

OPIS TECHNICZNY

DO PROJEKTU BUDOWLANEGO WYKONAWCZEGO

BUDOWY  DROGI O NAWIERZCHNI TŁUCZNIOWEJ

W DOMINOWIE

Gmina Dominowo * Powiat Średzki * Województwo Wielkopolskie

- Podstawa opracowania

- Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999r w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz. U. nr 43 z dnia14 maja 1999r)

- Katalog Typowych Konstrukcji Nawierzchni Podatnych i Półsztywnych 1997r

- Mapa sytuacyjno wysokościowa - nieaktualizowana

- Pomiary uzupełniające w terenie wykonane siłami własnymi

- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury oraz Spraw Wewnętrznych  i Administracji z dnia 31 lipca 2002 roku „w sprawie znaków i sygnałów drogowych” (Dz.U. nr 89 poz. 414)

- Ustawa z dnia 20 czerwca 1997 roku „Prawo o ruchu drogowym (Dz. U. 98 poz. 602)

- Katalog powtarzalnych elementów drogowych część I i II – Transprojekt Warszawa 1979 r.

Projekt obejmuje budowę (przebudowę) odcinka drogi dojazdowej do gruntów rolnych w miejscowości Dominowo. Odcinek ten stanowi ulica Polna łącząca ulicę Topolową z ulicą Słoneczna. Odcinek biegnie przez tereny rolne z rozproszoną zabudową zagrodową. Kilometraż odcinka 0+000 do 0+242,47.

2.   Stan istniejący.

Istniejąca nawierzchnia drogi jest gruntowa, ulepszona żużlem i kruszywem. Szerokość pasa drogowego 8.00m. W pasie drogowym występują następujące urządzenia techniczne:  kable teletechniczne, kanalizacja sanitarna i w granicy pasa drogowego po stronie północnej sieć wodociągowa.  Obecna jezdnia gruntowa ulepszona piegnie po południowej stronie pasa drogowego i zachodzi (0,50m) na grunty obce. W związku z tym nowa jezdnia nie może przebiegać śladem istniejącym lecz musi być usytuowana w środku pasa drogowego.

3.  Projekt.

Omawiana droga jest drogą gminną. Stanowi dojazd do gruntów rolnych i zabudowy mieszkaniowej.

Kategoria ruchu

Do celów wymiarowania konstrukcji nawierzchni przyjęto ruch KR1, tj. liczba osi obliczeniowych (100 kN) na dobę, na pas obliczeniowy  - do 12.

Warunki gruntowo-wodne

W podłożu występują grunty gliniaste, gliny zwięzłe i gliny piaszczyste. Woda gruntowa zalega na głębokości poniżej 2,00 m od poziomu terenu. Warunki wodne podłoża zakwalifikowano jako  dobre. Z uwagi na rodzaj gruntu i warunki wodne, podłoże zaliczono do „grupy nośności podłoża G2”.

Konstrukcja nawierzchni.

Przyjęto następującą konstrukcję nawierzchni:

- warstwa ścieralna z betonu asfaltowego (KR1-2) grubości 4 cm,

- warstwa wiążąca z betonu asfaltowego (KR1-2) grubości 4 cm,

- podbudowa zasadnicza z kruszywa łamanego stabilizowanego

mechanicznie grubości 20 cm,

- istniejąca nawierzchnia z żużla i kruszywa śred. grubości 10 do 15cm (ulepszone podłoże) W miejscu gdzie istniejąca nawierzchnia nie występuje projektuje się warstwę odcinającą z piasku grubości 25cm.

Z uwagi na ograniczone środki finansowe zdecydowano się na wykonanie pierwszego etapu robót tj. wykonania podbudowy z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie grubości 20cm. W drugim etapie zostanie wykonana nawierzchnia bitumiczna (2x4cm)

W związku z tym konstrukcja I etapu przedstawia się następująco:

- podbudowa z kruszywa łamanego stabilizowanego

mechanicznie grubości 20cm, po zagęszczeniu.

- podłoże – istniejąca nawierzchnia ulepszona żużlem i kruszywem grubości 10do 15cm lub warstwa odcinająca z piasku grubości 25cm.

Podstawowe parametry techniczne.

- klasa drogi D – dojazdowa

- prędkość projektowa 30 km/h,

- szerokość w liniach rozgraniczających 8,00m,  stan istniejący

- szerokość jezdni na całej długości odcinka 4,00 m (etap I -4,30m)

- szerokość poboczy – 1,00m (etap I 0,85m)

- spadek poprzeczny jezdni daszkowy na całym odc. - 2%,

(etap I  - 3%)

- spadek poprzeczny poboczy 6%,

- promień łuku poziomego min 20 m,

4.  Trasa drogi w planie.

Trasa składa się z 2 odcinków prostych wyokrąglonych łukami kołowymi o promieniu 200m.

Trasę poprowadzono środkiem pasa drogowego.

Nie zachodzi potrzeba zajmowania gruntów obcych.

- Niweleta.

Niweleta jezdni zgodnie z istniejącym przebiegiem podniesiona o grubość konstrukcji jezdni.

Spadki podłużne wynoszą od 0,003 do 0,01.

- Przekrój normalny.

Szerokość jezdni na całym odcinku wynosi 4,00 m, .Spadek poprzeczny, daszkowy 2%. W pierwszym etapie dla podbudowy z kruszywa łamanego spadek poprzeczny jezdni 3%. Szerokość podbudowy 4,30 –szczegóły pokazano na rysunku przekroje normalne. Szerokość poboczy 1,00m (w etapie I - 0,85m)

Szczegóły pokazano na rysunku przekroje normalne.

- Odwodnienie.

Wody opadowe zostaną odprowadzone poprzez spadki podłużne i  poprzeczne w przyległy teren.

8.  Urządzenia obce.

Wzdłuż drogi występują urządzenia obce.

- kable teletechniczne

- kanalizacja sanitarna

- siec wodociągowa (poza pasem drogowym)

9.  Sposób wykonania robót.

Roboty ziemne wykonać przy użyciu równiarek, koparek. Urobek przewozić samochodami samowyładowczymi. Grunt uzyskany z wykopu wykorzystać do uzupełnienia poboczy. Podłoże profilować równiarkami i zagęszczać walcami statycznymi, wibracyjnymi oraz gumowymi. Podbudowę z kruszywa wykonać przy użyciu równiarki lub ukłasderki i zagęścić walcami stalowymi wibracyjnymi.

Roboty ziemne jak i pozostałe, wykonać zgodnie z normami państwowymi i specyfikacjami technicznymi.

10.   Zapewnienie bezpieczeństwa użytkowania.

Właściwe zabezpieczenie bezpieczeństwa użytkowników ruchu zostanie zapewnione poprzez istniejące oznakowanie pionowe.

11.   Bezpieczeństwo i ochrona zdrowia.

  - Zakres robót do całego zamierzenia budowlanego oraz kolejność realizacji

- organizacja ruchu na czas budowy,

- roboty przygotowawcze,

- obsługa geodezyjna przez czas trwania robót,

- wykonanie robót ziemnych,

- wykonanie podbudowy,

- roboty wykończeniowe, formowanie poboczy,

11.2 Wykaz elementów zagospodarowania działki lub terenu, które mogą stworzyć zagrożenie bezpieczeństwa i zdrowia ludzi. Nie występują.

11.3 Wskazanie dotyczące przewidywanych zagrożeń występujących podczas realizacji budowy, określające skalę i rodzaj zagrożeń oraz miejsce i czas ich występowania

-    wykonywanie robót pod ruchem,

- wykonywanie robót budowlanych ciężkim sprzętem będącym źródłem drgań i hałasu przekraczającego 100 dB w pobliżu budynków mieszkalnych,

Szczegółowy zakres i formę planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia określa Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (Dz. u. nr 120 poz. 1126)

  - Plan BIOZ powinien zawierać

- zagospodarowanie terenu budowy

- drogi komunikacyjne

- ciągi piesze

- miejsca postojowe na terenie budowy

- strefy niebezpieczne

- składowiska materiałów, wyrobów i urządzeń technicznych

- lokalizację pomieszczeń higieniczno-sanitarnych

- ochrona przeciwpożarowa

- nadzór nad bezpieczeństwem i ochroną zdrowia

  - Wskazanie sposobu prowadzenia instruktażu pracowników przed przystąpieniem do realizacji robót szczególnie niebezpiecznych.

- określenie zasady postępowania w przypadku wystąpienia zagrożenia

- konieczność stosowania przez pracowników środków ochrony indywidualnej, zabezpieczających przed skutkami zagrożeń

- zasady bezpośredniego nadzoru nad pracami szczególnie niebezpiecznymi przez wyznaczenie w tym celu osoby

  - Wskazanie środków technicznych i organizacyjnych zapobiegających niebezpieczeństwom wynikającym z wykonywania robót budowlanych w strefach szczególnego zagrożenia zdrowia lub w ich sąsiedztwie, zapewniających bezpieczną i sprawną komunikacje, umożliwiającą szybką ewakuację na wypadek pożaru, awarii i innych zagrożeń.

- roboty należy wykonywać zgodnie z warunkami określonymi w decyzji o pozwoleniu na budowę i wymaganiami Prawa budowlanego,

- roboty należy wykonywać zgodnie z warunkami zawartymi w projekcie budowlanym,

- w czasie prowadzenia robót należy przestrzegać przepisów dotyczących ochrony środowiska, przeciwpożarowych, bhp, ochrony interesów osób trzecich, oraz przepisów związanych z wykonywanymi robotami (wymagania szczegółowe regulują zapisy ST),

- w czasie prowadzenia robót należy przestrzegać ustaleń zawartych w planie BIOZ.

12.   Ochrona środowiska.

12.1 Zabezpieczenie środowiska w czasie budowy

Na etapie realizacji inwestycji ujemny wpływ na środowisko należy eliminować poprzez stosowanie nowoczesnych i przyjaznych dla środowiska metod i technologii budowlanych zgodnie z obowiązującymi aktami prawnymi oraz standardami środowiskowymi. Powstałe podczas prac budowlanych odpady i ścieki powinny być usuwane zgodnie z obowiązującymi normami i przepisami szczegółowymi.

12.2  Zaplecze budowy

Uzyskanie lokalizacji oraz warunków organizacji zaplecza należy do Wykonawcy. Wykonawca ma obowiązek znać i stosować w czasie prowadzenia robót wszelkie przepisy dotyczące ochrony środowiska naturalnego.

W okresie trwania budowy wykonawca powinien:

- utrzymać teren budowy i wykopy w stanie bez wody stojącej

- podejmować wszelkie uzasadnione kroki mające na celu stosowanie się do przepisów i norm dotyczących ochrony środowiska na terenie i wokół terenu budowy oraz unikać uszkodzeń lub uciążliwości dla osób lub własności społecznej i innych, a wynikających ze skażenia, hałasu lub innych przyczyn powstałych w następstwie jego sposobu działania.

Stosując się do tych wymagań powinien mieć szczególny wzgląd na :

- lokalizację składowisk, ukopów i dróg dojazdowych

- środki ostrożności i zabezpieczenia przed:

- zanieczyszczenie zbiorników i cieków wodnych pyłami lub substancjami toksycznymi, zanieczyszczenie powietrza pyłami gazami, możliwością powstania pożaru.

Materiały, które w sposób trwały są szkodliwe dla otoczenia, nie będą dopuszczone do użycia.

Właściwa organizacja robót i ich nadzór powinny zminimalizować powstałe na placu budowy negatywne oddziaływania na warunki życia i zdrowia ludzi.

13.   Uwagi końcowe

Cały zakres należy wykonać zgodnie z projektem budowlanym, Szczegółowymi Specyfikacjami Technicznymi dla poszczególnych rodzajów robót - załączonymi w materiałach przetargowych, obowiązującymi normami, sztuką inżynierską oraz zgodnie z obowiązującymi przepisami bezpieczeństwa i higieny pracy.

Roboty ziemne w bezpośrednim sąsiedztwie urządzeń podziemnych wykonywać ręcznie z szczególną ostrożnością. Przed przystąpieniem do robót zawiadomić właścicieli sieci.

DO PROJEKTU BUDOWLANEGO WYKONAWCZEGO

BUDOWY (PRZEBUDOWY)  DROGI DOJAZDOWEJ

DO GRUNTÓW ROLNYCH

OBRĘB WOLICA PUSTA

Gmina Nowe Miasto n/Wartą * Powiat Średzki * Województwo Wielkopolskie

W A R I A N T

W przypadku braku środków na realizację zadania zgodnie z projektem, proponuje się wariantowe wykonanie zadania.

Zmiana polegać będzie na wykonaniu podbudowy grubości 15cm po zawałowaniu. Brakujące 5cm grubości podbudowy będzie wykonane przed ułożeniem docelowej nawierzchni bitumicznej. Pozostałe elementy bez zmian.