#### SZCZEGÓŁOWA  SPECYFIKACJA  TECHNICZNA

D - 03.02.01

ELEMENTY   ODWODNIENIA

1. WSTĘP

## 1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegółowej  specyfikacji technicznej (SST) są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót

związanych z budową  odwodnienia   przy   przebudowie  drogi gminnej w m. BISKUPICE.

## 1.2. Zakres stosowania SST

Specyfikacja techniczna (SST)  jest  stosowana  jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu

i  realizacji robót  wymienionych  w  pkt. 1.1.

## 1.3. Zakres robót objętych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą prowadzenia robót związanych z wykonaniem:

- wpustów ulicznych wraz ze studniami Ø500 mm,

- rur kanalizacyjnych PVC   350mm i  250 mm,

wraz

w lokalizacjach i ilościach szczegółowo przedstawionych w Przedmiarze Robót.

## 1.4. Określenia podstawowe

1.4.1. Kanalizacja deszczowa - sieć kanalizacyjna zewnętrzna, przeznaczona do odprowadzenia wód

opadowych z drogi i przyległego terenu do odbiornika.

1.4.2. Kanał deszczowy - kanał przeznaczony do odprowadzania ścieków opadowych

1.4.3. Przykanalik - kanał przeznaczony do połączenia wpustu deszczowego z siecią kanalizacji deszczowej

1.4.4. Studzienka kanalizacyjna - studzienka rewizyjna - na kanale nieprzełazowym przeznaczona do

kontroli i prawidłowej eksploatacji kanałów.

1.4.5. Studzienka ściekowa, wpustowa - urządzenie do odbioru ścieków opadowych, spływających do kanału z utwardzonych powierzchni terenu.

1.4.5. Pozostałe określenia podstawowe są zgodne z obowiązującymi, odpowiednimi polskimi normami i z definicjami podanymi w SST D-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 1.4.

## 1.5. Szczegółowe  wymagania dotyczące robót

Szczegółowe wymagania dotyczące robót podano w SST D-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 1.5.

Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość wykonania Robót i ich zgodność z Dokumentacją Projektową i

poleceniami Kierownika Projektu.

# 2. MATERIAŁY

## 2.1. Szczegółowe  wymagania dotyczące materiałów

Szczegółowe  wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania  i składowania podano w SST D-00.00.00 „Wymagania

ogólne” pkt 2.

Materiały do budowy poszczególnych elementów nabywane są przez Wykonawcę u Wytwórcy. Każdy

materiał musi posiadać atest Wytwórcy, stwierdzający zgodność jego wykonania z odpowiednimi normami.

Wszystkie materiały powinny posiadać wymagane odrębnymi przepisami Aprobaty Techniczne, atesty

bądź certyfikaty zgodności. Wykonawca przedłoży je do akceptacji Kierownikowi Projektu przed

sprowadzeniem materiałów na plac budowy.

Materiały nie posiadające niezbędnych zaświadczeń i badań lub nie odpowiadające wymogom

określonym w Aprobatach Technicznych, nie mogą być wbudowane i powinny zostać usunięte z placu budowy

na koszt i staraniem Wykonawcy.

2.2. Stosowane materiały

2.2.1. Materiały stosowane do wykonania studzienek wpustowych

wpusty uliczne żeliwne zgodne z PN-EN 124:2000 – uliczne i krawężnikowo-uliczne,

pierścień odciążający,

krąg betonowy Ø500 wg PN-EN 1917:2004 z betonu o wytrzymałości nie mniejszej niż 40 MPa,

betonowy krąg z wylotem bocznym o średnicy dostosowanej do przyłączy,

krąg betonowy denny Ø500 (osadnik prefabrykowany),

materiały do wykonania uszczelnienia wylotu ze studzienki ściekowej,

mieszanka cementowo-piaskowa 1:4 na podsypkę gr.10cm pod pierścień odciążający,

piasek wg PN-B-11113:1996 lub mieszanka naturalna wg PN-B-11111:1996 o wskaźniku różnoziarnistości

U ≥ 3, do wykonania podsypki pod krąg denny,

chudy beton Rm = 6 ÷ 9 MPa wg PN-S-96013:1997 do wykonania warstwy wyrównawczej grubości 10cm,

pod krąg denny,

materiały powłokowe do izolacji przeciwwilgociowej, np. typu Abizol.

2.2.2. Materiały stosowane przy wykonywaniu  rowu krytego

rury  PVC   Ø 350mm , 250mm odpowiadające wymaganiom norm PN-EN 1329-1:2001 i PN-C-89207:1997, klasy T                o sztywności obwodowej 8kN/m2 łączone kielichowo na uszczelkę gumową,

elementy  PVC do wykonania złączy,

mieszanka naturalna wg PN-B-11111:1996 lub piasek wg PN-B-11113:1996 do wykonania podsypki pod

rury PVC. Wymagany wskaźnik różnoziarnistości U ≥ 3.

2.2.3. Obsypka i zasypka

Do wykonania obsypki i zasypki należy użyć piasek wg PN-B-11113:1996 lub mieszankę naturalną wg

PN-B-11111:1996. Wymagany wskaźnik różnoziarnistości U ≥ 3.

2.2.4. Deskowanie

Deskowanie systemowe lub deski iglaste III klasy do wykonania deskowania monolitycznego elementu

studni i ewentualnego szalunku wykopów.

2.3. Odbiór materiałów na budowie

Materiały takie jak elementy studni betonowych należy dostarczyć na budowę ze świadectwami jakości,

kartami gwarancyjnymi, protokołami odbioru technicznego, atestami.

Dostarczone na miejsce budowy materiały należy sprawdzić pod względem kompletności i zgodności z

danymi Wytwórcy. Należy przeprowadzić oględziny stanu technicznego materiałów.

W przypadku stwierdzenia wad lub nasuwających się wątpliwości mogących mieć wpływ na jakość

wykonywanych robót, materiały należy przed wbudowaniem poddać badaniom sprawdzającym określonym przez

Kierownika Projektu.

2.4. Składowanie materiałów na budowie

Rury  z PVC  należy składować na gruncie, którego powierzchnia jest

płaska i wolna od kamieni lub innych materiałów mogących spowodować uszkodzenie. Jeżeli podczas transportu

rury uległy zniszczeniu, nie należy ich stosować.

Tam, gdzie powierzchnia składowania jest nierówna, należy stosować drewniane kantówki, zapewniające

wystarczającą powierzchnię nośną.

Armaturę ciężką i elementy przykryć studni powinno się przechowywać pod wiatą.

2.5. Wszystkie materiały powinny posiadać wymagane odrębnymi przepisami Aprobaty Techniczne, atesty i

badania. Wykonawca przedłoży je do akceptacji Kierownikowi Projektu przed sprowadzeniem materiałów na

plac budowy.

2.6. Materiały nie posiadające niezbędnych zaświadczeń i badań lub nie odpowiadające wymogom

określonym w aprobatach technicznych nie mogą być wbudowane i powinny być usunięte z placu budowy na

koszt Wykonawcy.

# 3. SPRZĘT

## 3.1. Szczegółowe  wymagania dotyczące sprzętu

Szczegółowe wymagania dotyczące sprzętu podano w SST D-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 3.

## 3.2. Sprzęt do wykonania kanalizacji deszczowej

Wykonawca przystępujący do wykonania kanalizacji deszczowej powinien wykazać się możliwością korzystania z następującego sprzętu:

- żurawi budowlanych samochodowych,

- koparek przedsiębiernych,

- spycharek kołowych lub gąsiennicowych,

- sprzętu do zagęszczania gruntu,

- wciągarek mechanicznych,

- beczkowozów.

# 4. TRANSPORT

## 4.1. Szczegółowe  wymagania dotyczące transportu

Szczegółowe wymagania dotyczące transportu podano w SST D-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 4.

4.2. Transport elementów kanalizacji

4.2.1. Materiały powinny być przewożone w sposób zgodny z instrukcją producenta. Można użyć dowolnego

środka transportu spełniającego wymagania określone przez producenta. Szczegółowe środki transportowe

powinny być wykazane przez Wykonawcę w PZJ i zatwierdzone przez Kierownika Robót.

4.2.2. Materiał należy zabezpieczyć przed możliwością przesuwania się oraz układać w warstwach według

wytycznych producenta oraz w zależności od środka transportu i wytrzymałości palety.

Rozmieszczenie materiału powinno umożliwiać użycie sprzętu mechanicznego do rozładunku.

5. WYKONANIE ROBÓT

5.1. Szczegółowe  zasady wykonania robót

Ogólne zasady wykonania robót podano w SST DM.00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 5.

Wykonawca przedstawi Kierownikowi Projektu do akceptacji projekt organizacji i harmonogram Robót

uwzględniający wszystkie warunki w jakich będzie wykonywany montaż studni rewizyjnych, kanalizacji,

przykanalików oraz umocnienia brukiem

5.2. Zakres robót przy wykonywaniu wpustów wraz ze studniami

wykonanie w gotowym wykopie podsypki z piasku lub mieszanki naturalnej, grubości 10cm,

ułożenie osadnika prefabrykowanego (krąg betonowy denny) Ø50cm, h=100cm lub kręgu betonowego z

wykonaniem płyty dennej z betonu C30/37, grubości 10cm. W tym przypadku pod płytę denną wylewaną na

mokro należy ułożyć podwójną warstwę papy na lepiku,

ułożenie kręgu betonowego z wylotem bocznym oraz pozostałych kręgów,

wykonanie izolacji pionowej,

wykonanie obsypki i zasypki studni materiałem wg p.2.2.6 z zagęszczeniem do parametrów wg p.6.2,

wykonanie podsypki cementowo-piaskowej 1:4 pod pierścień odciążający,

ułożenie pierścienia odciążającego,

zamocowanie kraty wpustowej.

5.3. Zakres Robót przy wykonywaniu rowu krytego

ułożenie w gotowym wykopie i zagęszczenie, podsypki piaskowej grubości 10  cm,

ułożenie rur z uszczelnieniem połączeń uszczelkami gumowymi oraz z zachowaniem

wymaganych spadków,

wylot rur  ze studzienki winien być wykonany jako elastyczny zastosować typowe

tuleje do rur PVC Ø 25 cm , 35cm ,

zasypanie reszty wykopu gruntem nasypowym wg SST D.02.03.01 z zagęszczeniem do parametrów wg

p.6.2,

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT

6.1. Szczegółowe  zasady kontroli jakości robót

Szczegółowe  zasady kontroli jakości robót podano w SST D.00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 6.

Kontrola Jakości obejmuje sprawdzenie zgodności wykonanych Robót z Dokumentacją Techniczną

i wskazaniami podanymi w ST.

6.2. Kontrola, pomiary i badania

6.2.1. Kontrola wykonania obejmuje:

sprawdzenie jakości wbudowanych materiałów zgodnie z pkt. 2 i na podstawie atestów producentów oraz

porównanie ich cech z normami przedmiotowymi i oględziny zewnętrzne.

sprawdzenie zagęszczenia podłoża, podsypek i fundamentów – wymagania zależnie od głębokości badanej

warstwy w stosunku do podłoża konstrukcji nawierzchni:

- w przypadku podsypki, obsypki i zasypki:

Is ≥ 0,97 jeżeli badana warstwa leży na głębokości > 1,2 m od podłoża konstrukcji nawierzchni,

Is ≥ 1,00 jeżeli badana warstwa leży na głębokości do 1,2 m od podłoża konstrukcji nawierzchni.

- w przypadku warstwy wyrównawczej z chudego betonu Is ≥ 1,00,

- w przypadku zasypki wykopów przykanalików i kanalizacji deszczowej, w trzech miejscach na

długości 100 m powinien być zgodny z poniższą tabelą:

W korpusie drogowym                                                                          Poza korpusem drogowym

Badana warstwa Is                                                                                 Badana warstwa Is

górna warstwa zasypki jako bezpośrednie                            górna warstwa zasypki jako bezpośrednie

podłoże pod konstrukcję nawierzchni              ≥ 1,00         podłoże pod konstrukcję nawierzchni           ≥ 0,97

warstwa na głębokości do -1,20m od                                    warstwa na głębokości do -1,20 m od

powierzchni podłoża konstrukcji nawierzchni ≥ 1,00           powierzchni podłoża konstrukcji nawierzchni ≥ 0,95

warstwy na głębokości >1,20m od                                        warstwy na głębokości > 1,2m od powierzchni

powierzchni podłoża konstrukcji nawierzchni ≥ 0,97           podłoża konstrukcji nawierzchni                       ≥ 0,95

sprawdzenie rzędnych założonych ław celowniczych w nawiązaniu do podanych stałych punktów

wysokościowych z dokładnością do 1 cm,

sprawdzenie zabezpieczenia wykopów przed zalaniem wodą,

badanie i pomiary szerokości, grubości i zagęszczenia wykonanej warstwy podłoża z kruszywa mineralnego

lub betonu,

badanie odchylenia osi  kanału,

sprawdzenie zgodności z dokumentacją projektową założenia przewodów i studzienek,

badanie odchylenia spadku kanału,

sprawdzenie prawidłowości ułożenia przewodów,

sprawdzenie rzędnych posadowienia studzienek ściekowych (kratek) i pokryw włazowych,

sprawdzenie zabezpieczenia przed korozją.

sprawdzenie wytrzymałości i innych wymaganych parametrów betonów,

sprawdzenie prawidłowości wykonania osadników poziomych przed studniami wpadowymi,

sprawdzenie kompletności robót,

przedstawienie Kierownikowi Projektu wyników badań prefabrykatów, potwierdzające wymagania

określone w punkcie 2 niniejszej SST.

6.2.2. Dopuszczalne tolerancje i wymagania

odchylenie odległości krawędzi wykopu w dnie od ustalonej w planie osi wykopu nie powinno wynosić

więcej niż 5 cm,

odchylenie wymiarów w planie nie powinno być większe niż 0,1 m,

odchylenie grubości warstwy podłoża nie powinno przekraczać  3 cm,

odchylenie szerokości warstwy podłoża nie powinno przekraczać  5 cm,

odchylenie  kanału w planie, odchylenie odległości osi ułożonego  kanału od osi

przewodu ustalonej na ławach celowniczych nie powinna przekraczać  5 mm,

odchylenie spadku ułożonego kanału od przewidzianego w projekcie nie powinno

przekraczać -5% projektowanego spadku (przy zmniejszonym spadku) i +10% projektowanego spadku

(przy zwiększonym spadku),

wskaźnik zagęszczenia zasypki wykopów określony w trzech miejscach na długości 100 m przewodu

powinien być zgodny z pkt 5.5.9,

rzędne kratek ściekowych i pokryw studzienek powinny być wykonane z dokładnością do  5 mm.

7. OBMIAR ROBÓT

7.1. Szczegółowe  zasady obmiaru robót

Szczegółowe  zasady obmiaru robót podano w SST D.00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 7.

7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostką obmiaru dla poszczególnych elementów kanalizacji jest dla:

- wpustów ulicznych wraz ze studniami Ø500 mm – sztuka  (szt.),

- rur kanalizacyjnych PVC Ø 350mm - metr (m),

- rur kanalizacyjnych PVC Ø250mm - metr (m),

8. ODBIÓR ROBÓT

8.1. Szczegółowe  zasady odbioru robót

Ogólne zasady odbioru robót podano w SST D.00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 8.

Roboty uznaje się za wykonane zgodnie z Dokumentacją Projektową i wymaganiami Kierownika

Projektu, jeżeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt 6 dały wyniki pozytywne.

Roboty wykonane niezgodnie z Dokumentacją Projektową i SST podlegają rozbiórce i ponownemu

wykonaniu na koszt i staraniem Wykonawcy. Stosowanie obniżek ceny za niewłaściwą jakość Robót jest

niedopuszczalne.

8.2. Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu

Roboty ulegające zakryciu:

- przygotowanie podłoża,

- wykonanie podsypki, obsypki i zasypki,

- wykonanie warstw wyrównawczych,

- ułożenie prefabrykatów rurowych,

- izolacja przeciwwilgociowa.

Odbiór wykonanych Robót powinien być przeprowadzony w czasie umożliwiającym wykonanie

ewentualnych napraw wadliwie wykonanych Robót bez hamowania ich postępu. Montaż studzienek wpustowych

podlega odbiorowi Robót ulegających zakryciu oraz końcowemu według zasad podanych w D.00.00.00.

„Wymagania Ogólne” pkt.8.

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI

9.1. Szczegółowe  ustalenia dotyczące podstawy płatności

Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w SST D.00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 9.

9.2. Cena jednostki obmiarowej

Cena jednostkowa stanowi cenę uśrednioną dla przyjętego sposobu wykonania i obejmuje wykonanie

wszystkich czynności wymienionych w pkt 5 SST dotyczących wykonania elementów kanalizacji.

9.2.1. Płaci się za jednostkę obmiarowa wg p.7.2 wykonania studni rewizyjnych kanalizacyjnych Ø1200mm

Cena jednostkowa obejmuje:

wytyczenie geodezyjne,

zakup i dostarczenie materiałów,

zabezpieczenie skarp wykopu zgodnie z warunkami SST D.02.01.01,

odwodnienie wykopu na czas niezbędny do jego wykonania i utrzymania zgodnie z warunkami SST

D.02.01.01,

doprowadzenie do właściwej wilgotności w wypadku nadmiernego nawilgocenia,

usunięcie wszelkich uszkodzeń obiektów powstałych na skutek wykopów, w tym wykonanych skarp

wykopu,

przygotowanie podłoża, wykonanie wymaganych podsypek i warstw wyrównawczych z zagęszczeniem,

montaż kompletnych studni rewizyjnych kanalizacyjnych oraz wpadowych wraz z wykonaniem

wymaganych przyłączy,

wykonanie izolacji przeciwwilgociowej,

wykonanie obsypki i zasypki elementów kanalizacji,

wykonanie wymaganych osadników przed studniami wpadowymi z montażem krat na wlotach,

ułożenie ewentualnych pierścieni odciążających, płyt pokrywowych, podmurówki z cegieł kanalizacyjnych i

włazów,

uporządkowanie terenu,

bieżące utrzymanie prowadzonych Robót oraz czystości dróg dojazdowych,

wykonanie wszystkich niezbędnych badań, pomiarów, prób i sprawdzeń,

oznakowanie i zabezpieczenie Robót oraz jego utrzymanie,

wykonanie innych czynności niezbędnych do realizacji Robót objętych niniejszą SST, zgodnie z

Dokumentacją Projektową.

9.2.2. Płaci się za jednostkę obmiarowa wg p.7.2 wykonania studni wpustowej Ø500mm w rozbiciu na rodzaj

wpustu. Cena jednostkowa obejmuje:

wytyczenie geodezyjne,

zakup i dostarczenie materiałów,

zabezpieczenie skarp wykopu zgodnie z warunkami SST D.02.01.01,

odwodnienie wykopu na czas niezbędny do jego wykonania i utrzymania zgodnie z warunkami SST

D.02.01.01,

doprowadzenie do właściwej wilgotności w wypadku nadmiernego nawilgocenia,

usunięcie wszelkich uszkodzeń obiektów powstałych na skutek wykopów, w tym wykonanych skarp

wykopu,

przygotowanie podłoża, wykonanie wymaganych podsypek i warstw wyrównawczych z zagęszczeniem,

montaż kompletnych studni wpustowych Ø500mm wraz z wykonaniem wymaganych przyłączy,

wykonanie izolacji przeciwwilgociowej,

wykonanie obsypki i zasypki elementów kanalizacji,

ułożenie ewentualnych pierścieni odciążających,

zamocowanie wpustów żeliwnych,

uporządkowanie terenu,

bieżące utrzymanie prowadzonych Robót i czystości dróg dojazdowych,

wykonanie wszystkich niezbędnych badań, pomiarów, prób i sprawdzeń,

oznakowanie i zabezpieczenie Robót oraz jego utrzymanie,

wykonanie innych czynności niezbędnych do realizacji Robót objętych niniejszą SST, zgodnie z

Dokumentacją Projektową.

9.2.3. Płaci się za jednostkę obmiarową wg p.7.2 wykonania  kanału Ø350mm i

Ø250mm. Cena jednostkowa obejmuje:

- wytyczenie geodezyjne,

zakup i dostarczenie materiałów,

zabezpieczenie skarp wykopu zgodnie z warunkami SST D.02.01.01,

odwodnienie wykopu na czas niezbędny do jego wykonania i utrzymania,

doprowadzenie do właściwej wilgotności w wypadku nadmiernego nawilgocenia,

usunięcie wszelkich uszkodzeń obiektów powstałych na skutek wykopów, w tym wykonanych skarp

wykopu,

przygotowanie podłoża, wykonanie wymaganych podsypek z zagęszczeniem,

ułożenie kanału Ø350 mm i Ø250 mm,

wykonanie przewiertu pod rury  w przypadkach wymaganych DP,

wykonanie wszystkich przyłączeń do studni z ich uszczelnieniem i zabezpieczeniem,

wykonanie obsypek i zasypki przewodów kanalizacyjnych wraz z zagęszczeniem od odpowiednich

wymagań,

uporządkowanie terenu,

roboty odtworzeniowe trawników, zieleńców, itp. związane z przebudową (przywrócenie do stanu

pierwotnego),

ewentualne koszty wejścia w teren i odszkodowań z tym związanych,

bieżące utrzymanie prowadzonych Robót oraz czystości dróg dojazdowych,

wykonanie wszystkich niezbędnych badań, pomiarów, prób i sprawdzeń,

oznakowanie i zabezpieczenie Robót oraz jego utrzymanie,

wykonanie innych czynności niezbędnych do realizacji Robót objętych niniejszą SST, zgodnie z

Dokumentacją Projektową.

10. PRZEPISY ZWIĄZANE

10.1. Normy

PN-EN 1917:2004 Studzienki włazowe i niewłazowe z betonu niezbrojonego, z betonu zbrojonego

włóknem stalowym i żelbetowe.

PN-EN 206-1:2003 Beton Część 1: Wymagania, właściwości, produkcja i zgodność.

PN-EN 13101:2005 Stopnie do studzienek włazowych. Wymagania, znakowanie, badania i ocena zgodności.

PN-EN 1329-1:2001 Systemy przewodowe z tworzyw sztucznych do odprowadzania nieczystości i ścieków

(o niskiej i wysokiej temperaturze) wewnątrz konstrukcji budowli. Niezmiękczony

poli(chlorek winylu) PCV-U. Część 1: Wymagania dotyczące rur, kształtek i systemu.

PN-87/B-01170 Sieć kanalizacyjna zewnętrzna, obiekty i elementy wyposażenia. Terminologia.

BN-83/8836-02 Roboty ziemne. Wymagania i badania przy odbiorze.

PN-B-11111:1996 Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni drogowych. Żwir i mieszanka.

PN-B-11113:1996 Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni drogowych. Piasek

BN-77/8931-12 Oznaczanie wskaźnika zagęszczenia gruntu.

PN-92/B-10735 Kanalizacja. Przewody kanalizacyjne. Wymagania i badania przy odbiorze.

PN-87/H-74051/02 Włazy kanałowe (typu ciężkiego).

PN-80/B-01800 Antykorozyjne zabezpieczenie w budownictwie. Konstrukcje betonowe i żelbetowe.

Klasyfikacja i określenie środowisk.

PN-90/B-14501 Zaprawy budowlane zwykłe.

PN-58/C-96177 Lepik asfaltowy bez wypełniaczy stosowany na gorąco.