### PROJEKT  BUDOWLANO-WYKONAWCZY

# PRZEBUDOWA   DROGI  GMINNEJ

# W M.   RUSIBÓRZ

BRANŻA :   DROGOWA

## Zamawiający :  URZĄD  GMINY W DOMINOWIE

UL.  CENTRALNA 7

| Jednostka projektowa | USŁUGI BUDOWLANE MARIOLA HELWIG OS. JAGIELLOŃSKIE 37/7 63-000 Środa Wlkp. |
| --- | --- |
| Zespół projektowy | Nr uprawnień | Podpis |
| Hieronim Krzysztofiak | 191/87/Pw |  |
| Mariola Helwig |  |  |
| Czerwiec 2013 r. |

SPIS  TREŚCI

- Część opisowa

- Oświadczenie

- Kserokopie uprawnień

- Opis  techniczny

- Informacja dotycząca bezpieczeństwa i ochrony zdrowia

- Przedmiar robót

II.  Część rysunkowa

1.    Plan orientacyjny				       -  skala 1: 5000

2     Plan sytuacyjny					       -  skala 1: 1000

3.    Przekroje  normalne                                          -  skala 1: 50

Hieronim  Krzysztofiak

ul. Jana Kilińskiego 36/18

## 63-000  Środa Wlkp.

OŚWIADCZENIE

# Zgodnie  z art. 20 ust. 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994r.  prawo budowlane    ( tekst jednolity  Dz. U.nr 156  z 2006r. poz.1118 ze zmianami ) , oświadczam, że projekt budowlano-wykonawczy

# „ PRZEBUDOWA DROGI GMINNEJ W M. RUSIBÓRZ”.

# został wykonany zgodnie z ,obowiązującymi  przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej.

I. CZĘŚĆ  OPISOWA

CZERWIEC  2013R. r.

OPIS  TECHNICZNY

I. Przedmiot opracowania

Przedmiotem  opracowania  jest projekt  budowlano-wykonawczy  przebudowy drogi gminnej

w m. Rusibórz.

II. Podstawa opracowania

- Mapa  sytuacyjno-wysokościowa w skali 1:1000;

- Pomiary  sytuacyjno-wysokościowe w terenie;

- Wytyczne  Zamawiającego;

- Uzgodnienia z Zarządcami dróg;

- Ustawa  z  dnia  21-03-1985 r. o drogach  publicznych (Dz.U.Nr.14 poz.60);

- Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 24-01-1986 r. w sprawie wykonywania niektórych przepisów o drogach publicznych ( Dz. U. Nr 6 poz.33 );

- Rozporządzenie Ministrów Infrastruktury oraz Spraw Wewnętrznych i Administracji

z dnia 31 lipca 2002 r. w  sprawie  znaków i  sygnałów drogowych  (Dz.U.Nr.170 poz.

1393 );

- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23-09-2003 r. w sprawie szczegółowych warunków zarządzania ruchem na drogach oraz wykonywania nadzoru nad tym zarządzaniem     (Dz.U.Nr.177 poz.1729);

- Instrukcja oznakowania robót prowadzonych w pasie drogowym (M.P.Nr.24 poz.184);

- Załączniki 1, 2, 3, 4 do Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r.                             w sprawie szczegółowych warunków technicznych dla znaków i sygnałów drogowych oraz urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego i warunków ich umieszczania na drogach (Dz.U.Nr.170, poz.1393)

- Obowiązujące wytyczne i normatywy techniczne.

III.  Stan istniejący.

Droga  gminna  (dojazdowa do gruntów rolnych) w m. Rusibórz   posiada  w na odcinku   przebudowy,    nawierzchnię  z  żużla wielkopiecowego , a na pozostałym odcinku nawierzchnię  gruntową.  Nawierzchnia jest mało zdeformowana i posiada dobry profil  poprzeczny i podłużny. Jednakże  w czasie opadów deszczu znacznie deformuje się , przez co jej bieżące utrzymywanie jest nieekonomiczne. Na przeważającym odcinku drogi unoszące się części pylaste  w czasie ruchu pojazdów powodują  duża zanieczyszczenie powietrza , przez co droga jest „niehigieniczna” dla otoczenia.

Przeznaczenie tej drogi  to przede wszystkim :

- transport płodów rolnych ,

- komunikacja między polami  wsi,

-  pozostała komunikacja.

Na przebudowywanym  odcinku  drogi  nie występuje oznakowanie  pionowe.

IV.  Stan projektowany.

Przedmiotem niniejszego opracowania jest  przebudowa  drogi  gminnej  (dojazdowej do gruntów rolnych) w m. Rusibórz  na  długości    0,2045 km.

1. DANE OGÓLNE.

1.1 Parametry projektowe :

- droga  ogólnodostępna  - dojazdowa  – „D”

- szerokość  jezdni  -    przekrój  drogowy   podstawowy  na prostej    -  4,10 m

- szerokość poboczy   -   0,75 m

- pochylenia  poprzeczne  jezdni   -   2%  dwustronne

-    pochylenia pobocza   -  6 %

1.2  Określenie granic terenu przebudowy drogi:

Projektowana  przebudowa drogi  nie powoduje zajęcia dodatkowego trenu i mieści się   w obecnym pasie drogowym drogi  gminnej  zajmując tylko te grunty, które były zajęte pod powyższą drogę.

1.3  Projektowane zagospodarowanie terenu

W ramach robót drogowych przewiduje się przebudowę drogi gminnej   po istniejącym przebiegu osi drogi. W  ramach  przebudowy  nastąpi utwardzenie nawierzchni drogi na szerokości  4,10. W  celu właściwego  przebiegu  rowów  przydrożnych i zapewnienia prawidłowego  spływu wód opadowych należy  wyciąć rosnące w pasie drogowym  odrosty  i krzewy  oraz  przegłębić   rów    na odcinkach , które zapewnią odbiór wód opadowych do rowu melioracyjnego.  Pochylenia podłużne i poprzeczne drogi  zapewniają  powierzchniowy spływ wód deszczowych do rowów.

1.3  Wpływ przebudowy  na środowisko :

1.3.1  Rodzaj i usytuowanie przedsięwzięcia.

Rodzaj przedsięwzięcia - to przebudowa drogi gminnej (dojazdowej do gruntów rolnych)

w m. Rusibórz.   Istniejąca droga gruntowa wzmocniona  żużlem  zostanie  przebudowana –  poprzez jej  utwardzenie w postaci  wykonania  nowej nawierzchni o konstrukcji ulepszonej destruktem bitumicznym  na podbudowie z kruszywa  betonowego  cementowego.

Nowa  nawierzchnia będzie przebiegać po istniejącym przebiegu drogi gruntowej.

Szerokość nawierzchni – jezdni drogi pozwoli na bezpieczne wymijanie się pojazdów

co  przy obecnej szerokości nie jest możliwe na całym odcinku drogi.

1.3.2. Obciążenie ruchem.

Średni dobowy ruch w miesiącach letnich w 2010r.  w podziale na kategorie pojazdów wyniósł:

-motocykle 2,

-samochody osobowe 32,

-samochody dostawcze  4,

-samochody ciężarowe bez przyczep 3,

-samochody ciężarowe z przyczepami 0,

-autobusy 0,

-ciągniki rolnicze 11,

-rowery 3,

Ogółem  55 poj/dobę.

1.3.4. Warianty przedsięwzięcia

Nie przewiduje się rozwiązań wariantowych.

1.3.5. Przewidywane ilości wykorzystywanych surowców wody i energii.

W czasie eksploatacji nie zachodzi potrzeba wykorzystywania surowców i wody. Energia elektryczna wykorzystana będzie w ilości dotychczasowej do istniejącego oświetlenia. Nie przewiduje się zmiany istniejącego oświetlenia.

1.3.6. Rodzaj i przewidywane zanieczyszczenia wprowadzane do środowiska przy zastosowaniu przedsięwzięć chroniących środowisko.

Przewidywane oddziaływanie na środowisko sprowadza się do oceny wpływu w zakresie zanieczyszczeń powietrza, hałasu, drgań i środowiska gruntowo wodnego. Źródłem emisji zanieczyszczeń są pojazdy poruszające się po drodze. Zasięg rozprzestrzeniania się zanieczyszczeń jest większy podczas zatrzymania postoju i ruszania pojazdów. Przebudowa drogi, poprawi płynność ruchu gdyż pojazdy  będą  poruszać  się  jezdnią  płynnie , a tym samym   spowoduje to zmniejszenie ilości wprowadzanych do powietrza spalin w stosunku do stanu istniejącego. To samo dotyczy poziomu hałasu.  Zwiększenie płynności ruchu zmniejszy poziom hałasu w stosunku do stanu istniejącego. Sposób odprowadzenia wód opadowych pozostaje bez zmian.

1.3.7. Zanieczyszczenie powietrza.

Z pojazdów poruszających się po drodze emitowane są następujące rodzaje zanieczyszczeń: NO2, CO, SO2, PbO2, CxHy  (alifatyczne, aromatyczne), pył zawieszony, sadza.

Przebudowa  drogi  usprawni ruch pojazdów na drodze, zwiększy jego płynność, skróci tym samym czas emisji wymienionych wyżej zanieczyszczeń do powietrza. Tym samym w sposób oczywisty zmniejszy negatywny wpływ na środowisko w odniesieniu do powietrza atmosferycznego. Obowiązujące przepisy  zwalniają  od obowiązku uzyskania decyzji ustalającej rodzaje i ilości substancji zanieczyszczających dopuszczonych do wprowadzania do powietrza.

1.3.8. Hałas.

Dopuszczalny poziom hałasu w środowisku określa się odrębnie dla godzin od 6oo do 22oo (dzień) i dla godzin od 22oo do 6 oo (noc). Wartość dopuszczalnych poziomów hałasu w środowisku podana                        w obowiązujących przepisach :

-  dla grupy hałasów drogowych dopuszczalny, równoważny poziom dźwięku A wynosi:

-w ciągu dnia (przedział czasu odniesienia równy 16 godzinom) - od 50 do 65 dB,

-w ciągu nocy (przedział czasu odniesienia równy 8 godzinom) - od 45 do 55 dB,

Dla terenów rolnych, terenów usług (bez zabudowy mieszkaniowej) normatywów akustycznych, wg aktualnych przepisów nie wyznacza się. Modernizowana ulica jest elementem istniejącego ciągu  drogi. Poziom dźwięku dla pory dziennej i nocnej przed budynkami istniejącej zabudowy dla opracowania                   o podobnych parametrach  mieści się w normie. Przebudowa  drogi   nie spowoduje dodatkowego

zagrożenia dla środowiska naturalnego w odniesieniu do akustyki. Usprawnienie ruchu pojazdów oraz poprawienie jego płynności spowoduje zmniejszenie czasu trwania hałasu.

1.3.9. Środowisko gruntowo–wodne.

Wzdłuż  krawędzi  drogi  wody deszczowe w  czasie silnych opadów oraz w okresie roztopów  rozlewają  się tworząc zastoiska wodne , wywołując interwencje właścicieli przyległych posesji. Dla rozwiązania tego problemu projektuje się wykonanie nawierzchni jezdni z istniejącym  przebiegiem  niwelety , która w sposób wystarczający  reguluje spływ wód opadowych.  Zastosowane rozwiązanie poprawi warunki wodne w obrębie projektowanej  przebudowy  drogi.

Przeprowadzona  przebudowa drogi  spowoduje poprawę bezpieczeństwa uczestników ruchu  drogowego.  W związku z tym wpływ inwestycji na środowisko przyrodnicze, zdrowie ludzi

i  obiekty sąsiadujące pod względem :

- emisji zanieczyszczeń gazowych i pyłowych ; emisji hałasu oraz wibracji ;

- wpływu ulicy  na  powierzchnię ziemi , w tym na glebę

zmniejszy się w stosunku do stanu istniejącego.

Przebudowa  drogi  nie ma wpływu na wielkość ruchu samochodowego.

2.  DROGA W  PLANIE.

### Szerokość  nawierzchni   na  projektowanym  odcinku  przebudowy  drogi  wynosi

### 4,10 m.

### Spadek  poprzeczny  wynosi  2%   dwustronny .

Pobocza i  pasy  zieleni  przylegające do jezdni mają  szerokość   0,75 m .

Oś drogi  poprowadzono  tak  , aby  wpisała  się  w  istniejący  przebieg  drogi  co na odcinkach

zwartej  zabudowy  było elementem warunkującym  uzyskanie  4,10  m  szerokości jezdni  co

pokazano   na  rys. nr 2.  Zestawienie parametrów odcinków i łuków  poziomych  pokazano na planie

sytuacyjnym.

3. ROBOTY  ZIEMNE.

Roboty ziemne obejmują:

- wykonanie  zasadniczych  robót  ziemnych – wykopy , nasypy – korytowanie  oraz  profilowanie i zagęszczanie,

- plantowanie  poboczy , pasów  zieleni  i  skarp.

4. NAWIERZCHNIA.

Technologia  robót nawierzchniowych

Nawierzchnia jezdni - przyjęto na  podstawie Rozporządzenia Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie, jak dla dróg  o  kategorii  ruchu   KR1 , i   posiada ona następującą konstrukcję:

- warstwa ścieralna:

- z kruszywa łamanego 0/31,5  grubości 10 cm

-   podbudowa  zasadnicza z kruszywa betonowego o średniej  grubości  7 cm –wyrównanie profilu

podbudowy pomocniczej ,

- podbudowa pomocnicza:

-  warstwa  kruszywa betonowego  grubości   13 cm

- Zjazdy  do  posesji  na projektowanym  odcinku  zostaną wykonane  jak

konstrukcja  nawierzchni  jezdni.

Warunek  mrozoodporności dla konstrukcji nawierzchni :

Nośność podłoża  z  grupy  nośności  G1. Warunki gruntowo-wodne  podłoża jako dobre.

W podłożu zalegają piaski drobne i piaski pylaste, poziom wody gruntowej poniżej 2 m.

Głębokość przemarzania  hz = 0,80 m

Grubość zastępcza  = 0,40 hz = 0,40 * 0,80 = 0,32 m

Grubość projektowana = 0,02 + 0,10+ 0,07 + 0,13 = 0,32  m

Hproj. = 0,32  m   =   Hzast. = 0,32 m

Warunek  mrozoodporności  jest spełniony.

Projektowana konstrukcja nawierzchni spełnia warunek mrozoodporności.

5. NIWELETA  DROGI.

Niweleta  drogi jest tak ukształtowana , że jej zachowanie  ograniczy  roboty  ziemne , ale  jednocześnie  zapewnić właściwy  odpływ  wód opadowych  z  uwzględnieniem położenia  zjazdów  do   posesji  co  pokazano  na  rys.  nr 2.

6. ODWODNIENIE.

Woda opadowa z nawierzchni jezdni poprzez zastosowane pochylenia poprzeczne i podłużne i skarpy zostaje odprowadzona  z pasa drogi  poprzez do rów  melioracyjny.

7. CHARAKTERYSTKA  WARUNKÓW  RUCHU .

Przedstawiona  na  planie  sytuacyjnym  przebudowa  drogi  zaspakaja  potrzeby

ruchu  pojazdów  na odcinku w m. Rusibórz.

Roboty  drogowe  należy   prowadzić  takimi  etapami , aby  organizacja  ruchu

zapewniała  utrzymanie  stałej  komunikacji  w  przebiegu  drogi   i  właściwy  przebieg  prac

związanych z przebudową. Tak  wykonane  etapy  prac  zapewnią  prawidłową  organizację  placu

budowy , którą  Wykonawca zgodnie ze  szczegółowymi  specyfikacjami technicznymi i warunkami

umowy  winien  przygotować  bez  większych  trudności.

8. OZNAKOWANIE  PIONOWE.

- Podstawowy zakres robót stałej  organizacji ruchu.

- Znaki  pionowe:

- - roboty przygotowawcze,

- - demontaż istniejącego oznakowania,

- - ustawienie słupków  i konstrukcji wsporczych do znaków oraz przymocowanie

- znaków.

- Podstawowe  wymagania dla oznakowania  pionowego :

- - znaki z grupy znaków średnich,

- - lica z foli odblaskowej typu 1 , a dla znaków A-7 , B-20 i D-6 z foli typu 2.

                - Przedstawiona  na  planie  sytuacyjnym  przebudowa  dróg   zaspakaja  potrzeby  ruchu  pojazdów  na powyższej ulicy. Roboty  drogowe  należy   prowadzić  takimi  etapami , aby  organizacja  ruchu  zapewniała  utrzymanie  stałej  komunikacji  w  przebiegu  drogi    i  właściwy  przebieg  prac  związanych z przebudową. Tak  wykonane  etapy  prac  zapewnią  prawidłową  organizację  placu  budowy, którą  Wykonawca zgodnie ze  szczegółowymi  specyfikacjami technicznymi i warunkami  umowy  winien  przygotować  bez  większych  trudności.

Ustawienie  oznakowania   pionowego  należy  wykonać  po  przebudowie drogi.  Usytuowanie  znaków  pionowych  w  planie  jak  i  ich  sposób  zamontowania  należy  wykonać  zgodnie  z  obowiązującymi   przepisami.  Znaki  pionowe  muszą  być  typu  średniego , odblaskowe.  Lokalizacja  oznakowania pionowego  pokazana została w projekcie stałej organizacji ruchu, który stanowi odrębny załącznik podlegający opiniowaniu   i zatwierdzeniu.

10 . UWAGI  KOŃCOWE

Przebudowę-odbudowę  ulic  po robotach kanalizacyjnych   – branża drogowa  należy  wykonać  zgodnie  ze  szczegółowymi  specyfikacjami  technicznymi , obowiązującymi  przepisami , normami , sztuką  inżynierską oraz  zgodnie  z  przepisami  bhp.   Zastosowanie urządzeń i wyrobów opisanych w projekcie nie jest obligatoryjne – można zastosować inne, ale wyłącznie pod warunkiem , że będą w standardzie opisanych.

Informacja dotycząca bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (BIOZ)

# PRZEBUDOWA   DROGI  GMINNEJ  W M. RUSIBÓRZ

-  branża drogowa

Nazwa i adres obiektu :   	województwo wielkopolskie

Gmina Dominowo

Inwestor:		                              Gmina Dominowo

Opracował:	                            USŁUGI  BUDOWLANE

MARIOLA  HELWIG

OS. JAGIELLOŃSKIE 37/7

## 63-000  Środa Wlkp.

Informacja dotycząca bezpieczeństwa i ochrony zdrowia sporządzona dla zadania:

# PRZEBUDOWA   DROGI  GMINNEJ  W M. 	 RUSIBÓRZ

-  branża drogowa

/ sporządzona na podstawie Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23.06.2003 
w sprawie informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia Dz.U. Nr 120 poz. 1126 /

Zawartość opracowania

  - Zakres robót dla zamierzenia budowlanego.

  - Wskazania elementów zagospodarowania działki lub terenu, które mogą stwarzać zagrożenie bezpieczeństwa i zdrowia ludzi.

  - Wskazanie dotyczące przewidywanych zagrożeń występujących podczas realizacji robót budowlanych określające skalę i rodzaje zagrożeń oraz miejsce 
i czas ich wystąpienia.

  - Wskazanie sposobu prowadzenia instruktażu pracowników przed przystąpieniem do robót szczególnie niebezpiecznych.

  - Wskazanie środków technicznych i organizacyjnych, zapobiegających niebezpieczeństwom wynikającym z wykonywania robót budowlanych 
w strefach szczególnego zagrożenia zdrowia lub w ich sąsiedztwie, w tym zapewniających bezpieczną i sprawną komunikację, umożliwiającą szybką ewakuację na wypadek pożaru, awarii i innych zagrożeń.

1. 	Zakres robót dla zamierzenia budowlanego.

# Przedmiotem inwestycji jest  PRZEBUDOWA   DROGI  GMINNEJ  W M. RUSIBÓRZ   -  branża drogowa

. Głównym założeniem planowanej przebudowy drogi jest poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego ,uporządkowanie zieleni,  wzmocnienie konstrukcji jezdni.

Zakres opracowania obejmuje:

- przebudowę układu drogowego

- remont istniejącego odwodnienia

Krótka charakterystyka robót w poszczególnych branżach.

1) Drogi kołowe:

Zadanie będzie obejmowało:

- budowę dróg o nawierzchni z destruktu  bitumicznego,

- oczyszczenie rowów,

- rozbiórki nawierzchni istniejących dróg

Kolejność przy  realizacji   :

- organizacja ruchu na czas budowy,

- roboty  przygotowawcze,

- obsługa geodezyjna,

- wykonanie robót ziemnych,

- wykonanie podbudów,

- wykonanie nawierzchni jezdni , zjazdów,

- wykonanie organizacji ruchu – oznakowanie pionowe ,

2) Odwodnienie:

Zadanie będzie obejmowało:

- renowację  istniejącego rowu,

2.	Elementy zagospodarowania działki lub terenu, które mogą stwarzać zagrożenie bezpieczeństwa i zdrowia ludzi

Do elementów zagospodarowania mogących stanowić zagrożenia bezpieczeństwa i zdrowia ludzi należy zaliczyć:

- drogi  z czynnym ruchem kołowym i pieszym,

- urządzenia elektroenergetyczne (nad i podziemne)

- podziemna infrastruktura techniczna (kable, sieci przesyłowe, kolektory),

3. Wskazania dotyczące przewidywanych zagrożeń występujących podczas realizacji robót budowlanych określające skalę i rodzaje zagrożeń oraz miejsce 
i czas ich wystąpienia

Przewidywane zagrożenia występujące podczas realizacji robót

- potrącenie, przejechanie przez pojazd samochodowy – przez cały czas wykonywania robót w rejonie dróg – zagrożenie wypadkiem śmiertelnym, ciężkim

- potrącenie, przejechanie przez pojazdy i maszyny budowlane – przez cały czas przebudowy ulic

- porażenie prądem elektrycznym nn. i w pobliżu sieci nadziemnej (porażenie prądem na skutek zerwania sieci przez maszyny budowlane, zbliżenie się do zawieszonej sieci narzędziami lub urządzeniami)– przez cały czas wykonywania robót w rejonie sieci energetycznych – zagrożenie wypadkiem śmiertelnym, ciężkim

- przygniecenie i zasypanie (również w obrębie składowania materiałów sypkich lub elementów nawierzchni drogowej)– podczas robót kablowych, odwodnieniowych                i inżynierskich– zagrożenie bardzo duże

- przygniecenie – podczas robót montażowych i demontażowych i rozbiórek – zagrożenie wypadkiem ciężkim

- skręcenie, zwichnięcie, upadek, upadek z wysokości – podczas wszystkich robót – przez cały czas wykonywania robót – zagrożenie bardzo duże

- poparzenie – zagrożenie pożarem, wybuchem na skutek  tankowania paliwa – miejsce wykonywania, magazynowania butli z gazami technicznymi, droga transportu materiałów o właściwościach wybuchowych - zagrożenia wypadkiem śmiertelnym, ciężkim

- Wskazanie sposobu prowadzenia instruktażu pracowników przed przystąpieniem do robót szczególnie niebezpiecznych

W planie BiOZ opracowanym przez Kierownika budowy należy określić zasady szkoleń BHP, szczególnie zasady prowadzenia szkoleń pracowników zatrudnionych przy robotach szczególnie niebezpiecznych. Szkolenie powinno uwzględniać zapoznanie się ze wszystkimi obowiązującymi przepisami dotyczącymi realizacji robót na terenie drogowym.

Informacja o zagrożeniach

Przed przystąpieniem do realizacji robót kierownik budowy zobowiązany jest poinformować wszystkich pracowników (własnych, pracujących na zlecenie, pracowników firm – podwykonawców, pracowników firm – partnerów konsorcjum) o występujących zagrożeniach 
w zakresie wykonywania robót na terenie prowadzonej budowy i zapoznać z ustaleniami planu BIOZ. Z realizacji tego przedsięwzięcia kierownik budowy zobowiązany jest sporządzić imienną listę wszystkich pracowników uczestniczących w szkoleniu z podpisami tych pracowników..

Wykonawca robót przed przystąpieniem do prac przedłoży do Gminy Miłosław  dokumentację potwierdzającą przeszkolenie pracowników z zakresu bhp podczas wykonywania robót.

Instruktaż BHP w trakcie prowadzenia budowy

Obowiązek przeprowadzenia instruktażu istnieje każdorazowo w sytuacji, gdy:

- występuje praca w sąsiedztwie czynnego ruchu drogowego,

- zajdzie niespodziewana konieczność wykonywania prac określanych jako szczególnie niebezpieczne, a prace te nie zostały przewidziane do wykonania na danym etapie budowy

- następuje zmiana zakresu powierzonych wcześniej obowiązków

- powstania nowych warunków pracy spowodowanych zmianą lokalizacji wykonywanych robót.

Instruktaż powinien być przeprowadzany przez osobę kierującą pracą posiadającą stosowne przeszkolenie w zakresie przepisów BHP. Osoba ta zobowiązana jest udzielić instruktażu wszystkim pracownikom, którzy wykonywać będą prace niebezpieczne na danym etapie budowy (własnym, pracującym na zlecenie, pracownikom obcych firm pracującym na sprzęcie wynajętym od tych firm).    Z przeprowadzonego szkolenia kierownik budowy zobowiązany jest sporządzić imienną listę wszystkich pracowników uczestniczących w szkoleniu z podpisami tych pracowników.

Zakres instruktażu winien obejmować:

- przekazanie zakresu robót, które mają być realizowane przez pracowników

- omówienie warunków pracy, zagrożeń i sposobów ochrony przed zagrożeniami

- przypomnienie podstawowych przepisów i zasad BHP w zakresie prowadzonych

prac

- określenie i wydanie środków ochrony indywidualnej

- określenie środków ochrony zbiorowej

- określenie zasad postępowania pracowników w sytuacji wystąpienia zagrożenia

- Wskazanie środków technicznych i organizacyjnych, zapobiegających niebezpieczeństwom wynikającym z wykonywania robót budowlanych w strefach szczególnego zagrożenia zdrowia lub w ich sąsiedztwie, w tym zapewniających bezpieczną i sprawną komunikację, umożliwiającą szybką ewakuację na wypadek pożaru, awarii i innych zagrożeń.

Do podstawowych środków technicznych zapobiegających niebezpieczeństwom wynikającym z wykonywania robót budowlanych należy stosować następujące ochrony osobiste:

- do prac na odcinkach dróg nie zamkniętych dla ruchu – kamizelki ostrzegawcze koloru pomarańczowego z elementami odblaskowymi

- do prac na wysokości – ochrona indywidualna przed upadkiem z wysokości - kaski ochronne

- narzędzia i urządzenia zapewniające ochronę przed porażeniem prądem elektrycznym oraz spełniających warunki wynikające z przepisów bhp

- przeszkolenie i wyznaczenie osób kierujących ruchem drogowym i odpowiednie ich wyposażenie

- zastosowanie automatycznych sygnalizatorów

- wyposażenie pracowników w radiotelefony lub telefony

- operatorzy maszyn samojezdnych obowiązani są przestrzegać zasad określonych w instrukcjach obsługi i bezpieczeństwa pracy maszyn

- przy pracach spawalniczych wyposażenie stanowiska pracy w gaśnicę 6 kg śniegową oraz koc gaśniczy, osygnalizowanie stanowiska pracy znakami „Zakaz używania otwartego ognia. Palenie tytoniu zabronione”

- żądanie od uprawnionej jednostki wyłączenia napięcia przy pracach w obrębie sieci elektrycznych

- oznakowanie miejsca robót oraz miejsc niebezpiecznych

- na okres wykonywania robót Wykonawca zobowiązany jest zapewnić stałe warunki widoczności w dzień i w nocy tych zapór i znaków ostrzegawczych, dla których jest to nieodzowne ze względów bezpieczeństwa.

- wygrodzić i oznakować miejsca przemieszczania się różnych pracowników i osób postronnych

- umieszczenie tablic ostrzegawczych

Do podstawowych środków organizacyjnych zapobiegających niebezpieczeństwom wynikającym z wykonywania robót budowlanych zaliczyć można w szczególności:

- obowiązek pouczenia pracowników każdorazowo przed rozpoczęciem pracy o warunkach BHP w zakresie robót przewidzianych do wykonania

- okresowe szkolenia pracowników w zakresie BHP

- każdorazowe wyznaczenie zastępcy w sytuacji opuszczenia terenu robót przez kierownika budowy z powiadomieniem o tym fakcie, wszystkich pracowników wykonujących dane prace

- wyposażenie stanowisk pracy w instrukcje stanowiskowe regulujące sposób wykonywania pracy na określonym stanowisku

- sprawdzanie przed rozpoczęciem pracy maszyn i urządzeń pod względem ich sprawności techniczno-eksploatacyjnej oraz bezpiecznego użytkowania

- informowanie pracowników o zakazie zbliżania się w obręb sieci elektrycznej

W przypadku nagłego wystąpienia zagrożenia pracownik zobowiązany jest:

- natychmiast przerwać pracę i oddalić się z miejsca zagrożenia

- o wystąpieniu zagrożenia natychmiast powiadomić przełożonego.

Miejsce zagrożenia do czasu usunięcia zagrożenia oznakować barwami bezpieczeństwa oraz stosownymi znakami ostrzegawczymi.

W przypadku niemożności usunięcia zagrożenia we własnym zakresie, powiadomić specjalistyczne służby ratownicze.

Fakt przystąpienia do robót Wykonawca obwieści publicznie przed ich rozpoczęciem w sposób uzgodniony z Inwestorem lub z Inspektorem Nadzoru oraz przez umieszczenie w miejscach i ilościach określonych przez w/w przedstawicieli, tablic informacyjnych. Tablice informacyjne będą utrzymywane przez Wykonawcę w dobrym stanie przez cały okres realizacji robót.

Szczegółowy zakres i formę bezpieczeństwa i ochrony zdrowia  określa  rozporządzenie Ministra Infrastruktury  z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz  planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia ( Dz.U.  Nr 120, poz. 1126).

Plan BiOZ powinien zawierać :

- zagospodarowanie terenu budowy:

  - ogrodzenie terenu budowy ,

  - drogi komunikacyjne,

  - ciągi piesze,

  - miejsca postojowe na terenie budowy,

  - strefy niebezpieczne,

  - składowiska materiałów, wyrobów i urządzeń technicznych,

  - lokalizacja pomieszczeń higieniczno- sanitarnych,

2.  ochrona przeciwpożarowa,

3.  nadzór nad bezpieczeństwem i ochroną zdrowia.

Wykonawca planu BIOZ powinien ustalić koordynatora do spraw BHP.

Opracował

II. CZĘŚĆ RYSUNKOWA

CZERWIEC 2013R.