Do zamawiającego wpłynęło pismo:

- Czy Inwestor zawarł umowę na naprawę sieci drenarskiej?

- W projekcie jest napisane przejście nad ciekiem. Czy ma ono zostać wykonane nad ciekiem zgodnie z zapisem w projekcie w pkt 4.3

Przy przejściu nad ciekiem wodnym zastosować rurę przeciskową /osłonową PCV 160x4,7 chroniącą gazociąg. Przy wprowadzeniu rury przewodowej do rury przeciskowej, należy rurę przewodową zabezpieczyć przed ewentualnym uszkodzeniem.''

Czy jest to może omyłka drukarska i wykonać przejście należy pod ciekiem wodnym. W takim razie prosimy o podanie głębokości wykonania przejścia pod ciekiem, ponieważ w uzgodnieniach ze Związkiem Spółek Wodnych nie przekazano takiej informacji.

Odpowiedz:

Ad. 1 Inwestor zgodnie z warunkami uzgodnienia nr L.dz. 192/2016 zawrze umowę z Związkami Spółek Wodnych przez rozpoczęciem robót.

Ad.2 Gazociąg należy wykonać nad ciekiem wodnym na głębokości 1,0 m w rurze osłonowej zabezpieczającej przed ewentualnym uszkodzeniem.