| Lp. | Podstawa wyceny | Opis | Jedn. miary | Ilość |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Droga dojazdowa w Gaci nr ewid. 2019 |
| 1 | KNNR 6 | Profilowanie i zagęszczanie podłoża wykonywane mechanicznie w gruncie kat. II-IV pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni 90,0 x 3,5 m + 250,0 x 2,70m + 10,0 x 2,70 + 15.0 = 1017,0 | m2 | 1032,0 |
| 2 | KNR 2-31 0114-07 | Podbudowa z kruszywa łamanego 32-62 mm warstwa górna o grub. po zagęszczeniu 8 cm | m2 | 1032,0 |
| 3. | KNR 2-31 0114-07 | Podbudowa z kruszywa łamanego warstwa górna – za każdy 1 cm pomniejszenia grubości po zagęszczeniu Krotność -3 | m2 | - 330,0 |
| 4. | KNR 2-31 0114-08 | Podbudowa z kruszywa łamanego 32-62mm – warstwa górna – za każdy dalszy 1 cm grubości po zagęszczeniu Krotność = 10 150,0m x 2,7 m | m2 | 405,0 |
| 5. | KNR 2-31 0312-01 | Nawierzchnia z mieszanek mineralno – bitumicznych żwirowo – piaskowych – warstwa wiążąca asfaltowa – grubość po zagęszcz. 4 cm 90,0 x 3,5 m + 250,0 x 2,50m + 10,0 x 2,50 + 15,0= 980,0 | m2 | 980,0 |
| 6 | KNR 2-31 0312-02 | Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych żwirowo-piaskowych – warstwa wiążąca asfaltowa – każdy dalszy 1 cm grubość po zagęszcz. 90,0 x 3,5 m + 250,0 x 2,50m + 10,0 x 2,50+ 15,0 = 965,0 | m2 | 980,0 |
| Droga dojazdowa w Gaci nr ewid. 2019 |
| 1. | KNNR 6 0103-03 | Profilowanie i zagęszczanie podłoża wykonywane mechanicznie w gruncie kat. II-IV pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni 190,0 m x 2,50 m | m2 | 475,00 |
| 2. | KNR 2-31 0114-07 | Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa górna o grub. po zagęszcz. 8 cm | m2 | 475,00 |
| 3. | KNR 2-31 0114-07 | Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa górna za każdy dalszy 1 cm grubości po zagęszczeniu Krotność = 2 cm | m2 | 475,00 |
| 4. | KNNR 6 1002-01 | Powierzchniowe utrwalanie nawierzchni drogowych emulsją asfaltową i grysem kamiennym o wym. 2-5 mm w ilości 8 dm3/m2 | m2 | 475,00 |

Przedmiar robót

„Modernizacja dróg dojazdowych do gruntów rolnych w Gaci nr ewid. 2019 w Dębowie nr ewid. 1970”