Gać, dnia 13.02.2020 r.

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn.: „Budowa kortu tenisowego z zadaszeniem halą łukową przy Szkole Podstawowej w Gaci” znak sprawy RGO.271.1.2020.JS

Wyjaśnienie treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia

Podstawa prawna:

Art. 38 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych 
(Dz. U. z 2019 r. poz. 1843 j.t. z późn. zm.).

Zamawiający udziela odpowiedzi na pytania z dnia 12.02.2020 r.

Pytanie nr 1

Czy zamawiający dopuści poszycie hali wykonane z materiału PE/PVC w klasie reakcji na ogień (euro klasa) B-S2, d0?

Odpowiedź:

Zamawiający informuje, że dopuszcza zastosowanie poszycia hali wykonanego z materiału PE/PVC w klasie reakcji na ogień (euro klasa) B-S2, d0.

Pytanie nr 2

Czy zamawiający dopuści poszycie zewnętrzne wykonane z materiału PE/PVC o przepuszczalności światła 19% i gramaturze 590G/m2 (membrana PE/PVC zewnętrzna dedykowana do hal sportowych), oraz poszycie wewnętrzne wykonane z materiału PE/PVC o przepuszczalności światła min. 48% i gramaturze 490G/m2, na które wykonawca da gwarancję min. 5 lat? Wyjaśnienie: Zamawiający żąda aby poszycie hali namiotowej wykonane było z materiału PVC (poprawnie PE/PVC – tkanina poliestrowa powleczona polichlorkiem winylu) typu „translucent” (czyli przepuszczającego światło widzialne), materiał mleczno-biały, przepuszczalność światła na poziomie 40%. Ponieważ z wiedzy pytającego/oferenta wynika, że na ogólnie dostępnym rynku nie występuje materiał PVC (poprawnie PE/PVC – tkanina poliestrowa powleczona polichlorkiem winylu) polecany przez producentów na poszycie zewnętrzne hal namiotowych ustawianych na długie terminy, który miałby przepuszczalność światła na poziomie 40% (najlepsze tego typu materiały mają tą przepuszczalność na poziomie maksymalnie 17-19% przy gramaturze maks. do ok. 580-600g/m2). Cieńsze materiały PE/PVC mogą mieć przepuszczalność na poziomie 40% ale nie nadają się na długoterminowe ustawienia ze względu na niska ochronę włókien PE przed UV i ich przyśpieszoną degradację (osłabienie).

Odpowiedź:

Zamawiający informuje, że dopuszcza zastosowanie poszycia zewnętrznego wykonanego 
z materiału PE/PVC o przepuszczalności światła 19% i gramaturze 590G/m2 (membrana PE/PVC zewnętrzna dedykowana do hal sportowych), oraz poszycia wewnętrznego wykonanego z materiału PE/PVC o przepuszczalności światła min. 48% i gramaturze 490G/m2, na które wykonawca da gwarancję min. 5 lat.

Pytanie nr 3

Czy zamawiający dopuści wykonanie poszycia hali namiotowej w wersji dwuwarstwowej 
z odpowiednio dobraną wielkością przestrzeni powietrznej pomiędzy poprawnie napiętymi warstwami membrany PE/PVC o elongacji maksymalnie do 1%, bez konieczności stosowania stałego nadmuchu powietrza? Wyjaśnienie: Zamawiający wymaga poszycia hali namiotowej w wersji podwójnej powłoki z materiału PVC ze stałym nadmuchem powietrza (pompownia) pomiędzy powłoki. Ponieważ z wiedzy i ponad 20 letniego doświadczenia pytającego/oferenta w budowie hal namiotowych wynika, że najlepsze efekty ochrony termicznej daje dwuwarstwowe poszycie z przestrzenią powietrzną o niepodwyższonym ciśnieniu wewnętrznym, poza tym jest nieawaryjne i bezkosztowe w eksploatacji (brak dodatkowych urządzeń nadmuchowych). Instalowanie podwójnego poszycia ze stałym nadmuchem zwiększa ryzyko wystąpienia niecek/worków na poszyciu dachowym, po utracie ciśnienia powietrza przy np. perforacji poszycia, lub awarii urządzenia nadmuchowego, lub podczas dłuższego zaniku napięcia. Poza tym niektórzy producenci hal namiotowych ukrywają za pomocą instalowania stałego nadmuchu powietrza niepoprawną instalację poszycia (brak odpowiedniego napięcia), lub wręcz złą jakość samej membrany (duża, nadmierna rozciągliwość pod obciążeniem  - elongacja) w zakresie stabilności wymiarowej.

Odpowiedź:

Zamawiający informuje, że nie dopuszcza wykonanie poszycia hali namiotowej w wersji dwuwarstwowej z odpowiednio dobraną wielkością przestrzeni powietrznej pomiędzy poprawnie napiętymi warstwami membrany PE/PVC o elongacji maksymalnie do 1%, bez konieczności stosowania stałego nadmuchu powietrza. Należy zastosować rozwiązania wskazane w projekcie.

Pytanie nr 4

Czy zamawiający potwierdza układ warstw nawierzchni kortu tenisowego według opisu do projektu budowlanego, od góry:

- Nawierzchnia poliuretanowa: 13 mm,

- Warstwa stabilizująca gumowo-żwirowa: 35 mm,

- Miał kamienny 0-4 mm: 10 mm,

- Kruszywo 0-63,5: 150 mm,

- Piasek: 100 mm.

Wyjaśnienie: według przedmiaru należy wykonać nawierzchnię poliuretanową, warstwę

stabilizacyjną oraz podbudowę asfaltową na kruszywach. W praktyce sportowych nawierzchni poliuretanowych stosuje się zamiennie warstwę stabilizacyjną żwirowo-gumową lub warstwę asfaltu lub betonu. Nie ma technicznego ani tym bardziej finansowego uzasadnienia dla wykonania asfaltobetonu i warstwy żwirowo-gumowej.

Odpowiedź:

Zamawiający informuje, że potwierdza układ warstw nawierzchni kortu tenisowego. Nawierzchnię należy wykonać zgodnie z opisem zawartym w projekcie budowlanym.