| Lp. | Podstawa wyceny | Opis | Jedn. miary | Ilość |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Droga dojazdowa w Gaci nr ewid. 2019 |
| 1 | KNNR 6 | Profilowanie i zagęszczanie podłoża wykonywane mechanicznie w gruncie kat. II-IV pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni 28 x 2,7 + 100 x 2,7 | m2 | 332,1 |
| 2 | KNR 2-31 0114-07 | Podbudowa z kruszywa łamanego 32-62 mm warstwa górna o grub. po zagęszczeniu 8 cm 28 x 2,7 | m2 | 75,6 |
| 3 | KNR 2-31 0114-07 | Podbudowa z kruszywa łamanego mm warstwa górna o grub. po zagęszczeniu 8 cm 95x2,7 | m2 | 256,5 |
| 4 | KNR 2-31 0114-07 | Podbudowa z kruszywa łamanego warstwa górna – za każdy 1 cm pomniejszenia grubości po zagęszczeniu Krotność -3 | m2 | - 256,5 |
| 5. | KNR 2-31 0312-01 | Nawierzchnia z mieszanek mineralno – bitumicznych żwirowo – piaskowych – warstwa wiążąca asfaltowa – grubość po zagęszcz. 4 cm 123 x 2,7 = 332,1 | m2 | 332,1 |
| 6 | KNR 2-31 0312-02 | Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych żwirowo-piaskowych – warstwa wiążąca asfaltowa – każdy dalszy 1 cm grubość po zagęszcz. 123 x 2,7 = 332,1 | m2 | 332,1 |

Przedmiar robót

„Modernizacja drogi  dojazdowej do gruntów rolnych

w Gaci nr ewid. 2019”