SPECYFIKACJA TECHNICZNA

Ukształtowanie obszaru przestrzeni publicznej poprzez budowę chodnika w miejscowości Galewice

1. Wstęp

1.1. Przedmiotem ST są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót drogowych związanych

z wykonaniem chodnika, zjazdów do posesji  wraz z zapewnieniem  odwodnienia jezdni. Przedmiotowy chodnik winien zachować parametry techniczne, jakościowe i kolorystyczne spójne z istniejącym chodnikiem w ciagu ul. Przemysłowej. Zaprojektowana kanalizacja deszczowa będzie posadowiona w chodniku. Kanalizacja ta będzie odbierała wody opadowe z wpustów ulicznych. Odbiornikiem  wody z projektowanej kanalizacji będzie  istniejąca kanalizacja na ul. Przemysłowej.

1.2. Zakres stosowania ST

ST stanowi obowiązującą podstawę jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu robót wymienionych wpkt.1.1.

1.3. Zakres robót objętych ST

ustalenia zawarte w niniejszej ST dotyczą zasad prowadzenia robót związanych z:

- wykonaniem  robót ziemnych przy wykonaniu odwodnienia

- wykonaniem warstwy podbudowy o gr. 8 cm z kruszyw naturalnych  pod chodnik  w ilości  247,95 m2

- wykonaniem warstwy podbudowy o gr. 15 cm z kruszyw  łamanych   pod  zjazdy   w ilości  20,00 m2

-  wykonaniem obrzeża betonowego 6x20 na podsypce piaskowej w ilości 181,00 mb

-  wykonaniem  krawężnika betonowego 15x30   w ilości 171 mb

- wykonanie ławy pod krawężnik betonowy z oporem  i kanał ściekowy w ilości 16,673 m3

- wykonaniem chodnika z płytek betonowych 35x35x5 cm na podsypce cementowo-piaskowej, spoiny

wypełnione zaprawą cementową  w ilości 179,55 m2 w połączeniu  z kolorową kostką

brukową/czerwoną/o gr. 6cm  w ilości  68,40 m2 (spójne z istniejącym chodnikiem),

- wykonanie zjazdów do posesji z kolorowej kostki brukowej  o grubości 8 cm /czerwonej/ w ilości 20 m2

na  podsypce cementowo-piaskowej z wypełnieniem spoin piaskiem,

-wykonanie kanału z rur PVC łączonych na wcisk o śr. 200 mm w ilości 75 m

- wykonanie studzienek ściekowych ulicznych betonowych z kratą uliczną o śr. 500 mm z osadnikiem

bez syfonu w  ilości 3 szt.

- wykonanie studni rewizyjnych z kręgów betonowych o śr. 1000 mm na głębokości max. 1,5 m w ilości 3 szt.

2. Materiały  - chodnik

2.1. Rodzaje materiałów

2.1.1. Materiały przy wykonywaniu koryta – nie występują

2.1.2. Materiały na podbudowę pod zjazdy

- materiałem do wykonania podbudowy z kruszyw łamanych stabilizowanych mechanicznie powinno być kruszywo łamane, mieszanka o uziarnieniu ciągłym o f-cji 0-63 . Kruszywo powinno byś jednorodne bez zanieczyszczeń obcych i bez domieszek gliny.

2.1.3. Materiały na warstwę  podbudowy  pod chodnik

Materiałami stosowanymi przy wykonywaniu warstw podbudowy  są:

- pospółki o uziarnieniu 0/16mm lub gruby żwir

2.1.4 Materiał na nawierzchnie chodnika i zjazdów

2.1.4.1.Nawierzchnia chodnika będzie wykonana z płyt betonowych 35x35x5 szarych i betonowej kostki brukowej grub. 6cm /czerwonej/na podsypce cementowo piaskowej 1:4, grub. 3÷5cm. Warunkiem dopuszczenia do stosowania betonowej kostki brukowej i płyt betonowych

na nawierzchnię chodnika jest posiadanie aprobaty technicznej, atestu lub innego dokumentu potwierdzającego  jakość materiału  i możliwość zastosowania go w budownictwie

2.1.4.2. Materiał na nawierzchnie zjazdów

Nawierzchnia zjazdów będzie wykonana z betonowej kostki brukowej /czerwonej/grubości  8cm na podsypce cementowo-piaskowej  1:4, grub. 5cm. Warunkiem dopuszczenia do stosowania betonowej kostki brukowej  na nawierzchnię zjazdów i  jest posiadanie aprobaty technicznej, atestu lub innego dokumentu potwierdzającego  jakość materiału  i możliwość zastosowania go w budownictwie

2.1.5  Materiały –krawężniki betonowe i obrzeża betonowe

2.1.5.1 Należy stosować krawężniki betonowe drogowe, prostokątne ścięte o wymiarach 15x30.

Powierzchnie krawężników betonowych powinny być bez rys, pęknięć i ubytków betonu o fakturze z formy lub zwartej. Krawędzie elementów powinny być równe i proste.

2.1.5.2 Należy stosować obrzeża betonowe 20x6. powierzchnie obrzeży powinny być bez rys, pęknięć i ubytków betonu o  fakturze z formy lub zatartej.

Warunkiem dopuszczenia do stosowania  krawężników betonowych i obrzeży betonowych

jest posiadanie aprobaty technicznej, atestu lub innego dokumentu potwierdzającego  jakość materiału  i możliwość zastosowania go w budownictwie

3. Sprzęt do  budowy  chodnika

3.1.  Sprzęt do wykonania koryta.

Wykonawca przystępujący do wykonania koryta, profilowania i zagęszczania podłoża  powinien wykazać się  możliwością korzystania z następującego sprzętu:

- koparek

- płyt wibracyjnych

Stosowany sprzęt nie może spowodować niekorzystnego wpływu na właściwości gruntu podłoża.

3.2. Sprzęt do wbudowania obrzeży

Roboty wykonuje się ręcznie przy zastosowaniu:

- przygotowania podsypki cementowo-piaskowej

- wibratorów płytowych, ubijaków ręcznych lub mechanicznych

3.3. Sprzęt do wykonywania podbudowy

Wykonawca przystępujący do wykonania podbudowy z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie powinien wykazać się możliwością korzystania z  zagęszczarki płytowej, ubijaka mechanicznego lub małego walca.

3.4. Sprzęt do wykonania nawierzchni z kostki brukowej betonowej

Małe powierzchnie z kostki brukowej betonowej wykonuje się ręcznie .

Do zagęszczania nawierzchni stosuje się wibratory płytowe z osłoną z tworzywa sztucznego.

Do wykonania podsypki można stosować mechaniczne urządzenie na rolkach prowadzone liniami na szynie lub krawężnikach.

4. Transport

4.1. Transport ziemi z koryta można przewozić dowolnymi środkami transportu

4.2. Transport obrzeża

Obrzeża i krawężniki  mogą być przewożone dowolnymi środkami transportowymi, powinny być zabezpieczone przed przemieszczaniem się i uszkodzeniem w czasie transportu.

Transport pozostałych materiałów:

- transport cementu powinien odbywać się w warunkach zgodnych z BN-88/6731-08

4.3. Transport kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie na podbudowę

Transport kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie można przewozić dowolnymi środkami transportu w warunkach zabezpieczających je przed zanieczyszczeniem i zmieszaniem z innymi materiałami

4.4. Transport materiału na podsypkę

Kruszywa można przewozić dowolnymi środkami transportu w warunkach zabezpieczających je przed

zanieczyszczeniem, zmieszaniem z innymi materiałami, nadmiernym wysuszeniem i zawilgoceniem.

4.5.Transport betonowych kostek brukowych

Betonowe kostki brukowe układane są warstwowo na palecie, przewożone są samochodami na paletach producenta.

5. Wykonanie robót

5.1. Wykonanie koryta pod chodnik i zjazdy

Rodzaj sprzętu należy dostosować do rodzaju gruntu, w którym prowadzone są roboty i do trudności jego odspojenia.

Grunt odspojony w czasie wykonywania koryta powinien być wywieziony.

5.1.1. Profilowanie i zagęszczanie podłoża

Po oczyszczeniu powierzchni podłoża należy sprawdzić czy istniejące rzędne terenu umożliwiają uzyskanie po profilowaniu zaprojektowanych rzędnych podłoża. Zaleca się, aby rzędne terenu przed profilowaniem były o co najmniej 5cm wyższe niż projektowane rzędne podłoża.

Bezpośrednio po profilowaniu podłoża należy przystąpić do jego zagęszczania.

5.2. Ustawienie betonowych obrzeży chodnikowych

Betonowe obrzeża chodnikowe należy ustawiać na wykonanym podłożu w miejscu i ze światłem +3 cm.

Zewnętrzna ściana obrzeża powinna być obsypana piaskiem, żwirem lub miejscowym gruntem przepuszczalnym, starannie ubitym.

Spoiny nie powinny przekraczać szerokości 1 cm.

Spoiny muszą być wypełnione całkowicie na pełną głębokość.

5.3. Ustawianie  krawężników betonowych

Krawężniki betonowe  należy ustawiać na ławie betonowej  z oporem.

Ława betonowa poszerzona o 20 cm, tworzy  koryto betonowe ściekowe.

5.4. Podbudowa z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie

Mieszanka z kruszywa powinna być rozkładana w warstwie o jednakowej grubości takiej aby po zagęszczeniu była równa grubości projektowej  15 cm. Grubość pojedynczo układanej warstwy nie może przekraczać 20cm po zagęszczeniu, powinna być rozłożona w sposób zapewniający osiągnięcie wymaganych spadków i rzędnych wysokościowych. Wilgotność mieszanki powinna być optymalna podczas jej zagęszczania. Wskaźnik zagęszczania podbudowy powinien wynosić nie mniej niż Is = 1,0

5.5. Warstwa podsypkowa pod chodnik

Kruszywo powinno być rozkładane w warstwie o jednakowej grubości, z zachowaniem wymaganych spadków i rzędnych wysokościowych. Grubość rozłożonej warstwy luźnego kruszywa powinna być taka, aby po jej zagęszczeniu osiągnięto grubość projektowaną 8 cm.

W miejscach, w których widoczna jest segregacja kruszywa należy przed zagęszczeniem wymienić kruszywo na materiał o odpowiednich właściwościach.

Nierówności lub zagłębienia powstałe w czasie zagęszczania powinny być wyrównywane na bieżąco przez spulchnienie warstwy kruszywa i dodanie lub usunięcie materiału, aż do otrzymania równej powierzchni.

W miejscach niedostępnych dla walców warstwa podsypkowa powinna być zagęszczana płytami wibracyjnymi lub ubijakami mechanicznymi.

Wilgotność kruszywa podczas zagęszczania powinna być równa wilgotności optymalnej z tolerancją od -20% do +10% jej wartości. W przypadku, gdy wilgotność kruszywa jest wyższa od wilgotności optymalnej, kruszywo należy osuszyć przez mieszanie i napowietrzanie. W przypadku, gdy wilgotność kruszywa jest niższa od wilgotności optymalnej, kruszywo należy zwilżyć określoną ilością wody i równomiernie wymieszać.

5.6. Nawierzchnia chodnika i zjazdów

5.6.1. Podsypka

Na podsypkę należy stosować podsypkę cementowo-piaskową 1:4 o grubości od 3 ÷ 5cm. Podsypka powinna być  zagęszczona i wyprofilowana.

5.6.2. Układanie nawierzchni z betonowych kostek brukowych i płyt betonowych.

Kostkę układa się na podsypce w taki sposób aby szczeliny między kostkami lub płytkami wynosiły od 2 do 3mm. Nawierzchnię  należy układać około 1,5 cm wyżej od projektowanej niwelety nawierzchni, gdyż w czasie wibrowania podsypka ulega zagęszczeniu. Po ułożeniu szczeliny należy uzupełnić piaskiem, następnie zmieść powierzchnię i przystąpić do ubijania kostki. Wibrowanie należy prowadzić od krawędzi powierzchni ubijanej w kierunku środka i jednocześnie w kierunku poprzecznym kształtek. Po ubiciu nawierzchni należy uzupełnić szczeliny piaskiem i zmieść nawierzchnię.

6.Odwodnienie

6.1 Budowa kanalizacji deszczowej polega na :                                                                                                                      - budowie dwóch  odcinków kanału deszczowego z rury  PCV klasy S lite o śr. 200 połączonych technologicznie z istniejącą studnią i wykonaniem przejść szczelnych w przedmiotowej studni,

- budowie trzech studzienek ulicznych ściekowych,

- budowie trzech studzienek rewizyjnych betonowych

6.2. Konstrukcja kanału, studni rewizyjnych i  studzienek ściekowych.

6.2.1 Kanały z rur PCV klasy S lite o śr. zewnętrznej 200mm  posadowić należy  w wykopie wąskoprzestrzennym o max.głębokości 1,30 m, na podłożu z materiału sypkiego (piasku) o grubości 15 cm, obsypać 30 cmponad płaszczyznę rury PCV tym samym materiałem co wykonane podłoże do wysokości 30 cm i zagęścić do uzyskania wskaźnika 0,85. Pozostały wykop zasypać należy warstwami gruntem rodzimym i zagęścić do uzyskania wskaźnika w górnych warstwach wykopu 0,93.                                                                                      6.2.2 Studnie rewizyjne o średnicy 1000 mm:

-  kręgi betonowe

-  stopnie włazowe żeliwne 4 sz/studz.

- pokrywa nastudzienna

- pierścień odciążający

- właz kanałowy lekki

W studni należy wykonać kinetę betonową zgodnie z kierunkami przepływu wód.

6.2.3 Studzienki ściekowe uliczne  o średnicy 500 mm  wykonać z prefabrykowanych elementów betonowych z osadnikiem  Rozmieszczenie   wpustów pokazano na profilu podłużnym.

Studzienki ściekowe  o średnicy 500 mm;

-osadnik betonowy,

- nadstawka betonowa ściekowa,

- pierścienie odciążające,

-pierścienie podtrzymujące wpus,

-wpust uliczny żeliwny ściekowy typ ciężki

Studzienki ściekowe, przeznaczone są do odprowadzania wód opadowych z jezdni drogi.

Każdy wpust powinien być podłączony do kanału  za pomocą rury PCV klasy S lite o śr. 200 do studni rewizyjnej

6.3. Sprzęt do wykonania  odwodnienia:

- żuraw budowlany samochodowy,

- koparka podsiębierna,

- sprzęt do zagęszczania grunt