Zadanie I                                                                                                              Zał. nr 4

# Kosztorys ofertowy

Droga  w miejscowości  Foluszczyki

odcinek o długości 1,0 km

| Lp. | Podstawa wyceny | Opis robót | Jednostka | Ilość jednostek | Cena jednostkowa | Wartość brutto |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | D-01.01.01 | Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych | km | 1,0 |  |  |
| 2. | D-04.01.01 | Koryta wykonane mechaniczne na całej szerokości jezdni, gł. koryta 10cm | m2 | 4528 |  |  |
| 3. | D-04.04.04. | Podbudowa z kruszywa, warstwa dolna, grubość warstwy 15 cm | m2 | 4528 |  |  |
| 4. | D-04.04.04. | Podbudowa z kruszywa, warstwa górna, grubość warstwy 8 cm | m2 | 4528 |  |  |
| 5. | D-05.03.05. | Skropienie podbudowy emulsją asfaltową w ilości 0,8kg/m | m | 4528 |  |  |
| 6. | D-05.03.05. | Nawierzchnia z mieszanki mineralno-asfaltowej (warstwa ścieralna) standard II, grubość warstwy ścieralnej po zagęszczeniu 4cm | m2 | 3751 |  |  |
| 7. | D-01.02.04. | Rozebranie istniejącego przepustu o śr.0,6m | mb | 8 |  |  |
| 8. | D-03.01.01 | Wykopy wykonywane na odkład koparkami | m3 | 33 |  |  |
| 9. | D-03.01.01 | Przepusty rurowe z rur żelbetowych o śr. 50cm | m | 7,5 |  |  |
| 10. | D-03.01.01 | Ławy fundamentowe z kruszywa łamanego pod przepusty rurowe o śr.50 cm | m3 | 1,0 |  |  |
| 11. | D-03.01.01 | Izolacja przeciwwilg.z papy na lepiku asfalt.na goraco-powłoki poziome-pierwswza warstwa –-wykonanie opaski szer.0,5m na stykach rur przepustu o śr.100cm | m2 | 4,5 |  |  |
| 12. | D-03.01.01 | Zabezpieczenie izolacji przed uszkodzeniem –pozioma warstwa ochronna betonowa gr. 4 cm-na stykach rur i uzupełnienie ubytków w ściankach czołowych betonem B-30 przepust o śr. 100cm | m2 | 4,5 |  |  |
| 13. | D-03.01.01 | Ścianki czołowe betonowe dla przepustów o śr.50 cm | szt. | 2 |  |  |
| 14. | D-09.01.01 | Mechaniczne plantowanie powierzchni grunt. /pobocza/ | m2 | 2500 |  |  |
|  | Wartość brutto |  |
|  | Podatek VAT |  |
|  | Wartość netto |  |

Słownie: .......................................................................................................................................

....................................................................................................................................................

………………………………….                              …………………………………….

/ data/                                                               /podpisy  uprawnionych osób/