GMINA GOŁYMIN-OŚRODEK

Szosa Ciechanowska 8

06-420 Gołymin-Ośrodek

Gołymin-Ośrodek, 2010.08.23.

IOŚ. 341/5/10

ZAPYTANIA  I  WYJAŚNIENIA

Do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego ogłoszonego                   w PORTALU UZP w dniu16.08.2010 roku pod nr 220741-2010 na wykonanie zadania inwestycyjnego pn. „Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej (Zespołu Placówek Oświatowych, Publicznego Gimnazjum i Gminnej Biblioteki Publicznej) w Gminie Gołymin-Ośrodek wraz                           z wymianą wyposażenia tych obiektów na energooszczędne” – etap I.

W związku z faktem, iż do Zamawiającego wpłynęło zapytanie o wyjaśnienie treści SIWZ, zgodnie z art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29.01.2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U.                   z 2010r. Nr 113, poz. 759) poniżej przedstawiam treść zapytań wraz z wyjaśnieniami>

TREŚĆ  ZAPYTAŃ :

1. Czy Zamawiający dopuszcza wykonanie okien z profili PCV ( z recyklingu)

2. Czy profile PCV mogą zawierać stabilizatory ołowiowe

3. Czy Zamawiający dopuszcza profile PCV pięciokomorowe o szerokości zabudowy mniejszej                       niż   70 mm

4. Czy stare okna przeznaczone do wymiany są skrzynkowe czy zespolone

5. Jakie nawietrzaki należy zastosować w nowych oknach – higrosterowane czy tańsze ciśnieniowe                  i w jakiej ilości – czy jeden na okno

6. Na jakiej wysokości od podłogi znajdują się okna, w których należy zastosować specjalne mechanizmy do uchylania skrzydeł z poziomu podłogi, np. GEZE. Informacja jest niezbędna do ustalenia długości pręta do uczulacza.

7. Okna poz. 3, 4, 8, 10 nie musza posiadać uchylacza z poziomu podłogi.

8. Drzwi aluminiowe mają być zewnętrzne z profilu ciepłego, a wewnętrzne z profilu zimnego. Jakie wyposażenie – klamka czy pochwyt, samozamykacz, ile zamków.

WYJAŚNIENIA :

Ad. 1. Nie dopuszcza się używanie profili PVC i innych materiałów pochodzących z recyklingu.

Ad. 2. Profile PVC nie mogą zawierać stabilizatorów ołowiowych.

Ad. 3. Nie dopuszcza się profili pięciokomorowych o szerokości mniejszej niż 70 mm.

Ad. 4. Stare okna przewidziane do wymiany to okna zespolone

Ad. 5. Należy zastosować nawietrzaki ciśnieniowe w ilości jeden na okno.

Ad. 6. Mechanizmy do uchylania skrzydeł należy umiejscowić na wysokości 1,6 m od podłogi.

Ad. 7. Okna z poz. 3, 4, 8 i 10 nie musza posiadać mechanizmów uchylania z poziomu podłogi.

Ad. 8. Drzwi aluminiowe zewnętrzne z profilu ciepłego, a wewnętrzne z profilu zimnego. Szyba bezpieczna, wypełnienie dolne z paneli. Drzwi należy wyposażyć w uchwyty obustronne, samozamykacze i dwa zamki.

W  Ó  J  T

mgr inż. Krzysztof  Kowalski