Załącznik nr  11 do siwz

Budynek  mieszkalny socjalny

1. Lokalizacja     -  Bukowiec  gm. Jabłonowo Pomorskie  dz. nr 345.

2. Zakres zadania  - opracowanie dokumentacji projektowej  i uzyskanie pozwolenia na budowę

oraz wykonanie w całości wraz z oddaniem do użytkowania budynku mieszkalnego

socjalnego w systemie kontenerowym do całorocznego zamieszkania.

3. Program użytkowy budynku

- jedno mieszkanie o pow. mieszkalnej   -  25m²   z aneksem kuchennym , łazienką

i wiatrołapem  wewnętrznym o minimalnych dopuszczalnych wymiarach,

- jedno mieszkanie o pow. mieszkalnej   -  15m²   z aneksem kuchennym, łazienką

i wiatrołapem wewnętrznym o minimalnych dopuszczalnych wymiarach,

- dwa mieszkania o pow. mieszkalnej     -  10m²   z aneksem kuchennym, łazienką

i wiatrołapem wewnętrznym  o minimalnych dopuszczalnych wymiarach,

4. Wyposażenie pomieszczeń

- aneks kuchenny – zlew z kuchenką  elektryczną 2 palnikową zamontowane wspólnie na

szafce,  lampa sufitowa  szt 1, gniazdo  230V   2 szt

- łazienka  - muszla ustępowa ze spłuczką , umywalka z baterią, brodzik z natryskiem i podgrzewacz elektryczny wody poj. 60 l , lampa sufitowa 1 szt, gniazdo 230V  2 szt,

-  pokój -  piec przenośny na opał stały / węgiel, drewno, brykiety / , lampa sufitowa szt 1, kinkiet szt 1, gniazdo 230 V podwójne 3 szt.

5. Konstrukcja – spawana rama podłogi, stropodachu oraz słupy w narożach modułu pokryte powłokami antykorozyjnymi. Odprowadzenie wody deszczowej zewnętrznymi rynnami PCV.

6. Podłoga :   ocynkowana  blacha trapezowa, folia paraizolacyjna, wełna mineralna o grubości 100 mm, panel wielofunkcyjny o grubości 22 mm, wykładzina PVC o grubości min. 2 mm.

7. Stropodach : blacha ocynkowana, wełna mineralna o grubości 150-160 mm, folia paraizolacyjna, blacha lakierowana – współczynnik przenikania ciepła – 0,25 W/m²K.

8. Ściany zewnętrzne o warstwach: blacha lakierowana, pianka poliuretanowa gr. 80 mm, blacha lakierowana biała – współczynnik przenikania ciepła – 0,30 W/m²K.  Uwaga!  - w miejscu przejścia  przez ścianę rury spalinowej do komina zastosować ocieplenie z izolacji niepalnej.

9. Ściany wewnętrzne o warstwach: blacha lakierowana, styropian gr. 75 mm, blacha lakierowana biała.

10. Okna : PCV zgodnie z wymogami dla poszczególnych pomieszczeń , współczynnik  przenikania ciepła – 1,7 W/m²K

11. Drzwi : zewnętrzne jednoskrzydłowe metalowe  ocieplone o wymiarach 900x2000 mm,

wewnętrzne jednoskrzydłowe płycinowe.

12. Instalacja elektryczna: - wewnętrzna - instalacja oświetleniowa oraz instalacja gniazd wtykowych - natynkowa 230 V

- zewnętrzna  - na warunkach podanych przez Zakład energetyczny

13.  Ogrzewanie – piec przenośny na paliwo stałe – typu „Piccolo” lub równorzędne 5 kW

/ drewno, brykiet, węgiel / w pomieszczeniu mieszkalnym, łazienka -  grzejnik elektryczny. Komin zewnętrzny z rur kwasoodpornych ocieplony na zewnątrz budynku.

14.  Wentylacja  - wentylator elektryczny o wydajności 150m³/h w pomieszczeniu sanitarnym i kuchennym.

15. Instalacja wodno-kanalizacyjna – inst. wodna z rur PP wraz z wodomierzem dla każdego mieszkania   i inst. kanal.  z rur PCV

16. Posadowienie budynku – na fundamentach zewnętrznych pełnych z wypełnieniem piaskiem.

17. Zagospodarowanie terenu:

- oczyszczalnia przydomowa na 20 osób  łącznie z istniejącym  budynkiem obok

- przyłącza wodociągowe

- budynek z  4 pomieszczeniami   gospodarczymi na opał o pow. 9 m² każdy – blaszany  na płycie betonowej gr. 8 cm na warstwie gruzobetonu gr. 10 cm ,

- opaska wokół budynku,

- utwardzenie dojść do wejść z kostki betonowej 6 cm w obrzeżach

- przyłącza energetyczne do poszczególnych lokali

18.  Termin wykonania     -   29.07.2011r.