Zadanie 2                                                                                         załącznik nr 9

|  | Egz. 1 |
| --- | --- |
| Branża | Imię i Nazwisko | Podpis: |
| Budowlana | Projektował: mgr inż. arch. Bogdan Fryndt |  |

Toruń, dn. …………………. 2015 r.

SPIS ZAWARTOŚCI OPRACOWANIA

- Część formalno-prawna

- Oświadczenie autora projektu

- Dokumenty stwierdzające posiadanie uprawnień budowlanych oraz

przynależność do Izby

- Informacja dotycząca bezpieczeństwa i ochrony zdrowia

- Część projektowa

- Opis techniczny

- Część rysunkowa

rys. nr 1	 Plan sytuacyjny,  																	1:1000

rys. nr 2	 Plan sytuacyjny przy szkole podstawowej- powiększenie		1:250

rys. nr 3	 Plan sytuacyjny przy świetlicy wiejskiej – powiększenie			1:250

O ś w i a d c z e n i e

Oświadczam, że niniejsze opracowanie: „BUDOWA PLACU ZABAW PRZY SZKOLE PODSTAWOWEJ ORAZ PLACU ZABAW PRZY ŚWIETLICY WIEJSKIEJ W GÓRALACH”, zlokalizowanych w Góralach, gm. Jabłonowo Pomorskie, dz. nr 108/1; 137/3, zostało wykonane zgodnie z obowiązującymi przepisami i z zasadami współczesnej wiedzy budowlanej.

AUTOR:

INFORMACJA DOTYCZĄCA BEZPIECZEŃSTWA I OCHRONY ZDROWIA

1. Przedmiot opracowania

Przedmiotem niniejszego opracowania jest informacja dotycząca bezpieczeństwa i ochrony zdrowia określająca zagrożenia i środki zaradcze związane z budową placu zabaw przy szkole podstawowej oraz placu zabaw przy świetlicy wiejskiej w góralach, gm. Jabłonowo Pomorskie, dz. nr 108/1; 137/3.

2. Zakres zamierzenia inwestycyjnego

Budowa placu zabaw:

- wykonanie podłoża z piasku

- wykonanie fundamentów pod urządzenia placu zabaw

- montaż urządzeń

- wykonanie ogrodzenia placu zabaw

3. Przewidywane zagrożenia

Przy realizacji zadania inwestycyjnego przewiduje się następujące zagrożenia:

- upadek materiału budowlanego lub sprzętu z wyższych kondygnacji;

- upadek pracowników z wysokości;

- pożar, zalanie, itp.;

- niewłaściwy sposób magazynowania materiałów skutkujący katastrofą budowlaną;

- nieodpowiednia jakość użytych materiałów skutkująca katastrofą budowlaną;

- błędy wykonawcze (w tym w odczycie projektu) skutkujące katastrofą budowlaną;

- awarie sprzętu skutkujące katastrofą budowlaną, zranieniem pracowników,

porażeniem prądem, itp.;

- kolizje środków transportu na placu budowy;

- przebywanie osób postronnych, niezwiązanych z przedsięwzięciem budowlanym, na

terenie budowy.

4. Sposoby instruktażu pracowników

Przed przystąpieniem do prac związanych z zadaniem inwestycyjnym należy poinstruować pracowników na temat zagrożeń wynikających z zakresu prac, zaznajomić ich z przewidywanymi zagrożeniami oraz ze sposobem ich zapobiegania. Przez cały okres zamierzenia inwestycyjnego należy przypominać robotnikom o niebezpieczeństwach wynikających z robót, które będą wykonywać. Do pracy należy dopuszczać jedynie osoby posiadające odpowiednie kwalifikacje i przygotowanie. Ponadto w trakcie realizacji powyższego zadania inwestycyjnego musi być zapewnione przestrzeganie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy zawartych w Rozporządzeniu MP i PS z dnia 26.09.1997 roku.

5. Wskazanie środków zapobiegawczych

W celu likwidacji lub zmniejszenia mogących wystąpić zagrożeń podczas realizacji powyższego zadania inwestycyjnego proponuje się podjęcie następujących środków zapobiegawczych:

- oznakowanie i zabezpieczenie stref niebezpiecznych;

- posiadanie gaśnic podręcznych znajdujących się w dobrze oznakowanym i

dostępnym miejscu na budowie;

- posiadanie przez robotników podstawowego sprzętu bhp jak kaski, ubiór ochronny,

rękawice, itp.;

- posiadanie przez kierownika budowy podstawowego sprzętu reanimacyjnego

ratującego życie, apteczki, itp.;

- wykorzystywanie sprzętu dopuszczonego do stosowania oraz posiadającego

odpowiednie atesty;

- ograniczenie wstępu na plac budowy jedynie do osób do tego przygotowanych

(odpowiednie szkolenia, sprawność fizyczna, stan zdrowia, wyposażenie i ubiór, itd.)

oraz do osób, których przebywanie jest konieczne dla procesu budowy;

- przechowywanie w stałym miejscu (biuro kierownika budowy) i udostępnianie

dokumentacji budowy oraz instrukcji obsługi maszyn i urządzeń, bhp, pierwszej

pomocy, itp.;

- konsultacje z projektantem konstrukcji wszelkich niebezpiecznych robót budowlanych

(nadzór budowlany),

6.  Zastrzeżenia i uwagi końcowe

Niniejsze opracowanie wskazuje zagrożenia i podstawowe informacje ich likwidacji lub zmniejszania podczas realizacji zadania inwestycyjnego. Wymaga ono jednak pełnej akceptacji bądź weryfikacji przez kierownika budowy (lub osoby odpowiedzialnej za bezpieczeństwo podczas budowy). W tym celu opracowanie niniejsze wymaga autoryzacji kierownika budowy przed rozpoczęciem prac.

Zabezpieczenia ludzi przed powyższymi zagrożeniami należy określić w „Planie bezpieczeństwa i ochrony zdrowia”, który powinien być sporządzony przez kierownika budowy zgodnie z ustawą z dnia 7 lipca 1994r. – Prawo Budowlane (Dz. U. z 2000r nr 106 poz. 1126 z późniejszymi zmianami). Zakres i formę „Planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia” określa Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003r (Dz. U. z 2003r. nr 120 poz. 1126).

Sporządził:

OPIS TECHNICZNY

- Przedmiot i podstawa opracowania

Przedmiotem niniejszego opracowania jest projekt placu zabaw przy szkole podstawowej oraz placu zabaw przy świetlicy wiejskiej w Góralach, gm. Jabłonowo Pomorskie.

Podstawę opracowania stanowi:

- zlecenie Inwestora

- wizja lokalna

- obowiązujące normy i przepisy budowlane.

- Status formalny działki

Właścicielem terenu, na którym planowana jest budowa placów zabaw jest Miasto i Gmina Jabłonowo Pomorskie.

- Istniejący stan zagospodarowania działki

  - Opis terenu

Teren przy szkole podstawowej:

Działkę budowlaną stanowi działka gruntu o numerze 137/3, która jest zabudowana budynkami użyteczności publicznej – szkoły podstawowej. Średnia rzędna terenu w pobliżu lokalizacji placu zabaw wynosi ~101,0 m n.p.m.

Teren przy świetlicy wiejskiej:

Działkę budowlaną stanowi działka gruntu o numerze 108/1, która jest zabudowana budynkiem użyteczności publicznej – świetlicy wiejskiej. Średnia rzędna terenu w pobliżu lokalizacji placu zabaw wynosi ~95,50 m n.p.m.

- Projektowane zagospodarowanie działki

  - Projektowane zmiany w zagospodarowaniu działki

W wyniku planowanej inwestycji zostaną wykonane dwa place zabaw wyposażone w nowe urządzenia zabawowe i elementy małej architektury przeznaczone dla dzieci i młodzieży.

  - Nawierzchnia placów zabaw

Przewiduje się wykonanie nawierzchni z piasku płukanego o frakcji 0,2-2,0 mm o grubości 30 cm.

  - Montaż urządzeń

Zgodnie z instrukcją montażu urządzeń opracowaną przez producenta wszystkie urządzenia należy zamocować w fundamencie betonowym. Urządzenia należy mocować w fundamentach za pomocą kotew stalowych. Dolne partie urządzeń należy dodatkowo zaimpregnować ochronnie. Fundamenty wykonać w postaci stóp betonowych o wymiarach 30x30x60 cm, z betonu C16/20 (B20).

  - Ogrodzenie

Zaprojektowano ogrodzenie placów zabaw z siatki stalowej powlekanej, o wysokości 80 cm, mocowanej na słupkach stalowych okrągłych, powlekanych. Słupki osadzić w stopach betonowych.  Wokół ogrodzenia należy wykonać cokół z obrzeży betonowych o przekroju 30x8 cm. W ogrodzeniu przewidziano jedno wejście z furtką o szer. 1,00.

  - Wyposażenie placów zabaw

    - Plac zabaw przy szkole podstawowej

W skład wyposażenia placu zabaw wchodzą następujące urządzenia:

- Zestaw zabawowy – elementy zabawowo-dekoracyjne: wieża z dachem czterospadowym, wieża otwarta, zjeżdżalnia, zjeżdżalnia prosta jednotorowa, ścianka wspinaczkowa łukowa z uchwytami, zjazd strażacki, 2 elementy dekoracyjne z motywami roślinnymi, 2 panele zabawowo-edukacyjne, elementy sprawnościowe; wysokość upadku 1,9 m; strefa bezpieczeństwa 12,41 x 6,92 m

- Huśtawka ważka – szerokość 0,45 m, długość 3,11 m, wysokość upadku 0,9 m; przedział wiekowy 0-12 lat; strefa bezpieczeństwa 3,15 x 6,11 m

- Bujak kucyk (sprężynowiec) – szerokość 0,2 m, długość 0,7 m, wysokość upadku 0,9 m; strefa bezpieczeństwa 3,4 x 3,8 m

- Huśtawka duet – szerokość 1,30 m, długość 3,40 m, wysokość upadku 1,20 m; strefa bezpieczeństwa 8,00 x 3,40 m

    - Plac zabaw przy świetlicy wiejskiej

W skład wyposażenia placu zabaw wchodzą następujące urządzenia:

- Zestaw zabawowy – elementy zestawu: wieża z dachem dwuspadowym, zjeżdżalnia głęboka, 6 zabezpieczeń, podest, 2 platformy, wejściówka, rurka nad zjeżdżalnią, przeplotnia drewniana, drabinka krzyżakowa; przedział wiekowy 3-14 lat; wysokość upadku 1,3 m oraz 2,0 m; strefa bezpieczeństwa 8,40 x 8,30 m

- Zjeżdżalnia – elementy zestawu: drabinka, zjeżdżalnia głęboka, rurka nad zjeżdżalnią; podest; boki; nogi zestawu; przedział wiekowy 3-14 lat; wysokość upadku 1,3 m; strefa bezpieczeństwa 7,60 x 4,00 m

- Huśtawka – huśtawka o jednej osi obrotu, siedziska zawieszone elastycznie i pojedynczo na belce poprzecznej; przedział wiekowy 3-14 lat; wysokość upadku 1,3 m; strefa bezpieczeństwa 7,50 x 3,25 m

- Uwagi

Wyżej wymienione i przedstawione urządzenia zostały przedstawione jako wzór poglądowy. Dopuszcza się wykorzystanie produktów innego producenta pod warunkiem, że będą one równoważne z wyżej wymienionymi, a także będą wykonane z materiałów określonych w specyfikacji technicznej.

Zaleca się, aby montaż urządzeń wykonała firma producenta placu zabaw lub posiadająca zezwolenie producenta na montaż danych urządzeń.

Sporządził:

# Text boxes

| Stadium: | Zgłoszenie wykonania robót budowlanych |
| --- | --- |
| Temat: | BUDOWA PLACU ZABAW PRZY SZKOLE PODSTAWOWEJ ORAZ PLACU ZABAW PRZY ŚWIETLICY WIEJSKIEJ W GÓRALACH |
| Adres Inwestycji: | Górale, 87-330 Jabłonowo Pomorskie, dz. nr 108/1; 137/3 |
| Inwestor: | Miasto i Gmina Jabłonowo Pomorskie 87-330 Jabłonowo Pomorskie, ul. Główna 28 |