Załącznik nr  8

Zadanie I – Dostosowanie  pomieszczeń

Płowęż

-  kompakt ceramiczny z deską wolno opadającą, wysokość muszli 32-34 cm, odpływ pionowy,

spłuczka 3 do 6 l  - kpl  1 – dostawa z montażem

-  umywalka ceramiczna szer. 40 cm gł. 35 cm, półowal ( brzegi zaokrąglone, bez otworu na baterię,

bateria umywalkowa ścienna z mieszalnikiem    -   kpl 1– dostawa z montażem

- zmywarka gastronomiczna z wyparzaczem  500x500 z dozownikiem płynu myjącego power – digital

z możliwością montażu pompy wspomagającej płukanie , parametry : wys. H – 835 mm, głębokość

D- 630 mm , szer. 652 mm, napięcie  400 V, moc elektryczna  6,5 kW, długość cyklu pracy : 90, 120,

180 sek., materiał wykonania: stal nierdzewna , uchwyt drzwi profilowany ze stali nierdzewnej,

2 pary  ramion myjąco- płuczących – góra – dół, pojemność komory 26 l, pojemność bojlera 5,5 l,

max wysokość wsadu 320 mm, kosz 500x500 mm, kosz do talerzy, uniwersalny i pojemnik na

sztućce, dozownik płynu nabłyszczającego, użycie wody na cykl 2,5 l, sterowanie elektronicznie,

sygnał końca pracy   - szt 1 – dostawa z montażem

-  kolorowy zestaw dziecięcy obiadowy – kpl 15 : sztućce wykonane ze stali nierdzewnej : X5CrNi18-

10, wykończenie – połysk, , grubość sztućców – 3 mm, naczynia wykonane w 100% z melaminy,

skład kompletu :  1 x nóż obiadowy (15 cm), 1x widelec obiadowy (14 cm), 1x łyżka obiadowa

(14 cm), 1x łyżeczka do herbaty (12,5 cm), 1x talerz (21,5 cm) , 1 x talerz głęboki (miseczka)(0,30 l)

1 x kubeczek (0,16 l) , atest PZH z wesołymi aplikacjami model Wróżki – kpl 5, model Rycerze

kpl 5, model Rycerze – kpl 5  – dostawa

-  zestaw z mopem i wiadrem – szt 1   – dostawa

wiadro z systemem obrotowego sita i płaski mop , przycisk/pedał, teleskopowy drążek 70-130 cm,

elastyczne połączenie drążka

Górale

- podest plastikowy do toalety i umywalki  z antypoślizgowymi elementami , wymiary 42 x 30 x14 cm

szt 2,

- lustro łazienkowe okrągłe , bezpieczne lustro w ramie z pianki EVA, średnica 32 cm, w zestawie z

taśmą umożliwiającą umocowanie lustra do ściany szt 1,

- dozownik mydła w płynie o pojemności 0,5l, wykonany z tworzywa ABS, szerokość – 10,5 cm,

wysokość – 17 cm, głębokość – 12,5 cm  -  3 szt,

- podajnik ręczników papierowych o pojemności 400 listków, wykonany z białego  tworzywa ABS,

Wymiary 27x13x27 cm   szt 1,

- odkurzacz tradycyjny – poziom hałasu – 78 dB, moc- 950 W, klasa skuteczności odkurzania

dywanów – D, klasa skuteczności odkurzania podłóg twardych – C, klasa reemisji kurzu – A, roczne

zużycie energii – 36,8 kWh.

Zadanie 2  - wyposażenie

Płowęż

- wyposażenie wypoczynkowe  - 15 szt – pufki okrągłe – siedzisko w kształcie koła wykonane z

miękkiej  pianki poliuretanowej o gęstości RG 25/50, posiadające zdejmowany pokrowiec wykonany

z materiału MEDITAP bezftalanowy zgodnie z wymaganiami  Oko-tex Standard 100 oraz

z obowiązującymi w UE regulacjami prawnymi w zakresie stosowania barwników bazowych, szycie

wykonane elastycznymi nićmi poliestrowymi, taśmy suwakowe z blokadą zabezpieczone

dodatkowym obszyciem w postaci tunelu zabezpieczającym zamek, stebnówka ozdobna

wzmacniająca każdy szew,  wymiary – średnica 30 cm, wysokość nie mniej niż 8 cm, kolory-

brązowy -1 szt, fioletowy – 1 szt, ciemnoszary – 1 szt, turkusowy – 1 szt, zielony – 2 szt,

jasnozielony – 1 szt, granatowy – 1 szt , niebieski – 1 szt, czerwony – 2 szt, pomarańczowy – 2 szt,

ciemnożółty – 1 szt, jasnoniebieski – 1szt ,

- szatnia na ubrania i buty - szt 3  – materiał – płyta okleinowa jasna ( do uzgodnienia – nie buk) z

obrzeżem niebieskim , siedzisko o głębokości 35 cm, wysokość 120 cm, długość 110 cm, przestrzeń

na buty oraz półka zamknięta na czapki podzielona na 6 części, pod półką zawieszki podwójne, kolor

mosiądz,

Górale

-  wyposażenie kuchni:
   szafki zawieszane kuchenne 80X80X40  - 4 sztuki
   szafki zawieszane kuchenne  80X60X40 - 2 sztuki
   szafka zawieszana kuchenna  40X60X40 - 1 sztuka
   szafka kuchenna stojąca pod zlew  80X80X60 - 1 sztuka
   szafka kuchenna stojąca z blatem kuchennym 80X80X60 - 2 sztuki
   szafki kuchenne stojące z blatem kuchennym 80X60X60  - 1sztuka

- meble i wyposażenie:
  szafka z szufladą 140x80x50 - 3 sztuki 
  szafka zamknięta 140x80x50 - 1 sztuka 
  regał otwarty 140x115x25    – 1 sztuka 
  szafka z wnęką 113x80x40   – 1 sztuka 
  szafka 140x50x50                 – 1 sztuka 
  kolorowe fronty: czerwone, zielone, żółte
  Transport i montaż  w cenie.

- zakup i montaż rolet okiennych.   
    roleta ścienna – 3 komplety
    mocowanie – do ściany
    wymiary 220x230 cm

- aplikacje ścienne :

| 1 | - dekoracja Łąka, wykonana z lakierowanej płyty MDF (kolor zielony lub zbliżony), pozwala zamontować 5 aplikacji. Wym. około 95x55 cm. Dekoracja musi posiadać otwory do zawieszenia na ścianie. | 2 szt |
| --- | --- | --- |
| 2 | - aplikacja Słoneczko, wykonana ze sklejki lakierowanej (kolor żółty), posiada małe lusterko. Wym. około 43x43 cm. Aplikacja musi posiadać otwory do zawieszenia na ścianie. | 2 szt |
| 3 | - aplikacja Chmurka, wykonana z lakierowanej płyty MDF (kolor niebieski lub zbliżony). Wym. około 40x25 cm. Aplikacja musi posiadać otwory do zawieszenia na ścianie. | 2 szt |
| 4 | - aplikacja: kwiatek, wykonana z lakierowanej sklejki (kwiat- czerwone lub zbliżonym płatki, środek żółty lub zbliżonym - faktura miękkiego i miłego w dotyku materiału) Wym. około 15 x 15 cm . Aplikacja z tyłu posiadać musi wmontowane magnesy do umieszczenia na płotku | 2 szt |
| 5 | - aplikacja: w kształcie koguta, wykonana z lakierowanej sklejki, kolorowa. Skrzydełka koguta są pokryte długim futerkiem. Wym. aplikacji około 30 x 30 cm . Aplikacja z tyłu posiada wmontowane magnesy do umieszczenia na płotku. | 2 szt |
| 6 | - aplikacja: słonecznik z listkiem, wykonana z lakierowanej sklejki (kwiat- środek słonecznika jasnobrązowy, posiada nacięcia w kształcie rombów, płatki żółte lub zbliżonym, łodyga i liść zielony lub zbliżonym ). Wym. aplikacji około 30 x 22 cm . Aplikacja z tyłu posiadać musi wmontowane magnesy do umieszczenia na płotku | 2 szt |
| 7 | - aplikacja: kwiatek z wzorem , wykonana z lakierowanej sklejki (kwiat- czerwone lub zbliżonym płatki, środek żółty lub zbliżonym - faktura miękkiego i miłego w dotyku materiału, na płatkach wyraźnie zaznaczone żółte lub zbliżone pręciki) Wym. około 15 x 15 cm Aplikacja z tyłu posiadać musi wmontowane magnesy do umieszczenia na płotku. | 2 szt |
| 8 | - aplikacja: trawka mała w kształcie małej kępki trawy, wykonana z lakierowanej sklejki (zielona lub zbliżona). Trawa posiada szorstką fakturę (wykładzina-trawa). Wym. około 25 x 15 cm . Aplikacja z tyłu posiadać musi wmontowane magnesy do umieszczenia na płotku. | 2 szt |
| 9 | - aplikacja: trawka duża w kształcie trawy, wykonana z lakierowanej sklejki (zielona lub zbliżona). Trawa posiada szorstką fakturę (wykładzina-trawa). Wym. około 30 x 10 cm . Aplikacja z tyłu posiadać musi wmontowane magnesy do umieszczenia na płotku. | 2 szt |
| 10 | - aplikacja Ptaszek, wykonany ze sklejki, kolor niebieski bądź zbliżony, brzuszek ptaszka jest pokryty żółtym futerkiem z długim włosiem, Wym. około 17x16cm. Aplikacja z tyłu posiadać musi wmontowane magnesy do umieszczenia na płotku. | 2 szt |
| 11 | - aplikacja: w kształcie wesołego kotka, wykonana z lakierowanej sklejki (kotek żółty lub zbliżonym kolorze w brązowe łatki, wyraźnie zaznaczony pyszczek, oczka oraz uszy i ogon, brzuszek kotka pokryty jest miękkim futerkiem). Wym. około 30x 26 cm . Aplikacja z tyłu posiadać musi wmontowane magnesy do umieszczenia na płotku. | 2 szt |
| 12 | - aplikacja: w kształcie uśmiechniętego ślimaczka, wykonana z lakierowanej sklejki (ślimak wesoły, z rożkami- kolor żółty lub zbliżony, muszla różowa- ciemna lub zbliżona ze spiralnymi nacięciami). Wym. około 16x 20cm . Aplikacja z tyłu posiadać musi wmontowane magnesy do umieszczenia na płotku | 2 szt |
| 13 | - aplikacja: w kształcie biegnącego króliczka, wykonana z lakierowanej sklejki (Króliczek wesoły- kolor jasnoszary lub zbliżony, wyraźnie zaznaczony nosek i oczko, uszy wewnątrz jasnoróżowe lub zbliżone, brzuszek pokryty miękkim szarym futerkiem). Wym. około 30 x 33 cm . Aplikacja z tyłu posiadać musi wmontowane magnesy do umieszczenia na płotku | 2 szt |
| 14 | - aplikacja z Muchomorem, wykonana z lakierowanej sklejki ( kapelusz muchomora czerwony w białe kropki, nóżka jest pokryta materiałem przypominającym w dotyku skórę) . Wym. około 23x20 cm. Aplikacja z tyłu posiadać musi wmontowane magnesy do umieszczenia na płotku. | 2 szt |
| 15 | - aplikacja Drzewo wykonana z płyty MDF, ( konar kolor brązowy bądź zbliżony, korona kolor zielony bądź zbliżony). Wym. około 60x100 cm. Aplikacja musi posiadać otwory do zawieszenia na ścianie. | 2 szt |
| 16 | - aplikacja Smok wykonana z płyty MDF, (kolor zielony bądź zbliżony). Wym. około 60x110 cm. Aplikacja musi posiadać otwory do zawieszenia na ścianie. | 1 szt |
| 17 | - dekoracja ścienna: Żabka i ślimaki wykonana z miękkiej, bezpiecznej i nietoksycznej pianki, żabka – kolor zielony bądź zbliżony, Wym. około 25x23 cm; ślimak – wesoły z Różkami, kolorowy, wym. około 24x24 cm. Mocowanie dzięki kawałkom taśmy samoprzylepnej. | 4 szt |
| 18 | - dekoracja ścienna: Motyl i biedronka wykonana z miękkiej, bezpiecznej i nietoksycznej pianki, motyl – uśmiechnięty z różkami, kolorowe skrzydełka, Wym. około 24x26cm.; biedronka – czerwona w kropeczki, Wym. około 23x25cm. Mocowanie dzięki kawałkom taśmy samoprzylepnej. | 4 szt |
| 19 | - dekoracja ścienna: Pszczółka i kwiatuszek wykonana z miękkiej, bezpiecznej i nietoksycznej pianki, pszczółka- uśmiechnięta, żółta w kolorowe paski, Wym. około 26x22cm. ; kwiatuszek- łodyga i liście zielony lub zbliżony, kwiat kolorowy, Wym. około 25x28 cm. Mocowanie dzięki kawałkom taśmy samoprzylepnej. | 4 szt |
| 20 | - dekoracja ścienna: Motylek i kwiatuszek wykonana z miękkiej, bezpiecznej i nietoksycznej pianki, motyl – uśmiechnięty z różkami, kolorowe skrzydełka, Wym. około 24x26cm.; kwiatuszek- płatki fioletowe lub zbliżony kolor, środek niebieski lub zbliżony, bez łodygi i liści, Wym. około 24x24 cm. Mocowanie dzięki kawałkom taśmy samoprzylepnej. | 4 szt |

Zadanie 3 – sprzęt elektroniczny

Płowęż

-  komputer stacjonarny, jako baza do pracy ekranu multimedialnego wraz z oprogramowaniem -1 szt

oprogramowanie system operacyjny Windows Proffesional

procesor wielordzeniowy ze zintegrowana grafiką o wydajności pozwalającej na osiągniecie wartości „Passmark CPU Mark” min. 4900 w testach CPU,

pamięć

| zainstalowana pamięć minimalna | 4 GB |
| --- | --- |
| rodzaj pamięci | SODIMM DDR3L |
| Częstotliwość szyny pamięci | 1600 MHz |
| Maksymalna wielkość pamięci | 16 GB |
| Ilość banków pamięci | 2 szt |
| Ilość wolnych banków pamięci | 1 szt |

Obsługa pamięci masowej

| Pojemność dysku HDD | 500 GB |
| --- | --- |
| Rodzaj dysku HDD | nośnik magnetyczny |
| Napędy wbudowane ( zainstalowane) | DVD+RW Super Multi (+DVD-RAM) Dual Layer |
| Zabezpieczenie HDD | HDD zatrzymywany w momencie wykrycia upadku urządzenia |

Interfejsy/komunikacja

| Złącza zewnętrzne | 2x USB 3,0 4x USB 2,0 1x 15-stykowe D-Sub ( wyjście monitor) 1 x HDMI 1 x RJ-45 (Gigabit LAN) |
| --- | --- |
| Bezprzewodowa karta sieciowa | IEEE 802.11b/g/n |
| Czytnik kart pamięci | Tak |
| Kata dźwiękowa zintegrowana | Tak |

Urządzenia dodatkowe

Monitor LCD

| Przekątna ekranu LCD |  |
| --- | --- |
| Typ ekranu |  |
| Maksymalna rozdzielczość LCD | 1920x1080 |
| Podświetlenie LED |  |
| złącza |  |
| Mysz | usb |
| Klawiatura | usb |

ekran dotykowy 65' wraz z oprogramowaniem -  1 szt

- monitor interaktywny AVTEK Otuch Screen 65, bez wbudowanego komputera, panel 65' LED, rozdzielczość FullHD (1,920x1,080), 50 Hz, jasność 360 cd/m², kontrast 4000:1, złącza HDMI, VGA,wejście/wyjście audio (mini Jack 3,5 mm), USB, wbudowane głośniki 2x10W, żywotność panelu min. 30 000 h, technologia optyczna i podczerwień, 2 punktowa – minimum pracują jednocześnie dwie osoby), dokładność – 4 mm, czas reakcji dotyku 30 ms, grubość szyby antyrefleksyjnej – 4 mm, kąt widzenia - 178', akcesoria – przewody zasilające VGA, HDMI i USB, uchwyt montażowy ścienny, pilot, 2 pisaki, oprogramowanie interaktywne – RMesiteach.

radioodtwarzacz CD -  1 szt

- radiomagnetofon z możliwością odtwarzania płyt: MP3, CD, CD-R, CD_RW. Posiada złącze USB umożliwiające podłączenie zewnętrznych nośników takich jak pendrive lub MP3. Wyposażony w radio cyfrowe FM i antenę teleskopową oraz magnetofon pozwalający odtwarzać muzykę z kaset magnetofonowych.

Górale

Zakup sprzętu ICT:

Notebook ( ATIV Book 9 Lite NP905S3G-KO2PL)

- dysk  SSD : 128 GB
    - system operacyjny: Windows 8 PL (darmowa  aktualizacja do Windows 8.1)
    - rozdzielczość:  1366x768 z podświetleniem LED
    - pamięć RAM (zainstalowana): 4 GB DDR3
    - chipset karty graficznej: AMD Radeon HD 8250M
    - przekątna ekranu: 13.3
    - procesor: czterordzeniowy
    - łączność bezprzewodowa:  bluetooth,  WiFi 802.11 b/g/n
    - waga: 1,44kg.
    - powłoka matrycy : matowa

### Multitablica  Tablica IR4Touch

- zastosowana cyfrowa  technologia dotykowa na podczerwień - pozwala na jednoczesne wskazywanie przez jedną do czterech osób.
 - oprogramowanie Multitablica Book&Edu w języku polskim
 - dostarczone oprogramowanie razem z tablicą jest obszernie rozbudowane oraz wyposażone galerię     kształtów oraz grafik.

Do najważniejszych funkcji oprogramowania należą: 
- rysowanie w dowolnym kolorze,
-  kreślenie podstawowych figur geometrycznych,
-  podstawowe narzędzia kreślarskie (linijka, ekierka, kątomierz, cyrkiel),
-  wstawianie obrazów oraz grafik dostarczonych z oprogramowaniem, 
- obsługa teł (trój linia, kratka, układ współrzędnych), 
- bryły 3D, 
- symbole elektroniczne, chemiczne, matematyczne, macierze, wykresy funkcji matematycznych oraz zestawy przyborów chemicznych
Wyznaczone 15 specjalnych przycisków po obu stronach tablicy- Panel z przyciskami umożliwiającymi rysowanie umiejscowiony po obu stronach tablicy.
Rozmiar 175,9x126,4cm -  85,3” przekątna
Rozmiar roboczy 163,8x114,5cm – 78,7” przekątna
Waga:  22kg
Powierzchnia : sucho-ścieralna
Powierzchnia wzmocniona, antyodblaskowa o matowej powierzchni.
Rozdzielczość : 12600x12600
Połączenie z komputerem – USB
Certyfikaty:  ISO9001, CE, ROHS, FCC
Kabel USB
Zestaw montażowy ścienny dołączony.

Projektor NEC  UM280X

Wysoka jasność: 2800 ANSI lm, tryb wyświetlania w standardzie DICOM
Kontrast: 3000:1
Sterowanie i nadzór przez łącze RS-232, RJ45
Trwała lampa: do 8000 godzin
Tryb ECO- umożliwia ograniczenie kosztów eksploatacji poprzez zmniejszenie poboru energii 
                 (tylko  212W), pełna zgodność z przepisami ochrony środowiska
Liczne złącza analogowe i cyfrowe ( 2 wejścia HDMI, port USB-funkcja przeglądania plików z Pendrive)
Wbudowany głośnik:  moc 16W, wejście mikrofonowe
Funkcja blokady (na hasło)
Projektor objęty gwarancją edukacyjną EDU

### Kserokopiarka  ( kolorowa kserokopiarka cyfrowa A3)

### Format oryginału: do A3
Kopiowanie wielokrotne: 1-999, tryb przerwania
Rozdzielczość kopiowania: 600x600 dpi
Rozdzielczość drukowania: 1800x600 dpi
Rozdzielczość skanowania: 600x600 dpi
Skala szarości: 256 poziomów
Skalowanie: 25-400%, w kroku co 0,1%
Standardowa pamięć systemu: 1024 MB
Systemowy dysk twardy: 60 GB
Pojemność papieru w podajnikach: standard 1150 arkuszy, maks. 3650 arkuszy
Rozmiar papieru: A6-A3, Banery 12000x297 mm

### Radioodtwarzacz CD   -  ilość sztuk 2

### Odtwarzacz CD: tak
Magnetofon: nie
Radio: analogowe, FM, MW
Zasilanie: 6 baterii R14, sieciowe 220-240 V, 50-60 Hz

Zadanie 4  - zabawki i pomoce dydaktyczne

Płowęż

1.Zakup kompletu zabawek

| 1 | Krykiet - gra zręcznościowa (2 szt)Drewniana gra w krykieta z 4 ponumerowanymi łukami w kształcie ogrodowych robaczków, 2 kijami i 2 piłkami. W zestawie materiałowa torba do przechowywania. Materiały Poliester 100%, Drewno | 2 szt |
| --- | --- | --- |
| 2 | Słupki i obręcze - gra zręcznościowa , zestaw 4 kijków-robaczków i obręczy do rzucania i trafiania do celu. Ponumerowane podstawy pokolorowane ułatwiające kojarzenie. Wszystko z drewna. Materiałowa torba transportowa. Materiały Len 100%, Poliester 100%, drewno | 2 szt |
| 3 | Magnetyczne elementy do układania twarzy Książka - pudełko wraz z zawartością magnetycznych elementów do tworzenie twarzy m.in. klowna, dziewczynki, pilota, czy pirata. Zestaw zawiera: 67 magnetycznych elementów twarzy (tj. oczy, nosy, czapki) 12 kart postaci do ułożenia opakowanie w formie książki | 1 szt |
| 4 | Lalka chłopiec kończyny lalki są ruchome, a forma lalki ma sugestywnie oddawać charakterystyczne cechy niemowlęcia (naturalne fałdki, paluszki naturalnie zgięte) , wysokość 42 cm , bez ubranek | 1 szt |
| 5 | Lalka dziewczynka kończyny lalki są ruchome, a forma lalki ma sugestywnie oddawać charakterystyczne cechy niemowlęcia (naturalne fałdki, paluszki naturalnie zgięte) , wysokość 42 cm , bez ubranek, | 1 szt |
| 6 | Ubrania dla lalek o wysokości 42 cm. | 4 szt |
| 7 | Samochód zdalnie sterowany , pojazd powinien posiadać pneumatyczne ogumienie, mechanizm różnicowy, resorowane zawieszenie model ma działać w zakresie 27 MHz,- 40 MHz co ma pozwolić na zabawę jednocześnie 2 pojazdami bez żadnych zakłóceń, zabawka powinna być wyposażona w funkcję Auto Off , która po 30 minutach wyłącza ją w celu oszczędności baterii, nadwozie ma być wykonane z tworzywa równie trwałego jak ABS; odwzorowane detale, skala: 1/16, długość: 34,5, prędkość maksymalna: 12 km czas ładowanie: 90 minut, czas zabawy: 20 minut | 2 szt |
| 8 | Przebrania do zabawy: strój strażaka. Kurtka prawdziwego profesjonalisty, zapinana z przodu na rzep, do zabawy w gaszenie wszelkiego typu pożarów. Rozmiar uniwersalny. Materiały poliester 100% | 1 szt |
| 9 | Przebrania do zabawy: strój policjanta ,rozmiar uniwersalny, materiały poliester 100% | 1 szt |
| 10 | Przebrania do zabawy: strój lekarza, rozmiar uniwersalny, materiały poliester 100% | 1 szt |
| 11 | Lalka Kasia miss piękności : laleczka z akcesoriami do robienia fryzur, wysokość 28 cm | 1 szt |
| 12 | Lalka płacząca po wyciągnięciu smoczka, wysokość 25 cm | 1 szt |
| 13 | Lalka Luna - lalka szmaciana do przytulania, długość 46 cm | 1 szt |
| 14 | Dom dla lalek - dwupiętrowy dom z tworzywa, ruchome drzwi i okna, meble , dom składamy, wymiary 59x39x15 | 1 szt |
| 15 | Zestaw do sprzątania z wózkiem zawierający akcesoria do sprzątania: mop, szczotka, wiaderko, miska, szczotka z szufelką pojemnik z mydłem, wymiary 30x40x58 | 1 szt |
| 16 | Maskotka Krokodyl duża miękka maskotka do zabawy, przytulania i siedzenia, zapewnia poczucie bezpieczeństwa dł. 70cm | 2 szt |
| 17 | Maskotka Krówka duża miękka maskotka do zabawy, przytulania i siedzenia, zapewnia poczucie bezpieczeństwa, dł. 70cm | 2 szt |
| 18 | Maskotka Łoś duża miękka maskotka do zabawy, przytulania i siedzenia, zapewnia poczucie bezpieczeństwa, dł. 70cm | 2 szt |
| 19 | Maskotka Kot duża miękka maskotka do zabawy, przytulania i siedzenia, zapewnia poczucie bezpieczeństwa, dł. 70cm | 2 szt |
| 20 | Maskotka Żaba duża miękka maskotka do zabawy, przytulania i siedzenia, zapewnia poczucie bezpieczeństwa, dł. 70cm | 2 szt |
| 21 | Maskotka Słoń duża miękka maskotka do zabawy, przytulania i siedzenia, zapewnia poczucie bezpieczeństwa, dł. 70cm | 2 szt |
| 22 | Maskotka Mysz duża miękka maskotka do zabawy, przytulania i siedzenia, zapewnia poczucie bezpieczeństwa , dł. 70cm | 1 szt |
| 23 | Maskotka Piesek duża miękka maskotka do zabawy, przytulania i siedzenia, zapewnia poczucie bezpieczeństwa , dł. 70cm | 1 szt |
| 24 | Maskotka Lew duża miękka maskotka do zabawy, przytulania i siedzenia, zapewnia poczucie bezpieczeństwa, dł. 70cm | 1 szt |
| 25 | Klocki drewniane naturalne 56 elementów, wym. ok.5x5x5cm | 1 szt |
| 26 | Klocki Leśne miasteczko wykonane z drewna brzozowego. Zestaw kolorowych klocków ze zwierzątkami, wym. od 3x3 cm do 6x 3cm, 126 elementów, dla dzieci od 2 lat | 1 szt |
| 27 | Klocki Figury zestaw ma zawierać klocki w kształcie trójkątów, czworokątów, pięciokątów i sześciokątów foremnych, które pozwalają na tworzenie wielu ciekawych konstrukcji.; ok. 180 szt. , wym. 4x4cm oraz 4,5x 4,5cm | 1 szt |
| 28 | Klocki ażurowe zestaw z elementów z tworzywa sztucznego szt 145 x 5 kolorów śr. 5 cm, | 1 szt |
| 29 | Klocki clics do łączenia (1 op., tj.150 szt) wykonane z polipropylenu, bezpieczne, wytrzymałe i zdolne do długotrwałego użycia w każdych warunkach. Do zestawów dołączyć instrukcje budowy; wym. klocka 5x5cm; | 1 op. |
| 30 | Tor dla samochodzików - budowa drogowa w zestawie z wielką górę z koparką do sterowania ręcznego, miejsce zrzutu wykopanych skał, tunel, most zwodzony, tory kolejowe z przejazdami ze szlabanami i drogi i wiele pojazdów.; wym. 90x80x116cm | 1 szt |
| 31 | Dyżurny warsztat z narzędziami duży zestaw pełen różnych akcesoriów dzięki któremu można poddać auto dokładnemu przeglądowi technicznemu, wym.42x27x73cm; 50elementów dodatkowych o wym. Od 2x2cm do 18x12cm | 1 szt |
| 32 | Jeździk motocykl policyjny wym 71x38x44 cm | 1 szt |
| 33 | Łopatka do piasku o bardzo dużej wytrzymałości, wykonana z tworzywa sztucznego.; różne kolory, długość 55cm | 3 szt |
| 34 | Taczka wykonana z tworzywa sztucznego wymiarach 60x24x26 cm | 1 szt |
| 35 | Matematyczny twister duża plansza z różnokolorowymi aranżacjami. Do planszy dołączyć : instrukcję, 4 szpilki, torbę do przechowania. W zestawie 2 kostki z cyframi z pianki o wym. 5x5cm, wymiar planszy 150x150cm | 1 szt |
| 36 | Wstążki gimnastyczne - podwójne wstążki do ćwiczeń gimnastycznych zaopatrzone w rączki., dł. rączki 23cm, dł. wstążki 1,8m | 6 szt |
| 37 | Szczęśliwy traf żabki - plansza do gry ruchowej wym.150x150cm | 1 szt |
| 38 | Piłki do skakania śr.55cm, | 2 szt |
| 39 | Labirynt ścienny Samolot Gucia - drewniany, do manipulowania wym 69x36 cm | 1 szt |
| 40 | Zestaw instrumentów duży w walizce - 10 instrumentów perkusyjnych w poręcznej torbie Zestaw powinien zawierać: parę marakasów, parę kastanietów, tamburyn, trójkąt, parę klawesynów, jingle stick, parę talerzy na palce, , drewniany shaker, i 13 dzwonków na rączce | 2 szt |
| 41 | Puzzle drewniane 5 - warstwowe (4 szt), ze sklejki wym. 21x21cm, Truskawka, Cztery pory roku, Motyl, Kurka | 4 szt |
| 42 | Zabawka – sznurowany but - drewniana przewlekanka w formie tenisówki, | 2 szt |
| 43 | Gra domino: Zwierzęta - 28 elementów wym. 9,5x4,7 | 1 szt |
| 44 | Zagadki smoka Obiboka - zestaw 135 kart rymowane zagadki i obrazki | 1 szt |
| 45 | Nowe zagadki smoka Obiboka - zestaw 135 kart rymowane zagadki i obrazki | 1 szt |
| 46 | Domino Alfabet - zestaw 33 elementów, wym. 22x10 | 1 szt |
| 47 | Domino Autka – zestaw 28 elementów, wym. 8x4, | 1 szt |
| 48 | Gra logiczna - Przeciwieństwa - zestaw 48 tafelków, wym. 7,4x7,4 | 1 szt |
| 49 | Gra logiczna – Zwierzęce portrety | 1 szt |
| 50 | Gra logiczna - miny, kształty i kolory gra zawierająca karty z sześcioma różnymi motywami, 144 karty z motywami i 20 dodatkowych karty | 1 szt |
| 51 | Gra - przód, bok, tył - kształty i cienie w 3D zestaw powinien zawierać 9 drewnianych kształtów, 3 drewniane podstawy, 18 obustronnych kartonowych kwadratów, instrukcję. | 1 szt |
| 52 | Ciuciubabka – opaska na oczy wykonana z bawełny, wym. 16x8 cm | 1 szt |
| 53 | 2 welurowe paletki z piłeczką - zestaw 2 paletki o średnicy 15 cm i piłka | 3 szt |
| 54 | Gra - Bystre oko -karty do gry - 48 kart wraz z instrukcją | 1 szt |
| 55 | Pojemnik na kółkach z pokrywą wym. 50x39x32 poj. 46 l | 2 szt |
| 56 | Umiejętności – zestaw 227 zdjęć o wym. 11x14 cm | 1 szt |
| 57 | Wąż zdalnie sterowany podczerwienią. Jajo tego gada ma służyć za pilota Wąż powinien odtwarzać falujący ruch gada, ruch: do przodu, w lewo, w prawo, zatrzymanie. Zasięg:15 metrów, zestaw powinien zawierać kabel USB do ładowania, materiały tworzywo sztuczne | 2 szt |
| 58 | Sortowanie odpadów – gra planszowa 4 ciężarówki do sortowania, 20 pojemników, plansza o wym. 39x39 cm | 1 szt |
| 59 | Sudoku - łamigłówka logiczna z drewna, 36 kostek , ramka o wym. 24x24 cm | 2 szt |
| 60 | Zestaw do zabaw na świeżym powietrzu - zestaw powinien zawierać: talerz cyrkowy – 3 szt, obręcze cyrkowe (po 2 szt)- 3kpl, piłki do żąglowania(po 3 szt) - 2kpl, tęczowe szarfy do tańczenia (6szt)– 1 kpl | 1kpl |

2.Komplet pomocy dydaktycznych dla jednej grupy

| 1 | Lupa z podświetleniem wbudowana w rączkę przegródka z linijką (10 cm/4 cale), pędzelkiem i patyczkiem. Materiały HIPS (PS wysokoudarowy), PP | 6 szt |
| --- | --- | --- |
| 2 | Mała lupa | 15 szt |
| 3 | Zestaw do zbierania owadów - 3-poziomowy przyrząd do wciągania owadów z 2 wymiennymi końcówkami, siatką z uchwytem, pęsetą, specjalnym pojemnikiem i kubeczkiem do obserwacji z lupą. Materiały ABS | 3 szt |
| 4 | Walkie talkie dla dzieci – 2 sztuki w zestawie z głośnikiem, kontrolą głośności i przyciskiem do kodu Morse´a.. O ergonomicznym kształcie, z tylnym zaczepem-klipsem do zawieszenia na pasku. Przycisk nadawania-odbioru, antena, sygnalizator świetlny sygnału. Zasięg: 400 m bez zakłóceń ani przeszkód. Materiały ABS, Gumowe | 1 szt |
| 5 | Żyroskop - urządzenie edukacyjne -zestaw powinien zawierać książeczkę z instrukcjami., sznurek służący do wprawienia żyroskopu w ruch obrotowy i wspornik , na którym żyroskop będzie się obracać. Materiały ABS, Metal | 1 szt |
| 6 | Obserwacje astronomiczne – rzutnik z pilotem, obrotowy wyświetlacz spektakularnych, trójwymiarowych obrazów – w zestawie 5 tematycznych, wymiennych dysków zawierających po 7 trójwymiarowych obrazów Europejskiej Agencji Kosmicznej: misje, galaktyki, słońce, układ słoneczny i wystrzeliwanie w kosmos | 1 szt |
| 7 | Mikroskop dla dzieci -Jajo - cyfrowy mikroskop z kamerą, którym można kręcić filmy i robić zdjęcia. Powiększenie x43, połączenie z komputerem przez USB. Wyposażony we własny system oświetlenia LED, , regulację ostrości, przycisk zdjęcie, . No obiektywie 2 zmienne nasadki, o różnej średnicy, wym. 7,3x4,5 | 1 szt |
| 8 | Sześciany do układania - sześciany Geo, 12 elementów, wym. 5x5x5 | 2 szt |
| 9 | Sześciany przezroczyste do układania - 12 elementów o wym. 5x5x5 | 2 szt |
| 10 | Piłeczki i patyczki do brył geometrycznych - zestaw kolorowych, drobnych piłeczek i patyczków różnych rozmiarów do tworzenia przestrzennych konstrukcji geometrycznych. | 2 szt |
| 11 | Karty zadań do zestawu bryły geometryczne - 10 dwustronnych kart wym. 24x13 | 4 szt |
| 12 | Waga szkolna - metalowa waga z płaskimi szalkami., do ważenia różnorodnych zabawek, materiałów, jedzenia itp..;wym.16x20x49cm, nośność 5kg | 1 szt |
| 13 | Zestaw odważników w pudełku - zestaw powinien zawierać 8 odważników;1x1g, 2x2g, 1x5g, 2x10g, 1x20g,1x50g; | 1 szt |
| 14 | Zestaw dużych odważników- zestaw powinien zawierać 4 odważniki:1x500g,2x200g,1x100g | 1 szt |
| 15 | Patyczki do liczenia 1000szt. 10 kolorów, dł.5cm śr.3 mm (op. 1) | 1 szt |
| 16 | Liczydło demonstracyjne do 100. Liczydło z haczykami do zawieszenia na tablicy dł. min.140cm ze stoma koralikami w dwóch kolorach. Średnica korali min. 2,3 cm. Drewniane stojące z możliwością zawieszenia na tablicy | 1 szt |
| 17 | Memory – Logopedyczny Piotruś w pakietach. Pakiet 8 talii kart o wym. 5,3x 8,5cm; głoski sz, ż/rz, cz, dż, s, z, c. dz ;Pakiet I; Pakiet II, głoski ś,ź,ć,dź,l-r,t-r | 2 szt |
| 18 | Historyjka obrazkowa 6 – elementowa materiały edukacyjne dla najmłodszych, teczka winna zawierać 21 historyjek obrazkowych oraz kieszonki do ich układania. Po ułożeniu 6 elementów powinna powstajć ilustracja niespodzianka | 1 szt |
| 19 | Liczbowa przekładanka – gra edukacyjna – karty z tworzywa trwałego sztucznego, 6 kart o wymiarach 21x21 cm i 14 sznureczków, do zapamiętywania kolejności liczb | 1 szt |
| 20 | „Kodeks dobrego zachowania” - karty obrazkowe | 1 szt |
| 21 | „Opowiadania dla przedszkolaków” - książka | 1 szt |
| 22 | Sylaby do zabawy – gra planszowa - gra edukacyjna w 4 wariantach kształcąca słuch fonemowy – 55 kart, 5 pionków, kostka | 1 szt |
| 23 | Głoski do zabawy - gra planszowa gra edukacyjna w 4 wariantach kształcąca słuch fonemowy – 55 kart, 5 pionków, kostka | 1 szt |
| 24 | „Baśnie w przedszkolu” - książka | 1 szt |
| 25 | Najpiękniejsze bajki książka audio „Czerwony kapturek” | 1 szt |
| 26 | Najpiękniejsze bajki książka audio „Kopciuszek” | 1 szt |
| 27 | Gra memory – flagi - zestaw ma zawierać: 80 kartoników przedstawiających 40 flag państw świata dla 2-6 graczy od 5lat; | 1 szt |
| 28 | Bawimy się liczbami - plansza magnetyczna Aptaboard wym. 38x47,5 | 1 szt |
| 29 | Zestaw elementów magnetycznych - Bawimy się liczbami -liczby – 110 elementów z cyframi od 1 do 110 ( 2 szt) i dodawanie – 100 elementów z cyframi 0d 2 do 20 (1 szt) – ) | 3 szt |
| 30 | „W świecie bajek” - książka | 1 szt |
| 31 | Uczymy się słówek - książka z ćwiczeniami 400 kart ze zdjęciami | 7 szt |
| 32 | Nasze domy – karty do nauki języka angielskiego nazw wyposażenia domu 4 plansz e A4 | 1 szt |
| 33 | English words – układanka edukacyjna - 4 sztuki liczby i kształty i 3 sztuki owoce razem -7 sztuk);liczby i kształty | 7 szt |
| 34 | Magnetyczna mapa Polski dla dzieci 80x80 | 1 szt |
| 35 | Kształty i cienie w 3 D - gra rozwijająca myślenie przestrzenne | 2 szt |

3.Komplet artykułów plastycznych

| 1 | Koraliki Perskie oko 1 op. śr.1cm po 125g | 1 szt |
| --- | --- | --- |
| 2 | Koraliki pomponiki 2 op. wielokolorowe koraliki wykonane z miękkiego materiału, śr. 2,5-3 cm 125g | 2 szt |
| 3 | Tęczowy sznurek szpulka dł. 230m | 1 szt |
| 4 | Tasiemki ozdobne samoprzylepne zestaw dł. 10m - 3 o szer. 15mm i 1 o szer.5mm | 2 kpl |
| 5 | Sizal czerwony i zielony | 2szt |
| 6 | Plastikowe igiełki krótkie - zestaw plastikowych igiełek do nawlekania w 6 kolorach. 32 szt. dł. 7 cm (od 4 lat) | 1 szt |
| 7 | Mulina do haftowania 1 opakowanie; 30 szt. 15 kolorów dł.8m | 1 szt |
| 8 | Jaja styropianowe wym. 10x7 cm | 16 szt |
| 9 | Bibuła marszczona | 8 szt |
| 10 | Szablony „Wielkanoc” (1 op, 6szt) wym.14,5x15,5cm | 1 szt |
| 11 | Plastelina – zestaw przedszkolny (1 zestaw, 180szt),waga2,3kg, 12 kolorów po 15 sztuk | 1 szt |
| 12 | Druciki kreatywne mix (10op, po 25 sztuk) wym. 1,5x30 cm różne kolory | 10 szt |
| 13 | Bibuła karbowana (10 op. po 15 sztuk); wym.200x50cm | 10 szt |
| 14 | Tektura falista z brokatem metalizowana arkusz format A4 | 10 szt |
| 15 | Folia piankowa - miękka pianka, łatwa do cięcia, zszywania i klejenia; 15 kolorów, format A4 | 10 szt |
| 16 | Szablony do wycinania Płytki przy użyciu których w szybki i łatwy sposób można narysować różnego rodzaju wzory; wym. 21,5x28cm; 2 -koła; 2- serca; 2-kwiaty | 6 szt |
| 17 | Naklejki 1 -abc;2 -serca; 1 -zebra; 2 -kwiaty, | 6 szt |
| 18 | Zestaw farb temperowych – zestaw 6 x 11 | 1 szt |
| 19 | Zestaw pędzli - zestaw 12 szt profesjonalne | 8 szt |
| 20 | Farby fakturowe z każdego koloru po 1 | 15 szt |
| 21 | Płótno do malowania – podobrazie bawełniane 40x50 cm | 40 szt |
| 22 | Koszyczki wielkanocne plecione koszyczki z pianki do samodzielnego wykonania | 16 szt |
| 23 | Kolorowy blok rysunkowy techniczny gramatura 190-200 A4 30 kartek | 7 szt |
| 24 | Klej uniwersalny 0.5 l | 7 szt |
| 25 | Kredki 12 kolorów grube w drewnianej oprawie | 6 szt |
| 26 | Materiały do ozdabiania – kolorowe oczka - 2 opakowania po 18g.Oczka z różnokolorowymi powiekami, różne rozmiary | 2 szt |
| 27 | Materiały do ozdabiania – piórka małe - 2 opakowania po 20g;dł. Od 3 do 14 cm; | 2 szt |
| 28 | Materiały do ozdabiania – kryształki kwiatki 2 opakowania po 200szt, wym. od 0,5 do 2 cm, | 2 szt |
| 29 | Materiały do ozdabiania – cekiny –duże cekiny ;różne wzory, 2 op.po 50g; | 2 szt |
| 30 | Farby do malowania palcami | 8 szt |

4.Komplet wyposażenia zapewniającego bezpieczne warunki opieki nad dziećmi

| 1 | Apteczka z wyposażeniem Apteczka z wyposażeniem z blachy stalowej malowanej farbą proszkową wypalaną w kolorze białym - wyposażenie zgodne z normą DIN 13157:2009 - plaster z opatrunkiem 6x10 cm (8 szt.) - plaster na szpulce 5 m x 2,5 cm (1 szt.) - zestaw plastrów, 4 rodzaje - bandaż z kompresem 6x8 cm (1 szt.) - bandaż elastyczny 4 m x 6 cm (2 szt.) - bandaż elastyczny 4 m x 8 cm (2 szt.) - rękawiczki winylowe (2 pary) - chusta opatrunkowa 60x80 cm (1 szt.) - chusta z flizeliny 20x30 cm (5 szt.) - bandaż z kompresem (opatrunek indywidualny) 8x10 cm (3 szt.) - bandaż z kompresem (opatrunek indywidualny) 10x12 cm (1 szt.) - kompres na rany 10x10 cm (6 szt.) - kompres na oko 5x7,5 cm (2 szt.) - zimny kompres (1 szt.) - chusta trójkątna 96x96x136 cm (2 szt.) - koc termiczny 160x210 cm (1 szt.) - nożyczki 19,5 cm (1 szt.) - torba foliowa (2 szt.) - aparat do sztucznego oddychania - instrukcja "pierwsza pomoc w nagłych wypadkach" oraz spis wyposażenia - przeznaczona do zakładów pracy - wymiary apteczki:40x25,5x11 | 1 szt |
| --- | --- | --- |
| 2 | Zabezpieczenia kątowe | 4 kpl |
| 3 | Instrukcja udzielania pierwszej pomocy | 1 szt |
| 4 | Instrukcja bhp praca z urządzeniami | 1 szt |
| 5 | Instrukcja gaszenia pożaru sprzętem podręcznym | 1 szt |
| 6 | Zabezpieczenia gniazdek elektrycznych | 2 szt |

Górale

1.  Zakup zabawek

| 1 | - bujak Jamnik doskonalenie koordynacji ruchowej, wytrzymałości; zabawka wywołująca radość; przeznaczony dla max. 3 osób ( łącznie 50kg.); wykonany z wysokiej jakości plastiku; 3 siedzenia i uchwyty zapewniają bezpieczeństwo, wymiary 102x43x36cm | 1 szt |
| --- | --- | --- |
| 2 | - koń na biegunach doskonalenie koordynacji ruchowej, wytrzymałości; zabawka wywołująca radość, wykonany z wysokiej jakości plastiku, przeznaczony dla 1 osoby, wym. 86x29x43cm | 2 szt |
| 3 | - wieloryb na biegunach doskonalenie koordynacji ruchowej, wytrzymałości; zabawka wywołująca radość, wykonany z wysokiej jakości plastiku, przeznaczony dla 2 osób, wym. 105x43x36 | 1 szt |
| 4 | - zabawka - serwis do herbaty poprzez zabawę dzieci nauczą się jak przyjmować gości, wyk. Z plastiku, 16 elementów: 4 filiżanki, 4 talerzyki, 4 łyżeczki, 1 czajniczek, 1 dzbanek do śmietanki, 1 cukiernica, 1 taca 34x22cm. | 5 szt |
| 5 | - zabawka- komplet obiadowy poprzez zabawę dzieci nauczą się jak przyjmować gości; jak estetycznie nakryć do stołu, wyk. Z plastiku, dla 12 osób w 4 kolorach, 12 talerzy głębokich o śr. 11,5cm., 12 talerzy płytkich o śr. 12cm., 12 kubeczków o śr. 5cm, 12 kpl sztućców o dł. 13cm. | 2 szt |
| 6 | - zabawka -Owoce dzieci poznają kształty i nazwy owoców, mogą dokonywać podziału na egzotyczne i krajowe; po 6 pomarańczy, cytryn, zielonych i czerwonych jabłek, bananów, gruszek, moreli, mandarynek klementynek | 1 szt |
| 7 | - zabawka- jajka poznają budowę jajka, znaczenie w żywieniu człowieka, jajko – sposób wylęgu ptaków i zwierząt; wielkość naturalna, 12 jajek w całości, 6 połówek, 4 jajka sadzone | 2 szt |
| 8 | - zabawka- koszyk pełen warzyw dzieci poznają kształt warzyw, ich przeznaczenie; omawianie sposobu ich przygotowania i spożywania, wielkość naturalna, pomidor, papryki, cukinie, kabaczek, ogórek, ziemniaki, por, cebula, czosnek, kalarepa, wszystko umieszczone w plastikowym koszyczku z rączką | 2 szt |
| 9 | - łóżeczko dla lalki dzięki tej zabawce dzieci uczą się słania łóżek, sposobu układania lalek do snu (stosowny ubiór- piżama), wykonane z drewna, wymiar 50x23x30 cm | 5 szt |
| 10 | - zabawka- sztućce- zestaw poprzez zabawę dzieci nauczą się prawidłowego ułożenia sztućców, a także korzystania zgodnie z ich przeznaczeniem, wyk. Z plastiku, zestaw 16 szt. w pudełku z przegródkami; po 4 widelce, noże łyżki (dł.13cm.), 4 łyżeczki dł.9cm. | 5 szt |
| 11 | - zabawka- suszarka do naczyń do wykorzystania w czasie zajęć dydaktycznych jak i w zabawach swobodnych; dzieci uczą się segregowania i odpowiedniego układania naczyń; poznają ,że suszarka stanowi niezbędne uzupełnienie wyposażenia w każdej kuchni, wyk. Z tworzywa sztucznego, wym. 30x24x5cm. | 2 szt |
| 12 | - zabawka- garnki do wykorzystania w czasie zajęć dydaktycznych jak i w zabawach swobodnych; wyk. Z kolorowego plastiku, 4 garnki z uchwytami , 4 pokrywki śr. 11 cm. | 4 szt |
| 13 | - tunel stonoga do wykorzystania podczas ćwiczeń gimnastycznych; wyrabianie ogólnej sprawności fizycznej, wyk. Z miękkiego ortalionowego materiału, śr. 50cm. Dł. 185cm. , | 2 szt |
| 14 | - zabawka- kuchenka z zestawem do wykorzystania w czasie zajęć dydaktycznych jak i w zabawach swobodnych; poznają, że kuchenka stanowi niezbędne wyposażenie kuchni; dzieci dowiadują się, że kuchenka może spowodować oparzenia, uczą jak zachowywać się ostrożnie ; wykonana z tworzywa sztucznego, kuchenka wym. 25x3x30cm. 21 elementów ( garnek z pokrywką, patelnia, rondel, sitko, 2 miseczki, deska do krojenia, nóż szefa kuchni, nóż do smarowania, 4 pojemniki na przyprawy, sztućce do sałatek, łyżka do serwowania, łopatka, mieszadło) | 1 szt |
| 15 | - zabawka - błękitny zlewozmywak do wykorzystania w czasie zajęć dydaktycznych jak i w zabawach swobodnych; mebelek z plastikowym zlewem, wym. 104x37x56cm. | 1 szt |
| 16 | - zabawka - błękitna kuchenka do wykorzystania w czasie zajęć dydaktycznych jak i w zabawach swobodnych; poznają, że kuchenka stanowi niezbędne wyposażenie kuchni ;dzieci dowiadują się, że kuchenka może spowodować oparzenia, uczą jak zachowywać się ostrożnie; mebelek zaopatrzony w 3 palniki i otwierany piekarnik, wym. 104x37x56cm. | 1 szt |
| 17 | - błękitna - pralka do wykorzystania w czasie zajęć dydaktycznych jak i w zabawach swobodnych; dzieci uczą się segregowania ubrań ; pralka z otwieranymi drzwiczkami , blat może służyć jako deska do prasowania, do pralki dołączone drewniane żelazko, wym. 104x37x56cm. | 1 szt |
| 18 | - drewniany zestaw dróg i szyn pomogą dzieciom zapoznać się z zasadami ruchu różnych środków transportu, wyk. Z drewna, 44 elementy, wymiary 71x21x42 cm. | 1 szt |
| 19 | - drewniany pociąg z szynami zabawka obrazująca środek transportu dla ludzi i rzeczy; dzieci uczą się zachowania bezpieczeństwa na dworcu kolejowym, wyk. Z drewna, lokomotywa + 2 wagony (łączą się za pomocą magnesów), 18 szt. torów prostych, z zakrętami oraz mostkiem (łączą się jak puzzle), wym. toru sz. 3,8 dł. 16,8 gr. 1,2 cm. | 1 szt |
| 20 | - piłka skakanka wykorzystana do zabawy; ćwiczy mięśnie całego ciała, chwytność, ogólną koordynacje i kondycję fizyczną śr. 55 cm | 4 szt |
| 21 | - klocki złączki Ludzie pobudzają do nowych pomysłów, wyrabiają sprawność manualną, orientację przestrzenną, kolorowe klocki w kształcie ludzików z systemem łączenia, wyk. Z trwałego ale nie sztywnego tworzywa, 100 sztuk, 5 kolorów | 2 szt |
| 22 | - zestaw plastikowych śrub z nakrętkami wyrabiają sprawność manualną, orientację przestrzenną, pobudzają do nowych pomysłów, 32 śruby i 32 nakrętki w 4 kolorach | 1 szt |
| 23 | - duże klocki umożliwiają budowanie dużych konstrukcji, pobudzają wyobraźnię, rozwijają sprawność manualną, łączą się w tradycyjny sposób, wyk. Z tworzywa sztucznego, 32 sztuki dużych i 16 sztuk mniejszych | 2 szt |
| 24 | - zestaw cegieł z kartonu będą użyte do licznych zabaw konstrukcyjnych, a także matematycznych, 32 cegły w 4 kolorach | 2 szt |
| 25 | - lalka chodząca Klara atrakcyjna zabawka kształtująca takie cechy jak: opiekuńczość, troskliwość, dbanie o inną osobę, wyk. Z tworzywa sztucznego, długie włosy, w ubraniu, wysokość 70cm. | 1 szt |
| 26 | - Klocki magnetyczne uczą dziecko kreatywnego myślenia; dzięki magnetycznym złączą posiadają nieograniczoną możliwość tworzenia, można budować z nich mosty, domy, pojazdy i figur, 244 sztuki magnesy w kształcie kulek i prostokątów | 2 szt |
| 27 | - zabawka przeźroczysty rurociąg do wykorzystania podczas zajęć dydaktycznych oraz według inwencji dzieci; zabawa ta rozwija wyobraźnię i zdolności manualne. Skupia uwagę, skłania do logicznego myślenia, 60 elementów, wyk. Z tworzywa sztucznego | 1 szt |
| 28 | - piankowe klocki kolorowe do licznych zabaw konstrukcyjnych pobudzających wyobraźnię i pomysłowość, lekkie bezpieczne piankowe klocki, w różnych kolorach, 40 sztuk | 2 szt |
| 29 | - klocki fantazyjne różnorodność kształtów pozwoli dzieciom tworzyć ciekawe modele; uatrakcyjnia zabawę, rozwiną zdolności manualne, 36 elementów kolorowych, niektóre elementy przedstawiają głowy zwierząt | 2 szt |
| 30 | - zabawka - tańcząca gąsienica zabawka ta umożliwi budowanie ruchomych sylwetek gąsienic; dzieci będą ćwiczyć koordynację wzrokowo – ruchową, a także dopasowywanie elementów, wyk. Tworzywo sztuczne, łatwe do szczepienia elementy w 4 kolorach24 elementy tułowia, 2 głowy, 2 ogonki, średnica 4,5 cm. | 2 szt |

2. Zakup kompletu pomocy dydaktycznych do realizacji w jednej grupie przedszkolnej

| 1 | Zegar - ma ułatwić wyjaśnienie zasad odczytywania godzin i minut w ciągu doby a także zjawisk astronomicznych, zmienności długości dnia i nocy w ciągu roku. Umieszczone na dzwonku zegara symbole poszczególnych pór roku, napisy „dzień” i „noc” oraz wskazówki „świt” i „zmierzch”. Dookoła tarczy umieszczone są symbole czynności, które dziecko wykonuje w ciągu doby. Pod tarczą znajduje się pojemna kieszeń z dodatkowym wyposażeniem. Ruchome elementy to 3 wskazówki, 2 napisy „dzień” i „noc”, 4 pory roku i 12 czynności. Wszystkie te czynności mają przyszyty rzep, dzięki któremu można je przyczepiać w dowolne miejsce obrazu. - wym. 100 x 78 cm | 1 szt |
| --- | --- | --- |
| 2 | - kalendarz: Wszystkie pory roku dzieci nauczą się zaznaczać temperaturę, właściwy miesiąc i porę roku; poznają warunki atmosferyczne charakterystyczne dla danej pory roku, 9 obrazków o wym. 5 x 5 cm, z codziennymi czynnościami, do umieszczania w okienkach domku ; 6 obrazków o wym. 5 x 5 cm, z warunkami atmosferycznymi ; 2 strzałki do zaznaczania temperatury oraz właściwego miesiąca i pory roku ; 1 kółko do zaznaczania dni tygodnia ; 1 komin do zaznaczania dnia w danym miesiącu ; wym. 52 x 60 cm ; ma otwory służące do zawieszania na ścianie | 2 szt |
| 3 | - płotek lewy do elementów sensorycznych -pozwala zamontować 7 aplikacji. - lakierowana sklejka i lakierowany MDF - wym. 97,5 x 68,5 cm | 1 szt |
| 4 | - płotek prawy do elementów sensorycznych -pozwala zamontować 7 aplikacji. - lakierowana sklejka i lakierowany MDF - wym. 97,5 x 68,5 cm | 1 szt |
| 5 | - geometryczne kształty z tworzywa | 3 szt |
| 6 | - zestaw perkusyjny ; tamburyn - 1 szt, marakasy - 2 szt, jajka muzyczne - 2 szt, dzwoneczki na rękę 1para, kastaniety drewniane - 1 para, kastaniety z rączką- 1 para | 2 kpl |
| 7 | - woreczki | 4 szt |
| 8 | - zestaw bajek na CD | 2 szt |
| 9 | - liczydło stojące wykorzystane będzie do wspomagania procesu nauki liczenia i wykonywania operacji matematycznych; stabilny, stelaż ze sklejki brzozowej z metalowymi mocowaniami, rama z drewna brzozowego, wym. 68x60x120 cm. | 1 szt |
| 10 | - mapa Polski dla najmłodszych makatka o wym. 84x87 cm, nazwy miast i symbole przeczepione na rzepy | 1 szt |
| 11 | - zestaw puzzli- 45-elementowe o różnej tematyce, wymiary ok. 40 x 30cm | 4 szt |
| 12 | - klocki matematyczne - wykonane z drewna kauczukowego i brzozowego. z wykorzystaniem do nauki liczenia i segregowania | 1 kpl |
| 13 | - klocki z małymi polskimi literami | 2 kpl |
| 14 | - program komputerowy- ćwiczenia z grafomotoryki: Od szlaczka krzywego do pisma pięknego | 1 szt |
| 15 | program komputerowy - ćwiczenia z matematyki: Szacuję, przeliczam, obliczam | 1 szt |
| 16 | Program komputerowy -Ćwiczenia ruchowe: Klaszczę, tupię, podskakuję Program multimedialny z ćwiczeniami, różnorodny zestaw filmów wspierających organizację grupowych ćwiczeń ruchowych. Składa się z kilkudziesięciu pozycji dotyczących stymulacji motoryki dużej, której prawidłowe funkcjonowanie jest niezbędne przed przejściem do ćwiczeń motoryki małej związanej z płynnymi ruchami ręki podczas pisania. Filmy zawierać muszą pokaz będący wzorem w wykonaniu terapeuty oraz dwójki dzieci przy określonym pokładzie muzycznym, a każde ćwiczenie poparte powinno być komentarzem i poleceniem. Zabawy słuchowo-ruchowe polegają na dostosowaniu ruchu do zróżnicowanego tempa, rytmu, akcentu i metrum oraz wysokości dźwięków. Dzięki ćwiczeniom zaprezentowanym w filmach dziecko rozwija także swoją orientację w przestrzeni i schemacie ciała. „Klaszczę, tupię, podskakuję” obejmuje ćwiczenia: • podstawowych ruchów lokomocyjnych (chodu i biegu oraz umiejętności ich łączenia), • podskoków i przeskoków oraz koordynacji ruchowej (w połączeniu z koordynacją wzrokowo-słuchową). Zabawy ruchowe zaprezentowane na filmach zawierają różnorodne elementy: • płynne ruchy obu ramion, • rytmiczne ruchy zmienne obu ramion, • manipulowanie różnymi przedmiotami (sznur, piłka, kule papierowe), • kreślenie ręką, nogą, nosem dużych płynnych ruchów i różnego typu linii, • chodzenie po linii (np. po sznurze). Program oferuje też przykładowe zabawy relaksacyjne uwzględniające ćwiczenia oparte na dotyku takie jak „masażyki”, ćwiczenia oddechowe oraz wizualizacje. Takie zabawy doskonalą umiejętność napinania i rozluźniania mięśni określonych części ciała. Wersja programu musi być w języku polskim. | 1 szt |