Załącznik Nr 2 do OFERTY

(Projekt) Umowa dla zadania:

„Zimowe utrzymanie dróg na terenie Gminy Jaśliska w 2017 roku”

zawarta w dniu ............................... 2017 r. pomiędzy Gminą Jaśliska

NIP: 684-258-66-47 reprezentowaną przez :

Pana Adama Dańczak – Wójta Gminy Jaśliska, zwaną dalej Zamawiającym,

przy kontrasygnacie Pani Agnieszki Kurdyła - Skarbnika Gminy Jaśliska

a ........................................................................................................................................................................ z siedzibą: .................................

NIP ........................................, reprezentowanym przez:

1. ....................................

zwanym/zwaną dalej ,,Wykonawcą”.

Wykonawca został wybrany w trybie zapytania ofertowego, na podstawie oferty złożonej w postępowaniu o numerze referencyjnym Zamawiającego………………………………...

§ 1

Przedmiot umowy

1. Przedmiotem niniejszej umowy jest:

„Zimowe utrzymanie dróg na terenie Gminy Jaśliska w 2017  roku”

2. Przedmiot zamówienia definiuje w szczególności: Zimowe utrzymanie dróg w celu zmniejszenia lub ograniczenia zakłóceń ruchu drogowego wywołanego czynnikami atmosferycznymi takimi jak intensywne opady śniegu, deszczu ze śniegiem, marznącej mżawki, zawieji i zamieci śnieżnych, śliskości zimowej oraz błota pośniegowego z topniejącego śniegu.

Odśnieżanie –  jest to usuwanie śniegu z jezdni i poboczy drogi w celu zapewnienia ciągłości ruchu.

Likwidacja śliskości – posypywanie piaskiem nawierzchni odśnieżonej drogi w szczególności na zakrętach, podjazdach, zjazdach, skrzyżowaniach oraz w zwartej zabudowie miejscowości.

3. Częstotliwość wykonania usług będzie uzależniona od wystąpienia warunków atmosferycznych wymienionych w pkt. 1) wymagających użycia odpowiedniego sprzętu,

4. Posypanie dróg na odcinkach niebezpiecznych takie jak wzniesienia, podjazdy, skrzyżowania przy użyciu materiału zgromadzonego przez Zamawiającego.

5. Załadunek materiałów uszorstniających na piaskarki w zakresie Wykonawcy, odbywał się będzie na placu składowym w miejscowości Posada Jaśliska – magazyn ZIL lub obok budynku Urzędu Gminy.

6. Zamawiający podzielił teren Gminy na następujące rejony obejmujący miejscowości:

REJON I: JAŚLISKA – DALIOWA obejmujący następujące drogi i ich kategorie:

| Lp. | Nazwa drogi | Długość [mb] | Kategoria |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Droga na Dar | 430 | II |
| 2. | Do Urzędu Gminy | 360 | II |
| 3. | Za murami | 480 | I |
| 4. | Do Bukowczyka - Jaśliska | 170 | II |
| 5. | Za kościołem | 200 | II |
| 6. | Rynek i pod miasto | 820 | I |
| 7. | Do szkoły od strony Posady Jaśliskiej | 300 | I |
| 8. | Do szkoły od strony Jaślisk | 280 | I |
| 9. | Do Lorenca k. Kapliczki | 50 | II |
| 10. | Dalówki | 340 | II |
| 11. | Do Porady | 240 | II |
| 12. | Pod Las | 580 | II |
| 13. | Koło Marczaka | 80 | II |
| 14. | Koło Petki | 60 | II |
| 15. | Koło Cichonia - Daliowa | 60 | II |
| 16. | Parking na Jaśliskach | 600 m2 | II |
| 17. | Plac koło Szkoły | 2000 m2 | II |
| RAZEM | 4450 + 2600m2 |

REJON II: POSADA JAŚLISKA – WOLA NIŻNA obejmujący następujące drogi i ich kategorie:

| Lp. | Nazwa drogi | Długość [mb] | Kategoria |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Do Dubiela | 260 | II |
| 2. | Na ZIL | 470 | II |
| 3. | Koło sklepu | 180 | II |
| 4. | Droga na Kiwałówkę | 560 | I |
| 5. | Za wodą – k. Madeja | 630 | I |
| 6. | Do remizy OSP | 70 | I |
| 7. | Stara droga k.Farbańca | 650 | I |
| 8. | Na Biłasówkę | 680 | II |
| 9. | Koło Domu Ludowego w m. Wola Niżna | 100 | II |
| 10. | Koło bloków | 230 | I |
| 11. | Koło kościoła, Krzyżaka i Puchalika | 160 | II |
| 12. | Za kościołem k. Krzyżaka | 60 | II |
| 13. | Za kościołem do Puchalika | 200 | II |
| RAZEM | 4250 |

REJON III: SZKLARY obejmujący następujące drogi i ich kategorie:

| Lp. | Nazwa drogi | Długość [mb] | Kategoria |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Osiedlowa | 500 | I |
| RAZEM | 500 |

REJON IV: MOSZCZANIEC obejmujący następujące drogi i ich kategorie:

| Lp. | Nazwa drogi | Długość [mb] | Kategoria |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Osiedlowa | 950 | II |
| 2. | Droga dojazdowa do bloków Nr 10 i 11 wraz z odcinkiem drogi stanowiącym dojazd do Zakładu Karnego | 840 | I |
| 3. | Droga Darów | 1040 | II |
| RAZEM | 2830 |

7. Drogi kategorii I muszą być odśnieżone i przejezdne do godziny 6.30 zaś drogi kategorii II muszą być odśnieżone i przejezdne do dwóch godzin od ustąpienia opadów śniegu,

8. Zamawiający dopuszcza możliwość udziału podwykonawców w zamówieniu.

9. Do rachunku (faktury) Wykonawca zobowiązany jest dołączyć „Kartę zimowego utrzymania dróg” zawierającą potwierdzenie wykonania usługi przez upoważnioną osobę.

10. Zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych na pojedyncze rejony

11. Zamówienie obejmuje pracę w dzień i w nocy w każdym dniu kalendarzowym w przypadku zaistnienia takiej potrzeby,

12. Rozliczanie wykonanej usługi będzie dokonywane w oparciu o stawkę godzinowa wykonania usługi obejmującą Zimowe utrzymanie dróg w danym rejonie,

13. Termin rozpoczęcia realizacji przedmiotu umowy ustala się od dnia 10.11.2017 r., natomiast termin zakończenia realizacji przedmiotu umowy ustala się do dnia 31.12.2017 r.

14. Zamawiający decyduje o rozpoczęciu oraz zakończeniu terminu wykonania usługi związanej z zimowym utrzymaniem dróg na terenie Gminy Jaśliska, w zależności od warunków atmosferycznych,

15. Wymagana liczba pojazdów: ciągnik, pług odśnieżający regulowany oraz wyposażony w posypywarkę do piasku.

16. Wyposażenie pojazdów (pojazd powinien być oznakowany wg wymogów prawa o ruchu drogowym oraz zgodnie z przepisami BHP):

a) pojazdy mają posiadać gniazdo zasilające i miejsce umożliwiające trwałe podłączenie nadajnika monitorującego GPS,

b) wszystkie pojazdy mają posiadać pełne oświetlenie pracy sprzętu z przodu i z tyłu oraz lampy błyskowe koloru żółtego,

c) wszystkie pojazdy muszą być dopuszczone do ruchu na drogach,

d) każdy operator sprzętu musi być wyposażony w system łączności telefonicznej komórkowej,

e) każdy operator sprzętu musi posiadać niezbędne dokumenty do prowadzenia pojazdów

17. W przypadku nienależytego wywiązywania się przez Wykonawcę z obowiązków wynikających z niniejszej umowy Zamawiający może odstąpić od umowy w terminie natychmiastowym.

18. Przed podpisaniem umowy, Wykonawca zobowiązany jest przedłożyć Zamawiającemu aktualną polisę, a w przypadku jej braku, inny dokument potwierdzający, że Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia.

19. Warunki wykonywania usługi odśnieżania:

a) Wykonawca rozpoczyna pracę wyłącznie na zlecenie przedstawiciela Gminy - Koordynatora usługi zimowego utrzymania dróg, po telefonicznym powiadomieniu o konieczności wykonania usługi zimowego utrzymania dróg w miejscu oraz terminie przez niego wyznaczonym,

b) wyjazd w celu wykonania usługi należy wykonać w ciągu 30 minut od momentu zgłoszenia telefonicznego przez pracownika Urzędu Gminy,

c) Zamawiający zaopatrzy sprzęt odśnieżający w satelitarny system monitorowania pojazdu - GPS. Montaż nadajników GPS nastąpi w ciągu 7 dni od dnia podpisania umowy (w miejscu wskazanym przez Zamawiającego).

d) Zamawiający nie przewiduje wynagrodzenia za gotowość wykonawcy zimowego utrzymania dróg oraz za dojazd do miejsca wykonywania usługi. (Zamawiający nie ponosi kosztów dojazdów do dróg gminnych drogami: wojewódzkimi, powiatowymi).

e) Wykonawca zostanie rozliczony z rzeczywistego czasu pracy na podstawie raportów systemu GPS sporządzanych przez Koordynatora oraz Karty „Zimowego utrzymania dróg” (Wykonawca jest zobowiązany na bieżąco ewidencjonować i potwierdzać fakt wykonania zimowego utrzymania dróg w danym dniu w karcie „Zimowego utrzymania dróg”).

f) po wykonaniu usługi zimowego utrzymania dróg na danej trasie, droga winna być przejezdna na całej jej dostępnej szerokości, a grubość pokrywy śnieżnej po odśnieżeniu nie może przekraczać 5 cm.

g) droga, na której stwierdzone zostanie, iż usługa odśnieżania została źle wykonana, droga jest nieprzejezdna lub droga, na której odśnieżanie wykonane zostanie niedbale, będzie musiała być doprowadzona do stanu przejezdności na koszt Wykonawcy.

h) w przypadku awarii własnego sprzętu, Wykonawca ma obowiązek wynająć sprzęt na własny koszt i wykonywać usługę odśnieżania bez zwłoki.

§ 2

Realizacja umowy przy udziale podwykonawców (jeśli dotyczy)

- Wykonawca będzie wykonywał za pośrednictwem podwykonawców następujące części zamówienia:

- ......................  – wykonawca: ......................................,

- ......................  – wykonawca: .......................................,

- ......................  – wykonawca: .......................................,

- Części zamówienia wchodzące w skład przedmiotu umowy nie wymienione w ust. 1 Wykonawca będzie wykonywał osobiście.

- Przed zawarciem umowy z podwykonawcą, Wykonawca zobowiązany jest przedstawić projekt umowy Zamawiającemu w celu wyrażenia zgody na jej zawarcie. Jeżeli Zamawiający, w terminie 14 dni od przedstawienia mu przez Wykonawcę projektu umowy z podwykonawcą nie zgłosi na piśmie sprzeciwu lub zastrzeżeń, uważa się, że wyraził zgodę na zawarcie umowy.

- Umowę z podwykonawcą należy zawrzeć w formie pisemnej pod rygorem nieważności.

- Wykonawca zobowiązany jest przekazać Zamawiającemu oryginał umowy zawartej z podwykonawcą w terminie 3 dni od jej zawarcia, pod rygorem zapłaty kary umownej w wysokości 0,1% wartości robót objętych daną umową z podwykonawca za każdy dzień zwłoki.

- Podwykonawstwo nie zmienia zobowiązań Wykonawcy. Wykonawca jest odpowiedzialny za działania, uchybienia i zaniedbania podwykonawcy, jego przedstawicieli lub pracowników w takim samym zakresie jak za swoje działania.

§ 3

Termin realizacji

Termin rozpoczęcia realizacji przedmiotu umowy ustala się od dnia 10.11.2017 r., natomiast termin zakończenia realizacji przedmiotu umowy ustala się do dnia 31.12.2017 r.

§ 4

- Zamówienie będzie realizowane w miarę potrzeb Zamawiającego i panujących warunków atmosferycznych (opadów śniegu).

- Posypywanie dróg na odcinkach decydujących o możliwości ruchu odbywać się będzie w miarę zaistniałych potrzeb (śliskość pośniegowa, mżawka) - wyłącznie po zgłoszeniu takiej potrzeby przez przedstawiciela Gminy - Koordynatora usługi zimowego utrzymania dróg.

- Do likwidowania zimowej śliskości Wykonawca użyje materiału, który zapewni Zamawiający.

- Wykonawca zobowiązuje się do zabezpieczenia w trakcie trwania niniejszej umowy stałej gotowości sprzętu do odśnieżania wraz z obsługą, gwarantującą bezawaryjne utrzymanie zimowe dróg, a w przypadku jego awarii do zapewnienia sprzętu zastępczego.

- Wykonawca na czas trwania umowy zabezpieczy stałą łączność telefoniczną (telefon komórkowy) z Zamawiającym.

§ 5

Wynagrodzenie i zapłata wynagrodzenia

1. Za wykonanie przedmiotu Umowy, określonego w §1 niniejszej Umowy, Strony ustalają wynagrodzenie:

REJON I: JAŚLISKA – DALIOWA:

1)	Stawka za jedną godzinę pracy sprzętu (odśnieżanie, piaskowanie, odśnieżanie z piaskowaniem):

a) netto w wysokości: …………………….. zł/godz., (słownie: …………..………...………)

b) podatek VAT …. % w wysokości: ……………. zł/godz., (słownie: …………………..…)

c) brutto w wysokości: ………………...….. zł/godz., (słownie: …………………….………)

REJON II: POSADA JAŚLISKA – WOLA NIŻNA:

1)	Stawka za jedną godzinę pracy sprzętu (odśnieżanie, piaskowanie, odśnieżanie z piaskowaniem):

a) netto w wysokości: …………………….. zł/godz., (słownie: …………..………...………)

b) podatek VAT …. % w wysokości: ……………. zł/godz., (słownie: …………………..…)

c) brutto w wysokości: ………………...….. zł/godz., (słownie: …………………….………)

REJON III: SZKLARY:

1)	Stawka za jedną godzinę pracy sprzętu (odśnieżanie, piaskowanie, odśnieżanie z piaskowaniem):

a) netto w wysokości: …………………….. zł/godz., (słownie: …………..………...………)

b) podatek VAT …. % w wysokości: ……………. zł/godz., (słownie: …………………..…)

c) brutto w wysokości: ………………...….. zł/godz., (słownie: …………………….………)

REJON IV: MOSZCZANIEC:

1)	Stawka za jedną godzinę pracy sprzętu (odśnieżanie, piaskowanie, odśnieżanie z piaskowaniem):

a) netto w wysokości: …………………….. zł/godz., (słownie: …………..………...………)

b) podatek VAT …. % w wysokości: ……………. zł/godz., (słownie: …………………..…)

c) brutto w wysokości: ………………...….. zł/godz., (słownie: …………………….………)

2. Ceny jednostkowe podane w ust. 1 zawierają wszystkie koszty związane z wykonaniem usługi, które mogą być potrzebne na pokrycie wydatków związanych z wykonaniem przedmiotu umowy, w tym w szczególności: koszty odśnieżania i posypywania na całej długości i szerokości jezdni, koszty utrzymania w sprawności technicznej sprzętu przeznaczonego do prowadzenia akcji zimowej, koszty załadunku materiału do posypywania dróg.

3. Zamawiający nie ponosi kosztów dojazdów do dróg gminnych drogami: wojewódzkimi, powiatowymi.

4. Wykonawca w okresie obowiązywania umowy gwarantuje niezmienność cen, o których jest mowa w ust. 1 nawet w razie wzrostu czynników cenotwórczych.

5. Zamawiający zobowiązuje się wypłacić Wykonawcy wynagrodzenie za wykonane usługi zgodnie z ilością przepracowanych godzin i cenami określonymi w ust.1.

6. Rozliczenie za wykonanie przedmiotu umowy odbywać się będzie miesięcznie na podstawie „Karty zimowego utrzymania dróg”, ewidencjonującej faktyczny czas pracy Wykonawcy w poszczególnych sołectwach, potwierdzonej przez uprawnionego pracownika Urzędu Gminy Jaśliska. Wykonawca dostarczy Zamawiającemu „Karty zimowego utrzymania dróg” w celu weryfikacji w terminie 5 dnia od zakończenia miesiąca w którym usługa była wykonywana.

7. W przypadku braku potwierdzenia odśnieżania w karcie pracy, Zamawiający uzna, że odśnieżanie dróg gminnych nie było prowadzone.

8. Zamawiający zastrzega sobie prawo do weryfikacji potwierdzeń w oparciu o kontrolę w terenie z udziałem Wykonawcy.

9. Zapłata faktury nastąpi w terminie 30 dni od daty jej wpływu.

§ 6

- Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za stan techniczny sprzętu skierowanego do pracy, a także za jego właściwe oznakowanie.

- Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność względem Zamawiającego i osób trzecich za  szkody powstałe na skutek nienależytego wykonania bądź niewykonania przedmiotu umowy. W szczególności Wykonawca ponosi odpowiedzialność za uszkodzenia elementów drogi np. studzienki kanalizacyjne, znaki drogowe i inne, powstałe podczas prowadzenia usług objętych zamówieniem.

§ 7

Kary umowne

Zamawiający zastrzega stosowanie kar umownych:

- Zamawiający, w przypadku niewłaściwego wykonywania przedmiotu umowy, wezwie Wykonawcę do natychmiastowego usunięcia nieprawidłowości.

- Za niewywiązanie się z warunków umowy, Zamawiający obciąży Wykonawcę karami umownymi, przy czym Wykonawca zobowiązany będzie do zapłaty kary umownej Zamawiającemu:

- Za nienależyte wykonanie obowiązków wynikających z umowy w wysokości 10% wynagrodzenia należnego za dany okres, w którym wystąpiły nieprawidłowości, za każde zdarzenie.

- Za odstąpienie od umowy z przyczyn dotyczących Wykonawcy, kary umownej w wysokości 2 000,00 zł.

- Kwota odpowiadająca wysokości naliczonych kar umownych może zostać potrącona ze zobowiązań Zamawiającego wobec Wykonawcy.

§ 8

Odstąpienia od umowy

- Zamawiającemu przysługuje prawo odstąpienia od umowy:

- W razie wystąpienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy.

- Odstąpienie od umowy w tym przypadku może nastąpić w terminie 14 dni od powzięcia informacji o powyższych okolicznościach, w przypadku zajęcia majątku ruchomego Wykonawcy, a w szczególności sprzętu służącego do świadczenia usług wynikających z niniejszej umowy.

- Gdy Wykonawca nie przystąpił w terminie do rozpoczęcia realizacji umowy bez uzasadnionych przyczyn lub nie kontynuuje ich pomimo pisemnego wezwania Zamawiającego.

- Zamawiający przekaże Wykonawcy uzasadnione oświadczenie o odstąpieniu od umowy co najmniej 14 dni przed terminem odstąpienia.

- W przypadku odstąpienia od umowy przez Zamawiającego z przyczyn za które Wykonawca nie odpowiada, Wykonawcy przysługuje wynagrodzenie za prace wykonane do dnia  odstąpienia.

§ 9

- Zamawiający nie dopuszcza cesji wierzytelności wynikających z niniejszej umowy.

- W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową stosuje się przepisy Kodeksu Cywilnego.

- Właściwym do rozstrzygania sporów mogących wyniknąć w wyniku realizacji niniejszej umowy jest Sąd właściwy dla Zamawiającego.

- Wykonawca zobowiązany jest do zachowania poufności informacji uzyskanych w trakcie realizacji zamówienia.

§ 10

Strony niniejszej umowy zobowiązują się w czasie jej trwania oraz po jej rozwiązaniu lub wygaśnięciu do zachowania poufności co do informacji, o których dowiedziały się w związku z wykonywaniem niniejszej umowy.

§ 11

Wykonawca zobowiązany jest zachowania poufności informacji uzyskanych w trakcie realizacji robót budowlanych.

§ 12

Wszelkie zmiany niniejszej umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności.

§ 13

W sprawach nie uregulowanych w niniejszą umową mają zastosowanie przepisy, Kodeksu Cywilnego i Prawa Budowlanego wraz z aktami wykonawczymi oraz Prawem zamówień publicznych.

§ 14

Wszelkie spory wynikające z niniejszej umowy podlegają rozstrzygnięciu przez sąd właściwy miejscowo dla Zamawiającego.

§ 15

Umowa sporządzona została w trzech jednobrzmiących egzemplarzach, dwa dla Zamawiającego, jeden dla Wykonawcy.

ZAMAWIAJĄCY					WYKONAWCA