CHARAKTERYSTYKA TECHNICZNA PALIW

1) OLEJ OPAŁOWY

| Lp. | WYSZCZEGÓLNIENIE | WYMAGANIA |
| --- | --- | --- |
| 1. | Gęstość w temp.15°C kg/m3 | Max. 860 |
| 2. | Skład frakcyjny: do temp. 250°C destyluje %(V/V) | Max. 65 |
| 3. | Skład frakcyjny: do temp. 350° C destyluje % (V/V) | Min. 85 |
| 4. | Zawartość siarki % (m/m) | Max. 0.10 |
| 5. | Temperatura zapłonu °C | Min. 56 |
| 6. | Zawartość zanieczyszczeń stałych mg/kg | Max. 24 |
| 7. | Lepkość kinematyczna w temp.20°C mm2/s | Max. 6.00 |
| 8. | Poz. po koksowaniu z10% pozost. dest. %(m/m) | Max. 0.3 |
| 9. | Pozostałość po spopieleniu %(m/m) | Max. 0.01 |
| 10. | Zawartość wody mg/kg | Max. 200 |
| 11. | Temperatura płynięcia °C | Max. -20 |
| 12. | Wartość opałowa MJ/kg | Min.42.6 |