### Oferta dostawy i montażu wyposażenia scenicznego

### Gmina Jaśliska

###### KURTYNA GŁÓWNA - szerokość ( 850cm  wysokość ( 500cm + paldament główny 100cm.

Proponowany materiał -    plusz kurtynowy 370g/m2 – atest trudnopalności unijny

- wyznaczanie zapalności wg PN-EN ISO 6940:2005 PN-91/P-04824

Dźwiękochłonność miejscowa okotarowania łącznie przy powierzchni ( 380m2  14db ( dla 1000m3

- Drapowanie (  80% (dopasowane na etapie montażu do rzeczywistych wymiarów okna)

- Obciążenie dolne kieszeniowe 0.23kg/mb

- Zakos łączący – 20cm

- Obciążenie pionowe części zamykającej – 1.7kg/strona

- Histereza dopasowania wysokości kurtyny – 9cm (bez troków, sznurków i innych wiązań)

- Torowisko prowadzące - SMK075: Al Mg Si, 4 kg/mb kpl.

- Ugięcie odcinkowe torowiska - 4mm/mb przy obciążeniu max 174N/m

- Wózki SMOP75/SMP100 czterołożyskowe cichobieżne (powłoka łożysk poliamidowa + zderzaki)

- Lina napędowa 5mm poliamidowa nierozciągliwa w splocie bawełnianym

- Mechanizm napędowy SMNK3 – sterowanie radiowe(310Mhz Q) zasięg ( 100m, klawisze sterowania bezpośredniego (dowolna ilość),

- Pobór mocy – 200VA

- Klasa ochrony IP53

###### KURTYNA HORYZONTALNA - szerokość ( 800cm  wysokość ( 650cm

- opis jak kurtyna główna, napęd ręczny korbowy SMNK1

###### KULISY - szerokość ( 130cm  wysokość ( 650cm – 8szt.

- mechanizm obrotowy 360o

###### PALDAMENTY - szerokość ( 850cm  wysokość ( 100cm – 4szt.

- drapowane jak kurtyna główna

###### MECHANIKA SCENY

SZTANKIET SCENICZNY - szerokość ( 6mb, skok roboczy ( 1,5-6m, udźwig 150kg – 3szt.

- opis jak most oświetleniowy sceny

- element roboczy rura 48,3/2,9mm malowana trójwarstwowo na czarno

- prędkość ruchu stała 6m/min

MOST OŚWIETLENIOWY SCENY - szerokość ( 6mb, skok roboczy ( 1,5-6m, udźwig 250kg – 2szt.

- Element roboczy - trawers aluminiowy TRIO 290 - DIN EN 13200-6:2006; DIN EN 4116-1:1980; DIN EN 4113-1/A1:2002; DIN EN 4113-2:2002; DIN V 4113-3:2004

- mocowanie trzypunktowe

- lina stalowa ( 5 o konstrukcji 6x19 nie odkrętna

- komplet zbloczy linowych PA6G łożyskowane ( 150mm w obudowie C1

- wciągarki trzysekcyjne talerzowe SMA 300/3 z samohamownym motoreduktorem 1/90 z hamulcem silnikowym 38Nm. Uciąg 300kg. Waga zespołu wciągarki ( 95kg.

- prędkość ruchu regulowana 2-6m/min

- sterowanie z kasety naściennej KSS8

- zabezpieczenie napędu(przeciążeniowe, zwarciowe, wyłączniki krańcowe, łącznik awaryjny stop) zatrzymanie awaryjne wg EN 60204-1 kategoria 0 (Safe Torque Off)

- zasilanie 400V 1500W/szt.

- zasilanie i doprowadzenie sygnału DMX układaczem kablowym IGUS 100 z koszem szczątkowym

- typ przewodu: PUR-HF 5x6mm2  +  sygnał DMX 4x0,22mm2 +ekran

- rozprowadzona instalacja elektryczna w systemowych korytach kablowych z gniazdami

KASETA STERUJĄCA KSS8

- uruchamianie stacyjką

- wskazanie kierunku jazdy

- możliwa jazda synchroniczna

Całość mechaniki sceny wykonana wg dyrektyw:

2006/42/WE

2006/95/WE

2004/108/WE

##### Rozporządzenie Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego w sprawie BHP przy organizacji i realizacji widowisk Dz. Ustaw nr. 184 poz. 1240

i zastosowanych norm: (wybrane)

EN-ISO 12100-1:2012, EN 13857:2008, DIN-EN 60335-1:2012, DIN 3093, DIN-EN 12385-4+A1:2008, PN-EN 62061:2008, IEC 60439-1:1999, DIN-EN 4113-2:2002, PN-EN 10025-2:2004, EN 60204-1 kategoria 0