SPECYFIKACJA TECHNICZNA

INSTALACJE ELEKTRYCZNE

##### Budowa sali gimnastycznej

przy Zespole Szkół w Jemielnie

Jemielno, grudzień  2008 r.

l. WSTĘP

1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej.

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej są wymagania dotyczące wykonania

odbioru robót instalacji elektrycznych – Budowa sali gimnastycznej przy Zespole Szkol

w Jemielnie

1.2 Zakres stosowania Specyfikacji Technicznej

Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu robót wymienionych w punkcie l. 1.

1.3. Zakres robót objętych Specyfikacją Techniczną

W zakres robót objętych specyfikacją techniczną wchodzi dostawa i montaż urządzeń instalacji elektrycznych.

Budowa rozdzielnicy głównej TG, TS i TW.

Rozdzielnica główna „TG” oraz „TS” i „TW” obejmujące układy zasilania obwodów oświetlenia, gniazd wtykowych,  oświetlenia zewnętrznego.

Instalacja oświetlenia

Pomieszczenia budynku należy  oświetlić za pomocą opraw wyszczególnionych w projekcie. Typy opraw dobrano do funkcji użytkowej oraz charakteru pomieszczeń. Rozmieszczenie opraw oraz ich parametry przedstawiono na załączonych w dokumentacji projektowej - planach instalacji. Średnie natężenie oświetlenia dobrano do wymagań normy PN-EN/12464-1.

Instalacje oświetleniowe projektuje się wykonać przewodami YDYpżo 3, 4, 5x1,5-750V układanymi p/t, w korytkach i w rurkach .

Obwody oświetleniowe załączane będą za pomocą łączników klawiszowych o IP w zależności od rodzaju pomieszczenia. Łączniki należy montować na wysokości odpowiedniej dla rodzaju  pomieszczenia.

Należy stosować puszki rozgałęźne o stopniu ochrony IP44 oraz puszki rozgałęźne ze złączkami WAGO.

Instalacja gniazd wtykowych.

Instalacje gniazd wtykowych 230V w pomieszczeniach projektuje się wykonać przewodami YDYpżo 3x2,5 -750V układanymi p/t w korytkach i w rurkach.

Należy zamontować gniazda o stopniu ochrony IP20 oraz IP44.

Instalacja wyrównawcza

W budynku należy wykonać połączenia wyrównawcze. Należy zabudować główną szynę uziemiającą oznaczoną GSzU do której podłączona zostanie główna szyna wyrównawcza. Szynę GSzU należy uziemić poprzez przyłączenie do uziomu. Główną szynę wyrównawczą należy wykonać z płaskownika Fe/Zn25x4. Do szyny tej należy przyłączyć części metalowe obce tj. rurociągi wodno-kanalizacyjne (możliwie najbliżej miejsca ich wprowadzenia do budynku), dostępne części metalowe budynku, metalowe obudowy urządzeń. Zabudowane w instalacji wodnej wodomierze należy zbocznikować stosując linkę miedzianą o przekroju 16 mm2. Przewody ochronne PE powinny wyróżniać się barwą żółto-zieloną. Widoczne części połączenia wyrównawczego należy pomalować w żółto-zielone pasy.

1.4. Określenia podstawowe

Określenia podstawowe podane w niniejszej ST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami i ST zawartymi w WO.00.00.: „Wymagania ogólne."

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania, zgodność z Dokumentacją Projektową, ST i poleceniami inspektora nadzoru i nadzoru autorskiego. Ogólne wymagania dotyczące robót podano w ST WO.00.00.: „Wymagania ogólne."

2. MATERIAŁY

Materiały użyte do budowy powinny spełniać warunki określone w odpowiednich normach przedmiotowych, a w przypadku braku normy powinny odpowiadać warunkom technicznym wytwórni lub innym umownym warunkom.

Do wykonania instalacji elektrycznych  należy stosować zgodnie z Dokumentacją Projektową, opisem technicznym i rysunkami materiały:

bednarka ocynkowana 25x4 mm

drut Fe/Zn fi 8 mm

farba olejna nawierzchniowa szara

gniazda bryzgoszczelne 3-bieg 16A/n/pe

gniazda podtynkowe 2-bieg 16 A/Z

Kołki rozporowe plastykowe fi 6 mm

Kołki stalowe do wstrz. z nabojem i osłoną

łączniki instalacyjne 1-bieg p/t

łączniki instalacyjne schodowe p/t

obudowa złacza kontrolnego typu GALMAR

oprawy SPORTING 3*49W THORNLIGHTING

oprawy SPORTING 3*49W THORNLIGHTING AW

oprawy Europa2 FBS 120/122 ( w łaz. i szatniach IP44) PHILIPS

oprawy Europa2 FBS 120/122 ( w łaz. i szatniach IP44) PHILIPS AW

oprawy PANTHER wandaloodporne

oprawy VOYAGER XXL 1x18W T26 E3MX THORNLIGHTING

oprawy MWF230 A/47.5 1xMHN-TD150W PHILIPS

płytki odgałężne do 2.5mm2

kabel YAKY 0,6/1 kV 4*50 mm2

kabel YKY 0,6/1 kV 5*25 mm2

przewody kabelkowe YDY 3x2,5 mm2

przewody kabelkowe YDY żo 3x1,5 mm2

przewody kabelkowe YDY żo 4x1,5 mm2

przewody kabelkowe YDY żo 5x10 mm2

przewody kabelkowe YDY żo 5x2,5 mm2

przewody kabelkowe YDY żo 5x25 mm2

przewody kabelkowe YDY żo 5x4 mm2

przewody kabelkowe YDY żo 5x6 mm2

przewody LgYżo 6 mm2

przewody LgYżo 25 mm2

Przewód HDGs 300/500V 2x2,5mm2

przewód izolowany jednożyłowy LY 25 mm2

puszki bakelitowe fi 60 mm p/t

puszki bakelitowe fi 80 mm p/t

rury winidurowe RL-28 mm

rury winidurowe RL 20 mm

śruby,podkładki,nakrętki

tablica "TS1"

tablica "TG"

tablica "TW"

wkręty

wsporniki dachowe

wsporniki ścienne

wyłącznik p.poż.

zaciski uziemiające K-12

złącza kontrolne

złącza uniwersalne krzyżowe

3. SPRZĘT

Ogólne wymagania dotyczące stosowania sprzętu podano w ST WO.00.00.: „Wymagania ogólne".

Sprzęt odpowiadający pod względem typów i ilości wymaganiom zawartym w projekcie organizacji Robót zaakceptowanym przez Inspektora Nadzoru

Do wykonania instalacji elektrycznych należy użyć następującego sprzętu:

- samochód dostawczy

- samochód samowyładowczy

- samochód skrzyniowy

- wciągarka mechaniczna z napędem elektrycznym

- żuraw samojezdny kołowy do 5 t

- przyczepa skrzyniowa 4.5 t

- ciągnik kołowy

- żuraw samochodowy 4-6,0 t

- spawarka elektryczna

- koparka 0.15 m3

- przyczepa niskopodwoziowa

4. TRANSPORT

Transport zgodnie z warunkami ogólnymi S.T. WO.00.00.: „Wymagania ogólne".

Samochód samowyładowczy i inne środki transportu – odpowiadające pod względem typów i ilości wymaganiom zawartym w projekcie organizacji Robót akceptowanym przez Inspektora Nadzoru.

5. WYKONANIE ROBÓT

5.1. Ogólne warunki wykonania robót

Ogólne wymagania dotyczące wykonania robót podano w ST WO.00.00.: „Wymagania ogólne".

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT

## 6.1 Wymagania ogólne

Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w ST WO.00.00.: „Wymagania ogólne"

## 6.2 Kontrola i badania w trakcie Robót i odbioru

Przedmiotem kontroli jakościowej będzie zgodność wykonywanych robót i użytych materiałów z Dokumentacją Projektową , Specyfikacjami Technicznymi i poleceniami Inspektora Nadzoru.

W ramach kontroli jakości należy:

W ramach kontroli jakości należy:

- sprawdzić usytuowanie armatury i urządzeń

- -sprawdzić zgodność z Dokumentacją Projektową.

6.2.1. Kontrola jakości materiałów

Wszystkie materiały do wykonania robót muszą odpowiadać wymaganiom Dokumentacji Projektowej i Specyfikacji Technicznej oraz muszą posiadać świadectwa jakości producentów i uzyskać akceptację inspektora nadzoru.

6.2.2. Kontrola jakości wykonania robót

Kontrola jakości wykonania robót polega na zgodności wykonania robót z Dokumentacją Projektową, Specyfikacją Techniczną i poleceniami inspektora nadzoru.

7. OBMIAR ROBOT

## 7.1 Wymagania ogólne

Ogólne zasady obmiaru robót podano w ST WO.00.00.: „Wymagania ogólne".

## 7.2 Jednostki obmiaru

Jednostką obmiaru Robót jest:

- mb – dla ułożenia kabla, z dokładnością do 1,0 m

- sztuki – dla zainstalowanego wyposażenia, armatury,

- kpl. – dla zainstalowanego wyposażenia, armatury.

8. ODBIÓR ROBÓT

## 8.1 Wymagania ogólne

Ogólne zasady odbioru robót podano w rozdziale ST WO.00.00

W przypadku stwierdzenia odchyleń Inspektor Nadzoru ustala zakres robót poprawkowych. Roboty poprawkowe dokonuje Wykonawca na swój koszt i w terminie uzgodnionym z Inspektorem Nadzoru.

## 8.9.2 Warunki szczegółowe odbioru Robót

Odbiór techniczny następuje po zakończeniu robót budowlano-montażowych, urządzeń oraz po przeprowadzeniu badań.

Należy sprawdzić:

- zgodność wykonania z Dokumentacją Projektową i zapisami w Dzienniku Budowy,

- użycie właściwych materiałów oraz dokumenty dotyczące jakości tych materiałów ,

- prawidłowość zamontowania i działania urządzeń,

- prawidłowość wykonania obwodów i ich połączeń,

- W trakcie odbioru należy :

- sprawdzić zgodność wymagań projektowych, przy uwzględnieniu wprowadzonych zmian, ze stanem faktycznym wynikającym z wpisów do Dziennika Budowy oraz innych dokumentów dotyczących jakości Materiałów użytych do Robót, wyniki pomiarów i badań.

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI

9.1. Ogólne wymagania

Ogólne wymagania dotyczące płatności podano w ST WO.00.00.: „Wymagania ogólne".

9.2. Płatności

Płatność należy przyjmować zgodnie z dokumentacją i zakresem robót wymienionym w niniejszej ST. w oparciu o odbiór faktycznie zamówionej i wykonanej pracy oraz oceną jakości robót i oceną jakości użytych materiałów.

10. PRZEPISY ZWIĄZANE

10.1 	 Normy

- PN-IEC 60364-4-41Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona przeciwporażeniowa,

- PN-IEC 60364-4-43 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona przed prądem przetężeniowym,

- PN-IEC 60364-4-443 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona przed przepięciami,

- PN-IEC 60364-5-51 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobór i montaż wyposażenia elektrycznego,

- PN-IEC 60364-5-537 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobór i montaż wyposażenia elektrycznego. Urządzenia do odłączania izolacyjnego i łączenia,

- PN-IEC 60364-5-54 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobór i montaż wyposażenia elektrycznego. Uziemienia i przewody ochronne,

- PN-IEC 60364-6-61Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Sprawdzanie odbiorcze,

- PN-76/E-05125 Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe. Projektowanie i budowa,

- PN-IEC 60364-4-444 Ochrona przed zakłóceniami elektromagnetycznymi (EMC) w instalacjach obiektów budowlanych.

10.2  INNE DOKUMENTY

10.2.1 	Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Robot Budowlano - Montażowych, Instalacje Elektryczne wydanie aktualne.