Załącznik Nr 9

1.1. PRZEDMIAR ROBÓT

- Nazwa i kod zamówienia:

O S Ł O W I C E

–   droga dojazdowa do gruntów rolnych

o nawierzchni asfaltowej

droga na dz. nr 92 dr,

- Nazwy i kody : grup robót, klas robót, kategorii robót wg. CPV

Kod				Nazwa

45100000-8		Roboty przygotowawcze

45100000-8		Roboty ziemne

45230000-8		Odwodnienie korpusu drogowego

45233000-9		Podbudowy

45233000-9		Nawierzchnie

45100000-8		Roboty wykończeniowe

45112710-5		Zieleń drogowa

- Adres (miejsce) wykonania robót:

Miejscowość Osłowice

w granicach działek:

obręb Osłowice – dz. nr 92 r.

- Nazwa i adres Zamawiającego:

GMINA  JEMIELNO

56-209 JEMIELNO

- Data opracowania przedmiaru:     Kwiecień  2009 rok.

- Autor opracowania:         mgr inż. Michał Siwulski

1.2. SPIS DZIAŁÓW PRZEDMIARU ROBÓT

Dział I.	Roboty budowlane - drogowe

- grupa robót: 45000000-8

Rozdział 01. 	Roboty przygotowawcze

Rozdział 02.	Roboty ziemne

Rozdział 03.	Odwodnienie korpusu drogowego

Rozdział 04.	Podbudowy

Rozdział 05.	Nawierzchnie

Rozdział 06.	Roboty wykończeniowe

Rozdział 09.	Zieleń drogowa

1.3. Tabela przedmiaru robót

| Lp. | Kod pozycji (podstawa zakresu i opisu robót) Nr specyfikacji technicznej | Rodzaje robót Opis roboty podstawowej, lokalizacja lub nr rysunku z projektu oraz obliczenie ilości jednostek przedmiarowych | Jedn. miary | Ilość robót |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| D-01.00.00 Roboty przygotowawcze – Kod CPV – 45100000-8 |
| 1 | D-01.01.01 | Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych – trasa dróg w terenie równinnym | km | 0,637 |
| 2 | D-01.02.01 | Mechaniczne karczowanie krzaków i podszyć rzadkich od 10% do 30% powierzchni. | ha | 0,050 |
| D-02.00.00 Roboty ziemne - Kod CPV – 45100000-8 |
| 3 | D-02.01.01 | Roboty ziemne wykonywane koparkami przedsiębier-nymi o pojemności łyżki 0,25 m3 w gr. kat. I-III w ziemi uprzednio zmag. w hałdach z transp. urobku na odl. 1 km samochodami samowyładowczymi. Bilans mas ziemnych wykopy: - korytowanie V = 0,2 m x 144 m2 = 28,80 m3 Razem: V= 28,80 m3 zagospodarowanie: - rozplanowanie wzdłuż poboczy: V = 0,03 m3/m2 x 956 m2 = 28,80m3 razem 28,80 m3 | m3 | 28,80 |
| D-03.00.00 Odwodnienie korpusu drogowego - Kod CPV – 45230000-8 |
| 4 | D-03.02.01 | Regulacja pionowa studzienek dla zaworów wodociągowych | szt. | 9 |
| D-04.00.00 Podbudowy – Kod CPV 45233000-9 |
| 5 | D-04.01.01 | Koryta wykonywane mechanicznie gł. 20 cm w gruncie kat. II-VI na całej szerokości jezdni i chodników. Powierzchnia korytowania wynosi P = 144m2 | m2 | 144 |
| 6 | D-04.02.01 | Wykonanie i zagęszczenie warstwy odsączającej z piasku w korycie drogi mechanicznie, grubość warstwy 15 cm. Powierzchnia warstwy odsączającej równa powierzchni korytowania P = 144 m2 | m2 | 144 |
| 7 | D-04.04.02 | Nawierzchnia z tłucznia kamiennego o uziarnieniu ciągłym 0,00/63,0 mm - warstwa górna o gr. 23 cm. po uwałowaniu. Powierzchnia warstwy górnej równa powierzchni korytowania P = 144 m2 | m2 | 144 |
| 8 | D-04.04.02 | Nawierzchnia z tłucznia kamiennego o uziarnieniu 0,0/63,0 mm – warstwa górna o gr. 15 cm po uwałowaniu Powierzchnia warstwy górnej wynosi P = 1939 m2 | m2 | 1939 |
| 9 | D-04.03.01 | Oczyszczenie warstw konstrukcyjnych nieulepszonych mechanicznie – oczyszczenie istniejącej podbudowy z niesortu kamiennego o powierzchni P = 1939 m2 | m2 | 1939 |
| 10 | D-04.01.01 | Profilowanie i zagęszczanie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni wykonane mechanicznie w gruncie kat. II-IV. Profilowanie istniejącej podbudowy z niesortu kamiennego o powierzchni P = 1939 m2 | m2 | 1939 |
| 11 | D-04.02.01 | Wykonanie i zagęszczenie warstwy z piasku na poszerzeniach mechanicznie, grubość warstwy 20 mc. Wykonanie poboczy dwustronnych z pospółki o szerokości 0,50 m i grubości 20 cm. Powierzchnia poboczy wynosi P = 637m x 0,50m x 2 = 637 m2 | m2 | 637 |
| 12 | D-04.04.01 | Mechaniczne skropienie asfaltem nawierzchni drogowych w ilości 2 kg/m2 Powierzchnia skropienia P = 2.083 m2 | m2 | 2.083 |
| D – 05.00.00 Nawierzchnie – Kod CPV 45233000-9 |
| 13 | D-04.01.01 | Profilowanie i zagęszczanie poboczy z gruntu miejscowego i terenu przyległego poza poboczem, zagęszczenie sposobem mechanicznym z gruntu uzyskanego z korytowania. Powierzchnia profilowania wynosi P = 956m2 P = 637m x 075m x 2 = 955,5m2 Przyjęto P = 956m2 | m2 | 956 |
| 14 | D-05.03.05 | Wykonanie warstwy ścieralnej z mieszanki mineralno – asfaltowej warstwa po zagęszczeniu 5 cm (125 kg/m2) Powierzchnia warstwy ścieralnej wynosi: P = 2083m2 | m2 | 2083 |
| D – 06.00.00 Roboty wykończeniowe – Kod CPV 45100000-8 |
| 15 | D-06.04.01 | Oczyszczenie rowów z wyprofilowaniem dna i skarp – grubość namułu 20 cm. Rowy występujące w km 0+000÷0+400 | m | 300 |
| 16 | D-06.04.01 | Oczyszczenie przepustów o średnicy Φ 0,4 m – grubość namułu do 50% jego średnicy. Lokalizacja przepustów i rurociągów jest następująca: - km 0+000÷0+400 - szt. 6 L1 = 5 m L = 30 m | m | 30 |
| D – 09.00.00 Zieleń drogowa – Kod CPV 45112710-5 |
| 17 | D-09.01.03 | Wykoszenie porostów ręcznie ze skarp terenowych pasa poza poboczem o szerokości 2,0 m, porost rzadki, miękki, powierzchnia wynosi : P = 637 m x 2,0 m x 2 = 2.548 m2 | m2 | 2.548 |

1.4  Rozliczenie powierzchni inwestycji drogowej

droga główna  na dz. nr 92 r.

- droga główna

- km 0+000 ÷ 0+637	L = 637 m	b = 3,0 m	P = 1911 m2

  - km 0+000 	rozjazd -  dwustronne poszerzenie jezdni na

włączeniu do szosy asfaltowej                P =      28 m2

| razem powierzchnia drogi głównej P = 1.939 m2 |  |
| --- | --- |

- zjazdy na działki mieszkalno - zagrodowe

Ilość zjazdów wynosi – 11 szt.

w tym:

- lewostronne – 2 szt.

- prawostronne – 12 szt.

Powierzchnia jednostkowa zjazdu P1 = 6,0 m2 jako osłona krawędzi

jezdni głównej pasem o szerokości b = 6,0 m i długości  L = 1,0 m.

Lokalizacja w miejscu obecnych zjazdów lub do ustalenia w momencie

przekazywania placu budowy.

Razem powierzchnia zjazdów na działki mieszkalno – zagrodowe

P = 6,0 m2  x  14 szt. = 84m2

P =      84m2

- zjazdy na drogi śródpolne

- km 0+399	zjazd prawostronny na drogę śródpolną  dz. nr 72 dr.

L = 5 m     b = 3,0 m                                                 P =     15 m2

- km 0+399	zjazd lewostronny na łącznik drogowym  dz. nr 96 dr.

L = 15 m     b = 2,0 m                                               P =     30 m2

- km 0+415	zjazd prawostronny na drogę śródpolną  na dz. nr 48 dr

L = 5 m     b = 3,0 m                                                 P =      15 m2

razem powierzchnia zjazdów na drogi śródpolne                   P =     60 m2

Ogółem powierzchnia inwestycji drogowej                      P = 2.083 m2

w tym:

- droga o nawierzchni wzmocnionej tłuczniem kamiennym P = 1939 m2

w tym:

    - droga główna m 0+000 ÷ 0+637                  P = 1.911 m2

    - rozjazd w m 0+000                                       P = 28 m2

- droga o nawierzchni gruntowej                                            P = 144 m2

w tym:

- zjazdy na działki mieszkalno-zagrodowe     P = 84 m2

- zjazdy na drogi śródpolne                             P = 60 m2

1. KOSZTORYS OFERTOWY

Wyliczenie wartości kosztorysowej – ceny ofertowej

Zadanie: Osłowice – droga dojazdowa do gruntów rolnych o nawierzchni asfaltowej.

| Lp. | Podstawa ustalenia ceny jednostkowej | Kod roboty podsta-wowy | Rodzaje robót, opisy robót | Jedn. miary | Ilość jedn. | Cena jedn. w zł. | Wartość złotych (6 x 7) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | D-01.01.01 | 011 | Rozdział 01. Roboty przygotowawcze Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych – trasa dróg w terenie równinnym | km | 0,637 |  |  |
| 2 | D-01.02.01 | 063 | Mechaniczne karczowanie krzaków i podszyć rzadkich od 10% do 30% powierzchni. | ha | 0,050 |  |  |
| 3 | D-02.01.01 | 061 | Rozdział 02. Roboty ziemne Roboty ziemne wykonywane koparkami przedsiębier-nymi o pojemności łyżki 0,25 m3 w gr. kat. I-III w ziemi uprzednio zmag. w hałdach z transp. urobku na odl. 1 km samochodami samowyładowczymi. | m3 | 28,80 |  |  |
| 4 | D-03.02.01 | 121 | Rozdział 03. Odwodnienie korpusu drogowego Regulacja pionowa studzienek dla zaworów wodociągowych | szt. | 9 |  |  |
| 5 | D-04.01.01 | 012 | Rozdział 04. Podbudowy Koryta wykonywane mechanicznie gł. 20 cm w gruncie kat. II-VI na całej szerokości jezdni i chodników. | m2 | 144 |  |  |
| 6 | D-04.02.01 | 012 | Wykonanie i zagęszczenie warstwy odsączającej z piasku w korycie drogi mechanicznie, grubość warstwy 15 cm. | m2 | 144 |  |  |
| 7 | D-04.04.02 | 013 | Nawierzchnia z tłucznia kamiennego o uziarnieniu ciągłym 0,00/63,0 mm - warstwa górna o gr. 23 cm. po uwałowaniu. | m2 | 144 |  |  |
| 8 | D-04.04.02 | 011 | Nawierzchnia z tłucznia kamiennego o uziarnieniu 0,0/63,0 mm – warstwa górna o gr. 15 cm po uwałowaniu | m2 | 1939 |  |  |
| 9 | D-04.03.01 | 013 | Oczyszczanie warstw konstrukcyjnych nieulepszonych mechanicznie | m2 | 1939 |  |  |
| 10 | D-04.01.01 | 041 | Profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni wykonywane mechanicznie w gruncie kat II-IV | m2 | 1939 |  |  |
| 11 | D-04.02.01 | 022 | Wykonanie i zagęszczenie warstwy z piasku na poszerzeniach mechanicznie, grubość warstwy 20 cm | m2 | 637 |  |  |
| 12 | D-04.03.01 | 031 | Mechaniczne skropienie asfaltem nawierzchni drogowych w ilości 2 kg/m2 | m2 | 2.083 |  |  |
| 13 | D-04.01.01 | 041 | Profilowanie i zagęszczenie poboczy z gruntu miejscowego, zagęszczenie sposobem mechanicznym, z gruntu uzyskanego z korytowania | m2 | 956 |  |  |
| 14 | D-05.03.05 | 132 | Wykonanie warstwy ścieralnej z mieszanki mineralno – asfaltowej warstwa po zagęszczeniu 5 cm (125 kg/m2) | m2 | 2083 |  |  |
| 15 | D-06.04.01 | 021 | Rozdział 06. Roboty wykończeniowe Oczyszczenie rowów z wyprofilowaniem dna i skarp – grubość namułu 20 cm. | m | 300 |  |  |
| 16 | D-06.04.01 | 031 | Oczyszczenie przepustów o średnicy Φ 0,4 m – grubość namułu do 50% jego średnicy. | m | 30 |  |  |
| 17 | D-09.01.03 | 031 | Rozdział 09. Zieleń drogowa Wykoszenie porostów ręcznie ze skarp terenowych pasa poza poboczem o szerokości 2,0 m, porost rzadki, miękki, | m2 | 2.548 |  |  |
| Ogółem wartość oferty brutto (z podatkiem VAT) |  |

2. TABELA  WARTOŚCI  ELEMENTÓW  SCALONYCH

| Lp. | Pozycja kalkulacji uproszczonej | Opis. Grupa robót | Wartość netto zł. |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | 1, 2, | Roboty przygotowawcze |  |  |  |
| 2 | 3 | Roboty ziemne |  |  |  |
| 3 | 4 | Odwodnienie korpusu drogowego |  |  |  |
| 4 | 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11,12 | Podbudowy |  |  |  |
| 5 | 13, 14 | Nawierzchnie |  |  |  |
| 6 | 15, 16, | Roboty wykończeniowe |  |  |  |
| 7 | 17 | Zieleń drogowa |  |  |  |
| Razem wartość kosztorysowa netto |  |  |  |
| Podatek VAT – 22% |  |  |  |
| Ogółem wartość kosztorysowa brutto |  |  |  |

......................................

(pieczątka/podpis oferta)