KOSZTORYS   OFERTOWY   Daszów -    L=0,530 km

Zadanie: DASZÓW  – Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych  na działce o nr 263 dr.

| Lp. | Podstawa ustalenia ceny jednostkowej | Rodzaje robót, opisy robót | Jedn. miary | Ilość jedn. | Cena jedn. w zł. | Wartość złotych (6 x 7) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| ROZDZIAŁ 01 D-01.00.00 Roboty przygotowawcze – Kod CPV – 45100000-8 |
| 1 | D-01.01.01 | Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych – trasa dróg w terenie równinnym | km | 0,530 |  |  |
| 2 | D-01.01.01. | Karczowanie drzew w warunkach utrudnionych wraz z wywiezieniem karpiny na odległość do 3km.średnica drzewa Ø 101-130cm | szt. | 1 |  |  |
| ROZDZIAŁ 02 D-02.00.00 Roboty ziemne - Kod CPV – 45100000-8 |
| 3 | D-02.01.01 | Wykonywanie wykopów mechanicznie w gruncie kat. III – IV z transportem urobku na nasyp samochodami na odległość 3 km | m3 | 249,6 |  |  |
| 4 | D-02.01.01. | Wykopy jamiste wykonywane mechanicznie na odkład w gruncie kat. III , głębokość wykopu do 3 m. W celu wykarczowania pnia o średnicy Ø101÷130 cm wykonanie wykopu jamistego o objętości V=5 m3. | m3 | 5 |  |  |
| 5 | D-02.01.01 | Wykonywanie wykopów mechanicznie w gruncie kat. III – IV z transportem urobku na nasyp samochodami na odległość 1 km wraz z zagęszczeniem gruntów w nasypie. Dowóz pospółki na wypełnienie wyrobiska po karczowaniu pnia . | m3 | 5 |  |  |
| ROZDZIAŁ 03 D-04.00.00 Podbudowy – Kod CPV 45233000-9 |
| 6 | D-04.01.01 | Koryta wykonane mechanicznie gł. 20 cm w gruncie kat. II-VI na całej szerokości jezdni i chodników. Korytowanie pod drogę główną, zjazdy do zabudowań zagrodowych i na drogi gruntowe. Powierzchnia korytowania wynosi: P = 1 513 m2 | m2 | 1 513 |  |  |
| 7 | D-04.01.01 | Koryta wykonane mechanicznie gł. 10 cm w gruncie kat. II-VI na całej szerokości jezdni i chodników. Korytowanie pod pobocza wzmocnione tłuczniem kamiennym niesortowanym, Powierzchnia korytowania wynosi: P= 530 m x 0,50 m x 2= 530 m2 . | m2 | 530 |  |  |
| 8 | D-04.01.01 | Oczyszczenie warstw konstrukcyjnych nieulepszonych mechanicznie. Powierzchnia profilowania i zagęszczenia wynosi P=542,5 m2. | m2 | 542,5 |  |  |
| 9 | D-04.02.01.01 | Profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni wykonywane mechanicznie .Istniejące podłoże wykonane z materiału mineralnego niesortowanego .Powierzchnia profilowania i zagęszczenia wynosi P=542,5 m2.. | m2 | 1513 |  |  |
| 10 | D-04.02.01.01 | Wykonanie i zagęszczenie warstwy odsączającej z piasku w korycie ,grubość warstwy 10 cm | m2 | 542,5 |  |  |
| 11 | D-04.04.02.01 | Podbudowa z tłucznia kamiennego o uziarnieniu 0/63,0 mm warstwa dolna o grubości 15 cm po uwałowaniu. .Wykonanie poboczy wzmocnionych niesortem kamiennym pasem szerokości 0,50 m dwustronnie z zawałowaniem i zagęszczeniem mechanicznym na całej długości drogi. Powierzchnia warstwy dolnej wynosi: P = 530 m2 . | m2 | 530 |  |  |
| 12 | D-04.04.02.11 | Podbudowa z tłucznia kamiennego o uziarnieniu 0/31,5 mm – warstwa górna o gr. 10 cm po uwałowaniu. Powierzchnia warstwy górnej wynos: P = 1 980,5m. | m2 | 1 980,5 |  |  |
| 13 | D-04.04.02.11 | Podbudowa z tłucznia kamiennego o uziarnieniu 0/63 mm – warstwa dolna o gr. 15 cm po uwałowaniu. Powierzchnia warstwy górnej wynosi: P = 1 513 m2 | m2 | 1 513 |  |  |
| 14 | D-04.03.02.03 | Mechaniczne skropienie asfaltem nawierzchni drogowych w ilości 1,0 kg/m2 Powierzchnia skropienia wynosi: P = 1 980,5 m2 . | m2 | 1 980,5 |  |  |
| 15 | D-04.01.02.03 | Profilowanie i zagęszczenie poboczy z gruntu miejscowego uzyskanego z profilowania terenu.. Zagęszczenie sposobem mechanicznym. Powierzchnia profilowana wynosi: P = 530 m x 0,50 m x 2 = 530 m2. | m2 | 530 |  |  |
| ROZDZIAŁ 04 D – 05.00.00 Nawierzchnie – Kod CPV 45233000-9 |
| 16 | D-05.03.05.13 | Wykonanie warstwy ścieralnej z mieszanki mineralno – asfaltowej warstwa po zagęszczeniu 5 cm (125 kg/m2). Powierzchnia warstwy ścieralnej wynosi: P = 1 943m2. | m2 | 1 943 |  |  |
| ROZDZIAŁ 05 D – 06.00.00 Roboty wykończeniowe – Kod CPV - 45100000-8 |
| 17 | D-09.01.03 | Wykoszenie porostów ręcznie ze skarp terenowych i pasa poza poboczem o szerokości 2 m, porost rzadki, miękki. Powierzchnia wykoszenia wynosi: P = 530m x 2 m x 2 = 2120 m2 | m2 | 2 120 |  |  |
| 18 | D-10.01.05.03 | Regulacja pionowa studzienek dla zaworów wodociągowych lub gazowych | szt. | 3 |  |  |
| 19 | D-06.02.01.04 | Przepusty z rur betonowych Ø 60 cm o długości leżaka L = 8 m. Długość leżaka do uzupełnienia wynosi L=3 m | m | 3 |  |  |
| 20 | D-06.02.01.04 | Wykonanie ścianek czołowych przepustów z betonu wraz z wykonaniem deskowania i izolacji ścian lepikiem. objętość betonu V=2,4 m3. | m3 | 2,4 |  |  |
| 21 | D-06.04.02 | Oczyszczenie rowów z namułu z profilowaniem dna i skarp, grubość namułu do 40 cm. | m | 10 |  |  |
|  | Wartość robót brutto |  |

Słownie brutto: