KOSZTORYS   OFERTOWY

Zadanie :  Daszów - Przebudowa   drogi dojazdowej do gruntów rolnych –

droga na dz. nr 190,. 37,. 240   obręb Daszów L= 0,330 km.

| Lp. | Podstawa ustalenia ceny jednostkowej | Rodzaje robót, opisy robót | Jedn. miary | Ilość jedn. | Cena jedn. w zł. | Wartość złotych (6 x 7) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| ROZDZIAŁ 01 D-01.00.00 Roboty przygotowawcze – Kod CPV – 45100000-8 |
| 1 | D-01.01.01 | Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych – trasa dróg w terenie równinnym | km | 0,330 |  |  |
| 2 | D-01.03.02.05 | Mechaniczne rozebranie nawierzchni z mieszanki mineralno – bitumicznej grubości nawierzchni 5 cm z wywiezieniem materiałów z rozbiórki na odległość do 15 km. Powierzchnia rozebrania w rejonie włączenia do drogi o nawierzchni asfaltowej w km 0+200. Powierzchnia rozebrania wynosi: P = 3,5 m x 0,1 m = 0,35 m2 | m2 | 0,35 |  |  |
| ROZDZIAŁ 02 D-02.00.00 Roboty ziemne - Kod CPV – 45100000-8 |
| 3 | D-02.01.01.62 | Wykonywanie wykopów mechanicznie w gruncie kat .I- III z transportem urobku na nasyp samochodami na odległość 3 km wraz z zagęszczeniem gruntów w nasypie. Pobór i transport pospółki w celu wykonania poboczy zewnętrznych gruntowych. Uzupełnienie gruntu rodzimego po wykonanym profilowaniu mechanicznym. Grunt kat. III – IV. Objętość transportu V=35 m3 | m3 | 35 |  |  |
| ROZDZIAŁ 03 D-04.00.00 Podbudowy – Kod CPV 45233000-9 |
| 4 | D-04.01.01 | Oczyszczenie warstw konstrukcyjnych nieulepszonych mechanicznie. Powierzchnia profilowania i zagęszczenia wynosi P=1 296,5 m2. | m2 | 1 296,5 |  |  |
| 5 | D-04.02.01.01 | Profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni wykonywane mechanicznie .Istniejące podłoże wykonane z materiału mineralnego niesortowanego. Powierzchnia profilowania i zagęszczenia wynosi P=1 296,5 m2. | m2 | 1 296,5 |  |  |
| 6 | D-04.04.02.01 | Podbudowa z tłucznia kamiennego o uziarnieniu 0/63,0 mm warstwa dolna o grubości 20 cm po uwałowaniu. .Wykonanie poboczy wzmocnionych niesortem kamiennym pasem szerokości 0,50 m dwustronnie z zawałowaniem i zagęszczeniem mechanicznym na całej długości drogi. Powierzchnia warstwy dolnej wynosi P = 380 m2 | m2 | 380 |  |  |
| 7 | D-04.04.02.11 | Podbudowa z tłucznia kamiennego o uziarnieniu 0/31,5 mm – warstwa górna o gr. 15 cm po uwałowaniu. Powierzchnia warstwy górnej wynosi P = 1 296,5 m2 | m2 | 1 296,5 |  |  |
| 8 | D-04.03.02.03 | Mechaniczne skropienie asfaltem nawierzchni drogowych w ilości 1,0 kg/m2 Powierzchnia skropienia wynosi P = 1 296,5 m2 | m2 | 1 296,5 |  |  |
| 9 | D-04.01.02.03 | Profilowanie i zagęszczenie poboczy z gruntu miejscowego uzyskanego z korytowania. Zagęszczenie sposobem mechanicznym. Profilowanie i zagęszczenie dotyczy również powierzchni poza poboczem ziemnym na zewnątrz jezdni w kierunku granic ewidencyjnych pasa drogowego .Profilowanie ma zapewnić swobodny odpływ wód opadowych. Szerokość profilowania gruntu rodzimego pasem o szerokości średniej 0,50 m z każdej strony drogi. Powierzchnia profilowana P = 380 m x 0,50 m x 2 = 380 m2 | m2 | 380 |  |  |
| ROZDZIAŁ 04 D – 05.00.00 Nawierzchnie – Kod CPV 45233000-9 |
| 10 | D-05.03.05.13 | Wykonanie warstwy ścieralnej z mieszanki mineralno – asfaltowej warstwa po zagęszczeniu 5 cm (125 kg/m2). Powierzchnia warstwy ścieralnej wynosi P = 1 259,5 m2 | m2 | 1 259,5 |  |  |
| ROZDZIAŁ 05 D – 06.00.00 Roboty wykończeniowe – Kod CPV - 45100000-8 |
| 11 | D-09.01.03 | Wykoszenie porostów ręcznie ze skarp terenowych i pasa poza poboczem o szerokości 2 m, porost rzadki, miękki. Powierzchnia wykoszenia wynosi: P = 350m x 2 m x 2 = 1 520 m2 | m2 | 1 520 |  |  |
| 12 | D-10.01.05.03 | Regulacja pionowa studzienek dla zaworów wodociągowych lub gazowych | szt. | 4 |  |  |
|  | Ogółem wartość robót brutto: Słownie brutto: |  |