# PROJEKTOWANIE KOSZTORYSOWANIE NADZORY BUDOWLANE

PIOTR DOKŁADAŃSKI

UL. STAROGÓRSKA 18A/3 						tel. 605 831 186

56-200 GÓRA		                      				 	E-mail pkinb@wp.pl

PROJEKT BUDOWLANO - WYKONAWCZY

REMONT DACHU W BUDYNKU ŚWIETLICY WIEJSKIEJ W M. SMOLNE

DZIAŁKA NR EWID 42 OBRĘB SMOLNE

## INWESTOR:    GMINA JEMIELNO

Jemielno 81

56-209 Jemielno

PROJEKTANT:   MGR INŻ. PIOTR DOKŁADAŃSKI

Ul.  STAROGÓRKA 18A/3

56-200 GÓRA

#### UPR. BUD. NR 1444/90/Lo

SPECJALNOŚĆ:

KONSTRUKCYJNO - BUDOWLANA

# Góra, grudzień 2017 r.

1.	Opis techniczny

- Wytyczne do planu BIOZ

- Szkic sytuacyjny

- Inwentaryzacja dachu świetlicy

OPIS TECHNICZNY

1.    Dane ogólne

1.1   Obiekt: Świetlica wiejska

1.2   Adres: Smolne

1.3   Nr ewid. działki: 42

1.4   Temat:  Kosztorys Inwestorski remontu dachu świetlicy w m. Smolne

1.4   Projektant: mgr inż. Piotr Dokładański

1.5   Inwestor: Gmina Jemielno

  - Adres inwestora: Jemielno 81; 56-209 Jemielno

2.    Dane charakteryzujące obiekt

2.1  Dane ewidencyjne

- powierzchnia dachu	  Pz  = 73,9 m2

2.2  Opis obiektu

Budynek wolnostojący, 1 kondygnacyjny, z poddaszem nieużytkowym, murowany z cegły, z dachem 2 – spadowym, drewnianym krytym płytami falistymi „Ondulina”.

Czopuch komina murowany, otynkowany. Rynny dachowe  i rury spustowe z PCV.

Budynek usytuowany jest w terenie niezabudowanym, otoczony zielenią niską.

Wokół budynku teren jest płaski, bez drzew i krzewów. Od strony południowej budynku znajduje się droga dojazdowa gminna o nawierzchni utwardzonej.

Stan konstrukcji drewnianej dachu oceniono pod przeważającą powierzchnią  połaci jako zadowalający. Jedynie w części dachu elementy konstrukcji znajdują się w stanie technicznym złym lub niezadowalającym (zmurszałe końcówki krokwi, zagrzybienie).

Pokrycie dachu z płyt falistych „onduliny” jest nieszczelne – stan techniczny oceniono jako zły.

Budynek nie posiada instalacji odgromowej.

2.3  Ocena stanu technicznego elementów remontowanych

Stwierdzono, że pokrycie połaci z onduliny jest nieszczelne. Pokrycie połaci jest na większej powierzchni złuszczone oraz posiada liczne ubytki. Obróbki blacharskie są skorodowane oraz zdeformowane.

W celu doprowadzenia do odpowiedniego stanu technicznego dachu, należy wykonać nowe pokrycie połaci z wymianą łat oraz ułożeniem ekranu zabezpieczającego z folii dachowej oraz zamontowaniem kontrłat. Stwierdzono, że niektóre elementy konstrukcji dachowej (krokwie, płatwie, murłaty, podwaliny,) są w części zmurszałe i zagrzybione, stwarzają zagrożenie utratą stateczności konstrukcji dachu. Elementy konstrukcyjne dachu, których stan techniczny jest niezadowalający należy wzmocnić.

W związku z rozbiórką całej połaci oraz złym stanem technicznym obróbek blacharskich, rynien i rur spustowych należy wymienić je na nowe.

Komin murowany z cegły nad połacią dachową jest nieszczelny i popękany, spoiny wypłukane. Jego stan techniczny oceniono jako zły.

3.  Opis robót

###### Czynności przygotowawcze i ustalenia ogólne

Przed przystąpieniem do robót remontowych należy opracować plan BIOZ (bezpieczeństwa i ochrony zdrowia) dla wykonywanych robót. Roboty powinny być zgłoszone w Starostwie Powiatowym w Górze najpóźniej 30 dni przed dniem ich rozpoczęcia. Harmonogram robót, terminy rozpoczęcia i zakończenia, miejsce wywozu gruzu, pobór wody i prądu wykonawca robót powinien uzgodnić przed rozpoczęciem remontu z inwestorem. Roboty budowlane oraz rozbiórki powinny być prowadzone pod kontrolą osoby posiadającej odpowiednie uprawnienia budowlane.

Rozbiórki

Przed wykonaniem ułożenia połaci dokonać rozbiórek.

Rozbiórce podlegają:

- Istniejące obróbka blacharska i rynny.

- Pokrycie

- Łaty dachowe

- Komin

Konstrukcja dachu

Część krokwi dachowych, płatwie, murłaty, dachu tworzące konstrukcję dachu należy wzmocnić przez wykonanie nadbitek z desek gr. 32 mm po obu stronach elementu i skręcenie ich śrubami w co najmniej 3 miejscach. Wzmocnienia konstrukcji dachu wykonać z drewna klasy C-30 i zabezpieczyć ogniochronnie preparatem ognioodpornym Ogniochron klub innym równoważnym. Roboty wykonać pod nadzorem osoby posiadającej uprawnienia do sprawowania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie o specjalności konstrukcyjno budowlanej.

Połać dachowa

Pokrycie mocowane będzie na nowych łatach mocowanych do krokwi. Na krokwi  	ułożyć ekran z folii dachowej paroprzepuszczalnej oraz kontrłaty mocowane do krokwi dachowych zachowując szczelinę wentylacyjną pod łatami i pokryciem dachu.  Pokrycie 	dachu z blachy trapezowej TR-8 w powłoce poliestrowej matowej układane na łatach drewnianych mocowanych do krokwi gwoździami. Łaty dachowe i kontrłaty uprzednio zaimpregnować preparatem Ogniochron lub równoważnym.

Kolorystyka blachy do uzgodnienia z inwestorem.

Końcówki krokwi na okapie dachu od spodu zakryć podbitką z desek boazeryjnych i pomalować lakierobejcą.

Obróbki blacharskie

Obróbki blacharskie z blachy stalowej ocynkowanej.  Rynny dachowe i rury spustowe dachu świetlicy z PCV.

Komin

Istniejący komin po rozbiórce wymurować na nowo z cegły klinkierowej pełnej na zaprawie cw m7.

## Ustalenia końcowe

Na wszystkie użyte do remontu materiały wykonawca robót powinien posiadać odpowiednie certyfikaty i świadectwa dopuszczenia do stosowania ich w budownictwie.

Wszystkie roboty budowlane i instalacyjne powierzyć firmom i osobom posiadającym odpowiednie uprawnienia i doświadczenie.

opracował:

WYTYCZNE DO PLANU BIOZ

- Zakres robót

  - Rozbiórki

  - Roboty ciesielskie

  - Roboty dekarskie

  - Roboty murarskie

- Istniejące zagospodarowanie terenu

Projektowany obiekt położony jest w miejscowości Daszów g. Jemielno na działce nr 287 i 288. Obiekt jest budynkiem murowanym 1 kondygnacyjnym z dachem o konstrukcji drewnianej, nad świetlicą, sceną i zapleczem kuchennym 1 – spadowym oraz z dachem 2 – spadowym nad lokalem handlowym. Nad lokalem handlowym dach kryty dachówką. Nad świetlicą, sceną i zapleczem kuchennym dach kryty papą.

Sieci i uzbrojenie terenu:

- instalacja wod. – kan

- instalacja elektryczna

- Wskazania dotyczące zagrożeń B.I.O.Z. podczas realizacji robót budowlanych

- Teren robót budowlanych zabezpieczyć przed dostępem osób trzecich.

- Materiały składować na równym i suchym terenie. Powierzchnię na składowanie materiałów wyrównać do poziomu.

- Stanowiska pracy powinny być zorganizowane w sposób wykluczający możliwość upadku, potknięć i okaleczeń oraz zapewniający całkowicie swobodę ruchów w czasie pracy.

- Na stanowiskach roboczych zachować czystość i porządek.

- Rusztowania zabezpieczyć przed dostępem osób nie związanych bezpośrednio z wykonywanymi robotami. Osoby pracujące na rusztowaniach poinformować o dopuszczalnych obciążeniach dla danego typu rusztowania. Zabrania się gromadzenia na rusztowaniach materiałów w ilościach przekraczających obciążenia dopuszczalne.

- Maszyny budowlane i instalacje elektryczne na budowie wymagają fachowej obsługi i stałej kontroli stanu technicznego.

- Każdorazowo przed rozpoczęciem pracy elektronarzędziami należy sprawdzić stan techniczny kabla zasilającego pod kątem uszkodzeń uziemienia oraz czy zacisk kabla zerowego na korpusie nie jest zluzowany lub uszkodzony. Każda z w/w wad sprzętu może zagrażać obsłudze.

- W podnośnikach i wciągarkach muszą być bezwzględnie przeprowadzone okresowe badania lin oraz zabezpieczone osłonami wszystkie poruszające się części maszyn i urządzenia transmisyjne. Korpusy maszyn i urządzeń elektrycznych powinny być bezwzględnie uziemione.

- Wskazania dotyczące prowadzenia instruktażu

- Kierownik budowy przeprowadza instruktaż wszystkim pracownikom przed przystąpieniem do

wykonywania robót szczególnie niebezpiecznych na budowie. Określa zasady postępowania w

przypadku wystąpienia zagrożenia.

- Codziennie przed wejściem na roboty pracownicy powinni zostać przeszkleni z zakresu bhp na

indywidualnym stanowisku przez kierownika budowy.

- Pracownicy powinni być przeszkoleni z zakresu ochrony środowiska i utylizacji odpadów

powstających przy realizacji budowy.

- Należy w widocznym dla wszystkich miejscu wywiesić informację o przepisach p-poż.

- Każde urządzenie elektryczne musi posiadać tablicę informacyjną instrukcji obsługi. Załączenia do sieci energetycznej powinny być przeprowadzone przez uprawnionego elektromontera.

- W czasie wykonywania robót szczególnie niebezpiecznych na budowie wyznacza się osobę bezpośredniego nadzoru w osobie mistrza.

- Wskazania dotyczące zagrożenia w strefach szczególnego zagrożenia.

- W trakcie wykonywania robót niebezpiecznych należy wygrodzić strefę zagrożenia i odpowiednio

oznakować tablicami  informacyjnymi o występującym zagrożeniu i zakazie wstępu osobom

postronnym.

- Wygrodzić i oznaczyć drogę ewakuacyjną dla pojazdów ratunkowych w razie pożaru lub innych

zagrożeń. Drogi ewakuacyjne nie powinny kolidować z urządzeniami do obsługi budowy

(betoniarki, mieszadła, składowiska materiałów).

- Teren budowy wyposażyć w sprzęt niezbędny do gaszenia pożaru oraz w zależności od potrzeb,

w system sygnalizacji pożarowej dostosowany do charakteru budowy, fizycznych i chemicznych

właściwości substancji znajdujących się na terenie budowy, w ilości wynikającej z liczby

zagrożonych osób.

- Złącze kablowe powinno znajdować się na terenie budowy i posiadać wyłącznik umożliwiający

awaryjne wyłączenie dopływu energii elektrycznej.

- W celu zabezpieczenia pracowników przed możliwością porażenia prądem elektrycznym w czasie

obsługi maszyn i urządzeń elektrycznych należy dopilnować aby każde urządzenie elektryczne

było wyposażone w odpowiednią ochronę podstawową.

6.	      Wskazania organizacyjne

- Dokumentacja budowy, dziennik budowy oraz niezbędne dokumenty eksploatacji maszyn na

budowie będą przechowywania budowie i dostępne dla osób upoważnionych do kontroli.

- Na czas budowy na terenie należy ustawić kontener zaplecza budowy umożliwiający prawidłowy nadzór nad robotami oraz zapewniający potrzeby socjalne pracowników (tymczasowy ustęp, miejsce do spożywania posiłków, miejsce na szatnię i umywalnię z apteczka pierwszej pomocy).

Opracował: