# PROJEKTOWANIE KOSZTORYSOWANIE NADZORY BUDOWLANE

PIOTR DOKŁADAŃSKI

UL. STAROGÓRSKA 18A/3 						TEL. /0-65/ 544-11-62

56-200 GÓRA		                      				 	E-mail pkinb@wp.pl

PROJEKT BUDOWLANY

# BUDOWA OTWARTEJ STREFY AKTYWNOŚCI W LUBOSZYCACH

Dz. nr ewid. 287 obręb 9 Luboszyce

## INWESTOR:    GMINA JEMIELNO

Jemielno 81

56-209 Jemielno

PROJEKTANT:   MGR INŻ. PIOTR DOKŁADAŃSKI

ul..  Starogórska 18a/3

56-200 Góra

#### upr. bud. nr 1444/90/Lo

Oświadczam, że niniejszy projekt budowlano - technologiczny „Budowy otwartej strefy aktywności w Luboszycach na działce nr 287” wykonany jest:

- Zgodnie z zasadami współczesnej wiedzy technicznej i obowiązującymi w tym zakresie przepisami i normami;

- Zgodnie z obowiązującymi przepisami określonymi w Rozporządzeniu Ministra i Infrastruktury z dnia 2 września 2004 r w sprawie szczegółowego zakresy i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno – użytkowego /Dz. U. z dnia 16 września 2004 r nr 202 poz. 202/;

- Jest kompletny z punktu widzenia celu któremu ma służyć.

Podpis:

# Góra, styczeń 2018 r.

1.	Spis zawartości teczki

2.	Kopia uprawnień projektanta i zaświadczenie o wpisie do

Izby Inżynierów Budownictwa w roku 2018

3.	Oświadczenie projektanta o wykonaniu dokumentacji zgodnie z przepisami

4.	Opis do projektu zagospodarowania terenu

5.	Opis techniczny

6.         Informacja dotycząca BIOZ

Część rysunkowa

Rys. 1    Szkic sytuacyjny;

Rys. 2    Stan istniejący

Rys. 3    Projekt zagospodarowania terenu – wariant podstawowy

Rys. 4    Projekt zagospodarowania terenu – wariant rozszerzony;

Rys. 5    Rzut siłowni plenerowej;

OPIS TECHNICZNY

PROJEKTU ZAGOSPODAROWNIA TERENU OTWARTEJ STREFY AKTYWNOŚCI

- Dane ogólne

Obiekt: Budowa Otwartej Strefy Aktywności w Luboszycach;

Adres: Luboszyce dz. nr 287

Inwestor: Gmina Jemielno;

Adres Inwestora: Jemielno 81; 56-209 Jemielno

Projektant: mgr inż. Piotr Dokładański

- Dane ewidencyjne

### Zestawienie powierzchni

Powierzchni działki nr 287: 		                                     0,29 ha

Powierzchnia siłowni plenerowych:                                           95,00 m2

Powierzchnia ścieżek:                                                               76,10 m2

Wariant rozszerzony

Powierzchnia placu zabaw sprawnościowych:                           368,0 m2

Powierzchnia ścieżek:                                                                30,80 m2

- Podstawa opracowania

- Umowa z inwestorem o wykonanie pracy projektowej

- Mapa zasadnicza w skali 1 : 1000 do celów opiniodawczych

- Decyzja Nr 55 Ministra Sportu i Turystyki z dnia 15 grudnia 2017 r. w sprawie ogłoszenia „Programu rozwoju małej infrastruktury sportowo – rekreacyjnej o charakterze wielopokoleniowym – Otwarte Strefy Aktywności (OSA) EDYCJA 2018”

- Pomiary uzupełniające w terenie

Akty prawne:

-     rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków

technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 75, poz. 690

z późn. zm.).

- Ustawa Prawo budowlane z dnia 7.07.1994 r. /jednolity tekst Dz. U. z 2000 r. Nr 106 poz. 1126/ z późniejszymi zmianami;

- Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz. U. nr 97 z 23.10.1997 r.)

###### Normy i normatywy techniczne

-     PN-88/B-06250   Beton zwykły.

-     PN-EN 16630/2015-06 Wyposażenie siłowni plenerowych zainstalowane na stałe.

Wymagania bezpieczeństwa i metody badań.

-     PN-EN 1176/2009 Wyposażenie placów zabaw i nawierzchnie z jej nowelizacjami.

-     PN-EN 1177/2009 Nawierzchnie placów zabaw amortyzujące upadki – wyznaczanie

krytycznej wysokości upadku.

4.         Przedmiot opracowania

W ramach niniejszego opracowania projektowane jest zadanie inwestycyjne pn. „Budowa

Otwartej Strefy Aktywności” w miejscowości Luboszyce na działce nr 287. Inwestycja polega

na budowie infrastruktury sportowo – rekreacyjnej w wariancie podstawowym obejmującym

siłownię plenerową wyposażoną w 6 różnych urządzeń do ćwiczeń i strefę relaksu

wyposażoną w 4 ławki zamontowane na stałe do podłoża, urządzenie do gry w tenisa

stołowego zamontowany na stałe do podłoża, stojak na 6 rowerów oraz zagospodarowanie

zieleni - nasadzenia. Dodatkowo opracowano wariant rozszerzony programu OSA

obejmujący oprócz siłowni plenerowej i strefy relaksu,  plac zabaw o charakterze

sprawnościowym wyposażony w 3 urządzenia do zabaw sprawnościowych i ogrodzenie

placu zabaw.

W ramach zadania projektowane są ścieżki terenowe umożliwiające dostęp do siłowni

terenowej i nawierzchnię bezpieczna pod siłownie plenerową oraz nowa nawierzchnia

trawiasta i nowe nasadzenia zielenią niską w strefie relaksu.

Istniejące ogrodzenie działki 287 wykonane z siatki stalowej na słupkach betonowych oraz

słupkach metalowych będzie rozebrane i wykonane na nowo.

5.         Stan istniejący lokalizacja

Projektowana Otwarta Strefa Aktywności położona jest w miejscowości Luboszyce na działce o nr ewid. 287 obręb Luboszyce. W chwili obecnej w miejscu projektowanej rozbudowy znajduje się teren rekreacyjny z placem zabaw dla dzieci. Na terenie przylegającym do zagospodarowywanej działki od strony północno - zachodniej znajduje się droga wojewódzka nr 323 o nawierzchni asfaltowej. Od strony południowo - zachodniej działka graniczy z terenem, na którym zlokalizowany jest kościół. Od strony północno wschodniej przylega droga gminna na działce nr 288 o nawierzchni asfaltowej, przy której zlokalizowany jest dojazd i wejście na działkę.

Pod względem wysokościowym teren jest płaski i wyrównany. Na terenie działki występują drzewa liściaste oraz zieleń urządzona niska. Ponadto zlokalizowane są urządzenia istniejącego placu zabaw oraz ławki parkowe i ujęcie wody przy granicy działki od strony wschodniej. Działka jest ogrodzona na całej długości granicy. Wejście istniejące na działkę o szer. 1 m i wjazd na działkę o szer. około 3 m w ogrodzeniu części południowej działki.

Na podstawie dokonanych odkrywek gruntu pod projektowany obiekt stwierdzono występowanie w podłożu następujących warstw gruntu:

Gleba – tworzy warstwę powierzchniową o grubości do 0,20 m. Warstwa ta nie nadaje się do bezpośredniego wykonania nawierzchni.

Warstwa geotechniczna – piaski drobne – gleba przepuszczalna. Obecność wody gruntowej w wykopach próbnych nie stwierdzono.

Nawierzchnia całej działki pokryta jest trawą.

W chwili obecnej na terenie przeznaczonym pod siłownię plenerową i strefę relaksu umieszczone są urządzenia placu zabaw: huśtawki podwójne drewniane – 2 szt. huśtawka podwójna metalowa – szt. 1, zestaw zabawowy drewniany ze zjeżdżalną – szt. 1, zjeżdżalnia metalowa – szt. 1, bujak na sprężynie – szt. 1, huśtawka ważka drewniana – szt. 1. Urządzenia zabawowe placu zabaw osadzone są w gruncie na kotwach mocowanych do stóp fundamentowych betonowych. Przy furtce wejściowej znajduje się tablica informacyjna drewniana placu zabaw. Wzdłuż ogrodzenia od strony południowo – wschodniej umieszczone są ławki parkowe zamocowane w gruncie – 2 szt. Na terenie siłowni plenerowej i strefy relaksu rosną drzewa liściaste o wys. ponad 10m.

- Obszar oddziaływania obiektu

Zgodnie z art. 3 pkt. 20 Prawa Budowlanego obszar oddziaływania obiektu to teren, który 	wyznaczony jest w otoczeniu obiektu na podstawie przepisów odrębnych, wprowadzających 	związane z obiektem ograniczenia w zagospodarowaniu tego terenu. Projektowany obiekt

nie wprowadza ograniczeń w zagospodarowaniu  sąsiednich działek, wobec czego nie

wyznaczono obszaru oddziaływania obiektu.

7.         Dostosowanie obiektu do osób niepełnosprawnych

Po wykonaniu inwestycji obiekt dostosowany będzie do korzystania przez osoby niepełnosprawne.

Zaprojektowano utwardzoną nawierzchnię ścieżek o szer. 1,5 m prowadzącą do siłowni plenerowej i

strefy relaksu umożliwiającą poruszanie się osobom na wózkach. Bramki wjazdowe na teren

projektowanej strefy aktywności o szer. większej niż 1,0 m zapewniają swobodny przejazd wózkom

inwalidzkim.

Podpis:

###### OPIS TECHNICZNY

###### DO PROJEKTU OTWARTEJ STREFY AKTYWNOŚCI

1.	Roboty przygotowawcze, roboty ziemne.

W pierwszej kolejności należy zdemontować urządzenia istniejącego placu zabaw. Huśtawka podwójna metalowa, oraz zjeżdżalnia metalowa ze względu na zły stan techniczny i brak atestu podlegają likwidacji. Po zdemontowaniu, należy przekazać te urządzenia inwestorowi. Pozostałe urządzenia placu zabaw po zdemontowaniu należy ponownie zamontować na trwale w gruncie w miejscu wskazanym w rysunku PZT. Ławki parkowe (2 szt.) zamontowane przy granicy północno zachodniej należy zdemontować i zamocować na nowe na trwale w gruncie zgodnie z PZT. Ławki parkowe w części południowej (2 szt.) i tablicę drewnianą z regulaminem zdemontować i przekazać inwestorowi.

Rozbiórce podlega ogrodzenie wokół działki wraz z furtkami i bramą wjazdową.

Przed przystąpieniem do wykonania nawierzchni ścieżek i siłowni plenerowych zdjąć warstwę humusu ok. 20 cm. Następnie wykonać korytowanie pod warstwami konstrukcyjnymi nawierzchni oraz uformować nasyp.

2	Odwodnienie.

Wody opadowe z projektowanej nawierzchni odprowadzane będą do gruntu i na teren przyległy w obrębie działki.

3.	Nawierzchnia ścieżek terenowych.

Zaprojektowano nawierzchnię chodników wewnętrznych – ścieżek terenowych w układzie warstw: mieszanka piasku + żwiru + gliny gr. 10 cm, warstwa odsączająca z piasku 10 cm.

Projektuje się obrzeża trawnikowe 6x20 cm wzdłuż ścieżek terenowych na podsypce piaskowej gr. 4 cm. Nawierzchnię w czasie układania zagęścić warstwami wibratorem powierzchniowym.

W wariancie rozszerzonym przed bramką wejściową na teren placu zabaw sprawnościowych

wykonać w gruncie wycieraczki z krat zgrzewanych WEMA cynkowanych, osadzonych wewnątrz

kątownika zamocowanego w płycie betonowej gr. 10 cm.

4.	Nawierzchnia siłowni plenerowej.

Zaprojektowano nawierzchnię siłowni plenerowej w układzie warstw: mieszanka piasku + żwiru gr. 10 cm, warstwa odsączająca z piasku 10 cm.

Projektuje się obrzeża trawnikowe 6x20 cm wokół siłowni terenowych na podsypce piaskowej  	gr. 4 cm.

Projektowana nawierzchnia jest nawierzchnią bezpieczną, nie urazogenną.

5.	Nawierzchnia placu zabaw sprawnościowych wykonywanym w wariancie rozszerzonym.

Zaprojektowano nawierzchnię placu zabaw sprawnościowych w układzie warstw: mieszanka piasku gr. 20 cm.

Projektuje się obrzeża trawnikowe 6x20 cm wokół placu zabaw sprawnościowych na podsypce

piaskowej  gr. 4 cm.

Projektowana nawierzchnia jest nawierzchnią bezpieczną, nie urazową.

##### 6.          Zieleń urządzona.

W Stefie relaksu w poziomie zieleni niskiej zaprojektowano następujące gatunki:

trawa: z uwagi na trudne warunki siedliskowe należy zastosować mieszankę traw bardzo odpornych na przesychanie, z dobrze rozwinięty systemem korzeniowym, również na tereny mokre, ciężkie i gliniaste, np. składającą się z gatunków: kostrzewa trzcinowa, wiechlina spłaszczona, mannica odstająca-kępowa. Wysiew: 1kg/40m2 . Powierzchnia wysiewu – ok. 150m2.

pięciornik krzewiasty 'Hopleys Orange' (potentilla fruticosa 'Hopleys Orange') - Krzew niski, zwarty i gęsty, o pokładających się pędach. Osiąga 0,5 m wysokości. Liście jasnozielone. Kwitnie od czerwca do października, kwiaty jasnopomarańczowe z żółtym obrzeżeniem na płatkach. W półcieniu bardziej wybarwione, ciemnopomarańczowe. W pełnym słońcu wybarwienie mniej intensywne. Odporna na zanieczyszczenia. Stanowiska słoneczne, suche.

Pięciornik krzewiasty nadaje się na kwitnące obrzeża rabat, skalniaki, żywopłoty i szpalery.

Rozmnażanie przez sadzonkowanie. Roślina mało podatna na choroby i szkodniki. Liczba: 30szt.

### krzewuszka cudowna (weigela 'Red Prince') - Cenna amerykańska odmiana. Krzew dorasta do 1,5 m

### wys. i szer. Przyrasta rocznie ok. 20 cm. Ulistnienie żywo zielone. Kwiaty dzwonkowate,

### jasnoczerwone, ukazujące się w końcu maja na początku czerwca. Powtarza kwitnienie w końcu

### sierpnia na początku września. Dobrze rośnie na glebach żyznych, stanowiskach słonecznych i lekko

### zacienionych. Do nasadzeń pojedynczo lub w grupach. Liczba: 20szt.

Uwagi:

- Należy przestrzegać zasad sadzenia poszczególnych roślin, zwłaszcza odnośnie gleby.

- Należy uwzględnić ściółkowanie korą, obrzeża roślin oddzielić od trawnika przy pomocy plastikowych taśm (borderów).

7.	Wyposażenie siłowni plenerowej w urządzenia

Urządzenia montowane do słupa stalowego posadowionego 30 cm poniżej poziomu gruntu na

betonowym fundamencie.

Wszystkie urządzenia siłowni plenerowej bezawaryjne i bezobsługowe,  wykonane ze stali klasy

min S235 pokrytej warstwą cynku i malowane proszkowo farbą odporną na warunki

atmosferyczne.

Główne elementy stalowe z profili zamkniętych o grubości 3,2 mm.  Siedziska i oparcia z płyty

HDPE lub stali nierdzewnej odpornej na warunki atmosferyczne.

Podstopnice, łączniki i śruby ze stali nierdzewnej. Wszystkie nakrętki z wkładką

zabezpieczająca przed samoodkręceniem.

Łożyska bezobsługowe typu kulkowe i stożkowe.

Urządzenia wyposażone w wibroizolatory - elementy pochłaniające drgania powstające

podczas uderzeń różnych części i urządzeń.

Wykaz urządzeń siłowni plenerowej wymiary minimalnej strefy bezpieczeństwa wokół tych 	urządzeń:

-   biegacz 	    Wymiary strefy bezpieczeństwa: 354x406 cm

-   jeździec	    Wymiary strefy bezpieczeństwa: 350x340 cm

-   Narciarz	    Wymiary strefy bezpieczeństwa: 405x368 cm

-  Orbitek	    Wymiary strefy bezpieczeństwa: 416x350 cm

-  Wioślarz	    Wymiary strefy bezpieczeństwa: 436x390 cm

-  Wahadło             Wymiary strefy bezpieczeństwa: 382x372 cm

Strefy bezpieczeństwa wokół urządzeń mogą częściowo nakładać się na siebie

8.	Wyposażenie strefy relaksu

Stół betonowy plenerowy do tenisa stołowego

Stół z wibrowanego betonu zbrojonego prętami min. fi 8 mm. Blat z kruszywem ozdobnym 	szlifowany i malowany lakierem odpornym na zmienne warunki atmosferyczne. Obrzeża blatu 	zaokrąglone profilem aluminiowym, zapobiegające przypadkowemu zranieniu się, oraz obiciu 	stołu. Siatka blachy stalowej o grubości 5 mm ocynkowana i zamocowana na stałe w sposób 	uniemożliwiający jej kradzież. Wszystkie elementy metalowe, ocynkowane ogniowo.

Wymiary zewnętrzne stołu: 1520 2740 mm

Wysokość 760 mm.

Urządzenie na stałe zamocowane w gruncie.

Ilość stołów do tenisa stołowego plenerowego – 1 szt.

Tablica informacyjna programu OSA

W sąsiedztwie bramki wejściowej wykonać tablicę informacyjną programu OSA i regulamin siłowni plenerowej. Szczegółową treść tablicy uzgodnić z inwestorem.

Konstrukcja tablicy stalowa osadzona w gruncie na fundamencie betonowym.

Ilość tablic – 1 szt.

Ławki

Projektuje się wyposażenie strefy relaksu w ławki parkowe typowe drewniane z oparciem szer. min 180 cm, na konstrukcji metalowej z profili zamkniętych lakierowanych proszkowo. Deski siedziska z impregnowanego drewna, o grubości minimalnej 40 mm malowane 2x lakierem ochronnym lakierobejcą. Ławki mocowane na stałe w gruncie do stóp betonowych kotwami metalowymi.

Ilość ławek – 4 szt.

Kosz na śmieci

Przy bramce wejściowej zamontować kosz metalowy na słupku stalowym z profila stalowego zamkniętego, mocowany na stałe w gruncie do stopy betonowej kotwami metalowymi, malowany proszkowo. Kosz wyposażony w przekrycie od góry.

Ilość koszy – 1 szt.

Stojak na rowery

Przy bramce wejściowej wewnątrz zatoczki utworzonej ścieżce o nawierzchni szutrowej zamontować stojak na 6 rowerów wykonany z profili stalowych zamkniętych, mocowany na stałe w gruncie do stopy betonowej kotwami metalowymi, malowany proszkowo. Ilość – 1 szt.

- Wariant rozszerzony

Ogrodzenie działki

Wokół placu, wykonać ogrodzenie z  paneli ogrodzeniowych ozdobnych 3D z prętów gr. 4 mm, wys. 120 cm na słupkach metalowych wys. 125 cm na terenem osadzonych w gruncie i obetonowanych. Górna krawędź przęseł osadzona na wysokości 123 cm nad terenem.

Panele i słupki ocynkowane i malowane proszkowo w kolorze RAL 6005 (zielonym). Panele mocowane 3 obejmami w s łupku.

W ogrodzeniu wykonać furtki jednoskrzydłowe metalowe wypełnione panelem ogrodzeniowym rozwierane ręcznie klamką, zamykane kluczem na zamek z wkładką.

Ogrodzenie placu zabaw

Wokół placu, wykonać ogrodzenie z  paneli ogrodzeniowych ozdobnych 3D z prętów gr. 4 mm, wys.

100 cm na słupkach metalowych wys. 105 cm nad terenem osadzonych w gruncie i obetonowanych.

Górna krawędź przęseł osadzona na wysokości 103 cm nad terenem.

Panele i słupki ocynkowane i malowane proszkowo w kolorze RAL 6005 (zielonym). Panele mocowane 3 obejmami w s łupku.

W ogrodzeniu wykonać furtkę jednoskrzydłowe metalowe wypełnione panelem ogrodzeniowym

rozwierane ręcznie klamką, zamykane kluczem na zamek z wkładką.

Wyposażenie placu zabaw sprawnościowych

-	Hustawka potrójna z ławeczką zwykłą, koszykiem dla małego dziecka, koszykiem typu "

bocianie gniazdo", belka nośna ze stali cynkowanej, malowanej proszkowo,

łancuch atestowany ze stali nierdzewnej – 1 szt.

-           Zestaw sprawnościowy 1 z drewna zawierający:

wieżę 1150 x1, wieżę 1400 x3, dach dwuspadowy x2, dach czterospadowy x1, 	                  	            schody z barierami 50x1, trap z barierami 1150 x1, wejście linowe 1400 x1, wejście 	            wspinaczkowe 1400 x1, rura strażacka 1400 x1, pomost skośny x1, pomost prosty

x1, tunel x1, zjeżdżalnia 1400 x1, bariera kółko i krzyżyk x1, bariera szczeblowa x3,

zabudowa wieży x5, flaga x1, ścianka wspinaczkowa x1, kratownica linowa.

-	Zestaw sprawnościowy 2 z drewna zawierający:

trap wejściowy x2, podest na palach x3, most z oponami x1, most linowy x1, belka 	            balans x1,tunel x1;

- Regulamin placu zabaw – 1 szt.

- Kosz na śmieci – 1 szt.

Uwagi końcowe

Urządzenia zabawowe powinny być dobrane do siebie kolorystycznie i materiałowo. Preferuje się dobór urządzeń zabawowych jednego producenta.

Wszystkie urządzenia kotwione w gruncie na cokole betonowym zgodnie z instrukcją producenta.

Wszystkie urządzenia do ćwiczeń plenerowych powinny być zgodne z normą PN-EN

16630/2015 Wyposażenie siłowni plenerowych zainstalowane na stałe. Wymagania

bezpieczeństwa i metody badań.

Wszystkie urządzenia do zabaw sprawnościowych powinny być zgodne z normą PN-EN 1176, spełniać wymogi bezpieczeństwa w zakresie projektowania, montażu i konserwacji oraz posiadać certyfikaty wydane przez Akredytowaną Jednostkę Certyfikującą a materiały stosowane przy produkcji i montażu urządzeń posiadać wymagane atesty.

Podpis:

INFORMACJE DOTYCZĘCE BEZPIECZEŃSTWA I OCHRONY ZDROWIA

- Zakres robót

- roboty ziemne

- Roboty drogowe

- roboty betonowe

- roboty ślusarskie

- Wskazania elementów zagospodarowania terenu które mogą stwarzać zagrożenie B.I.O.Z.

Przed przystąpieniem do robót ziemnych zbadać teren pod kątem występowania w przewidzianych wykopach wod-kan, gazowych, elektrycznych, telekomunikacyjnych i innych. W przypadku ich istnienia podjąć odpowiednie środki ostrożności i  zabezpieczenia. Zaniechać w tym przypadku pracy koparkami, kilofami itp. a roboty prowadzić pod nadzorem przedstawiciela odpowiedniego zakładu.

- Wskazania dotyczące zagrożeń B.I.O.Z. podczas realizacji robót budowlanych

- Teren budowy zabezpieczyć przed dostępem osób trzecich. Wykonać ogrodzenie o wys. Min. 150 cm w taki sposób aby nie stwarzać zagrożenia dla ludzi.

- Materiały składować na równym i suchym terenie. Powierzchnię na składowanie materiałów wyrównać do poziomu.

- W miejscach przejść dla pieszych stosować bariery ochronne.

- Nad wykonanymi przekopami wykonać mostki o szer. 0,7 m z poręczami.

- W okresie zimowym drogi transportowe, rusztowania, drabiny i schody systematycznie oczyszczać ze śniegu.

- Wykonywanie wykopów przez ich podkopywanie jest niedozwolone.

- Przestrzegać bezpiecznych odległości krawędzi wykonywanych wykopów od obiektów (min. 3 – 6 m) w zależności od położenia dna wykopu w stosunku do spodu fundamentów istniejących.

- Deskowanie ścian wykopów rozbierać od dołu warstwami 30 – 40 cm a rozpórki usunąć po ustawieniu dodatkowej pośredniej rozpórki.

- Wykopy należy zabezpieczyć przed zalewaniem przez wody powierzchniowe.

- Przy mechanicznym wykonywaniu wykopów należy przestrzegać szczególnych warunków bezpieczeństwa, związanych z pracą i obsługą maszyn, które stanowią zagrożenie dla osób zatrudnionych lub znajdujących się w pobliżu.

- Przed przystąpieniem do robót ziemnych, fundamentowych, izolacyjnych, posadzkowych,  ciesielskich, betonowych, drogowych, instalacyjnych i innych za każdym razem poinformować pracowników o wymaganiach dotyczących w/w robót oraz o zagrożeniach na danych stanowiskach pracy.

- Stanowiska pracy powinny być zorganizowane w sposób wykluczający możliwość upadku, potknięć i okaleczeń oraz zapewniający  całkowicie swobodę ruchów w czasie pracy.

- Na stanowiskach roboczych zachować czystość i porządek.

- Na gruncie podwaliny pod stemple ułożyć o odpowiedniej powierzchni aby rozkładany nacisk na grunt pod ciężarem stropu lub dachu nie spowodował osiadania stempli.

- Stemple drewniane podbić dwoma klinami. Słup podbity jednym klinem będzie się z niego zsuwał.

- Każde deskowanie wzniesione 1 m ponad terenem powinno być zabezpieczone barierą o wysokości 1,10 m.

- Maszyny budowlane i instalacje elektryczne na budowie wymagają fachowej obsługi i stałej kontroli stanu technicznego.

- Każdorazowo przed rozpoczęciem pracy wibratorem oraz elektronarzędziami należy sprawdzić stan techniczny kabla zasilającego pod kątem uszkodzeń uziemienia oraz czy zacisk kabla zerowego na korpusie nie jest zluzowany lub uszkodzony. Każda z w/w wad sprzętu może zagrażać obsłudze.

- Prace spawalnicze mogą wykonywać pracownicy posiadający odpowiednie kwalifikacje. Przy spawaniu acetylenowym spawacz powinien sprawdzić stan wytwornicy, węży i palników.

- Przy spawaniu elektrycznym należy uziemić zarówno przetwornicę jak i inne części metalowe używane do spawania.

- Piasek na placu budowy usypywać w pryzmy o nachyleniu skarp 1:1,5 i wysokości maksymalnie 1,5 m.

- Wskazania dotyczące prowadzenia instruktażu

- Kierownik budowy przeprowadza instruktaż wszystkim pracownikom przed przystąpieniem do

wykonywania robót szczególnie niebezpiecznych na budowie. Określa zasady postępowania w

przypadku wystąpienia zagrożenia.

- Codziennie przed wejściem na roboty pracownicy powinni zostać przeszkleni z zakresu bhp na

indywidualnym stanowisku przez kierownika budowy.

- Pracownicy powinni być przeszkoleni z zakresu ochrony środowiska i utylizacji odpadów

powstających przy realizacji budowy.

- Należy w widocznym dla wszystkich miejscu wywiesić informację o przepisach p-poż.

- Każde urządzenie elektryczne musi posiadać tablicę informacyjną instrukcji obsługi. Załączenia do sieci energetycznej powinny być przeprowadzone przez uprawnionego elektromontera.

- W czasie wykonywania robót szczególnie niebezpiecznych na budowie wyznacza się osobę bezpośredniego nadzoru w osobie mistrza.

- Wskazania dotyczące zagrożenia w strefach szczególnego zagrożenia.

- W trakcie wykonywania robót niebezpiecznych należy wygrodzić strefę zagrożenia i odpowiednio

oznakować tablicami  informacyjnymi o występującym zagrożeniu i zakazie wstępu osobom

postronnym.

- Wygrodzić i oznaczyć drogę ewakuacyjną dla pojazdów ratunkowych w razie pożaru lub innych

zagrożeń. Drogi ewakuacyjne nie powinny kolidować z urządzeniami do obsługi budowy

(betoniarki, mieszadła, składowiska materiałów).

- Teren budowy wyposażyć w sprzęt niezbędny do gaszenia pożaru oraz w zależności od potrzeb,

w system sygnalizacji pożarowej dostosowany do charakteru budowy, fizycznych i chemicznych

właściwości substancji znajdujących się na terenie budowy, w ilości wynikającej z liczby

zagrożonych osób.

- Złącze kablowe powinno znajdować się na terenie budowy i posiadać wyłącznik umożliwiający

awaryjne wyłączenie dopływu energii elektrycznej.

- W celu zabezpieczenia pracowników przed możliwością porażenia prądem elektrycznym w czasie

obsługi maszyn i urządzeń elektrycznych należy dopilnować aby każde urządzenie elektryczne

było wyposażone w odpowiednią ochronę podstawową.

7.	      Wskazania organizacyjne

- Dokumentacja budowy, dziennik budowy oraz niezbędne dokumenty eksploatacji maszyn na

budowie będą przechowywania budowie i dostępne dla osób upoważnionych do kontroli.

- Na czas budowy na terenie należy ustawić kontener zaplecza budowy umożliwiający prawidłowy nadzór nad robotami oraz zapewniający potrzeby socjalne pracowników (tymczasowy ustęp, miejsce do spożywania posiłków, miejsce na szatnię i umywalnię z apteczka pierwszej pomocy).

Opracował: