Opis zapotrzebowania

| Lp. | Wyszczególnienie | Opis techniczny | Cena |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Zmywarka uniwersalna – 1szt | - obudowa wykonana ze stali nierdzewnej - 4 ramiona myjąco-płuczące (po 2 na górze i na dole) - co najmniej jeden program myjący: jeden maks.180s - automatyczne dozowanie nabłyszcza poprzez wbudowany dozownik - zestaw 2 kosze: 1 na talerze, 1 na szkło oraz wkład na sztućce - maksymalna wysokość talerza: 320 mm - maksymalne wymiary kosza: 500 x 500 x 120 (h) - zbiornik na wodę maks.26 l, maks. bojler 7 l, zużycie wody na cykl maks. 2,4 l - temperatura wyparzania 85 - 95°C - cicha praca Parametry: Wymiary maksymalne: 580 x 610 x 825 (h) Moc : do 4900 W napięcie: 400 V Sugerowany produkt: Zmywarka uniwersalna Hendi Revolution 50 lub równoważny spełniający wymagania opisane powyżej |  |
| 2. | Akcesoria do zmywarki – 1 kpl | - filtr do zmywarki 8l - tabletki do uzupełniania filtru zmiękczającego - komplet chemii. Płyn myjący i nabłyszczający – 10 l każdy - podstawka pod zmywarkę |  |
| 3. | Lada robocza – 3 x | Lada robocza ze stali nierdzewnej - stół gastronomiczny - Stół przyścienny z półką 1200x700x850 |  |
| 4. | Piec Konwekcyjny | - obudowa ze stali nierdzewnej - komora pieca emaliowana - przełącznik temperatury: 0 - 300 °C - przełącznik czasu: 0 - 120 minut - drzwi z podwójną szybą - 2 wentylatory - pojemność minimalna: 4 (433 x 333 mm) - minimalny odstęp pomiędzy prowadnicami 70 mm - zestaw 4 blachy Sugerowany produkt: Piec konwekcyjny BARTSCHER AT90 lub równoważny spełniający wymagania opisane powyżej |  |
| 5. | Garnki – 5 szt | Garnek satynowy średni z pokrywką: V 50 - 60l – 2 szt, V25-35l – 3 szt |  |
| 6. | Warnik do napojów – 2 szt | - izolowane, podwójne ścianki z polerowanej stali nierdzewnej zmniejszają stratę ciepła przez przewodnictwo, konwekcję i promieniowanie - sterowanie temperaturą za pomocą termostatu, regulacja temperatury do ≥ 100oC - obudowa i zbiornik wykonane ze stali nierdzewnej - wolny element grzewczy pod zbiornikiem -łatwy demontaż części umożliwiający czyszczenie - spawane rączki ze stali nierdzewnej z silikonowymi uchwytami - kran zapobiegający kapaniu - szklany wskaźnik poziomu wody - wskaźnik odkamieniania - tacka ociekowa z kratką ze stali nierdzewnej - poj. 15 - 20 l |  |
| 7. | Regały siatkowe 2 szt | Regał składany stal chromowana z 4 półkami Wymiary: dł. Do 130 cm, szerokość do 50 cm, wys. 180 cm Półki siatkowe umożliwiające odciek wody |  |
| 8 | Regały magazynowe 2 szt | Regał magazynowy półki pełne Wymiary: dł. do 130 cm, szerokość do 50 cm, wys. 180 cm |  |
| 9 | Kuchnia gazowa z piekarnikiem gazowym | Dane techniczne: - wymiary maksymalne: 800 x 700 x 850 mm - wymiary komory piekarnika maksymalne: 695 x 550 x 310 [GN 2/1] - moc palników: 2,5 kW + 3 x 3,5 kW = 13 kW - moc piekarnika: 6,5 kW - napięcie zasilanie: NPE 230 V 50 Hz - przyłącze gazu: R 1/2" - elektryczny zapalnik palnika piekarnika - palniki z zabezpieczeniem przeciwwypływowym - palnik pilotujący Sugerowany produkt: Kuchnia gazowa z piekarnikiem gaz. 000.KG-4s/PG-2, 800x700x850 lub równoważny spełniający wymagania opisane powyżej |  |
| RAZEM |  |