Załącznik Nr  1a do SIWZ FZ.271.37.2016.WS

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

| Lp | Cecha pojazdu | Wymagania Zamawiającego | Oferta Wykonawcy (uzupełnić) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | marka pojazdu | ---- | … |
| 2 | samochód fabrycznie nowy (nie rejestrowany) przystosowany do przewozu 9 osób (8+1) niepełnosprawnych, w tym jednej osoby na wózku inwalidzkim, | TAK | TAK / NIE * |
| 3 | rok produkcji | 2016 | … |
| 4 | homologacja auta bazowego | TAK | TAK / NIE * |
| 5 | minimalne wymiary brzegowe pojazdu | długość - 5280 mm; wysokość - 1950 mm; szerokość - 1900 mm (bez lusterek) –, rozstaw osi min. 3400 mm. | długość - ………; wysokość - ……..; szerokość - ……. (bez lusterek) rozstaw osi min. …… |
| 6 | typ nadwozia | kombi | … |
| 7 | silnik o zapłonie samoczynnym o mocy nie mniejszej niż 105 KM z turbodoładowaniem | TAK | TAK / NIE * |
| 8 | pojemność silnika | ≤ 2000 cm3 | … |
| 9 | rodzaj paliwa | ON | … |
| 10 | zużycie paliwa w cyklu mieszanym | ≤ 8,5 l | … |
| 11 | skrzynia 6-biegowa sterowana mechanicznie | TAK | TAK / NIE * |
| 12 | wspomaganie układu kierowniczego | TAK | TAK / NIE * |
| 13 | regulacja kolumny kierowniczej | TAK | TAK / NIE * |
| 14 | poduszka powietrzna kierowcy i pasażera | TAK | TAK / NIE * |
| 15 | komputer pokładowy | TAK | TAK / NIE * |
| 16 | wszystkie siedzenia wyposażone w 3 punktowe pasy bezpieczeństwa | TAK | TAK / NIE * |
| 17 | lusterka boczne elektrycznie ustawiane i podgrzewane z soczewkami eliminującymi martwe pole | TAK | TAK / NIE * |
| 18 | elektrycznie sterowane szyby - przód | TAK | TAK / NIE * |
| 19 | zbiornik paliwa | ≥ 80 L | … |
| 20 | podwójna kanapa pasażera z przodu | TAK | TAK / NIE * |
| 21 | min. radio-odtwarzacz CD z mp3 z nagłośnieniem pojazdu lub inne | TAK | TAK / NIE * |
| 22 | obrotomierz | TAK | TAK / NIE * |
| 23 | oświetlenie w podsufitce | TAK | TAK / NIE * |
| 24 | oświetlenie przedziału pasażerskiego | TAK | TAK / NIE * |
| 25 | system ABS lub równoważny | TAK | TAK / NIE * |
| 26 | awaryjne zaczepy holownicze z przodu i z tyłu | TAK | TAK / NIE * |
| 27 | przednie światła p/mgielne | TAK | TAK / NIE * |
| 28 | centralny zamek sterowany zdalnie, auto-alarm | TAK | TAK / NIE * |
| 29 | dodatkowe ogrzewanie tyłu pojazdu | TAK | TAK / NIE * |
| 30 | regulacja wysokości fotela kierowcy co najmniej w 3 płaszczyznach | TAK | TAK / NIE * |
| 31 | pozostałe siedzenia z zagłówkiem z regulacją wysokości | TAK | TAK / NIE * |
| 32 | przesuwane prawe drzwi boczne | TAK | TAK / NIE * |
| 33 | tylna klapa przeszklona | TAK | TAK / NIE * |
| 34 | pełne przeszklenie samochodu | TAK | TAK / NIE * |
| 35 | klimatyzacja dwustrefowa (przód i tył pojazdu), | TAK | TAK / NIE * |
| 36 | pełnowymiarowe koło zapasowe | TAK | TAK / NIE * |
| 37 | lakier metaliczny –beżowy, grafitowy lub szary | TAK | …. |
| 38 | zderzak przedni w kolorze nadwozia | TAK | TAK / NIE * |
| 39 | hamulce tarczowe przód i tył | TAK | TAK / NIE * |
| 40 | system ESP lub równoważny | TAK | TAK / NIE * |
| 41 | dywaniki gumowe przód-tył (przy każdym fotelu pasażerskim oraz kierowcy) | TAK | TAK / NIE * |
| 42 | komplet kół zimowych (opony i felgi), | TAK | TAK / NIE * |
| 43 | czujnik parkowania | TAK | TAK / NIE * |
| 44 | koło zapasowe z zestawem narzędzi i podnośnikiem, gaśnica, trójkąt | TAK | TAK / NIE * |
| 45 | stanowisko do mocowania wózka inwalidzkiego | TAK | TAK / NIE * |
| 46 | komplet pasów do mocowania wózka inwalidzkiego oraz osoby podróżującej na wózku. | TAK | TAK / NIE * |
| 47 | gwarancja na podzespoły mechaniczne, obejmująca wszystkie elementy auta, bez względu na ilość przejechanych kilometrów | minimum 24 miesiące | …. |
| 48 | gwarancja na perforację blach, | minimum 12 lat | … |
| 49 | assistance | minimum 12 miesięcy | … |
| 50 | Adaptacja do przewozu osób niepełnosprawnych: 1) dwa rzędy foteli trzyosobowych (fotele z możliwością szybkiego demontażu), 2) możliwość przewozu 7 osób + kierowca i 1 osoby na wózku, 3) jeden komplet atestowanych mocowań do wózka inwalidzkiego, 4) najazdy szynowe aluminiowe rozsuwane do wprowadzenia wózka inwalidzkiego do pojazdu, 5) podsufitka tapicerowana; boczki wykończone tworzywem lub tapicerowane, 6) tapicerka foteli w pojeździe jednakowa, welurowa, 7) podłoga z tworzywa antypoślizgowa łatwo zmywalna, na całej długości pojazdu lub inna, 8) oznakowanie pojazdu zgodne z przepisami dotyczącymi przewozu osób niepełnosprawnych. | TAK | TAK / NIE * |

*Niepotrzebne skreślić

..………………………

[miejscowość, data]

…………………………………………………………………

[imienna(e) pieczątka(i) i czytelny/e podpis/y osoby(osób) uprawnionej(ych) do składania oświadczeń woli w zakresie praw i obowiązków majątkowych wykonawcy (konsorcjum/ spółki cywilnej)]