EGZ. Nr 1

UPROSZCZONA DOKUMENTACJA TECHNICZNA

Nazwa inwestycji:

Remont drogi  (dz. nr ewid. 806) od km 0+000 do km 0+264 w miejscowości Kazimierza Wielka;

Remont drogi  (dz. nr  ewid. 841 )od km 0+000 do km 0+250 w miejscowości Kazimierza Wielka;

DOKUMENTACJA TECHNICZNA

Branża: Drogowa

Nazwa inwestycji:

Remont drogi  (dz. nr ewid. 806) od km 0+000 do km 0+264 w miejscowości Kazimierza Wielka;

Remont drogi  (dz. nr  ewid. 841 )od km 0+000 do km 0+250 w miejscowości Kazimierza Wielka;

Inwestor:

Gmina Kazimierza Wielka

ul. Kościuszki 12, 28-500 Kazimierza Wielka

Adres inwestycji: Gmina Kazimierza Wielka – miejscowości  Kazimierza Wielka

Województwo:

Świętokrzyskie

Działki ewidencyjne:

dz. nr ewid. 806– obręb Kazimierza Wielka

dz. nr ewid. 841 – obręb Kazimierza Wielka

| Autorzy opracowania | Imię i Nazwisko | Podpis | Data |
| --- | --- | --- | --- |
| Projektował: | Mgr inż. Stanisław Kilijan |  | 05.2018 |

ZAWARTOŚĆ DOKUMENTACJI TECHNICZNEJ:

I. OPIS TECHNICZNY

- DANE OGÓLNE

  - Obiekt budowlany

  - Inwestor

  - Podstawa opracowania

  - Przedmiot opracowania

- OPIS STANU ISTNIEJĄCEGO

  - Lokalizacja

  - Istniejące zagospodarowanie terenu

- OPIS STANU PROJEKTOWANEGO

  - Dane projektowe

  - Zakres robót

  - Oddziaływanie na środowisko

  - Charakterystyka ekologiczna

  - Ogrodzenia, drzewa i krzewy

  - Uwagi

- INFORMACJA DOTYCZĄCA BEZPIECZEŃSTWA I OCHRONY ZDROWIA

  - Wykazanie zagrożeń dla zdrowia i życia ludzi w trakcie realizacji inwestycji

4.2. Instruktaż pracowników przed przystąpieniem do realizacji robót szczególnie niebezpiecznych

4.3.  Środki techniczne i organizacyjne zapobiegające niebezpieczeństwom

4.4. Techniczno – organizacyjne środki zapobiegawcze

CZĘŚĆ RYSUNKOWA

  - Mapka orientacyjna lokalizacji obiektu - RYS. NR 1a, 1b.

  - Projekt zagospodarowania terenu w skali 1:5000 - RYS. NR 2a, 2b.

  - Przekroje normalno – konstrukcyjne w skali 1:25 - RYS. NR 3a, 3b 4a.

I.  OPIS TECHNICZNY

- DANE OGÓLNE

  - Obiekt budowlany.

Za obiekt budowlany w niniejszym opracowaniu przyjęto drogi w miejscowości Kazimierza Wielka na działce nr ewid. 806 dł. 264 mb, nr ewid. 841 dł. 250 mb.

  - Inwestor.

Gmina Kazimierza Wielka

Kościuszki  12,

28-500 Kazimierza Wielka

1.3.  Podstawa opracowania.

- Ustawa z dnia 07.07.1994r. Prawo budowlane (Dz. U . z 2013r. poz. 1409 z późniejszymi zmianami)

- Obwieszczenie Ministra Transportu , Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 10.05.2013r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcyjno – użytkowego (Dz. U. z 2013r. poz. 1129)

- Rozporządzenie Ministra Transportu , Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U. z 2012r. poz.462)

- Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej, z dnia 2 marca 1999r., w sprawie warunków technicznych jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie.

- Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej, z dnia 30 maja 2000r. w sprawie warunków technicznych jakim powinny odpowiadać drogowe obiekty inżynieryjne w ich usytuowanie.

- Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 24 września 1998r., w sprawie ustalenia geotechnicznych warunków posadowienia obiektów budowlanych.

- Wytyczne inwestorskie

- Wizja lokalna w terenie

- Pomiary uzupełniające

- Kopia mapy zasadniczej w skali 1:5000

  - Przedmiot opracowania.

Przedmiotem niniejszego opracowania jest określenie zakresu robót związanych z remontem dróg  w miejscowości Kazimierza Wielka (dz. nr ewid. 806) od km 0+000 do km 0+264, ( dz. nr ewid. 841 ) od km 0+000 do km 0+250. Odcinki dróg przeznaczona do remontu mieszczą się we własności pasa drogowego inwestora, zakres prowadzonych prac nie spowoduje wyjścia poza pas drogowy.

- OPIS STANU ISTNIEJĄCEGO.

  - Lokalizacja.

Teren przewidziany pod inwestycję zlokalizowany jest w miejscowości w  Kazimierza Wielka dz. nr ewid. 806, dz. nr ewid. 841.

  - Istniejące zagospodarowanie terenu.

Drogi w miejscowości Kazimierza Wielka dz. nr ewid. 806, dz. nr ewid. 841, leżą w województwie świętokrzyskim, powiat kazimierski na terenie gminy Kazimierza Wielka.

Odcinek do remont ul. Stolarkiej B (dz. nr 806)  przebiega od km 0+000 do km 0+264 na długości 264 mb. Szerokość nawierzchni wynosi od 3,7 do 2,8 m. Droga posiada obecnie nawierzchnię tłuczniową, która znajduje się w złym stanie technicznym, oprócz zaniżeń posiada nierówności w profilu poprzecznym i podłużnym. Pobocza po obu stronach jezdni są znacznie zawyżone, miejscami podmyte spływem wody opadowej co stanowi duże zagrożenie dla ruchu pieszego i kołowego. Droga jest odwadniana powierzchniowo zgodnie ze spadkiem terenu.

Odcinek do remontu ul. Sienkiewicza  (dz. nr 841)  przebiega od km od km 0+000 do km 0+250 na długości 250 mb. Szerokość nawierzchni wynosi 2,5 m. Droga posiada obecnie nawierzchnię tłuczniową, która znajduje się w złym stanie technicznym, oprócz zaniżeń posiada nierówności w profilu poprzecznym i podłużnym. Droga jest odwadniana powierzchniowo zgodnie ze spadkiem terenu.

- OPIS STANU PROJEKTOWANEGO.

  - Dane projektowe.

Klasa techniczna drogi:            D

Droga:                                      - jednojezdniowa, dwupasowa, dwukierunkowa

Prędkość projektowa:               Vp = 30 km/h

Teren:                                        płaski

Kategoria obciążenia ruchem:   KR 1

Przekrój:                                    drogowy, szerokość jezdni   - 2,4-3,5 m

Nawierzchnia: 		                     bitumiczna

Pobocza:                                    z kruszywa obustronne  szer.  0,1 m

Spadek: 			                         daszkowy 2%,

Oś drogi poprowadzono do istniejącej osi z myślą o jak największym wykorzystaniu istniejącej nawierzchni i korpusu drogowego.

  - Zakres robót.

Przewidziano wykonanie następujących robót:

- Remont drogi  (dz. nr ewid. 806 ) od  km  0+000 do km 0+264 w miejscowości Kazimierza Wielka.

W  ramach planowanego przedsięwzięcia przewiduje się remont  ul. Stolarska B  (dz. nr ewid. 806)  od km 0+000 do km 0+264 na dł. 264 mb  w granicach istniejącego pasa drogowego.

W dostosowania wysokości nawierzchni do istniejących ogrodzeń oraz zapewnienia odpowiednich parametrów technicznych drogi, zaprojektowano wykonanie wymiany gruntu na całej szerokości jezdni. Zaprojektowano wykonanie  dolnej warstwy podbudowy gr. 25 cm, górną warstwę podbudowy z tłucznia kamiennego   gr. 10 cm  szerokości 3,70 m od km 0+000 do km 0+170 oraz od km 0+242 do km 0+264 i szerokości 2,8 m od km 0+170 do km 0+242  oraz jezdnię o nawierzchni z betonu asfaltowego AC11S  gr. 5 cm szerokości 3,50 mb  od km 0+000 do km 0+170 oraz od km 0+242 do km 0+264 i szerokości 2,6 m od km 0+170 do km 0+242. Przyjęto przekrój jezdni dwustronny-daszkowy  o pochyleniu 2%. Pobocza utwardzone z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie o szerokości 0,10 m.

Istniejące  zjazdy indywidualne  należy wykorytować wykonać podbudowę  wyregulować w odniesieniu do nowej niwelety drogi i  wykonać na nich  nawierzchnie bitumiczną do krawędzi pasa drogowego. Wykaz zjazdów w tabeli nr 1.

Konstrukcja nawierzchni

Na podstawie przyjętej kategorii gruntów G – 1, oraz wytycznych Inwestora przyjęto następującą konstrukcję nawierzchni:

Konstrukcja nawierzchni jezdni:

1. Warstwa ścieralna z betonu asfaltowego  KR 1  -  AC 11 S gr. 5 cm

2. Górna warstwa podbudowy z kruszywa łamanego stab.mech.0/31,5 gr.10 cm

3. Dolna warstwa podbudowy z kruszywa łamanego stab. mech 31,5/63 gr.    25 cm.

Konstrukcja pobocza:

1. Pobocza obustronne z kruszywa łamanego stab. mech. 0/31,5 gr. 5cm i szerokości 0,10 m;

Odwodnienie

Odprowadzenie wód opadowych i roztopowych po okresie zimowym  na przebudowywanym odcinku drogi gminnej realizowane będzie poprzez odpowiednie ukształtowanie wysokościowe i nadanie odpowiednich spadków  jezdni zarówno podłużnych jak i poprzecznych.

2. Przebudowa  drogi  (dz. nr ewid. 841) od  km  0+000 do km 0+250 w miejscowości Kazimierza Wielka.

W  ramach planowanego przedsięwzięcia przewiduje się remont ul. Sienkiewicza ( dz. nr ewid. 841 ) od km 0+000 do km 0 +250  na  dł.  250 mb  w granicach istniejącego pasa drogowego.

W dostosowania wysokości nawierzchni do istniejących ogrodzeń oraz zapewnienia odpowiednich parametrów technicznych drogi, zaprojektowano wykonanie wymiany gruntu na całej szerokości jezdni. Zaprojektowano wykonanie  dolnej warstwy podbudowy gr. 25 cm, górną warstwę podbudowy z tłucznia kamiennego   gr. 10 cm  szerokości 2,4 m  oraz jezdnię o nawierzchni z betonu asfaltowego AC11S  gr. 5 cm szerokości 2,40 mb. Przyjęto przekrój jezdni dwustronny-daszkowy  o pochyleniu 2%.

Konstrukcja nawierzchni

Na podstawie przyjętej kategorii gruntów G – 1, oraz wytycznych Inwestora przyjęto następującą konstrukcję nawierzchni:

Konstrukcja nawierzchni jezdni:

1. Warstwa ścieralna z betonu asfaltowego  KR 1  -  AC 11 S gr. 5 cm

2. Górna warstwa podbudowy z kruszywa łamanego stab.mech.0/31,5 gr.10 cm

3. Dolna warstwa podbudowy z kruszywa łamanego stab. mech 31,5/63 gr.    25 cm.

Odwodnienie

Odprowadzenie wód opadowych i roztopowych po okresie zimowym  na przebudowywanym odcinku drogi gminnej realizowane będzie poprzez odpowiednie ukształtowanie wysokościowe i nadanie odpowiednich spadków  jezdni zarówno podłużnych jak i poprzecznych.

3.9. Oddziaływanie na środowisko.

Istniejąca ul. Sienkiewicza na działce nr 841 dł. 250 mb,  ul. Stolarska B na działce nr 806 dł. 264 mb,   są ulicami ogólnodostępnymi i służy do obsługi mieszkańców przyległych posesji.. Remont dróg dodatnio wpłynie na podwyższenie parametrów technicznych i eksploatacyjnych. Trasa dróg przebiega w pasie własności drogi i nie narusza terenów zielonych i chronionych. Przewidziany jest ruch mały, który nie będzie powodował nadmiernego hałasu. W przyszłości nie przewiduje się większego natężenia ruchu. Ponadto uważa się, że remont dróg (przy zachowaniu podstawowych norm i warunków realizacji) w zakresie wpływu na środowisko i zdrowie ludzi ze względu na przedsięwzięcia nie pogorszy istniejących już warunków i nie wpłynie negatywnie na komponenty środowiska.

3.10. Charakterystyka ekologiczna.

Nie zagraża środowisku.

3.11. Ogrodzenia, drzewa i krzewy.

W niniejszym opracowaniu nie przewiduje się ingerencji w istniejące ogrodzenia. Projekt nie przewiduje wycinki drzew ani krzewów.

3.12. Uwagi.

Całość robót należy wykonać zgodnie z obowiązującymi przepisami  branżowymi i BHP.

Wszelkie materiały powinny posiadać certyfikaty i aprobaty techniczne.

Całość robót  będzie wykonana w granicach pasa drogowego.

- INFORMACJA DOTYCZĄCA BEZPIECZEŃSTWA I OCHRONY ZDROWIA.

4.1. Wykazanie zagrożeń dla zdrowia i życia ludzi w trakcie realizacji inwestycji.

Zagrożenia dla zdrowia i życia związane z realizacją robót powyższego zadania inwestycyjnego są następujące:

- nieostrożne obchodzenie się ze sprzętem (piły, zagęszczarki),

- najechanie sprzętem budowlanym (koparki, walec, rozkładarki, samochody transportowe),

- wpadnięcie do wykopu na skutek uderzenia (np. łyżką koparki), obsunięcia się ziemi z krawędzi wykopu lub poślizgnięcia się,

- przysypanie ziemią lub kruszywem.

4.2. Instruktaż pracowników przed przystąpieniem do realizacji robót szczególnie niebezpiecznych.

Przy wykonywaniu robót szczególnie niebezpiecznych tj. roboty ziemne, wykonywanie warstw z betonu asfaltowego, wykonywanie podbudowy              mogą pracować wyłącznie osoby przeszkolone w zakresie przepisów BHP. Do obsługi sprzętu budowlanego pracownicy powinni posiadać odpowiednie uprawnienia (koparka, walec drogowy, rozściełacz).

4.3.  Środki techniczne i organizacyjne zapobiegające niebezpieczeństwom.

Pracownicy biorący udział w procesie budowlanym powinni być przeszkoleni w ramach okresowych szkoleń BHP, zgodnie z przepisami szczegółowymi. Ponadto, bezpośrednio przed przystąpieniem do realizacji robót związanych z przedmiotową inwestycją należy przeprowadzić indywidualny instruktaż polegający na:

- określeniu sposobu bezpiecznego wykonywania prac,

- szczegółowym poinformowaniu pracowników o występujących zagrożeniach podczas realizowanych robót,

- przedstawieniu metod postępowania w przypadku wystąpienia bezpośredniego zagrożenia życia lub zdrowia.

4.4. Techniczno – organizacyjne środki zapobiegawcze.

Wszelkie prace należy prowadzić zgodnie z przepisami BHP.

Pracownicy powinni posiadać aktualne badania lekarskie w zakresie koniecznym do wykonywania wyznaczonych zadań,

Pracownicy powinni wykonywać tylko prace, do których posiadają odpowiednie kwalifikacje i uprawnienia.

Oznakować i zabezpieczyć teren przed dostępem osób postronnych poprzez między innymi ustawienie tablic informacyjnych i ostrzegawczych.

Stosować odzież ochronną oraz ochronne nakrycie głowy.

Zadbać o dobrą komunikację na terenie budowy, dotyczącą wyznaczenia dojścia pracowników, dostawy i miejsca składowania materiałów budowlanych.

Przy zbliżeniach do słupów linii energetycznych lub telekomunikacyjnych wykonać odpowiednie zabezpieczenia.

Ograniczyć napływ wód opadowych i zapewnić ich odprowadzenie z dna wykopu.

Opracował:

Załącznik nr 1

Tab. Nr 1 Zestawienie zjazdów

| lp. | km | Szer. (wzdłuż drogi) | Szer utwardzenia | dł. | Pow. utwardze. | Przepust fi 50 | Rodzaj utwardzenia | uwagi |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | m | m | m | m2 | m |  |  |
|  | ul. Stolarska B (dz.nr 806) |
| 1 | 0+016 | 5,00 | 5 | 1 | 5 | - | Kruszywo asfalt | SP |
| 2 | 0+042 | 5,00 | 5 | 1 | 5 | - | Kruszywo asfalt | SP |
| 3 | 0+080 | 5,00 | 5 | 1 | 5 | - | Kruszywo asfalt | SP |
| 4 | 0+098 | 5,00 | 5 | 1 | 5 | - | Kruszywo asfalt | SP |
| 5 | 0+120 | 5,00 | 5 | 1 | 5 | - | Kruszywo asfalt | SP |
| 6 | 0+148 | 5,00 | 5 | 1 | 5 | - | Kruszywo asfalt | SP |
| 7 | 0+022 | 5,00 | 5 | 1 | 5 | - | Kruszywo asfalt | SL |
| 8 | 0+060 | 5,00 | 5 | 1 | 5 | - | Kruszywo asfalt | SL |
| 9 | 0+075 | 5,00 | 5 | 1 | 5 | - | Kruszywo asfalt | SL |
| 10 | 0+165 | 5,00 | 5 | 1 | 5 | - | Kruszywo asfalt | SL |
| 11 | 0+243 | 5,00 | 5 | 1 | 5 | - | Kruszywo asfalt | SL |

II.  CZEŚĆ   RYSUNKOWA