WYJAŚNIENIA DOTYCZĄCE DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ

Dotyczy zamówienia publicznego pn: „Rozbudowa oczyszczalni ścieków w Kiączynie wraz    z siecią kanalizacji sanitarnej (tzw. Układ Kaźmierz – Kiączyn) – etap I

Wykonawca zobowiązany jest, składając ofertę przetargową, uwzględnić następujące elementy:

- Dostawę i montaż dwóch komór tlenowych stalowych o wymiarach 6000x7000x3600 mm (rys. KT04.00 wg dokumentacji projektowej branży konstrukcyjnej) ująć              w pozycji kosztorysowej 160 roboty budowlane.

- Koszt czyszczenia i malowania  powierzchni istniejących komór stalowych przewidzianych w projekcie wykonawczym branży konstrukcyjnej str. 29, należy ująć w cenie ofertowej. Cena ofertowa musi być ostateczną i musi być skonstruowana                w oparciu o wszystkie koszty związane z realizacją zamówienia.

- W studni rewizyjnej S6 (ostatnia przed przepompownią główną) przewidzieć zamontowanie prętów poprzecznych o średnicy 1 cm, w ilości 10 sztuk, w odstępie 5 cm, umieszczonych w ramie (całość ze wstali nierdzewnej). Element ten stanowić będzie ochronę przed przedostaniem się do przepompowni głównej niespodziewanych większych zanieczyszczeń. Urządzenie wraz z projektem warsztatowym w zakresie wykonawstwa.

- Stosować rysunki pompowni P3, P7, P9, umieszczone na stronie internetowej Zamawiającego www.kazmierz.pl jako zamienne dla rysunków nr 88, 89, 90                       z dokumentacji projektowej (które są nieaktualne).

Wójt Gminy

Wiesław Włodarczak