# GEO - PROFIL

dr hab. inż. Marek Spychalski

61-606 Poznań, ul. Grochmalickiego 28/2

# OCENA WARUNKÓW GRUNTOWO –WODNYCH TERENU NA TRASIE PROJEKTOWANEJ ROZBUDOWY SIECI KANALIZACJI SANITARNEJ W MIEJSCOWOŚCI KAŹMIERZ

Opracował:					      Weryfikował:

dr. hab. inż.  Marek Spychalski              dr inż. Joachim Kokowski

#### POZNAŃ 2007

# OCENA WARUNKÓW GRUNTOWO –WODNYCH TERENU NA TRASIE PROJEKTOWANEJ ROZBUDOWY SIECI KANALIZACJI SANITARNEJ W MIEJSCOWOŚCI KAŹMIERZ

# SPIS TREŚCI:

- WSTĘP

  - Bibliografia  rozporządzenia  i  normy związane z opracowywaną  ekspertyzą

- ZAKRES GEOLOGICZNYCH PRAC BADAWCZYCH

2.1   Badania terenowe

2.2   Badania laboratoryjne

3.  POŁOŻENIE I CHARAKTERYSTYKA GEOMORFOLOGICZNA  TERENU BADAŃ

- WYNIKI BADAŃ

  - Charakterystyka budowy geologicznej

  - Charakterystyka warunków gruntowo-wodnych

  - Charakterystyka warunków geotechnicznych

- WNIOSKI

SPIS ZAŁĄCZNIKÓW:

- Mapa rozmieszczenia otworów badawczych w skali  1: 10 000

- Barwne profile budowy geologicznej

- Karty dokumentacyjne

- WSTĘP

Badania geologiczno - inżynierskie środowiska gruntowo-wodnego  przedstawione w niniejszej ocenie wykonano na zlecenie Przedsiębiorstwa Projektowo – Usługowego  POZPROJEKT z siedzibą w Poznaniu przy ulicy Zielonej 8, w firmie GEO-PROFIL z siedzibą w Poznaniu przy ulicy Grochmalickiego 28/2. Celem badań było rozpoznanie środowiska gruntowo-wodnego badanego terenu w zakresie niezbędnym do zaprojektowania pompowni i oceny warunków gruntowo-wodnych na trasie projektowanych rurociągów kanalizacyjnych.

W trakcie wykonywania badań i w opracowywaniu wyników badań uwzględniono istniejący stan prawny związany z przedmiotową inwestycją.

  - Bibliografia  rozporządzenia  i  normy związane z opracowywaną ekspertyzą

Podczas sporządzania niniejszego opracowania wykorzystano przedmiotową literaturę i  materiały archiwalne:

- Bażyński J., Drygowski A., Frankowski Z., Kaczyński R., Rybicki S., Wysokiński L., 1999:  Zasady sporządzania dokumentacji geologiczno-inżynierskiej. W-wa

- Glazer Z., 1985:  Mechanika gruntów. W-wa.

- Klimaszewki M., 2003:  Geomorfologia. W-wa

- Kondracki J., 1998:  Geografia regionalna Polski. Wyd. nauk. PWN W-wa.

- Kowalski J., 1988:  Geologia inżynierska. W-wa

- Książkiewicz M., 1988:  Regionalna geologia Polski. Wyd. nauk. PWN W-wa.

- Lambe W., 1977:  Mechanika gruntów. Tom 1 i 2; W-wa.

- Pazdro Z., 1983:  Hydrogeologia ogólna. W-wa.

- Paczyński B., 1995: Atlas hydrogeologiczny Polski, skala 1: 500 000. Państwowy Instytut Geologiczny

- Peryt T., M., Piwocki M., 2004: Budowa geologiczna Polski. Tom I, 3a stratygrafia. Państwowy Instytut Geologiczny. W-wa

- Stupnicka E. 1989:  Geologia regionalna Polski. Wyd. Geol. W-wa

- Wiłun Z., 2001: Zarys geotechniki. W-wa. WKiŁ.

- Wolski W., Żbikowski A., 1982: Wały przeciwpowodziowe – wytyczne instruktażowe projektowania (WIP). W-wa.

- Mapa topograficzna w skali 1: 25 000.

Prócz powyżej zilustrowanej bibliografii w opracowaniu wykorzystano szereg aktów prawnych, norm  i materiałów pomocniczych których wykaz zestawiono poniżej:

- Ustawa z dnia 4 lutego 1994 r – Prawo górnicze i geologiczne. (Dz. U. Nr 27 poz. 96 z późniejszymi zmianami).

- Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r – Prawo ochrony środowiska. ( Dz. U. Nr 62 poz. 627 z późniejszymi zmianami).

- Ustawa z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne. ( Dz. U. Nr 115, poz. 1229).

- Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 24 września 1998 r w sprawie ustalenia geotechnicznych warunków posadowienia obiektów budowlanych (Dz. 126 poz. 839)

- Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 19 grudnia 2001 r w sprawie projektu  prac geologicznych (Dz. U. 153, poz. 1777)

- Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 19 grudnia 2001 r w sprawie szczegółowych wymagań jakim powinny odpowiadać dokumentacje hydrogeologiczne i geologiczno – inżynierskie (Dz. U. Nr 153, poz. 1779)

- Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 19 grudnia 2001 r. w sprawie gromadzenia prób i dokumentacji geologicznych. (Dz. U. Nr 153, poz. 1780)

- Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 19 grudnia 2001 r. w sprawie sposobu i zakresu wykonywania obowiązku udostępniania i przekazywania informacji oraz prób organom administracji geologicznej przez wykonawcę prac geologicznych. ( Dz. U. Nr 153, poz. 1781)

- Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 3 października 2005r.  w sprawie szczegółowych wymagań, jakim powinny odpowiadać  dokumentacje hydrogeologiczne i geologiczno - inżynierskie  . ( Dz. U. Nr 201, poz. 1673 z dnia 14 października 2005r.)

- Rozporządzenie Ministra Ochrony Środowiska, Zasobów Naturalnych i Leśnictwa z dnia 20 grudnia 1996 r w sprawie warunków technicznych jakim powinny odpowiadać obiekty budowlane gospodarki wodnej i ich usytuowanie. (dz. U. Nr  21, poz. 111)

Normy gruntowe: PN-86/B-02480, PN-80/B-01800; PN- B-04452:2002,  PN-88/B-04481;  PN-81/B – 03020;   BN-66/2320-01,   PN-98/B-02481,  PN-74/B-04452,  PN-B-02479:1998, PN-B-06050:1999, PN-83/B-02482, PN-83/B-03010. PN-B006050 Geotechnika. Roboty ziemne. Wymagania ogólne.

Ponadto zapoznano się z pracami KT Nr 254 dotyczącymi harmonizacji polskich norm, które już  doprowadziły do powstania: PN-/B-02481-Geotechniczna terminologia podstawowa, PN-/B-02479 Geotechnika. Dokumentowanie geotechniczne, PN-/B-06050 – Geotechnika. Roboty ziemne, PN-B-04452 Badania polowe

- ZAKRES  PRAC  BADAWCZYCH

2.1  Badania terenowe

Badania terenowe obejmowały wykonanie 9 otworów o głębokości 6,0 m ppt dla scharakteryzowania budowy geologicznej terenu w miejscach projektowanego posadowienia pompowni, oraz na wykonaniu 11 otworów o głębokości 3,0 m na trasie sieci projektowanej kanalizacji sanitarnej.  Ilość i głębokość otworów określił Zleceniodawca. Lokalizacja otworów została przedstawiona w załącznikach na mapie lokalizacji punktów badań.

2.2  Badania laboratoryjne

Badania laboratoryjne wykonano zgodnie z wymogami normy PN-/88B-04481, na próbkach gruntu pobranych w polowych pracach wiertniczych.   W badaniach laboratoryjnych oznaczono:

- wilgotność naturalną gruntu

- uziarnienie gruntu (metodą areometryczną w gruntach spoistych i metodą sitową w gruntach sypkich)

- gęstość gruntu – metodą pierścieniową

- zagęszczenie

Własności mechaniczne w tym szczególnie moduły odkształcenia, kąty tarcia wewnętrznego i kohezję określono na bazie wcześniej określonych  (w pracach polowych jak również laboratoryjnych) stopni plastyczności - „IL” i stanu zagęszczenia gruntu - „ID”.

- POŁOŻENIE I CHARAKTERYSTYKA GEOMORFOLOGICZNA TERENU BADAŃ

Z geomorfologicznego punktu widzenia badany teren leży w zachodniej części Wysoczyzny Poznańskiej. Teren ten jest zasadniczo zbudowany z falistej moreny dennej. Należy jednak zauważyć iż na mapach geomorfologicznych można tu odnotować liczne wytopiska, których geneza wiąże się z arealną deglacjacją tej części terenu.  Jak z tego wynika badany teren może wykazywać dużą zmienność przestrzenną wynikającą z przebiegu procesów geogenezy. Można oczekiwać iż obok typowych osadów zwałowych zlodowacenia bałtyckiego mogą tu wystąpić osady zastoiskowe.

- WYNIKI BADAŃ

4.1 Charakterystyka budowy geologicznej badanego terenu

Miejscowość Kaźmierz jest położona przy szosie prowadzącej do Tarnowa Podgórnego w zachodniej części dennomorenowej Wysoczyzny Poznańskiej. Pokrywa gruntowa badanego terenu wykazuje dużą zmienność przestrzenną związaną ze złożonymi warunkami geogenezy. W centralnej części obiektu teren jest rozcięty rynną rzeki Samy. Dno rynny jest wyznaczone rzędną 75,00 m npm, natomiast skraj doliny jest przybliżeniu wyznaczony rzędną 80,00 m npm. Otwory położone na skraju doliny (P-3, P-8, P-4) a także w pobliżu jej krawędzi (P-6 i P-9) wykazują warstwowaną budowę i występowanie osadów zastoiskowych – pyłów i iłów pylastych. Otwór P-1 położony w Chlewiskach - najdalej na wschód od badanego terenu (87,80 m npm) wykazuje budowę typową dla warunków falistej moreny dennej zlodowacenia bałtyckiego. Otwory P-5, i P-0 reprezentują warunki pośrednie jednak z preferencją do warunków zastoiskowych. Odmienną budowę geologiczną wykazuje otwór P-7. Otwór ten jest zlokalizowany w sąsiedztwie istniejącej oczyszczalni ścieków w Kaźmierzu w sąsiedztwie rowu biegnącego dnem rynny stanowiącej odgałęzienie rynny rzeki Samy. W otworze P-7 w warstwie przypowierzchniowej (o miąższości 2,0 m) zanotowano występowanie gruntów nasypowych „nN” – nasypów niekontrolowanych. Pod warstwą nasypów (w przelocie głębokości 2,0 – 6,5 m ppt) występuje warstwa słabonośnych gruntów organicznych zbudowana z naprzemiennie ułożonych warstw torfu trzcinowo-turzycowego i warstw namułów organiczno-mineralnych. Grunty słabonośne zalegają w spągu na mineralnym podłożu zbudowanym z piasków średnich.

  - Charakterystyka warunków wodnych

Warunki wodne badanego terenu na wysoczyźnie morenowej są zasadniczo kształtowane przez układ stropu warstwy nieprzepuszczalnej a w dolinie rzeki Samy - przez stany wód powierzchniowych w rzece. Należy zauważyć iż w otworze  P-1 nie nawiercono zwierciadła wody gruntowej pomimo obecności nieprzepuszczalnych glin szarych w spągu otworu. Gliny te jednak były na tyle uplastycznione w spągu, iż należy się liczyć z obecnością zwierciadła wody gruntowej w głębszym podłożu gruntowym.

Tabela 1

Charakterystyka położenia zwierciadła wody gruntowej

(Rzędne terenu odczytano z mapy sytuacyjno-wysokościowej w skali

1:10 000)

| Nr otwo-ru | Głębo-kość otworu (m) | Rzędna terenu (m npm) | Głębokość zwg (m) | Rzędna zwg (m npm) | Przewidy-wane wahania zwg (m) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| P-0 | 6,0 | 81,00 |  |  |  |
| P-1 | 6,0 | 87,75 | - | - | ± 0,70 |
| P-2 | 6,0 | 83,30 | - | - |  |
| P-3 | 6,0 | 78,60 | 4,70 | 73,90 |  |
| P-4 | 6,0 | 77,40 | 1,70 | 75,70 |  |
| P-5 | 6.0 | 81,80 | 1,90 | 79,90 |  |
| P-6 | 6,0 | 82,20 | - |  |  |
| P-7 | 7,0 | 79,40 | 3,50 |  |  |
| P-8 | 6,0 | 82,60 | 5,70 | 76,90 |  |
| P-9 | 6,0 | 83,00 | 2,80 | 80,20 |  |
| S-1 | 3,0 | 87,00 | 1,60 | 85,40 |  |
| S-2 | 3,0 | 83,00 | 3,30 | 79,70 |  |
| S-3 | 3,0 | 81,00 | 1,40 | 79,60 |  |
| S-4 | 3,0 | 86,00 | 2,30 | 83,70 |  |
| S-5 | 3,0 | 84,70 | 2,50 | 82,20 |  |
| S-6 | 3,0 | 86,50 | - | - |  |
| S-7 | 3,0 | 83,00 | - | - |  |
| S-8 | 3,0 | 91,00 | - | - |  |
| S-9 | 3,0 | 84,00 | - | - |  |
| S-10 | 3,0 | 82,00 | 3,00 | 79,00 |  |
| S-11 | 3,0 | 83,50 | 2,80 | 80,70 |  |
|  | 94,0 |  |  |  |  |

Cechą charakterystyczną badanego terenu jest występowanie przewarstwień gliny piaszczystej lub iłu, płytko w warstwie podpowierzchniowej. Przewarstwienia te ograniczają przesiąkanie wody w głąb profilu jednak w większości nie izolują w pełni zwierciadła wody gruntowej.

  - Charakterystyka warunków geotechnicznych

Warunki geotechniczne w czaszy projektowanych zbiorników retencyjnych i pod projektowaną drogą uogólniono w ramach podanych niżej pakietów  geotechnicznych:

- Pakiet I – obejmuje wszystkie grunty nasypowe – nasypy niekontrolowane uformowane z przypadkowych materiałów i o niekontrolowanych własnościach geotechnicznych; dla tego pakietu gruntów nie można ustalić parametrów geotechnicznych

- Pakiet II – obejmuje wszystkie piaski drobne i piaski pylaste z różnymi domieszkami wilgotne i mokre w stanie średniego zagęszczenia

Piaski drobne (ID=0,35)

( = 29045’                 Eo = 38 000 kPa                  Mo =  50 000 kPa

wn= 24 %         s=2,65 t/m3           =1,90 t/m3           d=1,53 t/m3

- Pakiet III – obejmuje wszystkie piaski średnie i piaski grube z różnymi domieszkami mokre i nawodnione w stanie średniego zagęszczenia

Piaski średnie i piaski grube  (ID=0,45)

( = 32045’                 Eo = 75 000 kPa                  Mo =  90 000 kPa

wn= 22 %         s=2,65 t/m3           =2,00 t/m3           d=1,64 t/m3

- Pakiet IV – obejmuje wszystkie żwiry i pospółki

Żwiry i pospółki (ID=0,55)

( = 39000’               Eo = 150 000 kPa                Mo =  165 000 kPa

wn= 18 %        s=2,65 t/m3           =2,05 t/m3           d= 1,73 t/m3

- Pakiet V – obejmuje wszystkie piaski gliniaste i gliny piaszczyste w stanie plastycznym na twardoplastyczny

Piaski gliniaste i gliny piaszczyste (Il=0,30)

( = 16030’       cu=28 kPa        Eo = 23 500 kPa        Mo =  28 000 kPa

wn= 17 %         s=2,67 t/m3           =2,10 t/m3           d=1,79 t/m3

- Pakiet VI – obejmuje wszystkie grunty zastoiskowe – pyły i iły pylaste

Pyły i iły pylaste (Il=0,30)

( = 16030’       cu=28 kPa        Eo = 23 500 kPa        Mo =  28 000 kPa

wn= 17 %         s=2,67 t/m3           =2,10 t/m3           d=1,79 t/m3

- Pakiet VII – obejmuje wszystkie słabonośne grunty organiczne – torfy trzcinowo-turzycowe i namuły organiczno-mineralne. Grunty te nie mogą wystąpić w podłożu gruntowym pod fundamentem – nie podano ich parametrów geotechnicznych

- WNIOSKI

1. Pokrywa gruntowa badanego terenu wykazuje dużą zmienność przestrzenną związaną ze złożonymi warunkami geogenezy. W centralnej części obiektu teren jest rozcięty rynną rzeki Samy. Otwory położone na skraju doliny (P-3, P-8, P-4) a także w pobliżu jej krawędzi (P-5, P-6 i P-9) wykazują warstwowaną budowę i występowanie osadów zastoiskowych – pyłów i iłów pylastych. Otwory P-5, i P-0 reprezentują warunki pośrednie jednak z preferencją do warunków zastoiskowych Otwór P-1 położony w Chlewiskach - najdalej na wschód od badanego terenu wykazuje  budowę typową dla warunków falistej moreny dennej zlodowacenia bałtyckiego. Natomiast otwór P-7 reprezentuje słabonośne grunty organiczne położone w odgałęzieniu rynny rzeki Samy.

- Warunki wodne badanego terenu związane są z układem stropu glin. Wody powierzchniowe spływają z obu stron do obniżenia doliny rzeki Samy. W przypadku zaistnienia konieczności odwodnienia terenu jego grawitacyjne odwodnienie można wykonać przez odprowadzenia nadmiaru wód gruntowych do rzeki Samy.

- Badania terenowe były prowadzone w okresie „suchym”. Należy oczekiwać iż w okresach „mokrych” zwierciadło wody gruntowej może układać się o około 0,70 m wyżej niż w chwili pomiaru. Dlatego w kosztorysie należy przewidzieć środki na lokalne potrzeby odwodnienia. Odwodnienie w gruntach sypkich może być realizowane przez igłofiltry, a w gruntach gliniastych – przez drenaż i pompowanie ze studzienki zbiorczej

- Dla wyodrębnionych utworów można przyjąć podane poniżej wielkości współczynników filtracji:

- piasek drobny  2,5∙ 10-5 - 1∙ 10-4  [m/s]

- piasek średni   1∙ 10-4 - 2,9∙ 10-4  [m/s]

- piasek gruby   2,3∙ 10-3 - 9∙ 10-4   [m/s]

- pospółka         1∙ 10-3 -    8∙ 10-3  [m/s]

- glina               6∙ 10-8 - 4∙ 10-6      [m/s]

- ił  pylasty         < 1∙ 10-10            [m/s]

4. Z uwagi na konieczność prowadzenia robót w terenie zabudowanym należy zachować szczególną ostrożność przy realizacji robót z uwagi na infrastrukturę podziemną. Należy także zabezpieczyć otwarte wykopy przed nawodnieniem wodą opadową (szczególnie w rejonie występowania glin) aby uniemożliwić uplastycznienie glin w wykopie.