Uchwała nr XXXIX/233/05
Rady Gminy Kaźmierz

z dnia 17 września 2005 r.

w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej – Radzyny Gmina Kaźmierz, Rejon ulicy Leśnej I.

Na podstawie art.20 ust.1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2003 r. Nr 80, poz.717., z 2004 r. Nr 6, poz. 41, Nr 141, poz. 1492,

z 2005 r. Nr 113, poz. 954) oraz art.18, ust.2, pkt 5 i art. 40, ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001r. Nr 142, poz.1591, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz.1271, Nr 214, poz.1806, z 2003 r. Nr 80, poz.717, Nr 162, poz.1568, z 2004 Nr 102, poz.1055, Nr 116, poz.1203) i uchwały Nr XXI/135/04 Rady Gminy Kaźmierz z dnia 18 czerwca 2004r. , Rada Gminy Kaźmierz, uchwala co następuje:

§ 1

- Uchwala się Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego terenu zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej – Radzyny Gmina Kaźmierz, Rejon ulicy Leśnej I zwany dalej planem.

- Obszar objęty uchwałą dotyczy działek nr ewid. 174, 175 i 176 przeznaczonych na cele zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej oraz dz. nr 177 (rów) i dz. nr 162 (droga), oznaczonych  na rysunku planu miejscowego – granicą zatwierdzenia planu.

- Integralną częścią uchwały jest część graficzna zawierająca rysunek planu miejscowego w skali 1:500 stanowiący załącznik nr 1 do uchwały oraz wyrys ze studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Kaźmierz w skali 1:10 000, stanowiący załącznik nr 2 do uchwały.

- Projekt rysunku planu miejscowego jest zgodny z wymogami Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 26 sierpnia 2003 r. w sprawie wymaganego zakresu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego (D.U. Nr 164 poz. 1587, § 3 i § 4 z dnia 19 września 2003 r.).

- Projekt rysunku planu miejscowego jest zgodny z § 5, § 7, § 8 i § 9 Rozporządzenia cytowanego w § 1 ust. 4 niniejszej uchwały.

Zapis ustaleń planu miejscowego w uchwale oraz jego zawartość graficzna w rysunku planu są również zgodne z art. 15 ust. 2 i 3 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym wymienionej w preambule. W planie miejscowym pominięto problemy, które nie dotyczą niniejszego tematu.

- Zgodnie z art. 14 ust. 8 ustawy o planowaniu  i zagospodarowaniu przestrzennym, plan miejscowy jest aktem prawa miejscowego.

I       USTALENIA OGÓLNE PLANU MIEJSCOWEGO

§ 2

Na podstawie Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 26 sierpnia 2003r. 
w sprawie wymaganego zakresu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego – ustala się definicje pojęć stosowanych w niniejszej uchwale, mianowicie, ilekroć w uchwale jest mowa o:

- ustawie – należy przez to rozumieć ustawę z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu 
i zagospodarowaniu przestrzennym;

- projekcie tekstu planu miejscowego – należy przez to rozumieć projekt treści uchwały;

- projekcie rysunku planu miejscowego – należy przez to rozumieć projekt części graficznej, stanowiący załącznik do uchwały;

- projekcie planu miejscowego – należy przez to rozumieć projekt tekstu planu miejscowego 
i projekt rysunku planu miejscowego;

- materiałach planistycznych – należy przez to rozumieć opracowania, analizy, prognozy 
i studia sporządzone na potrzeby projektu planu miejscowego a także opracowania, koncepcje, projekty, plany i programy dotyczące obszaru objętego projektem planu miejscowego, sporządzone na podstawie przepisów odrębnych;

- nakazach, zakazach, dopuszczeniach i ograniczeniach w zagospodarowaniu terenów – należy przez to rozumieć określenie sposobów zagospodarowania terenów oraz ograniczeń w ich użytkowaniu, w tym zakazu zabudowy;

- elementach zagospodarowania przestrzennego – należy przez to rozumieć w szczególności istniejące i projektowane pierzeje ulic, place, osie i punkty widokowe, dominanty kompozycji przestrzennej, charakterystyczne obiekty, a także tereny zieleni.

§ 3

- Celem zawartych w uchwale ustaleń jest umożliwienie inwestycyjnej działalności inwestorom, określenie zasad zagospodarowania terenu różnorodnym podmiotom uczestniczącym w procesie inwestycji, przy jednoczesnej minimalizacji konfliktów 
i optymalizacji korzyści wynikających ze wspólnych działań władz samorządowych 
i inwestorów.

- Zasady zagospodarowania przestrzennego terenu objętego planem, o którym mowa w § 1. ust.1, zgodne są z wymogami ładu przestrzennego, ochroną interesów publicznych, lokalnych i ponadlokalnych, w zakresie potrzeb ochrony środowiska, o których mowa 
w Prawie Ochrony Środowiska, ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r. (Dz.U. Nr 62, poz.627, 
z późn. zm.) oraz Prawie Budowlanym, ustawy z dnia 7 lipca 1994r. (Dz.U. Nr 15, poz.140 
z 1999r. z późn. zm.)

§ 4

- Plan obejmuje działki nr 174, 175 i 176 o powierzchni 2,6200 ha, stanowiące obecnie grunty rolne klasy bonitacyjnej VI.

- Zgodnie z ustawą z dnia 3 lutego 1995r. o ochronie gruntów rolnych i leśnych (tekst jednolity Dz. U. Nr 121, poz.1266 z dnia 27.06.2004r.) zmiana przeznaczenia tych gruntów rolnych na cele nierolnicze nie wymaga stosownej zgody z uwagi na klasę bonitacyjną. Zmiana przeznaczenia gruntów odbywa się w trybie niniejszego planu miejscowego.

§ 5

- Przedmiotem ustaleń części tekstowej planu miejscowego są:

  - ustalenia dotyczące przeznaczenia terenu oraz zasad zagospodarowania przestrzennego terenu zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej oraz drogi gminnej (ul. Leśnej) wraz z rowem przydrożnym;

  - ustalenia dotyczące zasad ochrony i kształtowania ładu przestrzennego;

  - ustalenia dotyczące zasad ochrony środowiska przyrody i krajobrazu kulturowego;

  - ustalenia dotyczące wymagań wynikających z potrzeb kształtowania przestrzeni publicznych;

  - ustalenia dotyczące parametrów i wskaźników kształtowania zabudowy;

  - ustalenia dotyczące zasad budowy systemu komunikacji i infrastruktury technicznej;

  - ustalenia dotyczące sposobu tymczasowego zagospodarowania, urządzenia 
i użytkowania terenu;

  - ustalenia dotyczące stawki procentowej, stanowiącej podstawę do określenia opłaty, 
o której mowa w art. 36 ust.4 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym.

- Ustalenia ogólne dotyczące części tekstowej planu miejscowego, przedstawiono szczegółowo 
w „Ustaleniach szczegółowych planu miejscowego”.

§ 6

- Nastepujące oznaczenia graficzne stosowane w części graficznej planu miejscowego, na rysunku planu w skali 1:500, są obowiązującymi ustaleniami planu:

  - granice zatwierdzenia planu;

  - linie rozgraniczające tereny o równym sposobie użytkowania;

  - podstawowa funkcja terenu: zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna;

  - obowiązujące linie zabudowy od drogi gminnej i od ulic dojazdowych;

  - wjazdy.

- Na obszarze objętym niniejszym planem brak uzbrojenia terenu. W ustaleniach planu zawartych w uchwale określono zasady kształtowania projektowanej infrastruktury w zakresie: wod.- kan, elektroenergetyki i gazownictwa. W rysunku planu zawarto graficzny przebieg infrastruktury w zakresie wodociągów, kanalizacji sanitarnej i projektowany sposób odprowadzenia wód deszczowych.

# II       USTALENIA SZCZEGÓŁOWE PLANU MIEJSCOWEGO

§ 7

- Ustala się następujące obszary funkcjonalne planu:

Symbol:						Przeznaczenie:

MN.1		Teren projektowanej zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej (wolnostojącej z funkcjami uzupełniającymi).

MN.2	Jak wyżej.

MN.3	Jak wyżej.

1.DGL	Droga gminna Radzyny – Chlewiska, klasa L (lokalna).

2.D	Ulica dojazdowa, klasa D (dojazdowa).

3.D	Jak wyżej.

4.KX	Rezerwa terenowa pod komunikację. Szczegóły w rozdziale „Komunikacja”.

Wr	Istniejący rów (ciek okresowy). Szczegóły 
w rozdziale „Komunikacja”.

Et	Projektowany teren pod  trafostację 15/0,4kV.

NO	Projektowany teren pod przepompownię ścieków.

- Ustalenia urbanistyczne.

  - Ustala się zasadę wykonania w zależności od potrzeb (np. przy podpiwniczeniu budynków), badań geologiczno - inżynierskich oraz określenia geotechnicznych warunków posadowienia obiektów budowlanych w etapie opracowania projektu budowlanego – zgodnie z ustawą Prawo Budowlane z dnia 7 lipca 1994r. (tekst ujednolicony z dnia 7 listopada 1997r. ze zmianami). W przypadku realizacji podpiwniczeń wyniesienie posadzki parteru budynku ponad poziom rzeczywisty terenu – dopuszcza się  maksymalnie do 1,0m.

Szczegółowe warunki gruntowo wodne określa wchodzące w skład elaboratu planu „Opracowanie ekofizjograficzne podstawowe” wykonane w 2004 r. na podstawie wykonanych 5 odwiertów w gruncie.

  - Ustala się podstawową  funkcję terenu: zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna na trzech terenach o symbolach MN.1, MN.2, MN.3:

  - Budynki należy realizować jako wolnostojące, dwukondygnacyjne (w tym poddasze użytkowe);

  - Dachy budynków należy projektować jako wielospadowe z nachyleniem połaci dachowej 35-45° przy czym wysokość budynków mieszkalnych w kalenicy nie powinna przekroczyć 12,0m ponad poziom terenu;

  - Front budynku i kalenica powinny być równoległe do ulicy dojazdowej;

  - Nie dopuszcza się krycia  dachów blacha falistą, eternitem, papa czarną gładką – należy zadbać o jednolitość pokrycia dachowego (dachówka, gont, papa dachówkopodobna);

  - Dopuszcza się lokalizację garaży dla samochodów osobowych usytuowanych w tylnej linii zabudowy, jednolitej w danym terenie funkcjonalnym, z zachowaniem przepisów Prawa Budowlanego.

  - Dopuszcza się możliwość wbudowania w budynek mieszkalny pomieszczenia dla potrzeb usług osiedlowych, podstawowych, o charakterze nieuciążliwym.

  - Ustala się maksymalną powierzchnię zabudowy (budynku mieszkalnego i budynku garażowego) do 15% powierzchni działki.

Ustala się  powierzchnię utwardzoną na działce (cele komunikacji wewnętrznej i inne) do 20% powierzchni działki.

Pozostałe 65% powierzchni działki należy przeznaczyć na zieleń przydomową o charakterze dekoracyjnym (ewentualnie po części o charakterze ogrodniczym).

  - Zaleca się, aby projektowane budynki mieszkalne miały staranną architekturę, nawiązującą do otoczenia przyrodniczego i kulturowego, dostosowaną do dobrych wzorów zabudowy wiejskiej.

  - Wolnostojący budynek garażowy nie może przekroczyć 40m2 powierzchni. Budynek jednokondygnacyjny do okapu dachu o wysokości do 3,0m.

  - Dla projektowanych garaży obowiązuje zasada dostosowania do  budynku mieszkalnego w zakresie materiałów budowlanych i kolorystyki, po części w zakresie architektury.

  - Nie dopuszcza się stosowania ogrodzeń z prefabrykowanych elementów żelbetowych – ogrodzenia należy wykonać jako ażurowe (prześwit min. 70%) do wysokości maksymalnej 1,50m.

  - Ogrodzenia frontowe działek winny posiadać podmurówkę o wysokości co najmniej 30cm. Słupki tynkowane, z kamienia lub z cegły licowanej w kolorze brunatnym lub czerwonym, sztachety drewniane.

  - Materiały budowlane do budynku mieszkanlnego powinny być dobrej jakości, zalecane: cegły licowane o kolorystyce (brąz, czerwony) kamień, drewno, tynki w jasnych kolorach.

- Ustalenia w zakresie środowiska przyrodniczego i dziedzictwa kulturowego.

  - Jakiekolwiek emisje czynników szkodliwych dla środowiska powinny się mieścić 
w granicach dopuszczalnej normy oraz powinny się mieścić w granicach działki.

  - Ustala się zagospodarowanie działek zielenią o charakterze dekoracyjno-krajobrazowym 
z dopuszczeniem upraw ogrodniczo-sadowniczych.

  - Do czasu pobudowania kanalizacji sanitarnej dopuszcza się mozliwość budowy szczelnych bezodpływowych zbiorników na ścieki z obowiązkiem wywozu ścieków do oczyszczalni.

  - Odprowadzenie ścieków deszczowych z dachów budynków oraz powierzchni umocnionych, musi nastąpić poprzez indywidualne zagospodarowanie na terenie. Ścieki deszczowe z terenów ulic dojazdowych 2D i 3D, należy odprowadzić przykrawężnikowymi szczelinowymi rynsztokami (zamkniętymi) do przydrożnego rowu w ciągu drogi 1.DGL.

  - Odpady i śmieci należy gromadzić w pojemnikach z segregacją odpadów i wywozem do gminnego wysypiska, zgodnie z przepisami prawa resortowego.

  - Dla celów grzewczych należy stosować paliwa ekologiczne, najbardziej bezpieczne dla środowiska.

  - W przypadku odkrycia  w trakcie prac ziemnych, zabytków lub obiektów archeologicznych, należy ten fakt zgłosić do Wielkopolskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków, celem objęcia tych prac nadzorem archeologicznym.

- Ustalenia w zakresie komunikacji.

Teren osiedla jest oddalony od drogi powiatowej  w relacji Kaźmierz – Szamotuły o około 3,00m. Dojazd do osiedla będzie  się odbywać drogą gminną Radzyny-Chlewiska przebiegającą ciągiem ulicy Leśnej.

  - Ustalenia komunikacyjne – układ wewnętrzny.

Symbol:					Wyszczególnienie:

1.DGL	droga gminna Radzyny – Chlewiska, klasa L (lokalna),

    - docelowa szerokość drogi 15,0m

    - jezdnia szerokości 6,0m

    - obustronne rowy odwadniające

Wr						-  Rów

-	dopuszcza się możliwość zamiany rowu przylegającego do osiedla o szerokości 3,5m 
na rurociąg (po zasięgnięciu opinii u uprawnionego hydrologa) – celem przykrycia i wygospodarowania chodnika oraz ścieżki rowerowej

    - dwa włączenia ulic dojazdowych układu wewnętrznego 2.D i 3.D oraz ciągu  pieszojezdnego 4 KX łączącego z działką nr 171 (rezerwa terenowa komunikacyjna).

  - Ustalenia komunikacyjne – układ wewnętrzny.

Symbol:					           Wyszczególnienie:

2.D                                                     	- ulica dojazdowa obsługująca projektowana zabudowę mieszkaniową na działkach nr 174 
i 175, klasa D (dojazdowa).

    - szerokość ulicy 11,0-14,0m.

    - jezdnia szerokości 5,0m

    - poszerzenie zwrotne, plac, min.12 x 12,0m na końcu ulicy

    - chodniki obustronne o szerokości 3,0m

3.D                                                       - ulica dojazdowa obsługująca projektowaną  zabudowę mieszkaniową na działce nr 176, klasa D (dojazdowa)

    - szerokość ulicy 11,00-14,00m

    - jezdnia szerokości 5,0m

    - poszerzenie zwrotne, plac min. 12,00 x 12,00m na końcu ulicy

    - obustronne chodniki szerokości 3,0m.

Dla ulic 2.D i 3.D minimalna odległość zabudowy mieszkaniowej o charakterze trwałym 8,0m od linii rozgraniczającej ulicę. Ustala się przedłużenie ulic 2.D i 3.D  
w przypadku aktywizacji dalszych terenów na kierunku południowym.

4 K.X                                               	- Rezerwa terenowa komunikacyjna (przeznaczona na skomunikowanie działki nr 171) o wymiarach 6 x 30,0m.

- Ustalenia w zakresie infrastruktury.

  - Niezbędne dla projektowanego osiedla zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej media: wodociąg, sieć gazowa, sieć zasilania elektroenergetycznego, sieć telekomunikacyjna są zlokalizowane wzdłuż drogi powiatowej Kaźmierz – Szamotuły – ich doprowadzenia mieszczą się u wlotu ul. Leśnej do wyżej wymienionej drogi. Na terenie działek nr ewid. 174, 175 i 176 (obszar objęty planem) brak jakiegokolwiek uzbrojenia terenu. Projektowane uzbrojenie może przebiegać 
w drodze gminnej Radzyny – Chlewiska.

Sprawa kanalizacji sanitarnej i deszczowej w szczegółach ustalona jest  w pkt.5.

  - Zasilanie elektroenergetyczne.

    - W rysunku planu zaprojektowano teren przewidziany pod trafostację 15/0,4kV – symbol Et.

    - Budowa  linii 15kV (kabel) w kierunku przedmiotowego terenu, objętego planem miejscowym, musi mieć zabezpieczenie w pas wolny od zabudowy o szerokości 5,0m w poziomie po obu stronach od skrajnych przewodów. Na wyjściu przewodów doprowadzających linie 0,4 kV (kabel) z trafostacji do ulic dojazdowych oraz na całym ich przebiegu należy zabezpieczyć pas wolny od zabudowy o szerokości 3,0m w poziomie po obu stronach od skrajnych przewodów.

    - Przebieg zasilania energetycznego do obszaru planu odbędzie się śladem 
ul. Leśnej (droga gminna – symbol 1.DGL a potem drogami dojazdowymi – symbole: 2.D i 3.D.

    - W etapie realizacji zasilania elektroenergetycznego, należy opracować 
w oparciu o niniejszy plan- założenia techniczne. Powyższe założenia należy opracować przy współudziale przedstawiciela Energetyki, które podlegają uzgodnieniu w Grupie Energetycznej ENEA S.A. Zakład Dystrybucji Energii w Szamotułach. Po opracowaniu założeń technicznych na zasilanie energią w/w działek Zakład Dystrybucji Energii w Szamotułach zajmie stanowisko odnośnie sposobu zasilania energią elektryczną przedmiotowych działek.

    - Wyznaczenie miejsca pod stację transformatorową nie jest równoznaczne 
z późniejszym odkupieniem działki przez Grupę Energetyczną ENEA S.A. od dotychczasowego właściciela.

    - Realizacja i finansowanie inwestycji elektroenergetycznych odbywać się będzie według uregulowań prawnych wynikających ze znowelizowanej ustawy „Prawo Energetyczne”. Szczegółowe zasady przyłączania do sieci określone zostaną w wydanych przez Grupę Energetyczną ENEA S.A. warunkach przyłączenia i umowie o przyłączenie, zgodnej z taryfą dla energii elektrycznej obowiązującej odbiorców obsługiwanych przez Grupę Energetyczną ENEA S.A.

  - Zasilanie gazowe.

Zasilanie projektowanej sieci osiedlowej z istniejącego gazociągu przebiegającego 
w Radzynach. Dla inwestycji związanej z budową sieci gazowej na terenie niniejszego osiedla w rej. ul. Leśnej I należy uzyskać warunki techniczne 
u zarządzającego siecią Zakładu Usług Gazowniczych „LOKGAZ” Sp. z o.o. 
w Tarnowie Podgórnym ul. Poznańska 98.

  - Sieć telekomunikacyjna.

Warunki przyłączenia do sieci telekomunikacyjnej zostaną określone po przedstawieniu szczegółowego zapotrzebowania na usługi telekomunikacyjne. Zapotrzebowanie  należy kierować do : Telekomunikacja Polska S.A, Pion Sieci, Obszar Telekomunikacji w Poznaniu ul. Bułgarska 55, 60-953 Poznań.

  - Ustalenia w zakresie uzbrojenia technicznego w system wod – kan. oraz systemy kanalizacji:

  - Zaopatrzenie w wodę pitną nastąpi z istniejącej wiejskiej sieci wodociągowej. 
W tym celu, w planie przyjmuje się realizację na terenie o symbolu 1.DGL. wodociągu o średnicy Ø150, podłączonego do sieci wodociągowej we wsi Radzyny. W ulicach o symbolach 2.D i 3.D planuje się realizację sieci wodociągowej o średnicy Ø100, podłączoną do sieci w ulicy 1.DGL. Budowa wodociągu na terenie 4.KX nastąpi na zasadzie budowy przyłącza.

  - Odprowadzenie ścieków sanitarnych nastąpi poprzez projektowany system kanalizacji sanitarnej we wsi Radzyny, do oczyszczalni w Kiączynie (lub zgodnie z opracowanym „Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowanie przestrzennego Gminy Kaźmierz do oczyszczalni we wsi Myszkowo Gmina Szamotuły). W tym celu w pasie drogowym o symbolach: 1.DGL, 2.D, 3.D projektuje się realizacje kanałów sanitarnych – grawitacyjnych o średnicy Ø200 doprowadzonych do projektowanej przepompowni ścieków zlokalizowanej na terenie o symbolu NO, skąd dalej rurociągiem tłocznym ścieki będą tłoczone do proj. sieci wiejskiej.

Tymczasowo do czasu pobudowania wiejskiej sieci kanalizacyjnej dopuszcza się gromadzenie ścieków w szczelnych zbiornikach bezodpływowych i wywożenie ich na oczyszczalnie.

Budowa kanału sanitarnego na terenie 4.KX nastąpi na zasadzie budowy przyłącza.

Z chwilą budowy sieci kanalizacyjnej nakłada się obowiązek podłączenia się do niej wszystkich mieszkańców w ciągu roku.

  - Odprowadzenie ścieków deszczowych z dachów budynków oraz powierzchni umocnionych na terenach prywatnych, musi nastąpić poprzez ich indywidualne zagospodarowanie na terenie działek. Ścieki deszczowe z terenów pasów drogowych o symbolach 2.D i 3.D winny być zbierane w projektowanych przykrawężnikowych szczelinowych (zamkniętych) rynsztokach, zlokalizowanych po obu stronach (lub po jednej stronie jezdni w zależności od jej wyprofilowania), doprowadzonych do istniejącego rowu w pasie drogowym 
o symbolu 1.DGL. Docelowo ww. rów może być skanalizowany i doprowadzony do rowu otwartego przyległego od wschodu do terenu objętego planem.

## III      PRZEPISY KOŃCOWE

§ 8.

Ustala się stawkę procentową służącą naliczeniu opłaty, o której mowa w art.36, ust.4 ustawy 
z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym w wysokości 15 %.

§ 9.

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Kaźmierz.

§ 10.

Uchwała wchodzi w życie po upływie 30 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego.

§ 11

Uchwała podlega również publikacji na stronie internetowej Gminy.