# OPIS DO PROJEKTU ZAGOSPODAROWANIA

# 1.       Przedmiot inwestycji:

1.1.   Przedmiotem inwestycji jest przebudowa dróg gminnych w m. Wiśniewo. Przebudowie ulegną drogi o długości 1257,00 m.

# 2.        Teren inwestycji:

# 2.1.    Stan prawny

# Planowana przebudowa dróg będzie prowadzona na dz. nr  ew. 166, 130, 175, 69/2 i 119.

3..	Podstawa opracowania:

- Aktualne mapy do celów projektowych zaewidencjonowane zostały  pod nr 400-4/09 z dnia 24.11.2009 r

- Wizja w terenie i pomiary wysokościowe wykonane przez przedsiębiorstwo geodezyjne.

- Zlecenie Gminy Kiernozia

4..      Charakterystyka drogi:

- Długość drogi ..................................................................................1257,00 m

Odcinek 1..........................................................................................377,00 m

Odcinek 2..........................................................................................295,00 m

Odcinek 3..........................................................................................585,00 m

- Szerokość drogi.... …………………………..……………………………3,0 m

- Szerokość pobocza…………………………..…………………………….0,75 m

- Droga klasy

Odcinek 1 – droga klasy D

Odcinek 2 - droga klasy L

Odcinek 3 - droga klasy L

- Prędkość projektowana 40km/h

- Spadki

- spadki podłużne pokazane na przekroju podłużnym.

- spadki poziome pokazane na planie zagospodarowania terenu

- Odwodnienie .……………………………………………………..- powierzchniowe

5..      Bilans terenu:

- Całkowita powierzchnia nawierzchni z betonu asfaltowego..……...........- 3804,33m2

- Całkowita powierzchnia pobocza...........................................……...........- 1885,50 m2

6..       Oddziaływanie na środowisko:

- Eksploatacja przebudowywanych dróg nie będzie negatywnie oddziaływać na środowisko.

7..       Ochrona zabytków:

- Działki na których planowana jest inwestycja nie podlegają wpisowi do rejestru o ochronie zabytków, oraz nie podlegają ochronie na podstawie ustaleń miejscowego planu zagospodarowania terenu.

8..       Wpływ eksploatacji górniczych

- Teren przeznaczony na inwestycję nie podlega wpływom eksploatacji górniczej, teren nie znajduje się w granicach terenów górniczych.

9..       Oddziaływanie na użytkowników

- Eksploatacja przebudowywanych dróg nie będzie negatywnie oddziaływać na higienę oraz zdrowie użytkowników i mieszkańców terenów przyległych.

10..      Interesy osób trzecich

-	Eksploatacja przebudowywanych dróg nie będzie szkodzić interesom osób trzecich.

11..      Instalacje

- Wody opadowe odprowadzane powierzchniowo.