OPIS TECHNICZNY

- Przedmiot i zakres opracowania

1.1.     Przebudowa dróg gminnych w m. Wiśniewo. Przebudowie ulegną drogi o długości 1257,00 m.

- Podstawa opracowania

Podstawę niniejszego opracowania stanowi:

- Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz. U. Nr43/99 poz.430).

- 3. 1  Aktualna mapa do celów projektowych zaewidencjonowana zostały  pod nr 400-4/09 z dnia 24.11.2009 r

- 3.2 Wizja w terenie i pomiary wysokościowe wykonane przez przedsiębiorstwo geodezyjne.

- Zlecenie Gminy Kiernozia

- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 września 2003r., w sprawie szczegółowych warunków zarządzania ruchem na drogach oraz wykonania nadzoru nad tym zarządzeniem (Dz. U. nr 177 poz. 1729 z dnia 14 października 2003r.)

- Załączniki nr 1-4 do rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003r. w sprawie szczegółowych warunków technicznych dla znaków i sygnałów drogowych oraz urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego i warunków ich umieszczania na drogach. (Załącznik do Dz. U. nr 220, poz 2181 z dnia 23 grudnia 2003r.)

- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury oraz Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 31 lipca 2002 r. w sprawie znaków i sygnałów drogowych (Dz. U. Nr 170 poz.1393 z dnia 12 października 2002 r.)

- Przedmiot  inwestycji

Przedmiotem inwestycji jest przebudowa dróg gminnych w m. Wiśniewo. Przebudowie ulegną drogi o długości 1257,00 m.

4. Stan istniejący

Teren objęty opracowaniem zlokalizowany jest w woj. Łódzkim. Przedmiotem inwestycji przebudowa dróg gminnych m. Wiśniewo  o długości 1257,00 m. Przebudowywana dróg zlokalizowana jest na działkach nr: 166, 130, 175, 69/2 i 119. Droga ta ma  jezdnię o nawierzchni tłuczniowej o szerokości około 3,0m. Wzdłuż drogi, przebiegają trasy wodociągowe i linie energetyczne. Zagospodarowanie przyległego terenu stanowi zabudowa jednorodzinna oraz pola uprawne.

5.Stan projektowany

W ramach projektu zostanie zaprojektowana jedna dwukierunkowa jezdnia o nawierzchni z betonu asfaltowego, o szerokości 3,0m. Po obydwu stronach jezdni zostanie wykonane utwardzone pobocze z pospółki o szerokości 0,75m.

Charakterystyka:

- Długość drogi ..................................................................................1257,00 m

Odcinek 1..........................................................................................377,00 m

Odcinek 2..........................................................................................295,00 m

Odcinek 3..........................................................................................585,00 m

- Szerokość drogi.... …………………………..……………………………3,0 m

- Szerokość pobocza…………………………..…………………………….0,75 m

- Droga klasy

Odcinek 1 – droga klasy D

Odcinek 2 - droga klasy L

Odcinek 3 - droga klasy L

- Prędkość projektowana 40km/h

- Spadki

- spadki podłużne pokazane na przekroju podłużnym.

- spadki poziome pokazane na planie zagospodarowania terenu

- Odwodnienie .……………………………………………………..- powierzchniowe

Konstrukcja elementów drogi:

- – droga

I. – droga

3cm 	– w-wa ścieralna z betonu asfaltowego 0/12,8  wg. PN-S-96025:2000

4cm 	– w-wa wiążąca z betonu asfaltowego 0/16 wg PN-S-96025:2000

15cm    – podbudowa z kruszywa łamanego 0/63 stabilizowanego  mechanicznie

wg PN-S-06102/1997

- – pobocze

–pobocze z tłucznia

Dane dotyczące usytuowania drogi w terenie, oraz rozwiązań geometrycznych

zostały przedstawione w części rysunkowej projektu.

- Odwodnienie

Odwodnienie powierzchniowe.