#### SPECYFIKACJE TECHNICZNE -  D – 06.03.01.

#### ZADANIE 2 - ŚCINANIE I UZUPEŁNIANIE POBOCZY

1.WSTĘP

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem szczegółowej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót związanych ze ścięciem i uzupełnianiem poboczy w związku z bieżącymi remontami nawierzchni na drogach gminnych i wewnętrznych oraz na placach na terenie gminy Kluki.

1.2.Zakres stosowania SST

Niniejszą szczegółową specyfikację techniczną zaleca się stosować przy robotach drogowych wykonywanych w obrębie dróg gminnych.

1.3. Określenia podstawowe

Pobocze gruntowe – część korony drogi przeznaczona do chwilowego zatrzymania się pojazdów, umieszczania urządzeń bezpieczeństwa ruchu i wykorzystania do ruchu pieszych, służąca jednocześnie do bocznego oparcia konstrukcji nawierzchni.

Odkład – miejsce składowania gruntu pozyskanego w czasie ścinania poboczy.

2. MATERIAŁY

nie występują

3. SPRZĘT

Wykonawca przystępujący do wykonania robót określonych w niniejszej SST powinien wykazać się możliwością korzystania z następującego sprzętu:

- równiarka samojezdna,

- płytowa zagęszczarka wibracyjna,

- walec samojezdny lub ciągniony do 3.5 ton.

Ścinanie poboczy należy wykonać frezarką do poboczy, niedopuszczalne jest ścinanie poboczy za pomocą łyżki koparki.

4. TRANSPORT

Przy wykonywaniu robót określonych w SST można korzystać z dowolnych, sprawnych technicznie środków transportowych przeznaczonych do przewozu gruntu.

5. WYKONANIE ROBÓT

5.1 Ścinanie poboczy

Ścinanie poboczy winno zostać wykonane mechanicznie z ręcznym wyrównaniem; roboty należy wykonać z założonym 5% spadkiem poprzecznym. Nadmiar gruntu uzyskanego podczas ścinania poboczy należy wywieźć. Miejsce odkładu należy uzgodnić z Zamawiającym.

Grunt pozostały w poboczu należy spulchnić na głębokość 5-10 cm, doprowadzić do wilgotności optymalnej poprzez dodanie wody i zagęścić.

5.2 Uzupełnianie poboczy

W przypadku występowania ubytków (wgłębień) i zaniżenia w poboczach należy je uzupełnić materiałem o właściwościach podobnych do materiału, z którego zostały wykonane.

Zagęszczenie ułożonej warstwy materiału uzupełniającego należy prowadzić od krawędzi poboczy w kierunku krawędzi jezdni. Zagęszczona powierzchnia powinna być równa, posiadać spadek poprzeczny 5%, oraz nie posiadać śladów po przejściu walców lub zagęszczarek.

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT

6.1 Pomiar cech geometrycznych ścinanych i uzupełnianych poboczy.

Częstotliwość oraz zakres pomiarów po zakończeniu robót.

| L.p. | Wyszczególnienie | Min. częstotliwość pomiarów |
| --- | --- | --- |
| 1 | Spadki poprzeczne | 2 razy na 100 m |
| 2 | Równość podłużna | co 50 m |
| 3 | Równość poprzeczna |  |

6.2 Spadki poprzeczne poboczy

Spadki poprzeczne poboczy powinny wynosić 5%, z tolerancją 1%.

6.3 Równość poboczy

Nierówności podłużne i poprzeczne należy mierzyć łatą 4-metrową  wg BN-68/8931-04. Max. prześwit pod łatą nie może przekraczać 15 mm.

7. OBMIAR ROBÓT

Jednostką obmiarową jest 1m2 wykonanych i odebranych robót na poboczach.

8. ODBIÓR ROBÓT

Roboty uznaje się za wykonane zgodnie ze SST oraz wymaganiami zamawiającego, jeżeli wszystkie pomiary z zachowaniem tolerancji dały wyniki pozytywne.

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI

9.1 Zakres robót

Cena wykonania 1m2 robót obejmuje:

- prace pomiarowe i przygotowawcze,

- oznakowanie robót,

- ścięcie poboczy i zagęszczenie podłoża,

- odwiezienie gruntu na odkład (jeżeli to konieczne),

- uzupełnienie poboczy,

- ostateczne zagęszczenie poboczy,

- przeprowadzenie pomiarów wymaganych w SST.