SPIS TREŚCI

1. Zakres i cel opracowania	3

2. Opis przedsięwzięcia.	4

2.1. Charakterystyka całego  przedsięwzięcia.	4

2.1.1. Charakterystyka stanu istniejącego	4

2.1.2. Charakterystyka planowanego przedsięwzięcia	6

2.2.  Warunki wykorzystywania terenu w fazie realizacji i eksploatacji.	10

2.3. Główne cechy charakterystyczne procesu budowy	10

2.4. Przewidywane wielkości emisji, w trakcie eksploatacji obiektu .	10

3. Opis elementów przyrodniczych środowiska, objętych zakresem przewidywanego oddziaływania planowanego przedsięwzięcia.	10

3.1. Krajobraz, klimat i formy użytkowania terenu.	10

3.1.1. Położenie.	10

3.1.2. Klimat	12

2.	2 Wody	15

3.2.1 Wody powierzchniowe	15

3.2.2. Wody podziemne	16

3.3. Powierzchnia ziemi wraz z glebą	17

3.3.1. Gleby.	17

3.3.2. Zasoby leśne.	18

3.3.3. Budowa geologiczna terenu i warunki hydrogeologiczne	20

3.3.4. Krajobraz naturalny.	21

3.3.5. Ciągi ekologiczne.	24

3.4 Jakość powietrza.	24

3.5. Klimat akustyczny	27

3.6. Fauna i flora. Formy przyrody prawnie chronione	28

4.Opis istniejących w sąsiedztwie lub w bezpośrednim zasięg u oddziaływania planowanego przedsięwzięcia zabytków chronionych na podstawie przepisów o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami	32

5.1. Opis wariantu polegającego na niepodejmowaniu przedsięwzięcia.	32

6.1 Charakterystyka zastosowanych metod oceny	35

6.2. Wpływ skutków potencjalnych sytuacji awaryjnych	35

6.3. Możliwe transgraniczne oddziaływanie na środowisko	36

7.1. Ludzie, zwierzęta, rośliny, woda i powietrze.	36

7.2. Powierzchnia ziemi, z uwzględnieniem ruchów masowych ziemi, klimat i krajobraz.	36

7.3. Zabytki i krajobraz kulturowy, objęte istniejąca dokumentacją, w szczególności rejestrem lub ewidencja zabytków.	37

7.4.Wzajemne oddziaływania skutków przyrodniczych realizacji przedsięwzięcia.	37

8. Opis znaczących oddziaływań planowanego przedsięwzięcia na środowisko.	37

8.1. Oddziaływania wynikające z istnienia planowanych obiektów	37

8.2 Oddziaływania wynikające z wykorzystywania zasobów środowiska.	37

8.3 Oddziaływania na środowisko wynikające z emisji.	39

B/Odpady inne niż niebezpieczne	40

8.3.1.Świat zwierzęcy i roślinny	41

Biorąc pod uwagę wnioski dotyczące oddziaływania opiniowanej inwestycji na środowisko, uwzględniając istniejący i projektowany sposób zagospodarowania terenu należy stwierdzić , że inwestycja ta nie będzie miała ujemnego wpływu na zdrowie ludzi w sensie zagrożeń płynących z realnych możliwości pogorszenia stanu analizowanych komponentów  środowiska.	41

8.3.2. Wody podziemne.	41

8.3.3. Wody powierzchniowe.	42

8.3.4.Oddziaływanie na jakość powietrza.	42

Ocena oddziaływania na jakość powietrza	48

8.3.5. Oddziaływanie na klimat akustyczny	49

10.1.Wody.	53

10.1.1. Wody podziemne i powierzchniowe	53

Zaplanowane rozwiązania techniczne i technologiczne  prezentują dostępny poziom techniczny i spełniają podstawowe wymogi ochrony środowiska w istniejących warunkach przyrodniczych, przy rozpatrywanej lokalizacji przedsięwzięcia.	55

10.1.2. Skuteczność działania urządzeń oczyszczających.	55

10.2. Powierzchnia ziemi wraz z glebą	58

10.3.Hałas i wibracja	58

10.4 Jakość powietrza	59

10.6  Krajobraz	60

12. Wskazanie, czy dla planowanego przedsięwzięcia konieczne jest ustanowienie obszaru ograniczonego użytkowania oraz określenie granic takiego obszaru.	61

14. Analiza możliwych konfliktów społecznych związanych z planowanym przedsięwzięciem.	61

15.Propozycja monitoringu oddziaływania planowanego przedsięwzięcia na etapie jego budowy i eksploatacji.	62

16.Wskazanie trudności wynikających z niedostatków techniki lub luk we współczesnej wiedzy, jakie napotkano, opracowując raport.	63

17.Streszczenie informacji zawartych w raporcie.	63

18. Nazwisko osoby lub osób sporządzających raport.	65

19. Źródła informacji stanowiące podstawę do sporządzenia raportu.	65

19.1.Wnioski końcowe	66

# 1. Zakres i cel opracowania

Podstawą opracowania niniejszego raportu jest zlecenie inwestora Pana Józefa Kossakowskiego zamieszkałego w Zambrowie przy ul. Papieża Jana Pawła II 26/40 na wykonanie opracowania  p.t.:

Raport o oddziaływaniu na środowisko przedsięwzięcia Budowa Okręgowej Stacji Kontroli Pojazdów wraz z ogólnodostępną stacją paliw płynnych i elementami towarzyszącymi” zlokalizowanych na działce o numerze ewidencyjnym 93/6 w jednostce ewidencyjnej Kobylin Kuleszki, gm. Kobylin Borzyny.

wymagany do wniosku o wydanie decyzji o uwarunkowaniach środowiskowych, poprzedzającej udzielenie pozwolenia na budowę na realizację ww. obiektu budowlanego .

Podstawą wykonania Raportu jest Ustawa z dnia 27. 04.2001r. - Prawo Ochrony Środowiska (jedn. tekst z 2008r.; Dz. U. Nr 25, poz. 150). Konieczność wykonania Raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia  na środowisko wynika z rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2004 r. w sprawie określenia rodzajów przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko oraz szczegółowych uwarunkowań związanych z kwalifikowaniem przedsięwzięcia do sporządzenia raportu o oddziaływaniu na środowisko (Dz. U. Nr 257, póz. 2573 ze zm.), który w § 3 ust.1 mówi:

Sporządzenia raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko mogą wymagać następujące rodzaje przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko w tym:

pkt. 35) instalacje do magazynowania lub dystrybucji ropy naftowej, produktów naftowych lub substancji chemicznych (...) z wyłączeniem stacji paliw na gaz płynny,

pkt 70) stacje obsługi lub remontowe środków transportu, niewymienione w pkt 17 – 19 (...) .

Wykorzystując unormowania prawne,  zawarte w art. 51 ust.1 pkt.2 oraz ust. 2  z dnia 27 kwietnia 2001 r. ustawy Prawo ochrony środowiska, wójt Gminy Kobylin Borzymy, w drodze postanowienia OŚ. 7624-7/08 z  dnia 29 maja 2008 roku-, po zasięgnięciu opinii :

- Starosty Powiatu Wysokomazowieckiego, który postanowieniem z dnia  27 maja 2008 roku nr RA. 7633-135/08 uznał, że planowane przedsięwzięcie może wpływać na środowisko w związku z czym winno być uzgodnione w zakresie wymogów ochrony środowiska na podstawie raportu o oddziaływaniu na środowisko,

nałożył na inwestora obowiązek sporządzenia  raportu o oddziaływaniu planowanej inwestycji na środowisko:

Opracowanie wykonano zgodnie z wymogami, które powinien spełniać raport o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko, wymagany do wniosku o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach, opublikowany zgodnie w art. 52. ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (jedn. tekst z 2008r.; Dz. U. Nr 25, poz. 150.)

Opracowanie określa:

- bezpośredni i pośredni wpływ danego przedsięwzięcia na środowisko  oraz zdrowie i  warunki życia ludzi, dobra materialne i dobra kultury i ich   wzajemne oddziaływanie,

- możliwość oraz sposoby zapobiegania i zmniejszania negatywnego oddziaływania na środowisko,

- zalecenia do fazy projektowania przedsięwzięcia,

- wymagany zakres monitoringu.

# 2. Opis przedsięwzięcia.

Powierzchnia  terenu przedsięwzięcia  obejmuje całość działki nr 93/6 i wynosi 0,7134 ha, stanowi grunt sklasyfikowany jako B ( budowlany) i nie wymaga wyłączenia z produkcji rolnej.

Zestawienie powierzchni:

| Rodzaj powierzchni | Powierzchnia (m²) | Udział procentowy |
| --- | --- | --- |
| Powierzchnia działki | 7134,00 | 100 |
| Powierzchnia zabudowy | 1575,50 | 22,08 |
| Powierzchnia zieleni | 1404,14 | 19,68 |
| Powierzchnia utwardzona | 4154,36 | 58,24 |

## 2.1. Charakterystyka całego  przedsięwzięcia.

### 2.1.1. Charakterystyka stanu istniejącego

Istniejąca instalacja zlokalizowana jest na terenie po byłej SKR w Kobylinie Kuleszkach, gm. Kobylin Borzymy i położona jest na działce nr 93/6, przylegającej do drogi powiatowej (dz. nr 104) we wsi Kobylin Kuleszki nr 10 i stanowi obecnie własność inwestora Pana Józefa Kossakowskiego. Pan Józef Kossakowski, prowadzący działalność pn. „AGRO-BUD" w Zambrowie  eksploatuje instalację w 2rozumieniu art. 3 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. - Prawo ochrony środowiska (t.j. z 2008r.; Dz. U. Nr 25, poz.150), w skład której wchodzą obiekty budowlane oraz stacjonarne urządzenia techniczne powiązane technologicznie, do których prowadzący działalność posiada tytuł prawny i położone są na jego terenie w miejscowości Kobylin Kuleszki na zabudowanej nieruchomości o powierzchni ok.0, 7134 ha.

Użytkowane w zakładzie wyodrębnione obiekty budowlane to:

- stacja paliw - sprzedaż etylin i oleju napędowego,

- budynek  warsztatowo biurowy, murowany kryty papą, dach dwuspadowy, powierzchnia zabudowy: 360m

- budynek magazynowy , z płyt betonowych, kryty blachą , dach dwuspadowy o powierzchni 270m2

- wiata blaszana z dachem dwuspadowym o powierzchni 600m2

- budynek magazynowy  z dachem dwuspadowym , kryty papą ( przeznaczony do modernizacji)

infrastruktura techniczna - wewnętrzne drogi, place, parkingi.

Szczegółowo instalację tworzą:

1/. Stacja paliw z obiektami i urządzeniami do magazynowania i dystrybucji paliw płynnych. Na stacji jest:

- dwa dystrybutory dwustronne do tankowania pojazdów  etyliną i olejem napędowym,

- pompa do tankowania cysterny na ojej opałowy,

Funkcjonujące w zakładzie instalacje użytkowane są zgodnie z ich przeznaczeniem oraz warunkami określonymi w różnego rodzaju pozwoleniach np.: na budowę, na użytkowanie. Wiąże się to z wykorzystaniem obiektów budowlanych i eksploatacją urządzeń technicznych zgodnie z opracowanymi i obowiązującymi instrukcjami użytkowania lub eksploatacji.

Użytkowanie obiektów budowlanych oraz urządzeń technicznych wchodzących w skład instalacji powoduje następujące emisje:

- wprowadzanie pyłów i gazów do powietrza,

- wytwarzanie ścieków

- wytwarzanie odpadów przemysłowych i komunalnych.

Emisja zanieczyszczeń do powietrza .

Z uwagi na moc cieplną zainstalowanych kotłów, poniżej 10 MW i zgodnie z przepisami Prawa ochrony środowiska zakład zwolniony jest z obowiązku posiadania decyzji ustalającej dopuszczalne rodzaje i wielkości zanieczyszczeń emitowanych do powietrza atmosferycznego. Istniejący kocioł węglowy przeznaczony jest do demontażu.

Gospodarka wodno - ściekowa.

Woda zużywana jest na potrzeby :

- socjalno - bytowe załogi,

- porządkowe - gospodarcze,.

- przeciwpożarowe.

Zakład pobiera wodę z wiejskiej sieci wodociągowej. Prowadzony jest    pomiar i rejestr pobieranej wody.

W zakładzie powstają następujące rodzaje ścieków: socjalne, które wprowadzane są  do istniejącej kanalizacji sanitarnej oraz ścieki roztopowe - deszczowe ze strefy tankowania na - stacji paliw, które odprowadzane są powierzchniowo zgodnie z nachyleniem terenu.

Wytwarzanie odpadów komunalnych i przemysłowych

Rodzaje i ilości wytwarzanych odpadów .

Odpady niebezpieczne o kodzie:

- 13 02 08, tj. inne oleje silnikowe, przekładniowe i smarowe,

- 16 01 07, tj. filtry olejowe,

- 16 02 13, tj. zużyte urządzenia zawierające niebezpieczne elementy

inne niż wymienione  w 16 02 09 do 16 01 12 (np. lamy

fluorescencyjne i inne odpady zawierające rtęć

-  16 06 01, tj. baterie i akumulatory ołowiowe,

Odpady inne niż niebezpieczne o kodzie:

- 15 01 01, tj. opakowania z papieru i tektury,

- 15 01 02, tj. opakowania z tworzyw sztucznych,

- 16 01 03, tj. zużyte opony,

- 17 04 07, tj. mieszaniny metali,

Gospodarkę odpadami w istniejącej instalacji SKR w Kobylin Kuleszkach, na którą składa się działalność obejmującą sprzedaż detaliczną i hurtową paliw w stacji paliw, badania i analizy techniczne oraz konserwacja i naprawa pojazdów samochodowych w stacji kontroli pojazdów oraz warsztat napraw mechanicznych ze stanowiskiem do wymiany olejów, sprzedaż hurtowa odpadów i złomu, sklep rolno-przemysłowy, ulegnie zmianie po wybudowaniu planowych obiektów. Planowany obiekt, jakim jest stacja kontroli pojazdów wraz z ogólnodostępną stacją paliw płynnych i elementami towarzyszącymi wymagać będzie uregulowania  gospodarki odpadami powstającymi w wyniku eksploatacji nowej instalacji.

Monitoring.

W ramach monitoringu emisji zanieczyszczeń do środowiska prowadzone są następujące działania:

- pomiar wielkości poboru wody z sieci wodociągu wiejskiego,

- ewidencja gospodarowania odpadami niebezpiecznymi i innymi niż niebezpieczne.

Z uwagi na zwolnienie z obowiązku posiadania decyzji na wprowadzanie pyłów i gazów do powietrza Zakład nie prowadzi pomiarów emisji zanieczyszczeń do powietrza ze źródła energetycznego spalania paliw.

### 2.1.2. Charakterystyka planowanego przedsięwzięcia

Przedmiotem przedsięwzięcia jest budowa Okręgowej Stacji Kontroli Pojazdów wraz z ogólnodostępną stacją paliw płynnych i gazu LPG, adaptacja istniejącego budynku na warsztat samochodowy, budowa myjni samochodowej oraz dostosowanie istniejącej wiaty na magazyn środków do produkcji rolnej.
          Szczegółowy zakres przedsięwzięcia obejmuje:

*Okręgowa Stacja Kontroli Pojazdów
    - pawilon stacji ze stanowiskiem diagnostycznym i zapleczem    
      administracyjno-socjalnym
    - plac do pomiarów akustycznych
* Stacja paliw
    - zbiornik podziemny benzyn i oleju napędowego o poj. 50 m³ 
     (w podziale : Pb95 – 20m³ Pb98 - 5m³, ON-20 m³,  olej uszlachetniony lub

bioester - 5 m³)

- 2 zbiorniki naziemne gazu LPG po 4,85 m³ każdy 
     (łącznie 9,7 m³) 
    - 2 dystrybutory (odmierzacze) czterowężowe na benzyny i oleje
    - 2 dystrybutory (odmierzacze) gazu płynnego
    - zadaszenie stanowisk tankowania
    - kompresor i odkurzacz
    - pawilon obsługi stacji z zapleczem socjalno-administracyjnym, kotłownią i

sklepem
    - stanowisko zlewu paliwa
* Myjnia samochodowa 
    bezdotykowa, dwustanowiskowa
* Warsztat samochodowy
    trzystanowiskowy do drobnych napraw
    (wymiana ogumienia, płynów samochodowych, drobne naprawy)
* Magazyn środków do produkcji rolnej
* Zagospodarowanie terenu
    - place manewrowe, drogi i dojazdy, dojścia
    - pylon reklamowy

#### Rodzaj technologii linii paliwowej

Pojemność zbiornikowa stacji

- Projektowany podziemny zbiornik stalowy, dwupłaszczowy, na paliwa płynne, o łącznej poj. 50,0m³ podzielony na cztery komory  (w podziale : Pb95 – 20m³ Pb98 - 5m³, ON-20 m³, olej uszlachetniony lub bioester -5 m³)

- Dwa istniejące naziemne zbiorniki na autogaz LPG o poj. użytkowej 4,85 m³, każdy.

Opis projektowanych instalacji

Zbiorniki benzyn i oleju napędowego

W projekcie przyjęto zbiorniki stalowe podziemne przejazdowe, dwupłaszczowe, przystosowane do dużych obciążeń gruntem i ruchem pojazdów samochodowych. Posiadają one długookresową 20-letnią gwarancję i promesę producenta określająca ich żywotność na 50 lat. Zbiorniki o dwóch płaszczach stalowych, zabezpieczone powłoką Endopremu dużej gęstości spełniającą wymagania norm PN, EN i DIN. Powłoka jest odporna na przebicie 14000V.

Zbiorniki będą wyposażone w następujący osprzęt:

- czujnik elektroniczny kontrolujący szczelność przestrzeni między płaszczowej,

- rura zlewowa ø80mm z zaworem pływakowym przyzywaczami płomieni,

- rurociąg ssawny ø50mm

- rurociąg odwadniający ø40mm

- króciec wlotowy oparów ( zwrotny) ø50mm do aktywnego systemu

odsysania z dystrybutorów paliw,

- zawór pomiarowy w rurze pomiarowej ø50mm

- czujnik z sygnalizatorem świetlno-dźwiękowym do pomiaru poziomu

paliwa lub sonda ręczna,

- króciec odpowietrzający ø50mm zakończony przewodem odpowietrzającym

sztywnym o wysokości 4,0 m, z zaworem nadciśnieniowo/

podciśnieniowym (20/-5mbar),

Warunki gruntowe i parametry zbiorników zwalniają z obowiązku zastosowania ochrony katodowej.

Napełnienie zbiorników paliwa –grawitacyjne, wyłącznie z cystern wyposażonych w wahadło gazowe.

Zbiornik gazu płynnego

Projektuje się 2 zbiorniki naziemne o pojemności 2x 4,85 m³(9,7 m³)

Zbiorniki będą wyposażone w następujący osprzęt:

- zawór napełnienia

- zawór poboru fazy gazowej z manometrem i rurką przepełnienia,

- zawór poboru fazy ciekłej

- wskaźnik napełnienia

- zawór bezpieczeństwa

zawór kulowy DN 32

Przy instalacji i dystrybutorze będą zamontowane detektory gazu. Przy dystrybutorze dodatkowo zainstalowany dzwonek w wykonaniu nieiskrzącym. Po dokonaniu montażu wykonane zostaną wszystkie próby i sprawdzenia jak dla nowego zespołu LPG. Dystrybucja gazu (napełnianie) dopuszczalne wyłącznie przez uprawnionego pracownika po przeszkoleniu.

Odmierzacze paliwa

Projektuje się:

- 2 szt. Odmierzaczy po 4 węże nalewacze, każdy przystosowany do

wydawania paliwa po każdej stronie dystrybutora o wydajności 4-40 d m³/min, wyposażone w układy odsysania oparów benzyn z odprowadzeniem do komory zbiornika z benzyną Pb 95,

- jeden odmierzacz wyposażony w zespół hydrauliczny zapewniający wydawanie oleju napędowego z prędkością 80/120l/min,

- j eden odmierzacz gazu płynnego LPG2.

Rurociągi

Projektuje się system rur dwupłaszczowych typu ENVIRON lub i ssawne i zlewowe z rur polietylenowych z wykładziną wewnętrzną UPP z rur DZ 54 kod 01.54.ZE (dla rurociągów ssawnych 0 50mm) i rurociągi 080mm kod 01.110.

Do systemu rurociągów należą kształtki i złącza produkcji LIMTTAB (Szwecja)   lub odpowiednie. Rurociągi oparów wykonane z rur ocynkowanych D1-K-OC-  A1-R o grubości ścianki 5 mm i średnicy Dz 60,3 (mogą one być zastąpione  rurami UPP DN63). W celu uniknięcia wycieku projektuje się system dostawy  ssący połączony z czujnikiem ciśnieniowym blokującym wypływ ze zbiornika w  przypadku „spadku" ciśnienia, alternatywnie mogą być zastosowane giętkie  rurociągi miedziane BRUGG.

Połączenia rurociągów

Rury polietylenowe dostarczone są w zwojach ok. 60 i ok. 80m, zależnie od  średnicy i nie wymagają łączenia w zaprojektowanej sytuacji. Połączenie z rurami zbiorników wykonać za pomocą złączeń UPP (stal nr kodu 11,541 i kołnierzy stalowych). Inne połączenia wg technologii producenta.

Przewidywane zużycie energii i surowców ( W TYM WODY)
- wody 					350m3/rok
- energii elektrycznej			120 kW
- energii cieplnej			45 kW
- benzyn					250 m3/rok
- oleju napędowego			900 m3/rok
- gaz płynny				250 m3/rok

Przewiduje się , iż przeciętna sprzedaż paliw  płynnych na stacji wyniesie: benzyn- 250m3/rok; oleju napędowego 900m3/rok;  gazu płynnego- 250m3/rok

Warunki glebowe i parametry zbiornika zwalniają z obowiązku zastosowania ochrony katodowej.

Napełnienie zbiornika grawitacyjne, wyłącznie z cystern wyposażonych w wahadło gazowe.

Inwestor w projekcie przebudowy stacji przewidzi dostosowanie wyposażenia stacji w sprzęt gaśniczy zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Gospodarki z dnia 21.11.9.2005. dział IV, rozdział 1, § 97., a mianowicie:

Stacje paliw płynnych powinny być wyposażone w:

Odwodnienie  terenu planowanej  inwestycji

zaprojektowana zostanie kanalizacja deszczowa, wody opadowe z utwardzonego terenu zostaną skierowane  poprzez piaskownik i separator ropopochodnych o przepustowości dostosowanej do ilości powstających ścieków opadowych, do zbiornika retencyjnego do odparowania.

Urządzenia do pomiaru i monitorowania stanu magazynowania produktów naftowych.

Zbiorniki będą wyposażone w czujnik z sygnalizatorem świetlno-dźwiękowym do pomiaru poziomu paliwa lub sonda ręczna.

Urządzenia do sygnalizacji wycieku produktów naftowych do gruntu, wód powierzchniowych i gruntowych.

Zbiorniki będą wyposażone w czujnik elektroniczny kontrolujący szczelność przestrzeni między płaszczowej.

Piezometr do kontroli zanieczyszczeń gruntu i wody zlokalizowany na kierunku spływu wód gruntowych i podziemnych.

Urządzenia zabezpieczające przed emisją par produktów naftowych I klasy do powietrza atmosferycznego w procesach zasilania zbiorników magazynowych stacji paliw płynnych

Urządzenia zabezpieczające prze emisją par produktów naftowych I klasy do powietrza atmosferycznego podczas wydawania tych produktów do zbiorników pojazdów drogowych.

Lokalizację terenu przedsięwzięcia względem pokrycia terenu i istniejącej zabudowy przedstawiono na mapie zasadniczej w skali

1 : 1000

Na etapie wykonywania niniejszej oceny Inwestor nie posiada dokumentacji techniczno-technologicznej planowanej inwestycji. Ocenę wykonano na podstawie koncepcji przedstawionej przez inwestora.

## 2.2.  Warunki wykorzystywania terenu w fazie realizacji i eksploatacji.

Istniejące obiekty budowlane znajdują się we wsi Kobylin Kuleszki,  gminy Kobylin Borzymy,  powiat wysokomazowiecki. Planowana inwestycja pokrywa się z istniejącym wykorzystaniem terenu, przeznaczenie terenu nie ulegnie zmianie.

W fazie realizacji  inwestycji teren przyległy może być wykorzystywany  jako plac do czasowego postoju maszyn i urządzeń budowlanych oraz do czasowego magazynowania wykorzystywanych do budowy materiałów i wytwarzanych odpadów.

## 2.3. Główne cechy charakterystyczne procesu budowy

Przedsięwzięcie będzie obejmowało następujące procesy budowlane:

1/ w pierwszej kolejności wykonane zostaną wstępne prace geodezyjne, wyznaczony zostanie plac budowy, teren pod magazynowanie materiałów budowlanych oraz teren pod magazyn wytwarzanych odpadów, teren do czasowego postoju maszyn i pojazdów oraz wyznaczone zostanie zaplecze socjalno-bytowe dla pracowników.

2/ W następnej fazie wykonane zostaną prace ziemne i wykonane będą  ławy fundamentowe i fundamenty. Wiązać się to będzie z przemieszczaniem się mas ziemnych z wykopów i odrębnym magazynowaniem wierzchniej warstwy – humusu.

3/ Wzniesione zostaną przewidziane projektem budowlanym budynki i wykonywane będą prace związane z przygotowaniem poszczególnych obiektów budowlanych do użytkowania, wyposażenie ich w media.

4/ Zagospodarowanie terenu wokół wykonanej zabudowy będzie realizowane systematycznie, po zakończeniu budowy poszczególnych obiektów kubaturowych. Na tym etapie wykonywane też będą nasadzenia drzew i krzewów i urządzanie terenów zielonych.

## 2.4. Przewidywane wielkości emisji, w trakcie eksploatacji obiektu .

Inwestycja  będzie źródłem różnorodnych oddziaływań na otoczenie, których rodzaj i zasięg jest uzależniony od sposobu eksploatacji. W okresie budowy i eksploatacji obiektu będą powstawały ścieki opadowe i sanitarne oraz różnego rodzaju odpady, w tym niebezpieczne, obiekt będzie także źródłem niewielkich ilości emisji substancji (zanieczyszczeń gazowych) i energii (hałasu).

# 3. Opis elementów przyrodniczych środowiska, objętych zakresem przewidywanego oddziaływania planowanego przedsięwzięcia.

## 3.1. Krajobraz, klimat i formy użytkowania terenu.

### 3.1.1. Położenie.

Gmina Kobylin Borzymy leży w północnej części Wysoczyzny Wysokomazowieckiej oraz częściowo w obrębie Doliny Górnej Narwi, na Nizinie Północnopodlaskiej. Sąsiaduje z gminami: Tykocin, Zawady, Choroszcz, Sokoły, Kulesze Kościelne, Rutki. Położona jest w powiecie wysokomazowieckim, w południowo-zachodniej części województwa podlaskiego. Obszar jej zajmuje około 120 km2 .

Położenie gminy Kobyln Borzymy obrazuje poniższa mapka:

Krajobraz, geomorfologia i rzeźba terenu

Gmina Kobylin-Borzymy położona jest w północnej części Wysoczyzny Wysokomazowieckiej, a północno-wschodnim fragmentem sięga Doliny Górnej Narwi. Najbardziej wartościową cechą naturalną obszaru gminy jest bogata rzeźba terenu, uwarunkowana różnicami wzniesień w obrębie utworów akumulacji lodowcowej (moreny czołowe, wzgórza kemowe i wały ozowe), a formami erozyjno – denudacyjnymi (dolina Narwi i Śliny oraz dolinki innych cieków wodnych i obniżenia terenowe). Rzeźba terenu ukształtowana została przede wszystkim w stadiale mławskim zlodowacenia środkowopolskiego i reprezentowana jest przez wysoczyznę morenową falistą z licznymi jej formami akumulacyjnej działalności lodowca. Wysoczyzna wzniesiona jest 125 – 150 m n.p.m.. Obszar wysoczyzny urozmaicony jest licznie występującymi kulminacjami terenowymi w postaci: moren czołowych dochodzących do wysokości 10 m ponad otaczającą okolicę w okolicach wsi Kropiewnica, Sikory, Dąbrowa Franki i Pszczółczyn; wzgórz kemowych osiągających wysokość od 5 – 10 m ponad otaczające tereny w południowo – zachodniej części gminy w rejonie wsi Wnory-Stare i Wnory-Kużele; wałów ozowych osiągających długość około 1,5 km i do 5 m wysokości względnej, występujących w Kurowie oraz Sikorach Piotrowiętach. Pierwotna rzeźba wysoczyzny w późniejszym okresie poddana została procesom denudacji i erozji. W wyniku tych procesów powierzchnia moren uległa obniżeniu i rozpięciu przez wody roztopowe. Do plejstoceńskich form geomorfologicznych zaliczamy: płytkie dolinki erozyjno – denudacyjne o charakterystycznym nieckowatym przekroju poprzecznym i łagodnie nachylonych zboczach, licznie występujące w południowej części gminy; zagłębienia bezodpływowe o owalnych kształtach, dość płytkie, związane z nierównomierną działalnością lodowca na terenie całej gminy; doliny fluwialno – denudacyjne pochodzące z późnego plejstocenu i holocenu o łagodnych zboczach, płaskich i podmokłych dnach, rozprzestrzenione we wszystkich częściach gminy; współczesne doliny rzeczne wzniesione 1 – 2 m ponad poziom wód w Narwi i Śliny, podmokłe i często zalewane; obniżenia powytopiskowe o zróżnicowanych wielkościach, płaskich i podmokłych dnach, czasami wypełnionych sieciami rowów melioracyjnych, położonych w sąsiedztwie dolin rzecznych i stanowiących ich naturalne przedłużenia. Gmina Kobylin-Borzymy położona jest w najatrakcyjniejszej turystycznie części powiatu wysokomazowieckiego.

### 3.1.2. Klimat

Teren gminy Kobylin Borzymy  należy do wschodniej (podlaskiej) dzielnicy klimatycznej. Klimat jest tu surowszy i bardziej zmienny niż w Polsce centralnej. Jest to bowiem strefa ścierania się wpływów klimatu nadmorskiego z klimatem kontynentalnym. Ponadto wynika on z nakładania się cech klimatycznych związanych z rozległymi obszarami torfowisk, formą dolinną i ogólnych cech klimatu północno-wschodniej Polski. Zbliżony jest do klimatu kontynentalnego z elementami subborealnego. Cechuje go długa zima, krótkie przedwiośnie i najkrótszy okres wegetacyjny. Średnia roczna temperatura jest jedną z najniższych na niżu. Pod względem termicznym omawiany teren należy do najchłodniejszych w Polsce, a mianowicie:

- średnia temperatura roczna wynosi 6,90C

- najcieplejszy miesiąc – lipiec ze śr. temperaturą dobową 17,3 – 17,80C

- najzimniejszy miesiąc – luty ze śr. temperaturą dobową  (-) 4,5 –  (-) 5,50C

- 	długość okresu wegetacyjnego wynosi 200 – 210 dni

- długość okresu z temperaturą powyżej 150C – 77 – 85 dni

- długość okresu z temperaturą poniżej 00C – 107 – 117 dni

- liczba dni mroźnych z max. temperaturą poniżej 000C – 57 – 66

- długość okresu z pokrywą śnieżną – 110 – 120 dni

- liczba dni mgielnych – 30 – 70, ale nad torfowiskami dwukrotnie więcej niż na wysoczyznach

- typowe spadki temperatury na terenach zabagnionych – przymrozki pod koniec maja, a nawet w czerwcu

- przeważający kierunek wiatrów zimą z południowego zachodu, a latem 
z zachodu i południowego zachodu

- największe zachmurzenie przypada na listopad i grudzień

- najwięcej dni słonecznych w czerwcu i lipcu.

Warunki naturalne terenu gminy – dolina Narwi powoduje nadanie klimatowi cech mikroklimatycznych z odpowiednią dla zdrowia wilgotnością. Natomiast przewaga wiatrów wiejących z zachodu oraz całokształt warunków klimatycznych nie stanowi bariery dla rozwoju rolnictwa.

Poza ilością emitowanych zanieczyszczeń i warunkami technicznymi emitorów (parametry emisji), decydujący wpływ na rozprzestrzenianie się i przemiany zanieczyszczeń w atmosferze, mają warunki meteorologiczne. Przy opracowaniu uwzględniono elementy meteorologiczne, które bezpośrednio wpływają na rozkład przestrzenny zanieczyszczeń. Z wielu elementów charakteryzujących stany atmosfery, najważniejsze to:

- pionowy gradient temperatury

- poziom opadów atmosferycznych i ich struktura

- temperatura powietrza

- częstość występowania określonych kierunków wiatrów

- wilgotność względna powietrza i zachmurzenie

- przemiany chemiczne i fotochemiczne w atmosferze

Prezentowane poniżej dane pochodzą z pomiarów prowadzonych na stacji meteorologicznej w Białymstoku, najbardziej reprezentatywnej dla analizowanego terenu:

Wiatry

Na omawianym terenie dominują wiatry z kierunków :

-  zachodnich (W)-  (najczęściej) – 20,76 % przypadków w roku,

- północno-wschodnich – (najrzadziej)-11,15% przypadków w skali

roku.

Cisze atmosferyczne występują na tym terenie w 5,1% przypadków w skali roku, co świadczy o korzystnych warunkach przewietrzania analizowanego terenu. Średnia prędkość wiatru na tym terenie wynosi 2,2-3,6 m/s, z tendencją do wzrostu w miesiącach zimowych.

W rejonie tym ok. 40% dni w ciągu roku charakteryzuje się średnią prędkością wiatru do 2 m/s (maksymalna w miesiącach czerwiec - sierpień) i ok. 45% dni z prędkością średnią na poziomie 2-4 m/s.  Dni ze średnią prędkością dobową powyżej 8 m/s stwierdzono ok. 0.6% i występowały one w okresie styczeń - marzec oraz październik - grudzień. W przebiegu miesięcznym prędkości wiatrów, maksymalne wartości występują w okresie listopad-styczeń, natomiast minimalne w miesiącach letnich (czerwiec-wrzesień).

Prędkość i kierunki wiatrów zasadniczo wpływają na rozprzestrzenianie się zanieczyszczeń z uwagi na to, że ruch zanieczyszczeń odbywa się zawsze z kierunkiem wiatru. Udział poszczególnych kierunków wiatrów przedstawiono wyżej. Wskazuje on na stosunkowo korzystny układ najczęściej występujących wiatrów w stosunku do zabudowy. Przedziały prędkości wiatrów na analizowanym terenie nie są zbyt korzystne, ponieważ dominują w nich niewielkie prędkości:

- udział wiatrów o prędkościach 0 - 2 m/s wynosi  26.3%

- udział wiatrów o prędkościach 2 - 5 m/s wynosi  41.2%

- udział wiatrów o prędkościach  >  5 m/s wynosi  32.5%

w tym wiatrów o prędkościach  >10 m/s tylko       1.8%

###### Temperatura

Średnia roczna temperatura powietrza na analizowanym terenie wynosi 6,0 - 7,0 0C, przy średniej temperaturze miesiąca najchłodniejszego (luty), wynoszącej - 4,7 – 5,5 0C i najcieplejszego (lipiec), wynoszącej 17.0 – 18,1 0C.   Średnia roczna temperatura wynosi 6,0 - 7,0 0C. Średnie temperatury w poszczególnych sezonach kształtują się następująco:  sezon zimowy   0,70 C ,  sezon letni 13,60 C.

Ujemne temperatury powietrza utrzymują się średnio od grudnia do marca. Średnia temperatura dla okresu grzewczego wynosi 0,70 C, natomiast dla okresu poza grzewczego 13,60C. Średnie wartości temperatur okresu zimowego są wartościami niskimi co sprzyja zwiększeniu wyniesienia termiczno-dynamicznego zanieczyszczeń, a więc ich szybszemu rozproszeniu.

Temperatura powietrza jest jednym z decydujących elementów dla wyniesienia termicznego gazów. Wzrost wyniesienia termicznego jest proporcjonalny do różnicy między temperaturą powietrza, a temperaturą emitowanych gazów. Warunki termiczne dla analizowanego terenu i najważniejszych źródeł emisji nie są zbyt korzystne. Emitowane z emitorów gazy charakteryzują się stosunkowo niskimi temperaturami.

Pionowy gradient temperatury –

Ma istotny wpływ na rozprzestrzenianie się zanieczyszczeń, szczególnie w warstwie przyziemnej. Jest on głównym mechanizmem powstawania turbulencji atmosferycznej oraz czynnikiem ułatwiającym lub utrudniającym wymianę mas powietrza. Najbardziej korzystna dla rozprzestrzeniania się zanieczyszczeń jest równowaga chwiejna, najmniej korzystna - równowaga stała.

W związku z powyższym można stwierdzić, że analizowany teren charakteryzuje się niezbyt korzystnymi warunkami termodynamicznymi.

Stan równowagi atmosfery

Na analizowanym terenie dominuje obojętny (4) stan równowagi atmosfery, stanowiący  45,21% przypadków w roku oraz stan lekko-chwiejny (3), stanowiący 21,91% notowań i stały (6)-18,17%, chwiejny (2)-10,57% oraz lekko-stały(5) i chwiejny (1), stanowiące łącznie ok.4,14% przypadków w roku.

Sumarycznie przeważają stany obojętne, które sprzyjają szybkiemu turbulencyjnemu mieszaniu się warstw powietrza zmniejszając uciążliwość emitorów.

Podczas 5 i 6 stanu równowagi atmosfery może dochodzić do zjawiska inwersji temperaturowej, silnie utrudniającej pionową wymianę mas powietrza, a co za tym idzie przyziemną kumulację zanieczyszczonych mas powietrza. Zjawisko to może potęgować słaby wiatr dolny.

Opady atmosferyczne

Opady atmosferyczne nie wpływają zasadniczo na warunki rozprzestrzeniania się zanieczyszczeń w atmosferze. Wpływają one na znaczne obniżenie wysokości stężeń, powodując wymywanie zanieczyszczeń, szczególnie zanieczyszczeń pyłowych.

Struktura opadów na analizowanym terenie jest korzystna. Pomimo, że ilość opadów zbliżona jest do średniej krajowej, to w ich strukturze dominują opady częste i niezbyt obfite.

Średnia roczna ilość opadów waha się w przedziale  570 – 750  mm, przy czym najwyższe miesięczne sumy opadów występują w lipcu i sierpniu (100,0  i 90,0  mm), najniższe natomiast w lutym (30,0 mm).

Średnioroczna wilgotność powietrza wynosi 84%, zaś zachmurzenie terenu- 7,0 stopnia pokrycia nieba w skali 10-stopniowej.

Pokrywa śnieżna utrzymuje się średnio przez okres około 89 dni w roku.

Wilgotność powietrza i zachmurzenie –

zachmurzenie niekorzystnie wpływa na rozprzestrzenianie się zanieczyszczeń. Szczególnie niekorzystne warunki występują przy istnieniu chmur warstwowych.

Zachmurzenie, podobnie jak inwersja termiczna, tworzy jakby "sufit", hamujący parametry wyniesienia termicznego. Na analizowanym terenie występują znaczne ilości dni zachmurzonych w roku (stopień zachmurzenia 7.0), jak również znaczna jest tu wilgotność powietrza (84%). Wzrost wilgotności powietrza wpływa przede wszystkim na przemiany chemiczne zanieczyszczeń i ich "wypadanie".

## 2 Wody

### 3.2.1 Wody powierzchniowe

Gmina Kobylin-Borzymy położona jest w dorzeczu Narwi, a jej głównym odbiornikiem wodnym jest rzeka Ślina przepływająca przez centralną część gminy. We wsi Stypułki-Święchy rzeka ma swój największy dopływ – Rokietnicę. Północno – wschodnią granicę gminy stanowi rzeka Narew. Największym dopływem Narwi na terenie gminy jest Kurówka uchodząca do niej poniżej Pszczółczyna. Gmina pozbawiona jest większych naturalnych bądź sztucznych zbiorników wodnych. Występują tutaj natomiast małe obiekty o charakterze oczek wodnych, stawów i zbiorników przeciwpożarowych. Na zasoby wód powierzchniowych gminy składają się, zatem: wody płynące Ślina, Rokietnica i Kurówka oraz inne drobniejsze cieki i rowy melioracyjne, jak również wody stojące w stawach wiejskich oraz zbiornikach przeciwpożarowych, między innymi w Kierzkach, Kobylinie-Kuleszkach i Kobylinie-Pogorzałkach, Mojkach, Sikorach Bartkowiętach, Wnorach Wandach i Zalesiu Łabędzkim.

### 3.2.2. Wody podziemne

Wody podziemne służą głównie zaspokojeniu potrzeb komunalnych 
i przemysłu. W ostatnich latach notuje się spadek zużycia wody podziemnej. Spowodowane jest to zmniejszonym zapotrzebowaniem na cele przemysłowe (spadek produkcji) oraz oszczędną gospodarkę wodą. Obszar gminy  charakteryzuje się zróżnicowanymi warunkami hydrogeologicznymi.

Ze względu na brak danych dotyczących zasobów wodnych nie ma możliwości określenia ich wielkości. Zasoby wód podziemnych znacznie przekraczają potrzeby ludności i gospodarki gminy Kobylin-Borzymy. Szacowane są one na około 1747 m3/dobę. Zaopatrzenie ludności w wodę pitną oparte jest przede wszystkim na ujęciach z czwartorzędowych pięter wodonośnych zalegających na głębokościach od 34 – 38 m p.p.t. do 48 – 50 m p.p.t. w stacjach wodociągowych w Kobylinie-Kuleszkach, Wnorach-Starych, Stypułkach-Święchach i Pszczółczynie. Mieszkańcy gminy, którzy są pozbawieni możliwości korzystania z wodociągów wiejskich zaopatrują się w wodę ze studni kopanych ujmujących wody gruntowe z pierwszego poziomu wodnonośnego. Pod względem warunków hydrologicznych obszar gminy zróżnicowany jest na dwie jednostki: obszary dolinne - strefa koncentracji wód gminy zróżnicowany jest na dwie jednostki: obszary dolinne - strefa koncentracji wód powierzchniowych i gruntowych w obrębie dolin rzecznych Narwi, Śliny oraz innych cieków; strefa koncentracji i spływu wód opadowych oraz roztopowych w obrębie dolin denudacyjnych z okresowo płytkim występowaniem wód gruntowych, obszary pozadolinne: strefa występowania ciągłego poziomu wód gruntowych o zwierciadle swobodnym, strefa o zakłóconej ciągłości poziomu wodonośnego z uwagi na obecność gliniastych i pylastych gruntów trudnoprzepuszczalnych.

Głównymi źródłami zanieczyszczeń wód powierzchniowych i podziemnych są:

- źródła punktowe (zrzuty ścieków z kanalizacji),

-źródła rozproszone (ścieki bytowo-gospodarcze z terenów nieskanalizowanych),

- źródła obszarowe (spływy powierzchniowe i podziemne, przede wszystkim z użytków rolnych.

Zanieczyszczenia ze źródeł rozproszonych mogą stanowić istotne zagrożenie dla wód, zwłaszcza, gdy znaczna większość mieszkańców korzysta z wodociągów. Na podstawie doświadczeń ze zlewni o zbliżonym charakterze (System WJM, Suwalszczyzna, Pomorze), można szacować udział źródeł rozproszonych w ogólnym ładunku biogenów odprowadzanych do wód w poszczególnych zlewniach cząstkowych na terenie gminy na 20% - 50%.

Najtrudniejsze do oszacowania i ograniczenia są zanieczyszczenia obszarowe. Przedostają się one do wód ze zlewni w wyniku procesów infiltracji, spływu powierzchniowego, erozji wodnej i wietrznej. Wielkość dopływu zanieczyszczeń ze źródeł przestrzennych zależy przede wszystkim od ukształtowania terenu i sposobu zagospodarowania zlewni, intensywności nawożenia użytków rolnych oraz warunków meteorologicznych jak również od rodzaju utworów powierzchniowych budujących zlewnie. Największe zagrożenia zanieczyszczeniami tego rodzaju występują na obszarach żyznych, pagórkowatych wysoczyzn, rolniczo użytkowanych (grunty orne), charakteryzujących się wysokimi spływami powierzchniowymi. Należy jednak zwrócić uwagę, że również na terenach o przewadze gleb słabszych, udział zanieczyszczeń obszarowych w kształtowaniu jakości wód może być znaczny a nawet dominujący, ze względu na niewielką gęstość zaludnienia. Z punktu widzenia ewentualnych działań ochronnych istotne jest to, że ze względu na układ zlewni, jakość wód powierzchniowych, kształtowana jest przede wszystkim przez zanieczyszczenia pochodzące z gminy Kobylin Borzymy.

Zanieczyszczenia ze źródeł rozproszonych wprowadzane są przede wszystkim przez mieszkańców terenów nieskanalizowanych i nie posiadających oczyszczalni ścieków, gdzie ścieki odprowadzane są do “szamb” często nieszczelnych. W ten sposób ścieki trafiają do ziemi, stanowiąc zagrożenie dla wód podziemnych, zwłaszcza gdzie nie są izolowane od powierzchni gruntami nieprzepuszczalnymi.

Zanieczyszczenia przestrzenne stanowią przede wszystkim związki biogenne (azot i fosfor), pochodzące z nawozów sztucznych i naturalnych.

## 3.3. Powierzchnia ziemi wraz z glebą

### 3.3.1. Gleby.

Cechą szczególną gminy Kobylin-Borzymy jest stosunkowo dobra jakość gleb skupionych w części środkowej i południowej. Jest to zazwyczaj mozaika gleb brunatnych oraz czarnoziemów kompleksu pszennego dobrego, ukształtowana z glin lekkich i organicznego humusu. Obszar gminy charakteryzuje się bardzo korzystnymi warunkami glebowymi sprzyjającymi intensyfikacji produkcji rolniczej i możliwościami rozwoju wszystkich kierunków upraw. Obszar gminy Kobylin-Borzymy charakteryzuje się stosunkowo małym zróżnicowaniem warunków glebowych. Najczęściej występującymi typami gleb na tym obszarze są gleby brunatne właściwe i wyługowane. Najkorzystniejsze do produkcji rolniczej gleby brunatne właściwe, wykształcone zostały z glin lekkich zalegających w glinie średniej. Powszechnie występują również gleby bielicowe i pseudobielicowe o różnej przydatności rolniczej. Najlepsze z nich wytworzone zostały z glin piaszczystych położonych na glinach średnich, a nieco gorsze gleby z piasków gliniastych mocnych lub lekkich. We wschodniej części gminy w okolicach wsi Pszczółczyn wyróżnić można mały rejon występowania gleb brunatnych wyługowanych i czarnych ziem zdegradowanych wytworzonych z płytkich lub średnio głębokich piasków słabogliniastych zalegających w piasku luźnym. Jest to obszar koncentracji najuboższych gleb w gminie Kobylin-Borzymy. Doliny rzeczne Śliny i Narwi, a także mniejsze formy dolinne wypełnione są glebami hydrogenicznymi o różnym składzie mechanicznym. Są to gleby mułowo – torfowe, murszowe i mady, wykorzystywane najczęściej pod łąki, pastwiska i nadrzeczne nieużytki rolne. Właściwości gleby jako jednego z podstawowych elementów środowiska przyrodniczego decydują przede wszystkim o przydatności rolniczej, z czego wynika konieczność dogłębnego jej poznania oraz stosowania właściwych metod ochrony przed zanieczyszczeniem. Najwyższe walory w skali gminy posiadają gleby brunatne i bielicowe pszenne dobre lub pszenno – żytnie IIIa i IIIb klasy bonitacyjnej. Charakteryzują się one znaczną zasobnością w składniki pokarmowe, dobrymi warunkami wodno – powietrznymi, dobrą strukturą i są łatwe do uprawy. Średnio korzystne warunki do uprawy stwarzają gleby brunatne żytnio – ziemniaczane oraz czarne ziemie w kompleksie zbożowo – pastewnym słabym w IVa – IVb klasie bonitacyjnej. Gleby brunatne są mniej zasobne w składniki pokarmowe i bardziej wrażliwe na przesuszanie. Pozostałe gleby niepodlegające ochronie prawnej przed zmianą sposobu użytkowania na nierolniczy wykazują mniejszą przydatność rolniczą. W grupie tych gleb wyróżniono m.in. gleby brunatne lub czarne ziemie żytnio – ziemniaczane słabe z niewielkim udziałem gleb zbożowo – pastewnych w V klasie bonitacyjnej charakteryzujące się małą zawartością składników pokarmowych. Ponadto wymienić również należy gleby najuboższe, do których zaliczono gleby brunatne wyługowane żytnio – łubinowe V – VI klasy bonitacyjnej. Gleby te są bardzo przepuszczalne i ubogie pokarmowo. Na analizowanym obszarze dominują gleby IV klasy bonitacyjnej, zajmując ponad 61% powierzchni gruntów ornych. W przypadku użytków zielonych, prawie 43% powierzchni użytków stanowią gleby IV klasy bonitacyjnej.

Powierzchnia gleb marginalnych na obszarze gminy wynosi 6,2% powierzchni użytków rolnych. Udział gleb marginalnych w ogólnej powierzchni użytków rolnych w gminie Kobylin-Borzymy przedstawia tabela poniżej.

| Gmina Kobylin- Borzymy |
| --- |
| Powierzch. gruntów ornych | Kl. bonit. gruntów ornych | Pow. użytków zielonych | Kl. bonitac. użytków zielonych | Pow. użytków rolnych | Powierzchnia gleb marginalnych |
|  | VI | VIz | razem VI i VIz |  | VI | VIPsz | razem VI i VIPsz |  |  |
| 7167 | 197 | 27 | 224 | 1677 | 321 | 1 | 322 | 8844 | 546 |

Źródło: Wojewódzki Podlaski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Białymstoku, Wydział Gleboznawstwa

Na analizowanym obszarze najwięcej jest gleb kompleksu 2 pszennego bardzo dobrego (40%). Ponadto duży obszar zajmowany jest przez gleby kompleksu 8. W przypadku użytków zielonych, największy obszar zajmują gleby kompleksu 3z (53%). Resztę obszaru stanowią gleby kompleksu 2z.

### 3.3.2. Zasoby leśne.

Ogólna powierzchnia lasów w gminie Kobylin-Borzymy wynosi około 2205 hektarów. Lesistość gminy kształtuje się na poziomie 18,4 % (jest niższa od średniej województwa - 29,6 % i średniej krajowej 29,4 %. Stan lasów na terenie gminy Kobylin-Borzymy jest dobry. Według badań monitoringowych z lat 1998-2001 opracowanych przez Instytut Badań Leśnictwa, lasy tego obszaru nie są znacząco narażone na zanieczyszczenia powietrza. Gospodarka zasobami leśnymi to przede wszystkim pozyskanie drewna. W roku 2002 pozyskanie drewna (grubizny) w gminie Kobylin-Borzymy w lasach niepaństwowych kształtowało się poniżej średniej powiatu i wynosiło 5,04 m3 na 100 ha powierzchni lasów (w powiecie wysokomazowieckim 9,61 m3 na 100 ha powierzchni lasów). W strukturze własności zdecydowanie dominują lasy prywatne zajmujące powierzchnię 2200,4 ha, co stanowi 99,79 % ogółu powierzchni leśnej gminy. Lasy rozmieszczone są równomiernie w postaci licznych kompleksów leśnych. Większa koncentracja terenów leśnych występuje na obrzeżach gminy. Dominującym typem są siedliska świeże, w tym bór świeży, bór mieszany świeży oraz las mieszany świeży. Siedliska boru świeżego występują na najuboższych glebach piaszczystych, drzewostan stanowi przede wszystkim sosna z domieszką brzozy, a runo leśne i podszyt są ubogie gatunkowo. Siedliska borowe mieszane świeże porasta drzewostan sosnowy z większym udziałem innych gatunków drzew, runo i podszyt są bardziej zróżnicowane. Lasy mieszane świeże zajmują gleby gliniasto – piaszczyste, drzewostan ma zróżnicowany skład gatunkowy, drzewostan i runo są dość bogate i bujne. Powyższe rodzaje siedlisk leśnych występują w strefie morenowej porastając kulminacje terenowe. Inne siedliska zajmują mniejsze powierzchnie, głównie w dolinach i obniżeniach międzymorenowych. Reprezentują je siedliska wilgotne typu borów wilgotnych, borów mieszanych wilgotnych, lasów wilgotnych i olsów. Bory wilgotne porastają gleby piaszczyste z drzewostanem sosnowym i domieszką innych gatunków drzew oraz z ubogim, ale bujnym podszytem. Bory wilgotne mieszane zajmują nieco lepsze od poprzednich gleby piaszczyste, w drzewostanie dominuje sosna z uzupełniającą domieszką innych drzew, runo i podszyt charakteryzuje większa ilość gatunków. Lasy wilgotne występują na glebach gliniastych, drzewostan stanowią gatunki liściaste, a runo leśne i podszyt jest zróżnicowane. Olsy charakterystyczne są dla gleb bagiennych. W drzewostanie, w lasach tych dominuje olsza, natomiast w podszycie spotkać tu można kruszynę pospolitą, trzmielinę zwyczajną, czeremchę, leszczynę, jarzębinę, porzeczkę czerwoną i czarną, czy szakłaka pospolitego. W runie występuje zachylnik błotny, karbieniec pospolity, psianka słodkogórz, chmiel zwyczajny, tojeść pospolita, krwawnica pospolita, turzyca długokłosa, czy wietlica samcza. Siedliska olsowe spotyka się przede wszystkim w dolinach Narwi (okolice Kurowa) i Śliny.

Lasy spełniają bardzo różnorodne funkcje w sposób naturalny, którymi są:

- funkcje ekologiczne (ochronne) – zapewniające stabilizację stosunków wodnych, ochronę gleb przed erozją, kształtują klimat, stabilizują układ atmosfery, tworząc warunki do zachowania potencjału biologicznego gatunków i ekosystemów, zachowując różnorodność i złożoność krajobrazu,

- funkcje produkcyjne – polegające na pozyskiwaniu drewna z zachowaniem odnawialności, pozyskiwaniu niedrzewnych użytków z lasu, prowadzenie gospodarki łowieckiej oraz rozwijaniu turystyki,

- funkcje społeczne – które służą kształtowaniu korzystnych warunków zdrowotnych 
i rekreacyjnych dla społeczeństwa.

Lasy mają istotne znaczenie gospodarcze i są kluczowym elementem bezpieczeństwa ekologicznego oraz mają szczególne znaczenie w ochronie środowiska naturalnego. Mieszkańcy gminy w znaczącej części żyją z gospodarki leśnej. Lasy wykorzystywane są głównie w celu pozyskania drewna.

### 3.3.3. Budowa geologiczna terenu i warunki hydrogeologiczne

Gmina Kobylin-Borzymy leży w obrębie prekambryjskiej platformy wschodnioeuropejskiej. Podrzędną jednostką tektoniczną w tej części platformy jest antekliza mazursko – białoruska. Gmina leży w strefie powierzchniowego występowania utworów stadiału północnomazowieckiego zlodowacenia środkowopolskiego. Całą środkową, wschodnią i południową część gminy pokrywają gliny zwałowe tego stadiału. Są to gliny barwy szarobrązowej, piaszczyste. Spotkać w nich można cienkie nieregularne przerosty i soczewki piasków i żwirów gliniastych. Spłaszczone kulminacje zbudowane z tych glin pokrywają piaski i żwiry lodowcowe z głazami. Występują one głównie w północno – wschodniej części gminy w rejonie Pszczółczyna i Pajewa oraz w części zachodniej gminy. Towarzyszą im wzgórza moren czołowych. Materiał moren czołowych jest bardzo zróżnicowany, ułożony bezładnie lub warstwowany, a struktura osadów zmienna i zaburzona. Piaski i żwiry wodnolodowcowe pokrywają większe obszary północnej części gminy. Występują także wąskim pasem wzdłuż doliny Śliny. Zlodowacenie północnobałtyckie reprezentowane jest w północno – wschodniej części gminy przez piaski i żwiry rzeczne. Budują one taras akumulacyjny w dolinie Narwi. W holocenie powstały tarasy zalewowe Śliny i Narwi zbudowane z mułków, piasków i żwirów oraz z torfów.

Zasoby surowcowe

Na obszarze gminy Kobylin-Borzymy prowadzono prace geologiczno – poszukiwawcze złóż surowca ilastego oraz kredy jeziornej. Przebadano również torfowiska w dolinie rzek Śliny i Narwi. Nie znaleziono jednak złóż ww. surowców. Na terenie gminy Kobylin-Borzymy występują niewielkie ilości złóż torfów, lecz jedynie śladowe ich ilości są eksploatowane. Udokumentowane zasoby złóż torfów w gminie wynoszą 680 ha, co stanowi 29,6% zasobów ogółem udokumentowanych w powiecie wysokomazowieckim. Szacunkowe złoża torfów w gminie Kobylin-Borzymy wynoszą 7,7 m3 i stanowią 32,3% ogólnych szacunkowych złóż powiatu wysokomazowieckiego. Zasoby i eksploatacja złóż torfów w gminie Kobylin-Borzymy przedstawiona została w tabeli poniżej.

| Gmina Kobylin-Borzymy |
| --- |
| Zasoby | Z zasobów ogółem |
| ogółem | w tym eks-ploatowane | trwałe użytki zielone | inne użytki rolne | nieużytki rolnicze |
| udokumento-wane w ha | szacunko-we w mln m3 | w ha | w mln m3 | razem | w tym eksplo-atowane | razem | w tym eksplo-atowane | razem | w tym eksplo-atowane |
|  |  |  |  | w hektarach |
| 680 | 7,7 | 28 | 0,5 | 669 | 28 | - | - | 11 | - |

Źródło: Ochrona ..., op. cit.

Na obszarze gminy brak jest innych złóż udokumentowanych, a wstępne analizy wykluczają możliwość perspektywicznej eksploatacji większych pokładów. W pojedynczych otworach nawiercono warstwy kruszywa jedynie w postaci piasków i żwirów o znaczeniu lokalnym. Ślady działalności górniczej w postaci niezrekultywowanych dołów poeksploatacyjnych występują w obrębie niemal całej gminy, największe wyrobiska znajdują się rejonach wsi; Sikory-Piotrowięta, Pszczółczyn, Milewo-Zabielne, Kurowo, Kropiewnica Gajki, Stypułki-Święchy, Stypułki-Borki, Franki Piaski, Wnory.

Naturalne warunki geologiczne orz obecny stan zagospodarowania nie stwarzają zagrożenia dla jakości wód podziemnych

### 3.3.4. Krajobraz naturalny.

Krajobraz naturalny stanowi zasób środowiska przyrodniczego, na który składają się: ukształtowanie terenu, wody powierzchniowe, pokrycie terenu.

Obszary chronione

Północno-wschodnia część gminy Kobylin-Borzymy leży w regionie bardzo cennym pod względem przyrodniczym, stanowiącym fragment Narwiańskiego Parku Narodowego i jego otuliny. Obszary i obiekty przyrodniczo cenne, objęte ochroną prawną, zestawiono w tabeli poniżej.

| Gmina Kobylin-Borzymy |
| --- |
| Ogółem | Parki narodowe | Rezerwaty przyrody | Parki krajobra-zowe | Obszary chronionego krajobrazu | Użytki ekologiczne | Pomniki przyrody |
| [ha] | [ %] | [ha] |  |
| 322,0 | 2,7 | 322,0 | - | - | - | - | 20 |

Źródło: Rocznik statystyczny..., op. cit.

Parki narodowe

Część obszaru gminy Kobylin-Borzymy zajmuje Narwiański Park Narodowy, utworzony w 1985r. jako Narwiański Park Krajobrazowy. Status parku narodowego uzyskał on w lipcu 1996r. Powierzchnia parku wynosi 22748 ha. Zajmuje on malowniczy odcinek Doliny Górnej Narwi z licznymi zakolami, starorzeczami, rozlewiskami i obszarami bagiennymi. Mozaika różnorodnych zbiorowisk roślinnych (lasy łęgowe, trzcinowiska, turzycowiska, podmokłe łąki) stanowi ostoję dla wielu gatunków zwierząt, a szczególnie ptactwa wodnego. Żyją tu m.in.: łoś, wydra, bóbr i jenot, a z ptaków: bocian czarny, wodnik, bekas dubelt oraz zagrożone wyginięciem derkacz i wodniczka. W granicach Parku roślinność reprezentowana jest przez 41 zespołów roślinnych w tym: roślinność wodną – 12 zespołów roślinnych, roślinność szuwarową 18 zespołów roślinnych, roślinność łąkową 4 zespoły roślinne, roślinność zarośli wierzbowych – 2 zespoły roślinne, roślinność kserotermiczną – 2 zespoły roślinne, oraz roślinność leśną – 3 zespoły roślinne.

Pomniki przyrody

Największą liczbę pomników przyrody stanowią pojedyncze drzewa, wiekowe, potężnych rozmiarów o pięknym pokroju. Liczba drzew objętych ochroną zmienia się w każdym roku – część z nich ulega zniszczeniu przez wichury lub obumiera, ale również za pomniki uznawane są nowe obiekty. Pomnikowe drzewa na terenie gminy Kobylin-Borzymy zestawiono w tabeli poniżej.

| Nazwa | Obwód pnia na wys. 1,3 m [cm] | Wysokość [m] | Wiek [lata] |
| --- | --- | --- | --- |
| Aleja różnogatunkowa | 190-250 | 22 | 100 |
| Aleja lipowa | 225-190 | 20 | 100 |
| Aleja lipowa | 220-332 | 22 | 100 |
| Dąb bezszypułkowy | 330 | 28 | 120 |
| Jodła kalifornijska | 192 | 25 | 100 |
| Lipa drobnolistna | 240 | 22 | 100 |
| Kasztanowiec biały | 255 | 21 | 100 |
| Świerk pospolity | 205 | 27 | 100 |
| Lipy drobnolistne | 285-212 | 24 | 100 |
| Topola osika | 405 | 25 | 100 |
| Wierzba biała | 380 | 24 | 100 |
| Wierzba biała | 350 | 24 | 100 |
| Aleja świerkowa | 162-182 | 21 | 100 |
| Rząd sześciu lip drobnolistnych | 234, 225, 212, 235, 190, 248 | 18-19 | 100 |
| Topola biała | 425 | 25 | 100 |

Źródło: Dane Urzędu Wojewódzkiego w Białymstoku

Powiązania w systemie przyrodniczych obszarów chronionych

Narwiański Park Narodowy, wraz z otuliną wchodzi w skład Krajowej Sieci Ekologicznej ECONET PL, stanowiąc jednocześnie fragment Europejskiej Sieci Ekologicznej EECONET. Sieć ECONET została utworzona w celu zintegrowania obszarów chronionych występujących w krajach europejskich i potencjalnych obszarów przewidzianych do ochrony, w spójny system, zgodnie z międzynarodowymi kryteriami i standardami. Narwiański Park Narodowy stanowi obszar węzłowy o znaczeniu międzynarodowym. Ponadto, fragment gminy Kobylin-Borzymy, leżący w zasięgu Narwiańskiego Parku Narodowego, znajduje się w zasięgu europejskiej sieci ekologicznej Natura 2000. Europejska Sieć Ekologiczna Natura 2000 to sieć obszarów chronionych na terenie państw członkowskich Unii Europejskiej. Celem wyznaczania tych obszarów jest ochrona cennych pod względem przyrodniczym i zagrożonych składników różnorodności biologicznej w państwach Unii Europejskiej. W skład sieci Natura 2000 wchodzą:

- obszary specjalnej ochrony (OSO) - (Special Protection Areas - SPA) wyznaczone na podstawie Dyrektywy Rady 79/409/EWG w sprawie ochrony dzikich ptaków, tzw. "Ptasiej", dla gatunków ptaków wymienionych w załączniku I do Dyrektywy:

obszary specjalnej ochrony na terenie gminy Kobylin-Borzymy: BAGIENNA DOLINA NARWI (PLB 200001)

- specjalne obszary ochrony (SOO) - (Special Areas of Conservation - SAC) wyznaczone na podstawie Dyrektywy Rady 92/43/EWG w sprawie ochrony siedlisk przyrodniczych oraz dzikiej fauny i flory, tzw. "Siedliskowej", dla siedlisk przyrodniczych wymienionych w załączniku I oraz siedlisk gatunków zwierząt i roślin wymienionych w załączniku II do Dyrektywy.

specjalne obszary ochrony na terenie gminy Kobylin-Borzymy: NARWIAŃSKI PARK NARODOWY (PLH 200003)

EUROPEJSKA SIEĆ EKOLOGICZNA NATURA 2000

PLB 200001 – BAGIENNA DOLINA NARWI

PLH 200003 – NARWIAŃSKI PARK NARODOWY

Źródło: www.wrotapodlasia.pl/pl/ochrona_srodowiska/ochrona_przyrody/natura2000/

Na terenie gminy Kobylin-Borzymy nie ma zlokalizowanych uciążliwych źródeł emisji przemysłowych. Zanieczyszczenia powietrza pochodzą od powszechnie używanego (zwłaszcza w sezonie grzewczym) paliwa stałego, co powoduje emisję do atmosfery: CO2, SO2 i pyłów. Istotnym zanieczyszczeniem środowiska gruntowo-wodnego jest spływ ścieków, infiltracja ścieków z nieszczelnych szamb oraz odcieków z „dzikich” wysypisk. Zanieczyszczenia gleby pochodzą także ze spalania materiałów pędnych, szczególnie wzdłuż drogi krajowej nr 8 relacji Warszawa – Białystok (na odcinku przecinającym obszar gminy). Jednak wpływ szkodliwych czynników nie spowodował daleko idących niekorzystnych zmian w środowisku naturalnym gminy.

### 3.3.5. Ciągi ekologiczne.

Obszar obniżeń terenowych, pełni funkcję ciągów ekologicznych i tworzy lokalny system powiązań przyrodniczych. W skład systemu wchodzą biocenozy łąkowo - pastwiskowe, leśne, bagienne i wodne oraz tereny zieleni urządzonej w postaci ogródków przydomowych skupiających obszary biologicznie czynne. Wyszczególnione powyżej tereny zieleni tworzą ciągi ekologiczne umożliwiające prawidłowe przewietrzanie, pełnią zasadniczą rolę w systemie stosunków wodnych, skupiają bogatą ilość gatunków roślin i zwierząt, umożliwiają im migrację itp. Ze względu na funkcje ekologiczne - jakie pełnią, wskazane są do pozostawienia w dotychczasowym użytkowaniu.

## 3.4 Jakość powietrza.

Na terenie gminy Kobylin-Borzymy nie występują źródła zanieczyszczeń powietrza atmosferycznego, które mogłyby wpłynąć w znaczącym stopniu na stan jego czystości. Nie ma tu stacji pomiaru zanieczyszczeń powietrza. Stan czystości powietrza atmosferycznego na terenie gminy nie jest kontrolowany. Jakość powietrza określana jest dla strefy, którą stanowi powiat wysokomazowiecki. Dla strefy – powiat wysokomazowiecki – przyjęto dla wszystkich trzech badanych zanieczyszczeń, tj. dwutlenku siarki, dwutlenku azotu i benzenu, najwyższą klasę wynikową A, gdzie wielkości mierzonych zanieczyszczeń powietrza nie przekraczają dopuszczalnych wartości. Wymaganym działaniem dla tej strefy jest utrzymanie jakości powietrza w strefie na tym samym lub lepszym poziomie.

Gmina Kobylin-Borzymy nie posiada własnych, uciążliwych źródeł emisji przemysłowych. Zanieczyszczenia powietrza atmosferycznego pochodzą głównie od powszechnie używanego (zwłaszcza w sezonie grzewczym) paliwa stałego - emisja niska COX, NOX, SO2 i pyłów z indywidualnych palenisk w gospodarstwach domowych. Źródło zanieczyszczeń powietrza atmosferycznego na terenie gminy stanowi również emisja spalin samochodowych, zwłaszcza na odcinkach tras o największym na tym terenie natężeniu ruchu pojazdów. Emisja spalin koncentruje się liniowo wzdłuż przebiegu tras. Największe oddziaływanie występuje w najbliższym otoczeniu dróg w pasie szerokości do 50 – 100 m, w zależności od charakteru obszaru, przez który przebiega trasa i natężenia ruchu pojazdów.

Na podstawie ilości i rodzaju paliw spalanych w tzw. małych źródłach spalania, w zależności od stosowanych technik spalania, obliczono wielkość emisji zanieczyszczeń wprowadzanych do powietrza w gminie. Dane wyjściowe i wyniki przedstawiono w tabelach poniżej.

| Zużycie paliw w małych źródłach spalania paliw w gminie Kobylin-Borzymy |
| --- |
| Węgiel kamienny | Koks | Olej opałowy o zawartości siarki | Drewno | Gaz wysokometanowy |
|  |  | Do 0,5% | 0,5%-1% | 1%-1,5% |  |  |
| 29,5 | 0 | 5 | 8,692 | 0 | 0 | 0 |

Źródło: Dane Urzędu Marszałkowskiego w Białymstoku

| Emisja zanieczyszczeń do powietrza ze spalania w gminie Kobylin-Borzymy |
| --- |
| Wyszczególnienie | Emisja zanieczyszczeń w kg | Łącznie w Mg |
|  | Węgiel kamienny | Koks | Olej opałowy o zawartości siarki | Olej napędowy | Drewno | Gaz |  |
|  |  |  | do 0,5% | 0,5%-1% | 1%-1,5% |  |  | propan-butan | wysokome-tanowy |  |
| Dwutlenek siarki | 14 | 0 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 |
| Tlenki azotu | 30 | 0 | 25 | 43 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,1 |
| Tlenek węgla | 1328 | 0 | 3 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,3 |
| Dwutlenek węgla | 59000 | 0 | 8250 | 14342 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 81,6 |
| Razem gazy | 60371 | 0 | 8283 | 14392 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 83,0 |
| Pył całkowity | 59 | 0 | 9 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,1 |

Źródło: Dane Urzędu Marszałkowskiego w Białymstoku

Gmina Kobylin-Borzymy nie posiada znaczących źródeł emisji zanieczyszczeń do powietrza atmosferycznego. Największymi źródłami emisji zanieczyszczeń do powietrza w gminie jest Urząd Gminy i Szkoła Podstawowa oraz zanieczyszczenia ze środków transportu i emisja niska z palenisk indywidualnych. Delegatura WIOŚ w Łomży (wg informacji WIOŚ, 2006r.) nie prowadzi na terenie gminy Kobylin-Borzymy pomiarów kontrolnych w podmiotach emitujących zanieczyszczenia do powietrza atmosferycznego

Zanieczyszczania gazowo – pyłowe atmosfery stanowią główną przyczynę zmian klimatycznych, kwaśnych deszczy i dziury ozonowej. Emisja do atmosfery gazów: dwutlenku węgla, dwutlenku siarki, tlenków azotu jest głównym problemem ekologicznym. Źródłem tych gazów jest spalanie paliw, głównie dla celów energetycznych. Należy podejmować działania zmierzające do zmniejszenia energochłonnych procesów produkcyjnych, zmianę struktury zużywanych paliw, a także wzrost produkcji energii ze źródeł odnawialnych oraz bezemisyjnych.

W sezonie grzewczym następuje, więc wzrost emisji pyłowo – gazowej na terenach zabudowy zagrodowej i mieszkaniowej.

Źródła emisji

Na stan jakości powietrza ma także wpływ tzw. niska emisja zanieczyszczeń z kotłowni przydomowych, opalanych głównie węglem kamiennym i drewnem oraz olejem opałowym,

Emisja niska, pochodząca głównie z lokalnych kotłowni i gospodarstw indywidualnych stanowi lokalnie problem na terenach wiejskich, głównie w sezonie grzewczym ( zima) zaś w lecie jej znaczenie jest niewielkie.

Imisja:

Na terenie gminy brak jest stacji pomiarowej imisji zanieczyszczeń powietrza pracującej w sieci krajowego nadzoru ogólnego.

Monitoring emisji prowadzony przez Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Białymstoku Delegaturę w Łomży.

Gmina Kobylin Borzymy charakteryzuje się wysokim stopniem czystości powietrza atmosferycznego. W roku 2005 dla strefy - powiat wysokomazowiecki - przyjęto dla trzech zanieczyszczeń: dwutlenku siarki, dwutlenku azotu i benzenu najwyższą klasę wynikową A, gdzie wielkości mierzonych zanieczyszczeń powietrza nie przekraczają dopuszczalnych wartości (z uwzględnieniem ustalonego przepisami marginesu tolerancji).

Wymaganym działaniem dla tej strefy jest utrzymanie jakości powietrza w strefie na tym samym lub lepszym poziomie.

Wynikowe klasy dla poszczególnych zanieczyszczeń dla obszaru powiatu wysokomazowieckiego -Ochrona zdrowia, ochrona roślin - podaje się poniżej:

| Powiat | Symbol klasy | Klasa ogólna strefy |
| --- | --- | --- |
|  | SO2 | NO2 | PM10 | Pb | C6H6 | CO | O2 |  |
| Wysokomazowiecki | A | A | A | A | A | A | A | A |

Zgodnie z podziałem na 3 podstawowe klasy stref:

-  Klasa A: oznacza, że poziomy stężeń mierzonych substancji nie przekraczają wartości dolnych progów oszacowania (z uwzględnieniem dozwolonej częstości przekroczeń dla przypadków, gdy są one określone),

Tab. poniżej przedstawia dopuszczalne poziomy substancji w powietrzu, dolne progi oszacowania oraz dopuszczalne częstości ich przekraczania.

| Lp. | Nazwa substancji | Okres uśredniania wyników pomiarów | Dopuszczalny poziom substancji w powietrzu (mg/m3) | Dolny próg oszacowania |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | %poziomu dopuszczalnego w mg/m3 | Dopuszczalna częstość przekroczeń w roku kalendarzowym |
| 1 | benzen | Rok kalendarzowy | 5a) | 40(2) | - |
| 2 | NO2 | Jedna godzina | 200a) | 50(100) | 18 razy |
|  |  | Rok kalendarzowy | 40a) | 65(26) | - |
|  | Tlenek azotu | Rok kalendarzowy | 40b) do 31.12.2002 | 30b) od 1.01.2003 | 65(19,5) | - |
| 3 | So2 | 24 godz | 150a) do 31.12.2004 | 125a) od 1.01.2005 | 40(50) | 3 razy |
|  |  | Rok kalendarzowy | 40b) do 31.12.2002 | 20b) od 1.01.2003 | 40(8) | - |
| 4 | ołów | Rok kalendarzowy | 0,5a) | 50(0,25) | - |
|  |  | 8 godz | 120a) | - | - |
| 5. | ozon | Okres wegetacyjny 1V – 31 VII | 24.000c)mg/m3xh 18.000c) mg/m3 do 31.12.2009 od 1.01.2010 | - | - |
| 6. | Pył zawieszony PM 10 | 24 godz | 50a) | 40(20) | 7 razy |
|  |  | 8 godz | 40a) | 25(10) | - |
| 7 | CO | 8 godz | 10.000a) | 50(5.000) |  |

- poziom dop. ze względu na ochronę zdrowia

- poziom dopuszczalny ze względu na ochronę roślin

- poziom dopuszczalny ze względu na ochronę roślin wyrażony jako AOT

Do substancji mających największy udział w emisji, pochodzących głównie z procesów spalania energetycznego w zabudowie zagrodowej należą: dwutlenek siarki, tlenki azotu, tlenek węgla i pyły.

Podobnego rodzaju substancje pyłowo-gazowe emitują środki transportu i komunikacji.

Gmina Kobylin Borzymy zaliczana jest do obszarów niezagrożonych uciążliwością z tytułu zanieczyszczenia powietrza oraz do jednej z czystszych pod tym względem w województwie podlaskim i w kraju. Emisja pyłów na 1 ha jest tutaj niższa 2-krotnie w porównaniu ze średnią krajową zaś w odniesieniu, do CO2 aż kilkakrotnie mniejsza, co nie oznacza, że w obrębie zabudowy zagrodowej lokalnie nie powstają nieco większe stężenia dwutlenku siarki, tlenku węgla oraz pyłu.

Do atmosfery są wprowadzane:

-z procesów spalania:, CO2, CO* NO* węglowodory alifatyczne, aldehydy, pył zawieszony wraz z zadsorbowanymi metalami ciężkimi sadzą.

- z rolnictwa:, CO2, NH2, CH4, 1.1986i inne

## 3.5. Klimat akustyczny

Warunki akustyczne terenu analizowanego należy uznać za bardzo korzystne. W obszarze tym brak jest stacjonarnych źródeł hałasu i wibracji. Region objęty przedsięwzięciem nie jest objęty monitoringiem klimatu akustycznego. Nie występują tu źródła hałasu przemysłowego.

Na analizowanym obszarze za hałas odpowiadają głównie środki transportu. Większość produkowanych pojazdów emituje hałas na poziomie 85 - 94 dB. Najbardziej niebezpieczne są pojazdy ciężkie, które emitują hałas o poziomie dźwięku większym od 80 dB. Hałas jest jednym z najbardziej uciążliwych czynników determinujących jakość środowiska. Decydujący wpływ na stan klimatu akustycznego ma motoryzacja. Hałas, zwłaszcza motoryzacyjny, wykazuje tendencję wzrostową. Do najważniejszych czynników mających wpływ na klimat akustyczny gminy Kobylin-Borzymy zaliczyć należy przede wszystkim: komunikację drogową, ze szczególnym udziałem pojazdów ciężarowych. Hałas komunikacyjny występuje wzdłuż dróg (zwłaszcza drogi krajowej nr 8 Warszawa - Białystok i wojewódzkiej - na odcinkach przecinających obszar gminy) w pasie szerokości do 50–300m, w zależności od charakteru terenu (zabudowa, zalesienia, teren otwarty) i natężenia ruchu pojazdów. Występujące na terenie gminy źródła hałasu mają charakter lokalny. Pomiary hałasu komunikacyjnego na terenie gminy Kobylin-Borzymy nie były wykonywane - wg informacji WIOŚ Delegatura w Łomży, 2006r. Delegatura WIOŚ w Łomży nie otrzymywała również skarg w zakresie uciążliwości hałasu ze źródeł pozakomunikacyjnych.

Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 14 czerwca 2007r. w sprawie   dopuszczalnych poziomów hałasu w środowisku (Dz. U. Nr 120, póz.826) - dopuszczalne   poziomy hałasu w środowisku w (dB) powodowany przez drogi oraz inne obiekty i działalność będącą źródłem hałasu dla terenów zabudowy zagrodowej i mieszkaniowo-usługowych wynoszą  jak niżej:

| Rodzaj terenu | Dopuszczalny poziom hałasu w (dB) |
| --- | --- |
|  | Drogi | Pozostałe źródła hałasu |
|  | LAeq D przedział czasu odniesienia równy 16 godzinom | LAeq N przedział czasu odniesienia równy 8 godzinom | LAeq D przedział czasu odniesienia równy 8 najmn iej korzystnym godzinom dnia kolejno po sobie następującym | LAeq N przedział czasu odniesienia równy 1 najmniej korzystnej godzinie nocy |
| Tereny zabudowy zagrodowej Tereny mieszkaniowo-usługowe | 60 | 50 | 55 | 45 |

## 3.6. Fauna i flora. Formy przyrody prawnie chronione

Szata roślinna

Na terenie gminy Kobylin-Borzymy dominującym typem siedliskowym są siedliska świeże. Roślinność leśna występuje tu na siedliskach boru świeżego, boru mieszanego świeżego, lasu mieszanego świeżego, boru wilgotnego, boru wilgotnego mieszanego, lasu wilgotnego oraz olsu. Północno-wschodnia część gminy Kobylin-Borzymy, znajdująca się w zasięgu Narwiańskiego Parku Narodowego, jest terenem bardzo cennym pod względem przyrodniczym. Dolina rzeczna Narwi zajmowana jest przez lasy olsowe, roślinność łąkową i bagienną. W olsach, głównym składnikiem drzewostanu jest olsza czarna Alnus glutinosa. W podszycie występuje kruszyna pospolita Frangula alnus, szakłak pospolity Rhamnus catharticus, leszczyna pospolita Corylus avellana, jarzębina Sorbus acuparia, trzmielina zwyczajna Euonymus europaea, oraz porzeczka czerwona Ribes spicatum i czarna Ribes nigrum. W runie występuje karbieniec pospolity Lycopus europaeus, zachylnik błotny Thelypteris palustris, psianka słodkogórz Solanum dulcamara, tojeść pospolita Lysimachia vulgaris, kosaciec żółty Iris pseudoacorus, krwawnica pospolita Lythrum salicaria, turzyca długokłosa Carex elongata, wietlica samcza Athyrium filix-femina, chmiel zwyczajny Humulus lupulus, i inne. W ostatnich latach, w dolinie Górnej Narwi, obserwuje się niekorzystne zmiany w składzie florystycznym lasów olsowych. Są one zjawiskiem negatywnym, gdyż objawiają się zubożeniem i uproszczeniem struktury zbiorowisk olsowych. Czynnikiem wpływającym na degenerację olsów są zmiany w bilansie wodnym, wywołane czynnikami antropogenicznymi: melioracją części koryta Narwi na odcinku Rzędziany – Tykocin w latach 70-80, funkcjonowaniem zbiornika Siemianówka, oraz zmianami meteorologicznymi – zmniejszającą się liczbą opadów atmosferycznych, obserwowaną w ciągu ostatnich dziesięcioleci.

Czynniki te spowodowały przesuszanie torfowisk niskich, na których występują olsy, a tym samym nieodwracalne zmiany w składzie florystycznym tych zbiorowisk. W dolinie bardzo obficie występuje roślinność łąkowa i bagienna. Na terenie gminy Kobylin-Borzymy jest około 1683 ha łąk, co stanowi 14 % analizowanego obszaru. Obok łąk, na siedliskach o wyższym poziomie wód gruntowych, występuje roślinność bagienna, którą tworzą głównie szuwary turzycy i trzciny pospolitej. Występowanie roślinności łąkowej i bagiennej nierozerwalnie związane jest z dolinami rzecznymi charakteryzującymi się specyficznymi warunkami gruntowo – wodnymi. Prace melioracyjne na użytkach zielonych spowodowały daleko idące procesy odwodnień i nieodwracalnej degradacji tych terenów. Końcowym efektem było wyginięcie roślinności związanej z dawnymi metodami gospodarki łąkarskiej oraz ograniczenie zasięgu występowania cennych przyrodniczo łąk trzęślicowych, mozgowych i innych.

Świat zwierzęcy

Teren gminy Kobylin-Borzymy charakteryzuje się występowaniem dużej różnorodności gatunkowej zwierząt, z czego najliczniejszą grupę stanowią ptaki. Część gminy Kobylin-Borzymy wchodzi w skład Narwiańskiego Parku Narodowego, który jest ostoją wielu gatunków ptaków. Wśród nich występuje wiele gatunków zagrożonych, tj.: wodniczka, derkacz, błotniak stawowy, żuraw, rybitwa czarna, podróżniczka, droździk i brzęczka. Gatunki ptaków z Polskiej Czerwonej Księgi Zwierząt, występujące na terenie Parku to: bąk, bączek, bocian czarny, cyraneczka, rożeniec, błotniak zbożowy, błotniak łąkowy, orlik krzykliwy, kropiatka, zielonka, dubelt, kulik wielki, sowa błotna, kraska Na terenie Narwiańskiego Parku Narodowego występują następujące ssaki, objęte ochroną gatunkową: jeż wschodni, kret, rzęsorek rzeczek, ryjówka aksamitna, ryjówka malutka, nocek łydkowłosy, nocek rudy, wiewiórka pospolita, bóbr europejski, wilk, wydra, norka europejska, gronostaj i łasica.

Narwiański Park Narodowy położony jest na terenie powiatów: wysokomazowieckiego na terenie gmin: Sokoły i Kobylin Borzymy, powiatu białostockiego na terenie gmin: Łapy, Turośń Kościelna, Suraż, Tykocin i Choroszcz. Jego powierzchnia wynosi 6 810 ha, a powierzchnia otuliny – 15 408 ha. Siedziba Parku mieści się  w zabytkowym dworze w Kurowie. Park obejmuje bagienną dolinę Narwi w jej górnym biegu (45-kilometrowy odcinek od Suraża do Rzędzian) i jest jedną z ostatnich w Europie aktywnych, regularnie zalewanych dolin rzecznych. Jest to jedyny zachowany w naturalnym stanie fragment zabagnionej doliny rzeki w Polsce. Dzięki utworzeniu Narwiańskiego Parku Narodowego ma on się zachować w naturalnym, niezmienionym stanie.

Trudno jest znaleźć odpowiednik Narwiańskiego Parku Narodowego. Swoją niepowtarzalność zawdzięcza setkom odnóg rzeki Narew. Na niektórych odcinkach trudno stwierdzić, gdzie biegnie główne koryto rzeki. Występują tu też liczne grądy porośnięte drzewami i inną roślinnością. Szerokość bagiennej doliny Narwi waha się w granicach 2 – 4 km. Rzeka natomiast ma głębokość średnio 2 – 3 m. Rzeka w granicach Parku tworzy niezwykły labirynt wodny, z całą siecią rozgałęziających się i łączących koryt, tworzących zwłaszcza wiosną bardzo skomplikowany labirynt przypominający z góry wypreparowany układ nerwowy. Jest to osobliwy przykład rzeki anastomozującej, czasami nazywanej również rzeką warkoczową. Oprócz wspomnianego labiryntu cechą charakterystyczną tego typu rzek jest między innymi kanałowa budowa koryt, co oznacza, że Narew ma pionowe, urwiste brzegi oraz płaskie dno, jest więc głęboka już przy samym brzegu. Rzeka płynie bardzo powoli, co spowodowane jest małym spadkiem podłużnym koryt, dolinę rzeki stanowi natomiast system i wysp, które są niezwykle trwałej stabilne, głównie dzięki bardzo zwartej i splątanej siatce systemów roślin korzeniowych.

Nie ma takiej drugiej rzeki nie tylko w Polsce, ale i w Europie.

Narew tak zachwyca swoim czarem, że często nazywana jest Polską Amazonią.

Obszar Parku jest dość specyficzny. Obfitość wód, mozaika środowiskowa, dostępność pokarmu jest dla wielu ssaków prawdziwym rajem.Jest to obszar stosunkowo niewielki, dlatego jako miejsce stałego bytowania obierają go gatunki o niewielkich rozmiarach, takie jak owadożerne i gryzonie. Gatunki większe przebywają tu jedynie czasowo, traktując go jako bezpieczny przystanek w swojej wędrówce na inne obszary. Wadą jest niewielka ilość lasów, które zawsze stanowią miejsce bytowania wielu gatunków, a których tutaj brakuje. Teren Parku jest miejscem stałej migracji, przy czym odbywają się one zarówno w poprzek jak i wzdłuż doliny rzeki.

Na obszarze Parku występuje około 40 gatunków ssaków. Trudno jest wskazać wśród ssaków jakiś jeden gatunek, który byłby charakterystyczny dla tego obszaru, jakim dla Parku Białowieskiego jest żubr, czy łoś dla Parku Biebrzańskiego. Łoś występuje na tym obszarze dość często, nie jest to jednak tak dobre środowisko dla niego jak Dolina Biebrzy.

Popularne są tu między innymi ssaki należące do grup funkcjonalnych: kopytne – reprezentowane przez dzika, łosia, sarnę i jelenia. Ssaki drobne – kret, ryjówka aksamotna, rzęsorek rzeczek, nornica ruda, karczownik, nornik północny, mysz domowa, szczur wędrowny, badylarka, mysz polna, mysz zaroślowa,. Gryzonie nadrzewne to: wiewiórka pospolita, gryzonie nadwodne to: bóbr europejskii piżmak, nietoperze: gacek brunatny i nocek rudy. Ssaki drapieżne reprezentowane są przez następujące gatunki: lis, jenot, borsuk, wydra, kuna lesna, kuna domowa, gronostaj, łasica i norka amerykańska, tchórz zwyczajny. Wody Narwi zasobne są również w ryby. W rozlewiskach i starorzeczach stwierdzono występowanie 22 gatunków ryb, natomiast w dolinie rzeki odnotowano obecność 13 gatunków płazów oraz gatunki ważek i skorupiaków planktonowych.

Ptaki:

Dolina Narwi stanowi jedną z najlepiej zachowanych zalewowych dolin rzecznych w Europie oraz jeden z najcenniejszych obszarów, na których występują siedliska łęgów rozlewiskowych. Decydujące znaczenie miała tutaj ekstensywna gospodarka rolna, która prowadzona była w obrębie doliny, przyczyniając się do zachowania specyficznych biotopów i biocenoz.

Dogodne warunki bytowania znalazły tu ptaki mające unikatową rangę w Europie, a nawet światową. Dolina Narwi jest jedną z ważniejszych ostoi ptaków lęgowych o randze europejskiej, i jedną z ważniejszych ostoi ptaków wodno-błotnych w Polsce. Wśród nich niektóre  gatunki objęte są ochroną ścisłą, np., wodniczka, wodnik, kropiatka, bąk zielonka, żuraw, Gęś. Ornitolodzy doliczyli się tu około stu pięćdziesięciu gatunków ptaków

gniazdujących. Razem z ptakami przelotnymi można tu spotkać nawet dwieście gatunków.

Często tu występuje błotniak stawowy, sylwetka tego ptaka stanowi symbol Narwiańskiego Parku Narodowego.

Roślinność:

Szata roślinna cechuje się dużym zróżnicowaniem zbiorowisk i bogactwem gatunkowym.

O krajobrazie decydują rozległe tereny podmokłe, porosłe trzciną, turzycami i inną roślinnością szuwarową, a urozmai8caja go kepy różnych gatunków wierzb i olchy.

Duże powierzchnie stałe, bądź okresowo podtopionych, naturalnych terenów sprzyjają rozwojowi specyficznej roślinności. Fitisocjolodzy zidentyfikowali tu pięćdziesiąt sześć zespołów roślin lądowych, związanymi z terenami bagiennymi, łąkami pastwiskami, lasami i zaroślami. Flora roślin naczyniowych liczy około 500 gatunków. Gatunkami, które są objęte ochroną ścisłą są między innymi grzybień biały, kosaciec syberyjski, gorczyca wąskolistna, goździk pyszny, rosiczka okrągłolistna. Ochroną częściowa objęte są: kocanka piaskowa, kruszyna pospolita, konwalia majowa, bobrek trójlistkowy, pierwiosnka lekarska.

W toni wodnej wyróżniono dziewięć zespołów roślinnych. Występuje tu wiele efektownych roślin. Niektóre z nich, ze względu na okazałe kwiaty, mogą być ozdobą każdego ogródka, na przykład wielosił błękinty, mieczyk dachówkowaty, kosaciec syberyjski, kosaciec żółty, wszystkie gatunki rytewek, psianka słodkogórz i inne.

Obecnie zmienia się charakter Parku ze względu na ekspansję trzciny pospolitej, która wkracza na obszary wcześniej zajęte przez inną roślinność. Trzciny są warunkiem utrzymania na terenie Parku wielu gatunków ptaków, które znajdują tu miejsca lęgowe (np. żuraw, bocian czarny). Podczas wiosennych roztopów na terenach zalanych zatrzymują się tu stada kaczek, łabędzi, gęsi. Na terenie Parku bytuje też wiele gatunków ssaków. Wśród nich najpopularniejszy i wszechobecny jest bóbr, który tworzy liczne tunele prowadzące do schronisk bobra. W wodach Narwi żyją liczne gatunki ryb: płoć, okoń, leszcz, karp, szczupak, karaś, lin, miętus, ukleja, a także nielicznie, w większych zagłębieniach rzeki sum i sandacz.

# 4.Opis istniejących w sąsiedztwie lub w bezpośrednim zasięg u oddziaływania planowanego przedsięwzięcia zabytków chronionych na podstawie przepisów o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami

Na obszarze inwestycji  brak jest istniejących obiektów historycznych, ani nie występują obszary krajobrazu kulturowego, które należałoby zabezpieczać przed negatywnym oddziaływaniem  planowanego obiektu tj. w fazie budowy i eksploatacji. Punktowość  planowanej budowy obiektu pozwala przypuszczać, iż w trakcie realizacji przedsięwzięcia istnieje małe prawdopodobieństwo odkrycia nowych miejsc archeologicznych. Jednak nie można wykluczyć, że na obszarze planowanego przedsięwzięcia mogą być odkryte nowe zasoby dziedzictwa kulturowego.

Znaczącą grupę stanowią na omawianym obszarze pozostałości osad późnego średniowiecza. Dobrze zachowały się ślady grodziska z XII – XIII w. Znajdujące się w miejscowości Wnory – Wypychy. W pobliżu grodziska odkryto też cmentarzysko podobnego wieku z grobami w obudowach kamiennych. Z XII – XIII wieku pochodzi osada w miejscowości Makowo, a datowaną na XIV wiek osadę odkryto też w miejscowości Jawory Klepacze.

W miejscowości Stypułki Święchy odnaleziono ślady z epoki kamienia i wczesnego średniowiecza.

Na epokę brązu datowane są ślady osad przynależne do kultury trzcinieckiej, które odkryto w pobliżu miejscowości Kobylin – Kruszewo i Kobylin Cieszyny.

Zabytkowe obiekty objęte ochroną Konserwatora Zabytków w Białymstoku to zabytkowy neogotycki kościół p.w. św. Stanisława z 1904r. i kaplica cmentarna z 1862r. znajdujące się w miejscowości Kobylin Borzymy.

5.Opis analizowanych wariantów.

## 5.1. Opis wariantu polegającego na niepodejmowaniu przedsięwzięcia.

Każda działalność człowieka  jest związana z ingerencją w środowisko naturalne. Zaostrzenie norm ochrony środowiska w celu zminimalizowania negatywnego wpływu na środowisko przyczynia się do zmian w technologii i nakłada na wykonawców co raz to większe wymagania, które zmierzają do ograniczenia negatywnego wpływu działalności człowieka  na środowisko.

W stanie aktualnym  istniejąca stacja paliw jest przeciążona, co powoduje duże zagrożenie powstania awarii oraz zwiększa emisję zanieczyszczeń gazowych do powietrza. Funkcjonujące urządzenia są co prawda zgodne z obowiązującymi w Polsce normami jednak odbiegają od stosowanych obecnie rozwiązań technicznych, które w znacznym stopniu ograniczają niekorzystną emisje zanieczyszczeń do środowiska jak również są bezpieczniejsze  w użytkowaniu. Zmiana lokalizacji  planowanej inwestycji  w obrębie tej samej miejscowości byłaby niekorzystna dla inwestora  a nie ograniczyłaby istniejącej  już emisji.

Zaniechanie budowy planowanej stacji obsługi pojazdów utrzyma niekorzystną sytuację w obrębie miejscowości i gminy, w której nie ma takiej stacji.

5.2. Opis wariantu najkorzystniejszego dla środowiska.

Planowane przedsięwzięcie, polega  na budowie Okręgowej Stacji Kontroli Pojazdów wraz z ogólnodostępną stacją paliw płynnych i gazu LPG, budowie myjni samochodowej, adaptacji istniejącego budynku na warsztat samochodowy oraz istniejącej wiaty na magazyn środków do produkcji rolnej.

- Okręgowa Stacja Kontroli Pojazdów będzie składała się z pawilonu

stacji ze stanowiskiem diagnostycznym i zapleczem administacyjno-

socjalnym, placem do pomiarów akustycznych.

- Przebudowa istniejącej stacji paliw polegać będzie na rozbiórce starego zbiornika paliw i zaistalowaniu zbiornika podziemnego benzyn i oleju napędowego o poj. 50m3 , dwupłaszczowego z pełnym wyposażeniem kontrolnym podzielonym w podziale  na Pb95: 20m3 Pb 98– 5m3 ON – 20m3  , olej uszlachetniony lub bioester 5m3, dwa naziemne zbiorniki gazu LPG po 4,85m3 każdy, dwa dystrybutory (odmierzacze) czterowężowe na benzyny i oleje, dwa dystrybutory (odmierzacze) gazu płynnego, wykonane zostaną zadaszenia stanowisk tankowania, wybudowany zostanie pawilon obsługi stacji z zapleczem socjalno-administracyjnym, kotłownią i sklepem, oraz stanowisko zlewu paliwa.

- Budowa samoobsługowej, bezdotykowej myjni samochodowej na dwa stanowiska, skąd ścieki odprowadzane będą do bezodpływowego zbiornika po wcześniejszym podczyszczeniu.

- Adaptacja istniejącego budynku na warsztat samochodowy – trzystanowiskowy do drobnych napraw – wymiana ogumienia, płynów samochodowych itp.)

- Istniejąca wiata dostosowana zostanie na magazyn do produkcji rolnej.

- Zagospodarowanie terenu obejmować będzie: budowę placów manewrowych, drogi i dojazdów, dojść, umieszczenie pylonu reklamowego

W rozpatrywanym przypadku mamy do czynienie z  obiektem planowanym z zastosowaniem nowoczesnych proekologicznych rozwiązań technicznych, odpowiadających współczesnym standardom i normom, zapewniającym  maksymalnie ograniczenie negatywnych oddziaływań na środowisko, do przyjętych poziomów dopuszczalnych, stąd nie ma przeciwwskazań do podjęcia planowanego zamierzenia. Zaplanowana budowa stacji paliw będzie zaprojektowana z uwzględnieniem zaleceń określonych w rozporządzeniu Ministra Gospodarki z dnia 21.11.2005r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać bazy i stacje paliw płynnych, rurociągi przesyłowe dalekosiężne służące do transportu ropy naftowej i produktów naftowych i ich usytuowanie – Dz. U. Nr 243, poz. 2063. Stacje zostanie wyposażona zgodnie z wymogami określonymi w art. 97 rozporządzenia i będzie spełniać wszystkie warunki stawiane dla tego typu obiektów.

Według ”Wskazówek metodycznych budowy bezpiecznych ekologicznie stacji paliw ( MOŚZNiL, Warszawa 1995r.) budowa geologiczna, warunki hydrogeologiczne oraz sytuacja hydrograficzna badanego terenu pozwalają zaklasyfikować panujące tutaj warunki do warunków I rodzaju tj. jest  to rejon o warunkach dogodnych do obiektów magazynowania i dystrybucji paliw płynnych, a więc również do budowy Okręgowej Stacji Kontroli Pojazdów, myjni i warsztatu napraw samochodowych.

Opiniowany teren nie leży w obrębie stref ochronnych ujęć wód podziemnych i powierzchniowych oraz obszarów szczególnej ochrony Głównych Zbiorników Wód podziemnych w Polsce.

Planowana inwestycja jest zgodna z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego uchwalonym w dniu 25 października 2006 roku uchwałą Nr XXVI/180/06 w sprawie zatwierdzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru funkcjonalnego ośrodka gminnego Kobylin Borzymy ( załącznik Nr 3  dla wsi Kobylin Kuleszki stanowi integralną część uchwały).

W opisanych warunkach można lokalizować obiekty magazynowania i dystrybucji paliw płynnych oraz  pozostałe obiekty, pod warunkiem zapewnienia odpowiednio dobranych rozwiązań technicznych i technologicznych, w szczególności obejmujących:

- bezpieczne magazynowanie paliw,

- bezpieczne magazynowanie odpadów, w tym odpadów niebezpiecznych

- bezpieczny transport paliw ( w obrębie obiektu)

- odpowiednie wyprofilowanie i uszczelnienie terenu stacji, myjni oraz stanowisk kontroli  pojazdów i warsztatu napraw pojazdów

- sprawny system oczyszczania i odprowadzania wód deszczowo- przemysłowych,

- lokalny monitoring wód gruntowych,

- hermetyzację procesów spustu i dystrybucji paliw

W trakcie budowy a następnie eksploatacji obiektu spełniać on będzie wymagania ochrony środowiska a w szczególności ochrona gleby, zieleni, naturalnego ukształtowania terenu i stosunków wodnych

W okresie realizacji przedsięwzięcia wystąpią uciążliwości typowe dla placów budowy średniej wielkości, tj. zwiększony poziom hałasu powodowany pracą maszyn budowlanych i zwiększonym natężeniem ruchu pojazdów, okresowe zajęcie gruntu na organizację budowy i roboty ziemne.

Gospodarka odpadowa  w związku  z przebudową istniejącej stacji paliw jak również budową nowego obiektu w postaci stacji diagnostyki pojazdów wymagać będzie uregulowania zgodnie z ustawą o odpadach.

Przewidziane przedsięwzięcie realizowane będzie zgodnie z wymogami technicznymi i technologicznymi obowiązującymi w Polsce.

W związku z tym, iż porównując wariant realizacji jak i wariant zaniechania budowy można wnioskować, że uciążliwość i stopień zagrożeń wariantu zaniechania jest znaczący i dyskwalifikuje go jako rozwiązanie ostateczne, nie ma podstaw do odrzucenia wariantu realizacyjnego.

6. Określenie przewidywanych oddziaływań na środowisko planowanego przedsięwzięcia.

## 6.1 Charakterystyka zastosowanych metod oceny

Niniejszy raport został oparty na zbiorze danych od inwestora oraz zebranych podczas wizji lokalnej w terenie.

W opracowaniu przyjęto metodę prostego prognozowania wynikowego, polegającą na ocenie planowanego rozwiązania i analizie możliwego wpływu obiektu na otaczające środowisko.

Podstawę merytoryczną oceny oparto na porównaniu wartości środowiska z wartościami normowymi. W przyjętych metodach zastosowano wielostopniowy tryb postępowania poprzez:

- analizę istniejących parametrów i czynników środowiska wg dostępnych danych,

- analizę działań i elementów inwestycji, które mogą zmieniać stan istniejący środowiska,

- analizę ilościową i ocenę ewentualnych naruszeń i zagrożeń,

- określenie działań, sposobów i metod minimalizujących wpływ planowanej inwestycji i działalności na środowisko,

- określenie wniosków końcowych wynikających z przeprowadzonych analiz

## 6.2. Wpływ skutków potencjalnych sytuacji awaryjnych

W trakcie robót nie przewiduje się możliwości wystąpienia nadzwyczajnych zagrożeń środowiska (NZŚ) z tytułu osuwisk czy zalania terenu. Na etapie budowy potencjalne sytuacje awaryjne związane są z zanieczyszczeniem gruntów i wód podziemnych substancjami ropopochodnymi pochodzącymi z eksploatowanych pojazdów mechanicznych oraz magazynowanych olejów i smarów przeznaczonych do bieżącej konserwacji pracujących na terenie inwestycji urządzeń.

Po dokonaniu analizy planowanych do zastosowania materiałów budowlanych, jak również uwzględniając sposób użytkowania obiektów, zarówno podczas budowy jak również podczas eksploatacji można stwierdzić, iż nie zachodzi prawdopodobieństwo powstania zagrożeń, które należałoby zakwalifikować jako zagrożenia nadzwyczajne.

Zagrożenie nadzwyczajne środowiska przyrodniczego ze strony opiniowanej przebudowy stacji paliw może być związane z przypadkowym lub celowym uszkodzeniem obiektu, w stopniu powodującym powstanie wycieku znacznych ilości produktów naftowych w sposób nagły lub powolny, ale ciągły. Ze strony stacji kontroli pojazdów i warsztatu napraw pojazdów możemy mieć do czynienie głównie przy wycieku płynów eksploatacyjnych z  samochodów.

Te nadzwyczajne zagrożenia środowiska są rzadkie, ale nieprzewidywalne i dlatego niebezpieczne. W przepadku ich zaistnienia tylko szybka i sprawna akcja ratunkowa może ograniczyć rozmiary katastrofy ekologicznej. Celem zminimalizowania szkód powstałych w przypadku nieprzewidywalnej awarii należy zastosować działania prewencyjne polegające na:

- Wyposażeniu obiektu w sprzęt przeciwpożarowy, środki pochłaniające produkty naftowe tj. maty, poduszki, watę sorbentową, substancje neutralizujące- diatomit, wapno,

- Utrzymywaniu w należytym stanie technicznym instalacje technologiczne i zabezpieczające,

- Środki transportu produktów naftowych utrzymywać w należytej sprawności technicznej i wyposażyć w atestowane bezpieczniki przeciwogniowe, przeciwdetonacyjne oraz odpowiednie blokady, działające na zawory i hamulce,

- Prowadzeniu ciągłego monitoringu instalacji,

- Prowadzeniu lokalnego monitoringu środowiska,

- Podnoszeniu kwalifikacji i odpowiedzialności pracowników za stan obsługiwanej instalacji, środków transportu,

- Podnoszeniu świadomości ekologicznej zatrudnionych pracowników

## 6.3. Możliwe transgraniczne oddziaływanie na środowisko

Poddawany analizie obiekt znajduje się ok. 80 km w linii prostej od granicy z Białorusią. Nie będzie, więc oddziaływać transgranicznie, gdyż jej lokalizacja jest bardzo odległa od granic państwa a w jej pobliżu nie znajduje się żaden ciek wodny, który miałby bezpośrednie połączenie z wodami poza granicami kraju. Przewidywane emisje zanieczyszczeń ograniczą się do granic działki, na której prowadzona będzie inwestycja. Nie będzie miało miejsce jakiekolwiek oddziaływanie na środowisko o zasięgu transgranicznym.

7. Uzasadnienie wybranego przez wnioskodawcę wariantu, ze wskazaniem jego oddziaływania na środowisko.

## 7.1. Ludzie, zwierzęta, rośliny, woda i powietrze.

W fazie prac budowlanych oddziaływanie na ludzi nie będzie znaczące, dotyczyć będzie mieszkańców sąsiadujących bezpośrednio z działką inwestora.

## 7.2. Powierzchnia ziemi, z uwzględnieniem ruchów masowych ziemi, klimat i krajobraz.

Budowa Okręgowej Stacji Kontroli Pojazdów, warsztatu  samochodowego, przebudowa istniejącej stacji paliw płynnych, budowa myjni samochodowej wiąże się z częściowym zajęciem terenu działki i wykonaniem pewnego zakresu niezbędnych robót konstrukcjno- budowlanych.

Wykonywane roboty wiązać się będą z koniecznością naruszenia naturalnego charakteru terenu. Planowana inwestycja wiązać się będzie z pewnym zakresem robót ziemnych, związanych: z odwiezieniem gruntu nienadającego się do wbudowania i z dowiezieniem gruntów takich jak: żwiry, pospółki lub piaski średnioziarniste. Konieczność wywozu z wykopów gruntów nieprzepuszczalnych, spowoduje wzrost odkładów i dokopów. Dokopy i dowóz gruntów przepuszczalnych takich jak żwir, piaski drobnoziarniste, piaski średnio i gruboziarniste przewiduje się z pobliskich koncesjonowanych żwirowni.

## 7.3. Zabytki i krajobraz kulturowy, objęte istniejąca dokumentacją, w szczególności rejestrem lub ewidencja zabytków.

Na omawianym terenie bezpośrednio w zasięgu planowanego przedsięwzięcia nie występują zabytki i obszary krajobrazu kulturowego. Do rejestru zabytków wpisany jest zabytkowy neogotycki kościół p.w. św. Stanisława z 1904r.  i kaplica cmentarna z 1862r. znajdujące się w miejscowości Kobylin Borzymy.

## 7.4.Wzajemne oddziaływania skutków przyrodniczych realizacji przedsięwzięcia.

Realizacja przedsięwzięcia, na skutek wzajemnego oddziaływania czynników zaistniałych w fazie prac i eksploatacji, może w niewielkim stopniu doprowadzić:

- do skażenia komponentów abiotycznych,

- okresowego obniżenia poziomu wód gruntowych,

- obniżenia liczebności i zagęszczenia komponentów biotycznych,

- zakłócić  i pogorszyć warunki bytowania wszystkich, a szczególnie  zubożałych ekosystemów  związanych  z  gospodarką rolną człowieka, które  posiadają słabe zdolności samoregulacji.

# 8. Opis znaczących oddziaływań planowanego przedsięwzięcia na środowisko.

Oddziaływanie planowanego przedsięwzięcia na środowisko będzie wynikać z oddziaływań: bezpośrednich, pośrednich, wtórnych, skumulowanych, krótko-, średnio- i długoterminowych, stałych i chwilowych.

## 8.1. Oddziaływania wynikające z istnienia planowanych obiektów

Zajęcie terenu.

Podczas prowadzenia robót związanych z  budową i przebudową planowanej inwestycji nastąpi przerwanie dotychczasowego sposobu użytkowani terenu. Istniejąca i funkcjonująca stacja paliw zostanie czasowo zamknięta co spowoduje czasowe utrudnienia dla mieszkańców w dostępie do paliw.  Przewidziane podczas realizacji zadania zajęcie terenu dotyczy  obszaru należącego do inwestora  i nie wymaga uregulowań własnościowych .

## 8.2 Oddziaływania wynikające z wykorzystywania zasobów środowiska.

Oddziaływania wynikające z wykorzystania zasobów środowiska to przede wszystkim wykorzystanie i gospodarka ziemią i glebą i wodą.

Roboty budowlane  związane z wykonywaniem obiektu będą dotyczyły przypowierzchniowej warstwy gruntu do głębokości ok. 2m na przeważającej części terenu zainwestowania. Jedynie w części posadowienia podziemnych zbiorników magazynowych paliw  sięgać będą do ok. 4,5m. Związane one będą z posadowieniem zbiorników, zakładaniem instalacji  technologicznych, kanalizacyjnych, elektrycznych itp. oraz z robotami fundamentowymi i z wykonaniem nawierzchni utwardzonych .

W wyniku wykonywanych robót przewiduje się następujące ich zagospodarowanie:

Zdjęcie humusu: zdjęte warstwy humusu z terenu przewidzianego pod budowę. Gromadzony humus będzie wykorzystany do zagospodarowania tego terenu po zakończeniu prac budowlanych.

Wykopy: Wykonanie ław fundamentowych do posadowienia konstrukcji wiązać się będzie z wykonaniem wykopów. Grunty uzyskane przy wykonywaniu wykopów mogą być wykorzystane przez Wykonawcę  do celów budowlanych

Transport gruntu: grunty mogą być przewożone dowolnymi środkami transportu, aby były zabezpieczone przed spadaniem lub przesuwaniem. Grunt powinien być niezwłocznie przetransportowany na miejsce przeznaczenia lub na odkład służący następnie do zasypania niezabudowanych wykopów. Transport gruntu powinien być tak zorganizowany, żeby nie był hamowany dowóz materiałów do budowy i odbywał się poza prawdopodobnym klinem odłamu gruntów.

Odpady: w fazie realizacji przedsięwzięcia należy zwrócić szczególną uwagę na wytwarzane odpady, w tym odpady niebezpieczne. Właściwe zagospodarowanie odpadów spoczywać będzie na wytwórcy tych odpadów, tj. wykonawcy robót.

Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 28 maja 2002 r. w posiadacz odpadów może masy ziemne przekazywać osobom fizycznym lub jednostkom organizacyjnym, nie będącym przedsiębiorcami, do wykorzystania na ich własne potrzeby. (Dz. U. Nr 74, póz. 686).

Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 9 września 2002 r. w sprawie standardów jakości gleby oraz standardów jakości ziemi (Dz. U. Nr 165, póz. 1359) masy ziemne pozyskiwane podczas budowy należy poddać analizie na zawartość substancji wymienionych w załączniku do w/w rozporządzenia. W przypadku, gdy gleba ta nie jest uznana za zanieczyszczoną.

Odpady obojętne “masy ziemne" mogą być ponadto zgodnie z art. 63 w/w ustawy magazynowane. Magazynowanie odpadów może odbywać się na terenie, do którego posiadacz odpadów ma tytuł prawny a miejsce magazynowania odpadów nie wymaga wyznaczenia w trybie przepisów o zagospodarowaniu przestrzennym. Odpady przeznaczone do odzysku lub unieszkodliwiania, z wyjątkiem składowania, mogą być magazynowane, jeżeli konieczność magazynowania wynika z procesów technologicznych lub organizacyjnych i nie przekracza terminów uzasadnionych zastosowaniem tych procesów, nie dłużej jednak niż przez okres 3 lat.

Masy ziemne jako odpady obojętne po 3 latach magazynowania winne być

poddane unieszkodliwieniu. Jedną z najtańszych metod jest składowanie na składowisku określonym w Rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 24 marca 2003 r. w sprawie szczegółowych wymagań dotyczących lokalizacji, budowy, eksploatacji i zamknięcia, jakim powinny odpowiadać poszczególne typy składowisk odpadów, (Dz. U. Nr 61, póz. 549).

Składowiska mas ziemnych nie mogą być lokalizowane

1) w strefach zasilania głównych i użytkowych zbiorników wód podziemnych (GZWP, UZWP);

2) na obszarach otulin parków narodowych i rezerwatów przyrody;

3) na obszarach lasów ochronnych;

4) w dolinach rzek, w pobliżu zbiorników wód śródlądowych, na terenach źródliskowych, bagiennych i podmokłych, w obszarach mis jeziornych i ich strefach krawędziowych, na obszarach bezpośredniego bądź potencjalnego zagrożenia powodzią w rozumieniu przepisów prawa wodnego;

5) w strefach osuwisk i zapadlisk terenu, w tym powstałych w wyniku zjawisk krasowych, oraz zagrożonych lawinami; 6) na terenach o nachyleniu powyżej 10°;

Lista rodzajów odpadów: z budowy i przebudowy obiektów, które posiadacz może przekazać osobom fizycznym lub jednostkom organizacyjnym do wykorzystania na potrzeby własne.

| Lp | Kod | Rodzaj odpadów |
| --- | --- | --- |
| 1. | 01 04 09 | Odpadowe piaski i iły |
| 2. | 01 04 12 | Odpady powstające przy płukaniu i oczyszczaniu kopalin inne niż wymienione w 01 04 07 i 01 04 11 |
| 3. | 170504 | Gleba i ziemia, w tym kamienie, inne niż wymienione w 17 05 03 |
| 4. | 170506 | Urobek z pogłębiania inny niż wymieniony w 17 05 05 |
| 5. | 170508 | Tłuczeń torowy (kruszywo) inny niż wymieniony w 17 05 07 |
| 6. | 200202 | Gleba i ziemia, w tym kamienie |

Podczas trwania prac budowlanych  będą wytwarzane odpady budowlane z grupy 17 katalogu rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 27 września 2001 r. w sprawie katalogu odpadów (Dz. U. Nr 112, poz. 1206) elementów konstrukcyjnych o kodzie 17 09 04, tj. zmieszane odpady z budowy , remontów i demontażu inne niż wymienione w 17 09 01 17 09 04

Ponadto będą wytwarzane odpady związane z eksploatacja i konserwacją maszyn i pojazdów wykorzystywanych do prac budowlanych.

Odpady niebezpieczne:

- o kodzie 13 02 08, inne oleje silnikowe, przekładniowe i smarowe

- o kodzie 13 01 13, inne oleje hydrauliczne

- o kodzie 15 02 02, sorbenty, materiały filtracyjne, w tym filtry olejowe, czyściwo, szmaty zaolejone

Odpady niebezpieczne winny być przechowywane w sposób gwarantujący nie przedostawanie się ich do gleby i wód powierzchniowych. Winny być magazynowane w tymczasowym magazynie dla tego typu odpadów, z utwardzonym podłożem, ogrodzonym i zabezpieczonym przed dostępem osób trzecich.

Wytwarzane odpady niebezpieczne winny być przez wytwórcę przekazane do utylizacji wyspecjalizowanym firmom na podstawie karty przekazania odpadów. Wytwórca odpadów winien uregulować gospodarkę odpadami zgodnie z przepisami ustawy z dnia 27.04.2001 r. o odpadach.

## 8.3 Oddziaływania na środowisko wynikające z emisji.

W wyniku budowy i eksploatacji obiektów budowlanych emisje do środowiska będą dotyczyły spływów opadowo-roztopowych z powierzchni utwardzonych, odpadów, emisji hałasu i wibracji oraz substancji pyłowo-gazowych.

Największą mobilność w okresie eksploatacji obiektu będą wykazywać substancje w gazowym stanie skupienia: np. LZO, tlenki węgla, siarki i azotu. Mniej mobilne są zanieczyszczenia pyłowe i ciekłe. A właśnie one zawierają szczególnie niebezpieczne dla ludzi i środowiska metale oraz liczne związki organiczne, w tym rakotwórcze węglowodory WWA i dioksyny. Te związki cechuje powinowactwo do cząstek sadzy w pyłach emitowanych z układu wydechowego pojazdu. W związku z tym są przenoszone z tymi pyłami. Zasięg rozprzestrzeniania się tych substancji zależy od wielkości cząstek pyłowych. Grubsze frakcje opadają w pobliżu miejsca wytworzenia, a cząstki najmniejsze przenoszone są dalej. Zarówno z teorii jak i praktyki wynika, że spadek poziomu zanieczyszczeń w miarę odległości od centrum ich wytwarzania ma charakter wykładniczy, to znaczy szybko maleje wraz z odległością.

Budowa i eksploatacja nowego planowanego obiektu jakim jest Okręgowa Stacja Kontroli Pojazdów, stacja paliw i warsztat samochodowy, wiązać się będzie z emisją szeregu odpadów, które można sklasyfikować jako:

A/ Odpady niebezpieczne,

13 02 05, tj. mineralne oleje silnikowe, przekładniowe i smarowe niezawierające związków chlorowcoorganicznych

13 02 06, tj. syntetyczne oleje silnikowe, przekładniowe i smarowe,

13 02 08, tj. inne oleje silnikowe, przekładniowe i smarowe,

13 01 10, tj. mineralne oleje hydrauliczne niezawierające związków chlorowcoorganicznych,

13 01 11, tj. syntetyczne oleje hydrauliczne,

16 01 14, tj. płyny zapobiegające zamarzaniu zawierające substancje niebezpieczne,

16 01 13, tj. płyny hamulcowe,

13 07 02, benzyna /resztki /

13 07 01, tj. olej  napędowy,

13 07 03, tj. inne paliwa (włącznie z mieszaninami – gaz płynny

13 05 01, odpady stałe z piaskowników i z odwadniania olejów w separatorach

16 01 07, tj. filtry olejowe,

16 06 01, tj. baterie i akumulatory ołowiowe,

16 01 02, tj. baterie i akumulatory niklowo-kadmowe,

15 02 02, tj. sorbenty, materiały filtracyjne, tkaniny do wycierania, ubrania ochronne zanieczyszczone substancjami niebezpiecznymi

16 02 13, tj. zużyte urządzenia zawierające niebezpieczne elementy inne niż wymienione w 16 02 09 do 16 02 12,

### B/Odpady inne niż niebezpieczne

16 01 15, tj. płyny zapobiegające zamarzaniu inne niż wymienione w 16 01 14,

16 01 16, tj. zbiorniki na gaz skroplony,

16 02 16, tj. elementy usunięte z zużytych urządzeń inne niż wymienione w 16 02 16,

16 01 12, okładziny hamulcowe inne niż wymienione w 16 01 11,

16 01 03 , tj. zużyte opony

15 02 03, sorbenty, materiały filtracyjne, tkaniny do wycierania, zużyte ubrania robocze, inne niż w 15 02 02,

### 8.3.1.Świat zwierzęcy i roślinny

W czasie przebudowy nie przewiduje się trwałego naruszeniem wartości przyrodniczo - krajobrazowych na gruntach objętych realizacją przedsięwzięcia. Nie planuje się wycinki drzew i krzewów.

Ulegnie zniszczeniu roślinność znajdująca się na  obszarze przewidzianym pod plac budowy. W fazie prac w obrębie działki, nastąpi przekształcenie nisz ekologicznych jak również zmiany składu ilościowego i gatunkowego biocenoz tam występujących. Najbardziej niekorzystnym ze względów przyrodniczych okresem prac drogowych będzie późna wiosna i wczesne lato (maj -lipiec).

Mogą być zniszczone miejsca bytowania drobnych zwierząt i ptaki w bezpośrednim sąsiedztwie miejsc prowadzonych prac.

W fazie budowy będą miały miejsce zakłócenia dotychczasowych form bytowania fauny i flory, które po zakończeniu budowy ustąpią na większości obszarów oprócz terenów bezpośrednio  zajętych pod obiekty budowlane

W okresie eksploatacji obiektu nie przewiduje się zmian komponentów abiotycznych środowiska, powodujących zachwianie warunków bytowania, osłabienie organizmów żywych.

Planowana technologia pozwoli na swobodną migrację  drobnych zwierząt żyjących na tym terenie. Zagospodarowanie działki zasadniczo nie ulegnie zmianie, w związku z tym dotychczasowe warunki bytowe zwierząt nie ulegną pogorszeniu

### Biorąc pod uwagę wnioski dotyczące oddziaływania opiniowanej inwestycji na środowisko, uwzględniając istniejący i projektowany sposób zagospodarowania terenu należy stwierdzić , że inwestycja ta nie będzie miała ujemnego wpływu na zdrowie ludzi w sensie zagrożeń płynących z realnych możliwości pogorszenia stanu analizowanych komponentów  środowiska.

Biorąc również pod uwagę fakt, że w rejonie badań nie stwierdzono żadnych siedlisk roślinności wymagającej ochrony ani świata zwierzęcego uważa się , że planowane przedsięwzięcie: budowa Okręgowej Stacji Kontroli Pojazdów, stacji paliw, warsztatu samochodowego, myjni samochodowej  nie będzie  miało ujemnego wpływu na stan przyrody ożywionej.

### 8.3.2. Wody podziemne.

Faza prac budowlanych: Planowane obiekty budowlane  nie znajdują się na  obszarze głównych zbiorników wód podziemnych (GZWP) o znaczeniu krajowym, a także nie znajdują się na terenie stref ochronnych ujęć wód podziemnych (wody pitnej), które mogłyby być zagrożone w fazie prac budowlanych. Nie należy  spodziewać się  wystąpienia  stałych zakłóceń przepływu wód podziemnych, w związku z czym nie muszą być stosowane środki dla zachowania pierwotnego poziomu i kierunków spływu wód gruntowych. Naturalne warunki geologiczne oraz obecny stan zagospodarowania terenów przyległych, nie stwarzają zagrożenia dla jakości wód.

Faza eksploatacji: Podczas eksploatacji obiektów nie przewiduje się zagrożenia wód podziemnych. Wahania poziomu zwierciadła wód gruntowych nie powinny też mieć istotnego wpływu na stabilność obiektów budowlanych. Warstwa ochronna (grubość warstwy pokrycia) nad wodami gruntowymi zapewnia wystarczającą ochronę wód przed zanieczyszczeniami.

Na podstawie analizy budowy geologicznej terenu stwierdzono, że obszar na którym zlokalizowana będzie inwestycja posiada  proste warunki gruntowo- wodne. Warunki hydrogeologiczne terenu w obrębie przypowierzchniowej partii gruntu nie wskazują na możliwość znacznych dopływów wody do wykopów. Nie przewiduje się więc trwałych zmian w stosunkach wodnych analizowanego terenu

### 8.3.3. Wody powierzchniowe.

Na terenie objętym budową i przebudową nie występują cieki wodne.

Wody powierzchniowe będą odbiornikiem zanieczyszczonych zawiesiną i substancjami ropopochodnymi spływów opadowo-roztopowych. Zawartość zanieczyszczeń w surowych ściekach będzie zmienna i zależna od natężenia ruchu, pory roku, rozmiaru nieszczelności oraz stopnia uszczelnienia nawierzchni i sprawności urządzeń ochrony wód. Zgodnie ze wskaźnikami literaturowymi, wyraża się ona w stężeniach średnich: BZT5 30-50 mg/dm3, zawiesina ogólna 100-200 mg/dm3, substancje ekstrahujące się eterem naftowym 33-150 mg/dm3 i powyżej, substancje ropopochodne ok. 5-50 mg/dm3. Zgodnie z rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 24 lipca 2006 r. w sprawie warunków, jakie należy spełnić przy wprowadzaniu ścieków do wód lub do ziemi oraz w sprawie substancji szczególnie szkodliwych dla środowiska wodnego, (Dz. U. Nr 137, poz. 984) ścieki te, przed odprowadzeniem do odbiornika (ziemi, wód powierzchniowych) powinny być oczyszczone do poziomu zawiesin - poniżej 100 mg/dm3 oraz węglowodorów ropopochodnych - poniżej 15 mg/dm3. Warunek ten zostanie zrealizowany poprzez budowę urządzeń ochrony wód.

Faza eksploatacji: W fazie eksploatacji źródłami zanieczyszczeń wód powierzchniowych będą w szczególności :

-spływy deszczowe i roztopowe z nawierzchni  utwardzonych

- ścieki przemysłowe  powstałe w trakcie eksploatacji myjni samochodowej.

### 8.3.4.Oddziaływanie na jakość powietrza.

Emisja ze stacji paliw

W fazie eksploatacji zanieczyszczenie powietrza atmosferycznego spowodują:

- zanieczyszczenia gazowe emitowane podczas napełniania zbiorników pojazdów oraz zbiorników podziemnych (zawór oddechowy zbiornika magazynowego, otwory wlewowe zbiorników pojazdów),

- zanieczyszczenia gazowe i pyłowe emitowane przez silniki pojazdów poruszających się po terenie Stacji Paliw.

Źródłami emisji par węglowodorów do powietrza z urządzeń technologicznych stacji paliw są:

- zawory oddechowe zbiorników magazynowych,

- otwory wlewowe do baków pojazdów tankowanych na stacji.

Emisja z zaworów oddechowych oraz otworów wlewowych zachodzi podczas ich napełniania poprzez wypychanie mieszaniny parowo – powietrznej ze zbiorników przez napływające do nich paliwo. Podczas napełniania zbiorników i przechowywania w nich paliwa mogą zachodzić trzy rodzaje emisji:

- tzw. duży oddech – w trakcie napełniania zbiorników podziemnych,

- mały oddech – emisja węglowodorów spowodowana dobowymi wahaniami

temperatur,

- wtórny oddech – emisja wynikająca z nasycenia się przestrzeni gazowej

zbiornika.

Emisja „małego oddechu” w klimatycznych warunkach Polski praktycznie nie występuje z uwagi na małe dobowe wahania temperatury gruntu. Podstawowym składnikiem emisji węglowodorów jest emisja „dużego oddechu”. Jej wielkość zależy od:

- wielkości dostaw i czasu spustu autocysterny,

- wysokości „stanu martwego” w zbiorniku, czyli powierzchni swobodnego zwierciadła cieczy,

- nastawu zaworów oddechowych zbiornika,

- wielkości współczynnika dyfuzji, charakteryzującego proces odparowania

benzyn w zbiorniku,

- temperatury cieczy w zbiorniku,

- prężności par nasyconych benzyn.

Obok wymienionych procesów zachodzi również proces tworzenia się tzw. strat ruchowych (przelewanie się paliwa przez otwór wlewowy, przepełnianie zbiornika przy nieuważnym napełnianiu, wykraplaniu się paliwa przy odwieszaniu lub zdejmowaniu pistoletu nalewczego ze stojaka), które mogą stanowić do 0,01% tankowanego paliwa.

Skład odgazów z urządzeń technologicznych stacji paliw wynosi:

- 80 – 90% węglowodory alifatyczne,

- 10 – 20% węglowodory aromatyczne.

Wyniki obliczeń wielkości emisji zanieczyszczeń powodowanych funkcjonowaniem stacji paliw przedstawiono w sposób szczegółowy w  załączniku do niniejszego opracowania. Poniżej przedstawiono wyniki przeprowadzonych analiz dla poszczególnych źródeł emisji.

Emisje z pojazdów poruszających się po terenie stacji paliw

Charakter inwestycji powodować będzie ruch pojazdów samochodowych na terenie obiektu. Spaliny emitowane przez pojazdy zawierać będą dwutlenek siarki, tlenki azotu, pył, ołów, tlenek węgla oraz węglowodory, zaś emisję tą kwalifikuje się jako tzw. niezorganizowaną (źródła emisji rozproszone powierzchniowo).

Do obliczeń przyjęto następujące średnie założenia:

- maksymalna godzinowa ilość pojazdów osobowych lub dostawczych wjeżdżających na teren stacji paliw – 40 pojazdów/h. Przyjęto godzinowe zużycie paliwa w ilości 0,1 kg paliwa/pojazd;

- maksymalna godzinowa ilość pojazdów ciężarowych – 8 pojazdów/h. Przyjęto godzinowe zużycie paliwa w ilości 0,2 kg ON/pojazd.

W oparciu o powyższe założenia oraz o wskaźniki jednostkowe emisji charakterystyczne dla pojazdów samochodowych obliczono emisje zanieczyszczeń emitowanych w sposób niezorganizowany przez silniki samochodów poruszających się po terenie obiektu.

Wskaźniki emisji oraz wielkość emisji zanieczyszczeń od pojazdów poruszających się po terenie stacji

| Zanieczyszczenie | Jednostkowy wskaźnik emisji | Wielkość emisji |
| --- | --- | --- |
|  | Samochody osobowe i dostawcze | Samochody ciężarowe |  |
|  | g/kg | g/kg | kg/rok | kg/d |
| dwutlenek siarki | 1,86 | 7,8 | 56,4 | 0,155 |
| NOx (w przeliczeniu na NO2) | 35,47 | 58 | 543,04 | 1,496 |
| tlenek węgla | 290,55 | 30,64 | 1875,76 | 5,139 |
| węglowodory alifatyczne | 26 | 11,4 | 218,4 | 0,598 |
| węglowodory aromatyczne | 6,5 | 3,1 | 56,08 | 0,154 |
| związki ołowiu | ślad. | ślad. | ślad. | ślad. |

Należy zaznaczyć, iż emisja ze spalania paliw od pojazdów poruszających się po terenie stacji paliw będzie pomijalnie niska w stosunku do emisji od pojazdów poruszających się po sąsiadujące drodze, dlatego też nie analizowano jej oddziaływania na jakość powietrza atmosferycznego.

Emisja z procesów tankowania zbiorników podziemnych i zbiorników pojazdów

Do obliczeń przyjęto następujące dane:

- tankowanie zbiorników podziemnych benzyną i olejem napędowym odbywa się z wydajnością około 17,5 m3/h,

- maksymalnie w ciągu godziny będzie rozładowane około 600 dm3 benzyn z dystrybutorów wieloproduktowych (eksploatacyjna wydajność dystrybutorów dla benzyn 30 dm3/min),

- maksymalnie w ciągu godziny będzie rozładowane około 600 dm3 oleju napędowego i opałowego z dystrybutorów wieloproduktowych (eksploatacyjna wydajność dystrybutorów - 30 dm3/min),

- średnia dzienna  dystrybucja	benzyn:		ok. 700 dm3

ON:			ok. 2500 dm3

- roczna dystrybucja 			benzyn:		250 m3

ON:			900 m3

W tabeli przedstawiono wskaźniki jednostkowe emisji (wg „ATMOTERM” oraz danych literaturowych)

Jednostkowe wskaźniki emisji

| Operacja | Substancja | Wskaźnik emisji g/m3 |
| --- | --- | --- |
|  |  | min | max |
| Napełnianie zbiorników podziemnych benzynami | Pary benzyn | 4,0 | 7,0 |
| Napełnianie zbiorników podziemnych olejami | Pary oleju | 0,425 | 1,445 |
| Napełnianie zbiorników pojazdów benzynami | Pary benzyn | 65,0 | 138,0 |
| Napełnianie zbiorników pojazdów olejami | Pary oleju | 0,425 | 1,445 |

W oparciu o powyższe wskaźniki emisji, obliczono emisje chwilowe i roczne węglowodorów alifatycznych i aromatycznych (przy benzynie i olejach stosując podział odpowiednio 85% węglowodorów alifatycznych i 15% węglowodorów aromatycznych). Wyniki obliczeń przedstawiono w poniższych tabelach.

Wielkość emisji z napełniania zbiorników podziemnych

| Rodzaj paliwa | Zanieczyszczenie | Emisja |
| --- | --- | --- |
|  |  | Max. kg/h | Średnia Mg/a |
| Benzyny | Węglowodory alifatyczne | 0,104 | 0,001169 |
|  | Węglowodory aromatyczne | 0,018 | 0,00021 |
| Oleje | Węglowodory alifatyczne | 0,021 | 0,00072 |
|  | Węglowodory aromatyczne | 0,0038 | 0,00013 |

W dalszych obliczeniach przyjęto następujące parametry emisji (emitory E1 i E2 – króćce wylotowe oparów):

- średnia wysokość punktu emisji		h = 4,0 m

- średnica wylotu				( = 0,05 m

- prędkość wylotowa gazów			v = 0 m/s

- temp. gazów					T = 280 K

- czas trwania emisji			benzyny:		 15 godzin/rok

oleje:  	  	50 godzin/rok

Wielkość emisji z napełniania zbiorników pojazdów

| Rodzaj paliwa | Zanieczyszczenie | Emisja |
| --- | --- | --- |
|  |  | max. kg/h | średnia Mg/a |
| Benzyny (pojedyncze stanowisko) | Węglowodory alifatyczne | 0,07038 | 0,0215 |
|  | Węglowodory aromatyczne | 0,0124 | 0,0038 |
| Oleje (pojedyncze stanowisko) | Węglowodory alifatyczne | 0,00074 | 0,00072 |
|  | Węglowodory aromatyczne | 0,00013 | 0,00013 |

Do powyższych obliczeń przyjęto sprawność wahadła gazowego 99% i sprawność odsysaczy oparów benzyn napędowego na poziomie 85%. Przyjęto następujące parametry emisji:

- średnia wysokość punktu emisji		h = 0,8 m

- prędkość wylotowa gazów			v = 0 m/s

- temp. gazów					T = 280 K

- czas trwania emisji			benzyny:	 400 godzin/rok

ON:  		  1500 godzin/rok

Założono, że jednocześnie tankować mogą 2 pojazdy przy dystrybutorach wielostanowiskowych (w tym 1 ON i 1 benzynę) – emitory E3 i E4.

Określenie emitowanych substancji - Stacja tankowania gazów płynnych

Proces technologiczny w instalacji tankowania gazu płynnego będzie źródłem minimalnej emisji gazów. Podczas normalnej pracy stacji tankowania do emisji gazu propan - butan dochodzi jedynie podczas rozłączania węża autocysterny, po napełnieniu zbiornika magazynowego oraz podczas rozłączania węża dystrybutora gazu płynnego, po napełnieniu zbiornika samochodowego.

Podczas czynności przepompowywania oraz magazynowania gazu płynnego nie występuje emisja par, z uwagi na kompleksowe zhermetyzowanie tych procesów i szczelność instalacji.

Charakterystyka gazu płynnego propan-butan przedstawia się następująco:

- ciepło spalania gazu  - 120.68 MJ/m3 = 45.77 MJ/kg

- gęstość względem powietrza -  1.879

- zawartość węglowodorów		  C2  -  0.4%

C3  -  44.9%

C4  -  53.8%

C5  -  0.5%

- gęstość właściwa gazu - 2.43 kg/m3(gaz)= 0.563 kg/dm3(ciecz)

- temperatura wrzenia  -  40 st.C

- temperatura spalania  -  1920 st.C

- zakres wybuchowości w mieszaninie z powietrzem  -  1.8-10%

Jak ilustruje powyższa charakterystyka gazu głównymi składnikami emisji są węglowodory C3 - C4, czyli propan i butan z niewielką ilością oktanu i pentanu, czyli praktycznie w 100% mieszanina węglowodorów alifatycznych. Emisję tą należy traktować jako ubytek masy produktu (rozprężenie cieczy), a nie jako emisję produktu, przy czym wielkość emisji uzależniona jest od szeregu czynników, t.j.:

- bezwładności zaworów odcinających

- temperatury gazu i temperatury otoczenia (prężność gazu)

- wielkości obrotu gazem

- częstotliwość dostaw gazu (im częstsze dopełnianie zbiornika magazynowego tym jednostkowy wskaźnik emisji wyższy)

- struktury ilościowej dystrybucji gazu (im mniejsze jednorazowe porcje zakupu tym jednostkowy wskaźnik emisji wyższy)

Poziom emisji rozprężonego gazu z nieszczelności połączeń i bezwładności zaworów odcinających może się zmieniać w szerokim zakresie, uzależnionym od wyżej wymienionych czynników zewnętrznych.

Określenie emisji par gazu płynnego oparto o wskaźniki podane w literaturze, określające jednorazowe ilości gazu pozostające w wężu:

rozłączanie pistoletu od złącza instalacji samochodowej: przy założonych obrotach 240m3/rok gazu oraz tankowaniu do pojazdu średnio 20 kg gazu, oznacza emisję na poziomie E = 10,42 kg/rok,

rozłączanie węża autocysterny od złącza zbiornika magazynowego: przy dostawie średnio 4.5 tony gazu, oznacza emisję na poziomie E = 1,51 kg/rok.

Emisja zanieczyszczeń ze stacji kontroli pojazdów

W wyniku funkcjonowania stacji kontroli pojazdów emisja substancji gazowych do powietrza zachodzić będzie w wyniku pracy samochodów na biegu jałowym podczas przeglądów.

W celu określenia emisji substancji zanieczyszczających podczas pracy samochodów jako reprezentatywne przyjęto wskaźniki emisji przywołane powyżej.

Do obliczeń przyjęto następujące średnie założenia:

- maksymalna godzinowa ilość pojazdów osobowych lub dostawczych wjeżdżających na teren stacji kontroli pojazdów – 1 pojazd/h. Przyjęto godzinowe zużycie paliwa w ilości 0,1 kg paliwa/pojazd;

- maksymalna godzinowa ilość pojazdów ciężarowych – 1 pojazd/h. Przyjęto godzinowe zużycie paliwa w ilości 0,2 kg ON/pojazd.

W oparciu o powyższe założenia oraz o wskaźniki jednostkowe emisji charakterystyczne dla pojazdów samochodowych obliczono emisje zanieczyszczeń emitowanych w sposób niezorganizowany przez silniki samochodów poruszających się po terenie obiektu.

Wskaźniki emisji oraz wielkość emisji zanieczyszczeń od pojazdów poruszających się po terenie stacji

| Zanieczyszczenie | Jednostkowy wskaźnik emisji | Wielkość emisji |
| --- | --- | --- |
|  | Samochody osobowe i dostawcze | Samochody ciężarowe |  |
|  | g/kg | g/kg | kg/rok | kg/d |
| dwutlenek siarki | 1,86 | 7,8 | 4,365 | 0,01746 |
| NOx (w przeliczeniu na NO2) | 35,47 | 58 | 37,8675 | 0,15147 |
| tlenek węgla | 290,55 | 30,64 | 87,9575 | 0,35183 |
| węglowodory alifatyczne | 26 | 11,4 | 12,2 | 0,0488 |
| węglowodory aromatyczne | 6,5 | 3,1 | 3,175 | 0,0127 |
| związki ołowiu | ślad. | ślad. | ślad. | ślad. |

Biorąc pod uwagę natężenie ruchu pojazdów na terenie stacji kontroli pojazdów oraz przywołane powyżej wskaźniki emisji, należy stwierdzić, iż ten rodzaj emisji z punktu widzenia oddziaływania na stan powietrza atmosferycznego jest pomijalnie mały.

Przedstawione emisje substancji ze stacji kontroli pojazdów będą miały charakter niezorganizowany i ich oszacowanie oraz określenie zasięgu oddziaływania nie jest na tym etapie koncepcji możliwe do realizacji.

W świetle powyższych rozważań, w wyniku funkcjonowania stacji kontroli pojazdów wycofanych z eksploatacji nie wystąpią znaczące emisje zanieczyszczeń do powietrza, a co za tym idzie przekroczenia obowiązujących standardów jakości powietrza - wartości stężeń substancji gazowych na i poza granicami terenu należącego do Inwestora, przekroczenia w strefie stałego przebywania ludzi oraz istotne zmiany w jakości powietrza.

### Ocena oddziaływania na jakość powietrza

Na podstawie obliczonych powyżej wielkości emisji dokonano wyliczenia najwyższych spośród maksymalnych stężeń chwilowych zanieczyszczeń. Zasięg rozprzestrzeniania się zanieczyszczeń obliczono programem komputerowym „OPERAT 2000”. Przyjęto siatkę obliczeniową 400 x 280 m, krok 40 m na osi X i 35 m na osi Y. Najwyższy z emitorów planowanych na terenie obiektu ma wysokość h=4.0 m. Obszar w promieniu 50-krotnej wysokości emitora, tj. 200 metrów, obejmuje użytki rolne oraz zabudowania mieszkalne. Po analizie rozpatrywanego terenu do obliczeń stanu zanieczyszczenia powietrza atmosferycznego przyjęto szorstkość terenu średnią dla całego roku zo = 0,52 m.

Otrzymane wyniki przedstawiono poniżej, natomiast parametry emitorów oraz interpretację graficzną obliczeń – w załączniku na końcu opracowania.

Obliczeń dokonano na poziomie terenu.

Zestawienie maksymalnych wartości stężeń tlenków azotu w sieci Zestawienie maksymalnych wartości stężeń węglowodorów alifatycznych w sieci receptorów

| Parametr | Wartość | X | Y | kryt. | kryt. | kryt. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | m | m | kier.w. | pręd.w. |  |
| Stężenie maksymalne µg/m3 | 545,441 | 120 | 35 | 6 | 1 | NNE |
| Stężenie średnioroczne µg/m3 | 0,1673 | 160 | 35 | 6 | 1 | NNW |
| Częst. przekrocz. D1= 3000 µg/m3, % | 0,00 | - | - | - | - | - |

Najwyższa wartość stężeń jednogodzinowych węglowodorów alifatycznych występuje w punkcie o współrzędnych X = 120 Y = 35 m i wynosi 545,441 µg/m3.

Nie stwierdzono żadnych przekroczeń stężeń jednogodzinowych. Częstość przekroczeń= 0 %.

Najwyższa wartość stężeń średniorocznych występuje w punkcie o współrzędnych X = 160 Y = 35 m, wynosi 0,1673 µg/m3 i nie przekracza wartości dyspozycyjnej (Da-R)= 900 µg/m3.

Zestawienie maksymalnych wartości stężeń węglowodorów aromatycznych w sieci receptorów

| Parametr | Wartość | X | Y | kryt. | kryt. | kryt. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | m | m | kier.w. | pręd.w. |  |
| Stężenie maksymalne µg/m3 | 95,465 | 120 | 35 | 6 | 1 | NNE |
| Stężenie średnioroczne µg/m3 | 0,0296 | 160 | 35 | 6 | 1 | NNW |
| Częst. przekrocz. D1= 1000 µg/m3, % | 0,00 | - | - | - | - | - |

Najwyższa wartość stężeń jednogodzinowych węglowodorów aromatycznych występuje w punkcie o współrzędnych X = 120 Y = 35 m i wynosi 95,465 µg/m3.

Nie stwierdzono żadnych przekroczeń stężeń jednogodzinowych. Częstość przekroczeń= 0 %.

Najwyższa wartość stężeń średniorocznych występuje w punkcie o współrzędnych X = 160 Y = 35 m, wynosi 0,0296 µg/m3 i nie przekracza wartości dyspozycyjnej (Da-R)= 38,7 µg/m3.

W wyniku przeprowadzonych obliczeń oraz ich analiz stwierdzono, iż emisja zanieczyszczeń do powietrza w wyniku działalności stacji paliw i stacji kontroli pojazdów nie spowoduje przekroczenia wartości odniesienia żadnej z substancji. Wskazuje to, że praca obiektu nie spowoduje istotnych zmian w środowisku naturalnym w zakresie ochrony powietrza, a także nie będzie stanowić uciążliwości dla użytkowników najbliższych terenów zabudowy mieszkaniowej.

W przypadku emisji zanieczyszczeń do powietrza wystąpią jedynie oddziaływania miejscowe i bezpośrednie. Pomimo, iż będą one występować stale, nie wystąpi kumulacja zanieczyszczeń w środowisku dzięki szybkiemu rozpraszaniu się emitowanych zanieczyszczeń w powietrzu.

Przeprowadzone obliczenia dotyczące emisji zanieczyszczeń do powietrza wykazały, iż planowana inwestycja nie będzie negatywnie oddziaływać na środowisko poza terenem, do którego inwestor posiada tytuł prawny.

### 8.3.5. Oddziaływanie na klimat akustyczny

Faza budowy: Budowa i przebudowa planowanego przedsięwzięcia  wymaga podjęcia prac powodujących hałas i drgania. Będzie to: niwelacja terenu na gruntach niezagospodarowanych, wykonywanie wykopów i nasypów, zagęszczanie gruntu, transport materiałów na plac budowy, przetwarzanie materiałów. Będą też istniały źródła intensywnego hałasu związane z obiektami i pracami pomocniczymi jak: wykonanie dojazdów do placu budowy, place przeładunkowe i postojowe dla maszyn roboczych. Oddziaływanie robót na klimat akustyczny będzie znaczące, ale krótkotrwałe i ustąpi po zakończeniu robót. Będzie miało charakter przemijający, krótkotrwały i zmienny wynikający z przemieszczania się pojazdów wraz z postępem prac.

Poniżej przedstawiono poziom hałasu, jaki emitują przykładowe urządzenia wykorzystywane przy pracach związanych z budową dróg:

- pojazd ciężarowy lekki-77-83 d B

- pojazdcieżarowy3.5-12Ton-84-92dB

- Pompa dozująca typ NBP-83dB

- Pojazd ciężarowy o mocy powyżej 200 KM- 92 oB

Emitowany hałas będzie wprawdzie wysoki 85 - 98 dB(A), ale krótkotrwały o zasięgu lokalnym. Przestrzenny zasięg oddziaływania określić można na 80 - 100 m od zgrupowania pracujących maszyn drogowych i sprzętu budowlanego. Oddziaływania te zgodnie z obowiązującymi przepisami nie podlegają regulacji prawnej w zakresie ochrony środowiska przed hałasem i wibracjami.

Faza budowy nie spowoduje zagrożenia dla środowiska ze względu na nadmierną emisję hałasu pomimo to może on stwarzać uciążliwość zwłaszcza dla mieszkańców sąsiadujących z terenem inwestycji .

Faza eksploatacji

Przy sporządzaniu niniejszego raportu, dokonano oszacowania zmian stanu akustyki w otoczeniu po powstaniu stacji kontroli pojazdów, uwzględniając jednocześnie stację paliw. W opracowaniu dokonano identyfikacji źródeł w oparciu o klasyfikację, zgodnie z instrukcją ITB oraz symulację komputerową stanu akustyki i poziomu hałasu przenikającego do środowiska w sytuacji, gdy do stanu istniejącego wprowadzono nowe źródła. W ocenie wpływu przedsięwzięcia na zmianę klimatu akustycznego na terenach sąsiadujących z inwestycją uwzględniono jedynie porę dnia, rozpatrując w przedziale 8 najmniej korzystnych godzin. Zastosowano uproszczony model, dopuszczalny w praktyce i najbardziej zbliżony do występujących uwarunkowań akustycznych. Nie analizowano oddziaływania na klimat akustyczny w porze nocy z uwagi na fakt, iż zakład funkcjonował będzie jedynie w godzinach dziennych.

Analizę wyników przedstawiono w postaci Mapy rozkładu hałasu, zawierającej plan sytuacyjny obiektu oraz izofony o jednakowym natężeniu dżwięku. Na izolinii opisano jej wartość wyrażoną w dB.

W ocenie uciążliwości akustycznej odnoszono się do poziomów hałasu dopuszczalnych w środowisku zawartych w tabeli 1 załącznika do Rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 14 czerwca 2007 r. w sprawie dopuszczalnych poziomów hałasu w środowisku (Dz.U. 2007.120.826), w którym to odpowiednie wartości natężenia hałasu przypisano różnym obszarom pod względem ich zagospodarowania od poszczególnych grup źródeł hałasu.

Źródła hałasu

Stacja kontroli pojazdów

Przedmiot analizy stanowi obiekt kubaturowy.

Źródła hałasu i czynności związane z wytwarzaniem hałasu zlokalizowane będą praktycznie tylko wewnątrz budynku, w strefie stanowisk kontroli i napraw pojazdów. W tych procach wykorzystywane będą następujące maszyny i urządzenia o poniższych poziomach emitowanego hałasu:

- podnośniki samochodowe (4 szt) - 70dB

- narzędzia hydrauliczne i mechaniczne (klucze ręczne, pneumatyczne, wkrętaki, nożyce hydrauliczne (70dB), tarcze tnące (78dB), noże hydrauliczne itp.)

- wysysarki olejów i płynów - 60dB,

W tej sytuacji pomieszczenia warsztatowe stanowiły będą tzw. przestrzenne źródło dźwięku typu „budynek”. Hałas powstający wewnątrz pomieszczenia emitowany będzie przez ściany i strop. W przypadku tego typu źródeł o wielkości emitowanego hałasu decyduje w zasadzie jego poziom wewnątrz pomieszczenia, izolacyjność akustyczna ścian i stropu oraz wymiary geometryczne.

Hałas wewnątrz pomieszczenia warsztatowego charakteryzował się będzie dużą zmiennością. Będzie on uzależniony od ilości i rodzaju pracujących jednocześnie urządzeń oraz wykonywanych czynności. Na podstawie podanych wyżej wartości emitowanego dźwięku ustalono, iż maksymalny równoważny (odniesiony do 8 godzin) poziom hałasu wewnątrz hali wynosi 85,0 dB.

Stacja paliw

Źródłami hałasu na stacji paliw będą: dystrybutory i autocysterna. Moce akustyczne dystrybutorów i urządzeń peryferyjnych określono w oparciu o pomierzone parametry akustyczne tych urządzeń. Poziom mocy akustycznej pozostałych źródeł dźwięku przyjęto w oparciu o dostępne dane literaturowe i katalogowe oraz wykonane obliczenia. Do oszacowania zmian klimatu akustycznego od funkcjonującej stacji paliw przyjęto następujące źródła hałasu:

- Bezpośrednie źródła punktowe

- dystrybutor (szt. 2) - emituje hałas ustalony przerywany o równoważnym poziomie dźwięku LAWeq = 64,99 dB w porze dziennej. Poprawka K0 = 3 dB.

- Bezpośrednie źródła punktowe – źródła komunikacyjne

Do tych źródeł zalicza się pojazdy tankujące paliwo oraz autocysterna i pojazdy parkujące w ramach stanowisk parkingowych. Ruch pojazdów zamieniono na cztery podstawowe źródła hałasu, o uśrednionym położeniu w terenie: dojazd, hamowanie - start i odjazd. Zewnętrznymi źródłami hałasu są pojazdy samochodowe poruszające się po przyległej do stacji ulicy. Do obliczeń przyjęto:

- prędkość pojazdów (30 km/h).

- wg badań przeprowadzonych w Instytucie Fizyki Politechniki Śląskiej poziom mocy akustycznej uzależniony jest od rodzaju pojazdów i rodzaju wykonywanej od operacji:

Poziomy mocy akustycznej - czynności manewrowe różnych pojazdów

| Pojazdy osobowe i dostawcze poziom mocy akustycznej od 82 do 85.8 dB | Pojazdy ciężarowe poziom mocy akustycznej od 96.5 do 100.8 dB |
| --- | --- |
| dojazd - 82.0 dB hamowanie - 79.4 dB start - 85.8 dB odjazd - 82.0 dB | dojazd - 96.5 dB hamowanie - 94.0 dB start - 100.8 dB odjazd - 96.5 dB |

- Ekrany akustyczne

Charakter zagospodarowania stacji kontroli pojazdów i stacji paliw sprawia, że w zasięgu oddziaływania występują obiekty będące ekranami akustycznymi dla rozprzestrzeniania się hałasu. Są to obiekty infrastruktury zabudowy –istniejące budynki.

- Siatka punktów obserwacji, punkty obserwacji

Obliczenia komputerowe dokonano w punktach obserwacji i zadanej sieci. Wartości poziomu dźwięku wyznaczono dla preferowanej wysokości 1.5 m ppt. Siatka punktów obserwacji obejmuje punkty rozmieszczone równomiernie we wszystkich kierunkach, wewnątrz działki inwestycji oraz poza jej granicami. Dodatkowo wyznaczono 4 punkty obserwacji zlokalizowane na granicy terenu inwestora.

Analiza akustyczna

Terenami podlegającymi ochronie przed hałasem w trybie Ustawy prawo ochrony środowiska i Rozporządzenia Ministra Środowiska …w sprawie dopuszczalnych poziomów hałasu w środowisku są tereny zabudowy mieszkalnej. Uciążliwość akustyczna w środowisku wywoływana jest hałasem komunikacyjnym od pojazdów oraz hałasem od urządzeń technicznych.

Obliczenia równoważnego poziomu hałasu przenikającego do środowiska w wyniku przewidywanej działalności inwestycji wykazały, iż należy spodziewać się największego poziomu hałasu na granicy terenu, do którego inwestor posiada tytuł prawny od strony południowej – 28,3 dB.

Izofona o wartości 55 dB nie wkracza na tereny chronione pod względem akustycznym.

Z wyników symulacji komputerowej wynika, że wpływ projektowanej stacji kontroli pojazdów na hałas w środowisku jest znikomy i niezauważalny tym bardziej, że istnieje w bezpośrednim sąsiedztwie pasa drogowego charakteryzującego się znacznie większym natężeniem ruchu.

Szczegółową charakterystykę źródeł hałasu oraz liczbowe i graficzne przedstawienie wyników obliczeń znajduje się w załączniku  do niniejszego  opracowania.

9.Opis metod prognozowania, zastosowanych przez wnioskodawcę.

Wykonywana inwestycja jest inwestycją punktową realizowaną  w obrębie działki o podobnym zagospodarowaniu.

Dlatego też ocena środowiska dotyczy obszaru,  na którym planowana jest inwestycja i to w zakresie tych komponentów i zasobów, które tam występują, z uwzględnieniem w szczególności obszaru w otoczeniu realizowanego przedsięwzięcia, które to potencjalnie narażone jest na zmiany.

Podstawę do określenia tych właściwości środowiska stanowiły: -interpretacja map tematycznych, dokumentacji oraz materiałów inwentaryzacyjnych, dotyczących elementów i istniejącego stanu środowiska, wizja lokalna w terenie

Niniejszy Raport... sporządzono w oparciu o założenia do projektu budowlanego planowanego przedsięwzięcia, materiały źródłowe otrzymane od inwestora.

Za podstawę do oceny przyjęto określenie oddziaływań najbardziej istotnych wartości środowiska, najbardziej zagrożonych. Zastosowano metodę porównawczą (w stosunku do podobnych rozwiązań, urządzeń i wartości normowych), ale jednocześnie metodę prostego prognozowania wynikowego, polegającego na ocenie przedsięwzięcia i analizie możliwego wpływu omawianego obiektu na otaczające środowisko, z uwzględnieniem jego położenia w terenie.

Materiał wyjściowy do sporządzenia raportu: przepisy prawne (zarówno będące podstawą formalno-prawną) jak i przepisy wokółproblemowe i opracowania dotyczące omawianego przedsięwzięcia, a także literaturę podano na końcu opracowania. Do obliczeń prognozowania wpływu zamierzenia inwestycyjnego na środowisko oraz uciążliwości dla środowiska w zakresie wszystkich komponentów stosowano programy komputerowe dostępne autorom a wyszczególnione szczegółowo przy rozpatrywaniu poszczególnych komponentów środowiska.

10. Opis przewidywanych działań mających na celu zapobieganie, ograniczanie lub kompensację przyrodniczą negatywnych oddziaływań na środowisko.

## 10.1.Wody.

Planowana inwestycja nie znajduje się na obszarach wymagających specjalnej ochrony z punktu widzenia tylko i wyłącznie środowiska gruntowo-wodnego (brak terenów ochronnych ujęć wód podziemnych, zlewni chronionych). Jednak ochrona środowiska gruntowo-wodnego, jako elementu środowiska determinuje prawidłowe funkcjonowanie ekosystemów przyrodniczych. Środowisko biotyczne jest bowiem nierozerwalnie powiązane ze środowiskiem abiotycznym, na które składają się przede wszystkim warunki gruntowo-wodne (geośrodowiskowe).

### 10.1.1. Wody podziemne i powierzchniowe

Podłoże gruntowe na którym znajduje się planowana inwestycja wskazuje na brak gruntów przepuszczalnych i dobrą izolacyjność. Korzystna budowa geologiczna terenu oraz warunki i właściwości gruntów umożliwiają infiltrację spływów opadowych i wykorzystanie ekosystemu powierzchni ziemi do oczyszczenia tych spływów i zmniejszenia ładunków zanieczyszczeń, które mogłyby trafić do położonych niżej użytkowych warstw wodonośnych.

Bliskie położenie Narwiańskiego Parku Narodowego wymusza ochronę tych terenów. Ścieki opadowe z nawierzchni szczelnej  parkingów i nawierzchni utwardzonych nie mogą być odprowadzane bez oczyszczenia, ponieważ konieczne jest zachowanie klasy czystości wód rzeki w ramach programu ochrony wód Narwi.

Koncepcja budowy Okręgowej Stacji Kontroli Pojazdów, budowa myjni  oraz przebudowy stacji paliw, warsztatu samochodowego - przewiduje następujące rozwiązania ochronne wód powierzchniowych w rejonie inwestycji

Faza projektu budowlanego

1/ Zostaną zaprojektowane urządzenia ochrony wód w postaci osadników zintegrowanych z separatorem substancji ropopochodnych, dobór, których zapewni podczyszczenie ścieków opadowych i przemysłowych i dotrzymanie warunków narzuconych w zał. Nr 1 i 2 do Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 24 lipca 2006r. w sprawie warunków, jakie należy spełnić przy wprowadzaniu ścieków do wód lub do ziemi oraz w sprawie substancji szczególnie szkodliwych dla środowiska wodnego, (Dz. U. Nr 137/2006, poz. 984).

2/Baza budowy będąca źródłem powstawania ścieków: sanitarnych technologicznych i opadowych. Sposób postępowania ze ściekami będzie uzależniony od miejsca lokalizacji bazy. Baza będzie wyposażona w pełny węzeł sanitarny.

3/Faza eksploatacji

Zagrożenie jakości wód podczas eksploatacji obiektu należy ocenić  jako mało realne. Może jednak zaistnieć podczas intensywnych opadów atmosferycznych. Przejawiać się ono będzie okresowym wzrostem stężenia zawiesin i substancji ropopochodnych w wodach rzeki, wylewu substancji niebezpiecznych spowodowanego katastrofą ekologiczną. Dlatego proponuje się następujące zabezpieczenia:

- Odpowiednie magazynowanie i transportowanie paliw w obrębie obiektu ( do magazynowania paliw zaprojektowano zastosowanie zbiorników stalowych dwupłaszczowych z monitoringiem szczelności płaszczy podziemnych, do przesyłu paliw zaprojektowano zastosowanie rurociągów wielowarstwowych z tworzywa sztucznego)

- Odpowiednie uszczelnienie terenu w obrębie obiektu, poprzez wykonanie: płaszczyzny przy dystrybutorach i punkcie zlewnym tj. powierzchni chronionej jako szczelnej dwuwarstwowej płyty żelbetowej z betonu B-35 ( polimerobetonowej); nawierzchni wewnętrznego układu komunikacyjnego obiektu  jako wielowarstwowej, z wykorzystaniem kostki betonowej wibroprasowanej

- Sprawny system zbierania wód opadowych i roztopowych, skierowanie  ścieków deszczowych i ewentualnych wycieków resztkowych paliw i płynów eksploatacyjnych, do wewnętrznego układu kanalizacji deszczowej, skąd po oczyszczeniu w separatorze koalescencyjnym substancji ropopochodnych zintegrowanym z osadnikiem wstępnym odprowadzane będą do szczelnego zbiornika  retencyjnego  do odparowania

- Ścieki technologiczne  powstające w wyniku eksploatacji myjni zostaną podczyszczone poprzez osadnik wstępny zintegrowany z separatorem koalescencyjnym substancji ropopochodnych, a następnie skierowane do szczelnego zbiornika celem odparowania..

### Zaplanowane rozwiązania techniczne i technologiczne  prezentują dostępny poziom techniczny i spełniają podstawowe wymogi ochrony środowiska w istniejących warunkach przyrodniczych, przy rozpatrywanej lokalizacji przedsięwzięcia.

Niezależnie od przedstawionych powyżej zabezpieczeń, zaznacza się, iż zgodnie z § 19.1. „ Rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 24 lipca 2006r. w sprawie warunków, jakie należy spełniać przy wprowadzaniu ścieków do wód lub do ziemi oraz w sprawie substancji szczególnie szkodliwych dla środowiska wodnego”( Dz. U. z 2006r.; Nr 137 poz. 984), wody opadowe i roztopowe ujęte w systemy kanalizacyjne wprowadzane do wód lub ziemi :

- Z powierzchni szczelnej terenów przemysłowych a także parkingów o powierzchni powyżej 0,1 ha powinny być oczyszczone w ilości , jaka powstaje z opadów o natężeniu co najmniej 15 l/s/1ha,

- Z powierzchni  szczelnej  stacji paliw powinny być oczyszczone w ilości, jaka powstaje z opadów o częstości występowania jeden raz  w roku i czasie  trwania 15 minut, lecz w ilości nie mniejszej niż powstająca z opadów o natężeniu 77l/s/1ha

### 10.1.2. Skuteczność działania urządzeń oczyszczających.

Bilans wód opadowych powstających na przebudowywanej stacji paliw płynnych

Obliczono wody opadowe spływające ze szczelnych powierzchni komunikacyjno-parkingowo-magazynowych(zadaszonych)o natężeniu odpływu wyższym od spowodowanego opadem o częstości występowania jeden raz w roku i czasie 15 minut. Obliczenie ustalono metodą stałego natężenia deszczu.

Oczyszczanie wstępne

Wody deszczowe lub przemysłowe zawierające substancje ropopochodne oraz zanieczyszczenia stale ( pyły, piaski i inne substancje stałe) dostają się w pierwszej fazie do osadnika. Dzięki deflektorowi wytrącania prędkości a następnie w wyniku sedymentacji następuję oddzielenie się części stałych od wody. Uwolniona od ewentualnych zanieczyszczeń woda w dalszym ciągu zawiera substancje ropopochodne. Zgodnie z literaturą zawiesina jako główny składnik zanieczyszczeń wód opadowych ulega redukcji w stopniu min 95%.

Oczyszczanie w urządzeniach oczyszczających

Uwolniona od ewentualnych zanieczyszczeń woda zawierająca substancje ropopochodne  musi zostać poddana  oczyszczaniu w komorze separacyjnej. W etapie tym następuje flotacja, czyli zbicie się w krople, większych cząstek związków ropopochodnych i ich wypłynięcie na powierzchnię Tak uzyskana separacja daje przy upływie wodę o zawartości związków ropopochodnych poniżej 100mg/l. Jest to ciecz, która może być skierowana do oczyszczalni ścieków, ale nie może dostać się do środowiska naturalnego.

W celu uzyskania wody o zawartości związków ropopochodnych < 5 mg/l i skierowana do środowiska naturalnego, należy zastosować w separatorze wkładkę koalescencyjną. Wkładka ta jest  konstrukcją zbliżona do szeregowej struktury plastrów miodu. Każda kropla zaolejonej wody musi przecisnąć się przez wkład koalescencyjny. Wynikiem tego przejścia jest łączenie się bardzo drobnych kropelek związków ropopochodnych w większe krople, które odrywają się od wkładu i flotują tworząc w górnej części separatora warstwę olejową. Czysta woda zawierająca poniżej 5mg/l odpływa przez syfon na zewnątrz.

Wylot separatora posiada automatyczne zamknięcie połączone z pływakiem. Pływak wytarowany jest na gęstość substancji ropopochodnych i pływa po środku warstwy olejowej. Gdy warstwa ta wzrośnie niebezpiecznie i zbliży się do wylotu system pływak ,automatycznie zamknie wylot, uniemożliwiając w ten sposób skażenie wód odbiornika.

Dobór separatora

Zgodnie z warunkami normy PN-EN 858:2005:2000  dobór separatora substancji ropopochodnych sprowadza się do określenia jego wielkości nominalnej (NS. Wielkość ta określa maksymalny przepływ ścieków deszczowych i przemysłowych, dla których zostanie otrzymana zakładana w w/w normie redukcja stężeń substancji ropopochodnych na odpływie z separatora)

Na analizowanym terenie ścieki deszczowe zanieczyszczone substancjami ropopochodnymi ( przemysłowe) i ścieki procesowe ( powstające z myjni samochodowej) powstające na terenie planowanej stacji demontażu pojazdów wycofanych z eksploatacji oraz istniejącej stacji paliw i planowanej myjni samochodowej zostaną poddane oczyszczeniu w dwóch separatorach o przepustowości dostosowanej do ilości powstających ścieków a następnie skierowane do szczelnych zbiorników do odparowania.

Stacja paliw z planowaną myjnią samochodową

Powstają ścieki deszczowe zanieczyszczone substancjami ropopochodnymi spływające z terenu stacji paliw oraz ścieki procesowe z myjni samochodowej

Powierzchnia szczelnej zlewni-

Fzr= F x (

Gdzie:

F- powierzchnia zlewni ( 0,1925 ha)

(- współczynnik spływu ( dla powierzchni szczelnej-0,7)

Fzr=  0,0150ha  x 0,7

Fzr=   0,0105 ha

Wyznaczenie przepustowości maksymalnej separatora dla stacji paliw i myjni samochodowej-

NS  ( (Fzr x φ x qmax) x fd

Gdzie:

qmax- intensywność  opadu maksymalnego ( 130l/s/ha)

φ- współczynnik opóźnienia retencji ustalony  wg wzoru:    dla n=6

wynosi ( 0,75)

fd- współczynnik gęstości dla separatorów klasy I ( stężenie substancji ropopochodnych na odpływie < 5 mg/l przy średniej gęstości produktów ropopochodnych  0,85g/cm3, wynosi 1

NS  ( ( 0,0105 ha x 0,75 x 130l/s/ha) x 1

NS  ( 1,02 l/s

Dobór separatora dla ścieków procesowych powstających w myjni automatycznej

NS ( 2 x Qsx fd

Gdzie:

Qs- ścieki z myjni samochodowej ( dla automatycznej = 2l/s)

fd- współczynnik gęstości dla separatorów klasy I ( stężenie substancji ropopochodnych na odpływie < 5 mg/l przy średniej gęstości produktów ropopochodnych  0,85g/cm3, wynosi 1

NS ( 2  x 2 l/s x 1

NS ( 4 l/s

NS  ( 5,01 l/s

Na potrzeby oczyszczenia wód opadowych zanieczyszczonych substancjami ropopochodnymi powstającymi na stacji paliw oraz ścieków procesowych powstających z myjni samochodowej należy zamontować separator koalescencyjny substancji ropopochodnych zintegrowany z osadnikiem wstępnym o przepływie nominalnym co najmniej 5 l/s, a następnie oczyszczono wodę skierować do szczelnego zabezpieczonego folią PE zbiornika odparowującego o pojemności co najmniej 120m3

Przy wyborze producenta należy sprawdzić czy wybrane urządzenie zapewnia oczyszczenie ścieków w odpływie do odbiornika do wymaganego poziomu tj. 100mg/dm3 zawiesiny ogólnej i 15 mg/dm3 węglowodorów ropopochodnych, zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Środowiska  z dnia 24 lipca 2006 roku w sprawie warunków, jakie należy spełnić przy wprowadzaniu ścieków do ziemi lub wód oraz w sprawie substancji szczególnie szkodliwych dla środowiska wodnego ( Dz. U. Nr 137, poz. 984).

Maksymalne stężenie zanieczyszczeń ścieków opadowych odprowadzanych do wód oraz do ziemi nie przekracza:

- Zawiesin ogólnych- 100mg/l

- Węglowodory ropopochodne- 15 mg/l

Przedstawione wyżej propozycje rozwiązań dla ochrony środowiska gruntowego i wodnego z uwzględnieniem konieczności ochrony środowiska przyrodniczego wskazują, że pełna ochrona środowiska gruntowo-wodnego stanowi równocześnie przez dostateczne zabezpieczenie tego ostatniego. Przez pełną ochronę rozumie się tu zabiegi o charakterze technicznym, obejmujące nie tylko klasyczne rozwiązania stosowane w warunkach normalnej eksploatacji obiektu, ale również nadzwyczajne techniczne środki ochronne na przypadek zagrożeń awaryjnych gdzie ich eliminacja jest możliwa poprzez zatrzymanie zanieczyszczeń awaryjnych w ograniczonej przestrzeni i na ograniczony czas (niezbędny dla rekultywacji i usunięcia zagrożenia).

Takie rozwiązania są technicznie proste, ekonomiczne i równocześnie zapewniają wysoką efektywność ochrony środowiska przyrodniczego. Wszystkim tym rozwiązaniom powinny jednak towarzyszyć działania kontrolne. Polegać one powinny na częstszej (aniżeli poza obszarami objętymi formalno-prawną ochroną przyrodniczą) kontroli stanu urządzeń, częstszym usuwaniu nagromadzonych zanieczyszczeń oraz na kontroli stanu tego środowiska przez służby niezależne od inwestora

## 10.2. Powierzchnia ziemi wraz z glebą

Zabezpieczenia ograniczenia skażeń gleby na analizowanym terenie przyniosą działania ukierunkowane na unieruchomienie związków i pierwiastków toksycznych w glebie lub na ograniczenie pobierania ich przez rośliny.

W fazie budowy możliwe są do zrealizowania następujące sposoby zminimalizowania niekorzystnego wpływu na powierzchnię ziemi i glebę:

- Należy zabezpieczyć drogi dojazdowe i miejsca postoju ciężkiego sprzętu drogowe używanego do budowy oraz place składowania materiałów budowlanych przed skażeniem substancjami ropopochodnymi. Celem ochrony powierzchni ziemi na czas prac budowlanych należy zastosować lekkie elementy metalowe jako utwardzenie podłoża gruntowego dróg dojazdowych i miejsc postoju sprzętu,

- Ograniczyć do minimum pas zniszczenia gleby w czasie budowy, a zwłaszcza wykraczających poza plac budowy

Na czas eksploatacji dla pełnego zrekompensowania niekorzystnych wpływów związanych z oddziaływaniem zanieczyszczeń przemysłowych należy:

1/ Dokonać inwentaryzacji zieleni wzdłuż  granic nieruchomości i dokonać uzupełniającego nasadzenia zieleni średniowysokiej, która zminimalizuje bezpośrednie oddziaływanie i rozprzestrzenianie się pyłów na powierzchnię gleby w miejscach terenów wykorzystywanych np. rolniczo.

2/ Sposobem ograniczającym pobieranie metali ciężkich przez rośliny jest zastosowanie preparatów rekultywacyjnych z węgla brunatnego i torfu zapewniających wysoką zawartość wolno mineralizującej się substancji organicznej w glebie.

Całkowita rekultywacja terenów naruszonych w fazie budowy, pielęgnowanie posadzonej zieleni i odsądzanie wypadłych i nieprzyjętych sadzonek, częste koszenie  terenów trawiastych, zminimalizuje wpływy eksploatacji obiektu i ograniczy rozprzestrzenianie się pyłu z zawartością metali ciężkich w głąb gleby.

### 10.3.Hałas i wibracja

Skuteczna ochrona środowiska przed hałasem wymaga kompleksowych i skoordynowanych działań, mających na celu ograniczenie hałasu tzw. Komunikacyjnego.

Generalnie zmniejszenie emisji hałasu w obrębie planowanych obiektów  można uzyskać poprzez:

- zastosowanie najnowszych technologii dzięki którym nowopowstała nawierzchnia układu komunikacyjnego tj. place manewrowe, magazynowe, parkingi, będzie trwała i gładka,

- ograniczenie prędkości pojazdów do 30km/ h na stacji paliw  i do 15km/h w obrębie myjni i Okręgowej Stacji Kontroli Pojazdów, warsztatu samochodowego

- stanowiska warsztatowe i stanowiska diagnostyczne wyposażone w instalacje emitujące hałas zostaną wyciszone specjalnymi ekranami, a ich praca ograniczona jedynie do pory dziennej

Dla zminimalizowania hałasu na terenach zabudowanych proponuje się pasy zieleni ochronnej wzdłuż ogrodzenia od strony istniejącej zabudowy mieszkaniowej

## 10.4 Jakość powietrza

Sposoby minimalizacji wpływu na stężenie substancji emitowanych z pojazdów w powietrzu otaczającym :

Diagnostyka i naprawa pojazdów

odbywać się będzie wewnątrz budynków lub w zadaszonym specjalnie wydzielonym w tym celu stanowisku, nie będzie więc znaczącym  źródłem emisji zanieczyszczeń do powietrza

Na terenie zakładu występować może  jedynie emisja powodowana ruchem pojazdów  do holowania oraz praca  kotłowni.

Przebudowywaną istniejącą obecnie  stację paliw

Przebudowywana stacja paliw winna spełniać wymogi rozporządzenia Ministra Gospodarki z dnia 21 listopada 2005r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać bazy i stacje paliw płynnych rurociągi przesyłowe dalekosiężne służące do transportu ropy naftowej i produktów naftowych i ich usytuowanie ( Dz. U. z 2005r.; Nr 243 poz. 2063 ze zm.) Stacja paliw płynnych będzie wyposażona w urządzenia zabezpieczające przed emisją par produktów naftowych I klasy do powietrza atmosferycznego w procesach napełniania zbiorników magazynowych oraz wydawania tych produktów do zbiorników pojazdów samochodowych. Wymagania te można spełnić poprzez;

- przyjmowanie paliw z cysterny do zbiorników w systemie pełnej hermetyzacji polegającej na równoczesnym zwracaniu oparów do miejsc, skąd następuje pobór paliwa,

- wyposażenie dystrybutorów w osprzęt umożliwiający hermetyzację nalewu paliw do baków tzw. Zamknięty system odsysania oparów paliw i ich zwrot do zbiornika podziemnego,

- Ograniczenia tzw. małego oddechu zbiorników magazynowych poprzez zawór oddechowy podciśnieniowo- nadciśnieniowy, który ograniczy emisje do powietrza substancji gazowych powstałych wskutek zmian temperatur,

- Zabezpieczenie przed rozlaniem paliwa przy napełnianiu zbiorników poprzez zastosowanie zaworu przepełnieniowego likwidującego ryzyko rozlania się paliwa

Zgodnie z § 97 cyt. powyżej rozporządzenia stacje paliw płynnych powinny być wyposażone w:

1/ instalacje kanalizacyjne i inne urządzenia zabezpieczające przed przenikaniem produktów naftowych do gruntu, wód powierzchniowych i gruntowych,

2/ urządzenia do pomiaru i monitorowania stanu magazynowanych produktów naftowych,

3/ urządzenia do sygnalizacji wycieku produktów naftowych do gruntu, wód powierzchniowych i gruntowych,

4/ urządzenia zabezpieczające przed emisją par produktów naftowych I klasy do powietrza atmosferycznego w procesach  zasilania zbiorników magazynowych stacji paliw płynnych,

5/ przy rocznej sprzedaży produktów naftowych powyżej 1 500m3 należy wyposażyć w urządzenia zabezpieczające prze emisją par produktów naftowych  także podczas wydawania tych produktów do zbiorników pojazdów drogowych.

10.5  Fauna  i Flora.

Wzdłuż granicy działki zaleca się wykonanie nasadzeń zieleni średniowysokiej, która będzie pełnić ważną funkcję bariery (dźwiękowej, pyłowej, wizualnej) zarówno w stosunku do miejsc rekreacji człowieka, jak i agrocenoz. Należy wykorzystać w tym celu już istniejące drzewa i krzewy.

Prace ziemne należy wykonywać poza okresem maksymalnego wzrostu i rozwoju roślin oraz rozrodu zwierząt (m. in. wędrówki wiosenne płazów) i wyprowadzania przez nich młodych. Wskazanym terminem do wykonywania robót jest okres od sierpnia do listopada, szczególnie z pominięciem okresu wiosny i wczesnego lata.

Wśród zabezpieczeń technicznych, zastosowanych zgodnie z aktualnym stanem wiedzy w celu ochrony poszczególnych komponentów środowiska, zieleń, jako środek naturalny posiada wielostronne znaczenie w ograniczaniu negatywnego wpływu zarówno na powietrze atmosferyczne, środowisko wodne i faunę. Ponadto roślinność wpływa w pewnym stopniu na ochronę klimatu akustycznego, w sensie fizycznym jak i psychicznym. Zieleń odgrywa rolę również w kształtowaniu krajobrazu. Ma ona znaczący wpływ na zewnętrzny odbiór i akceptację społeczną wprowadzanych zmian do środowiska.

## 10.6  Krajobraz

By zmniejszyć efekt ingerencji w istniejący i akceptowany krajobraz i uczynić obiekt przyjazny środowisku, należy w projekcie budowy obiektów  przewidzieć  architekturę zbliżoną do rodzimej, stosowanie rodzimych materiałów miejscowych oraz zagospodarowanie terenu nawiązując do naturalnego rodzimego krajobrazu miejscowości

11. Porównanie, proponowanej technologii z technologią spełniającą wymagania, NDT,

Ponieważ planowane przedsięwzięcie nie jest związane z funkcjonowaniem instalacji objętej obowiązkiem uzyskania pozwolenia zintegrowanego, raport o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko nie jest obowiązany zawierać porównania proponowanej techniki z najlepszą dostępną techniką.

# 12. Wskazanie, czy dla planowanego przedsięwzięcia konieczne jest ustanowienie obszaru ograniczonego użytkowania oraz określenie granic takiego obszaru.

Wg przedłożonego raportu o oddziaływaniu na środowisko dotrzymane będą standardy jakości środowiska. Oznacza to, że:

dla planowego przedsięwzięcia nie ma obowiązku ustanawiania obszaru ograniczonego użytkowania, ponieważ istnieją dostępne, stosowane w kraju rozwiązania techniczne, technologiczne i organizacyjne, które pozwalają na dotrzymanie prawnie obowiązujących standardów jakości środowiska.

13 .Przedstawienie zagadnień w formie graficznej.

W raporcie o oddziaływaniu na środowisko przedsięwzięcia polegającego  budowie Okręgowej Stacji Kontroli Pojazdów, stacji paliw, myjni i warsztatu samochodowego w miejscowości Kobylin Kuleszki, gm. Kobylin Borzymy, powiat wysokomazowiecki przedstawiono w załączeniu:

- Postanowienie Wójta Gminy Kobylin Borzymy Nr OŚ. 7624-7/08 z dnia 29.05.2008 r. o konieczności sporządzenia raportu oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko.

- Postanowienie Starosty powiatu Wysokomazowieckiego Nr RA.7633-136/08 z dnia 27.05.2008r. o konieczności sporządzenia raportu oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko.

- Mapę przedstawiającą  lokalizacje przedsięwzięcia w skali  1 :1000

- Koncepcje zagospodarowania terenu w skali 1 : 500

- Mapę z granicami i odległościami najbliższego obszaru Natura 2000 w stosunku do lokalizacji przedsięwzięcia

- Położenie arkusza Zawady na tle obszarów głównych zbiorników wód podziemnych (GZWP) w Polsce wymagających szczególnej ochrony wg. A. S. Kleczkowskiego.

- Położenie arkusza Zawady na tle jednostek fizycznogeograficznych wg J. Kondrackiego.

- Wycinek mapy geologiczno-gospodarczej Polski, arkusz Zawady w skali 1: 50 000, z terenem gminy Kobylin Borzymy.

- Obliczenia poziomu hałasu w środowisku z  interpretacją graficzną

- Obliczenia stężeń w sieci receptorów z  interpretacją graficzną

- Wypis i wyrys z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego m. Kobylin Kuleszki w skali 1:1000

# 14. Analiza możliwych konfliktów społecznych związanych z planowanym przedsięwzięciem.

Podczas realizacji przedsięwzięcia mogą wystąpić konflikty społeczne niekoniecznie związane z bezpośrednią ochroną środowiska z następujących powodów:

- czasowe utrudnienie w  korzystaniu z istniejącej stacji paliw

- czasowo wzmożony hałas wywołany pracą maszyn budowlanych

Wymienione wyżej utrudnienia są czasowe i związane jedynie z fazą budowy. Nie powinny więc mieć wpływu na realizacje przedsięwzięcia.

Udział społeczeństwa w procesie oceny oddziaływania na środowisko, któremu podlega Raport, jest prawem obywatelskim. Każdy posiada prawo do uczestnictwa w procesie tworzenia decyzji, a także posiada obowiązek uczestniczenia w ochronie środowiska w interesie jego zdrowia lub zdrowia innych". Jednak krąg osób i organizacji występujących w imieniu osób wyrażających niezadowolenie społeczne nie może być nieograniczony. Ochrona ta nie dotyczy wszystkich osób posiadających prawa do terenów lub znajdujących się na terenach objętych oddziaływaniem inwestycji na środowisko. Podstawowym wyróżnikiem dla klasyfikacji danej osoby do kategorii “osób trzecich", którym służy szczególna ochrona w procesie inwestycyjnym, jest interes prawny. “Z interesem prawnym w sprawach z zakresu ochrony środowiska mamy do czynienia wówczas, gdy interes faktyczny broniony jest wyrażony w przepisie szczególnym roszczeniem do organów administracji o wszczęcie postępowania administracyjnego lub roszczeniem o dopuszczenie jako strony do toczącego się postępowania.

Realizowane przedsięwzięcie winno być skonsultowane ze społeczeństwem lokalnym. Do zadań samorządów należy powiadomienie mieszkańców o planach inwestycyjnych, w tym wszystkich właścicieli przyległych gruntów wokół realizowanego przedsięwzięcia i stworzyć możliwości zapoznania się z przyjętą technologia robót i efektami zamierzenia po jego zrealizowaniu.

# 15.Propozycja monitoringu oddziaływania planowanego przedsięwzięcia na etapie jego budowy i eksploatacji.

Biorąc pod uwagę budowę geologiczną, warunki hydrogeologiczne, a także przedstawiony schemat organizacji obiektu, konieczne jest założenie sieci monitoringu lokalnego wód gruntowych. W tym celu należy wykonać  co najmniej jeden piezometr kontrolny do monitoringu stanu wód i gruntu.

Przy  lokalizacji piezometru  należy wziąć pod uwagę wyniki badań hydrogeologicznych i geotechnicznych wykonanych dla obszaru objętego inwestycją. Winny one znajdować się na przewidywanym kierunku odpływu wód z rejonu usytuowania głównych obiektów technologicznych

Piezometr ( lub dwa) powinien być wykonany z materiału odpornego na reakcje chemiczne, mieć odpowiednią średnicę, tak by można było wkładać do niego próbnik na wodę oraz powinien posiadać długi filtr, sięgający dna wykopu i podsypki piaszczystej. Rura podfiltrowa piezometru powinna być zagłębiona w grunt gliniasty ( poniżej dna wykopu) na głębokość ok. 0,5 m. Rura nadfiltrowa powinna wystawać nad powierzchnię terenu na wysokości 0,5m i powinna być zabezpieczona rurą metalową zamknięta od góry denkiem i zamykaną.

Z otworu monitoringowego należy pobierać próbki wód gruntowych do badań na zawartość węglowodorów ropopochodnych. Badania proponuje się wykonywać raz na 6-12 miesięcy oraz w każdym przypadku wystąpienia awarii, bądź podejrzenia o awarię

Podkreśla się, iż zgodnie z ustawą z dnia 18 lipca 2001r. Prawo wodne ( tekst jedn.  z 2005r. Nr 239 poz. 2019 ze zm.)) na wykonanie piezometru jako urządzenia do obserwacji stanu i jakości wód poziemnych nie jest wymagane  pozwolenie wodnoprawne. Wykonanie piezometru należy poprzedzić wykonaniem „Projektu prac geologicznych dla wykonania dokumentacji hydrogeologicznej i geologiczno-inżynierskiej”. Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 19.12.2001r. (Dz. U. Nr 153, poz. 1779) w sprawie szczegółowych wymagań, jakim powinny odpowiadać dokumentacje hydrogeologiczne i geologiczno-inżynierskie – winna być następnie sporządzona dokumentacja hydrogeologiczna i geologiczno-inżynierska, w której zostanie przedłożona lokalizacja piezometru na kierunku spływu wód podziemnych.

Ocena stanu powietrza i hałasu  na obszarze zainwestowania  wykazała, że nie zostały przekroczone obowiązujące normy, w związku z tym nie przewiduje się monitoringu powietrza i hałasu na analizowanym terenie. Konieczność wykonania badań kontrolnych może nastąpić jedynie w przypadku zgłaszanych skarg dotyczących eksploatacji obiektu.

By planowany obiekt był przyjazny dla środowiska należy do jego budowy wykorzystać materiały wysokiej jakości i najnowsze technologie. Projektant musi stosować się ściśle do Rozporządzenia Ministra Gospodarki z dnia 21.11..2005r ( Dz.U z 2005r.; nr 243, poz. 2063) w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać bazy i stacje paliw płynnych, rurociągi dalekosiężne do transportu ropy naftowej i produktów naftowych i ich usytuowanie.

# 16.Wskazanie trudności wynikających z niedostatków techniki lub luk we współczesnej wiedzy, jakie napotkano, opracowując raport.

Przedstawione do analizy dane wyjściowe są wielowątkowe. Do potrzeb Raportu o przedsięwzięciu wykonano i udostępniono zespołowi oceniającemu koncepcje zamierzonego przedsięwzięcia.

Autorzy w czasie wykonywania Raportu spotkali się z trudnościami, które nie zawsze są wynikiem merytorycznej niewiedzy ale trudności niezależnych, wśród nich wystąpiły:

      - brak miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego

2.	brak mapy akustycznej regionu przedsięwzięcia,

3.	brak monitoringu jakości powietrza regionu lokalizacji przedsięwzięcia,

# 17.Streszczenie informacji zawartych w raporcie.

Niniejsze opracowanie jest “Raportem o oddziaływaniu na środowisko przedsięwzięcia polegającego na budowie Okręgowej Stacji Kontroli Pojazdów wraz z ogólnodostępną stacją paliw płynnych i elementami towarzyszącymi” Podstawą opracowania niniejszego raportu jest zlecenie inwestora Pana Józefa Kossakowskiego zamieszkałego w Zambrowie przy ul. Papieża Jana Pawła II 26/40 na wykonanie opracowania  p.t.:

"Raport o oddziaływaniu na środowisko przedsięwzięcia „Budowa Okręgowej Stacji kontroli Pojazdów wraz z ogólnodostępną stacją paliw płynnych i elementami towarzyszącymi” zlokalizowanego na działce o numerze ewidencyjnym 93/6 w jednostce ewidencyjnej wsi Kobylin Kuleszki, gm. Kobylin Borzymy, powiat wysokomazowiecki.

W pracy przeprowadzono ocenę rozwiązań zawartych w koncepcji pod względem wpływu przedsięwzięcia na zmiany poszczególnych elementów środowiska. Raport... dotyczy przedsięwzięcia zaliczanego do inwestycji, dla których raport o oddziaływaniu na środowisko może być wymagany.

W zakresie oddziaływań na jakość wód. Dokonano oceny danych o środowisku hydrograficznym i hydrogeologicznym w rejonie przedsięwzięcia. Określono zasoby i sposób korzystania z wód w rejonie planowanych robót inwestycyjnych. Przedstawiono możliwości minimalizacji zagrożenia. Przedstawiono wpływ ścieków opadowych na wody powierzchniowe i podziemne. Odprowadzanie ścieków opadowych poprzez wstępny osadnik zintegrowany z separatorem substancji ropopochodnych do zbiornika retencyjnego w celu odparowania nie spowoduje przekroczenia ustalonych norm czystości wód. Zaproponowano też  budowę  co najmniej jednego piezometru jako urządzenia monitorującego czystość wód gruntowych na terenie inwestycji.

W zakresie ochrony powierzchni ziemi j gleby. Przedstawiono oddziaływanie na powierzchnię ziemi i gleby. Oddziaływania rozpatrzono w aspektach: zniszczenia szaty roślinnej, zanieczyszczenia gleby. Wskazano na działania minimalizujące. W wyniku analizowanych oddziaływań i zaproponowanych zabezpieczeń nie stwierdzono możliwości powstania zagrożeń.

W zakresie klimatu akustycznego: Dokonano identyfikacji źródeł hałasu na terenie planowanej inwestycji. Określono zasięg oddziaływania hałasu komunikacyjnego i przemysłowego przenikającego do środowiska w porze dziennej z uwzględnieniem specyfiki terenu. Stwierdzono, iż hałas emitowany z  planowanej inwestycji po zastosowaniu środków minimalizujących nie pogorszy w sposób istotny klimatu akustycznego na danym terenie

W zakresie ochrony powietrza: Wskazano na źródła powstawania emisji zanieczyszczeń. Dokonano ich oceny pod kątem stopnia, w jakim wpłyną na zmianę stanu jakości powietrza w miejscu lokalizacji  przedsięwzięcia w rozumieniu dotrzymywania norm dopuszczalnych. Stwierdzono, iż  planowana inwestycja nie spowoduje przekroczeń wartości dopuszczalnych jakości powietrza.

W zakresie gospodarki odpadami: planowana inwestycja będzie źródłem powstawania odpadów bezpośrednio podczas jej realizacji oraz na zapleczu budowy (bazie). Odpadem fazy budowy staną się nadmiary ziemi, które nie będą wbudowane ponownie lub zagospodarowane do zatrawiania i rekultywacji terenu po zakończeniu budowy. Baza budowy będzie źródłem odpadów z grupy komunalnych segregowanych lub nie segregowanych a także technologicznych typu opakowania, tworzywa sztuczne, złom, inne metale, przepracowane oleje, czyściwa itp. Odpady z bazy budowy będą gromadzone selektywne i przekazywane wyspecjalizowanym firm do ich unieszkodliwiania lub zagospodarowanie lub na gminne składowisko odpadów.

Gospodarka paliwowo-olejowa na terenie budowy, w związku z pracą maszyn, urządzeń i środków transportowych może stanowić źródło skażenia środowiska wodnego i gruntowego węglowodorami ropopochodnymi. W celu wyeliminowania możliwości skażeń węglowodorami ropopochodnymi, wskazuje się na szczególnie ostrożną i rozważną gospodarkę paliwami i olejami na zapleczu budowy w zakresie odpowiedniego magazynowania paliw i ich przelewania.

W trakcie eksploatacji obiektu powstanie szereg odpadów zarówno niebezpiecznych jak i innych niż niebezpieczne. Gospodarka odpadami winna być uregulowana zgodnie z obowiązującymi przepisami ustawy z dnia 27.04.2001r. o odpadach (jedn. tekst z 2007r.; Dz. U. Nr 39, poz. 251) i.

Krajobraz

By zmniejszyć efekt ingerencji w istniejący krajobraz i uczynić planowany obiekt przyjazny środowisku, należy zastosować rodzime materiały miejscowe oraz zagospodarować teren inwestycji  nawiązując do naturalnego rodzimego krajobrazu.

# 18. Nazwisko osoby lub osób sporządzających raport.

Halina Brulińska, Marta Ziółkowska

# 19. Źródła informacji stanowiące podstawę do sporządzenia raportu.

Dane techniczne i materiały wyjściowe

W opracowaniu wykorzystano następujące dane :

- Koncepcje planowanej inwestycji  dostarczonej przez inwestora,

- Objaśnienia do mapy geologiczno-gospodarczej polski 1 : 50 000 – arkusz Zawady – PIG Warszawa 2007r.

- Informację Podlaskiego Wojewódzkiego inspektora ochrony Środowiska w Białymstoku o stanie środowiska na terenie powiatu wysokomazowieckiego za rok 2006.

- Program ochrony środowiska dla Gminy Kobylin Borzymy

- Wskazówki metodyczne budowy bezpiecznych ekologicznych stacji paliw

( MOŚZNiL, Warszawa,1995)

- Wytyczne w sprawie lokalizowania obiektów magazynowania i dystrybucji paliw płynnych oraz zakresu badań geologicznych dla oceny ich wpływu na środowisko (MOŚZNiL, Warszawa,1992 )

5.Wizje lokalne w terenie

Wypracowaniu wykorzystano następujące materiały wyjściowe ( normatywy prawne):

- Ustawa z dnia z dnia 27 kwietnia 2001 r. - Prawo Ochrony środowiska (j. t. z 2008r. Dz. U. Nr 25, poz.150)

- Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2004 r., w sprawie określenia rodzajów przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko oraz szczegółowych uwarunkowań związanych z kwalifikowaniem przedsięwzięcia do sporządzenia raportu o oddziaływaniu na środowisko (Dz. U. Nr 257, poz. 2573 z późniejszymi zmianami)

- Ustawa z dnia 18.07.2001 r. - Prawo wodne (j.t. z 2005r. Dz. U. Nr 239 poz. 2019 ze zm.)

- Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach (j. t. z 2007r. Dz. U. Nr 39, poz. 251).

- Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 24 lipca 2006 r. w sprawie warunków, jakie należy spełnić przy wprowadzaniu ścieków do wód lub do ziemi, oraz w sprawie substancji szczególnie szkodliwych dla środowiska wodnego (Dz. U. Nr 137, poz. 984)

- Ustawa z dn. 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80, poz. 717 z późn. zmianami)

- Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. Nr 92, poz. 880)

- Ustawa z 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (Dz. U. Nr 162, poz. 1568 z dnia 17 września 2003 r.)

-Rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 5.12.2002 w sprawie wartości odniesienia dla niektórych substancji w powietrzu (Dz. U. z 2003r nr 1 poz. 12),

- Rozporządzenie Ministra Środowiska: z dnia 27 września 2001 r. w sprawie katalogu odpadów. (Dz. U. Nr 112, poz. 1206).i z dnia 14.06. 2007r. w sprawie dopuszczalnych poziomów hałasu w środowisku (Dz. U. z 2007r., Nr 120, poz. 826)	z dnia 21 lipca 2004 r. w sprawie obszarów specjalnej ochrony ptaków Natura 2000 (Dz. U. z 2004 r. Nr 229 poz. 2313)

- Rozporządzenie  Ministra Gospodarki z dnia 21 listopada 2005r w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać bazy i stacje paliw płynnych, rurociągi przesyłowe  dalekosiężne służące do transportu ropy naftowej i produktów naftowych i ich usytuowanie ( Dz. U z 2005r.; Nr 243, poz. 2063 ze zm)

## 19.1.Wnioski końcowe

- Budowa geologiczna, warunki hydrogeologiczne badanego terenu pozwalają na zaliczenie warunków tu panujących jako dogodnych do lokalizowania  tego typu obiektów,

- Przedstawiona przez inwestora Koncepcja planowanej inwestycji zawiera rozwiązania techniczne i technologiczne mające na celu ochronę środowiska przed ujemnym oddziaływaniem eksploatacji obiektu. Przewidziano je na dostępnym poziomie technicznym, spełniającym wymogi ochrony środowiska.

- Zastosowanie zaleconych proekologicznych rozwiązań technicznych i technologicznych w maksymalny sposób ograniczy ujemne oddziaływanie inwestycji na środowisko i nie spowoduje obniżenia wartości terenów przyległych. W szczególności nie wystąpią przekroczenia normowanych dopuszczalnych stężeń substancji gazowych, ropopochodnych jak i natężenia hałasu

- Konieczna jest budowa wewnętrznej sieci kanalizacji deszczowej  zabezpieczonej osadnikiem wstępnym  zintegrowanym z separatorem  koalescencyjnym substancji ropopochodnych o przepustowości co najmniej  5l/sek,

- Konieczne jest  budowa zbiornika wodnego na szczelnym podłożu ( folia PE) jako zbiornika retencyjnego do odparowania wód opadowych o pojemności co najmniej 120m3.

- Ścieki technologiczne powstające z eksploatacji planowanej myjni samochodowej należy skierować do zbiornika szczelnego po wcześniejszym oczyszczeniu  wstępnym w osadniku zintegrowanym z separatorem substancji ropopochodnych.

- Po przeprowadzonej analizie stwierdzono konieczność organizacji monitoringu lokalnego wód gruntowych, związanych z obecnością śródglinowych przewarstwień piaszczystych. W tym celu przewidziano wykonanie co najmniej jednego piezometra na przewidywanym kierunku odpływu wód z rejonu usytuowania głównych obiektów technologicznych. Kontrola wód przypowierzchniowych powinna być przeprowadzana co najmniej raz do roku.

- Nie przewiduje się prowadzenia monitoringu lokalnego w zakresie klimatu  akustycznego oraz  zanieczyszczeń gazowych

- Nie przewiduje się strefy uciążliwości obiektu dla środowiska poza terenem inwestycji

- Charakter inwestycji oraz zaplanowane rozwiązania techniczne i

technologiczne na obecnym etapie nie wskazują na konieczność

ochrony interesów osób trzecich w zakresie rozpatrywanych

komponentów środowiska

- Roboty budowlane prowadzić należy  zgodnie z przepisami branżowymi,

- Należy zwrócić szczególną uwagę na szczelność montowanych instalacji

technologicznych oraz prawidłowy montaż urządzeń sanitarnych

odprowadzających i oczyszczających ścieki opadowo- przemysłowe,

- Przed  rozpoczęciem działalności powodującej powstawanie odpadów

należy uregulować obowiązki wytwórcy odpadów  określone w ustawie o

odpadach z dnia 27 kwietnia 2001 roku.

- Po realizacji i uruchomieniu Stacji paliw zajdzie konieczność

uregulowania stanu formalno- prawnego wynikającego z ustawy Prawo

ochrony środowiska – art. 152 ust 3 i 4., tj. zgłoszenie instalacji

właściwemu organowi ochrony środowiska.