Kobylin-Borzymy 2015-10-20

ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY CENOWEJ NA:

WYKONANIE OGRODZENIA NA PLACACH SZKLONYCH

ZAMAWIAJĄCY:

Gmina Kobylin-Borzymy ul. Głowna 11, 18-204 Kobylin-Borzymy

1. Przedmiot prac:

W ramach prac wybrany Wykonawca wykona:

a) ogrodzenie przy szkole we Wnorach-Kużelach działka nr 95 , ogrodzenie o łącznej długości 71 metrów bieżących w tym:

- 66 metrów płotu z siatki panelowej na podmurówce systemowej,

- brama dwuskrzydłowa 4 metry,

- furtka o szerokości 1 m,

b) ogrodzenie przy Zespole Szkół w Kobylinie-Borzymach działka nr 80/4, ogrodzenie o łącznej długości 75 metrów bieżących w tym:

- 70,5 metra płotu z siatki panelowej na podmurówce systemowej,

- brama dwuskrzydłowa 4 metry,

- furtka o szerokości 1 m

2.1.  Parametry materiałów Wnory-Kużele:

- Siatka panelowa:

- wymiary paneli długość/wysokość: 2,5 x 1,20 m (+ max. 5 cm)

- drut grubość 5mm,

- ocynkowana ogniowo, malowana na kolor zielony,

- liczba profilowań min 2,

- wymiary oczka 50x200 mm,

- mocowanie do słupka na obejmy ( malowane), liczba mocowań do słupka x 3,

- siatka panelowa pozbawiona jest górnych końcówek drutów „grzebienia”.

- Słupki do siatki:

- profil 40x60 mm, grubość min 2mm,

- wysokość min. 200 cm,

- słupek zakończony zaślepką,

- ocynkowany ogniowo malowany proszkowo kolor zielony,

- fundament pod słupek głębokość min. 80 cm  średnica  min. 30 cm.

c) Podmurówka systemowa:

- podmurówka: betonowa płyta zbrojona długość/wysokość 250 x 25 cm, grubość 6 cm,

- wzór cegła,

- łączniki podmurówka/słupek betonowe.

- Brama dwuskrzydłowa:

- szerokość całej bramy 4,0 m dwa równe skrzydła, wysokość skrzydła 1,3 m

równa z płotem,

- konstrukcja bramy: szkielet/rama skrzydła profil 60x40 grubość 4 mm, ze skosami

i poprzeczkami usztywniającymi  konstrukcję,

- wypełnienie siatka panelowa o oczkach 50x200 mm grubość 5 mm  ( druty „grzebień”

nie wystają ponad ramę )

- słupki  podtrzymujące 80x80 mm grubość 4 mm, zakończone zaślepkami, długość min 2,4 m

- brama wyposażona w rygiel i zasuwkę

- elementy metalowe ocynkowane ogniowo, malowane na kolor zielony

e) Bramka/furtka:

- szerokość całej bramki/furtki w świetle 1,0m, jedno skrzydło,

- wysokość skrzydła 1,2 m ( plus/minus. 10 cm) równa z płotem

- konstrukcja bramy: szkielet/rama skrzydła profil 40x40,

- wypełnienie: siatka panelowa o oczkach 50x200 mm grubość 5 mm  ( druty „grzebień” nie

wystają poza ramę )

- słupek  podtrzymujący 80x80 mm, zakończony zaślepką, długość min 2,3 m,

- bramka/furtka  wyposażona w zamek i klamkę nierdzewną,

- elementy metalowe ocynkowane ogniowo, malowane na kolor zielony

2.2.  Parametry materiałów Kobylin-Borzymy:

- Siatka panelowa:

- wymiary paneli długość/wysokość: 2,5 x 1,20 m (+ max. 5 cm)

- drut grubość 5mm,

- ocynkowana ogniowo, malowana na kolor zielony

- liczba profilowań min 2

- wymiary oczka 50x200 mm

- mocowanie do słupka na obejmy ( malowane), liczba mocowań do słupka x 3

- siatka panelowa pozbawiona jest górnych końcówek drutów „grzebienia”

- Słupki do siatki:

- profil 40x60 mm, grubość min 2mm

- wysokość min. 200 cm,

- słupek zakończony zaślepką,

- ocynkowany ogniowo malowany proszkowo kolor zielony,

- fundament pod słupek głębokość min. 80 cm  średnica  min. 30 cm.

c) Podmurówka systemowa:

- podmurówka: betonowa płyta zbrojona długość/wysokość 250 x 20 cm, grubość 6 cm,

- wzór cegła,

- łączniki podmurówka/słupek betonowe.

d) Brama dwuskrzydłowa:

- szerokość całej bramy w świetle 3,50 m dwa równe skrzydła,

wysokość skrzydła 1,3 m ( plus/minus. 10 cm) równa z płotem,

- konstrukcja bramy: szkielet/rama skrzydła profil min. 60x40x2 l grubość min 4 mm, ze skosami

i poprzeczkami usztywniającymi  konstrukcję,

- wypełnienie siatka panelowa o oczkach 50x200 mm grubość 5 mm  ( druty „grzebień” nie

wystają poza ramę )

- słupki  podtrzymujące 80x80 mm grubość 4mm  zakończone zaślepkami, długość min 2,3 m,

- brama wyposażona w rygiel i zasuwkę,

- elementy metalowe ocynkowane ogniowo, malowane na kolor zielony

e) Bramka/furtka:

- szerokość całej bramki/furtki w świetle 1,0m, jedno skrzydło,

- wysokość skrzydła 1,2 m ( plus/minus. 10 cm) równa z płotem

- konstrukcja bramki/furtki: szkielet/rama skrzydła profil 40x40 grubość min 2 mm,

- wypełnienie siatka panelowa o oczkach 50x200 mm grubość 5 mm  ( druty „grzebień” nie

wystają poza ramę )

- słupek  podtrzymujący 80x80 mm zakończony zaślepką, długość min 2,3 m,

- bramka/furtka  wyposażona w zamek i klamkę nierdzewną

- elementy metalowe ocynkowane ogniowo, malowane na kolor zielony

3. Wymagany termin wykonania prac  do – 10 grudnia 2015.

4. Wymagana gwarancja – 3 lat

5. Oferta powinna zawierać cenę netto, należny podatek VAT  ( w przypadku płatników VAT) oraz cenę brutto obliczoną  wg projektu i  przedmiaru robót ( w załączeniu ).

6. Podana w ofercie cena traktowana jest jako wynagrodzenie ryczałtowe wykonawcy – obejmuje wszelkie koszty konieczne do prawidłowego wykonania zadania.

Zamawiający informuje jednocześnie, że zamówienie zostanie udzielone Wykonawcy, który zaoferuje łącznie najniższą cenę brutto za całość zadania.

7. Osoby do kontaktu:

- Wojciech Mojkowski – wójt Gminy              86-2743003

- Bogdan Piszczatowski – sekretarz Gminy     86-2743003

8. Wykonawcy mogą złożyć tylko jedna ofertę. W przypadku złożenia przez tego samego wykonawcę większej liczby ofert zostaną one odrzucone i nie będą podlegały rozpatrywaniu.

Oferty wraz z oświadczeniem składać do 30-10-2015 do godziny 14: 00, za pośrednictwem: faxu 086-2743026, e-mail kobylinb@wp.pl, w sekretariacie urzędu, lub  pocztą na adres:

Urząd Gminy Kobylin-Borzymy

ul. Główna 11, 18-204  Kobylin-Borzymy

Wójt Gminy

Wojciech Mojkowski

OFERTA

Nazwa          ………………………………….…………………………………

Adres           ………………………………………………………………………

Tel.               ……………………………………………………………………

Odpowiadając na  zaproszenie Gminy Kobylin-Borzymy do złożenia oferty na:  WYKONANIE OGRODZENIA NA PLACACH SZKLONYCH

a)Oferuję wykonanie ogrodzeń  za:

- Plac  we Wnorach-Kużelach cena netto…….………………zł

plus obowiązujący podatek VAT…....%..............zł razem cena brutto…………………zł  
      2)  Plac  w Kobylinie-Borzymach cena netto…….………………zł

plus obowiązujący podatek VAT…....%..............zł razem cena brutto…………………zł  
 3) W sumie plac we Wnorach i Kobylinie ……………….. ………………  zł brutto

/słownie………………………………………………………………………………zł. brutto/

b) Przyjmuję do realizacji warunki postawione przez zamawiającego w zapytaniu ofertowym.

c ) Udzielam 3 lata gwarancji na wykonane roboty od czasu odbioru prac.

……………………………………

data i podpis osoby upoważnionej    
                                                   Oświadczenie

Składając ofertę na, wykonanie robót remontowych oświadczam, że:

- posiadam uprawnienia do wykonania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania

- posiadam/my niezbędną wiedzę i doświadczenie

- zapoznałem się i spełniam warunki wynikające z zaproszenia do złożenia oferty cenowej,

- dysponuję/my odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia

- zapoznałem się ze stanem faktycznym

…………………………………………………………..

data, podpis osoby upoważnionej