# OPIS PRAC

Nazwa obiektu:  wiaty  przystankowe na płytach betonowych, na  terenie  gminy Kobylin-Borzymy

Temat :  Usytuowanie  25 wiat na płytach betonowych  na  terenie  Gminy Kobylin-Borzymy

Inwestor i zleceniodawca :  Gmina Kobylin-Borzymy ul. Główna 50 18-420 KobyliN-Borzymy

## OPIS TECHNICZNY PRAC

1. Przystanek w miejscowości Stypułki Borki :

Charakterystyka stanu istniejącego – Na pętli autobusowej przy budynku jest miejsce  na  ustawienie wiaty autobusowej .

Charakterystyka stanu projektowanego – płytę betonową pod wiatę przewiduje się zlokalizować  na działce  gminnej  198

- należy  wyplantować i zagęścić   grunt rodzimy pod płytę betonową.

- wykonać warstwę  podbudowy z kruszywa naturalnego zagęszczonego mechanicznie ok. 15cm

- wykonać betonową płytę gr. 15 cm. 3,6x2,0m ( pod montaż wiaty przystankowej w II etapie).

Ustawić krawężniki najazdowe 15 x 22 x 100cm i wykonać chodnik 2,0 x 3,0 m, z  kostki brukowej typ behaton/kość kolor gr. 8cm na: podsypce cementowo piaskowej gr. 5cm i podbudowie z kruszywa łamanego gr. 10 cm,  uporządkować,  wyrównać teren, obsypać czarnoziemem z obsianiem trawą wykonanego przystanku autobusowego.

2. Przystanek w miejscowości Stypułki Szymany :

Charakterystyka stanu istniejącego – Obecnie nie ma wyznaczonego miejsca przystanku autobusowego. Istniejący pas drogowy drogi powiatowej szer. 8,0mb nie  pozwala na ustawienie wiaty autobusowej w pasie drogowym.

Charakterystyka stanu projektowanego – płytę betonową pod wiatę przewiduje się zlokalizować  na działce  prywatnej 144/1

- należy  wyplantować i zagęścić   grunt rodzimy pod płytę betonową.

- wykonać warstwę podbudowy z kruszywa naturalnego zagęszczonego mechanicznie ok. 15cm

- wykonać betonową płytę gr 15 cm. 3,6x2,0m ( pod montaż wiaty przystankowej w II etapie).

Ustawić krawężniki najazdowe 15 x 22 x 100cm i wykonać chodnik 2,0 x 3,0 m, z  kostki brukowej typ behaton/kość kolor gr. 8cm  na: podsypce cementowo piaskowej gr. 5cm i podbudowie z kruszywa łamanego gr. 10 cm,  uporządkować,  wyrównać teren, obsypać czarnoziemem z obsianiem trawą wokół wykonanego przystanku autobusowego

3. Przystanek w miejscowości Kłoski Młynowięta :

Charakterystyka stanu istniejącego – Obecnie nie ma wyznaczonego miejsca przystanku autobusowego. Istniejący pas drogowy drogi gminnej szer. 6,0 -7,0mb nie  pozwala na ustawienie wiaty autobusowej w pasie drogowym.

Charakterystyka stanu projektowanego – płytę betonową pod wiatę przewiduje się zlokalizować  na działce  prywatnej 24/6 i w pasie drogowym 111/1

-  należy dokonać częściowej rozbiórki istniejącego ogrodzenia  betonowego z paneli betonowych 1 szt. przęsła o szerokości 1,90m ( drugie przęsło od krawędzi budynku mieszkalnego nr 15. - wyjęcie 3 szt. paneli ogrodzenia).

- należy  wyplantować i zagęścić   grunt rodzimy pod płytę betonową.

- wykonać warstwę podbudowy z kruszywa naturalnego zagęszczonego mechanicznie ok. 15cm .

- wykonać betonową płytę gr. 15 cm Szer.3,6x 1,6m usytuowaną symetrycznie w otworze 1,90 ( po wyjęciu ogrodzenia)  ( pod montaż wiaty przystankowej w II etapie).

- uporządkować teren po robotach .

- od istniejącej nawierzchni asfaltowej do płyty należy wyprofilować i zagęścić grunt   
z dopasowaniem do nawierzchni asfaltowej. Ustawić krawężniki najazdowe 15 x 22 x 100cm i wykonać chodnik 2,0 x 3,0 m, z  kostki brukowej typ behaton/kość kolor gr. 8cm  na: podsypce cementowo piaskowej gr. 5cm i podbudowie z kruszywa łamanego gr. 10 cm,  uporządkować,  wyrównać teren, obsypać czarnoziemem z obsianiem trawą wokół wykonanego przystanku autobusowego

4. Przystanek w miejscowości  Kłoski Świgonie :

Charakterystyka stanu istniejącego – Obecnie nie ma wyznaczonego miejsca przystanku autobusowego . Istniejący pas drogowy drogi gminnej  działka nr 121/3 nie  pozwala na ustawienie wiaty autobusowej w pasie drogowym.

Charakterystyka stanu projektowanego – płytę betonową pod wiatę przewiduje się zlokalizować  na działce  gminnej nr 32 w odległości 4m od asfaltu na istniejącym nawiezionym, zagęszczonym i wyplantowanym terenie.

- należy  zagęścić   grunt rodzimy pod płytę betonową.

- wykonać warstwę podbudowy z kruszywa naturalnego zagęszczonego mechanicznie ok. 15cm.

- wykonać betonową płytę gr. 15 cm 3,6x2,0m ( pod montaż wiaty przystankowej w II etapie).

- uporządkować teren po robotach .

- od istniejącej nawierzchni asfaltowej do płyty należy wyprofilować i zagęścić grunt   
z dopasowaniem do nawierzchni. Ustawić krawężniki najazdowe 15 x 22 x 100cm i wykonać chodnik 2,0 x 3,0 m, z  kostki brukowej typ behaton/kość kolor gr. 8cm  na: podsypce cementowo piaskowej gr. 5cm i podbudowie z kruszywa łamanego gr. 10 cm,  uporządkować,  wyrównać teren, obsypać czarnoziemem z obsianiem trawą wokół wykonanego przystanku autobusowego.

5. Przystanek w miejscowości Stypułki Święchy - obręb Stypułki Koziołki :

Charakterystyka stanu istniejącego – Na terenie gminnym działka nr 29/1 obręb Stypułki Koziołki jest miejsce  na  ustawienie wiaty autobusowej .

Charakterystyka stanu projektowanego – płytę betonową pod wiatę przewiduje się zlokalizować  na działce  gminnej  29/1 ( teren Szkoły Podstawowej)

-  należy dokonać częściowej rozbiórki istniejącego ogrodzenia z przęseł stalowych – 1szt, przęsła o szerokości 2,50m ( drugie przęsło od furtki);

-należy dokonać wycięcie betonowego cokołu o wymiarach 0,25 x 0,30x2,50 m,; Przęsło 1szt  przy furtce, furtkę i  1szt  przęsło za wiatą  należy oczyścić z rdzy i odstającej farby 
i przemalować farbą rdzochronną  na kolor brązowy.

- należy wykonać korytowanie – roboty ziemne dla potrzeb wykonania płyty betonowej pod wiatę przystankową  i chodnik łączący płytę z furtką do szkoły ;

- wykonać warstwę podbudowy z kruszywa naturalnego zagęszczonego mechanicznie ok. 15cm .

- wykonać betonową płytę gr. 15 cm 3,6x2,0m ( pod montaż wiaty przystankowej w II etapie).

- ustawić krawężniki najazdowe 15 x 22 x 100cm i wykonać chodnik, z  kostki brukowej typ behaton/kość kolor gr. 8cm i 4,0x 1,60 + 4,0 x 2,0 od furtki do wiaty: na podsypce cementowo-piaskowej gr. 5cm i podbudowie z kruszywa łamanego gr. 10 cm, uporządkować, wyrównać teren, obsypać czarnoziemem z obsianiem trawą wokół wykonanego przystanku autobusowego.

- wykonać barierę przed furtka 4 przęsła typ olsztyński

6. Przystanek w miejscowości Wnory Stare  :

Charakterystyka stanu istniejącego – Obecnie nie ma wyznaczonego miejsca przystanku autobusowego . Istniejący pas drogowy drogi gminnej szer 9,0 -10,0mb działka nr 339/2 nie  pozwala na ustawienie wiaty autobusowej w pasie drogowym. Od asfaltu do ogrodzenia  z przęseł drewnianych odległość 2,20m.

Charakterystyka stanu projektowanego – płytę betonową pod wiatę przewiduje się zlokalizować  na działce  prywatnej 133 .

-  należy dokonać częściowej rozbiórki istniejącego ogrodzenia drewnianego na szerokość  
1 przęsła 2,50 m.

- należy  wyplantować i zagęścić   grunt rodzimy pod płytę betonową.

- wykonać warstwę podbudowy z kruszywa naturalnego zagęszczonego mechanicznie ok. 15cm .

- wykonać betonową płytę gr 15 cm. Szer.3,50 usytuowaną symetrycznie w otworze 2,50 ( po zdemontowaniu ogrodzenia)  ( pod montaż wiaty przystankowej w II etapie).

od istniejącej nawierzchni asfaltowej do płyty należy wyprofilować i zagęścić grunt   
z dopasowaniem do nawierzchni asfaltowej. Ustawić krawężniki najazdowe 15 x 22 x 100cm i wykonać chodnik 2,0 x 3,0 m, z  kostki brukowej typ behaton/kość kolor gr. 8cm  na: podsypce cementowo piaskowej gr. 5cm i podbudowie z kruszywa łamanego gr. 10 cm,  uporządkować,  wyrównać teren, obsypać czarnoziemem z obsianiem trawą wokół wykonanego przystanku autobusowego

7. Przystanek w miejscowości  Piszczaty Piotrowięta / Wnory Wandy :

Charakterystyka stanu istniejącego – przystanek z wiatą z blachy zlokalizowano 
w istniejącym pasie drogowym drogi gminnej nr działki 95 i działce gminnej nr 20/1 .

Charakterystyka stanu projektowanego – płyta betonowa pod wiatę  o wymiarach 2,40x 2,90 jest wykonana.

- należy za istniejącą płytą dosypać ok 6 m3 ziemi w celu wykonania skosów od istniejącego poziomu płyty oraz zdemontować istniejącą  wiatę stalową. ( w celu przygotowania  pod montaż wiaty przystankowej w II etapie).

- od istniejącej nawierzchni asfaltowej do płyty należy wyprofilować i zagęścić grunt   
z dopasowaniem do nawierzchni od istniejącej nawierzchni asfaltowej do płyty należy wyprofilować i zagęścić grunt z dopasowaniem do nawierzchni asfaltowej. Ustawić krawężniki najazdowe 15 x 22 x 100cm i wykonać chodnik 2,0 x 3,0 m, z  kostki brukowej typ behaton/kość kolor gr. 8cm  na: podsypce cementowo piaskowej gr. 5cm i podbudowie z kruszywa łamanego gr. 10 cm,  uporządkować,  wyrównać teren, obsypać czarnoziemem z obsianiem trawą wokół wykonanego przystanku autobusowego

8. Przystanek  w miejscowości Nowe Garbowo:

Charakterystyka stanu istniejącego – Obecnie nie ma wyznaczonego miejsca przystanku autobusowego. Istniejący pas drogowy drogi powiatowej działka nr 172  szerokości 9,0mb nie pozwala na usytuowanie płyty pod wiatę przystankową. Od krańca nawierzchni asfaltowej do granicy działki jest ok 1,50m do 1,80mb. W pasie drogowym umieszczony jest wodociąg PCV 110. Po działkach prywatnych w odległości ok 2,0m od ogrodzenia prywatnej działki ( granicy pasa drogowego działka nr 172)  przebiega linia napowietrzna  z gołymi przewodami na słupach ŻN 10  o ok 9 metrowej wysokości.

Charakterystyka stanu projektowanego – płytę betonową pod wiatę przewiduje się zlokalizować  na gruncie prywatnym działka nr 30/1 .W pasie drogowym drogi powiatowej (działka nr 172 ) lokalizuje się  tylko chodnik od płyty betonowej pod wiatę przystankową  do jezdni asfaltowej. Ponieważ ulica jest ze znacznym spadkiem podłużnym przy posesji na poboczu jest wybudowana studnia z kratą ściekowa na wodę opadową. W chodniku na całej jego szerokości należy zamontować ciek betonowy .

Przed rozpoczęciem prac ziemnych należy zdemontować 1 przęsło ze sztachet drewnianych na stalowych zamkniętych profilach ( trzecie przęsło od rogu działki tak aby krata ściekowa była za wejściem do wiaty o szerokości 2,5m )

- należy wyciąć betonowy cokół ogrodzenia 0,25m x 0,25 m o długości 2,5mb

- należy zebrać ziemię urodzajną ok 10cm - ręcznie  – roboty ziemne  na  powierzchni o szerokości ok 1,60 m i długości 3,60 na głębokość ok.0,10m = 0,50m3 czarnoziemu) wykonać wykop na głębokość ok 0,20m celem wykonania warstwy podbudowy z kruszywa naturalnego zagęszczonego mechanicznie gr. ok. 15cm

- wykonać betonową płytę gr 15 cm. na warstwie odsączającej ok 15cm ( pod montaż wiaty przystankowej w II etapie).

-uwaga : płyta betonowa pod wiatę 3,40x1,6m symetrycznie ustawiona w stosunku do rozebranego przęsła. Wyjście z wiaty o szerokości 2,50m.

-od istniejącej nawierzchni asfaltowej do płyty należy wyprofilować i zagęścić grunt   
z dopasowaniem do nawierzchni asfaltowej. Ustawić krawężniki najazdowe 15 x 22 x 100cm i wykonać chodnik 2,0 x 3,0 m, z  kostki brukowej typ behaton/kość kolor gr. 8cm  na: podsypce cementowo piaskowej gr. 5cm i podbudowie z kruszywa łamanego gr. 10 cm,  uporządkować,  wyrównać teren, obsypać czarnoziemem z obsianiem trawą wokół wykonanego przystanku autobusowego

9. Przystanek  w miejscowości Zalesie Łabędzkie:

Charakterystyka stanu istniejącego – przystanek ze znakiem D-15 ustawiono pośrodku wsi  w pasie drogowym szerokości 12,0mb - drogi powiatowej nr działki 121/3 - naprzeciw działki nr 98/1. Od krawędzi ulicy -asfaltu do granicy działki jest 3,70mb w tym pasie zostanie ulokowana płyta pod wiatę w odległości 2 ,0m od krańca jezdni. Różnica terenu jezdni do granicy działki wynosi ok.0,80m. W pasie drogowym działki nr 121/3 ok 1,5 m od asfaltu przebiega linia wodociągu PCV 110. Za granicą działki nr 121/3 poza pasem drogowym  przebiega linia napowietrzna  z gołymi przewodami, która przebiega po działkach prywatnych  niżej  o ok 0,80m  w stosunku do poziomu jezdni na słupach ŻN 10.

Charakterystyka stanu projektowanego – płytę betonową pod wiatę przewiduje się zlokalizować w pasie drogowym drogi powiatowej działka nr 121/3 w odległości 2,0m od asfaltu oraz częściowo w działce prywatnej nr  98/1 ok 0,30 cm ze skosami do 0,5m na szerokości 5,0m

- należy rozgrodzić siatkę  na 2 przęsłach  i usunąć 1 słupek stalowy.

- należy wykonać zebranie ziemi urodzajnej ok 10cm - ręcznie– roboty ziemne  na  powierzchni o szerokości ok 2 m i długości 4,50 na głębokość ok.0,10m oraz dowiezienie gruntu na wyrównanie poziomu płyty pod wiatę z poziomem asfaltowej jezdni ok. 2,0 X 5,0x 0,65 = 6,50m3 oraz zebranie ziemi urodzajnej pod chodnik 4,5x 2,0 = 9,0m2 z dowiezieniem pospółki pod chodnik ok 4,5 x 2,0 x 0,6 x 0,5 = 2,70m3.

- wykonać betonową płytę gr 15 cm. 3,6x2,0m na warstwie podbudowy z kruszywa naturalnego zagęszczonego mechanicznie ok. 15cm ( pod montaż wiaty przystankowej w II etapie).

- od istniejącej nawierzchni asfaltowej do płyty należy wyprofilować i zagęścić grunt   
z dopasowaniem do nawierzchni asfaltowej. Ustawić krawężniki najazdowe 15 x 22 x 100cm i wykonać chodnik 2,0 x 3,0 m, z  kostki brukowej typ behaton/kość kolor gr. 8cm na: podsypce cementowo piaskowej gr. 5cm i podbudowie z kruszywa łamanego gr. 10 cm,  uporządkować,  wyrównać teren, obsypać czarnoziemem z obsianiem trawą wokół wykonanego przystanku autobusowego

10. Przystanek w miejscowości  Kurzyny :

Charakterystyka stanu istniejącego – przystanek ze znakiem D-15 ustawionym w pasie drogowym  drogi gminnej działka nr 93/3 naprzeciw posesji 29/1.  Od krawędzi ulicy -asfaltu do granicy działki jest 4,30-4,50mb.w tym pasie zostanie ulokowana płyta pod wiatę w odległości 2,0 m od krańca jezdni. Teren w miejscu lokalizacji płyty  jest płaski . Przy ogrodzeniu działki nr 29/1 w pasie drogowym  przebiega trasa wodociągu DN110 oraz przy samym wjeździe na działkę nr29/1 usytuowany jest słup linii napowietrznej NN z lampą oświetleniową.

Charakterystyka stanu projektowanego – płytę betonową pod wiatę przewiduje się zlokalizować w pasie drogowym drogi gminnej  działka nr 93/3 w odległości 2,0m od asfaltu

- należy wykonać korytowanie – roboty ziemne  na  powierzchni o szerokości ok 2 m 
i długości 4,50 na głębokość ok.0,30m = 2,70 m3  ( zebranie czarnoziemu ,wykonanie podsypki na warstwę odsączającą gr 15 cm i wykonanie płyty żelbetowej gr 15 cm.

- od istniejącej nawierzchni asfaltowej do płyty należy wyprofilować grunt z zagęszczeniem 
z dopasowaniem do nawierzchni asfaltowej o szerokości 3,60 i długości 2,0m

- wykonać betonową płytę gr 15 cm.3,6x2,0m na warstwie podbudowy z kruszywa naturalnego zagęszczonego mechanicznie ok. 15cm ( pod montaż wiaty przystankowej w II etapie).

- od istniejącej nawierzchni asfaltowej do płyty należy wyprofilować i zagęścić grunt   
z dopasowaniem do nawierzchni asfaltowej. Ustawić krawężniki najazdowe 15 x 22 x 100cm i wykonać chodnik 2,0 x 3,0 m, z  kostki brukowej typ behaton/kość kolor gr. 8cm na: podsypce cementowo piaskowej gr. 5cm i podbudowie z kruszywa łamanego gr. 10 cm,  uporządkować,  wyrównać teren, obsypać czarnoziemem z obsianiem trawą wokół wykonanego przystanku autobusowego

.

11. Przystanek  w miejscowości Franki Piaski:

Charakterystyka stanu istniejącego – przystanek ze znakiem D-15 ustawiono pośrodku wsi  w pasie drogowym szerokości 14,0mb - drogi powiatowej nr działki 47 - naprzeciw działki nr 59. Od krawędzi ulicy - asfaltu do granicy działki jest 5,0mb. w tym pasie zostanie ulokowana płyta pod wiatę w odległości 2 ,0m od krańca jezdni. Różnica terenu jezdni do granicy działki wynosi ok.1,20m -1,3mb. Za granicą działki nr 47 przebiega wodociąg ( zagłębiony wg przepisów na 1,80.mb). W pasie drogowym przebiega linia napowietrzna  z gołymi przewodami, która wyniesiona jest w stosunku do poziomu jezdni ok. 1,2 m -1,30m na słupach ŻN 9 m lub 10 metrowej wysokości.

Charakterystyka stanu projektowanego – płytę betonową pod wiatę przewiduje się zlokalizować w pasie drogowym drogi powiatowej działka nr 47 w odległości 2,0m od asfaltu

- należy wykonać korytowanie – roboty ziemne  na  powierzchni o szerokości ok 2 m 
i długości 4,50m na głębokość ok.1,20m, oraz korytowanie ze spadkiem pod  chodnik 9 16,20m3.)

- wykonać kontrolne przekopy w celu sprawdzenia głębokości posadowienia wodociągu- jeśli przekrycie pod płytą będzie mniejsze niż 1,20 należy  ocieplić keramzytem warstwą gr  30 cm szerokości 30cm na długości ok. 4,590mb ( w przypadku  zagłębienia wodociągu poniżej 1,20 -odstępuje się od wykonanie ocieplenia).

- od istniejącej nawierzchni asfaltowej do płyty należy wyprofilować grunt z zagęszczeniem 
z dopasowaniem do nawierzchni asfaltowej

- wykonać betonową płytę gr 15 cm.3,6 x 2,0m na warstwie podbudowy z kruszywa naturalnego zagęszczonego mechanicznie ok. 15cm  ( pod montaż wiaty przystankowej w II etapie).

- ustawić krawężniki najazdowe 15 x 22 x 100cm i wykonać chodnik 2,0 x 3,0 m, z  kostki brukowej typ behaton/kość kolor gr. 8cm  na: podsypce cementowo piaskowej gr. 5cm i podbudowie z kruszywa łamanego gr. 10 cm,  uporządkować,  wyrównać teren, obsypać czarnoziemem z obsianiem trawą wokół wykonanego przystanku autobusowego

12. Przystanek w miejscowości Sikory Janowięta  :

Charakterystyka stanu istniejącego – Obecnie nie ma wyznaczonego miejsca przystanku autobusowego . Istniejący pas drogowy drogi powiatowej Działka nr 65  szer. 14,00mb   nie pozwala na ustawienie wiaty autobusowej w pasie drogowym, gdyż od krawędzi asfaltu do ogrodzenia z przęsłami stalowymi  na cokole betonowym wynosi 3,10m.

Charakterystyka stanu projektowanego – płytę betonową pod wiatę przewiduje się zlokalizować  na gruncie prywatnym na działce  nr 19 w linii ogrodzenia  w odległości 3,10m od krawędzi jezdni asfaltowej. W pasie drogowym - chodnik.

-  należy dokonać częściowej rozbiórki istniejącego ogrodzenia z przęseł stalowych – 1szt, przęsła o szerokości 2,55m  na cokole betonowym ( 9 przęsło od skrzyżowania ).

- należy dokonać wycięcie betonowego cokołu o wymiarach 0,25 x 0,40x2,55 m;

- należy wykonać zdjęcie ziemi urodzajnej  – roboty ziemne dla potrzeb wykonania płyty betonowej pod wiatę przystankową  i chodnik łączący płytę z jezdnią ;

-należy wykonać fundament pod cokół betonowy pod wygrodzenie wiaty na gruncie prywatnym o długości 8 m szer.25 cm i głębokości 80cm z cokołem nad ziemią 30 cm.( 8,0x 0,25x 1,10= 2,20 m3 betonu uprzednio wykonując wykop o objętości  0,25 x 0,80x 8,0 = 1,60m3.

- należy  zagęścić grunt rodzimy pod płytę betonową.

- wykonać warstwę odsączającą ok 15cm

- wykonać betonową płytę gr 15 cm o wymiarach 3,60m x 2,0m usytuowaną  symetrycznie 
w stosunku do otworu w ogrodzeniu na warstwie podbudowy z kruszywa naturalnego zagęszczonego mechanicznie ok. 15cm  ( pod montaż wiaty przystankowej w II etapie).

- od istniejącej nawierzchni asfaltowej do płyty należy wyprofilować i zagęścić grunt   
z dopasowaniem nawierzchni asfaltowej do. Ustawić krawężniki najazdowe 15 x 22 x 100cm i wykonać chodnik 2,0 x 3,0 m, z  kostki brukowej typ behaton/kość kolor gr. 8cm  na: podsypce cementowo piaskowej gr. 5cm i podbudowie z kruszywa łamanego gr. 10 cm,  uporządkować,  wyrównać teren, obsypać czarnoziemem z obsianiem trawą wokół wykonanego przystanku autobusowego

13. Przystanek w miejscowości Sikory Pawłowięta :

Charakterystyka stanu istniejącego – Obecnie nie ma wyznaczonego miejsca przystanku autobusowego. Istniejący pas drogowy drogi powiatowej Działka nr 44/2  szer 12,00mb   pozwala na ustawienie wiaty autobusowej w pasie drogowym.

Charakterystyka stanu projektowanego – płytę betonową pod wiatę przewiduje się zlokalizować  w pasie drogowym na działce  nr 44/2 w odległości 2,50m od krawędzi jezdni asfaltowej i częściowo na działce prywatnej nr 9/3

- należy  zagęścić   grunt rodzimy pod płytę betonową.

- wykonać warstwę podbudowy z kruszywa naturalnego zagęszczonego mechanicznie ok. 15cm .

- wykonać betonową płytę gr 15 cm.3,6x2,0m na ( pod montaż wiaty przystankowej w II etapie).

- od istniejącej nawierzchni asfaltowej do płyty należy wyprofilować i zagęścić grunt   
z dopasowaniem do nawierzchni asfaltowej o szerokości 4,50 i długości 2,50m. Ustawić krawężniki najazdowe 15 x 22 x 100cm i wykonać chodnik 2,0 x 3,0 m, z  kostki brukowej typ behaton/kość kolor gr. 8cm  na: podsypce cementowo piaskowej gr. 5cm i podbudowie z kruszywa łamanego gr. 10 cm,  uporządkować,  wyrównać teren, obsypać czarnoziemem z obsianiem trawą wokół wykonanego przystanku autobusowego

14. Przystanek w miejscowości Sikory Wojciechowięta :

Charakterystyka stanu istniejącego – Obecnie nie ma wyznaczonego miejsca przystanku autobusowego . Istniejący pas drogowy drogi powiatowej Działka nr 29/2  szer 12,00mb   pozwala na ustawienie wiaty autobusowej w pasie drogowym.

Charakterystyka stanu projektowanego – płytę betonową pod wiatę przewiduje się zlokalizować  w pasie drogowym na działce  nr 29/2 w odległości 2,50m od krawędzi jezdni asfaltowej

-należy wykonać zebranie ziemi urodzajnej - mechanicznie na powierzchni o szerokości ok 2,50 m i długości 4,50 na głębokość ok.0,10m  oraz dowieźć ziemi żwirowo-gliniastej ok 5 m3  w celu wyrównania z poziomem  jezdni asfaltowej.

- wykonać betonową płytę gr. 15 cm 3,6x2,0m na warstwie podbudowy z kruszywa naturalnego zagęszczonego mechanicznie ok. 15cm  ( pod montaż wiaty przystankowej w II etapie).

- od istniejącej nawierzchni asfaltowej do płyty należy wyprofilować i zagęścić grunt   
z dopasowaniem nawierzchni asfaltowej do. Ustawić krawężniki najazdowe 15 x 22 x 100cm i wykonać chodnik 2,0 x 3,0 m, z  kostki brukowej typ behaton/kość kolor gr. 8cm na: podsypce cementowo piaskowej gr. 5cm i podbudowie z kruszywa łamanego gr. 10 cm,  uporządkować, wyrównać teren, obsypać czarnoziemem z obsianiem trawą wokół wykonanego przystanku autobusowego.

15. Przystanek  Sikory Piotrowięta:

Charakterystyka stanu istniejącego –  Obecnie nie ma wyznaczonego miejsca przystanku autobusowego. Istniejący pas drogowy drogi gminnej  działka nr 106  szerokości 9,0mb nie pozwala na usytuowanie płyty pod wiatę przystankową. W trakcie wykonywania jest nawierzchnia żwirowa jezdni, która jest wyniesiona na około 30cm ponad teren przy działce prywatnej, na której właściciel wyraził zgodę na usytuowanie płyty pod wiatę przystankową (działka nr 39/2.)   Po działkach prywatnych w odległości ok 1,5m  do 2,0m od  granicy pasa drogowego działka nr 106  przebiega linia napowietrzna  z gołymi przewodami na słupach ŻN 10   ok 10 metrowej wysokości.

Charakterystyka stanu projektowanego – płytę betonową pod wiatę proponuje się ustawić we wnęce utworzonej pomiędzy budynkiem   drewnianym, a budynkiem murowanym poza „światłem” linii napowietrznej. Drzewo owocowe zostanie wycięte przez właściciela działki nr 39/2.

- należy wykonać korytowanie – ręczne roboty ziemne-  na  powierzchni o szerokości ok 2 m i długości 4,50 na głębokość ok.0,10m ( zebranie czarnoziemu pod warstwę odsączająca i płytę).

- wykonać betonową płytę gr 15 cm.3,6x2,0m na warstwie podbudowy z kruszywa naturalnego zagęszczonego mechanicznie ok. 15cm  ( pod montaż wiaty przystankowej w II etapie).

- od istniejącej nawierzchni asfaltowej do płyty należy wyprofilować i zagęścić grunt   
z dopasowaniem nawierzchni asfaltowej do. Ustawić krawężniki najazdowe 15 x 22 x 100cm i wykonać chodnik 2,0 x 3,0 m, z  kostki brukowej typ behaton/kość kolor gr. 8cm i podbudowie z kruszywa łamanego gr. 10 cm,  uporządkować,  wyprofilować teren z lekkimi spadkami na działce prywatnej, obsypać czarnoziemem z obsianiem trawą wokół wykonanego przystanku autobusowego

16. Przystanek w miejscowości Sikory Bartyczki  :

Charakterystyka stanu istniejącego – Obecnie nie ma wyznaczonego miejsca przystanku autobusowego . Istniejący pas drogowy drogi gminnej  Działka nr 21  szer 8-9,0 mb   nie pozwala na ustawienie wiaty autobusowej w pasie drogowym.

Charakterystyka stanu projektowanego – płytę betonową pod wiatę przewiduje się zlokalizować częściowo  w pasie drogowym na działce  nr 21 w odległości 2,00m od krawędzi jezdni asfaltowej i na działce prywatnej  nr 9/6

- należy dowieźć ziemi żwirowo-gliniastej   w celu wyrównania z poziomem  jezdni asfaltowej.ok 10,0 m3

- należy  zagęścić   nasyp z ziemi żwirowo-gliniastej pod płytę betonową.

- wykonać warstwę podbudowy z kruszywa naturalnego zagęszczonego mechanicznie ok. 15cm .

- wykonać betonową płytę gr 15 cm. 3,6x2,0m na ( pod montaż wiaty przystankowej w II etapie).

- od istniejącej nawierzchni asfaltowej do płyty należy wyprofilować i zagęścić grunt   
z dopasowaniem do nawierzchni asfaltowej. Ustawić krawężniki najazdowe 15 x 22 x 100cm i wykonać chodnik 2,0 x 3,0 m, z  kostki brukowej typ behaton/kość kolor gr. 8cm  na: podsypce cementowo piaskowej gr. 5cm i podbudowie z kruszywa łamanego gr. 10 cm,  uporządkować,  wyrównać teren, obsypać czarnoziemem z obsianiem trawą wokół wykonanego przystanku autobusowego

17. Przystanek w miejscowości  Milewo Zabielne :

Charakterystyka stanu istniejącego – Obecnie nie ma wyznaczonego miejsca przystanku autobusowego . Istniejący pas drogowy drogi gminnej  działka nr 202/1  pozwala na ustawienie wiaty autobusowej w pasie drogowym.

Charakterystyka stanu projektowanego – płytę betonową pod wiatę przewiduje się zlokalizować  na działce  gminnej nr 202/1

- należy  zagęścić   grunt rodzimy pod płytę betonową.

- wykonać warstwę podbudowy z kruszywa naturalnego zagęszczonego mechanicznie ok. 15cm .

- wykonać betonową płytę gr 15 cm.3,6x2,0m na ( pod montaż wiaty przystankowej w II etapie).

- uporządkować teren po robotach .

- od istniejącej nawierzchni asfaltowej do płyty należy wyprofilować i zagęścić grunt   
z dopasowaniem do nawierzchni asfaltowej.  Ustawić krawężniki najazdowe 15 x 22 x 100cm i wykonać chodnik 2,0 x 3,0 m, z  kostki brukowej typ behaton/kość kolor gr. 8cm  na: podsypce cementowo piaskowej gr. 5cm i podbudowie z kruszywa łamanego gr. 10 cm,  uporządkować,  wyrównać teren, obsypać czarnoziemem z obsianiem trawą wokół wykonanego przystanku autobusowego.

18. Przystanek w miejscowości  Franki Dąbrowa :

Charakterystyka stanu istniejącego – Obecnie nie ma wyznaczonego miejsca przystanku autobusowego . Istniejący pas drogowy drogi gminnej o szerokości 10,0m  działka nr 147/1 nie pozwala na ustawienie wiaty autobusowej w pasie drogowym.

Charakterystyka stanu projektowanego – płytę betonową o wym. 3,60 x 1,50 pod wiatę przewiduje się zlokalizować  na działce prywatnej  nr 48/2 ( przy Krzyżu miejsce kultu religijnego)

- za asfaltem należy  zagęścić   grunt rodzimy pod płytę betonową i wyrównać chudym betonem .

-  wykonać betonową płytę gr 10 cm. 3,6 x 2,0m

- uporządkować teren po robotach .

19. Przystanek Kropiewnica Racibory :

Charakterystyka stanu istniejącego – Obecnie nie ma wyznaczonego miejsca przystanku autobusowego. Istniejący pas drogowy drogi gminnej  działka nr 69/2   szerokości 12,0mb 
z jezdnią  szer.6,0m z rowami odwadniającymi  pozwala na usytuowanie płyty pod wiatę przystankową. Naprzeciw działki prywatnej nr 18  jest możliwość usytuowania płyty pod wiatę przystankową. Po działkach prywatnych w odległości ok 2,0m od granicy pasa drogowego ( działka nr 69/2 )  przebiega linia napowietrzna  z gołymi przewodami na słupach ŻN 10, o ok 10 metrowej wysokości.

Charakterystyka stanu projektowanego – płytę betonową pod  wiatę proponuje się ustawić w odległości 2,0m od krawędzi nawierzchni asfaltowej z wykonaniem w rowie przepustu dn. 400 L=6,0mb pod płytą na wiatę przystankową.

-  należy wykonać roboty ziemne pogłębienie koryta rowu celem ułożenia podsypki żwirowej pod rury przepustu, wykonanie nasypu z pospółki pod płytę betonowa gr 15 cm.

- należy wykonać nasyp 1,50x6,0x4x0,50=18m3).

- wykonać betonową płytę gr. 15 cm  3,6x2,0m ( pod montaż wiaty przystankowej w II etapie). .

- od istniejącej nawierzchni asfaltowej do płyty należy  wyprofilować grunt z zagęszczeniem 
z dopasowaniem do nawierzchni asfaltowej o szerokości 4,0 i długości 2,0m =7,40m2

- ustawić krawężniki najazdowe 15 x 22 x 100cm i wykonać chodnik, z  kostki brukowej typ behaton/kość kolor gr. 8cm na: podsypce cementowo piaskowej gr. 5cm i podbudowie z kruszywa łamanego gr. 10 cm,  uporządkować,  wyrównać teren, obsypać czarnoziemem z obsianiem trawą wokół wykonanego przystanku autobusowego, za płytą od strony działki prywatnej nr 18  należy wyrównać  teren ze skosami 1:2 i obsypać czarnoziemem.

- po obu stronach chodnika na wysokości przepustu – ustawić płotki olsztyńskie szt.2.

20. Przystanek w miejscowości  Kropiewnica Gajki:

Charakterystyka stanu istniejącego – Obecnie nie ma wyznaczonego miejsca przystanku autobusowego . Istniejący pas drogowy drogi gminnej  działka nr 167 o  szerokości 12,0mb z jezdnią  szer.6,0m i istniejącym zagospodarowaniem nie pozwala na ustawienie wiaty autobusowej w pasie drogowym.

Charakterystyka stanu projektowanego – płytę betonową pod wiatę przewiduje się zlokalizować  na działce  gminnej nr 107 przed budynkiem Remizy Strażackiej przy wyasfaltowanym placu.

- należy wykorytować istniejący trawnik na głębokość 30 cm ( 4,50x 2x0,30= 2,70m3)

-  zagęścić   grunt rodzimy:

- wykonać warstwę podbudowy z kruszywa naturalnego zagęszczonego mechanicznie ok. 15cm ,

- wykonać betonową płytę gr 15 cm. 4,4x12,0m ( pod montaż wiaty przystankowej w II etapie).

- uporządkować teren po robotach, zakończyć estetycznie połączenie nawierzchni asfaltowej placu z płyta betonowa pod wiatę.

21. Przystanek  w miejscowości Pszczółczyn: zlokalizowano częściowo w pasie drogowym Drogi Powiatowej  działka nr 234  i  na posesji gminy działka nr 21, na której mieści się Świetlica Wiejska/Dom Kultury z Remizą Strażacką:

Charakterystyka stanu istniejącego – przy ogrodzeniu posesji  przebiega chodnik wykonany              z płyt  betonowych 30 x 30  (odległość pomiędzy krawędzią jezdni i ogrodzeniem wynosi 1,35 m)  oraz jest ustawiony słupek ze znakiem D-15. Nad projektowaną lokalizacją płyty betonowej pod wiatę przystankową przebiega  nowo wybudowana linia napowietrzna izolowana. Słup wirowany ustawiony jest w przeciwległym narożu działki.

Charakterystyka stanu projektowanego – płytę betonową pod wiatę przewiduje się zlokalizować przed zjazdem do Remizy Strażackiej  w odległości 2 ,0m od krawędzi jezdni.

-  należy dokonać częściowej rozbiórki istniejącego ogrodzenia z przęseł stalowych – 2szt, przęsła o szerokości 2,07 i 1,89 m ; wycięcie betonowego cokołu o wymiarach 0,25 x 0,30x3,70 m; pozostałe 3 przęsła od góry należy zabezpieczyć kątownikiem 20mm x20mm  likwidując ostre zakończenia przęseł. Pozostałe trzy przęsła 1szt – przed płytą betonową i 2 szt. za przystankiem należy oczyścić z rdzy i odstającej farby i przemalować farbą rdzochronną  na kolor czarny.

- należy wykonać korytowanie – roboty ziemne dla potrzeb wykonania płyty betonowej pod wiatę przystankową  i chodnik łączący płytę z istniejącym chodnikiem. (4,0x2,0 x0,20 = 1,60m3) ;

- od istniejącego chodnika do płyty należy ułożyć chodnik z płyt betonowych 30x30cm 
z dopasowaniem do istniejącego chodnika ( 3,70x1,50=5,55m2).

- wykonać betonową płytę gr 15 cm. 3,6x2,0m na warstwie podbudowy z kruszywa naturalnego zagęszczonego mechanicznie ok. 15cm ( pod montaż wiaty przystankowej w II etapie)

-  wyrównać  teren i obsypać czarnoziemem

22. Przystanek w miejscowości  Kobylin - Pogorzałki :

Charakterystyka stanu istniejącego – przystanek ze znakiem D-15 zlokalizowano 
w istniejącym pasie drogowym drogi gminnej  działka nr 206 o  szerokości 12,0mb z jezdnią  szer.5,0m .

Charakterystyka stanu projektowanego – płytę betonową pod wiatę przewiduje się zlokalizować  na działce drogi  gminnej nr 206 i częściowo na działce gminnej nr 63 
w odległości 3,0 m od krawędzi asfaltu.

- należy na istniejącym terenie przy stawie w celu swobodniejszego rozplanowania usytuowania płyty należy dowieźć  ok 6m3 gruntu celem wyrównania terenu pod projektowana płytę betonową. Na  wyplantowanym i zagęszczonym  gruncie wykonać:

- betonową płytę gr 15 cm. 3,6x2,0m na warstwie podbudowy z kruszywa naturalnego zagęszczonego mechanicznie ok. 15cm  ( pod montaż wiaty przystankowej w II etapie).

- od istniejącej nawierzchni asfaltowej do płyty należy wyprofilować i zagęścić grunt   
z dopasowaniem do nawierzchni asfaltowej    o szerokości 4,50 i długości 3,0m

- ustawić krawężniki najazdowe 15 x 22 x 100cm i wykonać chodnik 2,0 x 3,0 m, z  kostki brukowej typ behaton/kość kolor gr. 8cm  i podbudowie z kruszywa łamanego gr. 10 cm,  uporządkować,  wyrównać teren, obsypać czarnoziemem z obsianiem trawą wokół wykonanego przystanku autobusowego.

23. Przystanek w miejscowości  Kobylin - Cieszymy :

Charakterystyka stanu istniejącego – Obecnie nie ma wyznaczonego miejsca przystanku autobusowego    istniejący pas drogowy drogi gminnej  działka nr  105/3 o  szerokości 9,0mb z jezdnią  szer.5,0m nie pozwala na ustawienie wiaty autobusowej.

Charakterystyka stanu projektowanego – płytę betonową pod wiatę przewiduje się zlokalizować w na działce gminnej nr 26  w odległości 3,0 m od krawędzi asfaltu oraz 2,0 m od figurki  Krzyża w ogrodzeniu za znakiem nazwy miejscowości .

- należy na istniejącym terenie gminnym wykonać zebranie ziemi urodzajnej - mechanicznie na powierzchni o szerokości ok 1,50 m i długości 3,60 z zasypaniem fragmentu rowu na szerokości 3,60 .Po splantowaniu terenu należy :

- wykonać betonową płytę gr 15 cm.3,6x2,0m na warstwie podbudowy z kruszywa naturalnego zagęszczonego mechanicznie ok. 15cm  ( pod montaż wiaty przystankowej w II etapie).

- od istniejącej nawierzchni asfaltowej do płyty należy wyprofilować i zagęścić grunt   
z dopasowaniem do nawierzchni asfaltowej. Ustawić krawężniki najazdowe 15 x 22 x 100cm i wykonać chodnik 2,0 x 3,0 m, z  kostki brukowej typ behaton/kość kolor gr. 8cm  na: podsypce cementowo piaskowej gr. 5cm i podbudowie z kruszywa łamanego gr. 10 cm,  uporządkować,  wyrównać teren, obsypać czarnoziemem z obsianiem trawą wokół wykonanego przystanku autobusowego.

24. Przystanek w miejscowości  Kobylin - Cieszymy :

Charakterystyka stanu istniejącego – przystanek ze znakiem D-15 zlokalizowano na wprost działki prywatnej nr 68. Istniejący pas drogowy drogi gminnej  działka nr 105/3 o  szerokości 9,0mb z jezdnią  szer.5,0m nie pozwala na ustawienie wiaty autobusowej.

Charakterystyka stanu projektowanego – płytę betonową pod wiatę przewiduje się zlokalizować w na działce prywatnej  nr 68 w odległości 3,0 m od krawędzi asfaltu poza przebiegającą linią napowietrzną NN .

- należy na istniejącym terenie prywatnym wykonać zebranie ziemi urodzajnej - mechanicznie na powierzchni o szerokości ok 1,50 m i długości 2,60 na głębokość ok.0,10m  oraz wykonać wykop na głębokość ok 0,20m celem wykonania warstwy odsączającej i betonowej płyty  ok. 1,50X 2,60 x 0,20 =2,0m3

- wykonać betonową płytę gr 15 cm. 3,6x2,0m na warstwie podbudowy z kruszywa naturalnego zagęszczonego mechanicznie ok. 15cm ( pod montaż wiaty przystankowej w II etapie).

- od istniejącej nawierzchni asfaltowej do płyty należy wyprofilować grunt z zagęszczeniem 
z dopasowaniem do nawierzchni asfaltowej. Ustawić krawężniki najazdowe 15 x 22 x 100cm i wykonać chodnik 2,0 x 3,0 m, z  kostki brukowej typ behaton/kość kolor gr. 8cm  na: podsypce cementowo piaskowej gr. 5cm i podbudowie z kruszywa łamanego gr. 10 cm,  uporządkować,  wyrównać teren, obsypać czarnoziemem z obsianiem trawą wokół wykonanego przystanku autobusowego.

25. Przystanek w miejscowości  Kobylin - Kruszewo :

Charakterystyka stanu istniejącego – Obecnie nie ma wyznaczonego miejsca przystanku autobusowego    istniejący pas drogowy drogi gminnej  działka nr 203 o  szerokości 9,0mb z jezdnią  szer.5,0m nie pozwala na ustawienie wiaty autobusowej.

Charakterystyka stanu projektowanego – płytę betonową pod wiatę przewiduje się zlokalizować w na działce gminnej nr 99/1 w odległości 4,0 m od krawędzi asfaltu.

- należy na istniejącym nawiezionym, zagęszczonym i wyplantowanym gruncie wykonać:

- betonową płytę gr 15 cm.4,4x2,0m na warstwie podbudowy z kruszywa naturalnego zagęszczonego mechanicznie ok. 15cm ( pod montaż wiaty przystankowej w II etapie).

- od istniejącej nawierzchni asfaltowej do płyty należy wyprofilować grunt z zagęszczeniem 
z dopasowaniem do nawierzchni asfaltowej    o szerokości 4,50 i długości 4,0m= 18,0m2.   Ustawić krawężniki najazdowe 15 x 22 x 100cm i wykonać chodnik 4,0 x 3,0 m, z  kostki brukowej typ behaton/kość kolor gr. 8cm na: podsypce cementowo piaskowej gr. 5cm i podbudowie z kruszywa łamanego gr. 10 cm,  uporządkować,  wyrównać teren, obsypać czarnoziemem z obsianiem trawą wokół wykonanego przystanku autobusowego.