Załącznik nr 7

Opis przedmiotu zamówienia

1.Nazwa przedmiotu zamówienia:

dostawy kruszyw do bieżącego utrzymania dróg.

2.Nazwa i kod przedmiotu zamówienia według Wspólnego Słownika Zamówień:

kruszywa -   14.21.00.00-6

3.Przedmiot zamówienia obejmuje:

- dostawę i równomierne rozłożenie poprzez wyrównanie równiarką dowiezionego pokruszu/gruzu betonowego wraz z zagęszczeniem.

- pokrusz/gruz betonowy powinien być wolny od związków azbestu, metali, szkła

- pokrusz/gruz betonowy o frakcji od 0 mm do 80 mm. Zawartość gruzu betonowego o frakcji od 40 mm do 60 mm nie może być mniejsza niż 40% w 1 m3

Drogi na które będą odbywać się dostawy:

1. Kobylin-Kruszewo w ilości 600 m3

2. Franki Piaski i Kurzyny  w ilości 550 m3

3. Kobylin-Kuleszki w ilości 50 m3

Zamawiający zastrzega sobie możliwość zmiany ilości i miejsca dostaw.

Dostawy materiałów będą odbywać się w godzinach 700 -1500 w dni robocze tj. od poniedziałku do piątku.

Dostawy realizowane będą w terminie od dnia podpisania umowy do 15.12.016 r.