Kobylin-Borzymy 2017-06-09

Nr OC.7242.2. 2017

ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY CENOWEJ NA:

WYKONANIE PŁYT BETONOWYCH POD WIATY PRZYSTANKOWE ORAZ PŁYT POD ALTANY.

ZAMAWIAJĄCY:

Gmina Kobylin-Borzymy ul. Głowna 11, 18-204 Kobylin-Borzymy

I . Przedmiot prac:

Przedmiotem zamówienia jest realizacja zadania po nazwą: Wykonanie płyt pod wiaty przystankowe  7 szt.  na terenie Gminy Kobylin Borzymy oraz 4 szt. płyt pod altany.

Roboty budowlane obejmują następujący zakres:

1. wykonanie wykopów lub nasypów pod płyty fundamentowe wraz z wykonaniem warstwy odsączającej i konstrukcyjnej z kruszywa zagęszczanego mechanicznie,

2. wykonanie płyt z betonu zbrojonego zbrojeniem rozproszonym polipropylenowym W-8 wodoszczelnym 7 szt. pod wiaty i 4 sztuki pod altany, w lokalizacjach opisanych w załączniku nr 1 do Zaproszenia  - Opis prac budowlanych.

3. wykonanie dojść od nawierzchni jezdni do płyt przystankowych z kostki polbruk gr 8cm na podsypce cementowo- piaskowej i  podbudowie z kruszywa naturalnego łamanego 50/50 zagęszczanego mechanicznie z odcięciem krawężnikami 100x30x15 .

4. wyplantowanie terenu z obsianiem trawą wokół wykonanego przystanku autobusowego.

II.  Rozliczenie z wykonawcą:

1. Do wyliczeń na potrzeby niniejszego ogłoszenia  przyjęto wymiary płyt opisane w zał. nr 1. Z uwagi na fakt iż w chwili obecnej trwa wybór dostawcy wiat przystankowych, ostateczny wymiar płyt będzie podany ich wykonawcy, po wyborze konkretnej wiaty.

Rozliczenie wykonania płyt – kosztorysem powykonawczym

2. Zamawiający zastrzega sobie prawo nie podpisania umowy na wykonanie płyt w przypadku gdy  złożone oferty przekroczą środki finansowe jakie przewiduje się na  sfinansowanie zamówienia

3. Zamawiający zastrzega sobie możliwość zmiany ( zwiększenie, lub zmniejszenie ) ilości płyt do wykonania o maksymalnie 2 sztuki. Ostateczna liczba płyt do wykonania ustalona zostanie w czasie wykonywania prac.

IV. Wymagany termin wykonania prac  do – 31 lipca 2017.

V. Wymagana gwarancja – 3 lat

VI. Oferta:

Oferta wykonawcy sporządzona na formularzu zał. nr 5 dołączonym do zaproszenia  powinna zawierać cenę netto, należny podatek VAT i cenę brutto.

Do oferty należy dołączyć kosztorys ofertowy sporządzony na załączonych drukach:

- zał. 3 KOSZTORYS OFERTOWY PŁYT BETONOWYCH POD  ALTANY

- zał. 4. KOSZTORYS OFERTOWY PŁYT BETONOWYCH POD  WIATY

VII. Zamawiający informuje jednocześnie, że zamówienie zostanie udzielone Wykonawcy, który zaoferuje najniższą cenę brutto za całość zadania.

VII. Osoby do kontaktu:

- Wojciech Mojkowski – wójt Gminy   86-2743003

- Dariusz Sikorski  – inspektor               86-2743003

IX.. Wykonawcy mogą złożyć tylko jedna ofertę. W przypadku złożenia przez tego samego wykonawcę większej liczby ofert zostaną one odrzucone i nie będą podlegały rozpatrywaniu.

X. Zaleca się zapoznanie z miejscami budowy wiat przed złożeniem oferty.

XI. Załączniki:

1. OPIS PRAC BUDOWLANYCH

2. MAPY Z LOKALIZACJĄ PŁYT I WIAT

3. KOSZTORYS OFERTOWY PŁYT BETONOWYCH POD  ALTANY

4. KOSZTORYS OFERTOWY PŁYT BETONOWYCH POD  WIATY

5. DRUK OFERTY

Oferty wraz z

- zał. 3 KOSZTORYSEM OFERTOWYM PŁYT BETONOWYCH POD  ALTANY

- zał. 4. KOSZTORYSEM OFERTOWYM PŁYT BETONOWYCH POD  WIATY

składać do 16-06-2017 do godziny 12:00, za pośrednictwem: faxu 086-2743026, e-mail kobylinb@wp.pl, w sekretariacie urzędu, lub  pocztą na adres:

Urząd Gminy Kobylin-Borzymy

ul. Główna 11, 18-204  Kobylin-Borzymy

Wójt Gminy

Wojciech Mojkowski