ZAŁĄCZNIK NR 1

## OPIS PRAC BUDOWLANYCH

I. Przedmiotem niniejszego opracowania jest określenie danych technicznych do wykonania płyt betonowych pod  siedem  wiat przystankowych i czterech altan na terenie Gminy Kobylin Borzymy z wykonaniem korytowania  gruntu pod płytę betonową do montażu wiaty lub altany  (usunięcie nadmiaru ziemi lub po zdjęciu czarnoziemu dosypanie pospółki celem wyrównanie terenu z nawierzchnią jezdni).  Na przygotowany w ten sposób grunt należy w zależności od lokalizacji nasypać warstwę odsączającą i warstwę konstrukcyjnej z kruszywa łamanego a na niej wylać płytę betonową. Od wylanej płyty betonowej do jezdni należy ułożyć chodnik. Wiaty przystankowe typu wybranego przez Inwestora wg odrębnego zamówienia.

Szczegółową lokalizację wiat przystankowych podano na  mapach geodezyjnych .

Przystanki autobusowe i altany zlokalizowane są na terenie całej Gminy Kobylin-Borzymy..

II. PŁYTY POD WIATY AUTOBUSOWE

1. Przystanek  w miejscowości Kobylin Borzymy ul. Lipowa  działka nr 80/2 i 80/4 -  na działce gminy  na której zlokalizowano parking z kostki polbruk.

Charakterystyka stanu istniejącego – posadowienie wiaty zlokalizowano w miejscu parkingu utwardzonego kostką polbruk. Obok parkingu  przebiega chodnik wykonany z płyt  betonowych 30 x30.

Charakterystyka stanu projektowanego – płytę betonową pod wiatę o wymiarach długość 3,5m i szerokość 2.2 m,  przewiduje się zlokalizować na parkingu przy chodniku. Prace do wykonania:

-  należy dokonać częściowej rozbiórki istniejącej nawierzchni z kostki polbruk

- wykonać warstwę odsączającą 10,cm i 20 cm warstwy konstrukcyjnej z kruszywa łamanego, warstwy zagęścić

- wykonać betonową płytę gr 15 cm 3,5 x 2,2m

- zagęścić podłoże dołożyć kostki polbruk do styku z wykonaną płytą

- zmienić układ stanowisk parkingowych za wiatą.( przełożyć czerwone pasy rozdzielające.)

2. Przystanek  w miejscowości Kropiewnica Gajki :

Charakterystyka stanu istniejącego – Obecnie nie ma wyznaczonego miejsca przystanku autobusowego. Lokalizacja przystanku na działce prywatnej nr 45/16 przy drodze publicznej działka nr 167. Od krawędzi ulicy - asfaltu do granicy działki jest ok 4,50mb.  Różnica terenu między sąsiednimi działkami około1,20m i są karpy po wyciętych drzewach.

Charakterystyka stanu projektowanego – płytę betonową o wymiarach 3,5 x 2,2m pod wiatę przewiduje się zlokalizować na działce prywatnej dz. nr 45/16.w odległości 4,0 od drogi gminnej dz. nr 167 od krawędzi  asfaltu. Prace do wykonania:

- należy wykonać korytowanie na powierzchni ok 2,50x3,80m na głębokość ok. 0,45m pod płytę, oraz korytowanie  pod  chodnik szer 2,0m do krawędzi jezdni ok 4,50m na gł. 20 cm.

- miejsce wykorygowania zagęścić

- wykonać warstwę odsączającą 10,cm i 20 cm warstwy konstrukcyjnej z kruszywa łamanego, warstwy zagęścić

- wykonać betonową płytę wymiarach długość 3,5 m i szerokość 2.2 m gr. 15

- od istniejącej nawierzchni asfaltowej do płyty ustawić krawężniki najazdowe 15 x 22 x 100cm na fundamencie żwirowo/cementowym i wykonać chodnik 2,0 x 4,5 m, z  kostki brukowej typ behaton gr. 8cm na: podsypce cementowo piaskowej gr. 5cm i podbudowie z kruszywa łamanego gr. 20 cm

-  wyrównać  teren i wzmocnić płytami kratowymi obsypać czarnoziemem skarpę od strony sąsiada.

Uwaga- karpy usunie właściciel posesji.

3. Przystanek w miejscowości  Mojki :

Charakterystyka stanu - lokalizacja przystanku na działce  gminnej z oczkiem wodnym - działka nr 144. Płyta zostanie ulokowana od krawędzi ulicy -asfaltu w odległości 4,0m  Teren w miejscu lokalizacji płyty jest płaski ze spadkiem w kierunku oczka wodnego. Na działce zlokalizowany wodociąg z hydrantem.

Charakterystyka stanu projektowanego – płytę betonową pod wiatę o wymiarach 2,20x2,50 m  zlokalizowano na działce gminnej nr 144 w odległości 4,0m od asfaltu. Prace do wykonania:

- należy wykonać korytowanie – pod wiatę na powierzchni o szerokości ok 2,2 m 
i długości 2,5m na głębokość ok.0,30m ( zebranie czarnoziemu) oraz pod chodnik 2,0x4,0m,

- miejsce wykorytowania zagęścić,

- wykonać warstwę odsączającą 10,cm i 20 cm warstwy konstrukcyjnej z kruszywa łamanego, warstwy zagęścić,

- wykonanie płyty betowej gr. 15 cm o wymiarach 2,2x2,5m

- od istniejącej nawierzchni asfaltowej do płyty ustawić krawężniki najazdowe 15 x 22 x 100cm na fundamencie żwirowo/cementowym wykonać chodnik 2,0 x 4,0 m, z  kostki brukowej typ behaton gr. 8cm  na: podsypce cementowo piaskowej gr. 5cm i podbudowie z kruszywa łamanego gr. 20 cm

- wyrównać  teren , obsypać czarnoziemem i obsiać trawą .

4. Przystanek  w miejscowości Stare  Garbowo- Kolonia :

Charakterystyka stanu istniejącego – Obecnie nie ma wyznaczonego miejsca przystanku autobusowego. Istniejący pas drogowy drogi powiatowej działka nr 181, szerokości 6,0mb nie pozwala na usytuowanie płyty pod wiatę przystankową. Od krańca nawierzchni asfaltowej do granicy działki prywatnej nr 37/5 jest ok 1,50-1,80m.teren prywatny za rowem poniżej 1,20m.

Charakterystyka stanu projektowanego – płytę betonową pod wiatę przewiduje się zlokalizować  na gruncie w pasie drogowym oraz częściowo na gruncie  prywatnym działka nr 37/5. W pasie drogowym drogi  (działka nr 181 ) lokalizuje się  też chodnik od płyty betonowej pod wiatę przystankową  do jezdni. Prace do wykonania:

- należy zebrać ziemię urodzajną - ręcznie na  powierzchni o szerokości ok 3,0 m i długości 4,0 na głębokość ok.0,10m

-  wykonać nasyp wysokości ok 0,60m na powierzchni u góry 2,7 x 3,5m i zagęścić

- wykonać 20 cm warstwy konstrukcyjnej z kruszywa łamanego i zagęścić,

-  na nasypie wykonać płytę betonową gr. 15 cm o wymiarach 2,2x2,5m

- od istniejącej nawierzchni asfaltowej do płyty ustawić krawężniki najazdowe 15 x 22 x 100cm na fundamencie żwirowo/cementowym i wykonać chodnik 2,0 x 2,0 m, z kostki brukowej typ behaton gr. 8cm  na: podsypce cementowo piaskowej gr. 5cm i podbudowie z kruszywa łamanego gr. 20 cm

- za płytą od strony działki prywatnej należy wyrównać teren ze skosami 1:2 obsypać czarnoziemem i obsiać trawą.

5. Przystanek w miejscowości  Kobylin – Kruszewo – Kolonia  :

Charakterystyka stanu istniejącego – przystanek ze znakiem D-15 zlokalizowano na wprost działki prywatnej nr 174. Istniejący pas drogowy drogi gminnej  działka nr 216 o  szerokości 6,0mb z jezdnią  szer.5,0m nie pozwala na ustawienie wiaty autobusowej.

Charakterystyka stanu projektowanego – płytę betonową pod wiatę przewiduje się zlokalizować w na działce prywatnej  nr 174  w odległości 2,5 m od krawędzi jezdni żwirowej. Prace do wykonania:

- należy na istniejącym terenie prywatnym wykonać zebranie ziemi urodzajnej pod wiatę na powierzchni o szerokości ok 2,00 m i długości 2,50 na głębokość ok.0,10m  oraz 2,5x2,0m pod chodnik

-  miejsce wykorytowania zagęścić,

- wykonać warstwę odsączającą 10,cm i 20 cm warstwy konstrukcyjnej z kruszywa łamanego, warstwy zagęścić

- wykonać płytę betonową gr. 15 cm o wymiarach 2,2x2,5m

- od istniejącej nawierzchni drogi żwirowej do płyty ustawić krawężniki najazdowe 15 x 22 x 100cm na fundamencie żwirowo/cementowym i wykonać chodnik 2,0 x 2,5 m, z kostki brukowej typ behaton gr. 8cm na: podsypce cementowo piaskowej gr. 5cm i podbudowie z kruszywa łamanego gr. 20 cm

- wyrównać  teren i obsypać czarnoziemem.

6. Przystanek w miejscowości  Sikory Piotrowięta  :

Charakterystyka stanu istniejącego – Obecnie nie ma wyznaczonego miejsca przystanku autobusowego. Istniejący pas drogowy drogi powiatowej działka nr 105/3 o  szerokości 9,0mb z jezdnią  szer.5,0m nie pozwala na ustawienie wiaty autobusowej.

Charakterystyka stanu projektowanego – płytę betonową pod wiatę przewiduje się zlokalizować w na działce prywatnej  nr 26 w odległości 3,0 m od krawędzi asfaltu. Prace do wykonania:

- należy na istniejącym terenie prywatnym wykonać zebranie ziemi urodzajnej pod wiatę na powierzchni o szerokości ok 2,2 m i długości 2,50 na głębokość ok.0,10m oraz 2,0x3,0m pod chodnik

-  miejsce wykorytowania zagęścić

- wykonać warstwę odsączającą 10,cm i 20 cm warstwy konstrukcyjnej z kruszywa łamanego, warstwy zagęścić

- wykonać płytę betonową gr. 15 cm o wymiarach 2,2x2,5m

- od istniejącej nawierzchni asfaltowej do płyty ustawić krawężniki najazdowe 15 x 22 x 100cm na fundamencie żwirowo/cementowym i wykonać chodnik 2,0 x 3,0 m, z kostki brukowej typ behaton gr. 8cm  na: podsypce cementowo piaskowej gr. 5cm i podbudowie z kruszywa łamanego gr. 20 cm

- wyrównać  teren i obsypać czarnoziemem.

.

7. Przystanek w miejscowości Sikory Bartkowięta :

Charakterystyka stanu istniejącego – istniejący pas drogowy drogi gminnej  działka nr 223/21  szer 8-mb   nie pozwala na ustawienie wiaty autobusowej w pasie drogowym. Po granicy rosną tuje i istnieje betonowy cokół ogrodzenia. Różnica terenu ok.60-80cmmiędzy prywatna działką ,a poziomem asfaltowej nawierzchni.

Charakterystyka stanu projektowanego – płytę betonową pod wiatę przewiduje się zlokalizować na działce prywatnej nr 199 w odległości 2,20m od krawędzi jezdni asfaltowej. Prace do wykonania:

- należy usunąć betonowy cokół oraz przesadzić tuje z  dł. ok 3,50m

- należy dowieźć ziemi żwirowo-gliniastej w celu wyrównania z poziomem  jezdni asfaltowej k. 7,0 m3

- należy  zagęścić   nasyp z ziemi żwirowo-gliniastej pod płytę betonową.

- wykonać warstwę odsączającą 10,cm i 20 cm warstwy konstrukcyjnej z kruszywa łamanego, warstwy zagęścić

- wykonać betonową płytę wymiarach długość 3,5 m i szerokość 2.2 m gr. 15 cm,

- od istniejącej nawierzchni asfaltowej do płyty ustawić krawężniki najazdowe 15 x 22 x 100cm na fundamencie żwirowo/cementowym i wykonać chodnik 2,5 x 2,0 m, z  kostki brukowej typ behaton gr. 8cm na: podsypce cementowo piaskowej gr. 5cm i podbudowie z kruszywa łamanego gr. 20 cm

- wyrównać  teren i obsypać czarnoziemem.

III. PŁYTY BETONOWE POD ALTANY:

1. Płyta betonowa pod altanę  w miejscowości Stypułki Borki :

Charakterystyka stanu istniejącego – na działce gminnej nr dz. 97 jest wplantowany teren do zagospodarowania. Na środku placu należy usytuować płytę pod altanę sześciokątną/ośmiokątną o średnicy 5,0 m

Charakterystyka stanu projektowanego – płytę betonową pod altanę o powierzchni ok. 20 m², przewiduje się zlokalizować  na działce  gminnej  nr  97. Prace do wykonania:

- teren pod płytę należy rozplantować i zagęścić,

- wykonać warstwę odsączającą10cm i konstrukcyjną  ok 20cm z kruszywa  łamanego,

- warstwy zagęścić,

- wykonać betonową płytę gr 15 cm. na ( pod montaż altany w II etapie) sześciokątną/ośmiokątną  o średnicy 5m,

- uporządkować teren po robotach z obsypaniem czarnoziemem.

2.  Płyta betonowa pod altanę w  w miejscowości Sikory Wojciechowięta   :

Charakterystyka stanu istniejącego – Obecnie na terenie gminnym działka nr.17 ze zbiornikiem wodnym ustawiono altanę sześciokątną o boku 2,30 m.

Charakterystyka stanu projektowanego – w celu wykonania płyty  betonowej pod  altanę należy ją podnieść konstrukcję altany, którą po wykonaniu płyty wraz z podbudową należy  zakotwić do płyty. Prace do wykonania:

- podnieść istniejąca altanę i odstawić na bok,

- należy  wykonać korytowanie  gr 20cm  na pow ok. 16m² i zagęścić  grunt rodzimy pod płytę betonową,

- wykonać warstwę odsączającą10cm  konstrukcyjna ok 20cm z kruszywa łamanego,

- warstwy zagęścić,

- wykonać betonową płytę gr 15 cm sześciokątną  o średnicy 4,5m,

- uporządkować teren po robotach i obsypać czarnoziemem.

3. Płyta betonowa pod altanę w miejscowości Pszczółczyn  zlokalizowano   na posesji gminy działka nr 21, na której mieści się Świetlica Wiejska.

Charakterystyka stanu istniejącego – za budynkiem remizy znajduje się teren zielony na którym należy wykonać płytę betonową pod altanę -  prostokątną o wymiarach  4,80x 6,80 m.

Charakterystyka stanu projektowanego, prace do wykonaia:

- należy wykonać korytowanie na głębokość ok 20cm – roboty ziemne dla potrzeb wykonania  płyty betonowej na pow 4,8x6,8m

- wykonać warstwę odsączającą10cm i konstrukcyjna ok 20cm z kruszywa łamanego,

- warstwy zagęścić

- wykonać betonową płytę gr 15 cm

-  wyrównać  teren i obsypać czarnoziemem

4. Płyta betonowa pod altanę  w miejscowości  Kobylin - Kruszewo :

Charakterystyka stanu istniejącego – teren gminny - nawieziony i rozplantowany grunt na działce nr  99/1 w okolicy  rzeki Śliny, na którym należy wykonać płytę betonową pod altanę-  prostokątną o wymiarach  4,806,80 m .

Charakterystyka stanu projektowanego, prace do wykonania:

- należy wykonać korytowanie na głębokość ok 20cm – roboty ziemne dla potrzeb wykonania  płyty betonowej na pow 4,8x6,8m

- wykonać warstwę odsączającą10cm i konstrukcyjna ok 20cm z kruszywa łamanego,

- warstwy zagęścić

- wykonać betonową płytę gr 15 cm

-  wyrównać  teren i obsypać czarnoziemem

IV . OPIS PRAC

1. W rejonie lokalizowanych płyt betonowych pod wiaty przystankowe, pasie drogowym ulic  i  działkach prywatnych przebiegają :

- napowietrzne linie energetyczne NN

- kable telefoniczne,

- wodociąg,

Szczegóły przebiegu tras uzbrojenia podziemnego podano na planach usytuowania rys od

nr 1 do 11 zał. nr 2.

2. Pochylenie podłużne i poprzeczne:

wysokościowo projektowaną lokalizację wiat przystankowych przyjęto na poziomie istniejącej nawierzchni  jezdni. Pochylenie podłużne na chodnikach w rejonie wiat jest zgodne z pochyleniem podłużnym jezdni do której przylegają. Pochylenie poprzeczne zaprojektowano jako jednospadowe w wysokości  1% dla płyty i 2 % dla  chodnika.

3. Konstrukcja płyty betonowej:

Płyty betonowe do wykonania w miejscach i w sposób opisany w pkt. II i III należy wykonać betonu C20/25 mrozoodporny W8 o wytrzymałości 25MPa zbrojony włóknami polipropylenowymi w ilości 1,5kg ma 1m³ betonu, który jest materiałem o wysokich cechach wytrzymałościowych, niekruchym i odpornym na uderzenia. Należy właściwe zagęścić  podłoże pod  płytę betonową oraz  warstwy konstrukcyjne nawierzchni chodnikowej do współczynnika zagęszczenia Is = 1.00

UWAGA

Zamawiający informuje, że dokładna powierzchnia i miejsca lokalizacji płyt mogą ulec zmianie. Rozliczenie z wykonawcą kosztorysem powykonawczym faktycznie wykonanych powierzchni płyt i wykonanych robót.

4. Chodnik i konstrukcja jego nawierzchni. 	W rejonie lokalizowanych płyt betonowych pod wiaty przystankowe zaprojektowano chodnik łączący płytę z jezdnią.  Pod chodniki zaprojektowano nawierzchnię o poniższej konstrukcji:

1. Brukowa kostka betonowa behaton, koloru szary grubość 8cm

2.  Podsypka cementowo – piaskowa 1:4  grubość 5 cm

3. Podbudowa z kruszywa naturalnego-łamanego 50/50 stabilizowanego mechanicznie grubość 20 cm

4. Obramowanie nawierzchni chodnikowej od strony zieleni należy wykonać krawężnikami najazdowymi 15x22x100 cm.

5. Ukształtowanie terenu, roboty ziemne

Roboty ziemne z uwagi na istniejące uzbrojenie naziemne i podziemne winny być wykonywane za wiedzą Inwestora i  pod nadzorem służb( Rejon Energetyczny). W pobliżu istniejącego uzbrojenia naziemnego i podziemnego oraz na prywatnych posesjach  roboty należy wykonywać ręcznie. Podczas pracy sprzętu w pobliżu napowietrznej linii energetycznej należy spełnić wymogi związane z bezpieczeństwem wynikającym 
z wymaganych odległości od stref zagrożenia. W razie konieczności linię należy czasowo wyłączyć.

6. Wykonanie nasypów

Nasypy od 0,30m do 1,0m. Przewiduje się wykonanie nasypów z urobku z wykonanych wykopów  w pozostałych miejscowościach lub pozyskany ze żwirowni. Grunt nasypowy należy zagęszczać warstwami poziomymi.  Do nasypów – warstw podbudowy należy stosować:

- na warstwy odsączające – pospółkę naturalną,

- na warstwy konstrukcyjne - kruszywo mieszane tj. naturalne i łamane w proporcjach 50/50

5. Wykonawstwo robót i uwagi końcowe.

Roboty należy prowadzić zgodnie z aktualnymi wytycznymi i normami technicznymi obowiązującymi dla poszczególnych rodzajów robót przy zachowaniu warunków i przepisów BHP.