Kobylin-Borzymy 2017-06-14

Nr OŚ .7111.1/ 2017

ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY CENOWEJ NA:

WYKONANIE , DOSTAWĘ I MONTAŻ  3 SZT ALTAN  NA TERENIE GMINY KOBYLIN BORZYMY

ZAMAWIAJĄCY:

Gmina Kobylin-Borzymy ul. Głowna 11, 18-204 Kobylin-Borzymy

I . Opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest  Wykonanie, dostawa i montaż  3 szt.  altan ogrodowych  na terenie Gminy Kobylin Borzymy woj. podlaskie.

Zakres prac obejmuje :

Wykonanie, dostawę i montaż trzech altan ogrodowych drewnianych w kształcie:

- jedna sztuka sześciokąt/ośmiokąt: Stypułki Borki

- dwie sztuki prostokąt: Kobylin-Kruszewo, Pszczółczyn.

UWAGA

Montaż na wykonanych przez inwestora/Gminę płytach betonowych gr 15. Do wykonawcy/dostawcy należy kotwienie konstrukcji altan do płyt wykonanych przez inwestora.

II. KSZTAŁT I WYMIARY  ALTANY

1.  ALTANA W MIEJSCOWOŚCI STYPUŁKI BORKI,  DZIAŁKA NR 97

1.1. Parametry altany:

- 6 lub 8 kątna  średnica – 4,0m  +/-30cm

- wysokość w wejściu do dachu 2,0-2,20 m

- jedno wejście

- boczne ścianki wys. 80-90 cm krzyżaki ew. płotki

- dach pokryty gontem bitumicznym,

- wyposażenie ( opcjonalne )w kolejności: ławki, stół, podłoga drewniana.

Uwaga podłoga/wylewka betonowa  C30/35-(B35)– zostanie wykonana oddzielnie przez inwestora/gminę.

1.2. Konstrukcja i detale altany ma być wykonana z drewna świerkowego/sosnowego zabezpieczonego przed wilgocią i korozją biologiczną, ( malowanie dwukrotne drewnochronem dodatkowe zabezpieczenie lakierobejcą kolor do wyboru przez Zamawiającego). Dach wielospadowy kryty gontem bitumicznym. Konstrukcja, drewnianej altany składa się:

- słupy nośne wykonane z drewna świerkowego/sosnowego, o przekroju min. 12x12 cm wysokości ok. 220 cm  oparte na  płycie w układzie sześciokąta/ośmiokąta - rozwarcie kąta ścian 120/135 stopni. Słupy z murłatami dodatkowo połączone zastrzałami 12x12cm.

- dach  wielospadowy – murłaty min 12x12 cm, krokwie min. 6 x 12 cm z drewna połączonego na śruby. Pokrycie deska strugana łączona na pióro/wpust lub przylgę/zakład o grubości 2,2cm pokryta gontem bitumicznym.

- ścianki ( wys. 80-90 cm ) w kształcie krzyżaków ( min. 10x10 cm)  ew. płotki z listew.

- drewniane elementy ozdobne w górnej części ścian i pod dachem: kratki, ozdobnie wycięte deski itp.

- drewno szlifowane powierzchniowo z fazowanymi krawędziami. Drewno i tarcica użyte do konstrukcji i elementów powinno odpowiadać wymaganiom obowiązujących norm. Elementy altany  powinny być wykonywane z tarcicy sosnowej lub świerkowej.

1.3. Z uwagi na ograniczone środki jakimi dysponuje Zamawiający  opcjonalnie należy wycenić wyposażenie, w kolejności: ławki, stół, podłoga z deski o gr. 3,3cm.

.

1.4. Do oferty załączyć rysunki wykonawcze na konstrukcję altany, zdjęcia, lub foldery ( z wyposażeniem opcjonalnym). Z uwagi na posadowienie na płycie betonowej należy załączyć do oferty część konstrukcyjną altan – rozwiązanie producenta łączenie słupów z płytą.

2. DWIE ALTANY W MIEJSCOWOŚCIACH KOBYLIN KRUSZEWO DZIAŁKA NR 99/3                   i PSZCZÓŁCZYN  DZIAŁKA NR 21

2.1 Parametry altan :

- prostokątna o wymiarach 3,80m x 6,00 m  +-20cm

- wysokość w wejściu do dachu  2,20-2,30 m

- dwa wejścia

- boczne ścianki wys. 80-90 cm krzyżaki ew. płotki

- dach pokryty gontem bitumicznym

- wyposażenie ( opcjonalne ): ławki, dwa stoły dł. po 2 m, podłoga drewniana,

Uwaga. podłoga/wylewka betonowa  C30/35-(B35)–zostanie wykonana oddzielnie przez inwestora/gminę.

2.2. Konstrukcja altany ma być wykonana z drewna świerkowego/sosnowego zabezpieczonego przed wilgocią, ogniem i korozją biologiczną ( malowanie dwukrotne drewnochronem dodatkowe zabezpieczenie lakierobejcą kolor do wyboru przez Zamawiającego). Dach dwu, lub czterospadowy kryty gontem bitumicznym. Konstrukcja drewnianej altany składa się:

- słupy nośne wykonane z drewna świerkowego/sosnowego, odpornego na pęknięcia i wypaczenia o przekroju min. 12x12 cm wysokości ok. 220-230 cm  oparte na płycie w układzie prostokąta. Słupy z murłatami dodatkowo połączone zastrzałami min 12x12cm.

- dach: murłaty min.12x12 cm, krokwie min. 6x12 cm z drewna połączone na śruby. Pokrycie deska strugana łączona na pióro/wpust lub przylgę/zakład o grubości 2,2cm, pokryta gontem bitumicznym,

- murłaty spięte co najmniej trzema kleszczami

- ścianki ( wys. 80-90 cm ) w kształcie krzyżaków ( min. 10x10 cm)  ew. płotki z listew

- drewniane elementy ozdobne w górnej części ścian i pod dachem: kratki, ozdobnie wycięte deski itp.

- drewno szlifowane powierzchniowo z fazowanymi krawędziami. Drewno i tarcica użyte do konstrukcji i elementów powinno odpowiadać wymaganiom obowiązujących norm. Elementy altany  powinny być wykonywane z tarcicy sosnowej lub świerkowej.

2.3. Z uwagi na ograniczone środki jakimi dysponuje Zamawiający  opcjonalnie należy wycenić wyposażenie, w kolejności: ławki, dwa stoły dł. po 2 m, podłoga z deski o gr. 3,3cm

2.4. Do oferty załączyć rysunki wykonawcze na konstrukcję altany, zdjęcia, lub foldery ( z wyposażeniem opcjonalnym). Z uwagi na posadowienie na płycie betonowej należy załączyć do oferty część konstrukcyjną altan – rozwiązanie producenta łączenie słupów z płytą.

Elementy użyte do wykonania przedmiotowych altan z pkt 1 i 2 nie mogą posiadać ostrych krawędzi , niezabezpieczonych powłokami malarskimi , które mogłyby spowodować uszkodzenie ciała ludzkiego lub zniszczenie/zabrudzenie odzieży osób  korzystających.

III. Oferta:

  - Oferta wykonawcy sporządzona na formularzu dołączonym do zaproszenia  powinna zawierać cenę netto, należny podatek VAT i cenę brutto, oddzielnie dla altan i wyposażenia.

  - Z uwagi na różne wysokości środków finansowych przypadających poszczególnym wioskom proszę o dokładne wypełnienie oferty.

  - Do oferty dołączyć:  rysunki wykonawcze na konstrukcję altany,  oraz zdjęcia, lub foldery ( z wyposażeniem opcjonalnym) proponowanych  altan.

IV.  Wybór Wykonawcy:

  - Zamawiający informuje, że umowa zostanie podpisana z oferentem, który zaproponuje najniższą cenę brutto za całość zamówienia tj. trzy altany.

  - Zamawiający informuje, że z uwagi na ograniczone środki finansowe przypadające poszczególnym wioskom, w pierwszej kolejności dokona wyboru altan, zaś ich wyposażenie zostanie zamówione o ile wystarczy funduszy.

  - Zamawiający zastrzega sobie prawo nie podpisania umowy na wykonanie dostawę i montaż altan  w przypadku  gdy  złożone oferty przekroczą środki finansowe jakie przewiduje się na  sfinansowanie zamówienia.

V. Wymagany termin wykonania prac 10 – 30 sierpnia 2017.

VI. Wymagana gwarancja – 3 lat

VII. Osoby do kontaktu:

- Wojciech Mojkowski – wójt Gminy   86-2743003

- Michał Leśniewski   –                86-2743003

VIII. Wykonawcy mogą złożyć tylko jedna ofertę. W przypadku złożenia przez tego samego wykonawcę większej liczby ofert zostaną one odrzucone i nie będą podlegały rozpatrywaniu.

IX. Zaleca się zapoznanie z miejscami budowy altan przed złożeniem oferty.

X. Załączniki:

- zał. 1 oferta

- zał. 2 mapy z lokalizacją terenów

Oferty wraz z oświadczeniem należy składać do 20-06-2017 do godziny 14:00, za pośrednictwem: faxu 086-2743026, e-mail kobylinb@wp.pl, w sekretariacie urzędu, lub  pocztą na adres:

Urząd Gminy Kobylin-Borzymy

ul. Główna 11, 18-204  Kobylin-Borzymy

Wójt Gminy

Wojciech Mojkowski