Kobylin-Borzymy 2017-08-07

OŚ. Nr OŚ .7021.5/ 2017

ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY CENOWEJ NA WYMIANĘ STOLARKI OKIENNEJ I DRZWIOWEJ W BUDYNKU ŚWIETLICY W ZALESIU ŁABĘDZKIM

ZAMAWIAJĄCY:

Gmina Kobylin-Borzymy ul. Głowna 11, 18-204 Kobylin-Borzymy

I . Przedmiot zamówienia.

1. Przedmiot zamówienia, jest wymiana okien (9 szt.)  i drzwi ( 1 szt.) w budynku świetlicy w miejscowości Zalesie Łabędzkie gmina Kobylin-Borzymy woj. Podlaskie.

2. W ramach zamówienia wybrany Wykonawca  wykona:

- demontaż stolarki okiennej drewnianej,

- zainstaluje okna i drzwi PCV  w budynku świetlicy w miejscowości Zalesie Łabędzkie

-  schemat otwierania okien i drzwi  w załączeniu, zał. nr – 2 ( Zamawiający informuje, że może zmienić sposób otwierania przed przystąpieniem do wykonania stolarki)

3. Wymiary otworów i ilości:

- Okna:

-  207 cm x 143 cm – 7 sztuk

-  94   cm x 157 cm – 1 sztuk

-  126 cm x 157 cm – 1 sztuk

b) Drzwi podwójne,  nad drzwiami okno:

- 151 cm x 260 cm – 1 szt.

Zamawiający informuje, że podane wymiary otworów mogą się nieznacznie różnić od rzeczywistych do zadań Wykonawcy, będzie należało dokładne sprawdzenie wymiarów otworów przed przystąpieniem do montażu  nowej stolarki PCV.

4.   Wszystkie materiały użyte do wykonania remontu/wymiany stolarki muszą posiadać aktualny certyfikat zgodności ITB dopuszczający wyrób do stosowania w budownictwie.

Ponadto wymagane dla stolarki PCV:

- profil min. 5-komorowy

- szyba min. K = 1,1

- głębokość zabudowy min. 70 mm

- system uszczelniania - 2 uszczelki

- współczynnik przenikania ciepła min. Uf = 1,4

- współczynnik przenikalności energii cieplnej min. Ug  = 1,4

- kolor biały

- skrzydła drzwi wyposażone w trzy zawiasy, klamkę i zamek,

-  stolarkę należy osadzić w otworach stosując elementy mocujące (kotwy montażowe, kołki rozporowe, dyble, wkręty montażowe), przestrzenie pomiędzy ramą a murem uszczelnić pianką rozprężną, a po jej wyschnięciu i usunięciu nadmiaru uzupełnić ubytki tynku,

- glify z zewnątrz otynkować.

II. Oferta.

  - Oferta wykonawcy sporządzona na formularzu ( zał. 1)  dołączonym do zaproszenia  powinna obejmować wszystkie koszty związane z wykonaniem zamówienia i powinna  zawierać cenę netto, należny podatek VAT i cenę brutto, oddzielnie dla każdego typu okna i drzwi.

  - Wykonawcy mogą złożyć tylko jedna ofertę. W przypadku złożenia przez tego samego wykonawcę większej liczby ofert zostaną one odrzucone i nie będą podlegały rozpatrywaniu.

III.  Wybór Wykonawcy:

1. Zamawiający informuje, że umowa zostanie podpisana z oferentem, który zaproponuje najniższą cenę brutto za całość zamówienia.

2. UWAGA  Z uwagi na ograniczone środki finansowe, Zamawiający może dokonać wyboru dostawy i montażu tylko części okien i drzwi.

3. Zamawiający zastrzega sobie prawo nie podpisania umowy na wykonanie dostawę i montaż urządzeń w przypadku  gdy  złożone oferty przekroczą środki finansowe jakie przewiduje się na sfinansowanie zamówienia.

4. Zamawiający zaleca przed złożeniem oferty zapoznanie się z miejscem prowadzenia prac.

IV. Termin wykonania zadania – 22 październik  2017.

V. GWARANCJA 3- lata liczona od dnia odbioru

VI.  Osoby do kontaktu:

- Wojciech Mojkowski – Wójt Gminy              	86-2743003

- Bogdan Piszczatowski – Sekretarz                  	86-2743003

VII. Załączniki:

- zał. 1 druk oferty

- zał. 2 schemat otwierania okien i drzwi

VIII.  Oferty składać do 18-08-2017 do godziny 12:00, podając cenę brutto, na załączonym formularzu, za pośrednictwem: faxu 086-2743026, e-mail kobylinb@wp.pl, w sekretariacie urzędu, lub  pocztą na adres:

Urząd Gminy Kobylin Borzymy

ul. Główna 11, 18-204  Kobylin Borzymy.

Wójt Gminy

Wojciech Mojkowski