# Kobylin-Borzymy 2018-04-25r.

# Znak sprawy: 17/2018

ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY CENOWEJ NA:

Dostawę drewna/tarcicy  sosnowej do remontu mostu

ZAMAWIAJĄCY:

Gmina Kobylin-Borzymy ul. Główna 11, 18-204 Kobylin-Borzymy woj. podlaskie

I .    OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA:

1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa drewna/tarcicy sosnowej  do remontu mostu w miejscowości Wnory Wandy.

2. Zamawiający wymaga, aby Dostawca dostarczył około 24,25m³, drewna/tarcicy sosnowej wg. poniższego zestawienia:

| LP | PRZEKRÓJ | DŁUGOŚĆ | ILOŚĆ | RAZEM |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | cm | m | sztuk | m3 |
| 1 | 18x18 | 6,00 | 85,00 | 16,52 |
| 2 | 5x18 | 6,00 | 84,00 | 4,53 |
| 3 | 10x10 | 0,70 | 44,00 | 0,31 |
| 4 | 5 x18 | 6,00 | 15,00 | 0,81 |
| 5 | 12x12 | 1,80 | 30,00 | 0,78 |
| 6 | 12x12 | 10,00 | 4,00 | 0,58 |
| 7 | 5x12 | 10,00 | 12,00 | 0,72 |
|  |  |  | ŁĄCZNIE: | 24,25 |

3. Wymogi:

- drewno sosnowe,

- drewno pomostu zabezpieczyć poprzez impregnację próżniowo-ciśnieniową w nasycalni uwzględniając wymagania normy EN-351-1 klasy IV,

- dodatkowo wykonać na konstrukcji drewnianej podwójne malowanie środkami antykorozyjnymi powierzchniowymi w kolorze brązowym, uzgodnionym z Zamawiającym,

- środki ochrony drewna przed korozją biologiczną: grzybami, owadami, sinizną i pleśnią oraz działaniem ognia powinny być dopuszczone do stosowania przez odpowiednie certyfikaty i być przyjazne środowisku – certyfikaty przekazać Zamawiającemu przy dostawie drewna,

- przed przystąpieniem do impregnacji drewno powinno być odpowiednio wysuszone,

- drewno powinno spełniać wymagania klasy C27 wg normy PN-EN 338.

4. W ramach zamówienia Dostawca zapewni dostawę i rozładunek drewna własnym transportem, na plac na terenie gminy Kobylin-Borzymy.

II. Termin wykonania zamówienia ( dostawa drewna na teren Gminy) 11-07-2018.

    - PRZYGOTOWANNIE ZŁOŻENIE I WYBÓR OFERTY:

- Ofertę należy przygotować na formularzu stanowiącym załącznik nr 1 do zapytania.

- Oferta powinna zawierać cenę netto i należny podatek VAT  ( w przypadku płatników
         VAT), oraz cenę brutto, za całość dostawy łącznie z transportem.

- W ofercie podać nazwy środków, które zostaną użyte do konserwacji i malowania.

- Podana w ofercie cena traktowana jest jako wynagrodzenie ryczałtowe wykonawcy – obejmuje wszelkie koszty konieczne do prawidłowego wykonania zadania ( włącznie z transportem drewna).

- Zamawiający informuje, że zamówienie zostanie udzielone Wykonawcy,  (zostanie z nim podpisana umowa)  który zaoferuje najniższą cenę brutto.

- Wykonawcy mogą złożyć tylko jedna ofertę. W przypadku złożenia przez tego samego wykonawcę większej liczby ofert, zostaną one odrzucone i nie będą podlegały rozpatrywaniu

- Oferty składać do 2018-05-07 do godziny 10:00, na załączonym formularzu załącznik
 nr 1, w sekretariacie urzędu, za pośrednictwem: fax 086-2743026, e-mail kobylinb@wp.pl, lub pocztą na adres:

Urząd Gminy Kobylin-Borzymy

ul. Główna 11, 18-204  Kobylin-Borzymy

IV .

1. Osoby  do kontaktu:

- Wojciech Mojkowski – Wójt Gminy    tel. 86-2743003

- Dariusz Sikorski – inspektor                 tel. 86- 2743003

2. W załączeniu:

- załącznik nr 1 – formularz ofertowy

Wójt Gminy

Wojciech Mojkowski