Kobylin-Borzymy 2018-05-28

Nr 19/2018

ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY CENOWEJ NA:

DOSTAWĘ PIŁKOCHWYTÓW

ZAMAWIAJĄCY:

Gmina Kobylin-Borzymy ul. Głowna 11, 18-204 Kobylin-Borzymy

I . Przedmiot zamówienia:

Przedmiotem zamówienia jest dostawa dwóch kompletów piłkochwytów do miejscowości: Milewo Zabielne i Kropiwnica-Gajki gmina Kobylin-Borzymy, woj. podlaskie.

II. W ramach zamówienia Dostawca dostarczy piłkochwyty o następujących parametrach:

1. Konstrukcja piłkochwytów:

- wysokość nad powierzchnię  ziemi 4m,

- słupy: profil 80x80mm grubość min. 2mm ( zamiennie rufa fi min.60 mm  o grubości   ścianki  min. 3,00 mm) ocynkowane, malowane proszkowo, z góry zabezpieczone zaślepką,

- słupy ( z możliwością demontażu), montowane w  tulejach zabetonowanych w gruncie,

- słupy narożne i końcowe/skrajne usztywnione zastrzałami,

- komplet akcesoriów: śruby, zaślepki, itp.

2. Siatka:

- polipropylenowa, bezwęzłowa, grubość 4mm

- oczka 8x8 cm,

- kolor zielony,

- komplet akcesoriów do montażu siatki: linka stalowa, naciągi, karabińczyki zawiesia, itp.

3. Długość:

- Milewo Zabielne:   40 metrów  ( jeden słup narożny dwa końcowe/skrajne)

- Kropiwnica-Gajki:  68 metrów ( jeden słup narożny dwa końcowe/skrajne).

4. W ramach umowy wybrany Dostawca będzie zobowiązany dostarczyć kompletne piłkochwyty do miejscowości: Milewo Zabielne i Kropiwnica-Gajki gmina Kobylin-Borzymy, woj. podlaskie:

5. Zamawiający żąda, aby dostarczone piłkochwyty posiadały atest/certyfikat zgodności 
z obowiązującymi normami.

III. Oferta:

  - Oferta wykonawcy sporządzona na formularzu ( zał. 1)  dołączonym do zaproszenia  powinna zawierać cenę netto, należny podatek VAT i cenę brutto, za całość zamówienia.

  - Do oferty dołączyć:

-  kompletny wykaz elementów oferowanych  piłkochwytów,

-  projekt/rysunek oferowanego piłkochwytu,  w szczególności rysunek/wytyczne:   
   fundamentów pod tuleje, sposób montażu słupów i siatki.

3.  Podana w ofercie cena traktowana jest jako wynagrodzenie ryczałtowe Wykonawcy za dostawę kompletnych piłkochwytów zgodnie z opisem w pkt. II.

- Wykonawcy mogą złożyć tylko jedna ofertę. W przypadku złożenia przez tego samego wykonawcę większej liczby ofert zostaną one odrzucone i nie będą podlegały rozpatrywaniu.

- Zamawiający informuje, że umowa zostanie podpisana z oferentem, który zaproponuje najniższą cenę brutto za dostawę.

- Zamawiający zastrzega sobie prawo nie podpisania umowy na dostawę urządzeń w przypadku  gdy  złożone oferty przekroczą środki finansowe jakie przewiduje się na sfinansowanie dostawy.

IV. Wymagane:

-  termin dostawy  do – 10 lipca 2018.

-  gwarancja – 3 lat

V. Osoby do kontaktu:

- Wojciech Mojkowski – Wójt Gminy   86-2743003

- Bogdan Piszczatowski   – Sekretarz    86-2743003

VI. Załączniki:

- druk oferty zał. nr 1

VII. Oferty składać do 05-06-2018  do godziny 12:00, za pośrednictwem: faxu 086-2743026,

e-mail kobylinb@wp.pl, w sekretariacie urzędu, lub  pocztą na adres:

Urząd Gminy Kobylin-Borzymy

ul. Główna 11, 18-204  Kobylin-Borzymy

Wójt Gminy

Wojciech Mojkowski