UMOWA NA DOSTAWĘ STOŁÓW

Zawarta w dniu …08.2019 r.  pomiędzy Gminą Kobylin-Borzymy ul. Główna 11, 18- 204  Kobylin-Borzymy NIP 722-16-12-886  reprezentowaną przez

Dariusza Józefa Sikorskiego- Wójta Gminy

zwaną dalej Zamawiającym

a

…………………………………….

………………………………..

………………………………

NIP ……………………………

zwanym dalej Dostawcą

§ 1

Na podstawie oferty złożonej do zapytania Dostawca oświadcza, że dostarczy stoły w ilości 44 sztuk do świetlic wiejskich:

-  w Zalesiu Łabędzkim  22 sztuk

- w  Kropiewnicy-Gajki  22 sztuk

§ 2

Wymagania względem  stołów:

1). Stoły winny mieć zaczepy umożliwiające ustawienie w jednej linii kilku stołów uniemożliwiając rozsuwanie, mechanizm demontażu winien być prosty w obsłudze

2). Blat :

-    blaty stołów wykonane z płyty o grubości minimum 25 mm

- wszystkie krawędzie oklejone na gorąco taśmą PVC o grubości 2 mm  
    w kolorze blatu

-   kolor blatu; ŚLIWA WALLIS

-   powierzchnia płyty gładka, wymiary blatu dł/szer. 180/90 cm

3). STELAŻ:

-   konstrukcję stołu stanowi metalowy stelaż/rama o kształcie prostokąta, poprowadzona

10 cm od  linii blatu z profilu min. 20/40 mm grubość min 2mm,

-   nogi metalowe, rurowe średnica min. 60 mm grubość min. 2 mm, łączone ze stelażem pod
    blatem,   z możliwością demontażu/odkręcenia

-    nogi regulowane zakres regulacji wysokości stołu w granicach 72-76 cm

-   stelaż i nogi są malowane metodą proszkową w kolorze szaro-stalowym.

4). Jakość stołów biurowa wykonane z płyty wiórowej obustronnie laminowanej,.

5). Całość stanowi mocną sztywną konstrukcję, stół się nie odkształca.

6). Stół wykonany zgodnie z polskimi normami (PN-92F-06000/01 i PN-92F-06000/02). Materiały użyte w produkcji mebli posiadają certyfikaty jakości i higieny ( płyta, kleje,  lakiery,  obrzeża)

§ 3

Termin dostawy  do 16 wrzesień  2019 rok

§ 4

Dostawca udzieli gwarancji 24 miesiące, na dostarczone stoły, liczonej od dnia wystawienia faktury.

§ 5

- Ustala się na podstawie oferty Dostawcy wysokość płatności za dostarczone krzesła    
             ……….. x 44 sztuk = ……………………………  zł brutto

Słownie : ………………………………………………………….. zł brutto.

- Za dostarczone stoły zostaną wystawione dwie  faktury VAT w rozbiciu na lokalizacje to jest świetlice Zalesie Łabędzkie i  Kropiewnica-Gajki.

- Termin płatności faktury  14 dni.

§ 6

Ustala się następujące wysokości kar:

- Za rezygnację z umowy przez Dostawcę – 10% kwoty brutto określonej w§ 5 ust. 1

- Za każdy dzień zwłoki w dostawie krzeseł 0,1%  kwoty brutto określonej w§ 5 ust. 1

§ 7

Spory wynikające z wykonania  umowy, rozstrzyga sąd właściwy ze względu na miejsce siedziby Zamawiającego

Zamawiający 								Dostawca

.