Załącznik Nr 1

do Uchwały nr V/23/07

Rady Gminy Kobylin-Borzymy

z dnia 21 marca 2007 r.

PROGRAM

OCHRONY ŚRODOWISKA

DLA

GMINY KOBYLIN-BORZYMY

NA LATA  2006 - 2009

Z PERSPEKTYWĄ NA LATA 2010 - 2013

Październik 2006 r.

SPIS TREŚCI

1.	WSTĘP	4

1.1.	Wprowadzenie	4

1.2.	Podstawa opracowania	4

1.3.	Główne założenia Programu	4

1.4.	Cel Programu	5

1.5.	Zawartość Programu	5

1.6.	Wyjaśnienia skrótów	6

2.	CHARAKTERYSTYKA OGÓLNA GMINY KOBYLIN-BORZYMY	7

2.1.	Położenie gminy	7

2.2.	Demografia, ludność i sytuacja gospodarcza gminy	7

3.	CHARAKTERYSTYKA I OCENA AKTUALNEGO STANU ŚRODOWISKA, ZASOBÓW NATURALNYCH ORAZ TECHNICZNEJ INFRASTRUKTURY OCHRONY ŚRODOWISKA	9

3.1.	Charakterystyka i ocena aktualnego stanu środowiska	9

3.2.	Techniczna infrastruktura ochrony środowiska	20

3.2.1. Zaopatrzenie w wodę	20

3.2.2. Kanalizacja i oczyszczanie ścieków	21

3.2.3. Gospodarka odpadami	22

3.2.4. Gospodarka cieplna i gazyfikacja	22

3.2.7. Sieć komunikacyjna	23

3.3.	Identyfikacja mocnych i słabych stron, szans i zagrożeń środowiska przyrodniczego na obszarze gminy, analiza SWOT	23

4.	STAN I ZAGROŻENIA ŚRODOWISKA PRZYRODNICZEGO GMINY KOBYLIN-BORZYMY	27

4.1.	Zanieczyszczenia wód powierzchniowych i podziemnych	27

4.2.	Zanieczyszczenia powierzchni ziemi	29

4.3.	Zanieczyszczenia powietrza atmosferycznego	29

4.4.	Hałas i wibracje	30

4.5.	Promieniowanie niejonizujące	31

4.6.	Nadzwyczajne zagrożenia środowiska i poważne awarie	31

5.	ZAŁOŻENIA WYJŚCIOWE GMINNEGO PROGRAMU OCHRONY ŚRODOWISKA	32

5.1.	Programy sektorowe i regionalne	32

5.2.	Cele, założenia i kierunki rozwoju gminy	32

5.3.	Założenia polityki ekologicznej w odniesieniu do gminy, limity racjonalnego wykorzystania zasobów środowiska	36

5.3.1. Limity krajowe ujęte w „II Polityce ekologicznej państwa”	36

5.3.2. Podział limitów krajowych na limity wojewódzkie i powiatowe	37

6.	CELE EKOLOGICZNE I KIERUNKI ICH REALIZACJI	38

6.1.	Cele ekologiczne do roku 2013 wraz z kierunkami działań	38

6.2.	Cele ekologiczne do roku 2009	44

7.	HARMONOGRAM REALIZACJI PRZEDSIĘWZIĘĆ I URUCHAMIANIA ŚRODKÓW FINANSOWYCH	46

8.	MONITORING I ZARZĄDZANIE ŚRODOWISKIEM, W TYM PROGRAMEM	51

8.1.	Monitoring stanu środowiska i monitoring polityki ekologicznej	52

8.2.	Wdrażanie i zarządzanie Programem	52

8.3.	Harmonogram weryfikacji celów i kierunków działań oraz terminów przygotowywania raportów z wykonania Programu	53

8.4.	Edukacja ekologiczna	54

8.5.	Upowszechnianie informacji o stanie środowiska i wykonaniu Programu	54

# WSTĘP

## Wprowadzenie

Program ochrony środowiska ma za zadanie pomoc w rozwiązywaniu istniejących problemów w zakresie ochrony środowiska, a także przeciwdziałać zagrożeniom, które mogą pojawić się w przyszłości. „Program ochrony środowiska dla Gminy Kobylin-Borzymy” jest zarówno długoterminowym planem strategicznym do roku 2013, jak też planem wdrożeniowym do roku 2009.

W myśl art. 10 Ustawy o wprowadzeniu ustawy - Prawo ochrony środowiska, ustawy o odpadach oraz o zmianie niektórych ustaw z dnia 27 lipca 2001r. (Dz.U. z 2001r. Nr 100, poz. 1085) niniejszy program ochrony środowiska został opracowany zgodnie z polityką ekologiczną państwa. Wdrożenie programu umożliwi osiągnięcie celów założonych w tej polityce oraz realizację zasad, a także stworzenie i funkcjonowanie na analizowanym obszarze zintegrowanego zespołu instalacji i urządzeń służących ochronie środowiska naturalnego, spełniającego wymagania określone w przepisach o ochronie środowiska.

## Podstawa opracowania

Opracowanie niniejszego Gminnego Programu Ochrony Środowiska wynika z:

- art. 10 Ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. o wprowadzeniu ustawy - Prawo ochrony środowiska, ustawy o odpadach oraz o zmianie niektórych ustaw (Dz. U. z 2001r. Nr 100, poz. 1085),

- art. 17 Ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2001r. Nr 62, poz. 627, z późn. zm.):

Gmina w celu realizacji polityki ekologicznej państwa sporządza gminny program ochrony środowiska uwzględniając wymagania art. 14 ww. ustawy, tj.: na podstawie aktualnego stanu środowiska określa w szczególności:

- cele ekologiczne,

- priorytety ekologiczne,

- rodzaj i harmonogram działań proekologicznych,

- środki niezbędne do osiągnięcia celów, w tym mechanizmy prawno – ekonomiczne i środki finansowe.

## Główne założenia Programu

W związku z tym, że istnieje ścisła zależność pomiędzy stanem środowiska, jakością jego poszczególnych komponentów i rozwojem gospodarczym gminy, w Programie zaprezentowano:

- podejście sektorowe, w odniesieniu do analizy aktualnego stanu środowiska oraz monitorowania jego przyszłych zmian,

- podejście integralne, dotyczące określenia działań niezbędnych do realizacji w dziedzinie ochrony środowiska, związanych z głównymi kierunkami rozwoju gminy.

Niniejszy Gminny Program Ochrony Środowiska uwzględnia: założenia, kierunki rozwoju, zadania oraz inne dane istotne przy sporządzaniu ww. dokumentu, wynikające, m.in. z opracowań, tj.:

- strategia rozwoju gminy,

- studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy,

- waloryzacja przyrodnicza gminy,

- plany zaopatrzenia w media,

- gminny plan gospodarki odpadami,

- inwestycyjne plany wieloletnie, program rozwoju lokalnego,

- raport WIOŚ o stanie środowiska na terenie gminy (z 2006 r.).

Przy sporządzaniu niniejszego Gminnego Programu Ochrony Środowiska zostały uwzględnione wymagania obowiązujących przepisów prawnych, dotyczących ochrony środowiska i racjonalnego wykorzystania zasobów naturalnych.

Ponadto przy sporządzaniu niniejszego Programu Ochrony Środowiska uwzględnione zostały:

- wytyczne Ministerstwa Środowiska dotyczące opracowywania programów ochrony środowiska,

- II Polityka ekologiczna państwa, Program wykonawczy do II Polityki ekologicznej państwa,

- Program ochrony środowiska województwa podlaskiego (2003 r.),

- Program ochrony środowiska powiatu wysokomazowieckiego (2004 r.).

## Cel Programu

Gminny Program Ochrony Środowiska daje wytyczne dla formułowania polityki ochrony środowiska w gminie. Zawarte w nim zadania pozwolą zapewnić odpowiednie warunki życia mieszkańców gminy przy zakładanym rozwoju gospodarczym. Długoterminowy cel Programu sformułowany został następująco:

Harmonijny, zrównoważony rozwój Gminy, w którym wymagania ochrony środowiska mają nie tylko istotny wpływ na przyszły charakter Gminy, ale również wspierają jej rozwój gospodarczy.

## Zawartość Programu

Opracowanie niniejsze obejmuje zakresem:

- określenie aktualnego stanu środowiska w gminie,

- prognozowane zmiany w zakresie ochrony środowiska,

- działania zmierzające do poprawy sytuacji w zakresie ochrony środowiska,

- określenie celów, zadań i instrumentów finansowych służących realizacji zamierzonych celów,

- system monitoringu i oceny realizacji zamierzonych celów.

- Plan Gospodarki Odpadami dla Gminy Kobylin-Borzymy na lata 2006 - 2009 z perspektywą na lata 2010 - 2015 stanowi integralną część niniejszego Gminnego Programu Ochrony Środowiska.

## Wyjaśnienia skrótów

GPOŚ – Gminny Program Ochrony Środowiska

PPOŚ – Powiatowy Program Ochrony Środowiska

WPOŚ – Wojewódzki Program Ochrony Środowiska

PEP – Polityka Ekologiczna Państwa

KPGO – Krajowy Plan Gospodarki Odpadami

WPGO – Wojewódzki Plan Gospodarki Odpadami

PPGO – Powiatowy Plan Gospodarki Odpadami

GPGO – Gminny Plan Gospodarki Odpadami

PRL – Plan Rozwoju Lokalnego

RLM – równoważna liczba mieszkańców

µg/m3 – mikrogramy / metr sześcienny

mg / l – miligramy / litr

SO2 – dwutlenek siarki

NO2 – dwutlenek azotu

CO2 – dwutlenek węgla

PM10 – pył zawieszony

BZT5 – biologiczne zapotrzebowanie tlenu

ChZT – chemiczne zapotrzebowanie tlenu

UE – Unia Europejska

PIG – Państwowy Instytut Geologiczny

WIOŚ – Wojewódzka Inspekcja Ochrony Środowiska

# CHARAKTERYSTYKA OGÓLNA GMINY KOBYLIN-BORZYMY

## Położenie gminy

Gmina Kobylin-Borzymy leży w północnej części Wysoczyzny Wysokomazowieckiej oraz częściowo w obrębie Doliny Górnej Narwi, na Nizinie Północnopodlaskiej. Sąsiaduje z gminami: Tykocin, Zawady, Choroszcz, Sokoły, Kulesze Kościelne, Rutki. Położona jest w powiecie wysokomazowieckim, w południowo – zachodniej części województwa podlaskiego. Obszar jej zajmuje około 120 km2.

Położenie Gminy Kobylin-Borzymy na tle powiatu wysokomazowieckiego

Źródło: www.gminy.pl

## Demografia, ludność i sytuacja gospodarcza gminy

Gmina Kobylin-Borzymy liczy około 3,8 tys. mieszkańców, co stanowi około 6 % ogółu mieszkańców powiatu wysokomazowieckiego i około 0,3 % mieszkańców województwa podlaskiego. Gęstość zaludnienia w gminie jest stosunkowo niska, wynosi 31 osób/km2. W tabeli poniżej przedstawiono liczbę mieszkańców gminy Kobylin-Borzymy w latach 1995 – 2005.

| Gmina Kobylin-Borzymy | 1995 r. | 2000 r. | 2005 r. |
| --- | --- | --- | --- |
| Obszar wiejski | 4 000 | 3 990 | 3 796 |

Źródło: Dane z Urzędu Gminy

W tabeli poniżej zestawiono liczbę mieszkańców gminy Kobylin-Borzymy w rozbiciu na poszczególne rodzaje zabudowy.

| Gmina Kobylin-Borzymy /obszar wiejski/ |
| --- |
| Typ zabudowy | Ilość budynków | Liczba mieszkańców |
| Wielorodzinna | 5 | 40 |
| Jednorodzinna | 12 | 50 |
| Zagrodowa | 840 | 3706 |
| Razem | 857 | 3796 |

Źródło: Dane z Urzędu Gminy

Gmina Kobylin-Borzymy jest gminą typowo rolniczą. Jej obszar charakteryzuje się bardzo korzystnymi warunkami glebowymi, sprzyjającymi intensyfikacji produkcji rolnej i możliwościami rozwoju wszystkich kierunków upraw. Na terenie gminy brak jest zakładów przemysłowych. Ponad 91% mieszkańców gminy zajmuje się rolnictwem i leśnictwem. Liczbę osób zatrudnionych według rodzajów działalności przedstawia tabela poniżej.

| SEKTOR | Liczba osób zatrudnionych |
| --- | --- |
| Rolnictwo i gospodarstwa rolne | 1680 |
| Budownictwo | 8 |
| Handel | 19 |
| Transport, składowanie, łączność | 8 |
| Administracja, edukacja, zdrowie | 126 |
| Usługi hotelarskie, finansowe, obsługa nieruchomości i inne | 4 |

Źródło: Dane z Urzędu Gminy

# CHARAKTERYSTYKA I OCENA AKTUALNEGO STANU ŚRODOWISKA, ZASOBÓW NATURALNYCH ORAZ TECHNICZNEJ INFRASTRUKTURY OCHRONY ŚRODOWISKA

## Charakterystyka i ocena aktualnego stanu środowiska

Użytkowanie gruntów

Gmina Kobylin-Borzymy jest obszarem o mocno rozwiniętej funkcji rolniczej. Użytki rolne zajmują około 74 % powierzchni gminy. Największą część powierzchni gminy stanowią grunty orne (około 60 %). Lasy zajmują (18,4 %), łąki i pastwiska (14 %). Użytkowanie gruntów w gminie Kobylin-Borzymy prezentuje tabela poniżej.

| Powierzchnia ogólna | Użytki rolne | Wody | Grunty zabudowane i zurbanizowane | Lasy | Nieużytki | Inne |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | razem | grunty orne | sady | łąki i pastwiska |  |  |  |  |  |
| [ha] |
| 11960 | 8842 | 7135 | 31 | 1676 | 62 | 210 | 2205 | 255 | 386 |

Źródło: Dane z Urzędu Gminy

Krajobraz, geomorfologia i rzeźba terenu

Gmina Kobylin-Borzymy położona jest w północnej części Wysoczyzny Wysokomazowieckiej, a północno-wschodnim fragmentem sięga Doliny Górnej Narwi. Najbardziej wartościową cechą naturalną obszaru gminy jest bogata rzeźba terenu, uwarunkowana różnicami wzniesień w obrębie utworów akumulacji lodowcowej (moreny czołowe, wzgórza kemowe i wały ozowe), a formami erozyjno – denudacyjnymi (dolina Narwi i Śliny oraz dolinki innych cieków wodnych i obniżenia terenowe). Rzeźba terenu ukształtowana została przede wszystkim w stadiale mławskim zlodowacenia środkowopolskiego i reprezentowana jest przez wysoczyznę morenową falistą z licznymi jej formami akumulacyjnej działalności lodowca. Wysoczyzna wzniesiona jest 125 – 150 m n.p.m.. Obszar wysoczyzny urozmaicony jest licznie występującymi kulminacjami terenowymi w postaci: moren czołowych dochodzących do wysokości 10 m ponad otaczającą okolicę w okolicach wsi Kropiewnica, Sikory, Dąbrowa Franki i Pszczółczyn; wzgórz kemowych osiągających wysokość od 5 – 10 m ponad otaczające tereny w południowo – zachodniej części gminy w rejonie wsi Wnory-Stare i Wnory-Kużele; wałów ozowych osiągających długość około 1,5 km i do 5 m wysokości względnej, występujących w Kurowie oraz Sikorach Piotrowiętach. Pierwotna rzeźba wysoczyzny w późniejszym okresie poddana została procesom denudacji i erozji. W wyniku tych procesów powierzchnia moren uległa obniżeniu i rozpięciu przez wody roztopowe. Do plejstoceńskich form geomorfologicznych zaliczamy: płytkie dolinki erozyjno – denudacyjne o charakterystycznym nieckowatym przekroju poprzecznym i łagodnie nachylonych zboczach, licznie występujące w południowej części gminy; zagłębienia bezodpływowe o owalnych kształtach, dość płytkie, związane z nierównomierną działalnością lodowca na terenie całej gminy; doliny fluwialno – denudacyjne pochodzące z późnego plejstocenu i holocenu o łagodnych zboczach, płaskich i podmokłych dnach, rozprzestrzenione we wszystkich częściach gminy; współczesne doliny rzeczne wzniesione 1 – 2 m ponad poziom wód w Narwi i Śliny, podmokłe i często zalewane; obniżenia powytopiskowe o zróżnicowanych wielkościach, płaskich i podmokłych dnach, czasami wypełnionych sieciami rowów melioracyjnych, położonych w sąsiedztwie dolin rzecznych i stanowiących ich naturalne przedłużenia. Gmina Kobylin-Borzymy położona jest w najatrakcyjniejszej turystycznie części powiatu wysokomazowieckiego.

Budowa geologiczna

Gmina Kobylin-Borzymy leży w obrębie prekambryjskiej platformy wschodnioeuropejskiej. Podrzędną jednostką tektoniczną w tej części platformy jest antekliza mazursko – białoruska. Gmina leży w strefie powierzchniowego występowania utworów stadiału północnomazowieckiego zlodowacenia środkowopolskiego. Całą środkową, wschodnią i południową część gminy pokrywają gliny zwałowe tego stadiału. Są to gliny barwy szarobrązowej, piaszczyste. Spotkać w nich można cienkie nieregularne przerosty i soczewki piasków i żwirów gliniastych. Spłaszczone kulminacje zbudowane z tych glin pokrywają piaski i żwiry lodowcowe z głazami. Występują one głównie w północno – wschodniej części gminy w rejonie Pszczółczyna i Pajewa oraz w części zachodniej gminy. Towarzyszą im wzgórza moren czołowych. Materiał moren czołowych jest bardzo zróżnicowany, ułożony bezładnie lub warstwowany, a struktura osadów zmienna i zaburzona. Piaski i żwiry wodnolodowcowe pokrywają większe obszary północnej części gminy. Występują także wąskim pasem wzdłuż doliny Śliny. Zlodowacenie północnobałtyckie reprezentowane jest w północno – wschodniej części gminy przez piaski i żwiry rzeczne. Budują one taras akumulacyjny w dolinie Narwi. W holocenie powstały tarasy zalewowe Śliny i Narwi zbudowane z mułków, piasków i żwirów oraz z torfów.

Zasoby wodne

Gmina Kobylin-Borzymy położona jest w dorzeczu Narwi, a jej głównym odbiornikiem wodnym jest rzeka Ślina przepływająca przez centralną część gminy. We wsi Stypułki-Święchy rzeka ma swój największy dopływ – Rokietnicę. Północno – wschodnią granicę gminy stanowi rzeka Narew. Największym dopływem Narwi na terenie gminy jest Kurówka uchodząca do niej poniżej Pszczółczyna. Gmina pozbawiona jest większych naturalnych bądź sztucznych zbiorników wodnych. Występują tutaj natomiast małe obiekty o charakterze oczek wodnych, stawów i zbiorników przeciwpożarowych. Na zasoby wód powierzchniowych gminy składają się, zatem: wody płynące Ślina, Rokietnica i Kurówka oraz inne drobniejsze cieki i rowy melioracyjne, jak również wody stojące w stawach wiejskich oraz zbiornikach przeciwpożarowych, między innymi w Kierzkach, Kobylinie-Kuleszkach i Kobylinie-Pogorzałkach, Mojkach, Sikorach Bartkowiętach, Wnorach Wandach i Zalesiu Łabędzkim. Ze względu na brak danych dotyczących zasobów wodnych nie ma możliwości określenia ich wielkości. Zasoby wód podziemnych znacznie przekraczają potrzeby ludności i gospodarki gminy Kobylin-Borzymy. Szacowane są one na około 1747 m3/dobę. Zaopatrzenie ludności w wodę pitną oparte jest przede wszystkim na ujęciach z czwartorzędowych pięter wodonośnych zalegających na głębokościach od 34 – 38 m p.p.t. do 48 – 50 m p.p.t. w stacjach wodociągowych w Kobylinie-Kuleszkach, Wnorach-Starych, Stypułkach-Święchach i Pszczółczynie. Mieszkańcy gminy, którzy są pozbawieni możliwości korzystania z wodociągów wiejskich zaopatrują się w wodę ze studni kopanych ujmujących wody gruntowe z pierwszego poziomu wodnonośnego. Pod względem warunków hydrologicznych obszar gminy zróżnicowany jest na dwie jednostki: obszary dolinne - strefa koncentracji wód powierzchniowych i gruntowych w obrębie dolin rzecznych Narwi, Śliny oraz innych cieków; strefa koncentracji i spływu wód opadowych oraz roztopowych w obrębie dolin denudacyjnych z okresowo płytkim występowaniem wód gruntowych, obszary pozadolinne: strefa występowania ciągłego poziomu wód gruntowych o zwierciadle swobodnym, strefa o zakłóconej ciągłości poziomu wodonośnego z uwagi na obecność gliniastych i pylastych gruntów trudnoprzepuszczalnych.

Gleby

Cechą szczególną gminy Kobylin-Borzymy jest stosunkowo dobra jakość gleb skupionych w części środkowej i południowej. Jest to zazwyczaj mozaika gleb brunatnych oraz czarnoziemów kompleksu pszennego dobrego, ukształtowana z glin lekkich i organicznego humusu. Obszar gminy charakteryzuje się bardzo korzystnymi warunkami glebowymi sprzyjającymi intensyfikacji produkcji rolniczej i możliwościami rozwoju wszystkich kierunków upraw. Obszar gminy Kobylin-Borzymy charakteryzuje się stosunkowo małym zróżnicowaniem warunków glebowych. Najczęściej występującymi typami gleb na tym obszarze są gleby brunatne właściwe i wyługowane. Najkorzystniejsze do produkcji rolniczej gleby brunatne właściwe, wykształcone zostały z glin lekkich zalegających w glinie średniej. Powszechnie występują również gleby bielicowe i pseudobielicowe o różnej przydatności rolniczej. Najlepsze z nich wytworzone zostały z glin piaszczystych położonych na glinach średnich, a nieco gorsze gleby z piasków gliniastych mocnych lub lekkich. We wschodniej części gminy w okolicach wsi Pszczółczyn wyróżnić można mały rejon występowania gleb brunatnych wyługowanych i czarnych ziem zdegradowanych wytworzonych z płytkich lub średnio głębokich piasków słabogliniastych zalegających w piasku luźnym. Jest to obszar koncentracji najuboższych gleb w gminie Kobylin-Borzymy. Doliny rzeczne Śliny i Narwi, a także mniejsze formy dolinne wypełnione są glebami hydrogenicznymi o różnym składzie mechanicznym. Są to gleby mułowo – torfowe, murszowe i mady, wykorzystywane najczęściej pod łąki, pastwiska i nadrzeczne nieużytki rolne. Właściwości gleby jako jednego z podstawowych elementów środowiska przyrodniczego decydują przede wszystkim o przydatności rolniczej, z czego wynika konieczność dogłębnego jej poznania oraz stosowania właściwych metod ochrony przed zanieczyszczeniem. Najwyższe walory w skali gminy posiadają gleby brunatne i bielicowe pszenne dobre lub pszenno – żytnie IIIa i IIIb klasy bonitacyjnej. Charakteryzują się one znaczną zasobnością w składniki pokarmowe, dobrymi warunkami wodno – powietrznymi, dobrą strukturą i są łatwe do uprawy. Średnio korzystne warunki do uprawy stwarzają gleby brunatne żytnio – ziemniaczane oraz czarne ziemie w kompleksie zbożowo – pastewnym słabym w IVa – IVb klasie bonitacyjnej. Gleby brunatne są mniej zasobne w składniki pokarmowe i bardziej wrażliwe na przesuszanie. Pozostałe gleby niepodlegające ochronie prawnej przed zmianą sposobu użytkowania na nierolniczy wykazują mniejszą przydatność rolniczą. W grupie tych gleb wyróżniono m.in. gleby brunatne lub czarne ziemie żytnio – ziemniaczane słabe z niewielkim udziałem gleb zbożowo – pastewnych w V klasie bonitacyjnej charakteryzujące się małą zawartością składników pokarmowych. Ponadto wymienić również należy gleby najuboższe, do których zaliczono gleby brunatne wyługowane żytnio – łubinowe V – VI klasy bonitacyjnej. Gleby te są bardzo przepuszczalne i ubogie pokarmowo. Na analizowanym obszarze dominują gleby IV klasy bonitacyjnej, zajmując ponad 61% powierzchni gruntów ornych. W przypadku użytków zielonych, prawie 43% powierzchni użytków stanowią gleby IV klasy bonitacyjnej.

Powierzchnia gleb marginalnych na obszarze gminy wynosi 6,2% powierzchni użytków rolnych. Udział gleb marginalnych w ogólnej powierzchni użytków rolnych w gminie Kobylin-Borzymy przedstawia tabela poniżej.

| Gmina Kobylin- Borzymy |
| --- |
| Powierzch. gruntów ornych | Kl. bonit. gruntów ornych | Pow. użytków zielonych | Kl. bonitac. użytków zielonych | Pow. użytków rolnych | Powierzchnia gleb marginalnych |
|  | VI | VIz | razem VI i VIz |  | VI | VIPsz | razem VI i VIPsz |  |  |
| 7167 | 197 | 27 | 224 | 1677 | 321 | 1 | 322 | 8844 | 546 |

Źródło: Wojewódzki Podlaski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Białymstoku, Wydział Gleboznawstwa

Na analizowanym obszarze najwięcej jest gleb kompleksu 2 pszennego bardzo dobrego (40%). Ponadto duży obszar zajmowany jest przez gleby kompleksu 8. W przypadku użytków zielonych, największy obszar zajmują gleby kompleksu 3z (53%). Resztę obszaru stanowią gleby kompleksu 2z.

Klasy bonitacyjne gruntów ornych i użytków zielonych oraz kompleksy glebowe gruntów ornych i użytków zielonych przedstawiają tabele poniżej.

Klasy bonitacyjne gruntów ornych i użytków zielonych w gminie Kobylin-Borzymy

| Gmina Kobylin-Borzymy |
| --- |
| klasy gruntów ornych (z sadami) | grunty orne razem | klasy użytków zielonych | użytki zielone razem | użytki rolne ogółem | grunty pod lasami | grunty pozostałe |
| IIIa | IIIb | IVa | IVb | V | VI | VIz |  | II | III | IV | V | VI | VIz |  |  |  |  |
| [ha] | [ha] |
| 48 | 924 | 2590 | 1800 | 1581 | 197 | 27 | 7167 |  | 52 | 719 | 584 | 321 | 1 | 1677 | 8844 | 2242 | 874 |

Źródło: Wojewódzki Podlaski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Białymstoku, Wydział Gleboznawstwa

Waloryzacja rolniczej przestrzeni produkcyjnej w gminie Kobylin-Borzymy

| Gmina | Wskaźnik bonitacji | Ogólny wskaźnik jakości rolniczej przestrzeni produkcyjnej |
| --- | --- | --- |
|  | jakości i przydatności rolniczej gleb | agroklimatu | rzeźby terenu | warunków wodnych |  |
| Kobylin-Borzymy | 52,1 | 7,4 | 3,6 | 3,6 | 66,7 |

Źródło: Wojewódzki Podlaski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Białymstoku, Wydział Gleboznawstwa

Kompleksy glebowe gruntów ornych i użytków zielonych w gminie Kobylin-Borzymy

| Gmina Kobylin-Borzymy |
| --- |
| Grunty orne w kompleksach (ha) | Grunty orne razem | Użytki zielone w kompleksach (ha) | Użytki zielone r-m | Grunty rolne nieprzydatne | Użytki rolne r-m | Tereny pozostałe | Powierzchnia ogółem (ha) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |  | 1z | 2z | 3z |  |  |  |  |  |
| - | 2846 | 29 | 1090 | 717 | 760 | 248 | 1169 | 286 | 7145 | - | 781 | 890 | 1671 | 28 | 8844 | 3116 | 11960 |

Źródło: Wojewódzki Podlaski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Białymstoku, Wydział Gleboznawstwa

Szata roślinna

Na terenie gminy Kobylin-Borzymy dominującym typem siedliskowym są siedliska świeże. Roślinność leśna występuje tu na siedliskach boru świeżego, boru mieszanego świeżego, lasu mieszanego świeżego, boru wilgotnego, boru wilgotnego mieszanego, lasu wilgotnego oraz olsu. Północno-wschodnia część gminy Kobylin-Borzymy, znajdująca się w zasięgu Narwiańskiego Parku Narodowego, jest terenem bardzo cennym pod względem przyrodniczym. Dolina rzeczna Narwi zajmowana jest przez lasy olsowe, roślinność łąkową i bagienną. W olsach, głównym składnikiem drzewostanu jest olsza czarna Alnus glutinosa. W podszycie występuje kruszyna pospolita Frangula alnus, szakłak pospolity Rhamnus catharticus, leszczyna pospolita Corylus avellana, jarzębina Sorbus acuparia, trzmielina zwyczajna Euonymus europaea, oraz porzeczka czerwona Ribes spicatum i czarna Ribes nigrum. W runie występuje karbieniec pospolity Lycopus europaeus, zachylnik błotny Thelypteris palustris, psianka słodkogórz Solanum dulcamara, tojeść pospolita Lysimachia vulgaris, kosaciec żółty Iris pseudoacorus, krwawnica pospolita Lythrum salicaria, turzyca długokłosa Carex elongata, wietlica samcza Athyrium filix-femina, chmiel zwyczajny Humulus lupulus, i inne. W ostatnich latach, w dolinie Górnej Narwi, obserwuje się niekorzystne zmiany w składzie florystycznym lasów olsowych. Są one zjawiskiem negatywnym, gdyż objawiają się zubożeniem i uproszczeniem struktury zbiorowisk olsowych. Czynnikiem wpływającym na degenerację olsów są zmiany w bilansie wodnym, wywołane czynnikami antropogenicznymi: melioracją części koryta Narwi na odcinku Rzędziany – Tykocin w latach 70-80, funkcjonowaniem zbiornika Siemianówka, oraz zmianami meteorologicznymi – zmniejszającą się liczbą opadów atmosferycznych, obserwowaną w ciągu ostatnich dziesięcioleci. Czynniki te spowodowały przesuszanie torfowisk niskich, na których występują olsy, a tym samym nieodwracalne zmiany w składzie florystycznym tych zbiorowisk. W dolinie bardzo obficie występuje roślinność łąkowa i bagienna. Na terenie gminy Kobylin-Borzymy jest około 1683 ha łąk, co stanowi 14 % analizowanego obszaru. Obok łąk, na siedliskach o wyższym poziomie wód gruntowych, występuje roślinność bagienna, którą tworzą głównie szuwary turzycy i trzciny pospolitej. Występowanie roślinności łąkowej i bagiennej nierozerwalnie związane jest z dolinami rzecznymi charakteryzującymi się specyficznymi warunkami gruntowo – wodnymi. Prace melioracyjne na użytkach zielonych spowodowały daleko idące procesy odwodnień i nieodwracalnej degradacji tych terenów. Końcowym efektem było wyginięcie roślinności związanej z dawnymi metodami gospodarki łąkarskiej oraz ograniczenie zasięgu występowania cennych przyrodniczo łąk trzęślicowych, mozgowych i innych.

Świat zwierzęcy

Teren gminy Kobylin-Borzymy charakteryzuje się występowaniem dużej różnorodności gatunkowej zwierząt, z czego najliczniejszą grupę stanowią ptaki. Część gminy Kobylin-Borzymy wchodzi w skład Narwiańskiego Parku Narodowego, który jest ostoją wielu gatunków ptaków. Wśród nich występuje wiele gatunków zagrożonych, tj.: wodniczka, derkacz, błotniak stawowy, żuraw, rybitwa czarna, podróżniczka, droździk i brzęczka. Gatunki ptaków z Polskiej Czerwonej Księgi Zwierząt, występujące na terenie Parku to: bąk, bączek, bocian czarny, cyraneczka, rożeniec, błotniak zbożowy, błotniak łąkowy, orlik krzykliwy, kropiatka, zielonka, dubelt, kulik wielki, sowa błotna, kraska i wąsatka. Na terenie Narwiańskiego Parku Narodowego występują następujące ssaki, objęte ochroną gatunkową: jeż wschodni, kret, rzęsorek rzeczek, ryjówka aksamitna, ryjówka malutka, nocek łydkowłosy, nocek rudy, wiewiórka pospolita, bóbr europejski, wilk, wydra, norka europejska, gronostaj i łasica.

Zasoby leśne

Ogólna powierzchnia lasów w gminie Kobylin-Borzymy wynosi około 2205 hektarów. Lesistość gminy kształtuje się na poziomie 18,4 % (jest niższa od średniej województwa - 29,6 % i średniej krajowej 29,4 %. Stan lasów na terenie gminy Kobylin-Borzymy jest dobry. Według badań monitoringowych z lat 1998-2001 opracowanych przez Instytut Badań Leśnictwa, lasy tego obszaru nie są znacząco narażone na zanieczyszczenia powietrza. Gospodarka zasobami leśnymi to przede wszystkim pozyskanie drewna. W roku 2002 pozyskanie drewna (grubizny) w gminie Kobylin-Borzymy w lasach niepaństwowych kształtowało się poniżej średniej powiatu i wynosiło 5,04 m3 na 100 ha powierzchni lasów (w powiecie wysokomazowieckim 9,61 m3 na 100 ha powierzchni lasów). W strukturze własności zdecydowanie dominują lasy prywatne zajmujące powierzchnię 2200,4 ha, co stanowi 99,79 % ogółu powierzchni leśnej gminy. Lasy rozmieszczone są równomiernie w postaci licznych kompleksów leśnych. Większa koncentracja terenów leśnych występuje na obrzeżach gminy. Dominującym typem są siedliska świeże, w tym bór świeży, bór mieszany świeży oraz las mieszany świeży. Siedliska boru świeżego występują na najuboższych glebach piaszczystych, drzewostan stanowi przede wszystkim sosna z domieszką brzozy, a runo leśne i podszyt są ubogie gatunkowo. Siedliska borowe mieszane świeże porasta drzewostan sosnowy z większym udziałem innych gatunków drzew, runo i podszyt są bardziej zróżnicowane. Lasy mieszane świeże zajmują gleby gliniasto – piaszczyste, drzewostan ma zróżnicowany skład gatunkowy, drzewostan i runo są dość bogate i bujne. Powyższe rodzaje siedlisk leśnych występują w strefie morenowej porastając kulminacje terenowe. Inne siedliska zajmują mniejsze powierzchnie, głównie w dolinach i obniżeniach międzymorenowych. Reprezentują je siedliska wilgotne typu borów wilgotnych, borów mieszanych wilgotnych, lasów wilgotnych i olsów. Bory wilgotne porastają gleby piaszczyste z drzewostanem sosnowym i domieszką innych gatunków drzew oraz z ubogim, ale bujnym podszytem. Bory wilgotne mieszane zajmują nieco lepsze od poprzednich gleby piaszczyste, w drzewostanie dominuje sosna z uzupełniającą domieszką innych drzew, runo i podszyt charakteryzuje większa ilość gatunków. Lasy wilgotne występują na glebach gliniastych, drzewostan stanowią gatunki liściaste, a runo leśne i podszyt jest zróżnicowane. Olsy charakterystyczne są dla gleb bagiennych. W drzewostanie, w lasach tych dominuje olsza, natomiast w podszycie spotkać tu można kruszynę pospolitą, trzmielinę zwyczajną, czeremchę, leszczynę, jarzębinę, porzeczkę czerwoną i czarną, czy szakłaka pospolitego. W runie występuje zachylnik błotny, karbieniec pospolity, psianka słodkogórz, chmiel zwyczajny, tojeść pospolita, krwawnica pospolita, turzyca długokłosa, czy wietlica samcza. Siedliska olsowe spotyka się przede wszystkim w dolinach Narwi (okolice Kurowa) i Śliny.

Dane o lasach nie stanowiących własności Skarbu Państwa w gminie Kobylin-Borzymy przedstawia tabela poniżej.

| Gmina Kobylin-Borzymy |
| --- |
| Ogółem | Lasy prywatne | Lasy gminne |
| Powierzchnia gruntów leśnych | Odnowienia sztuczne i naturalne | Zalesienia gruntów nieleśnych | Pozyskanie drewna (grubizny w m3) | Powierzchnia lasów | Powierzchnia gruntów leśnych | Odnowienia sztuczne i naturalne | Zalesienia gruntów nieleśnych | Pozyskanie drewna | Powierzchnia lasów | Powierzchnia gruntów leśnych | Powierzchnia lasów ochronnych |
|  |  |  |  | Ochronnych | Objęta dokumentacją urządzeniową | razem | W tym |  |  |  | Ochronnych | Objęta dokumentacją urządzeniową |  |  |
|  |  |  |  |  | razem | Uproszczone plany | Inwentaryzacja stanu lasów |  | Osób fizycznych | Wspólnot gruntowych |  |  |  |  | razem | Uproszczone plany | Inwentaryzacja stanu lasów |  |  |
| w hektarach |  | w hektarach |  | w hektarach |
| 2200,4 | 0,4 | 1,9 | 111 | - | 2097,6 | 2025,4 | 72,2 | 2200,4 | 2181,7 | 18,7 | 0,4 | 1,9 | 111 | - | 2097,6 | 2025,4 | 72,2 | - | - |

Źródło: Rocznik statystyczny …, op. cit.

Zasoby surowcowe

Na obszarze gminy Kobylin-Borzymy prowadzono prace geologiczno – poszukiwawcze złóż surowca ilastego oraz kredy jeziornej. Przebadano również torfowiska w dolinie rzek Śliny i Narwi. Nie znaleziono jednak złóż ww. surowców. Na terenie gminy Kobylin-Borzymy występują niewielkie ilości złóż torfów, lecz jedynie śladowe ich ilości są eksploatowane. Udokumentowane zasoby złóż torfów w gminie wynoszą 680 ha, co stanowi 29,6% zasobów ogółem udokumentowanych w powiecie wysokomazowieckim. Szacunkowe złoża torfów w gminie Kobylin-Borzymy wynoszą 7,7 m3 i stanowią 32,3% ogólnych szacunkowych złóż powiatu wysokomazowieckiego. Zasoby i eksploatacja złóż torfów w gminie Kobylin-Borzymy przedstawiona została w tabeli poniżej.

| Gmina Kobylin-Borzymy |
| --- |
| Zasoby | Z zasobów ogółem |
| ogółem | w tym eks-ploatowane | trwałe użytki zielone | inne użytki rolne | nieużytki rolnicze |
| udokumento-wane w ha | szacunko-we w mln m3 | w ha | w mln m3 | razem | w tym eksplo-atowane | razem | w tym eksplo-atowane | razem | w tym eksplo-atowane |
|  |  |  |  | w hektarach |
| 680 | 7,7 | 28 | 0,5 | 669 | 28 | - | - | 11 | - |

Źródło: Ochrona ..., op. cit.

Na obszarze gminy brak jest innych złóż udokumentowanych, a wstępne analizy wykluczają możliwość perspektywicznej eksploatacji większych pokładów. W pojedynczych otworach nawiercono warstwy kruszywa jedynie w postaci piasków i żwirów o znaczeniu lokalnym. Ślady działalności górniczej w postaci niezrekultywowanych dołów poeksploatacyjnych występują w obrębie niemal całej gminy, największe wyrobiska znajdują się rejonach wsi; Sikory-Piotrowięta, Pszczółczyn, Milewo-Zabielne, Kurowo, Kropiewnica Gajki, Stypułki-Święchy, Stypułki-Borki, Franki Piaski, Wnory.

Warunki klimatyczne

Warunki klimatyczne gminy Kobylin-Borzymy są typowe dla regionu północno –wschodniej Polski. W podziale klimatycznym gmina zaliczana jest do regionu mazurskiego. Panuje tu klimat umiarkowany przejściowy z wyraźnym wpływem czynników kontynentalnych, charakteryzujących się surowością warunków. Wynika to z kresowego położenia Niziny Podlaskiej w stosunku do innych regionów Polski, oraz południkowego ukształtowania powierzchni umożliwiającego swobodną wędrówkę kontynentalnych mas powietrza znad północno wschodniej Europy i centralnej Rosji. W rezultacie występuje tu mała bezwładność termodynamiczna, niższa średnia temperatura roczna (6,9(C) i duża amplituda jej zmian na przestrzeni zimy i lata (22(C). Okres wegetacyjny jest ściśle związany z temperaturami dobowymi i wynosi 200-210 dni. Jest krótszy średnio o 1-2 tygodnie w stosunku do sąsiedniego Mazowsza i Wyżyny Lubelskiej. Zimy zazwyczaj są mroźne i relatywnie długie. Bardzo niekorzystne dla roślin są wiosenne przymrozki pojawiające się nawet w I połowie maja. Okres występowania przymrozków jest dość długi i trwa w ciągu roku średnio 130-140 dni. Bardzo ważnym elementem klimatycznym jest ilość i rozłożenie opadów. Średnia wilgotność powietrza wykazuje przebieg podobny do przeciętnego w kraju i w skali rocznej wynosi 81%. Najwyższe wartości występują w okresie październik – marzec, z maksimum w lipcu – 73%. Z przebiegiem wilgotności związana jest częstotliwość występowania mgieł – 44 dni w roku z największym natężeniem w październiku. Zdecydowanie korzystną cechą klimatyczną Niziny Podlaskiej jest dość duże nasłonecznienie. Gmina Kobylin-Borzymy posiada bardzo dobre warunki nasłonecznienia, są one wyższe od przeciętnych w Polsce. Największe nasłonecznienie przypada na czerwiec 8,6 godzin na dobę, oraz 4,4 godziny w ciągu całego roku. Współczynnik zachmurzenia wynosi (6,4() w skali 11 stopniowej i jest niższy od współczynnika dla Polski (6,6(). Najczęściej zachmurzenia dominują w listopadzie i grudniu (8,2(), a najmniej w lipcu i wrześniu około 5(. Łącznie w roku notuje się 138 dni pochmurnych. Na obszarze gminy występuje średnio w roku 573 mm opadu, z czego 342, tj. 60% sumy rocznej przypada na okres wegetacyjny. Największą sumę opadów notuje się w sierpniu – 69 mm, najmniej natomiast w styczniu – 28 mm. Pokrywa śnieżna zalega przeciętnie 89 dni, od listopada z przerwami do kwietnia, najdłużej w styczniu – 28 dni. Ogólne warunki klimatyczne modyfikowane są przez miejscowe czynniki fizjograficzne. Największy wpływ na klimat lokalny mają: rzeźba terenu, rodzaj gruntu, stosunki wodne, pokrywa roślinna.

Obszary chronione

Północno-wschodnia część gminy Kobylin-Borzymy leży w regionie bardzo cennym pod względem przyrodniczym, stanowiącym fragment Narwiańskiego Parku Narodowego i jego otuliny. Obszary i obiekty przyrodniczo cenne, objęte ochroną prawną, zestawiono w tabeli poniżej.

| Gmina Kobylin-Borzymy |
| --- |
| Ogółem | Parki narodowe | Rezerwaty przyrody | Parki krajobra-zowe | Obszary chronionego krajobrazu | Użytki ekologiczne | Pomniki przyrody |
| [ha] | [ %] | [ha] |  |
| 322,0 | 2,7 | 322,0 | - | - | - | - | 20 |

Źródło: Rocznik statystyczny..., op. cit.

Parki narodowe

Część obszaru gminy Kobylin-Borzymy zajmuje Narwiański Park Narodowy, utworzony w 1985r. jako Narwiański Park Krajobrazowy. Status parku narodowego uzyskał on w lipcu 1996r. Powierzchnia parku wynosi 22748 ha. Zajmuje on malowniczy odcinek Doliny Górnej Narwi z licznymi zakolami, starorzeczami, rozlewiskami i obszarami bagiennymi. Mozaika różnorodnych zbiorowisk roślinnych (lasy łęgowe, trzcinowiska, turzycowiska, podmokłe łąki) stanowi ostoję dla wielu gatunków zwierząt, a szczególnie ptactwa wodnego. Żyją tu m.in.: łoś, wydra, bóbr i jenot, a z ptaków: bocian czarny, wodnik, bekas dubelt oraz zagrożone wyginięciem derkacz i wodniczka. W granicach Parku roślinność reprezentowana jest przez 41 zespołów roślinnych w tym: roślinność wodną – 12 zespołów roślinnych, roślinność szuwarową 18 zespołów roślinnych, roślinność łąkową 4 zespoły roślinne, roślinność zarośli wierzbowych – 2 zespoły roślinne, roślinność kserotermiczną – 2 zespoły roślinne, oraz roślinność leśną – 3 zespoły roślinne.

Pomniki przyrody

Największą liczbę pomników przyrody stanowią pojedyncze drzewa, wiekowe, potężnych rozmiarów o pięknym pokroju. Liczba drzew objętych ochroną zmienia się w każdym roku – część z nich ulega zniszczeniu przez wichury lub obumiera, ale również za pomniki uznawane są nowe obiekty. Pomnikowe drzewa na terenie gminy Kobylin-Borzymy zestawiono w tabeli poniżej.

| Nazwa | Obwód pnia na wys. 1,3 m [cm] | Wysokość [m] | Wiek [lata] |
| --- | --- | --- | --- |
| Aleja różnogatunkowa | 190-250 | 22 | 100 |
| Aleja lipowa | 225-190 | 20 | 100 |
| Aleja lipowa | 220-332 | 22 | 100 |
| Dąb bezszypułkowy | 330 | 28 | 120 |
| Jodła kalifornijska | 192 | 25 | 100 |
| Lipa drobnolistna | 240 | 22 | 100 |
| Kasztanowiec biały | 255 | 21 | 100 |
| Świerk pospolity | 205 | 27 | 100 |
| Lipy drobnolistne | 285-212 | 24 | 100 |
| Topola osika | 405 | 25 | 100 |
| Wierzba biała | 380 | 24 | 100 |
| Wierzba biała | 350 | 24 | 100 |
| Aleja świerkowa | 162-182 | 21 | 100 |
| Rząd sześciu lip drobnolistnych | 234, 225, 212, 235, 190, 248 | 18-19 | 100 |
| Topola biała | 425 | 25 | 100 |

Źródło: Dane Urzędu Wojewódzkiego w Białymstoku

Powiązania w systemie przyrodniczych obszarów chronionych

Narwiański Park Narodowy, wraz z otuliną wchodzi w skład Krajowej Sieci Ekologicznej ECONET PL, stanowiąc jednocześnie fragment Europejskiej Sieci Ekologicznej EECONET. Sieć ECONET została utworzona w celu zintegrowania obszarów chronionych występujących w krajach europejskich i potencjalnych obszarów przewidzianych do ochrony, w spójny system, zgodnie z międzynarodowymi kryteriami i standardami. Narwiański Park Narodowy stanowi obszar węzłowy o znaczeniu międzynarodowym. Ponadto, fragment gminy Kobylin-Borzymy, leżący w zasięgu Narwiańskiego Parku Narodowego, znajduje się w zasięgu europejskiej sieci ekologicznej Natura 2000. Europejska Sieć Ekologiczna Natura 2000 to sieć obszarów chronionych na terenie państw członkowskich Unii Europejskiej. Celem wyznaczania tych obszarów jest ochrona cennych pod względem przyrodniczym i zagrożonych składników różnorodności biologicznej w państwach Unii Europejskiej. W skład sieci Natura 2000 wchodzą:

- obszary specjalnej ochrony (OSO) - (Special Protection Areas - SPA) wyznaczone na podstawie Dyrektywy Rady 79/409/EWG w sprawie ochrony dzikich ptaków, tzw. "Ptasiej", dla gatunków ptaków wymienionych w załączniku I do Dyrektywy:

obszary specjalnej ochrony na terenie gminy Kobylin-Borzymy: BAGIENNA DOLINA NARWI (PLB 200001)

- specjalne obszary ochrony (SOO) - (Special Areas of Conservation - SAC) wyznaczone na podstawie Dyrektywy Rady 92/43/EWG w sprawie ochrony siedlisk przyrodniczych oraz dzikiej fauny i flory, tzw. "Siedliskowej", dla siedlisk przyrodniczych wymienionych w załączniku I oraz siedlisk gatunków zwierząt i roślin wymienionych w załączniku II do Dyrektywy.

specjalne obszary ochrony na terenie gminy Kobylin-Borzymy: NARWIAŃSKI PARK NARODOWY (PLH 200003)

EUROPEJSKA SIEĆ EKOLOGICZNA NATURA 2000

PLB 200001 – BAGIENNA DOLINA NARWI

PLH 200003 – NARWIAŃSKI PARK NARODOWY

Źródło: www.wrotapodlasia.pl/pl/ochrona_srodowiska/ochrona_przyrody/natura2000/

Na terenie gminy Kobylin-Borzymy nie ma zlokalizowanych uciążliwych źródeł emisji przemysłowych. Zanieczyszczenia powietrza pochodzą od powszechnie używanego (zwłaszcza w sezonie grzewczym) paliwa stałego, co powoduje emisję do atmosfery: CO2, SO2 i pyłów. Istotnym zanieczyszczeniem środowiska gruntowo-wodnego jest spływ ścieków, infiltracja ścieków z nieszczelnych szamb oraz odcieków z „dzikich” wysypisk. Zanieczyszczenia gleby pochodzą także ze spalania materiałów pędnych, szczególnie wzdłuż drogi krajowej nr 8 relacji Warszawa – Białystok (na odcinku przecinającym obszar gminy). Jednak wpływ szkodliwych czynników nie spowodował daleko idących niekorzystnych zmian w środowisku naturalnym gminy.

## Techniczna infrastruktura ochrony środowiska

### 3.2.1. Zaopatrzenie w wodę

Na terenie gminy Kobylin-Borzymy są cztery wodociągi zbiorowe, trzy z tradycyjnymi hydroforniami i jeden hydrofiltr. Na trzech wodociągach znajdują się po dwie studnie głębinowe, a na jednym (we Wnorach Starych) jedna studnia. Woda uzdatniana jest na tradycyjnych odżelaziaczach (w zbiornikach zasypane są warstwy żwiru, które co kilka dni są płukane). Sieć wodociągowa wykonana jest z PCV, a jej stan ogólny jest dobry. Długość sieci wodociągowej w gminie wynosi: 80,8 km. Z wodociągu zbiorczego korzysta 3730 osób. Charakterystykę systemów zaopatrzenia w wodę w gminie Kobylin-Borzymy prezentuje tabela poniżej.

| Wyszczególnienie | Wodociągi grupowe |
| --- | --- |
| Lokalizacja | Kobylin-Borzymy | Pszczółczyn | Stypułki-Święchy | Stare-Wnory |
| Wydajność rzeczywista urządzeń do ujmowania i uzdatniania wody, średnia dobowa [m3/d] | 747,2 | 340 | 430 | 320 |
| Wydajność potencjalna istniejących urządzeń do ujmowania i uzdatniania wody, śred. dobowa [m3/d] | 1007,0 | 372 | 460 | 360 |
| Liczba mieszkańców podłączonych do wodociągu | 1980 | 780 | 690 | 280 |
| Stan formalnoprawny | Własność gminy Kobylin-Borzymy |
| Warunki pozwolenia wodnoprawnego Wymogi wody do picia | Spełnia |
| Krótki opis technologii uzdatnia wody | Napowietrzanie, odżelazianie na filtrach żwirowych |
| Sieć wodociągowa długość [km] Stan techniczny sieci | 42,1 dobry | 14,9 dobry | 17,9 dobry | 5,9 dobry |
| Przedsięwzięcia na rzecz ograniczania zużycia wody | Plombowanie hydrantów, kontrole liczników |
| Jednostka organizacyjna zajmująca się eksploatacją | Gmina Kobylin-Borzymy |
| Jednostk. koszty eksploatacyjne, zł/m3 uzdatnionej wody (+7%VAT); cena 1m3 wody dla mieszkańców | 1,40 |
| Stopień zwodociągowania gminy | ~ 98 % |

Źródło: Dane z Urzędu Gminy

### 3.2.2. Kanalizacja i oczyszczanie ścieków

Gmina Kobylin-Borzymy nie posiada gminnej oczyszczalni ścieków ani sieci kanalizacyjnej obsługującej osiedla wiejskie. Ścieki komunalne odprowadzane są do indywidualnych zbiorników na nieczystości płynne (szamb). Na terenie gminy funkcjonują 4 małe mechaniczno-biologiczne oczyszczalnie ścieków komunalnych, które zestawiono w tabelach poniżej.

| Wyszczególnienie | Informacje o oczyszczalniach ścieków komunalnych - Gmina Kobylin-Borzymy |
| --- | --- |
| Lokalizacja oczyszczalni ścieków | Oczyszczalnia na osiedlu po byłym PGR Kurowo | Oczyszczalnia przy Szkole Podstawowej Stypułki-Święchy | Oczyszczalnia przy Urzędzie Gminy Kobylin-Borzymy | Oczyszczalnia przy Szkole Podstawowej Kobylin-Borzymy |
| Odbiornik | Rów melioracyjny | Rzeka Ślina | Rzeka Ślina | Rów melioracyjny |
| Zlewnia rzeki | Rzeka Kurówka | Rzeka Narew | Rzeka Narew | Rzeka Ślina |
| Rodzaj oczyszczalni | Mechan.-biologiczna | Mechan.-biologiczna | Mechan.-biologiczna | Mech.- biologiczna |
| Przekaz. do eksploat. | 2002 r. | 2001 r. | 2001 r. | 1999 r. |
| Rok ostat. moderniz. | - | - | - | - |
| Liczba mieszkańców obsługiwanych przez oczyszczalnię | 28 (całą dobę) | 8 osób (całą dobę) + 80 uczniów i nauczycieli (8 g/d) | 12 (całą dobę) + 16 pracowników (8 g/d) | 4 (całą dobę) + 20 pacjent. (10g/d) + 445 osób (8g/d) |
| Przepustowość oczyszczalni (m3/d) | 9,12 | 3,12 | 1,5 | 15,6 |
| Ilość dopł. ścieków śred./max (m3/d) | 6,37 / 7,65 | 2,6 / 3,12 | 1,2 / 1,5 | 11,6 / 15,6 |
| RLM | 28 | 25 | 11 | 92 |
| Ilość [kgs.m./d], sposób zagosp. osadów ściek. | b.d., Składowanie | 0,049, Składowanie | 0,022, Składowanie | 0,2, Rolnicze wykorz. (osad stabiliz. tlen.) |

Źródło: Dane z Urzędu Gminy

| Syntetyczne informacje nt. technologii oczyszczania ścieków i przeróbki osadu |
| --- |
| Oczyszczalnia ścieków na osiedlu po byłym PGR Kurowo | Mechaniczno-biologiczna oczyszczalnia ścieków służy do biologicznego oczyszczania ścieków bytowo-gosp. przed odprowadzeniem do odbiornika zewnętrznego. Oczyszczalnia pracuje w technologii nisko-obciążonego osadu czynnego z przedłużonym czasem napowietrzania. Zapewnia pełne biologiczne oczyszczanie ścieków oraz tlenową stabilizację powstających osadów nadmiernych. Technologia ta daje 95-97% oczyszczenia ścieków sanitarnych odprowadzanych do rowu melioracyjnego. Usuwanie osadu z osadnika wstępnego i osadu nadmiernego z osadnika wtórnego oczyszczalni dokonuje się raz na pół roku za pomocą wozu asenizacyjnego; wywożone są na oczyszczalnię w Sokołach. Skratki z kraty pionowej usuwane są raz na 2-3 miesiące do szczelnego pojemnika i przesypywane wapnem chlorowanym. Osad i skratki składowane są do specjalnego pojemnika i wywożone na oczyszczalnię w Sokołach. |
| Oczyszczalnia ścieków przy Szkole Podstawowej Stypułki-Święchy | Ścieki surowe z budynku szkoły spływają na kosz – kratę pionowa, gdzie podlegają wstępnemu mechanicznemu oczyszczeniu. Następnie kierowane są do osadnika wstępnego. Podczyszczone ścieki przepływają do komory osadu czynnego, gdzie są cyklicznie napowietrzane. W osadniku wtórnym następuje grawitacyjne oddzielanie ścieków od zawiesiny osadu czynnego. Ustabilizowany tlenowo osad czynny z osadnika wtórnego i osad z osadnika wstępnego usuwany jest raz na rok poza teren oczyszczalni za pomocą wozu asenizacyjnego na oczyszczalnię w Sokołach. |
| Oczyszczalnia ścieków komunalnych przy Urzędzie Gminy Kobylin-Borzymy | Mechaniczno-biologiczna oczyszczalnia ścieków służy do biologicznego oczyszczania ścieków bytowo-gosp. przed odprowadzeniem do odbiornika – rowu melioracyjnego. Oczyszczalnia pracuje w technologii nisko-obciążonego osadu czynnego z przedłużonym czasem napowietrzania. Zapewnia pełne biologiczne oczyszczanie ścieków łącznie z denitryfikacją, nitryfikacją i biologiczną defosfatacją i tlenową stabilizacją powstających osadów nadmiernych. Technologia ta daje 95-97 % oczyszczania ścieków sanitarnych. Usuwanie osadu z osadnika wstępnego i osadu nadmiernego z osadnika wtórnego oczyszczalni jest dokonywane raz na pół roku za pomocą wozu asenizacyjnego. Osady i skratki z oczyszczalni ścieków składowane są do odpowiedniego pojemnika i wywożone na oczyszczalnię ścieków w Sokołach. |
| Oczyszczalnia ścieków przy Szkole Podstawowej ul. Lipowa 17 Kobylin-Borzymy | Ścieki surowe z budynku szkoły i ośrodka zdrowia spływają dwoma ciągami do studzienki, skąd trafiają na przepompownię ścieków surowych. Stąd podawane są za pomocą pompy (z rozdrabniaczem) na osadnik wstępny, gdzie następuje wstępne oczyszczanie ścieków. Wstępnie podczyszczone ścieki na I komorze osadnika wstępnego przepływają przez filtr do II komory, gdzie są napowietrzane i poddawane procesowi biologicznego oczyszczania za pomocą osadu czynnego. Wewnątrz komory osadu czynnego znajduje się pionowy osadnik wtórny. Ustabilizowany tlenowo osad nadmierny trafia na filtr piaskowy, skąd usuwany jest do pojemnika. Osad dostarczany jest na oczyszczalnię w Sokołach. |

Źródło: Dane z Urzędu Gminy

Do czasu wybudowania systemu kanalizacji sanitarnej w gminie, ścieki komunalne odprowadzane będą do indywidualnych zbiorników na nieczystości płynne i wywożone na zlewnię przy najbliższej oczyszczalni. Z powodu nieszczelności szamb indywidualnych ścieki socjalno–bytowe częściowo przedostają się do gruntu i zanieczyszczają środowisko naturalne. Wody opadowe odprowadzane są do naturalnych cieków wodnych i rowów odwadniających bez uprzedniego oczyszczenia. W celu uregulowania stanu wodno-prawnego konieczna jest budowa podoczyszczalni wód deszczowych.

### 3.2.3. Gospodarka odpadami

Gospodarka odpadami została szczegółowo scharakteryzowana w Planie gospodarki odpadami dla gminy Kobylin-Borzymy stanowiącym integralną część niniejszego Programu.

### 3.2.4. Gospodarka cieplna i gazyfikacja

Zaopatrzenie w ciepło oparte jest na indywidualnych źródłach ciepła oraz kotłowniach opalanych głównie węglem. Istnieje konieczność modernizacji urządzeń grzewczych poprzez zastosowanie wysokowydajnych paliw o niskim stopniu emisji zanieczyszczeń. Na terenie gminy brak jest sieci gazowej.

### 3.2.7. Sieć komunikacyjna

Lokalny transport gminny i międzygminny obsługuje sieć dróg gminnych i powiatowych. Droga krajowa nr 8 Warszawa – Białystok zakwalifikowana została docelowo do dróg krajowych ekspresowych, co oznacza konieczność traktowania tej drogi jako korytarza tranzytowego o dużej uciążliwości lokalnej, o wymaganej pełnej izolacji od terenów przyległych (ograniczenie włączeń dróg lokalnych do minimum) oraz o konieczności oddalenia zabudowy od krawędzi jezdni. Poza drogą krajową nr 8, na terenie gminy znajduje się droga wojewódzka nr 671 o przebiegu Korycin–Knyszyn–Jeżewo Stare–Sokoły. Gęstość sieci dróg wynosi 41,6 km/100 km2 powierzchni gminy.

## Identyfikacja mocnych i słabych stron, szans i zagrożeń środowiska przyrodniczego na obszarze gminy, analiza SWOT

- Czynniki wewnętrzne

Mocne strony

Stan przyrody i środowiska

- stosunkowo duża różnorodność gatunków i ekosystemów na obszarze gminy; szczególnie cenna pod względem przyrodniczym jest północno-wschodnia część gminy – obszar ten stanowi fragment Narwiańskiego Parku Narodowego,

- położenie gminy w zasięgu europejskiej sieci ekologicznej Natura 2000,

- czyste środowisko naturalne – gmina charakteryzuje się czystym powietrzem atmosferycznym i małym zanieczyszczeniem środowiska, co decyduje o jej znaczeniu w całości makroregionu funkcjonalnego „Zielone Płuca Polski",

- korzystne warunki geośrodowiskowe, niewielkie zagrożenie powodziowe, słaba erozja,

- niski poziom chemizacji środowiska naturalnego,

- walory turystyczne – Narwiański Park Narodowy.

Stan infrastruktury służącej ochronie środowiska

- rozwój sieci wodociągowej

Sfera gospodarcza

- brak przemysłu degradującego środowisko, brak zakładów uciążliwych dla środowiska,

- nieingerująca w środowisko tradycyjna gospodarka rolna, rozwój przyjaznych środowisku naturalnemu form gospodarowania,

- sprzyjające warunki dla rozwoju rolnictwa ekologicznego,

- stosunkowo niska emisja zanieczyszczeń do powietrza atmosferycznego,

- sprzyjające warunki dla rozwoju ciepłownictwa na bazie odnawialnych źródeł energii, pochodzącej z biomasy, (spalanie energetyczne trzciny, której ekspansje obserwuje się w dolinie Narwi).

Słabe strony

Stan przyrody i środowiska

- powoli rosnąca powierzchnia terenów zalesionych lub zalesienia gruntów nieleśnych,

- wysoka podatność gleb na czynniki erozyjne,

- niska odporność drzewostanów w lasach silnie przekształconych gospodarczo na działanie czynników biotycznych, w szczególności na gradacje owadów,

- niska lesistość (18,4% w gminie Kobylin-Borzymy, w woj. podlaskim 29,6%, w Polsce 29,4%),

- postępująca urbanizacja terenów cennych pod względem przyrodniczym i krajobrazowym,

- dewastacja drobnych zbiorników wodnych na obszarach użytkowanych rolniczo,

- stosunkowo niski odsetek powierzchni chronionej (2,7% powierzchni gminy, wobec 31,9% w województwie podlaskim i 33,1% w Polsce).

Stan infrastruktury służącej ochronie środowiska

- brak oczyszczalni ścieków i sieci kanalizacyjnej,

- nieszczelne szamba,

- brak systemu segregacji odpadów,

- „dzikie” wysypiska – do likwidacji i rekultywacji.

Sfera gospodarcza

- ograniczony dostęp do środków na rozbudowę i modernizację infrastruktury służącej ochronie środowiska (brak środków na wkład własny, zapotrzebowanie przekraczające możliwości dofinansowania zadań),

- wzrost zanieczyszczeń komunikacyjnych, hałasu i wibracji.

Sfera społeczna

- wolno postępujący wzrost świadomości społecznej dotyczącej konieczności gospodarowania w sposób przyjazny dla przyrody i środowiska, brak indywidualnych nawyków i postaw prośrodowiskowych (segregacji odpadów, nie zaśmiecania lasów),

- niedostatecznie rozpowszechniona wiedza na temat technicznych i organizacyjnych rozwiązań służących ochronie środowiska,

- niski poziom wykształcenia mieszkańców.

Sfera prawna i polityczna

- niedostateczne finansowanie czynnej ochrony przyrody oraz monitoringu środowiska.

  - Czynniki zewnętrzne

Szanse

Sfera prawna i polityczna

- nowe przepisy ochrony przyrody i środowiska, w tym przepisy związane z koniecznością wykonywania ocen oddziaływania inwestycji na środowisko i monitoringu stanu środowiska,

- wprowadzenie nowych zasad finansowania inwestycji i działań proekologicznych (preferencyjne kredyty, ulgi podatkowe, dotacje).

Sfera przyrodnicza i społeczno – gospodarcza

- wzrost zainteresowania ochroną środowiska, wzrost popytu na zdrową żywność, agroturystykę i turystykę przyrodniczą.

- możliwość wdrożenia programów rolno-środowiskowych Unii Europejskiej,

- możliwość uzyskania zewnętrznego (krajowego i/lub zagranicznego) wsparcia finansowego programów ochrony różnorodności przyrodniczej oraz realizacji programu zalesiania gruntów o niskiej przydatności rolniczej,

- wspieranie inicjatyw samorządów, organizacji i instytucji zmierzających do uzyskania pomocy finansowej programów UE na rozwój infrastruktury ochrony środowiska,

- wspieranie inicjatyw podmiotów gospodarczych zmierzających do uzyskania dofinansowania inwestycji eliminujących zagrożenia dla środowiska i wspierających rozwój zrównoważony ze środków krajowych i zagranicznych,

- skoordynowanie działań prośrodowiskowych na wszystkich szczeblach administracji rządowej i samorządowej.

Zagrożenia

Sfera prawna i polityczna

- brak funduszy na realizację programu NATURA 2000, w szczególności na wykonywanie planów ochrony, wykonywanie zabiegów ochronnych, monitoring i dofinansowanie prośrodowiskowych metod gospodarowania,

- brak skutecznych przepisów z zakresu budownictwa i zagospodarowania przestrzennego zabezpieczających krajobraz przed degradacją (np. wznoszeniem budynków o formie niedostosowanej do krajobrazu),

- silna konkurencja o środki na ochronę środowiska ze źródeł unijnych.

Sfera przyrodnicza i społeczno - gospodarcza

- intensyfikacja produkcji rolnej prowadząca do wzrostu nawożenia, stosowania pestycydów, homogenizacji użytków rolnych, zaniku lokalnych odmian roślin uprawnych i ras zwierząt hodowlanych,

- brak racjonalnych rozwiązań utylizacji odchodów zwierzęcych w gospodarstwach wysokotowarowych,

- nieefektywne systemy gospodarki odpadami na terenach wsi.

Wnioski z analizy SWOT

Ustalenie oraz analiza mocnych i słabych stron gminy oraz szans i zagrożeń pojawiających się w jej otoczeniu, pozwala na budowę strategii, określenie celów i zadań własnych gminy na przyszłość. Należy wzmacniać mocne strony i wykorzystywać szanse oraz eliminować słabe strony i omijać zagrożenia. Najważniejszymi mocnymi stronami gminy są przede wszystkim wysokie walory środowiska przyrodniczego, a szczególnie jej północno-wschodniej części, położonej w obrębie Narwiańskiego Parku Narodowego oraz czyste środowisko (brak zakładów przemysłowych znacząco zanieczyszczających środowisko). Atuty te mogą sprzyjać rozwojowi turystyki, rolnictwa zintegrowanego i ekologicznego. Bardzo istotną słabą stroną gminy jest brak rozwiązanej gospodarki ściekowej. Na terenach nieskanalizowanych, ścieki gromadzone są często w nieszczelnych szambach, skąd mogą przesączać się wgłąb profilu glebowego, prowadząc do zanieczyszczenia gleby i wód podziemnych. Brak kanalizacji stanowi również zagrożenie dla wód powierzchniowych, gdyż na terenach nieskanalizowanych często obserwowane są nielegalne zrzuty surowych ścieków do odbiornika (rowów, rzek). Szansą są nowe przepisy ochrony środowiska (obowiązek wykonywania ocen oddziaływania inwestycji na środowisko i monitoringu stanu środowiska), jak również wspieranie inwestycji prośrodowiskowych (instrumenty prawno-ekonomiczne mobilizujące do realizacji inwestycji prośrodowiskowych wynikających ze strategii krajowych oraz przyjętych zobowiązań międzynarodowych, nowe zasady finansowania inwestycji i działań prośrodowiskowych, itp.). Zagrożeniem jest brak skutecznych przepisów prawnych, które zabezpieczałyby krajobraz przed degradacją, brak racjonalnych rozwiązań utylizacji odchodów zwierzęcych w gospodarstwach wysokotowarowych oraz intensyfikacja produkcji rolnej (wzrost nawożenia i stosowania pestycydów), co zwiększa prawdopodobieństwo skażenia środowiska.

# STAN I ZAGROŻENIA ŚRODOWISKA PRZYRODNICZEGO GMINY KOBYLIN-BORZYMY

Zagrożenia dla środowiska naturalnego w gminie Kobylin-Borzymy zostały podzielone na stwarzające:

1. duże zagrożenie:

- droga krajowa nr 8 Warszawa-Białystok, droga wojewódzka (odcinki w obrębie gminy),

- „dzikie” wysypiska odpadów,

- brak sieci kanalizacyjnej, nieszczelne szamba,

- paleniska indywidualne, kotłownie opalane węglem,

2. średnie zagrożenie:

    - ulice lokalne,

    - tereny zabudowy usługowej i mieszkaniowej,

      - cmentarze z zielenią,

    - ujęcia wody,

3. małe zagrożenie:

      - tereny zabudowy zagrodowej,

      - tereny rolne.

## Zanieczyszczenia wód powierzchniowych i podziemnych

Na terenie gminy Kobylin-Borzymy (zgodnie z informacją WIOŚ Delegatura w Łomży, 2006r.) nie ma wyznaczonych punktów do badań monitoringowych wód powierzchniowych i podziemnych. Rzeka Ślina płynąca przez teren gminy badana jest w punkcie pomiarowo-kontrolnym Wity - leżącym w gminie Zawady. Wg ostatniego badania przeprowadzonego w 2003r. rzekę w ww. punkcie zakwalifikowano jako nie odpowiadającą normom (non). O niekorzystnej klasyfikacji zadecydowały wyłącznie, notowane sporadycznie w ciągu roku podwyższone stężenia azotynów. Wszystkie pozostałe kontrolowane parametry fizykochemiczne i biologiczne zaliczono do I i II klasy czystości. Analogiczne wyniki uzyskano w poprzednio przeprowadzonym cyklu badawczym, tj. w 1998 r. W ciągu minionych 15 lat nastąpiła wyraźna poprawa w zakresie stanu sanitarnego wody w rzece: od pozanormatywnego, stwierdzonego w 1989 r., poprzez III-klasowy w 1998 r. do dobrej jakości (II klasa) w badaniach z 2003 r.

Wykaz kontrolowanych przez Delegaturę WIOŚ w Łomży oczyszczalni ścieków w gminie Kobylin-Borzymy zestawiono w tabeli poniżej.

| Lp. | Lokalizacja | Typ oczyszczalni | Przepustowość [m3/d] | Ilość ścieków [m3/d] | Uwagi |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Miejscowość Kobylin-Borzymy (odbiornik bezpośredni – rów melioracyjny dopływ Śliny) |
| 1. | Oczyszczalnia przy Urzędzie Gminy Kobylin-Borzymy | Mech.-biologiczn. Microclar DCE-8 z osadem czynnym | 1,36 | -*/ | Stan form-prawny uregulowany. Pozwolenie wodnoprawne ważne do 15.03.2013r. */ - w 2005r. nie kontrolowany |
| 2. | Oczyszczalnia przy szkole podstaw. w Kobylinie-Borzymach | Mech.-biologiczn. ze złożem biologicznym | 13 | -*/ | Stan form-prawny uregulowany. Pozwolenie wodnoprawne ważne do 30.12.2007r. */ w 2005 r. nie kontrolowany |
| Miejscowość Kurowo (odbiornik bezpośredni rów melioracyjny w zlewni Narwi) |
| 3. | Oczyszczalnia osiedla mieszkaniowego Kurowo | Mechaniczno-biologiczna typu MICROCLAR DCE-50 z osadem czynnym | Qd max 3,53 | 3,5 Stęż. zan. mg/dm3: BZT5-19,5 ChZT-147 Zaw.o.-20,8 | Stan form-prawny uregulowany. Pozwolenie wodnoprawne ważne do 30.08.2013r. Podczas kontroli gosp. wodno-ściekowej w 2006r. nie stwierdzono naruszenia wymaganych warunków wprowadzania ścieków do środowiska |
| Miejscowość Stypułki-Święchy (odbiornik bezpośredni – rz. Ślina dopływ Narwi) |
| 4. | Oczyszczalnia przy Szk. Podst. w Stypułkach-Święchach Koziołkach | Mech.-biologiczn. Microclar DCE-18 z osadem czyn. | 2,6 | -*/ | Stan form-prawny uregulowany. Pozwolenie wodnoprawne ważne do 15.03.2013r. */ w 2005 r. nie kontrolowany |
| Miejscowość Kurowo – odprowadzanie do ziemi |
| 5. | Siedziba NPN w Kurowie – oczyszczalnia komunalna | Mech.-biologiczn. typu Microclar DCE-12 z osadem czynnym, drenaż rozsączający | 1,67 | 0,89 Stęż. zan. w mg/dm3 : BZT5-3,6 ChZT-57 Zaw.og.-7,2 | Odprowadz. ścieków do ziemi - drenaż rozsączający. Stan form-prawny uregulow. Pozwolenie wodnoprawne ważne do 21.08.2013r. Podczas kontroli gosp. wod.-ściek. 2006r. nie stwierdzono naruszenia wymag. war. wprow. ścieków do środow. |

Źródło: Dane WIOŚ Delegatura Łomża, 2006 r.

      - Zgodnie z obowiązującym stanem prawnym do badania jakości ścieków zobowiązany jest zarządzający oczyszczalnią.

Wody powierzchniowe w gminie Kobylin-Borzymy, (pomijając tranzytowy charakter wód Narwi), tj.: Ślina, Rokietnica, Kurówka i inne drobne cieki prowadzą wody w II klasie czystości. Jest to wynikiem braku większych źródeł zanieczyszczeń przemysłowych i komunalnych na obszarze gminy. Głównym źródłem zanieczyszczeń jest tu gospodarka rolna, poprzez nieodpowiednie nawożenie i niewłaściwe stosowanie środków ochrony roślin oraz poprzez rolnicze wykorzystanie gnojowicy. W ostatnich latach wzrosło zagrożenie dla wód ze względu na całkowite zwodociągowanie wsi, przy jednoczesnym braku kanalizacji sanitarnej i oczyszczalni ścieków. Nieczystości powstające w gospodarstwach rolnych i domowych kierowane są w stanie nieoczyszczonym do często nieszczelnych szamb lub bezpośrednio do wód i gruntu. Przyczyną zanieczyszczenia wód powierzchniowych i podziemnych na terenie gminy są głównie: ścieki, odcieki z nieszczelnych szamb, „dzikich” wysypisk odpadów, spływy powierzchniowe z pól.

## Zanieczyszczenia powierzchni ziemi

Na terenie gminy Kobylin-Borzymy źródła zanieczyszczenia powierzchni ziemi stanowią: ścieki, odcieki z nieszczelnych szamb, „dzikie" wysypiska, zanieczyszczenia gleby pochodzące ze spalania materiałów pędnych, szczególnie wzdłuż drogi krajowej nr 8 relacji Warszawa – Białystok i drogi wojewódzkiej (na odcinkach w obrębie gminy). Wpływ szkodliwych czynników nie spowodował daleko idących niekorzystnych zmian w środowisku naturalnym na obszarze gminy.

Zestawienie „dzikich” wysypisk odpadów na terenie gminy Kobylin-Borzymy podano w tabeli poniżej (wg danych z inwentaryzacji z Urzędu Gminy, 2006r.).

| Inwentaryzacja „dzikich” wysypisk odpadów – gmina Kobylin-Borzymy |
| --- |
| Lp. | Numer działki | Miejscowość | Powierzchnia w (ha) | Ilość odpadów w (Mg) |
| 1. | 29 | Kropiewnica Gajki (kop. piasku) | 0,65 | 960 |
| 2. | 146 | Kropiewnica Gajki (kop. piasku) | 0,885 | 5 |
| 3. | 136 | Kropiewnica Gajki (kop. piasku) | 1,00 | 10 |
| 4. | 91 | Franki Dąbrowa (kop. piasku) | 1,00 | 6 |
| 5. | 15 | Franki Piaski (kop. piasku) | 0,348 | 4 |
| 6. | 32 | Kłoski Świgonie (kop. piasku) | 0,98 | 8 |
| 7. | 91 | Pszczółczyn (kop. żwiru) | 0,909 | 12 |
| 8. | 97 | Stypułki Borki (nieużytki) | 0,15 | 2 |
| 9. | 98 | Stypułki Borki (nieużytki) | 0,91 | 3 |
| 10. | 48/3 | Milewo Zabielne (kop. piasku) | 1,92 | 15 |
| Razem: | 8,752 | 1025 |

Źródło: Dane z Urzędu Gminy

Zgodnie z Planem gospodarki odpadami gminy Kobylin-Borzymy, stanowiącym integralną część niniejszego Programu ochrony środowiska, „dzikie” wysypiska występujące na terenie gminy planuje się zlikwidować i zrekultywować do 2009 r.

## Zanieczyszczenia powietrza atmosferycznego

Na terenie gminy Kobylin-Borzymy nie występują źródła zanieczyszczeń powietrza atmosferycznego, które mogłyby wpłynąć w znaczącym stopniu na stan jego czystości. Nie ma tu stacji pomiaru zanieczyszczeń powietrza. Stan czystości powietrza atmosferycznego na terenie gminy nie jest kontrolowany. Jakość powietrza określana jest dla strefy, którą stanowi powiat wysokomazowiecki. Dla strefy – powiat wysokomazowiecki – przyjęto dla wszystkich trzech badanych zanieczyszczeń, tj. dwutlenku siarki, dwutlenku azotu i benzenu, najwyższą klasę wynikową A, gdzie wielkości mierzonych zanieczyszczeń powietrza nie przekraczają dopuszczalnych wartości. Wymaganym działaniem dla tej strefy jest utrzymanie jakości powietrza w strefie na tym samym lub lepszym poziomie.

Gmina Kobylin-Borzymy nie posiada własnych, uciążliwych źródeł emisji przemysłowych. Zanieczyszczenia powietrza atmosferycznego pochodzą głównie od powszechnie używanego (zwłaszcza w sezonie grzewczym) paliwa stałego - emisja niska COX, NOX, SO2 i pyłów z indywidualnych palenisk w gospodarstwach domowych. Źródło zanieczyszczeń powietrza atmosferycznego na terenie gminy stanowi również emisja spalin samochodowych, zwłaszcza na odcinkach tras o największym na tym terenie natężeniu ruchu pojazdów (wzdłuż odcinka drogi krajowej nr 8 relacji Warszawa – Białystok i drogi wojewódzkiej). Emisja spalin koncentruje się liniowo wzdłuż przebiegu tras. Największe oddziaływanie występuje w najbliższym otoczeniu dróg w pasie szerokości do 50 – 100 m, w zależności od charakteru obszaru, przez który przebiega trasa i natężenia ruchu pojazdów.

Na podstawie ilości i rodzaju paliw spalanych w tzw. małych źródłach spalania, w zależności od stosowanych technik spalania, obliczono wielkość emisji zanieczyszczeń wprowadzanych do powietrza w gminie. Dane wyjściowe i wyniki przedstawiono w tabelach poniżej.

| Zużycie paliw w małych źródłach spalania paliw w gminie Kobylin-Borzymy |
| --- |
| Węgiel kamienny | Koks | Olej opałowy o zawartości siarki | Drewno | Gaz wysokometanowy |
|  |  | Do 0,5% | 0,5%-1% | 1%-1,5% |  |  |
| 29,5 | 0 | 5 | 8,692 | 0 | 0 | 0 |

Źródło: Dane Urzędu Marszałkowskiego w Białymstoku

| Emisja zanieczyszczeń do powietrza ze spalania w gminie Kobylin-Borzymy |
| --- |
| Wyszczególnienie | Emisja zanieczyszczeń w kg | Łącznie w Mg |
|  | Węgiel kamienny | Koks | Olej opałowy o zawartości siarki | Olej napędowy | Drewno | Gaz |  |
|  |  |  | do 0,5% | 0,5%-1% | 1%-1,5% |  |  | propan-butan | wysokome-tanowy |  |
| Dwutlenek siarki | 14 | 0 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 |
| Tlenki azotu | 30 | 0 | 25 | 43 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,1 |
| Tlenek węgla | 1328 | 0 | 3 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,3 |
| Dwutlenek węgla | 59000 | 0 | 8250 | 14342 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 81,6 |
| Razem gazy | 60371 | 0 | 8283 | 14392 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 83,0 |
| Pył całkowity | 59 | 0 | 9 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,1 |

Źródło: Dane Urzędu Marszałkowskiego w Białymstoku

Gmina Kobylin-Borzymy nie posiada znaczących źródeł emisji zanieczyszczeń do powietrza atmosferycznego. Największymi źródłami emisji zanieczyszczeń do powietrza w gminie jest Urząd Gminy i Szkoła Podstawowa oraz zanieczyszczenia ze środków transportu i emisja niska z palenisk indywidualnych. Delegatura WIOŚ w Łomży (wg informacji WIOŚ, 2006r.) nie prowadzi na terenie gminy Kobylin-Borzymy pomiarów kontrolnych w podmiotach emitujących zanieczyszczenia do powietrza atmosferycznego.

## Hałas i wibracje

Hałas jest jednym z najbardziej uciążliwych czynników determinujących jakość środowiska. Decydujący wpływ na stan klimatu akustycznego ma motoryzacja. Hałas, zwłaszcza motoryzacyjny, wykazuje tendencję wzrostową. Do najważniejszych czynników mających wpływ na klimat akustyczny gminy Kobylin-Borzymy zaliczyć należy przede wszystkim: komunikację drogową, ze szczególnym udziałem pojazdów ciężarowych. Hałas komunikacyjny występuje wzdłuż dróg (zwłaszcza drogi krajowej nr 8 Warszawa - Białystok i wojewódzkiej - na odcinkach przecinających obszar gminy) w pasie szerokości do 50–300m, w zależności od charakteru terenu (zabudowa, zalesienia, teren otwarty) i natężenia ruchu pojazdów. Występujące na terenie gminy źródła hałasu mają charakter lokalny. Pomiary hałasu komunikacyjnego na terenie gminy Kobylin-Borzymy nie były wykonywane - wg informacji WIOŚ Delegatura w Łomży, 2006r. Delegatura WIOŚ w Łomży nie otrzymywała również skarg w zakresie uciążliwości hałasu ze źródeł pozakomunikacyjnych.

## Promieniowanie niejonizujące

Źródłami emisji pól elektromagnetycznych o szkodliwym dla otoczenia promieniowaniu niejonizującym są głównie linie energetyczne o napięciu znamionowym powyżej 110 kV. Wzdłuż tras przebiegu tych linii niezbędne jest zachowanie stref ochronnych szerokości odpowiadających wielkości napięć znamionowych, gdzie wyklucza się zabudowę, a korzystanie z zasobów środowiska i sposób zagospodarowania jest ograniczony.

## Nadzwyczajne zagrożenia środowiska i poważne awarie

Przez teren gminy Kobylin-Borzymy przebiega droga krajowa nr 8 (Warszawa – Białystok na odcinku: Krzewo – Kobylin), którą przewożone są substancje niebezpieczne, tj.: chlor, amoniak, gaz propan-butan przewożony autocysternami, nierozpoznane substancje przewożone tranzytem, paliwa płynne. W wyniku kolizji pojazdów przewożących materiały niebezpieczne może wystąpić niebezpieczeństwo skażenia środowiska (w przypadku uszkodzenia zbiorników, cystern, pożaru, wycieku itp.). Zdarzenia te charakteryzują się specyficznymi cechami, tj.: niepewność ich wystąpienia, złożoność przyczyn, różnorodność bezpośrednich skutków, indywidualnym, niepowtarzalnym przebiegiem. Przewoźników obowiązuje zgłaszanie do Komend Wojewódzkich Państwowej Straży Pożarnej, przewozów kolejowych i drogowych przewozów autocysternami tzw. „śledzonych” substancji niebezpiecznych. Wymóg ten nie zawsze jest przestrzegany. Z powyższych też względów nie są dokładnie znane ilości transportowanych materiałów.

Na terenie gminy Kobylin-Borzymy nie ma zlokalizowanych zakładów przemysłowych mogących spowodować nadzwyczajne zagrożenia środowiska.

# ZAŁOŻENIA WYJŚCIOWE GMINNEGO PROGRAMU OCHRONY ŚRODOWISKA

## Programy sektorowe i regionalne

Gminny Program Ochrony Środowiska w swoich ustaleniach bazuje na obowiązujących przepisach prawa w zakresie ochrony środowiska i programach ochrony środowiska wyższego szczebla oraz dokumentach planistycznych będących podstawą polityki regionalnej zarówno na poziomie krajowym, wojewódzkim jak i powiatowym, a także dokumentach planistycznych i strategicznych na poziomie analizowanej gminy. Zgodność GPOŚ z programami szczebla wyższego i ze strategicznymi dokumentami planistycznymi jest warunkiem koniecznym jego skutecznej realizacji i uzyskania wymaganej spójności. Systematyczne wdrażanie zadań przewidzianych w GPOŚ pozwoli na zrównoważony rozwój obszaru gminy, poprawę stanu środowiska i wzrost jakości życia mieszkańców. Przy sporządzaniu niniejszego Programu brano pod uwagę zapisy różnych programów rządowych oraz regionalnych, a także programów i opracowań gminnych i sektorowych, zwłaszcza:

- II Polityki Ekologicznej Państwa (II PEP),

- Programu wykonawczego do II polityki ekologicznej państwa,

- Narodowej strategii ochrony środowiska,

- Spójnej polityki strukturalnej rozwoju obszarów wiejskich i rolnictwa,

- Polityki leśnej państwa,

- Strategii rozwoju turystyki,

- aktualnych rządowych dokumentów programowych dotyczących ochrony środowiska i racjonalnego gospodarowania zasobami naturalnymi,

- Programu ochrony środowiska dla województwa podlaskiego (2003 r.) WPOŚ,

- Programu ochrony środowiska dla powiatu wysokomazowieckiego (2004 r.) PPOŚ,

- Planu gospodarki odpadami dla gminy Kobylin-Borzymy (2006 r.) GPGO,

- Programu rozwoju lokalnego gminy Kobylin-Borzymy (2004 r.) PRL.

## Cele, założenia i kierunki rozwoju gminy

- Gospodarowanie przestrzenią

- Ochrona obszarów o dobrych glebach przed przeznaczeniem na cele nierolnicze.

- Obszary okresowo mokre i podtapiane, przyległe do dolin rzecznych i występujące w obniżeniach terenu użytkowane głównie jako łąki i pastwiska – wyłączone ze zmiany aktualnej formy zagospodarowania.

- Budowa technicznej infrastruktury służącej ochronie środowiska – głównie budowa kanalizacji sanitarnej.

- W zakresie ochrony środowiska przyrodniczego na obszarze gminy – poprawa stanu istniejącego, wprowadzanie i urządzanie nowych obiektów, obszarów chronionych.

- Ochrona środowiska przyrodniczego

- zachowanie i ochrona istniejących obszarów leśnych,

- wprowadzanie dolesień (zalesienia gleb V, VI klasy),

- zachowanie, ochrona i bieżąca konserwacja istniejących parków, zieleńców, skwerów,

- wprowadzanie zieleni uzupełniającej na terenach budownictwa mieszkaniowego,

- wprowadzenie nowej zieleni izolacyjnej (m.in. przy drogach),

- otoczenie szczególną ochroną naturalnych obszarów zieleni wykształconej w sąsiedztwie cieków wodnych, zieleni śródpolnej, jako zespołów wykształconych w istniejących warunkach środowiskowo-wodnych,

- doliny rzeczne z przyległymi lasami, tworzącymi korytarze powiązań ekologicznych o znaczeniu ponadlokalnym – nie wprowadzanie elementów stanowiących przegrodzenia, zabudowy, co może utrudniać migrację mas powietrza, zwierzyny i stwarzać zagrożenie powodziowe.

Wody gruntowe i powierzchniowe – ochrona poprzez właściwą gospodarkę ściekami:

- zakaz odprowadzania nie oczyszczonych ścieków wprost do gruntu i cieków powierzchniowych,

- ścieki odprowadzane (do czasu skanalizowania gminy) do szczelnych szamb, systematycznie opróżnianych przy pomocy wozów asenizacyjnych do oczyszczalni ścieków,

- ścieki deszczowe – wody deszczowe odprowadzane powierzchniowo i przez infiltrację do gruntu na terenie własnych działek, wody deszczowe z terenów utwardzonych wymagają oczyszczenia z substancji ropopochodnych, zawiesin i odprowadzenia do odbiorników (do zbiorników odparowywalnych),

- ścieki technologiczne – oczyszczane z zanieczyszczeń przemysłowych w granicach działek i odprowadzone (do czasu skanalizowania) do szamb szczelnych (systematycznie opróżnianych za pomocą wozów asenizacyjnych),

- adaptacja cieków wodnych i rzek z zakazem zanieczyszczania i zasypywania, pozostawienie pasów gruntu szerokości nie mniej niż 5 m od górnej skarpy cieku (rowu melioracyjnego) i 25 m od górnej skarpy rzeki umożliwiających przejazd i dostęp w celach konserwacyjnych,

- na terenach zmeliorowanych sposób zagospodarowania terenu, w miarę możliwości dostosowywać do istniejącej sieci drenarskiej, ewentualna przebudowa sieci drenarskich uzgadniana z zarządzającym siecią,

- w strefie krajobrazu chronionego obowiązuje wymóg uzgadniania wszelkich inwestycji z Konserwatorem Przyrody.

Eliminacja niekorzystnych oddziaływań na środowisko i zagrożeń:

- zakaz bezpośredniego wprowadzania do gruntu za pośrednictwem szamba lub bezpośrednio do wód powierzchniowych ścieków socjalno – bytowych i gnojowicy,

- ogrzewanie w oparciu o nieszkodliwe ekologiczne czynniki grzewcze (olej niskosiarkowy, energia elektryczna),

- prawidłowe rozwiązania komunikacyjne prowadzące do zmniejszenia zagrożeń i uciążliwości wynikających z możliwości katastrof drogowych z udziałem cystern, zbiorników gazu, niebezpiecznych chemikaliów,

- zakaz lokalizacji inwestycji, użytkowania terenu w sposób grożący degradacją środowiska przyrodniczego,

- adaptacja cieków wodnych i rzek z zakazem zanieczyszczania i zasypywania.

- Gospodarka wodna i ściekowa

Gospodarka wodna i ściekowa stanowią jeden z najważniejszych czynników zachowania równowagi pomiędzy rozwojem gospodarczym, społecznym i rozwojem środowiska przyrodniczego.

Głównym celem jest ochrona zasobów wodnych zapewnienie odpowiednich ilości i odpowiedniej jakości wody w czasie i przestrzeni dla racjonalnego i trwałego zaspokojenia potrzeb związanych z rozwojem społecznym i gospodarczym. Realizacja tego celu wymaga wielu kompatybilnych i solidarnych działań – monitorowania zamian zachodzących w środowisku, ochrony form przyrody i edukacji proekologicznej społeczeństwa oraz budowy sieci kanalizacyjnej.

- Gazyfikacja, energia cieplna i elektryczna

- budowa sieci gazowej,

- modernizacja kotłowni węglowych,

- zmiana oświetlenia ulic na energooszczędne,

- termomodernizacja budynków.

- Zachowanie bioróżnorodności środowiska

Zachowanie bioróżnorodności środowiska stanowi jeden z głównych celów ochrony przyrody. Dotyczy to zarówno całej zmienności ekosystemów i różnorodności, jak i bogactwa świata roślin, zwierząt i mikroorganizmów. Metodą na obronę różnorodności jest ochrona bierna ekosystemów naturalnych, równoznaczna z ochroną ścisłą. Celem jej jest ochrona naturalnego przebiegu procesów przyrodniczych, przy całkowitym zaniechaniu ingerencji człowieka. W odniesieniu do ekosystemów powstałych w wyniku wielowiekowej działalności człowieka, stosuje się ochronę czynną. Ochrona czynna, czyli inaczej ochrona częściowa, oznacza możliwość ingerowania w zachodzące procesy przyrodnicze, w celu utrzymania określonego stanu ekosystemu i wpływanie na procesy przyrodnicze tak, aby przebiegały w odpowiednim kierunku. Ustawowo obszar chronionego krajobrazu, obejmuje wyróżniające się krajobrazowo tereny, o różnych typach ekosystemów. Zagospodarowanie tych ekosystemów powinno zapewnić stan względnej równowagi ekologicznej systemów przyrodniczych.

- Edukacja proekologiczna społeczeństwa

- podnoszenie świadomości mieszkańców gminy w dziedzinie ochrony środowiska,

- integrowanie mieszkańców gminy, wokół problemów ochrony środowiska na terenie gminy,

- współpraca z placówkami oświatowymi i organizowanie akcji „sprzątania świata”, konkursów,

- dbanie o ład i estetykę w gminie,

- wytyczanie ścieżek ekologicznych, dydaktycznych.

- Kierunki w zakresie gospodarki wodno – ściekowej i ochrony wód powierzchniowych i podziemnych:

- dostosowanie parametrów jakości wody pitnej do obowiązujących norm unijnych,

- poprawa stosunków wodnych i zapobieganie nadmiernym stratom wody - renowacja urządzeń melioracyjnych i zwiększenie retencyjności gleb w wyniku wyłączenia z gospodarczego wykorzystania terenów podmokłych i źródliskowych,

- ochrona wód powierzchniowych - ograniczenie stosowania wysokotoksycznych środków nawożenia oraz ochrony roślin w strefach brzegowych cieków wodnych,

- ograniczenie infiltracji i spływów powierzchniowych zanieczyszczonych wód opadowych - likwidacja „dzikich” wysypisk odpadów, przechowywanie nawozów sztucznych i środków ochrony roślin oraz obornika i gnojowicy na powierzchniach zabezpieczonych przed kontaktem ze środowiskiem gruntowo – wodnym,

- przechowywanie nawozów sztucznych i obornika na nieprzepuszczalnych płytach ze ścianami bocznymi oraz gnojowicy w szczelnych zbiornikach, celem zabezpieczenia wycieków agresywnych zanieczyszczeń do gruntu i przedostawania się do wód gruntowych i podziemnych,

- ochrona wód gruntowych - eliminacja źródeł ich zagrożeń (szamba),

- budowa sieci kanalizacyjnej sanitarnej na terenie gminy,

- budowa oczyszczalni przydomowych,

- ochrona ujęć wód podziemnych na cele publiczne - przestrzeganie przepisów dotyczących zasad zagospodarowania w strefach, w tym likwidacja istniejących źródeł zanieczyszczeń i niedopuszczenie do powstawania nowych,

- optymalizacja zużycia wody do celów różnych dziedzin gospodarki - zbilansowanie zapotrzebowania wody i racjonalne jej używanie.

- Kierunki rozwoju gospodarki leśnej:

- ochrona obszarów leśnych przed zmianą sposobu użytkowania,

- powiększanie obszarów leśnych przez zalesienie użytków rolnych mało przydatnych do produkcji rolniczej,

- zwiększenie powierzchni lasów ochronnych przede wszystkim na obszarach podatnych na erozje i zanieczyszczenia, w obszarach źródliskowych rzek oraz w rejonach o dużej atrakcyjności rekreacyjnej,

- przystosowanie do różnorodnych form rekreacji i turystyki obszarów leśnych korzystnych dla wypoczynku.

- Kierunki rozwoju ciepłownictwa:

- sukcesywne zwiększanie udziału proekologicznych nośników energii zmniejszających zanieczyszczenie środowiska – modernizacja kotłowni węglowych,

- termomodernizacja budynków.

## Założenia polityki ekologicznej w odniesieniu do gminy, limity racjonalnego wykorzystania zasobów środowiska

- Gospodarka rolna i ochrona środowiska

- pomoc w zalesianiu gruntów nieprzydatnych do produkcji rolnej realizowana w ramach Krajowego Programu Zwiększania Lesistości,

- zagospodarowanie płodów rolnych na bazie istniejących i nowopowstałych zakładów przetwórstwa rolnego,

- wsparcie inicjatyw prowadzenia rolnictwa ekologicznego (biodynamicznego, zintegrowanego),

- restrukturyzacja obszarów wiejskich,

- pomoc w realizacji programów rolno-środowiskowych,

- zadrzewienia śródpolne, tworzenie użytków ekologicznych, pomników przyrody,

- prace konserwatorskie na istniejących obiektach chronionych i parkach wiejskich.

- Infrastruktura techniczna

- budowa kanalizacji sanitarnej,

- modernizacja kotłowni węglowych,

- wprowadzanie energooszczędnego oświetlenia ulic,

- termomodernizacja budynków.

- Edukacja ekologiczna

- stworzenie dostępnego systemu informacji o środowisku przyrodniczym,

- zintensyfikowanie edukacji ekologicznej społeczeństwa,

- upowszechnienie ekologicznych metod gospodarowania w rolnictwie.

### 5.3.1. Limity krajowe ujęte w „II Polityce ekologicznej państwa”

W „II Polityce ekologicznej państwa”, przyjętej przez Radę Ministrów w 2000r., a następnie przez Sejm Rzeczypospolitej Polskiej w 2001r., ustalone zostały następujące ważniejsze limity krajowe, związane z racjonalnym wykorzystaniem zasobów naturalnych i poprawą stanu środowiska:

- zmniejszenie wodochłonności produkcji o 50 % w stosunku do stanu w 1990 r. 
(w przeliczeniu na PKB i wartość sprzedaną w przemyśle);

- ograniczenie materiałochłonności produkcji o 50 % w stosunku do 1990 r. w taki sposób, aby uzyskać co najmniej średnie wielkości dla państw OECD (w przeliczeniu 
na jednostkę produkcji, wartość produkcji lub PKB);

- ograniczenie zużycia energii o 50 % w stosunku do 1990 r. i 25 % w stosunku do 2000 r. 
(w przeliczeniu na jednostkę produkcji, wartość produkcji lub PKB);

- dwukrotne zwiększenie udziału odzyskiwanych i ponownie wykorzystywanych 
w procesach produkcyjnych odpadów przemysłowych w porównaniu ze stanem z 1990 r.;

- odzysk i powtórne wykorzystanie co najmniej 50% papieru i szkła z odpadów komunalnych;

- pełna (100%) likwidacja zrzutów ścieków nieoczyszczonych z miast i zakładów przemysłowych;

- zmniejszenie ładunku zanieczyszczeń odprowadzanych do wód powierzchniowych, 
w stosunku do stanu z 1990 r., z przemysłu o 50 %, z gospodarki komunalnej (na terenie miast i osiedli wiejskich) o 30 % i ze spływu powierzchniowego – również o 30 %;

- ograniczenie emisji pyłów o 75%, dwutlenku siarki o 56%, tlenków azotu o 31%, niemetanowych lotnych związków organicznych o 4%, amoniaku o 8% w stosunku 
do stanu w 1990r.;

- wzrost lesistości do 30% w 2020r. zgodnie z krajowym programem zwiększenia lesistości;

- budowa zbiorników na gnojowicę i płyt gnojowych w gospodarstwach hodowlanych, aby ograniczyć zanieczyszczenie wód azotanami pochodzącymi z rolnictwa (do 2008r.);

- zwiększenie udziału źródeł odnawialnych w produkcji energii do 7,5 % do 2010 r.;

- stworzenie zintegrowanego systemu obszarów chronionych w ramach sieci NATURA 2000.

Ww. limity dotyczą celów do osiągnięcia najpóźniej do 2010 r. Limity powyższe nie były korygowane przy sporządzaniu „Polityki ekologicznej państwa na lata 2003–2006 z uwzględnieniem perspektywy na lata 2007-2010”. W programach gminnych mogą zostać ujęte w zależności od specyficznych warunków danej gminy. Powyższe limity zostały przyjęte jako punkt odniesienia przy określaniu celów niniejszego Programu Ochrony Środowiska.

### 5.3.2. Podział limitów krajowych na limity wojewódzkie i powiatowe

Brak dostatecznych podstaw planistycznych spowodował, że zarówno Rada Ministrów, przyjmując w czerwcu 2000r. II Politykę ekologiczną państwa, jak i ustawa Prawo ochrony środowiska nie dokonały podziału limitów krajowych na limity regionalne. Dlatego też przytoczone powyżej wskaźniki liczbowe należy traktować jako wielkości orientacyjne, przeznaczone do porównań międzyregionalnych i porównań tempa realizacji celów polityki ekologicznej państwa w poszczególnych powiatach i gminach z tempem realizacji tej polityki na szczeblu krajowym. Tylko w dwóch przypadkach może mieć miejsce określona procedura „przydziału” limitów dla poszczególnych powiatów. Chodzi o ładunki zanieczyszczeń odprowadzanych do wód powierzchniowych i do powietrza w takim zakresie, w jakim w ramach monitoringu środowiska zostaną zidentyfikowane obszary, w których nie są osiągnięte wymagane poziomy jakości wód oraz obszary przekroczeń dopuszczalnych poziomów substancji w powietrzu. Ustalone programy działań naprawczych dla tych obszarów (w postaci programów ochrony wód i programów ochrony powietrza), mogą ustalać limity regionalne. Nie przewiduje się natomiast żadnej procedury odgórnego ustalania limitów gminnych, poza ewentualnymi porozumieniami między Ministerstwem Środowiska, a zainteresowanymi samorządami. Przypadki takie mogłyby mieć miejsce na przykład w odniesieniu do miast przygranicznych, jeśli wynikałoby to z umów dwustronnych z państwami sąsiednimi. Sporządzając programy ochrony środowiska poszczególne powiaty lub gminy, kierując się interesem swoich mieszkańców, mogą ustalić własne limity powiatowe lub gminne, wzorowane na wymienionych wyżej wskaźnikach. Samorządy szczebla podstawowego powinny także sprecyzować zadania szczegółowe w zakresie ochrony środowiska dotyczące estetyki terenów ogólnodostępnych, postępowania ze zwierzętami (w tym domowymi), utrzymania obiektów użyteczności publicznej oraz posesji prywatnych itp.

# CELE EKOLOGICZNE I KIERUNKI ICH REALIZACJI

Dla osiągnięcia wyznaczonych limitów (wg PEP) sformułowano dla Gminy Kobylin-Borzymy cele do realizacji zgodnie z programami ochrony środowiska szczebla wyższego (WPOŚ, PPOŚ). Cele ekologiczne długoterminowe będą stanowić podstawę planowania działań w zakresie ochrony środowiska dla Gminy do roku 2013. Zostały one sformułowane w oparciu o:

- analizę i ocenę stanu istniejącego środowiska oraz technicznej infrastruktury ochrony środowiska na obszarze gminy;

- tendencje mające istotne znaczenie dla przyszłości gminy i najważniejsze kierunki rozwojowe (wynikające, m.in. z Programu rozwoju lokalnego gminy);

- limity i cele wynikające z PEP i programów wyższego szczebla - WPOŚ, PPOŚ;

- obowiązujące i przewidywane unormowania prawne w zakresie ochrony środowiska.

Cele ekologiczne w niniejszym Gminnym Programie Ochrony Środowiska określono w odniesieniu do analizowanej Gminy wg (niżej zamieszczonej) listy celów sformułowanych w PEP:

Cel 1. „Gorące punkty”

Cel 2. Gospodarka wodna

Cel 3. Gospodarka odpadami

Cel 4. Poprawa jakości środowiska (powietrze, hałas)

Cel 5. Racjonalizacja użytkowania surowców

Cel 6. Ochrona powierzchni ziemi

Cel 7. Racjonalne użytkowanie zasobów przyrodniczych

Cel 8. Przeciwdziałanie poważnym awariom

Cel 9. Zwiększenie świadomości ekologicznej – edukacja ekologiczna

Cel 10. Monitoring środowiska

Cele w niniejszym GPOŚ są zgodne z celami Programów szczebla wyższego, tj.:

- Program ochrony środowiska województwa podlaskiego (WPOŚ, 2003 r.),

- Program ochrony środowiska powiatu wysokomazowieckiego (PPOŚ, 2004 r.).

Położenie gminy Kobylin-Borzymy w południowo-zachodniej części województwa podlaskiego charakteryzującej się niskim stopniem urbanizacji i uprzemysłowienia oraz bardzo dobrze zachowanymi walorami środowiska naturalnego, znacznym udziałem zatrudnienia w rolnictwie i leśnictwie, a także niewielkim potencjałem finansowania rozwoju przemysłu dają podstawy do przyjęcia założenia, iż jedną z głównych szans rozwoju gminy jest odpowiednie wykorzystanie zasobów naturalnych przyrody dla rozwoju nieuciążliwych dla środowiska gałęzi gospodarki.

## Cele ekologiczne do roku 2013 wraz z kierunkami działań

CEL 1. „GORĄCE PUNKTY” – brak zadań

Na terenie gminy Kobylin-Borzymy nie występują zagrożenia środowiska wymagające natychmiastowych, pilnych działań naprawczych.

CEL 2. GOSPODARKA WODNA

Przywrócenie wysokiej jakości wód powierzchniowych i ochrona zasobów wód podziemnych

Celem jest systematyczna poprawa stanu czystości wód powierzchniowych na terenie gminy poprzez zmniejszenie, a docelowo wyeliminowanie spływu nawozów do cieków oraz skanalizowanie obszaru gminy, budowę oczyszczalni przydomowych oraz sukcesywną likwidację szamb. Zakłada się zmniejszać sukcesywnie i eliminować zagrożenia, które mogą ograniczać możliwość wykorzystania zasobów wód powierzchniowych gminy, tj.: zanieczyszczenia bakteriologiczne, stężenia zanieczyszczeń biogennych i organicznych, procesy eutrofizacji.

Działania w zakresie ochrony wód powierzchniowych będą prowadzone w kierunku rozbudowy i modernizacji infrastruktury technicznej (budowa kanalizacji sanitarnej). Ponadto coraz większy nacisk będzie kładziony na zmniejszenie zanieczyszczeń obszarowych (m.in. zmniejszenie nawożenia lub zmiana użytkowania z gruntów ornych na użytki zielone na terenach bezpośrednio przyległych do brzegów rzek). W zakresie ochrony wód podziemnych i powierzchniowych wprowadzany będzie monitoring lokalny, ochrona ujęć wód podziemnych oraz ochrona zbiorników wód podziemnych, likwidacja „dzikich” wysypisk, kierowanie odpadów do unieszkodliwiania i odzysku poza teren gminy, deponowanie odpadów na składowiskach posiadających odpowiednie zabezpieczenia przed infiltracją odcieków do wód gruntowych (poza terenem gminy), budowa nowoczesnych stanowisk do składowania obornika i zbiorników na gnojówkę w gospodarstwach rolnych.

Przystąpienie Polski do Unii Europejskiej wiąże się z koniecznością zrealizowania wymogów dotyczących całkowitego wyeliminowania ze ścieków niektórych substancji niebezpiecznych bezpośrednio zagrażających życiu i zdrowiu ludzi oraz uzyskania bezpiecznych wskaźników emisyjnych dla poszczególnych substancji, zagrażających ekosystemom wodnym.

Budowa oczyszczalni ścieków i sieci kanalizacji sanitarnej. Modernizacja stacji uzdatniania wody.

Budowa oczyszczalni ścieków i sieci kanalizacji sanitarnej oraz modernizacja stacji uzdatniania wody w gminie Kobylin-Borzymy – (wg zamieszczonego w dalszej części niniejszego opracowania – harmonogramu rzeczowo – finansowego).

Dalsza racjonalizacja zużycia wody

Racjonalizacja poboru i wykorzystania wody będzie realizowana zarówno w sektorze gospodarczym, jak i w indywidualnych gospodarstwach domowych, (m.in. kontynuacja instalacji, kontrola wodomierzy, zabezpieczenie hydrantów przed niekontrolowanym poborem wody).

W rolnictwie promowane będzie stosowanie najlepszych dostępnych praktyk rolniczych, co powinno również doprowadzić do zmniejszenia zapotrzebowania na wodę i jednocześnie ograniczenia ładunków odprowadzanych do odbiorników zanieczyszczeń.

Ograniczenie spływu powierzchniowego

Oprócz źródeł punktowych znaczący udział w zanieczyszczeniu wód płynących mają zanieczyszczenia pochodzące ze spływów obszarowych, związanych z uprawą pól i nawożeniem. Stosowane będą rozwiązania zmierzające do ograniczenia w rolnictwie związków biogennych, m.in. zmniejszenie nawożenia, zmiana sposobu użytkowania z gruntów ornych na użytki zielone w strefach brzegowych rzek, kontrola przestrzegania stref buforowych wzdłuż cieków wodnych.

Dyrektywa 91/676/EWG o ochronie wód przed zanieczyszczeniem azotanami pochodzącymi ze źródeł rolniczych nakłada na państwa członkowskie konieczność opracowania co najmniej jednego kodeksu dobrej praktyki rolniczej, który musi być propagowany na terenie całego kraju.

Ograniczanie poboru wód podziemnych

Wody podziemne stanowią rezerwę wody pitnej, stąd ograniczony do minimum będzie ich pobór.

Ograniczenie zanieczyszczenia wód podziemnych

Na zanieczyszczenie narażone są przede wszystkim wody pierwszego horyzontu. Aby zapobiec degradacji wód w pierwszej kolejności uporządkowana zostanie gospodarka ściekowa na obszarze gminy poprzez: budowę sieci kanalizacji sanitarnej na terenie gminy i sukcesywną likwidację szamb oraz likwidację i rekultywację „dzikich” wysypisk odpadów, składowanie odpadów będzie wyłącznie na składowiskach posiadających odpowiednie zabezpieczenia przed zanieczyszczeniem wód podziemnych (uszczelnienie folią, drenaż itd.) zlokalizowanych poza terenem gminy Kobylin-Borzymy, budowę nowoczesnych stanowisk do składowania obornika i zbiorników na gnojówkę. Ponadto wzmocniona będzie kontrola i uświadamiane konsekwencje zanieczyszczeń właścicielom gospodarstw domowych. Bardzo duże znaczenie będzie miało zatem prowadzenie edukacji w tej dziedzinie, jak również w zakresie stosowania zasad dobrych praktyk rolniczych.

CEL 3. GOSPODARKA ODPADAMI

Cele, działania i harmonogram zadań do realizacji w zakresie gospodarki odpadami w gminie Kobylin-Borzymy zostały szczegółowo przedstawione w Gminnym Planie Gospodarki Odpadami (GPGO, 2006r.), stanowiącym integralną część niniejszego Programu Ochrony Środowiska.

CEL 4. POPRAWA JAKOŚCI ŚRODOWISKA (POWIETRZE, HAŁAS)

Sukcesywne ograniczanie emisji zanieczyszczeń do powietrza atmosferycznego głównie ze źródeł rozproszonych

Działania planowane w zakresie ochrony powietrza atmosferycznego w gminie Kobylin-Borzymy: modernizacja kotłowni opalanych węglem, przeprowadzenie termomodernizacji (wg harmonogramu rzeczowo – finansowego w dalszej części opracowania).

Ograniczanie niskiej emisji

Ograniczanie niskiej emisji będzie następować w wyniku modernizacji kotłowni lokalnych. Na terenach, gdzie względy ekonomiczne nie pozwolą na rozwój gazyfikacji, w znaczącym stopniu wykorzystywane będą lokalne zasoby energii odnawialnej i wprowadzane źródła energii, tj.: gaz płynny, olej opałowy. Oprócz emisji zanieczyszczeń typowych przy spalaniu tradycyjnych paliw, dodatkowym problemem jest fakt spalania w paleniskach domowych materiałów powodujących emisje specyficznych substancji do powietrza (m.in. opakowania z tworzyw sztucznych, butelki PET itp.). Istotnym jest uświadomienie mieszkańcom zagrożeń powodowanych przez spalanie odpadów.

Poprawa stanu technicznego dróg i pojazdów

Niezbędne jest rzetelne egzekwowanie okresowych kontroli stanu technicznego pojazdów. Pojazdy w złym stanie technicznym powinny być zatrzymywane i nie dopuszczane do ruchu. Emisję ze źródeł ruchomych reguluje w UE szereg dyrektyw ustanawiających wymogi techniczne i dopuszczalne wartości dla zanieczyszczeń, które stopniowo będą wprowadzane w Polsce. Konieczne jest podniesienie standardu dróg i poprawa ich stanu technicznego. W związku z tym prowadzona będzie systematyczna modernizacja odcinków dróg na terenie gminy.

Zmniejszenie uciążliwości hałasu

Najbardziej uciążliwym na terenie gminy źródłem hałasu jest hałas komunikacyjny drogowy. Coraz częściej problem ten dotyczy nie tylko mieszkańców terenów znajdujących się w pobliżu większych tras komunikacyjnych, ale także dróg dojazdowych i okolic. Konieczne działania to modernizacja dróg, wprowadzanie sukcesywne na odcinkach dróg o największym natężeniu ruchu przebiegających na obszarach ze zwartą zabudową mieszkaniową zabezpieczeń w postaci ekranów akustycznych i pasów zieleni ochronnej. W II PEP za cel w horyzoncie czasowym do 2010r. uznano, m.in. ograniczenie hałasu na obszarach wokół głównych dróg i szlaków kolejowych do poziomu nieprzekraczającego w porze nocnej 55 dB (poziom równoważny), 65 dB (chwilowe przekroczenia).

Ograniczenie negatywnego wpływu hałasu komunikacyjnego

W celu ograniczenia negatywnego wpływu hałasu drogowego zakłada się możliwość odcinkowego wprowadzenia zabezpieczeń akustycznych w postaci ekranów dźwiękochłonnych i/lub zieleni izolacyjnej (po przeprowadzeniu uprzednich pomiarów hałasu, ekspertyz, które wskazałyby odcinki lokalizacji i konieczność zastosowania określonych zabezpieczeń). Ponadto do zmniejszenia hałasu przyczyniać się będzie systematyczne podnoszenie jakości dróg (m.in. w wyniku ich modernizacji).

CEL 5. RACJONALIZACJA UŻYTKOWANIA SUROWCÓW

Wykorzystanie alternatywnych źródeł energii

Lokalnie alternatywą dla spalania paliw tradycyjnych jest wykorzystanie źródeł energii, tj.: biomasa, energia wód płynących i energia słoneczna. Obowiązek uwzględnienia wzrostu wykorzystania odnawialnych źródeł energii w polityce społeczno - gospodarczej i politykach sektorowych wynika nie tylko z polityki UE, ale również z rezolucji Sejmu RP z 1999r. W II PEP za cel do 2010r. uznano co najmniej podwojenie wykorzystania energii ze źródeł odnawialnych w stosunku do 2000r. Wykorzystanie alternatywnych źródeł energii wymaga jednak szczegółowej analizy możliwych do osiągnięcia korzyści.

CEL 6. OCHRONA POWIERZCHNI ZIEMI

Wyeliminowanie źródeł zanieczyszczeń powierzchni ziemi

Podejmowane będą działania w celu eliminacji źródeł zanieczyszczeń powierzchni ziemi na terenie gminy, tj.:

- sukcesywna likwidacja „dzikich” wysypisk, zwłaszcza na terenach leśnych i przy ciekach,

- sukcesywna likwidacja szamb (powodujących na skutek nieszczelności zanieczyszczenia środowiska gruntowo – wodnego);

- budowa kanalizacji sanitarnej i oczyszczalni ścieków;

- budowa nowoczesnych stanowisk do składowania obornika i zbiorników na gnojówkę;

- odbiór odpadów z terenu gminy przez jednostki wywozowe i wywóz do unieszkodliwiania i odzysku w instalacjach (posiadających odpowiednie zezwolenia) poza terenem gminy;

- wykonywanie nasadzeń ochronnych (na terenach narażonych na erozję).

CEL 7. RACJONALNE UŻYTKOWANIE ZASOBÓW PRZYRODNICZYCH

Ochrona i wzrost różnorodności biologicznej oraz rozwój systemu obszarów chronionych

Głównym celem w ochronie przyrody na terenie gminy jest:

- zachowanie i ochrona przed nieuzasadnionym przekształceniem istniejących obszarów i obiektów przyrodniczych objętych ochroną prawną, przestrzeganie wymogów prawnych dotyczących tych form ochronnych,

- zabezpieczenie cennych wartości i ochrona bioróżnorodności poprzez wprowadzenie nowych form ochrony prawnej.

Ponadto zakłada się:

  - zwiększenie powierzchni leśnej gminy poprzez zalesienie gruntów rolnych, które wypadły z produkcji,

  - zalesienie obszarów o małej odporności ekologicznej (stref wododziałowych, obszarów źródliskowych, zboczy dolin rzecznych, terenów podatnych na erozję),

  - zakaz zabudowy w strefie ekologicznej, obejmującej tereny rolne wzdłuż cieków, dolin rzecznych i zbiorników wodnych, dopuszcza się natomiast budowę stawów hodowlanych i rekreacyjnych,

  - ochronę obszarów leśnych, cieków wodnych, terenów zieleni parkowej.

Zgodnie z II PEP wspierane powinny być takie formy i sposoby zagospodarowania rolniczej przestrzeni produkcyjnej, które sprzyjają zachowaniu i wzrostowi różnorodności biologicznej. W tym celu na terenie gminy intensywne rolnictwo będzie ograniczane do obszarów charakteryzujących się glebami o dobrej jakości, na jakich już dzisiaj jest prowadzone, zaś tereny o wyższych walorach przyrodniczych będą przeznaczane pod ekstensywne gospodarowanie. Zakłada się ograniczanie do niezbędnego minimum stosowania dużych dawek środków ochrony roślin i nawozów sztucznych, jako że powoduje to przyrodniczą degradację, nie tylko pól ornych, ale też obszarów przyległych. Z intensyfikacją rolnictwa wiąże się, m.in. likwidacja oczek wodnych, zadrzewień i zakrzaczeń śródpolnych, zbyt intensywny wypas lub koszenie, którym to zjawiskom będzie się zapobiegać.

CEL 8. PRZECIWDZIAŁANIE POWAŻNYM AWARIOM

Kontrola, wyznaczenie optymalnych tras przewozu substancji niebezpiecznych

Największe zagrożenie dla mieszkańców i środowiska na terenie gminy Kobylin-Borzymy może powstać w wyniku katastrofy drogowej z udziałem pojazdów przewożących substancje niebezpieczne. W celu przeciwdziałania poważnym awariom są: prowadzone przez odpowiednie służby, (m.in. drogowe, policję) systematyczne kontrole przewozów substancji niebezpiecznych, stanu technicznego pojazdów, czasu pracy kierowców i wyznaczane optymalne trasy przewozu substancji niebezpiecznych.

CEL 9. ZWIĘKSZENIE ŚWIADOMOŚCI EKOLOGICZNEJ - EDUKACJA EKOLOGICZNA

Prowadzenie edukacji ekologicznej dzieci i młodzieży w szkołach oraz kampanii informacyjno – edukacyjnych dla mieszkańców gminy

W zakresie edukacji ekologicznej zakłada się działania, m.in.:

- podnoszenie świadomości mieszkańców gminy w dziedzinie ochrony środowiska poprzez prowadzenie kampanii informacyjno - edukacyjnych,

- prowadzenie edukacji ekologicznej dzieci i młodzieży w szkołach na trenie gminy,

- współpraca Władz Gminy z placówkami oświatowymi, (m.in. przy organizowaniu akcji „sprzątania świata”, konkursów ekologicznych w szkołach itp.), współpraca z organizacjami ekologicznymi działającymi w regionie.

CEL 10. MONITORING ŚRODOWISKA

Wykorzystanie wyników badań monitoringowych środowiska do oceny efektywności realizacji Gminnego Programu Ochrony Środowiska

Wyniki badań monitoringowych środowiska będą wykorzystywane jako pomoc do oceny efektywności realizowanych działań, zawartych w niniejszym Programie, mających na celu poprawę jakości środowiska w gminie. Będą one pomocne jako wskaźniki (mierniki stanu środowiska) przy sporządzaniu okresowych raportów z realizacji Programu. Obowiązek sporządzania ww. raportów wynika z art. 18 ustawy z 27.04.2001r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. Nr 62, poz. 627 ze zm.) z wykonania GPOŚ Wójt Gminy sporządza co 2 lata raporty, które przedstawia Radzie Gminy.

Monitoring powietrza atmosferycznego

Niska emisja, pochodząca głównie z lokalnych kotłowni i gospodarstw indywidualnych stanowi lokalnie poważny problem. Niska emisja jest zagadnieniem trudnym do szybkiego rozwiązania ze względu na brak informacji o rozkładzie przestrzennym emisji, a także bardzo duże rozproszenie jej źródeł. Dodatkowo, uciążliwości związane z niską emisją charakteryzują się sezonowością - wyraźnie wzrastają w sezonie grzewczym, zaś w lecie ich znaczenie jest niewielkie. Wprowadzenie monitoringu powietrza pozwoliłby pozyskać informacje o poziomie emisji na poszczególnych obszarach gminy i wyznaczyć rejony, w jakich w pierwszej kolejności powinna być ona ograniczana.

Monitoring wód podziemnych i powierzchniowych

Wprowadzenie badań monitoringowych wód podziemnych i powierzchniowych na terenie gminy przez odpowiednie instytucje i służby ochrony środowiska (PIG, WIOŚ) będzie pomocne w ocenie efektywności wdrażania GPOŚ. Duże znaczenie gospodarcze oraz występujące powszechnie zagrożenie wód podziemnych zmusza do prowadzenia stałej ich kontroli. Dobrze rozwinięty monitoring ma na celu wspomaganie działań zmierzających do likwidacji lub ograniczenia ujemnego wpływu czynników antropogenicznych oraz określenia trendów i dynamiki zmian jakości wód podziemnych.

Zakłada się sukcesywne podwyższanie jakości wód powierzchniowych i podziemnych na obszarze gminy na skutek prowadzenia działań w zakresie sukcesywnej eliminacji źródeł ich zanieczyszczeń (głównie uporządkowanie gospodarki ściekowej w gminie i ograniczenie spływów powierzchniowych nawozów, likwidację „dzikich” wysypisk). Badania monitoringowe są potrzebne dla systematycznej oceny stanu wód powierzchniowych i podziemnych w gminie, która będzie miernikiem efektywności założonych w niniejszym Programie działań na rzecz poprawy czystości wód.

Monitoring hałasu

Dotychczas (wg danych WIOŚ Delegatura w Łomży, 2006r.) nie prowadzono na terenie gminy Kobylin-Borzymy pomiarów emisji hałasu. Materiałem wyjściowym do podjęcia jakichkolwiek działań ograniczających jego emisję jest dokładne rozpoznanie miejsc przekroczenia norm. W związku z tym należałoby przeprowadzić badania klimatu akustycznego w miejscach najbardziej zagrożonych jego oddziaływaniem (odcinki dróg szybkiego ruchu przecinające obszary zwartej zabudowy).

## Cele ekologiczne do roku 2009

Cele ekologiczne krótkoterminowe - do roku 2009 dla Gminy Kobylin-Borzymy sformułowano zgodnie z programami ochrony środowiska szczebla wyższego (WPOŚ, PPOŚ) oraz określono kierunki działań dla osiągnięcia tych celów. Wiele kierunków działań znajdujących swoje zapisy w okresie krótkoterminowym do roku 2009 jest do ciągłego wdrażania. Ich zapis w strategii krótkoterminowej ma za zadanie podkreślenie dużej wagi i konieczności ich wdrażania już w krótkim horyzoncie czasowym. Planowane cele do osiągnięcia do roku 2009 w zakresie gospodarki odpadami, zostały przedstawione szczegółowo wraz z wyznaczonymi limitami w Gminnym Planie Gospodarki Odpadami (GPGO, 2006r.), który stanowi integralną część niniejszego Gminnego Programu Ochrony Środowiska (GPOŚ).

CEL 1. „GORĄCE PUNKTY”

- Brak zadań (brak na terenie gminy zagrożeń środowiska wymagających pilnych działań naprawczych).

CEL 2. GOSPODARKA WODNA

- Przywrócenie wysokiej jakości wód powierzchniowych i ochrona zasobów wód podziemnych.

- Budowa sieci kanalizacji sanitarnej, oczyszczalni ścieków i likwidacja szamb.

CEL 3. GOSPODARKA ODPADAMI

- Działania i harmonogram zadań - w GPGO.

CEL 4. POPRAWA JAKOŚCI ŚRODOWISKA (POWIETRZE, HAŁAS)

- Ograniczanie emisji zanieczyszczeń do powietrza atmosferycznego ze źródeł rozproszonych.

- Modernizacja kotłowni węglowych.

- Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej i budynków mieszkalnych.

- Zmniejszenie uciążliwości hałasu dla mieszkańców gminy (modernizacja dróg, ekrany akustyczne, zieleń izolacyjna).

CEL 5. RACJONALIZACJA UŻYTKOWANIA SUROWCÓW

- Kontrola wodomierzy, zabezpieczenie hydrantów przed niekontrolowanym poborem wody.

- Modernizacja oświetlenia ulic na energooszczędne.

CEL 6. OCHRONA POWIERZCHNI ZIEMI

- Likwidacja, rekultywacja „dzikich” wysypisk odpadów i likwidacja szamb.

- Zalesienia obszarów narażonych na erozję.

CEL 7. RACJONALNE UŻYTKOWANIE ZASOBÓW PRZYRODNICZYCH

- Ochrona i wzrost różnorodności biologicznej.

- Pielęgnacja i konserwacja istniejących zasobów przyrodniczych i form ochrony przyrody.

CEL 8. PRZECIWDZIAŁANIE POWAŻNYM AWARIOM

- Kontrola i wyznaczenie optymalnych tras przewozu substancji niebezpiecznych.

CEL 9. ZWIĘKSZENIE ŚWIADOMOŚCI EKOLOGICZNEJ – EDUKACJA EKOLOGICZNA

- Prowadzenie edukacji ekologicznej dzieci i młodzieży w szkołach.

- Prowadzenie kampanii informacyjno – edukacyjnych dla mieszkańców gminy.

CEL 10. MONITORING ŚRODOWISKA

- Wykorzystanie wyników badań monitoringowych środowiska do oceny efektywności realizacji GPOŚ.

# HARMONOGRAM REALIZACJI PRZEDSIĘWZIĘĆ I URUCHAMIANIA ŚRODKÓW FINANSOWYCH

W niniejszym rozdziale zamieszczono harmonogram zadań dla realizacji założonych w Programie celów do roku 2013, z podaniem okresu ich realizacji i określeniem kosztów. Harmonogram realizacji zadań, wynikających z niniejszego Programu, dostosowywany będzie do możliwości pozyskiwania środków finansowych.

HARMONOGRAM REALIZACJI ZADAŃ PROGRAMU OCHRONY ŚRODOWISKA GMINY KOBYLIN-BORZYMY, NA LATA 2009 – 2013

CEL 1. „GORĄCE PUNKTY”

| KIERUNEK DZIAŁAŃ | ZADANIA | JEDNOSTKI REALIZUJĄCE | TERMIN REALIZACJI | ŹRÓDŁA FINANSOWANIA |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 – 2013 |  |
| I. 1. Rekultywacja terenów zdegradowanych, likwidacja mogilników i inne pilne działania w zakresie ochrony środowiska na terenie gminy | I. 1.1. Rekultywacja terenów zdegradowanych | Właściciel teren. | - | - |
|  | I.1.2. Likwidacja mogilników | Właściciel instal. | - | - |
|  | I.1.3. Inne pilne działania w zakresie ochrony środowiska na terenie gminy | Właściciel terenu, Urz. Gminy | - | - |

- na terenie gminy Kobylin-Borzymy nie występują: mogilniki odpadów niebezpiecznych, obszary skażone (przemysłowe, powojskowe itp.), zdegradowane, wymagające pilnych działań naprawczych z uwagi na ochronę środowiska

CEL 2. GOSPODARKA WODNA

| KIERUNEK DZIAŁAŃ | ZADANIA | JEDNOSTKI REALIZUJĄCE | TERMIN REALIZACJI | ŹRÓDŁA FINANSOWANIA |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 – 2013 |  |
| II.1. Modernizacja ujęć i stacji uzdatniania wody w celu dostosowania jakości wody do picia | II. 1.1. Modernizacja stacji wodociągowej w m. Kobylin-Borzymy | Urząd Gminy | - | - | X | - | - | Budżet gminy, fundusze ochr. środ., f. unijne |
| II.2. Uporządkowanie gospodarki ściekowej | II..2.1. Budowa oczyszczalni ścieków w m. Kobylin-Pieniążki. Budowa kanalizacji sanitarnej | Urząd Gminy | - | - | 1 700 | 1 700 | - | Budżet gminy, fundusze ochr. środ., fundusze unijne |
|  | II. 2.2. Montaż przydomowych oczyszczalni ścieków | Urząd Gminy, Mieszkańcy Gminy, ODR | - | 500 | 500 | - | - | Budżet gminy, środki mieszkańców, f. ochr. środ, f. unijne |

CEL 3. GOSPODARKA ODPADAMI

| KIERUNEK DZIAŁAŃ | ZADANIA | JEDNOSTKI REALIZUJĄCE | TERMIN REALIZACJI | ŹRÓDŁA FINANSOWANIA |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 – 2013 |  |
| III. Gospodarka odpadami – zadania razem (wg GPGO – stanowiącego integralną część GPOŚ) | Urząd Gminy, RZGO, jednostki wywozowe, mieszkańcy | 1597 | 2124 | Budżet gminy, f. ochr. środ., f. unijne, środki jedn. wywoz, środki mieszk. |

CEL 4. POPRAWA JAKOŚCI ŚRODOWISKA (POWIETRZE, HAŁAS)

| KIERUNEK DZIAŁAŃ | ZADANIA | JEDNOSTKI REALIZUJĄCE | TERMIN REALIZACJI | ŹRÓDŁA FINANSOWANIA |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 – 2013 |  |
| IV. 1. Eliminowanie węgla jako paliwa w lokalnych kotłowniach i gospodarstwach domowych i zastępowanie go innymi, bardziej ekol. nośnikami ciepła | IV. 1.1. Modernizacja kotłowni węglowej na olej opałowy w m. Kobylin-Borzymy UG | Urząd Gminy | - | 95 | - | - | - | Budżet gminy, f. ochr. środ., fund. unijne |
| IV. 2. Zmniejszenie zużycia paliw i emisji zanieczyszczeń do powietrza atmosf. | IV. 2.1. Termomodernizacja, remonty i docieplanie budynków użyteczności publicznej i budynków mieszkalnych | Urząd Gminy, Właśc. obiektów | - | 200 | - | - | - | Budżet gminy, środki mieszk., fund. ochr. śr., fund. unijne |
| IV. 3. Ograniczenie emisji hałasu do środowiska | IV. 3.1. Poprawa nawierzchni dróg; budowa i modernizacja dróg i infrastruktury drogowej | Zarządcy dróg, Urząd Gminy | 1360 | 1650 | 1600 | 1500 | 6000 | Środki własn., fun. ochr. środ, fund. unijne |

CEL 5. RACJONALIZACJA UŻYTKOWANIA SUROWCÓW

| KIERUNEK DZIAŁAŃ | ZADANIA | JEDNOSTKI REALIZUJĄCE | TERMIN REALIZACJI | ŹRÓDŁA FINANSOWANIA |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 - 2013 |  |
| V.1. Zmniejszenie zużycia energii elektrycznej | V.1.1. Remont oświetlenia dróg i ulic – Kobylin-Borzymy | Urząd Gminy | - | 1750 | 2000 | - | - | Budżet gminy, fun. ochr. środ, fund. unijne |

CEL 6. OCHRONA POWIERZCHNI ZIEMI

| KIERUNEK DZIAŁAŃ | ZADANIA | JEDNOSTKI REALIZUJĄCE | TERMIN REALIZACJI | ŹRÓDŁA FINANSOWANIA |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 - 2013 |  |
| VI. 1. Ograniczanie negatywnego wpływu na środowisko zanieczyszczeń pochodzących z działalności rolniczej | VI. 1.1. Budowa nowoczesnych stanowisk do składowania obornika i zbiorników na gnojówkę w gospodarstwach rolnych | ODR, Rolnicy | X | X | X | X | X | Środki rolników, fundusze ochrony środowiska, fundusze unijne |
| VI..2. Likwidacja „dzikich” wysypisk odpadów, oczyszczanie z odpadów pasów przy drogach, likwidacja i rekultywacja wyrobisk po eksploatacji kopalin (piasek, żwir i in.) | VI.2.1 Likwidacja „dzikich” wysypisk odpadów, (w tym w m. Kropiewnica Gajki – 2008 r.) – wg GPGO | Właściciele terenu, Urząd Gminy | 150 | 20 | Środki własne, budżet gminy, fund. ochr. środ., fundusze unijne |
|  | VI.2.2 Oczyszczanie z odpadów pasów przy drogach; gminne akcje „sprzątania śmieci” | Zarządcy dróg, właściciele terenu, Urząd Gminy, szkoły, mieszk. | 4 | 4 | Środki własne, fund. ochr. środ., fundusze unijne, budżet gminy |

CEL 7. RACJONALNE UŻYTKOWANIE ZASOBÓW PRZYRODNICZYCH

| KIERUNEK DZIAŁAŃ | ZADANIA | JEDNOSTKI REALIZUJĄCE | TERMIN REALIZACJI | ŹRÓDŁA FINANSOWANIA |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 - 2013 |  |
| VII. 1. Tworzenie zwartych powierzchni leśnych | VII. 1.1 Zalesienia gleb klasy VI | Właśc. gruntów, Nadleśnictwa, Urząd Gminy | 12 | 12 | Środki własne, fun. ochr. środ., budżet gminy |

CEL 8. PRZECIWDZIAŁANIE POWAŻNYM AWARIOM

| KIERUNEK DZIAŁAŃ | ZADANIA | JEDNOSTKI REALIZUJĄCE | TERMIN REALIZACJI | ŹRÓDŁA FINANSOWANIA |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 - 2013 |  |
| VIII. 1. Zwiększenie bezpieczeństwa przewozów substancji niebezpiecznych | VIII.1.1. Modernizacja dróg, instalacja zabezpieczeń środowiska (m.in. separatorów olejów) | Zarządcy dróg |  | Budżet woj, gm. Fund. ochr. środ., f. unijne, |

CEL 9. ZWIĘKSZENIE ŚWIADOMOŚCI EKOLOGICZNEJ – EDUKACJA EKOLOGICZNA

| KIERUNEK DZIAŁAŃ | ZADANIA | JEDNOSTKI REALIZUJĄCE | TERMIN REALIZACJI | ŹRÓDŁA FINANSOWANIA |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 - 2013 |  |
| IX. 1. Zwiększenie świadomości ekologicznej mieszkańców gminy, w tym dzieci i młodzieży szkolnej | IX. 1.1. Organizowanie akcji tj. „Sprzątanie świata”, zajęć dydaktycznych, kół zainteresowań, konkursów ekologicznych itp. w szkołach na terenie gminy IX. 1.2. Kampania informacyjno–edukacyjna społeczeństwa; popularyz. zasad ochr. środow. | Urząd Gminy, szkoły, organizacje ekologiczne, mieszkańcy | W ramach działań statutowych (zadanie ciągłe) | Budżet gminy, fund. ochr. środ., fundusze unijne, środki organizacji ekologicznych |

CEL 10. MONITORING ŚRODOWISKA

| KIERUNEK DZIAŁAŃ | ZADANIA | JEDNOSTKI REALIZUJĄCE | TERMIN REALIZACJI | ŹRÓDŁA FINANSOWANIA |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 - 2013 |  |
| X. 1. Monitoring wód, hałasu, powietrza atmosferycznego, przyrody | X. 1.1. Prowadzenie badań w wyznaczonych punktach pomiarowych | WIOŚ, PIG | wprowadzenie badań na terenie gminy – uzależnione od służb ochrony środ. prowadz. bad. monitoringowe | Budżet państwa |

Źródło: Oprac. na podst. danych z: Urzędu Gminy, GPGO, PPOŚ, WPOŚ, PEP, PRL, WIOŚ.

# MONITORING I ZARZĄDZANIE ŚRODOWISKIEM, W TYM PROGRAMEM

Celem monitoringu jest zwiększenie efektywności polityki środowiskowej poprzez zbieranie, analizowanie i udostępnianie danych dotyczących jakości środowiska i zachodzących w nim zmian. Informacja o stanie środowiska jest niezbędna do ustanawiania priorytetów ochrony środowiska, do monitorowania, egzekwowania i przestrzegania przepisów ochrony środowiska, do integrowania polityki. Będzie służyć zarówno podejmującym decyzje, jak i społeczeństwu, sektorowi prywatnemu, pozarządowym organizacjom ekologicznym i wszystkim zainteresowanym grupom. Monitorowanie jest procesem, który ma na celu analizowanie stanu zawansowania Programu i jego zgodności z postawionymi celami. Istotą monitorowania jest wyciąganie wniosków z tego, co zostało a co nie zostało zrobione oraz modyfikowanie dalszych poczynań w taki sposób, aby osiągnąć zakładany cel w przyszłości. Istotnym elementem monitorowania jest wypracowanie technik zbierania informacji oraz opracowanie odpowiednich wskaźników, które będą odzwierciedlały efektywność prowadzonych działań. W tabeli poniżej zamieszczono wskaźniki monitoringu realizacji Programu ochrony środowiska dla gminy Kobylin-Borzymy.

| WSKAŹNIKI MONITORINGU REALIZACJI PROGRAMU OCHRONY ŚRODOWISKA |
| --- |
| WYSZCZEGÓLNIENIE | STAN |
|  | 2005 r. | 2009 r. | 2013 r. |
| Zwodociągowanie | ~ 100 % |
| Skanalizowanie (i doposaż. w oczyszczalnie przydomowe) | 0 % | ~100 % |
| Likwidacja szamb | 0 % | ~100 % |
| Emisja dwutlenku siarki, dwutlenku azotu i benzenu | Klasa wynikowa - A |
| Wody powierzchniowe | Klasa III/II | Klasa II | Klasa I |
| Wody podziemne* | Brak badań (brak poziomu odniesienia) | Określenie po wprowadzeniu badań monitoringowych na terenie gminy |
| Likwidacja i rekultywacja „dzikich” wysypisk | 0 ha | ~9 ha |
| Obsługa w zakresie odbioru odpadów od mieszkańców | odpady zmieszane ~79%, segregowane – 0 % | odpady zmieszane i segregowane ~100 % |
| Wskaźnik lesistości | 18,4 % | ~20 % | ~25 % |

Źródło: Oprac. na podst. danych Urzędu Gminy, PEP, WPOŚ, PPOŚ, GPGO, WIOŚ

* - WIOŚ, PIG nie prowadzi badań

Realizacja Programu Ochrony Środowiska dla gminy Kobylin-Borzymy będzie poddawana sprawdzeniu na poszczególnych etapach (co 2 lata) i na koniec każdego okresu programowania (2006-2009, 2010-2013). Kontroli podlegać będzie stopień realizacji poszczególnych celów, monitorowanie postępu wdrażania zaplanowanych działań, ich zgodności z harmonogramem, sposób finansowania oraz rezultaty.

W wyniku wdrożenia celów, działań zaplanowanych w GPOŚ na lata 2006 – 2013 przewiduje się osiągnięcie następujących wskaźników ogólnych, m.in.:

- wzrost poziomu skanalizowania gminy i likwidacji szamb,

- utrzymanie jakości powietrza w klasie A, sukcesywne zmniejszenie emisji niskiej,

- poprawa jakości wód powierzchniowych, podziemnych,

- poprawa jakości wody pitnej,

- likwidacja i rekultywacja „dzikich” wysypisk,

- obsługa w zakresie odbioru odpadów zmieszanych i segregowanych wszystkich mieszkańców,

- zwiększenie lesistości gminy.

Przyjmuje się, iż lista wskaźników monitorowania Programu ochrony środowiska będzie sukcesywnie poszerzana i modyfikowana (m.in. wprowadzenie na obszarze gminy przez służby ochrony środowiska np. WIOŚ monitoringu kompleksowego poszczególnych komponentów środowiska pozwoli na określenie dokładnych poziomów odniesienia dla jakości wód powierzchniowych, podziemnych i powietrza atmosferycznego, hałasu i umożliwi kontrolowanie ich zmian, poprawy w aspekcie prowadzonych działań i zadań w ramach realizacji Programu).

## Monitoring stanu środowiska i monitoring polityki ekologicznej

Monitoring - system kontroli stanu środowiska - jest narzędziem wspomagającym prawne, finansowe i społeczne instrumenty zarządzania środowiskiem. Dostarcza on informacji o efektach wszystkich działań na rzecz ochrony środowiska. Monitoring polityki ochrony środowiska oznacza, że wdrażanie Programu będzie podlegało regularnej ocenie. Monitoring ten będzie obejmował:

- określenie stopnia wykonania działań,

- określenie stopnia realizacji przyjętych celów,

- ocenę rozbieżności pomiędzy przyjętymi celami i działaniami a ich wykonaniem,

- analizę przyczyn tych rozbieżności.

Koordynator wdrażania programu będzie oceniał co dwa lata stopień wdrożenia Programu. Do 2009 na bieżąco będzie monitorowany postęp w zakresie wdrażania zdefiniowanych działań, a pod koniec 2009 roku nastąpi ocena rozbieżności między celami zdefiniowanymi w Programie i analiza przyczyn tych rozbieżności. Wyniki oceny będą stanowiły wkład dla następnego Programu, w którym zostaną zdefiniowane działania na lata 2009-2013.

## Wdrażanie i zarządzanie Programem

Niniejszy Program jest dokumentem ponadkadencyjnym, określającym cele i programy działań do 2013r. oraz wymagającym ciągłej pracy nad podnoszeniem jego jakości (modyfikacja i aktualizacja Programu). Wdrożeniu Programu towarzyszyć będzie jego ewaluacja, która będzie się opierać na pozyskiwaniu obiektywnej informacji o jego przebiegu, skutkach i publicznym odbiorze.

Realizacja Programu ochrony środowiska gminy Kobylin-Borzymy uzależniona będzie od wysokości pozyskanych środków zarówno krajowych, jak i z funduszy strukturalnych. Biorąc pod uwagę prognozę dopuszczalnej wysokości zobowiązań w poszczególnych latach i wysokość środków, jakie mogą być wydatkowane bezpośrednio z budżetu, możliwości finansowe Gminy wskazują, że na realizację przyjętych celów zabezpieczą 25% wkładu w stosunku do uzyskanych środków wspólnotowych. Za wdrażanie niniejszego Programu odpowiedzialne będą Władze samorządowe Gminy Kobylin-Borzymy. Efektywne wdrażanie niniejszego Programu wymaga dużego zaangażowania administracji samorządowej, a także dobrej współpracy między wszystkimi instytucjami (organizacjami) włączonymi w zagadnienia ochrony środowiska. Wdrażanie polityki długoterminowej oraz strategii krótkoterminowej zachodzić będzie w okresie zmian systemu prawnego, wynikających z dostosowywania polskiego ustawodawstwa do przepisów Unii Europejskiej. Zmiany te mogą mieć wpływ na strukturę zarządzania środowiskiem, a co za tym idzie na strukturę zarządzania Programem.

Funkcję Instytucji Zarządzającej i koordynującej realizację niniejszego Programu będzie pełnił specjalnie powołany zespół pracowników Urzędu Gminy. Zakres zadań Instytucji Zarządzającej obejmuje m.in.:

- zapewnienie zgodności realizacji Programu z poszczególnymi dokumentami programowymi wyższego rzędu, w tym w szczególności w zakresie zamówień publicznych, zasad konkurencji, ochrony środowiska, jak też zagwarantowanie przestrzegania zasad zawierania kontraktów publicznych,

- zbieranie danych statystycznych i finansowych na temat postępów wdrażania oraz przebiegu realizacji projektów w ramach Programu,

- zapewnienie przygotowania i wdrożenia planu działań w zakresie informacji i promocji Programu,

- przygotowanie co 2 lata raportów na temat wdrażania Programu,

- zbieranie informacji do raportów o nieprawidłowościach w zakresie wdrażania Programu,

- dokonanie oceny po zakończeniu okresu realizacji Programu.

Władze samorządowe Gminy Kobylin-Borzymy, jako instytucja wdrażająca niniejszy Program, odpowiedzialne będą za:

- opracowanie i składanie wniosków o finansowanie zewnętrzne,

- bezpośrednią realizację zadań w zakresie przygotowania przetargów, gromadzenia dokumentacji bieżącej, nadzoru nad wykonawcą pod kątem terminowości i jakości wywiązania się z zobowiązania,

- zapewnienie informowania o współfinansowaniu przez UE realizowanych projektów,

- raportowanie wdrażania Programu.

## Harmonogram weryfikacji celów i kierunków działań oraz terminów przygotowywania raportów z wykonania Programu

Ustawa z dn. 27.04.2001 r. Prawo ochrony środowiska, art. 18, (Dz. U. Nr 62, poz. 627 z późn. zm.) nakłada na Wójta Gminy obowiązek sporządzenia co 2 lata raportu z wykonania Gminnego Programu Ochrony Środowiska (GPOŚ) i przedłożenia go Radzie Gminy.

Harmonogram weryfikacji celów i kierunków działań oraz terminów przygotowywania raportów z wykonania Programu - zamieszczono jako załącznik do niniejszego opracowania.

Wdrożenie systemów informatycznych oraz modyfikacja systemu statystyki publicznej, państwowego monitoringu środowiska i pozostałych mechanizmów nadzoru i kontroli - umożliwi dokonywanie co 2 lata oceny realizacji gminnych programów ochrony środowiska oraz oceny realizacji programów naprawczych poszczególnych komponentów środowiska.

## Edukacja ekologiczna

Podstawowe znaczenie dla szerokiego, społecznego udziału w urzeczywistnianiu celów ekologicznych ma odpowiednia edukacja ekologiczna oraz zapewnienie powszechnego dostępu do informacji o środowisku i stworzenie instytucjonalnego zabezpieczenia dla wyrażania przez społeczeństwo swoich opinii i wpływania na podejmowane, istotne dla środowiska decyzje. Znaczenie edukacji ekologicznej jako istotnego elementu ochrony środowiska będzie rosło w najbliższych latach. Zgodnie z założeniami II PEP do głównych celów i działań w perspektywie do roku 2010 należy zaliczyć prowadzenie działań na rzecz wzrostu świadomości ekologicznej i kształtowania opinii społeczeństwa. Promowane będzie umiarkowane użytkowanie zasobów biologicznych i praktyki oszczędnego i rozsądnego gospodarowania. Edukacja ekologiczna będzie kontynuowana i rozwijana w gminie począwszy od przedszkoli i szkół podstawowych oraz wśród społeczności lokalnej gminy. W prowadzeniu edukacji będzie wykorzystywany potencjał pozarządowych organizacji ekologicznych. W placówkach oświatowych na terenie gminy będą organizowanie konkursy ekologiczne, akcje zbiorowe, m.in. ”Sprzątanie świata”. Poprzez edukację na rzecz zrównoważonego rozwoju upowszechniana będzie wiedza wśród dzieci i młodzieży, o tym jak wpływa na stan środowiska działalność ludzka, jak powinna być realizowana, aby jej efekty nam nie szkodziły oraz jakie podstawy należy nabyć wobec życia w środowisku przyrodniczym, kulturowym i społecznym.

## Upowszechnianie informacji o stanie środowiska i wykonaniu Programu

Obecnie informacja ekologiczna w Polsce dostępna jest dla społeczeństwa poprzez: publikacje Głównego Urzędu Statystycznego, publikacje Ministerstwa Środowiska, publikacje służb państwowych - Inspekcję Ochrony Środowiska, Państwowy Zakład Higieny, Inspekcję Sanitarną, publikacje o charakterze edukacyjnym i popularyzatorskim jednostek naukowo-badawczych, publikacje opracowane przez organizacje pozarządowe, Polski Klub Ekologiczny, Ośrodki i Centra Edukacji Ekologicznej, Fundacje Ekologiczne, prasę popularnonaukową o tematyce ekologicznej, programy telewizyjne i radiowe, targi i giełdy ekologiczne, plakaty, filmy, festiwale i konkursy ekologiczne, akcje edukacyjne i promocyjne, internet.

Gromadzenie i udostępnianie informacji dotyczących środowiska jest jednym z zadań, m.in. Inspekcji Ochrony Środowiska (IOŚ) - zgodnie z art. 28 ustawy o Inspekcji Ochrony Środowiska. Zgodnie z tym założeniem IOŚ do celów swojej działalności włączyła zadania edukacji ekologicznej i szerokiego informowania społeczeństwa o faktycznym stanie środowiska oraz działaniach mających na celu jego ochronę, w tym również z realizacji wykonania założeń przyjętych w powyższym opracowaniu. W ramach realizacji tych zadań WIOŚ prowadzi formy działalności, m.in.: opracowuje cyklicznie raporty o stanie środowiska na terenie województwa (w tym gminy), które przekazywane są władzom lokalnym, placówkom oświatowym i bibliotekom oraz poprzez sieć wojewódzkich inspektoratów, wszystkim zainteresowanym na terenie kraju. Przedstawiciele WIOŚ zgodnie z wymaganiami wynikającymi z art. 8 a ust. 2 ustawy o Inspekcji Ochrony Środowiska, przygotowują i przedstawiają radom powiatów i sejmiku województwa coroczną informację o stanie środowiska i podejmowanych działaniach na rzecz jego poprawy.

Ustawa z dn. 27.04.2001 r. Prawo ochrony środowiska, art. 18, (Dz. U. Nr 62, poz. 627 z późn. zm.) nakłada na Wójta Gminy obowiązek sporządzenia co 2 lata raportu z wykonania Gminnego Programu Ochrony Środowiska (GPOŚ) i przedłożenia go Radzie Gminy.

ZAŁĄCZNIK NR 1

HARMONOGRAM WDRAŻANIA PROGRAMU OCHRONY ŚRODOWISKA DLA GMINY KOBYLIN-BORZYMY

| LP. | LATA | 2004 |  | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | ITD. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Program ochrony środowiska do 2013r. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Cele i zadania długookresowe | 2004 2011 |  |  |  | 2008 2015 |  |  |  | 2012 2019 |  |
| 1.2 | Cele i zadania krótkookresowe | 2004 2007 |  | 2006 2009 |  | 2008 2011 |  | 2010 2013 |  | 2012 2015 |  |
| 2 | Monitoring stanu środowiska |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 | Prowadzenie badań |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.2 | Wskaźniki stanu środowiska |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Ocena realizacji programu ochrony środowiska |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1 | Monitoring osiągnięcia celów ekologicznych |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.2 | Monitoring realizacji celów i działań |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.3 | Monitoring postaw realizatorów |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.4 | Raporty z realizacji programu ochrony środowiska |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.5 | Monitoring społeczny |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

# Text boxes

Wykonawca:

Instytut Zrównoważonego Rozwoju Sp. z o.o.

Biuro: Białystok, ul. św. Rocha 5 lok. 202

Telefon / fax: (085) 744 54 98, 744 51 87

e-mail:  izr@izr.pl, www.izr.pl