Załącznik Nr 2

do Uchwały nr V/23/07

Rady Gminy Kobylin-Borzymy

z dnia 21 marca 2007 r.

PLAN GOSPODARKI ODPADAMI

GMINY KOBYLIN-BORZYMY

NA LATA 2006 – 2015

Październik 2006 r.

# SPIS TREŚCI

SPIS TREŚCI	2

1	WSTĘP	4

1.1	Podstawa, cel i zakres opracowania	4

1.2	Zadania Gminy w zakresie gospodarki odpadami	6

1.3	Słownik pojęć użytych w planie	8

1.4	Wyjaśnienia skrótów	10

2	CHARAKTERYSTYKA OGÓLNA GMINY KOBYLIN-BORZYMY	11

2.1	Położenie geograficzne i uwarunkowania środowiskowe	11

2.2	Sytuacja demograficzna	12

2.3	Sytuacja gospodarcza	13

2.4	Infrastruktura techniczna	13

3	ANALIZA STANU AKTUALNEGO GOSPODARKI ODPADAMI	14

3.1	Bilans odpadów komunalnych, rodzaj, ilość i źródła powstawania odpadów	14

3.2	Rodzaj i ilość odpadów poddawanych poszczególnym procesom odzysku i unieszkodliwiania	16

3.3	Istniejące systemy zbierania odpadów	17

3.3.1	Zbieranie i transport odpadów komunalnych zmieszanych	17

3.3.2	Selektywna zbiórka odpadów komunalnych opakowaniowych, biodegradowalnych, wielkogabarytowych, budowlanych, niebezpiecznych	19

3.3.3	Wraki samochodowe	19

3.3.4	Opony	19

3.3.5	Akumulatory i baterie	20

3.3.6	Odpady zawierające azbest	20

3.3.7	Odpady medyczne i weterynaryjne	20

3.3.8	Komunalne osady ściekowe	21

3.4	Rodzaj, rozmieszczenie oraz moc przerobowa instalacji do odzysku i unieszkodliwiania odpadów	22

3.5	Wykaz podmiotów prowadzących działalność w zakresie odbierania, zbierania, transportu, odzysku i unieszkodliwiania odpadów	22

3.6	Identyfikacja problemów w zakresie gospodarowania odpadami komunalnymi	23

4	PROGNOZOWANE ZMIANY W ZAKRESIE GOSPODARKI ODPADAMI	24

4.1	Prognoza zmian demograficznych i gospodarczych	24

4.2	Prognoza zmian ilości i składu odpadów	24

5	CELE W ZAKRESIE GOSPODARKI ODPADAMI DLA GMINY KOBYLIN-BORZYMY	26

6	DZIAŁANIA ZMIERZAJĄCE DO POPRAWY SYTUACJI W ZAKRESIE GOSPODARKI ODPADAMI W GMINIE KOBYLIN-BORZYMY	28

6.1	Działania zmierzające do zapobiegania powstawaniu i ograniczenia ilości odpadów	36

6.2	Działania wspomagające prawidłowe postępowanie z odpadami w zakresie zbierania i transportu	36

6.2.1	Zbieranie i transport odpadów komunalnych zmieszanych	36

6.2.2	Zbieranie i transport odpadów opakowaniowych	38

6.2.3	Zbieranie i transport odpadów niebezpiecznych	40

6.2.4	Zbieranie i transport odpadów biodegradowalnych	42

6.2.5	Zbieranie i transport odpadów wielkogabarytowych	43

6.2.6	Zbieranie i transport odpadów budowlanych	44

6.3	Działania w zakresie odzysku i unieszkodliwiania odpadów oraz redukcji ilości odpadów biodegradowalnych	44

6.3.1	Odzysk odpadów	45

6.3.2	Kompostowanie odpadów ulegających biodegradacji	45

6.3.3	Unieszkodliwianie odpadów niebezpiecznych	45

6.3.4	Składowanie odpadów	46

7	HARMONOGRAM REALIZACJI PRZEDSIĘWZIĘĆ	47

8	KOSZTY EKSPLOATACYJNE SYSTEMU GOSPODARKI ODPADAMI KOMUNALNYMI	49

8.1	Koszty zbierania, transportu i odzysku odpadów opakowaniowych	50

8.2	Koszty zbierania i unieszkodliwiania odpadów biodegradowalnych	50

8.3	Koszty zbierania, transportu, odzysku i unieszkodliwiania odpadów niebezpiecznych	50

8.4	Koszty zbierania, transportu, odzysku i unieszkodliwiania odpadów budowlanych	51

8.5	Koszty zbierania, transportu, odzysku i unieszkodliwiania odpadów wielkogabarytowych	51

8.6	Koszty zbierania, transportu i składowania odpadów komunalnych zmieszanych	51

8.7	Sumaryczne koszty wdrażania zintegrowanego systemu gospodarki odpadami komunalnymi	52

9	SPOSOBY FINANSOWANIA SŁUŻĄCE REALIZACJI ZAMIERZONYCH CELÓW	53

9.1	Koszty inwestycyjne	53

9.2	Koszty eksploatacyjne	54

9.3	Inne źródła finansowania	54

10	SYSTEM MONITORINGU I OCENY REALIZACJI PLANU GOSPODARKI ODPADAMI	55

10.1	Aktualizacja i modyfikacja planu	56

10.2	Raportowanie wdrażania Planu gospodarki odpadami	56

10.3	Wskaźniki monitorowania efektywności wdrażania Planu	57

11	ANALIZA ODDZIAŁYWANIA PLANU NA ŚRODOWISKO	58

12	STRESZCZENIE W JĘZYKU NIESPECJALISTYCZNYM	61

ZAŁĄCZNIKI	63

Załącznik nr 1 Prewencja i minimalizacja powstawania odpadów	64

Załącznik nr 2 Metodyka zbiórki selektywnej odpadów opakowaniowych na terenie Gminy	70

Załącznik nr 3 Program usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest stosowanych na terenie Gminy Kobylin-Borzymy	75

# WSTĘP

## Podstawa, cel i zakres opracowania

Plan gospodarki odpadami dla Gminy Kobylin-Borzymy powstał jako realizacja ustawy o odpadach z dnia 27 kwietnia 2001 r. (Dz. U. Nr 62, poz. 628 ze zm.), która w rozdziale 3, art. 14÷15 wprowadza obowiązek opracowania planu gospodarki odpadami na szczeblu krajowym, wojewódzkim, powiatowym i gminnym.

Niniejszy gminny plan gospodarki odpadami (GPGO) został opracowany na podstawie obowiązującego rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 13 marca 2006 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie sporządzania planów gospodarki odpadami (Dz. U. Nr 46, poz. 333) oraz uwzględnia zapisy zawarte w aktualnie obowiązujących aktach prawnych z zakresu gospodarki odpadami.

Zgodnie z ww. rozporządzeniem gminny plan gospodarki odpadami, obejmujący wszystkie rodzaje odpadów komunalnych, w szczególności odpady komunalne ulegające biodegradacji, odpady opakowaniowe oraz odpady niebezpieczne zawarte w odpadach komunalnych, określa:

- aktualny stan gospodarki odpadami, w tym:

  - rodzaj, ilość i źródła powstawania odpadów,

  - rodzaj i ilość odpadów poddawanych poszczególnym procesom odzysku,

  - rodzaj i ilość odpadów poddawanych poszczególnym procesom unieszkodliwiania,

  - istniejące systemy zbierania odpadów,

  - rodzaj, rozmieszczenie oraz moc przerobową instalacji do odzysku i unieszkodliwiania odpadów,

  - wykaz podmiotów prowadzących działalność w zakresie odbierania, zbierania, transportu, odzysku i unieszkodliwiania odpadów,

  - identyfikację problemów w zakresie gospodarowania odpadami,

uwzględniające podstawowe informacje charakteryzujące z punktu widzenia gospodarki odpadami obszar, dla którego jest sporządzany plan gospodarki odpadami, a w szczególności położenie geograficzne, sytuację demograficzną, sytuację gospodarczą oraz warunki glebowe, hydrogeologiczne i hydrologiczne, mogące mieć wpływ na lokalizację instalacji gospodarki odpadami;

- prognozowane zmiany w zakresie gospodarki odpadami, w tym również wynikające ze zmian demograficznych i gospodarczych;

- cele w zakresie gospodarki odpadami z podaniem terminów ich osiągania;

- działania zmierzające do poprawy sytuacji w zakresie gospodarki odpadami, w tym:

  - działania zmierzające do zapobiegania powstawaniu odpadów,

  - działania zmierzające do ograniczenia ilości odpadów i ich negatywnego oddziaływania na środowisko,

  - działania wspomagające prawidłowe postępowanie z odpadami w zakresie zbierania, transportu, odzysku i unieszkodliwiania odpadów,

  - działania zmierzające do redukcji ilości odpadów komunalnych ulegających biodegradacji, kierowanych na składowiska odpadów;

- rodzaj i harmonogram realizacji przedsięwzięć oraz instytucje odpowiedzialne za ich realizację;

- sposoby finansowania, w tym instrumenty finansowe służące realizacji zamierzonych celów, z uwzględnieniem harmonogramu uruchamiania środków finansowych i ich źródeł;

- system monitoringu i oceny realizacji zamierzonych celów pozwalający na określenie sposobu oraz stopnia realizacji celów i zadań zdefiniowanych w planie gospodarki odpadami, z uwzględnieniem ich jakości i ilości.

Dokumentem nadrzędnym wobec Planu gospodarki odpadami dla Gminy Kobylin-Borzymy jest plan gospodarki odpadami dla powiatu wysokomazowieckiego (PPGO) oraz województwa podlaskiego (WPGO). W myśl art. 15 ust. 1 ustawy o odpadach plany gospodarki odpadami powinny być opracowywane zgodnie z polityką ekologiczną państwa, a ponadto wg ust. 2 - gminny plan gospodarki odpadami powinien być zgodny z powiatowym planem gospodarki odpadami.

Niniejszy Gminny Plan Gospodarki Odpadami został opracowany zgodnie z planami wyższego szczebla, tj.:

- Krajowym Planem Gospodarki Odpadami (Mon. Pol. z 2003r., Nr 11, poz. 159),

- Wojewódzkim Planem Gospodarki Odpadami uchwalonym przez Sejmik Województwa Podlaskiego (Uchwała Nr IX/81/03),

- Powiatowym Planem Gospodarki Odpadami dla Powiatu Wysokomazowieckiego (2003 r.).

Zakres gminnego planu gospodarki odpadami określa Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach ze zmianami (Dz. U. z 2005 r. Nr 175, poz. 1458), zgodnie z którą (art. 14, ust. 2) plany gospodarki odpadami określają:

- opis aktualnego stanu gospodarki odpadami, zawierający informacje dotyczące:

  - rodzaju, ilości i źródła pochodzenia odpadów, które mają być poddane procesom odzysku lub unieszkodliwiania,

  - wyszczególnienia posiadaczy odpadów prowadzących działalność w zakresie zbierania, odzysku lub unieszkodliwiania odpadów,

  - rozmieszczenia istniejących instalacji do zbierania, odzysku lub unieszkodliwiania odpadów,

  - identyfikacji problemów w zakresie gospodarowania odpadami,

- cele w zakresie gospodarki odpadami z podaniem terminów ich osiągania,

- prognozowane zmiany w zakresie wytwarzania i gospodarowania odpadami,

- zadania, których realizacja zapewni poprawę sytuacji w zakresie gospodarowania odpadami,

- rodzaj przedsięwzięć i harmonogram ich realizacji,

- instrumenty finansowe służące realizacji celów w zakresie gospodarki odpadami, zawierające następujące elementy:

- wskazanie źródeł finansowania planowanych działań,

- harmonogram rzeczowo-finansowy planowanych działań zmierzających do zapobiegania powstawaniu odpadów lub ograniczania ilości odpadów i ich negatywnego oddziaływania na środowisko oraz prawidłowego gospodarowania nimi, w tym ograniczenia ilości odpadów ulegających biodegradacji zawartych w odpadach komunalnych kierowanych na składowiska,

- system gospodarowania odpadami,

- system monitoringu i sposób oceny realizacji celów w zakresie gospodarki odpadami.

Zgodnie z art. 15 ust. 7a ustawy o odpadach, gminny plan gospodarki odpadami obejmuje odpady komunalne powstające na obszarze danej gminy oraz przywożone na jej obszar z uwzględnieniem odpadów komunalnych ulegających biodegradacji oraz odpadów niebezpiecznych zawartych w odpadach komunalnych.

Zgodnie z zapisem art. 14 ust. 5 ustawy o odpadach projekt gminnego planu gospodarki odpadami opracowuje Wójt Gminy. Wg art. 14 ust. 7 ww. ustawy projekt gminnego planu podlega zaopiniowaniu - przez zarząd województwa oraz zarząd powiatu. Projekt gminnego planu podlega również zaopiniowaniu przez właściwego dyrektora regionalnego zarządu gospodarki wodnej (art. 14 ust. 12a).

Sprawozdania z realizacji gminnego planu gospodarki odpadami, obejmujące okres dwóch lat kalendarzowych, według stanu na dzień 31 grudnia roku kończącego ten okres, przygotowuje organ wykonawczy gminy (art. 14 ust. 12b). Sprawozdanie z realizacji planu gospodarki odpadami organ wykonawczy gminy przedkłada radzie gminy i zarządowi powiatu w terminie do dnia 31 marca po upływie okresu sprawozdawczego (art. 14 ust. 13). Aktualizację planu gospodarki odpadami przeprowadza się nie rzadziej niż co 4 lata (art. 14 ust. 14).

## Zadania Gminy w zakresie gospodarki odpadami

Zgodnie ze znowelizowaną ustawą o odpadach, do obowiązkowych zadań własnych gmin w zakresie gospodarki odpadami komunalnymi należy:

- zapewnianie objęcia wszystkich mieszkańców gminy zorganizowanym systemem odbierania wszystkich rodzajów odpadów komunalnych,

- zapewnianie warunków funkcjonowania systemu selektywnego zbierania i odbierania odpadów komunalnych, aby było możliwe:

  - ograniczenie składowania odpadów komunalnych ulegających biodegradacji,

  - wydzielanie odpadów niebezpiecznych z odpadów komunalnych,

  - osiągnięcie poziomów odzysku i recyklingu odpadów opakowaniowych,

- zapewnianie budowy, utrzymania i eksploatacji własnych lub wspólnych z innymi gminami lub przedsiębiorcami instalacji i urządzeń do odzysku i unieszkodliwiania odpadów komunalnych albo zapewnienie warunków do budowy, utrzymania i eksploatacji instalacji i urządzeń do odzysku i unieszkodliwiania odpadów komunalnych przez przedsiębiorców,

- zapewnianie warunków ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji kierowanych do składowania:

- do dnia 31 grudnia 2010 r. – do nie więcej niż 75% wagowo całkowitej

masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji,

- do dnia 31 grudnia 2013 r. – do nie więcej niż 50% wagowo całkowitej

masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji,

- do dnia 31 grudnia 2020 r. – do nie więcej niż 35% wagowo całkowitej

masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji

w stosunku do masy tych odpadów wytworzonych w 1995 r.

Zgodnie z ustawą o utrzymaniu czystości i porządku na terenach gmin do obowiązkowych zadań własnych gmin w zakresie gospodarki odpadami komunalnymi należy:

- Utrzymanie czystości i porządku w gminach.

- Gminy zapewniają czystość i porządek na swoim terenie i tworzą warunki niezbędne do ich utrzymania, a w szczególności:

1) tworzą warunki do wykonywania prac związanych z utrzymaniem czystości i porządku na terenie gminy lub zapewniają wykonanie tych prac przez tworzenie odpowiednich jednostek organizacyjnych,

2) zapewniają budowę, utrzymanie i eksploatację własnych lub wspólnych z innymi gminami:

a) instalacji i urządzeń do odzysku lub unieszkodliwiania odpadów komunalnych,

b) stacji zlewnych, w przypadku, gdy podłączenie wszystkich nieruchomości do sieci kanalizacyjnej jest niemożliwe lub powoduje nadmierne koszty,

c) instalacji i urządzeń do zbierania, transportu i unieszkodliwiania zwłok zwierzęcych lub ich części,

d) szaletów publicznych,

3) zapobiegają zanieczyszczaniu ulic, placów i terenów otwartych, w szczególności przez: zbieranie i pozbywanie się błota, śniegu, lodu oraz innych zanieczyszczeń uprzątniętych z chodników przez właścicieli nieruchomości oraz odpadów zgromadzonych w przeznaczonych do tego celu urządzeniach ustawionych na chodniku,

4) określają wymagania wobec osób utrzymujących zwierzęta domowe w zakresie bezpieczeństwa i czystości w miejscach publicznych,

5) organizują ochronę przed bezdomnymi zwierzętami na zasadach określonych w odrębnych przepisach,

6) udostępniają mieszkańcom na stronie internetowej oraz w sposób zwyczajowo przyjęty informację o znajdujących się na terenie gminy zbierających zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny pochodzący z gospodarstw domowych, o których mowa w ustawie z dnia 29 lipca 2005 r. o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym (Dz. U. Nr 180, poz. 1495), zawierającą:

a) firmę, oznaczenie siedziby i adres albo imię, nazwisko i adres zbierającego zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny,

b) adresy punktów zbierania zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego, w tym punktów sprzedaży sprzętu elektrycznego i elektronicznego.

7) zapewniają zbieranie, transport i unieszkodliwianie zwłok bezdomnych zwierząt lub ich części oraz współdziałają z przedsiębiorcami podejmującymi działalność w tym zakresie,

8) znakują obszary dotknięte lub zagrożone chorobą zakaźną zwierząt.

3. Gminy prowadzą ewidencję:

1) zbiorników bezodpływowych w celu kontroli częstotliwości ich opróżniania oraz w celu opracowania planu rozwoju sieci kanalizacyjnej,

2) przydomowych oczyszczalni ścieków w celu kontroli częstotliwości i sposobu pozbywania się komunalnych osadów ściekowych oraz w celu opracowania planu rozwoju sieci kanalizacyjnej,

3) umów zawartych na odbieranie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości w celu kontroli wykonywania przez właścicieli nieruchomości i przedsiębiorców obowiązków wynikających z ustawy.

## Słownik pojęć użytych w planie

- Gospodarowanie odpadami - rozumie się przez to zbieranie, transport, odzysk i unieszkodliwianie odpadów, w tym również nadzór nad takimi działaniami oraz nad miejscami unieszkodliwiania odpadów.

- Zbieranie odpadów - rozumie się przez to każde działanie, w szczególności umieszczanie w pojemnikach, segregowanie i magazynowanie odpadów, które ma na celu przygotowanie ich do transportu do miejsc odzysku lub unieszkodliwiania.

- Odpady komunalne - rozumie się przez to odpady powstające w gospodarstwach domowych, a także odpady niezawierające odpadów niebezpiecznych pochodzące od innych wytwórców odpadów, które ze względu na swój charakter lub skład są podobne do odpadów powstających w gospodarstwach domowych,

- Odpady obojętne - rozumie się przez to odpady, które nie ulegają istotnym przemianom fizycznym, chemicznym lub biologicznym; są nierozpuszczalne, nie wchodzą w reakcje fizyczne ani chemiczne, nie powodują zanieczyszczenia środowiska lub zagrożenia dla zdrowia ludzi, nie ulegają biodegradacji i nie wpływają niekorzystnie na materię, z którą się kontaktują; ogólna zawartość zanieczyszczeń w tych odpadach oraz zdolność do ich wymywania, a także negatywne oddziaływanie na środowisko odcieku muszą być nieznaczne, a w szczególności nie powinny stanowić zagrożenia dla jakości wód powierzchniowych, wód podziemnych, gleby i ziemi,

- Odpady ulegające biodegradacji - rozumie się przez to odpady, które ulegają rozkładowi tlenowemu lub beztlenowemu przy udziale mikroorganizmów,

- Odpady medyczne - rozumie się przez to odpady powstające w związku z udzielaniem świadczeń zdrowotnych oraz prowadzeniem badań i doświadczeń naukowych w zakresie medycyny,

- Odpady weterynaryjne - rozumie się przez to odpady powstające w związku z badaniem, leczeniem zwierząt lub świadczeniem usług weterynaryjnych, a także w związku z prowadzeniem badań naukowych i doświadczeń na zwierzętach,

- Komunalne osady ściekowe - rozumie się przez to pochodzący z oczyszczalni ścieków osad z komór fermentacyjnych oraz innych instalacji służących do oczyszczania ścieków komunalnych oraz innych ścieków o składzie zbliżonym do składu ścieków komunalnych,

- Oleje odpadowe - rozumie się przez to wszelkie oleje smarowe lub przemysłowe, które nie nadają się już do zastosowania, do którego były pierwotnie przeznaczone, a w szczególności zużyte oleje z silników spalinowych i oleje przekładniowe, a także oleje smarowe, oleje do turbin i oleje hydrauliczne,

- Unieszkodliwianie odpadów - rozumie się przez to poddanie odpadów procesom przekształceń biologicznych, fizycznych lub chemicznych określonym w załączniku nr 6 do ustawy o odpadach w celu doprowadzenia ich do stanu, który nie stwarza zagrożenia dla życia, zdrowia ludzi lub dla środowiska,

- Odzysk - rozumie się przez to wszelkie działania, niestwarzające zagrożenia dla życia, zdrowia ludzi lub dla środowiska, polegające na wykorzystaniu odpadów w całości lub w części, lub prowadzące do odzyskania z odpadów substancji, materiałów lub energii i ich wykorzystania, określone w załączniku nr 5 do ustawy o odpadach,

- Recykling - rozumie się przez to taki odzysk, który polega na powtórnym przetwarzaniu substancji lub materiałów zawartych w odpadach w procesie produkcyjnym w celu uzyskania substancji lub materiału o przeznaczeniu pierwotnym lub o innym przeznaczeniu, w tym też recykling organiczny, z wyjątkiem odzysku energii,

- Recykling organiczny - rozumie się przez to obróbkę tlenową, w tym kompostowanie, lub beztlenową odpadów, które ulegają rozkładowi biologicznemu w kontrolowanych warunkach przy wykorzystaniu mikroorganizmów, w wyniku której powstaje materia organiczna lub metan; składowanie na składowisku odpadów nie jest traktowane jako recykling organiczny,

- Odzysk energii - rozumie się przez to termiczne przekształcanie odpadów w celu odzyskania energii,

- Termiczne przekształcanie odpadów – rozumie się przez to:

- spalanie odpadów przez ich utlenianie,

- inne procesy termicznego przekształcania odpadów, w tym pirolizę, zgazowanie i proces plazmowy, o ile substancje powstające podczas tych procesów termicznego przekształcania odpadów są następnie spalane,

- Magazynowanie odpadów - rozumie się przez to czasowe przetrzymywanie lub gromadzenie odpadów przed ich transportem, odzyskiem lub unieszkodliwianiem,

- Posiadacz odpadów - rozumie się przez to każdego, kto faktycznie włada odpadami (wytwórcę odpadów, inną osobę fizyczną, osobę prawną lub jednostkę organizacyjną), z wyłączeniem prowadzącego działalność w zakresie transportu odpadów; domniemywa się, że władający powierzchnią ziemi jest posiadaczem odpadów znajdujących się na nieruchomości,

- Składowisko odpadów - rozumie się przez to obiekt budowlany przeznaczony do składowania odpadów,

- Spalarnia odpadów - rozumie się przez to zakład lub jego część przeznaczone do termicznego przekształcania odpadów z odzyskiem lub bez odzysku wytwarzanej energii cieplnej, obejmujące instalacje i urządzenia służące do prowadzenia procesu termicznego przekształcania odpadów wraz z oczyszczaniem gazów odlotowych i wprowadzaniem ich do atmosfery, kontrolą, sterowaniem i monitorowaniem procesów oraz instalacjami związanymi z przyjmowaniem, wstępnym przetwarzaniem i magazynowaniem odpadów dostarczonych do termicznego przekształcania oraz instalacjami związanymi z magazynowaniem i przetwarzaniem substancji otrzymanych w wyniku spalania i oczyszczania gazów odlotowych,

- Stosowanie komunalnych osadów ściekowych - rozumie się przez to rozprowadzanie na powierzchni ziemi lub wprowadzanie komunalnych osadów ściekowych do gleby w celu ich wykorzystywania,

- Wytwórca odpadów - rozumie się przez to każdego, którego działalność lub bytowanie powoduje powstawanie odpadów, oraz każdego, kto przeprowadza wstępne przetwarzanie, mieszanie lub inne działania powodujące zmianę charakteru lub składu tych odpadów; wytwórcą odpadów powstających w wyniku świadczenia usług w zakresie budowy, rozbiórki, remontu obiektów, czyszczenia zbiorników lub urządzeń oraz sprzątania, konserwacji i napraw jest podmiot, który świadczy usługę, chyba że umowa o świadczenie usługi stanowi inaczej.

## Wyjaśnienia skrótów

ARiMR – Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa

RZZO – Regionalny Zakład Zagospodarowania Odpadów

GPZON – Gminny Punkt Zbiórki Odpadów Niebezpiecznych

GPGO – Gminny Punkt Gromadzenia Odpadów

MŚ – Minister Środowiska

PE, PP – polietylen, polipropylen

ODR – Ośrodek Doradztwa Rolniczego

RZGW – Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej

WIOŚ – Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska

GFOŚiGW – Gminny Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

PFOŚiGW – Powiatowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

WFOŚiGW – Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

NFOŚiGW – Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

RLM, LM – równoważna liczba mieszkańców, liczba mieszkańców

BAT – najlepsze dostępne techniki

KPGO – Krajowy Plan Gospodarki Odpadami

WPGO - Wojewódzki Plan Gospodarki Odpadami

PPGO – Powiatowy Plan Gospodarki Odpadami

KPUA - Program usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest stosowanych na terytorium Polski

kg / M * r – ilość kilogramów odpadów przypadająca na mieszkańca na rok

Mg – milion gram – 1 tona

.

# CHARAKTERYSTYKA OGÓLNA GMINY KOBYLIN-BORZYMY

## Położenie geograficzne i uwarunkowania środowiskowe

Gmina Kobylin-Borzymy jest gminą wiejską, położoną w północnej części Wysoczyzny Wysokomazowieckiej oraz częściowo w obrębie Doliny Górnej Narwi, na Nizinie Północnopodlaskiej. Północno-wschodnia część gminy stanowi fragment Narwiańskiego Parku Narodowego i jego otuliny. Gmina Kobylin-Borzymy sąsiaduje z gminami: Tykocin, Zawady, Choroszcz, Sokoły, Kulesze Kościelne, Rutki. Zgodnie z podziałem administracyjnym gmina znajduje się w powiecie wysokomazowieckim, województwie podlaskim. Gmina zajmuje powierzchnię około 120 km2, na jej obszarze administracyjnym znajduje się 41 miejscowości wiejskich.

Rysunek 1 Gmina Kobylin-Borzymy na tle powiatu wysokomazowieckiego

Źródło: www.gminy.pl

Gmina Kobylin-Borzymy jest obszarem o mocno rozwiniętej funkcji rolniczej. Użytki rolne zajmują tu około 74 % powierzchni gminy; największą część stanowią grunty orne (około 60 %), ponadto, duży obszar zajmują lasy (około 18,4 %) oraz łąki i pastwiska (około 14 %).

Całą środkową, wschodnią i południową część gminy pokrywają gliny zwałowe z cienkimi nieregularnymi przerostami i soczewkami piasków i żwirów gliniastych. Spłaszczone kulminacje zbudowane z tych glin pokrywają piaski i żwiry lodowcowe z głazami. Występują one głównie w północno – wschodniej części gminy w rejonie Pszczółczyna i Pajewa oraz w części zachodniej gminy. Towarzyszą im wzgórza moren czołowych. Piaski i żwiry wodnolodowcowe pokrywają większe obszary północnej części gminy. Występują także wąskim pasem wzdłuż doliny Śliny. Piaski i żwiry rzeczne budują taras akumulacyjny w dolinie Narwi. W holocenie powstały tarasy zalewowe Śliny i Narwi zbudowane z mułków, piasków i żwirów oraz torfów.

Cechą szczególną gminy Kobylin-Borzymy jest stosunkowo dobra jakość gleb skupionych w części środkowej i południowej. Jest to zazwyczaj mozaika gleb brunatnych oraz czarnoziemów kompleksu pszennego dobrego, ukształtowana z glin lekkich i organicznego humusu. Obszar gminy charakteryzuje się bardzo korzystnymi warunkami glebowymi sprzyjającymi intensyfikacji produkcji rolniczej i możliwościami rozwoju wszystkich kierunków upraw. Obszar gminy charakteryzuje się stosunkowo małym zróżnicowaniem warunków glebowych. Najczęściej występującymi tu typami gleb są gleby brunatne właściwe i wyługowane. Najkorzystniejsze do produkcji rolniczej gleby brunatne właściwe wykształcone zostały z glin lekkich zalegających w glinie średniej. Powszechnie występują również gleby bielicowe i pseudobielicowe o różnej przydatności rolniczej. Najlepsze z nich wytworzone zostały z glin piaszczystych położonych na glinach średnich, a nieco gorsze gleby z piasków gliniastych mocnych lub lekkich.

Gmina położona jest w dorzeczu Narwi, a jej głównym odbiornikiem wodnym jest rzeka Ślina przepływająca przez centralną część gminy. We wsi Stypułki Święchy rzeka ma swój największy dopływ – Rokietnicę. Północno – wschodnią granicę gminy stanowi rzeka Narew. Największym dopływem Narwi na terenie gminy jest Kurówka uchodząca do niej poniżej Pszczółczyna. Gmina pozbawiona jest większych naturalnych bądź sztucznych zbiorników wodnych. Występują tutaj natomiast małe obiekty o charakterze oczek wodnych, stawów.

Zasoby wód podziemnych znacznie przekraczają potrzeby ludności i gospodarki gminy Kobylin-Borzymy. Szacowane są one na około 1747 m3/dobę. Zaopatrzenie ludności w wodę pitną oparte jest przede wszystkim na ujęciach z czwartorzędowych pięter wodonośnych zalegających na głębokościach od 34 – 38 m p.p.t. do 48 – 50 m p.p.t. w stacjach wodociągowych w Kobylinie Kuleszkach, Wnorach Starych, Stypułkach Święchach i Pszczółczynie. Mieszkańcy gminy, którzy są pozbawieni możliwości korzystania z wodociągów wiejskich zaopatrują się w wodę ze studni kopanych ujmujących wody gruntowe z pierwszego poziomu wodnonośnego. Pod względem warunków hydrologicznych obszar gminy zróżnicowany jest na dwie jednostki: obszary dolinne: strefa koncentracji wód powierzchniowych i gruntowych w obrębie dolin rzecznych Narwi, Śliny oraz innych cieków, strefa koncentracji i spływu wód opadowych oraz roztopowych w obrębie dolin denudacyjnych z okresowo płytkim występowaniem wód gruntowych, obszary pozadolinne: strefa występowania ciągłego poziomu wód gruntowych o zwierciadle swobodnym, strefa o zakłóconej ciągłości poziomu wodonośnego z uwagi na obecność gliniastych i pylastych gruntów trudnoprzepuszczalnych.

## Sytuacja demograficzna

Gmina Kobylin-Borzymy liczy około 3,8 tys. mieszkańców, co stanowi około 6 % ogółu mieszkańców powiatu wysokomazowieckiego i około 0,3 % mieszkańców województwa podlaskiego. Gęstość zaludnienia w gminie jest stosunkowo niska, wynosi 31 osób/km2. W tabeli poniżej przedstawiono liczbę mieszkańców gminy Kobylin-Borzymy w latach 1995 – 2005.

| Gmina Kobylin-Borzymy | 1995 r. | 2000 r. | 2005 r. |
| --- | --- | --- | --- |
| Obszar wiejski | 4 000 | 3 990 | 3 796 |

Źródło: Dane z Urzędu Gminy

W tabeli poniżej zestawiono liczbę mieszkańców gminy Kobylin-Borzymy w rozbiciu na poszczególne rodzaje zabudowy.

| Gmina Kobylin-Borzymy /obszar wiejski/ |
| --- |
| Typ zabudowy | Ilość budynków | Liczba mieszkańców |
| Wielorodzinna | 5 | 40 |
| Jednorodzinna | 12 | 50 |
| Zagrodowa | 840 | 3706 |
| Razem | 857 | 3796 |

Źródło: Dane z Urzędu Gminy

## Sytuacja gospodarcza

Gmina Kobylin-Borzymy jest gminą typowo rolniczą. Jej obszar charakteryzuje się bardzo korzystnymi warunkami glebowymi, sprzyjającymi intensyfikacji produkcji rolnej i możliwościami rozwoju wszystkich kierunków upraw. Na terenie gminy brak jest zakładów przemysłowych. Ponad 91% mieszkańców gminy zajmuje się rolnictwem i leśnictwem. Liczbę osób zatrudnionych według rodzajów działalności przedstawia tabela poniżej.

| SEKTOR | Liczba osób zatrudnionych |
| --- | --- |
| Rolnictwo i gospodarstwa rolne | 1680 |
| Budownictwo | 8 |
| Handel | 19 |
| Transport, składowanie, łączność | 8 |
| Administracja, edukacja, zdrowie | 126 |
| Usługi hotelarskie, finansowe, obsługa nieruchomości i inne | 4 |

Źródło: Dane z Urzędu Gminy

## Infrastruktura techniczna

Zaopatrzenie w wodę i odprowadzanie ścieków Na terenie gminy są cztery wodociągi zbiorowe, trzy z tradycyjnymi hydroforniami i jeden hydrofiltr. Sieć wodociągowa wykonana jest z PCV, a jej stan ogólny jest dobry. Długość sieci wodociągowej w gminie wynosi 80,8 km, zwodociągowanie 100 %. Do wodociągu podłączonych jest 818 gospodarstw domowych. Średnia dobowa wydajność urządzeń do ujmowania i uzdatniania wody wynosi 840 m3/dobę. Na terenie gminy brak jest sieci kanalizacyjnej. Są tu 4 małe mechaniczno-biologiczne oczyszczalnie ścieków. Gospodarstwa wyposażone są w szamba przydomowe. Z powodu nieszczelności szamb indywidualnych ścieki socjalno – bytowe częściowo przedostają się do gruntu i zanieczyszczają środowisko naturalne.

Zaopatrzenie w energię cieplną Zaopatrzenie w ciepło oparte jest na indywidualnych źródłach ciepła oraz kotłowniach opalanych głównie węglem. Sposób ogrzewania budynków: węglowe 99,9 %, olejowe 0,1 %.

Zaopatrzenie w gaz Na terenie gminy brak jest sieci gazowej. W najbliższym czasie nie planuje się zgazyfikowania Gminy.

Zaopatrzenie w energię elektryczną Zaopatrzenie obiektów w energię elektryczną stanowi 100 %.

# ANALIZA STANU AKTUALNEGO GOSPODARKI ODPADAMI

Zgodnie z treścią art. 3 ustawy o odpadach, odpady komunalne są to odpady powstające w gospodarstwach domowych, a także odpady niezawierające odpadów niebezpiecznych pochodzące od innych wytwórców odpadów, które ze względu na swój charakter lub skład są podobne do odpadów powstających w gospodarstwach domowych. Na terenie gminy Kobylin-Borzymy odpady komunalne powstają w: gospodarstwach domowych, obiektach infrastruktury, tj.: handel, usługi, szkolnictwo, obiektach działalności gospodarczej i wytwórczej.

## Bilans odpadów komunalnych, rodzaj, ilość i źródła powstawania odpadów

Ilości odpadów komunalnych zbilansowane na podstawie informacji udzielonych przez jednostki wywozowe i Urząd Gminy Kobylin-Borzymy (ankietyzacja, sprawozdania za 2005r.) nie odzwierciedlają rzeczywistej ilości odpadów wytworzonych na terenie gminy. Wg tych danych ilość odpadów komunalnych odebranych przez jednostki wywozowe z terenu gminy Kobylin-Borzymy w 2005 roku wynosiła łącznie 250,86 Mg, co stanowi około 30 % ilości wytworzonej wyliczonej ze wskaźników (wg KPGO). Sugeruje to, iż pozostała ilość odpadów została zagospodarowana na terenie gospodarstw (np. kompost, karma dla zwierząt), spalona w paleniskach indywidualnych (papier, tektura, tworzywa sztuczne i in. materiały palne), magazynowana na terenie gospodarstw (np. opakowania szklane) lub trafiła na „dzikie” wysypiska. W tabeli poniżej zestawiono dane na podstawie sprawozdań (o wywozie i unieszkodliwianiu odpadów komunalnych za 2005r.) jednostek wywozowych prowadzących działalność w zakresie odbioru odpadów komunalnych na terenie gminy Kobylin-Borzymy.

| Nazwa i adres jednostki odbierającej odpady | Odpady komunalne odebrane z terenu gminy Kobylin-Borzymy,, [Mg] |
| --- | --- |
| Przedsiębiorstwo Usługowo-Handlowe „MPO” Sp. z o.o., 15-950 Białystok, ul. 27 Lipca 62 | 230,86 |
| Przedsiębiorstwo Usługowo-Asenizacyjne „ASTWA” Sp. z o.o., 15-102 Białystok, ul. Kombatantów 4 | 20,00 |
| Razem: | 250,86 |

Źródło: Urząd Gminy, sprawozdania jednostek odbierających odpady (za 2005 r.)

Z uwagi na fakt, że w Polsce nie jest prowadzona ewidencja wytwarzanych odpadów komunalnych (poza sprawozdawczością firm zajmujących się wywozem odpadów) oraz ze względu, iż na terenie analizowanej gminy nie wykonywano badań ilościowo-jakościowych wytwarzanych tu odpadów, w niniejszym Planie przyjęto do obliczeń wskaźniki emisji odpadów wg KPGO (Mon. Pol. z 2003r., Nr 11, poz. 159). Dla potrzeb niniejszego Planu ustalono bilans odpadów komunalnych w oparciu o dane wskaźnikowe zawarte w KPGO, WPGO, PPGO. Do obliczeń przyjęto, analogicznie jak w konstrukcji KPGO, WPGO, PPGO wskaźniki wytwarzania odpadów w podziale na 18-cie strumieni odpadów komunalnych i na statystycznego mieszkańca gminy (obszar wiejski). Wskaźniki charakterystyki ilościowej odpadów komunalnych są wprost proporcjonalne do liczby mieszkańców i zależą od miejsca zamieszkania (wieś, miasto).

Do obliczenia ilości wytworzonych w 2005 roku odpadów komunalnych przyjęto dane demograficzne wg ewidencji ludności z Urzędu Gminy Kobylin-Borzymy (gmina wiejska). Zgodnie z tą informacją na koniec 2005 roku na terenie gminy zamieszkiwało 3796 osób.

Ilości powstających odpadów komunalnych obliczono na podstawie wskaźników nagromadzenia odpadów w poszczególnych źródłach ich powstawania.

| Źródła powstawania odpadów | Przyjęty wskaźnik nagromadzenia odpadów [kg/M*r] |
| --- | --- |
|  | Obszar wiejski |
| 1. Odpady z gospodarstw domowych | 116 |
| 2. Odpady z obiektów infrastrukturalnych | 45 |
| 3. Odpady wielkogabarytowe | 15 |
| 4. Odpady z budowy, remontów obiektów budowlanych | 40 |
| 5. Odpady z ogrodów i parków | 5 |
| 6. Odpady niebezpieczne w grupie odpadów komunalnych | 2 |
| RAZEM | 223 |

Źródło: KPGO, WPGO, PPGO

W tabeli poniżej zamieszczono bilans odpadów dla roku 2005 (zestawiono źródła powstawania odpadów i ilości odpadów w Mg) - Gmina Kobylin-Borzymy (obszar wiejski).

| Źródła powstawania odpadów | GMINA KOBYLIN-BORZYMY (obszar wiejski) |
| --- | --- |
|  | Ilość, [Mg] |
| 1. Odpady z gospodarstw domowych | 440,3 |
| 2. Odpady z obiektów infrastrukturalnych | 170,8 |
| 3. Odpady wielkogabarytowe | 56,9 |
| 4. Odpady z budowy, remontów obiektów budowlanych | 151,8 |
| 5. Odpady z ogrodów i parków | 19,0 |
| 6. Odpady niebezpieczne w grupie odpadów komunalnych | 7,6 |
| RAZEM odpady komunalne: | 846,5 |

Źródło: Obliczenia na podstawie danych z Urzędu Gminy, KPGO, WPGO, PPGO

Na terenie gminy Kobylin-Borzymy powstające odpady komunalne składały się z następujących rodzajów odpadów, (rok 2005):

| GMINA KOBYLIN-BORZYMY |
| --- |
| Wyszczególnienie | Ilość odpadów, [Mg] |
| Odpady organiczne roślinne | 72,1 |
| Odpady organiczne zwierzęce | 4,2 |
| Odpady organiczne inne | 8,6 |
| Odpady zielone | 16,1 |
| RAZEM ORGANICZNE | 100,92 |
| Papier i karton nieopakowaniowy | 41,2 |
| Opakowania papierowe | 59,7 |
| Opakowania wielomateriałowe | 6,7 |
| Tworzywa sztuczne nieopakowaniowe | 80,6 |
| Opakowania z tworzyw sztucznych | 26,0 |
| Odpady tekstylne | 18,0 |
| Szkło nieopakowaniowe | 3,9 |
| Opakowania szklane | 73,1 |
| Metal | 17,4 |
| Opakowania z blachy stalowej | 6,2 |
| Opakowania aluminiowe | 1,8 |
| RAZEM DO RECYKLINGU | 334,74 |
| Odpady mineralne | 50,3 |
| Drobna frakcja popiołowa | 149,8 |
| RAZEM DO SKŁADOWANIA | 200,14 |
| Odpady wielkogabarytowe | 60,3 |
| Odpady budowlane | 164,7 |
| RAZEM DO INNEGO UNIESZKODLIWIENIA | 224,98 |
| Odpady niebezpieczne | 8,23 |

Źródło: Obliczenia własne, na podstawie analizy KPGO, WPGO, PPGO i danych z Urzędu Gminy

Zestawienie bilansowe w tabeli powyżej z wyszczególnieniem ww. strumieni odpadów wykonano z uwagi na, zaprezentowane w dalszej części niniejszego opracowania, działania planistyczne w gospodarce odpadami komunalnymi, uwzględniające (wg KPGO, WPGO, PPGO) problem konieczności: odzysku i unieszkodliwiania odpadów ulegających biodegradacji, odzysku substancji, materiałów i energii z odpadów, odzysku i recyklingu odpadów opakowaniowych, wydzielenia odpadów wielkogabarytowych, budowlanych ze strumienia odpadów komunalnych i ich zagospodarowania oraz wydzielenia odpadów niebezpiecznych ze strumienia odpadów komunalnych i ich unieszkodliwienia. Zestawienie takie daje obraz ilości aktualnie wytwarzanych (wg wskaźników) ww. odpadów, dla których konieczne będzie podjęcie odpowiednich (wyszczególnionych w dalszej części niniejszego opracowania) planistycznych działań, w celu spełnienia obowiązujących i przewidywanych wymogów przepisów prawnych w gospodarce odpadami.

## Rodzaj i ilość odpadów poddawanych poszczególnym procesom odzysku i unieszkodliwiania

Rodzaj i ilość odpadów poddawanych poszczególnym procesom odzysku i unieszkodliwiania, odebranych z terenu gminy Kobylin-Borzymy, w roku 2005 - zestawiono w tabeli poniżej (dane na podstawie sprawozdań firm wywozowych prowadzących działalność na terenie gminy).

| Gmina Kobylin-Borzymy |
| --- |
| Rodzaj odpadów | Kod odpadów | Ilość odpadów, [Mg] |
|  |  | Odebrane | Do odzysku | Do unieszkodliwiania |
|  |  |  |  | Przez składowanie | Poza składowaniem |
| Odpady komunalne zmieszane | 20 03 01 | 250,86 | - | 250,86 | - |

Źródło: Dane z Urzędu Gminy, sprawozdania jednostek odbierających odpady (za 2005 r.)

## Istniejące systemy zbierania odpadów

### Zbieranie i transport odpadów komunalnych zmieszanych

Na obszarze gminy Kobylin-Borzymy funkcjonuje system zbiórki niesegregowanych (zmieszanych) odpadów komunalnych. Zorganizowanym odbiorem odpadów komunalnych objętych jest około 79 % mieszkańców gminy (szczegółowe zestawienia ilościowe, tj. procent obsługi, ilości zawartych umów na odbiór odpadów komunalnych - w rozbiciu na poszczególne miejscowości gminy - podano w tabelach poniżej - wg danych z Urzędu Gminy, 2006 r.).

| Lp. | Miejscowość | Ilość posesji | Ilość zawartych umów |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Szt. | % |
| 1. | Franki Dąbrowa | 22 | 15 | 68 |
| 2. | Franki Piaski | 15 | 12 | 80 |
| 3. | Garbowo-Kolonia | 8 | 5 | 62 |
| 4. | Kierzki | 9 | 8 | 89 |
| 5. | Kłoski-Młynowięta | 13 | 12 | 92 |
| 6. | Kłoski-Świgonie | 8 | 8 | 100 |
| 7. | Kobylin-Borzymy | 45 | 31 | 69 |
| 8. | Kobylin-Cieszymy | 22 | 19 | 86 |
| 9. | Kobylin-Kruszewo | 27 | 26 | 96 |
| 10. | Kobylin-Kuleszki | 13 | 8 | 62 |
| 11. | Kobylin-Latki | 20 | 17 | 85 |
| 12. | Kobylin-Pieniążki | 22 | 16 | 73 |
| 13. | Kobylin-Pogorzałki | 23 | 21 | 91 |
| 14. | Kropiewnica-Gajki | 40 | 32 | 80 |
| 15. | Kropiewnica-Racibory | 16 | 14 | 88 |
| 16. | Kurowo | 16 | 13 | 81 |
| 17. | Kurowo-Kolonia | 13 | 10 | 77 |
| 18. | Kurzyny | 7 | 4 | 57 |
| 19. | Makowo | 20 | 20 | 100 |
| 20. | Milewo Zabielne | 18 | 17 | 94 |
| 21. | Mojki | 7 | 6 | 86 |
| 22. | Nowe-Garbowo | 19 | 18 | 95 |
| 23. | Piszczaty-Kończany | 22 | 14 | 64 |
| 24. | Piszczaty-Piotrowięta | 14 | 14 | 100 |
| 25. | Pszczółczyn | 66 | 49 | 74 |
| 26. | Sikory-Bartkowięta | 20 | 16 | 80 |
| 27. | Sikory-Bartyczki | 7 | 7 | 100 |
| 28. | Sikory-Janowięta | 9 | 7 | 78 |
| 29. | Sikory-Pawłowięta | 9 | 7 | 78 |
| 30. | Sikory-Piotrowięta | 10 | 10 | 100 |
| 31. | Sikory-Tomkowięta | 6 | 5 | 83 |
| 32. | Sikory-Wojciechowięta | 9 | 9 | 100 |
| 33. | Stare-Garbowo | 14 | 14 | 100 |
| 34. | Stypułki-Borki | 15 | 9 | 60 |
| 35. | Stypułki-Szymany | 22 | 19 | 86 |
| 36. | Stypułki-Święchy | 13 | 9 | 69 |
| 37. | Stare-Wnory | 34 | 16 | 47 |
| 38. | Wnory-Kuzele | 22 | 15 | 68 |
| 39. | Wnory-Stare Kolonia | 9 | 8 | 89 |
| 40. | Wnory-Wandy | 21 | 12 | 57 |
| 41. | Zalesie-Łabędzkie | 18 | 16 | 89 |
| Razem: | 743 | 588 | 79 |

Źródło: Dane z Urzędu Gminy

Wyposażenie posesji w pojemniki na odpady komunalne na terenie gminy Kobylin-Borzymy (wg danych z Urzędu Gminy, 2006 r.) zamieszczono w tabeli poniżej.

| Wyposażenie w pojemniki na odpady komunalne w poszczególnych miejscowościach na terenie gminy Kobylin-Borzymy, w (%) |
| --- |
| 100 % | 90-100 % | 80 – 90 % | 70 – 80 % | 60 – 70 % | 50 – 60 % | 40 – 50 % |
| Kłoski Świgonie | Kłoski Młynowięta | Franki Piaski | Kobylin Pieniążki | Franki Dąbrowa | Kurzyny | Stare Wnory |
| Makowo | Kobylin Kruszewo | Kierzki | Kurowo Kolonia | Garbowo Kolonia | Wnory Wandy |  |
| Piszczaty Piotrowięta | Kobylin Pogorzałki | Kobylin Cieszymy | Pszczółczyn | Kobylin Borzymy |  |  |
| Sikory Bartyczki | Milewo Zabielne | Kobylin Latki | Sikory Janowięta | Kobylin Kuleszki |  |  |
| Sikory Piotrowięta | Nowe Garbowo | Kropiewnica Gajki | Sikory Pawłowięta | Piszczaty Kończany |  |  |
| Stare Garbowo |  | Kropiewnica Racibory |  | Stypułki Borki |  |  |
| Sikory Wojciechowięta |  | Kurowo |  | Stypułki Święchy |  |  |
|  |  | Mojki |  | Wnory Kuzele |  |  |
|  |  | Sikory Bartkowięta |  |  |  |  |
|  |  | Sikory Tomkowięta |  |  |  |  |
|  |  | Stypułki Szymany |  |  |  |  |
|  |  | Stare Wnory Kolonia |  |  |  |  |
|  |  | Zalesie Łabędzkie |  |  |  |  |

Źródło: Dane z Urzędu Gminy, (stan na 16.02.2006 r.)

Odpady komunalne na terenie gminy gromadzone są w pojemnikach (110l, 120l, 140l, 240l, 660l, 700l, 800l, 1100l) i kontenerach (7m3) zlokalizowanych na terenach zainwestowanych, w poszczególnych jednostkach osadniczych (zestawienie ilościowe wg typów pojemników, kontenerów podano w tabeli poniżej).

| Gmina Kobylin-Borzymy |
| --- |
| Rodzaj/typ pojemnika | Ilość (szt.) |
| Pojemniki na odpady zmieszane |
| PA-1100 | 4 |
| PA-700 | 3 |
| KP-7 | 2 |
| MGB-660 | 1 |
| MGB-240 | 2 |
| MGB-800 | 1 |
| MGB-120 | 144 |
| MGB-140 | 1 |
| SM-110 | 430 |
| Razem: | 588 |
| Pojemniki / worki na odpady segregowane |
| Brak selektywnej zbiórki odpadów na terenie gminy |

Źródło: Dane z Urzędu Gminy (2006 r.)

Odpady komunalne odbierane są z terenu gminy Kobylin-Borzymy przez firmy wywozowe (wykaz podany w dalszej części Planu) posiadające zezwolenia na odbiór odpadów komunalnych. Odpady te przewożone są do składowania na zalegalizowane składowiska odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne zlokalizowane poza terenem ww. gminy, (z których zarządcami ww. firmy posiadają ważne umowy na przekazywanie odpadów do składowania lub będących w zarządzie tych firm).

Odpady odbierane przez jednostki wywozowe z terenu gminy stanową część (około 30 %) odpadów wytwarzanych, pozostałe odpady są zagospodarowywane przez mieszkańców we własnym zakresie (np. jako karma dla zwierząt, kompostowane, spalane w piecach węglowych) lub trafiają na „dzikie” wysypiska. Na sposób zagospodarowywania odpadów ma wpływ rodzaj zabudowy. Czynnikiem decydującym o sposobie zagospodarowywania odpadów we własnym zakresie jest sposób ogrzewania gospodarstw domowych. Wg danych z Urzędu Gminy „dzikie” wysypiska systematycznie są likwidowane w miarę możliwości finansowych i technicznych. Wykaz „dzikich” wysypisk zinwentaryzowanych na terenie gminy - w dalszej części Planu.

### Selektywna zbiórka odpadów komunalnych opakowaniowych, biodegradowalnych, wielkogabarytowych, budowlanych, niebezpiecznych

Na terenie gminy Kobylin-Borzymy nie jest prowadzona selektywna zbiórka odpadów wielkogabarytowych, biodegradowalnych, opakowaniowych, budowlanych, niebezpiecznych, wyselekcjonowanych z odpadów komunalnych. Brak jest na terenie gminy punktów skupu surowców wtórnych. W gospodarstwach rolnych kompostowanie odpadów organicznych stosowano od dawna i zasadniczo ten rodzaj odpadów nie trafia na składowiska.

### Wraki samochodowe

Wraki samochodów zawierają złom stalowy, ale także: zużyte oleje, płyny chłodnicze, zużyte akumulatory, zużyte opony, szkło i tworzywa sztuczne. Większość tych elementów można odzyskać z odpadów jako surowiec wtórny. Materiały przeznaczone do recyklingu stanowią około 85% masy wraku samochodowego. Należą do nich przede wszystkim: złom stalowy, zużyte opony i guma, oleje i niezużyte resztki paliwa, szkło, płyny hamulcowe i chłodnicze. Materiały nie nadające się do recyklingu stanowią pozostałe około 15% masy całego wraku samochodowego. Można do nich zaliczyć np. pianki poliuretanowe, dla których brak jest odpowiedniej technologii odzysku lub unieszkodliwiania, zanieczyszczona guma, masy tłumiące hałas, niektóre rodzaje tworzyw (np. izolacje kabli elektrycznych). Wraki samochodowe mieszkańcy gminy samodzielnie dostarczają do podmiotów posiadających odpowiednie zezwolenia na odbiór i demontaż pojazdów.

### Opony

W celu eliminacji lub ograniczenia ilości odpadów składowanych na składowisku (lub porzuconych w środowisku) mogą być wykorzystane różnorodne metody i techniki gospodarki tymi odpadami. Z dotychczasowych badań i doświadczeń wynika, że wycofane z eksploatacji opony mogą być wykorzystane poprzez: bieżnikowanie, zagospodarowanie całych opon, wykorzystanie produktów z przeróbki mechanicznej i chemicznej, spalanie z wykorzystaniem energii. W kraju istnieją możliwości techniczne do realizacji poszczególnych kierunków odzysku zużytych opon (np. zakłady rozdrabniające gumę i wytwarzające regranulat, cementownie przystosowane do spalania zużytych opon), ale podmioty gospodarcze zajmujące się recyklingiem opon mają duże trudności z pozyskaniem tego odpadu, ze względu na brak systemu zbiórki zużytych opon. Zbieraniem i unieszkodliwianiem zużytych opon zajmuje się, m.in. firma: PPHU „ABBA-EKOMED” Toruń i in. (wykaz w dalszej części Planu).

### Akumulatory i baterie

Źródłem akumulatorów wielkogabarytowych są przede wszystkim środki transportu. Akumulatory samochodowe stanowią odpad niebezpieczny. Średnia trwałość akumulatora waha się w granicach 3–5 lat i zależy głównie od intensywności eksploatacji i przebiegu pojazdu. Zużyte akumulatory są nabywane od ich użytkowników poprzez sieć skupu (sklepy motoryzacyjne, stacje paliw, stacje obsługi, bazy transportowe, zakłady mechaniczne) w ramach tzw. opłaty depozytowej. Baterie i akumulatory małogabarytowe nie są przetwarzane, gdyż w kraju brak jest odpowiedniej technologii. Powstające w tej podgrupie odpady są w większości odpadami niebezpiecznymi, z wyjątkiem odpadów: o kodzie 16 06 04 – baterie alkaliczne (z wyłączeniem 16 06 03) i 16 06 05 – inne baterie i akumulatory. Zbiórkę baterii małogabarytowych prowadzi REBA Organizacja Odzysku S.A., (www.reba.pl), która bezpłatnie dostarcza pojemniki do zbiórki ww. odpadów w sklepach, szkołach, urzędach. Unieszkodliwianiem baterii i akumulatorów zajmują się firmy, m.in.: „Bartex” Sp. z o.o. Warszawa, Zakłady Akumulatorowe „Zap” Piastów, „Przedsiębiorstwo Handlowe „Mirpol” Białystok i in. (wykaz w dalszej części Planu).

### Odpady zawierające azbest

Na terenie gminy Kobylin-Borzymy decydujący udział w ogólnym bilansie wyrobów zawierających azbest mają płyty azbestowo – cementowe (w budownictwie mieszkaniowym - pokrycia dachowe). Zestawienie ilościowe płyt azbestowo – cementowych (w m2) w poszczególnych miejscowościach na terenie gminy (wg danych z Urzędu Gminy, 2006 r.) zamieszczono w ZAŁĄCZNIKU 3 do niniejszego Planu. Masę wyrobów zawierających azbest (płyty azbestowo-cementowe) na terenie gminy Kobylin-Borzymy obliczono na podstawie danych z Urzędu Gminy - płyty azbestowo-cementowe – łącznie: około 489 441 tys. m2, tj. około 5383,9 Mg. W przypadku demontażu ww. wyrobów powstaną odpady zawierające azbest. W ZAŁĄCZNIKU 3 do niniejszego Planu obliczono koszty związane z ich usunięciem i unieszkodliwieniem.

### Odpady medyczne i weterynaryjne

Zasadniczym problemem są odpady specyficzne, które ze względu na swój charakter zanieczyszczenia drobnoustrojami mogą stwarzać zagrożenie dla ludzi i środowiska. Do grupy tej zaliczane są: zużyte materiały opatrunkowe, sprzęt jednorazowego użytku, materiał biologiczny. Odpady te są gromadzone selektywnie, gdyż wymagają unieszkodliwiania na drodze termicznego przekształcenia. Są one odbierane, transportowane oraz przekazywanie do unieszkodliwiania przez firmy specjalistyczne posiadające odpowiednie zezwolenia.

### Komunalne osady ściekowe

Na terenie gminy Kobylin-Borzymy brak jest sieci kanalizacji sanitarnej. Funkcjonują tu 4 małe oczyszczalnie ścieków komunalnych mechaniczno – biologiczne, których zestawienie zamieszczono w tabeli poniżej (z podaniem: charakterystyki - lokalizacja, parametry, przepustowość, typ, ilości wytwarzanych osadów ściekowych wraz ze sposobami zagospodarowania tych osadów).

| Wyszczególnienie | Informacje o oczyszczalniach ścieków komunalnych |
| --- | --- |
| Nazwa oczyszczalni | Oczyszczalnia ścieków na osiedlu po byłym PGR | Oczyszczalnia ścieków sanitarnych przy Szkole Podstawowej | Oczyszczalnia ścieków komunalnych przy Urzędzie Gminy | Oczyszczalnia ścieków sanitarnych przy Szkole Podstawowej |
| Lokalizacja | Kurowo | Stypułki Święchy 11 | ul. Główna 11, Kobylin-Borzymy | ul. Lipowa 17, Kobylin-Borzymy |
| Odbiornik | Rów melioracyjny | Rzeka Ślina | Rzeka Ślina | Rów melioracyjny |
| Zlewnia rzeki | Rzeka Kurówka | Rzeka Narew | Rzeka Narew | Rzeka Ślina |
| Rodzaj oczyszczalni | Mechaniczno-biologicz. | Mechaniczno-biolog. | Mechaniczno-biolog. | Mechaniczno- biolog. |
| Rok przekaz. do ekspl. | 2002 | 2001 | 2001 | 1999 |
| Rok ostatn.modernizacji | - | - | - | - |
| Liczba mieszkańców obsługiwanych przez oczyszczalnię | 28 (całą dobę) | 8 osób (całą dobę) + 80 uczniów i nauczycieli (8 g/dobę) | 12 (całą dobę) + 16 pracowników (8 godzin / dobę) | 4 (całą dobę)+20 pacjent. (10 g/dobę) + 445 uczniów i nauczycieli (8 g/dobę) |
| Przepustowość oczyszczalni (m3/dobę) | 9,12 | 3,12 | 1,5 | 15,6 |
| Ilość dopływaj. ścieków śred./max (m3/d) | 6,37 / 7,65 | 2,6 / 3,12 | 1,2 / 1,5 | 11,6 / 15,6 |
| LRM | 28 | 25 | 11 | 92 |
| Ilość [kg s.m./dobę] i sposób zagospodarowania osadów ściekowych | b.d. Składowanie | 0,049 Składowanie | 0,022 Składowanie | 0,2 Rolnicze wykorzystanie (osad stabilizowany tlenowo) |
| Syntetyczne informacje nt. technologii oczyszczania ścieków i przeróbki osadu |
| Oczyszczalnia ścieków na osiedlu po byłym PGR Kurowo | Mechaniczno-biologiczna oczyszczalnia ścieków służy do biologicznego oczyszczania ścieków bytowo-gospodarczych przed odprowadzeniem do odbiornika zewnętrznego. Oczyszczalnia pracuje w technologii nisko-obciążonego osadu czynnego z przedłużonym czasem napowietrzania. Zastosowana oczyszczalnia zapewnia pełne biologiczne oczyszczanie ścieków oraz tlenową stabilizację powstających osadów nadmiernych. Technologia ta daje 95-97 % oczyszczenia ścieków sanitarnych odprowadzanych do rowu melioracyjnego. Usuwanie osadu z osadnika wstępnego oraz osadu nadmiernego z osadnika wtórnego oczyszczalni dokonuje się raz na pół roku za pomocą wozu asenizacyjnego i wywożone są na oczyszczalnię w Sokołach. Skratki z kraty pionowej usuwane są raz na 2-3 miesiące do szczelnego pojemnika i przesypywane wapnem chlorowanym. Osad i skratki składowane są do specjalnego pojemnika i wywożone na oczyszczalnię w Sokołach. |
| Oczyszczalnia ścieków przy Szkole Podstawowej Stypułki Święchy | Ścieki surowe z budynku szkoły spływają na kosz – kratę pionowa, gdzie podlegają wstępnemu mechanicznemu oczyszczeniu. Następnie kierowane są do osadnika wstępnego. Podczyszczone ścieki przepływają do komory osadu czynnego, gdzie są cyklicznie napowietrzane. W osadniku wtórnym następuje grawitacyjne oddzielanie ścieków od zawiesiny osadu czynnego. Ustabilizowany tlenowo osad czynny z osadnika wtórnego i osad z osadnika wstępnego usuwany jest raz na rok poza teren oczyszczalni – za pomocą wozu asenizacyjnego na oczyszczalnię w Sokołach. |
| Oczyszczalnia ścieków komunalnych przy Urzędzie Gminy Kobylin Borzymy | Mechaniczno-biologiczna oczyszczalnia ścieków służy do biologicznego oczyszczania ścieków bytowo-gospodarczych przed odprowadzeniem do odbiornika – rowu melioracyjnego. Oczyszczalnia pracuje w technologii nisko-obciążonego osadu czynnego z przedłużonym czasem napowietrzania. Zastosowana oczyszczalnia zapewnia pełne biologiczne oczyszczanie ścieków łącznie z denitryfikacją, nitryfikacją i biologiczną defosfatacją oraz tlenową stabilizacją powstających osadów nadmiernych. Technologia ta daje 95-97 % oczyszczania ścieków sanitarnych. Usuwanie osadu z osadnika wstępnego oraz osadu nadmiernego z osadnika wtórnego oczyszczalni jest dokonywane raz na pół roku za pomocą wozu asenizacyjnego. Osady oraz skratki z oczyszczalni ścieków składowane są do odpowiedniego pojemnika i wywożone na oczyszczalnię ścieków w Sokołach. |
| Oczyszczalnia ścieków przy Szkole Podstawowej ul. Lipowa 17 Kobylin-Borzymy | Ścieki surowe z budynku szkoły i ośrodka zdrowia spływają dwoma ciągami do studzienki, skąd trafiają na przepompownię ścieków surowych. Z przepompowni podawane są za pomocą pompy (z rozdrabniaczem) na osadnik wstępny, gdzie następuje wstępne oczyszczanie ścieków. Wstępnie podczyszczone ścieki na I komorze osadnika wstępnego przepływają przez filtr do II komory, gdzie są napowietrzane i poddawane procesowi biologicznego oczyszczania za pomocą osadu czynnego. Wewnątrz komory osadu czynnego znajduje się pionowy osadnik wtórny. Ustabilizowany tlenowo osad nadmierny trafia na filtr piaskowy, skąd usuwany jest ręcznie do pojemnika za pomocą drewnianej łopatki. Osad dostarczany jest na oczyszczalnię w Sokołach. |

Źródło: Dane z Urzędu Gminy

## Rodzaj, rozmieszczenie oraz moc przerobowa instalacji do odzysku i unieszkodliwiania odpadów

Na terenie gminy Kobylin-Borzymy nie ma zlokalizowanych instalacji do odzysku i unieszkodliwiania odpadów (w tym w szczególności - nie ma składowisk odpadów).

Odpady komunalne odbierane z terenu gminy Kobylin-Borzymy przez firmy wywozowe kierowane są na składowiska odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne (dane wg nw. firm wywozowych i Urzędu Gminy), tj.:

- składowisko odpadów miasta i gminy Tykocin, składowisko odpadów w Hryniewiczach k. Białegostoku – przez firmę PUA „ASTWA” z Białegostoku,

- składowisko gminy Wyszki (w m. Szpaki) – przez firmę PUH „MPO” z Białegostoku.

Na terenie gminy Kobylin-Borzymy znajdują się „dzikie” wysypiska odpadów, zestawienie ich podano w tabeli poniżej (wg danych z inwentaryzacji z Urzędu Gminy, 2006 r.).

| Inwentaryzacja „dzikich” wysypisk odpadów – gmina Kobylin-Borzymy |
| --- |
| Lp. | Numer działki | Miejscowość | Powierzchnia w (ha) | Ilość odpadów w (Mg) |
| 1. | 29 | Kropiewnica Gajki (kop. piasku) | 0,65 | 960 |
| 2. | 146 | Kropiewnica Gajki (kop. piasku) | 0,885 | 5 |
| 3. | 136 | Kropiewnica Gajki (kop. piasku) | 1,00 | 10 |
| 4. | 91 | Franki Dąbrowa (kop. piasku) | 1,00 | 6 |
| 5. | 15 | Franki Piaski (kop. piasku) | 0,348 | 4 |
| 6 | 32 | Kłoski Świgonie (kop. piasku) | 0,98 | 8 |
| 7 | 91 | Pszczółczyn (kop. żwiru) | 0,909 | 12 |
| 8 | 97 | Stypułki Borki (nieużytki) | 0,15 | 2 |
| 9 | 98 | Stypułki Borki (nieużytki) | 0,91 | 3 |
| 10 | 48/3 | Milewo Zabielne (kop. piasku) | 1,92 | 15 |
| Razem: | 8,752 | 1025 |

Źródło: Dane z Urzędu Gminy (wrzesień 2006 r.)

## Wykaz podmiotów prowadzących działalność w zakresie odbierania, zbierania, transportu, odzysku i unieszkodliwiania odpadów

Wykaz podmiotów prowadzących działalność w zakresie odbierania, zbierania, transportu, odzysku i unieszkodliwiania odpadów komunalnych na terenie gminy Kobylin-Borzymy:

- Przedsiębiorstwo Usługowo-Handlowe „MPO” Sp. z o.o. 15-950 Białystok, ul. 27 Lipca 62,

- Przedsiębiorstwo Usługowo-Asenizacyjne „ASTWA” Sp. zo.o. 15-102 Białystok, ul. Kombatantów 4.

Padłe zwierzęta z terenu gminy Kobylin-Borzymy odbiera firma „STRUGA” S.A. Jezuicka Struga 3, 88-111 Rojewo, Oddział Podlaski ul. Gen. Wł. Andersa 38/304. Odpady poubojowe odbiera firma „URBIMAX” Piotr Urbański, Wytwórnia Mączek Zwierzęcych, 18-312 Rutki, Górskie 50.

Odpady zbierane przez firmy wywozowe na terenie gminy Kobylin-Borzymy są wywożone do instalacji unieszkodliwiania i odzysku odpadów zlokalizowanych poza obszarem tej gminy.

## Identyfikacja problemów w zakresie gospodarowania odpadami komunalnymi

W związku ze specyfiką analizowanego terenu, tj. charakterze rolniczym, bez uciążliwego dla środowiska przemysłu, powstają tu głównie odpady komunalne (od ludności i z obiektów infrastruktury społecznej). Problemem gospodarki odpadami jest unieszkodliwianie odpadów niebezpiecznych, znajdujących się w odpadach komunalnych, (m.in.: zużyte leki, baterie, zużyte lub przeterminowane środki ochrony roślin i opakowania po nich, odpady zawierające azbest - głównie eternit z pokryć dachowych). Na terenie gminy nie ma instalacji odzysku i unieszkodliwiania odpadów.

Identyfikacja problemów w zakresie gospodarowania odpadami komunalnymi na terenie gminy Kobylin-Borzymy:

- około 21 % gospodarstw domowych, które nie mają podpisanych umów na odbiór odpadów,

- brak odpowiedniego systemu kontroli ww. gospodarstw domowych i egzekwowania obowiązków posiadania umów i rachunków za odbiór odpadów,

- wywożenie odpadów na „dzikie” wysypiska, do lasów, rowów przydrożnych itp.,

- spalanie odpadów stałych w piecach domowych lub na posesjach,

- brak selektywnej zbiórki odpadów,

- brak systemu zbierania odpadów opakowaniowych, biodegradowalnych, niebezpiecznych, wielkogabarytowych, zużytego sprzętu AGD, odpadów elektronicznych, budowlanych,

- brak informacji dotyczących ilości wytwarzanych odpadów,

- wysokie ceny za wywóz odpadów zmieszanych z gospodarstw domowych, w porównaniu do dochodów mieszkańców gminy,

- niedostateczna edukacja ekologiczna mieszkańców gminy.

Powyższe fakty, powszechne dla większości terenów wiejskich, w związku z realizacją ustawowych obowiązków gmin wymagają systematycznych zmian ukierunkowanych na:

- zapobieganie i minimalizację powstawania odpadów,

- poddawanie odzyskowi odpadów, których powstawania w danych warunkach techniczno – ekonomicznych nie da się uniknąć,

- wprowadzenie selektywnej zbiórki odpadów opakowaniowych i zwiększanie jej efektywności, m.in. poprzez permanentną edukację ekologiczną mieszkańców gminy,

- zwiększenie unieszkodliwiania odpadów poza składowaniem np. przez kompostowanie,

- bezpieczne dla zdrowia ludzkiego i środowiska składowanie odpadów, których nie da się z uwagi na warunki techniczno–ekonomiczne poddać odzyskowi, bądź unieszkodliwić poza składowaniem.

# PROGNOZOWANE ZMIANY W ZAKRESIE GOSPODARKI ODPADAMI

## Prognoza zmian demograficznych i gospodarczych

Na potrzeby niniejszego opracowania założono, że rozwój gospodarki będzie w Polsce postępował bez większych załamań i struktura gospodarki będzie zbliżała się do gospodarki krajów zachodnioeuropejskich. Rozwój gospodarczy, który powoli pociągał będzie za sobą wzrost zamożności społeczeństwa skutkował będzie zmianami w ilościach i strukturze wytwarzanych odpadów. Zakłada się, że przez najbliższe 5 lat, dominować będą postawy konsumpcyjne, wysoce „odpadogenne”, następnie zaś, stopniowo, coraz częściej obserwować będzie się postawy proekologiczne, w których zawarty będzie również świadomy stosunek do problematyki odpadów.

Prognozę ilości i jakości odpadów komunalnych powstających na terenie Gminy określono na podstawie prognozy demograficznej oraz analizy danych z Urzędu Gminy, PPGO, WPGO i KPGO. Czynnikiem decydującym o ilości wytwarzanych odpadów komunalnych na terenie gminy jest liczba mieszkańców.

Na podstawie danych udostępnionych przez Urząd Gminy oszacowano tendencję (prognozę) liczby mieszkańców Gminy Kobylin-Borzymy do 2015 roku.

| Gmina Kobylin-Borzymy | Lata |
| --- | --- |
|  | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 |
| Liczba ludności Obszar wiejski | 33795 | 33794 | 33793 | 33792 | 33790 | 33792 | 33794 | 33796 | 33798 | 33800 |

Źródło: Na podstawie ewidencji liczby ludności i analizy danych z Urzędu Gminy

## Prognoza zmian ilości i składu odpadów

Biorąc pod uwagę wcześniej opisany podział odpadów na poszczególne źródła powstawania odpadów komunalnych, w prognozie powstawania odpadów na terenie Gminy istnieje konieczność wyróżnienia odpadów opakowaniowych oraz bliższej charakterystyki odpadów ulegających biodegradacji, na potrzeby konstrukcji Planu. Za KPGO, WPGO, PPGO przyjęto podział polegający na wyodrębnieniu 20 strumieni odpadów komunalnych:

- odpady organiczne roślinne – domowe odpady organiczne pochodzenia roślinnego,

- odpady organiczne zwierzęce – domowe odpady organiczne pochodzenia zwierzęcego ulegające biodegradacji,

- odpady organiczne inne – odpady z pielęgnacji ogródków przydomowych, kwiatów domowych, balkonowych, ulegające biodegradacji,

- odpady zielone – odpady z ogrodów i parków, targowisk, z pielęgnacji zieleńców miejskich, z pielęgnacji cmentarzy – ulegające biodegradacji,

- papier i karton: opakowania z papieru i tektury, opakowania wielomateriałowe na bazie papieru, papier i tektura (nieopakowaniowe),

- tworzywa sztuczne: opakowania z tworzyw sztucznych, tworzywa sztuczne (nieopakowaniowe),

- tekstylia,

- szkło: opakowania ze szkła, szkło (nieopakowaniowe),

- metale: opakowania z blachy stalowej, opakowania z aluminium, pozostałe odpady metalowe,

- odpady mineralne – odpady z czyszczenia ulic i placów: gleba, ziemia, kamienie itp.,

- drobna frakcja popiołowa – odpady ze spalania paliw stałych w piecach domowych (głównie węgla, z uwagi na udział w składzie odpadów komunalnych popiołu wyodrębniono tę frakcję jako nieprzydatną do odzysku i unieszkodliwienia),

- odpady wielkogabarytowe,

- odpady budowlane – odpady z budowy, remontów i demontażu obiektów budowlanych – wchodzące w strumień odpadów komunalnych,

- odpady niebezpieczne wchodzące w strumień odpadów komunalnych.

Na terenie gminy Kobylin-Borzymy planowana jest budowa kanalizacji i oczyszczalni ścieków do 2009 roku, stąd prognozuje się zwiększenie ilości komunalnych osadów ściekowych (około 90 Mg/rok).

Prognozowaną ilość poszczególnych strumieni odpadów komunalnych (zgodnie ze wskaźnikami wytwarzania odpadów - wg KPGO, WPGO, PPGO), w latach 2006 – 2015 dla Gminy Kobylin-Borzymy - przedstawiono w poniższej tabeli.

| Ilość poszczególnych strumieni odpadów, GMINA KOBYLIN-BORZYMY, w latach 2006 – 2015, w [Mg] |
| --- |
| Odpady, [Mg] | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 |
| Odpady organiczne roślinne | 71 | 71 | 71 | 71 | 71 | 71 | 71 | 71 | 71 | 71 |
| Odpady organiczne zwierzęce | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| Odpady organiczne inne | 9 | 9 | 9 | 9 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 |
| Odpady zielone | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 |
| Papier i karton nieopakowaniowy | 41 | 41 | 41 | 41 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 |
| Opakowania papierowe | 59 | 59 | 59 | 59 | 58 | 59 | 59 | 59 | 59 | 59 |
| Opakowania wielomateriałowe | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 |
| Tworzywa sztuczne nieopakowan. | 80 | 80 | 80 | 80 | 78 | 78 | 78 | 78 | 78 | 78 |
| Opakowania z tworzyw sztucznych | 26 | 26 | 26 | 26 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 |
| Odpady tekstylne | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 |
| Szkło nieopakowaniowe | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| Opakowania szklane | 73 | 73 | 73 | 73 | 72 | 72 | 72 | 72 | 72 | 72 |
| Metale | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 |
| Opakowania z blachy stalowej | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 |
| Opakowania aluminiowe | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Odpady mineralne | 51 | 51 | 51 | 51 | 51 | 51 | 51 | 51 | 51 | 51 |
| Drobna frakcja popiołowa | 148 | 148 | 148 | 148 | 148 | 148 | 148 | 148 | 148 | 148 |
| Odpady wielkogabarytowe | 57 | 57 | 57 | 57 | 57 | 57 | 57 | 57 | 57 | 57 |
| Odpady budowlane | 161 | 161 | 161 | 161 | 162 | 162 | 162 | 162 | 162 | 162 |
| Odpady niebezpieczne | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 |
| RAZEM ODPADY [Mg] | 857 | 856 | 856 | 856 | 852 | 853 | 853 | 854 | 854 | 855 |

Źródło: Obliczenia własne, na podstawie analizy danych z Urzędu Gminy, KPGO, WPGO, PPGO

# CELE W ZAKRESIE GOSPODARKI ODPADAMI DLA GMINY KOBYLIN-BORZYMY

CEL OGÓLNY DO ROKU 2015

ZMINIMALIZOWANIE ILOŚCI WYTWARZANYCH ODPADÓW KOMUNALNYCH ORAZ WDROŻENIE NOWOCZESNEGO SYSTEMU ICH ODZYSKU I UNIESZKODLIWIANIA

Wyznaczony cel ekologiczny do roku 2015 jest zgodny z celem nadrzędnym polityki ekologicznej państwa w odniesieniu do gospodarki odpadami (zapobieganie powstawaniu odpadów, odzysk surowców i ponowne wykorzystanie odpadów, bezpieczne dla środowiska końcowe unieszkodliwianie odpadów niewykorzystanych).

Cele na lata 2006 – 2010

- Objęcie zorganizowaną zbiórką odpadów komunalnych wszystkich mieszkańców Gminy do roku 2007.

- Deponowanie w roku 2010 na składowiskach nie więcej niż 60% wytworzonych odpadów komunalnych.

- Skierowanie w roku 2010 na składowiska do 75% (wagowo) całkowitej ilości odpadów komunalnych ulegających biodegradacji (w stosunku do roku 1995).

- Wydzielanie ze strumienia odpadów komunalnych odpadów niebezpiecznych nie mniej niż 50% do roku 2010.

- Wydzielanie ze strumienia odpadów komunalnych odpadów wielkogabarytowych nie mniej niż 50% do roku 2010.

- Wydzielanie ze strumienia odpadów komunalnych odpadów budowlanych nie mniej niż 40% do roku 2010.

- Osiągnięcie w poszczególnych latach zakładanych limitów recyklingu poszczególnych odpadów opakowaniowych:

| Rodzaj opakowania | 2006 r. | 2007 r. | 2008 r. | 2009 r. | 2010 r. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Opakowania z tworzyw sztucznych | 22% | 25% | 25% | 25% | 25% |
| Opakowania z aluminium | 35% | 40% | 42% | 42% | 45% |
| Opakowania stalowe | 18% | 20% | 25% | 30% | 35% |
| Opakowania z papieru i tektury | 45% | 48% | 49% | 50% | 52% |
| Opakowania szklane | 35% | 40% | 45% | 50% | 55% |
| Opakowania z drewna i tekstyliów | 13% | 15% | 15% | 15% | 15% |

Cele na lata 2011 – 2015

- Deponowanie na składowiskach w roku 2015 nie więcej niż 50% wszystkich odpadów komunalnych.

- Skierowanie w roku 2013 na składowiska nie więcej niż 50% (wagowo) całkowitej ilości odpadów komunalnych ulegających biodegradacji (w stosunku do roku 1995).

- Wydzielanie ze strumienia odpadów komunalnych odpadów niebezpiecznych nie mniej niż 80% do roku 2015.

- Wydzielanie ze strumienia odpadów komunalnych odpadów wielkogabarytowych nie mniej niż 70% do roku 2015.

- Wydzielanie ze strumienia odpadów komunalnych odpadów budowlanych nie mniej niż 65% do roku 2015.

- Osiągnięcie w poszczególnych latach zakładanych limitów recyklingu poszczególnych odpadów opakowaniowych:

| Rodzaj opakowania | 2011 r. | 2012 r. | 2013 r. | 2014 r. | 2015 r. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Opakowania z tworzyw sztucznych | 25% | 25% | 25% | 25% | 25% |
| Opakowania z aluminium | 45% | 45% | 50% | 50% | 50% |
| Opakowania stalowe | 40% | 40% | 45% | 50% | 50% |
| Opakowania z papieru i tektury | 54% | 56% | 58% | 60% | 60% |
| Opakowania szklane | 55% | 55% | 60% | 60% | 60% |
| Opakowania z drewna i tekstyliów | 15% | 15% | 15% | 15% | 15% |

Cele planowane do realizacji w gospodarce komunalnymi osadami ściekowymi do 2015 r.

- sukcesywna budowa kanalizacji na obszarze gminy i podłączanie mieszkańców gminy do systemu kanalizacji odprowadzającego ścieki do oczyszczalni ścieków,

- zwiększenie stopnia kontroli obrotu komunalnymi osadami ściekowymi celem zapewnienia maksymalnego bezpieczeństwa zdrowotnego i środowiskowego,

- zwiększenie stopnia przetworzenia komunalnych osadów ściekowych,

- maksymalizacja stopnia wykorzystania substancji biogennych zawartych w osadach przy jednoczesnym spełnieniu wszystkich wymogów dotyczących bezpieczeństwa sanitarnego i chemicznego.

# DZIAŁANIA ZMIERZAJĄCE DO POPRAWY SYTUACJI W ZAKRESIE GOSPODARKI ODPADAMI W GMINIE KOBYLIN-BORZYMY

Osiągnięcie powyższych celów wymagać będzie wielu działań: administracyjnych, organizacyjnych, inwestycyjnych oraz edukacyjnych, które doprowadzą do planowanego stanu:

- Każde gospodarstwo domowe zostanie wyposażone w pojemnik do gromadzenia odpadów komunalnych zmieszanych.

- Każde gospodarstwo domowe będzie prowadzić selektywne gromadzenie odpadów w rozbiciu na następujące frakcje:

- odpady opakowaniowe (opakowania szklane, metale, tworzywa sztuczne itp.)

- odpady ulegające biodegradacji,

- odpady niebezpieczne,

- odpady wielkogabarytowe,

- odpady budowlane.

- Gromadzone selektywnie przez mieszkańców frakcje odpadów będą umieszczane w pojemnikach ustawionych w „sąsiedztwie” lub też bezpośrednio w gospodarstwach domowych w tzw. systemie „u źródła”.

- Jednostki organizacyjne posiadające odpowiednie zezwolenia na odbiór odpadów komunalnych będą z ustaloną częstotliwością odbierać zgromadzone przez mieszkańców różne frakcje odpadów i odwozić je do miejsc przeznaczenia (RZZO).

- Władze Gminy zapewnią możliwość składowania odpadów komunalnych zmieszanych na składowiskach odpadów o uregulowanym stanie formalno – prawnym (poprzez wydanie zezwoleń na odbiór odpadów komunalnych jednostkom wywozowym posiadającym ważne umowy na przekazywanie odpadów na takie składowisko lub posiadających taki obiekt w zarządzie).

Zgodnie z planami wyższego szczebla i przyjętymi celami Gminnego Planu Gospodarki Odpadami dla Gminy Kobylin-Borzymy oraz po określeniu prognozy rodzajów i ilości odpadów wytwarzanych planuje się konstrukcję zintegrowanego systemu gospodarki odpadami komunalnymi dla Gminy.

Zintegrowane systemy gospodarowania odpadami cechują się powiązaniem poszczególnych elementów w całość – pozwalając na bezpieczne dla zdrowia ludzkiego i środowiska unieszkodliwienie pozostałości (odpadów) powstających w związku z działalnością człowieka.

Na zintegrowane systemy składają się następujące zadania (elementy):

  - prewencja i minimalizacja powstawania odpadów,

  - zbieranie, odbiór i transport odpadów,

  - odzysk i unieszkodliwianie odpadów.

Planuje się następujący docelowy schemat gospodarowania odpadami dla gminy Kobylin-Borzymy:

.

.

Przedstawiony powyżej schemat implikuje sposób postępowania z odpadami komunalnymi na terenie gminy Kobylin-Borzymy. Planuje się, iż docelowo:

- gospodarstwa domowe w około 100 % będą wyposażone w pojemniki na odpady komunalne zmieszane,

- gospodarstwa domowe będą prowadzić docelowo selektywną zbiórkę odpadów komunalnych w rozbiciu na następujące frakcje: szkło, metale, tworzywa sztuczne itp., odpady ulegające biodegradacji, odpady niebezpieczne, odpady wielkogabarytowe, odpady budowlane,

- selektywna zbiórka odpadów komunalnych będzie prowadzona w tzw. systemie „u źródła” – w workach 120l (PE / PP),

- jednostki organizacyjne posiadające odpowiednie zezwolenia na odbiór odpadów będą z ustaloną częstotliwością odbierać zgromadzone przez mieszkańców wyselekcjonowane frakcje odpadów i transportować je do miejsc przeznaczenia: RZZO i/lub zakładów przetwarzających,

- Władze Gminy zapewnią możliwość składowania komunalnych odpadów zmieszanych na składowiskach o uregulowanym stanie formalno – prawnym (zlokalizowanych poza terenem gminy), poprzez wydanie decyzji na odbiór odpadów jednostkom wywozowym posiadającym ważne umowy na przekazywanie odpadów na zalegalizowane składowiska,

- Władze Gminy zapewnią możliwość odbioru i skierowania komunalnych odpadów opakowaniowych, odpadów niebezpiecznych znajdujących się w strumieniu odpadów komunalnych, odpadów budowlanych i wielkogabarytowych do RZZO (wyznaczonego wg PPGO, WPGO) lub bezpośrednio do zakładów przetwarzających, unieszkodliwiających poszczególne rodzaje odpadów (posiadających odpowiednie zezwolenia) - poprzez wydanie decyzji jednostkom wywozowym na odbiór odpadów komunalnych z terenu gminy, spełniającym ww. warunki (tj. zapewniającym odbiór odpadów komunalnych zmieszanych i wyselekcjonowanych i skierowanie ich do odzysku i unieszkodliwiania do ww. obiektów).

Planowane działania:

- zaostrzenie kontroli gospodarstw domowych w zakresie przestrzegania obowiązku posiadania ważnych umów i rachunków na odbiór odpadów,

- stworzenie skutecznego systemu kontroli gospodarstw domowych, co pozwoli ograniczyć problem spalania odpadów i wyrzucania ich w miejsca do tego nie przeznaczone,

- wprowadzenie dla wszystkich mieszkańców Gminy selektywnej zbiórki odpadów,

- stworzenie systemu zbiórki odpadów niebezpiecznych wysegregowanych z odpadów komunalnych,

- współpraca Urzędu Gminy ze szkołami z terenu gminy odnośnie edukacji ekologicznej wśród dzieci i młodzieży,

- wspieranie osób, które zechcą otworzyć punkt skupu surowców wtórnych na terenie gminy,

- stworzenie gminnej bazy danych o ilościach odpadów komunalnych odbieranych na terenie gminy, kierowanych do odzysku i unieszkodliwiania (na podstawie informacji przekazywanych do Urzędu Gminy przez jednostki wywozowe prowadzące działalność na terenie gminy),

- prowadzenie przez Urząd Gminy ewidencji umów na odbiór odpadów (na podstawie informacji przekazywanych przez jednostki wywozowe prowadzące odbiór odpadów na terenie gminy).

Zgodnie z planami wyższego szczebla (WPGO i PPGO) system gospodarki odpadami w gminie Kobylin-Borzymy zostanie włączony w system powiatowy i wojewódzki. W ramach systemu zakłada się wg WPGO, PPGO utworzenie regionalnego ZZO Wysokie Mazowieckie dla obsługi regionu wysokomazowieckiego, do którego m.in. przyporządkowana została analizowana gmina.

Przy opracowywaniu planu działań w sferze gospodarki odpadami komunalnymi dla analizowanej gminy - kierowano się następującymi, (wynikającymi z KPGO, WPGO i PPGO) przesłankami i założeniami:

- docelowym rozwiązaniem jest skupienie gmin z terenu powiatu wokół Zakładu Zagospodarowania Odpadów (ZZO Wysokie Mazowieckie - Region Wysokomazowiecki),

- ZZO z linią do segregacji odpadów (lub tylko w urządzeniami do doczyszczania surowców wtórnych ze zbiórki selektywnej), urządzeniami do konfekcjonowania surowców, instalacją do zagospodarowania / unieszkodliwienia odpadów biodegradowalnych, magazynem odpadów niebezpiecznych, składowiskiem odpadów, (o przyjętej technologii decydować będą inwestorzy),

- na obszarze powiatu, w tym analizowanej gminy, odbywać się będzie selektywna zbiórka, sposób zbiórki odpadów uzależniony będzie od przyjętej w ZZO technologii,

- prowadzone będą bardzo intensywne działania informacyjno edukacyjne, mające na celu zachęcanie mieszkańców do zagospodarowywania odpadów biodegradowalnych we własnym zakresie (kompostowanie przydomowe, itp.),

- porównanie wskaźników emisji odpadów na terenach wiejskich z ilością odbieranych odpadów wskazuje, że obecnie praktycznie cała ilość odpadów organicznych (w tym papier, drewno, resztki z przygotowania żywności itp.) jest w gospodarstwach wykorzystana,

- lokalizacja ZZO Wysokie Mazowieckie - jest zgodna z zasadą „bliskości” wyrażoną w ustawie o odpadach z dnia 27 kwietnia 2001 r. (Dz.U.z 2001 Nr 62 poz 628 ze zm.), wg WPGO, PPGO przyjęto, że optymalna odległość centrum gminy (wzdłuż dróg) nie będzie większa od 30 km od ZZO; (w przypadku konieczności dowozu odpadów lub surowców z większej odległości, należałoby rozważyć budowę stacji przeładunkowych lub Wiejskich Punktów Gromadzenia Odpadów),

- założono, że odebrane z terenu gminy odpady wysegregowane będą kierowane do ZZO lub bezpośrednio do recyklerów / zakładów przetwarzających, natomiast pozostałe odpady będą deponowane na zalegalizowanych składowiskach do czasu ich wypełnienia lub konieczności ich zamknięcia z innych powodów. W takim przypadku odpady kierowane będą na najbliższe funkcjonujące składowisko lub na składowisko przy ZZO,

- odpady odebrane z terenu gminy będą odzyskiwane, unieszkodliwiane w instalacjach zlokalizowanych poza terenem gminy (w tym składowane na zalegalizowanych składowiskach zlokalizowanych poza terenem gminy),

- utrzymanie przez gminy (związki gmin) kontroli nad zakładami przetwarzania odpadów, co jest istotne z punktu widzenia rozwoju racjonalnej gospodarki odpadami i daje możliwość dofinansowania deficytowych działalności z zysków z działalności opłacalnej (np. dofinansowanie selektywnej zbiórki i kompostowania z zysków ze składowiska),

- zebrane selektywnie odpady komunalne (odpady organiczne, surowce wtórne) poddawane będą w pierwszej kolejności procesowi odzysku (materiałów lub energii), pozostałe odpady oraz odpady z procesów przetwarzania odpadów zebranych selektywnie, deponowane będą na składowisku.

W gospodarce komunalnymi osadami ściekowymi przyjmuje się kierunki działań:

- unieszkodliwianie osadów ściekowych przez składowanie na składowiskach zlokalizowanych poza terenem gminy,

- unieszkodliwianie osadów ściekowych w zależności od uwarunkowań lokalnych (przemieszanie odpadów na składowisku, kompostowanie, wykorzystanie w celach nawozowych i w rekultywacji),

- zminimalizowanie, a docelowo wyeliminowanie deponowania osadów na składowiskach,

- zwiększenie stopnia wykorzystywania osadów zwłaszcza do celów rolniczych,

- likwidacja tymczasowego składowania osadów na oczyszczalniach ścieków,

- zwiększenie kontroli nad osadami wykorzystywanymi do celów przyrodniczych i rolniczych.

Wykorzystanie osadów ściekowych jako nawóz w rolnictwie, przy jednoczesnym zwiększeniu kontroli osadów, będzie podstawowym kierunkiem wykorzystania osadów ściekowych. Planuje się dążyć do wyeliminowania składowania osadów na składowiskach.

Planowany system gospodarki odpadami Gminy Kobylin-Borzymy

    - Planowane jest, iż właściciele nieruchomości oraz najemcy / właściciele lokali zapewnią utrzymanie czystości i porządku na terenie nieruchomości poprzez:

    - wyposażenie nieruchomości budynków mieszkalnych jednorodzinnych i letniskowych w urządzenia służące do gromadzenia oddzielnie:

    - odpadów komunalnych,

    - odpadów ulegających biodegradacji; (po złożeniu pisemnego oświadczenia o kompostowaniu we własnym zakresie, właściciel nieruchomości zwolniony jest z obowiązku wyposażenia nieruchomości w urządzenia do gromadzenia odpadów biodegradowalnych),

    - odpadów opakowaniowych, w pojemniki lub zestaw worków na segregację.

    - wyposażenie nieruchomości budynków mieszkalnych wielorodzinnych oraz budynków użyteczności publicznej w pojemniki do gromadzenia oddzielnie:

    - odpadów komunalnych,

    - odpadów ulegających biodegradacji, (chyba że mają możliwość właściwego kompostowania; po złożeniu pisemnego oświadczenia o kompostowaniu we własnym zakresie, właściciel nieruchomości zwolniony jest z obowiązku wyposażenia nieruchomości w urządzenia do gromadzenia odpadów biodegradowanych),

    - odpadów opakowaniowych, w pojemniki lub zestaw worków na segregację.

    - Planowane jest wyposażenie w pojemniki lub worki na segregację różniące się kolorem i w sposób czytelny opisane nazwą jednostki wywozowej/przedsiębiorcy i rodzajem frakcji odpadu, dla której są przeznaczone.

    - Właścicielem/posiadaczem pojemników na odpady jest jednostka wywozowa (lub właściciel posesji).

    - Planuje się poddawanie segregacji powstających na terenie nieruchomości odpadów komunalnych, mającej na celu oddzielne gromadzenie odpadów niebezpiecznych, odpadów wielkogabarytowych i odpadów z remontów oraz selektywną zbiórkę odpadów komunalnych nadających się do odzysku i ich optymalne przygotowanie do transportu do miejsc dalszego odzysku lub unieszkodliwiania.

    - Planuje się gromadzenie w pojemniku na odpady komunalne mokre, odpadów ulegających biodegradacji, w tym odpadów kuchennych oraz roślinnych. Na terenach nieruchomości o zabudowie jednorodzinnej i zagrodowej odpady ulegające biodegradacji można poddać procesowi kompostowania z przeznaczeniem do własnego wykorzystania kompostu.

    - Planowane jest prowadzenie selektywnego zbierania i przekazywania do odbioru komunalnych odpadów: wielkogabarytowych i niebezpiecznych; odpady wielkogabarytowe - odbierać w cyklu półrocznym, odpady niebezpieczne - w cyklu kwartalnym.

    - Planowane jest gromadzenie odpadów z remontów nieruchomości odrębnie od pozostałych odpadów komunalnych, wyłącznie w kontenerach przeznaczonych do gromadzenia gruzu.

    - Ustawienie i opróżnianie koszy ulicznych, przy głównych ciągach pieszych na terenach:

    - przystanków i dworców – przez przedsiębiorstwa komunikacji,

    - obiektów użyteczności publicznej – przez zarządców tych obiektów,

    - placówek handlowych – przez prowadzących działalność w tych placówkach,

    - dróg -  przez zarządców tych dróg.

    - Usuwanie z terenu nieruchomości wraków pojazdów mechanicznych.

    - Usuwanie odpadów komunalnych wg częstotliwości ustalonej na podstawie umowy z przedsiębiorcą posiadającym zezwolenie na prowadzenie działalności w zakresie odbierania odpadów komunalnych.

    - Zabronione jest umieszczanie zmieszanych odpadów komunalnych w pojemnikach lub workach na segregację odpadów innych niż rodzaj frakcji opisanej na worku lub pojemniku, pod rygorem opłaty dodatkowej.

    - Właściciele nieruchomości przy realizacji obowiązku gromadzenia i usuwania odpadów komunalnych zobowiązani są do podpisania umowy z jednostką wywozową, posiadającą odpowiednie zezwolenie Wójta Gminy.

    - Właściciele nieruchomości przy wykonywaniu obowiązku gromadzenia i przekazywania do wywozu odpadów komunalnych zobowiązani są do udokumentowania korzystania z usług wykonywanych przez podmiot posiadający zezwolenie Wójta Gminy na wykonywanie w/w usług na terenie gminy Kobylin – Borzymy (udokumentowanie - poprzez okazanie kontrolującemu umowy i dowodów płacenia za usługi wywozowe).

    - W przypadku, gdy właściciel nieruchomości nie udokumentuje korzystania z usług podmiotu posiadającego zezwolenie na prowadzenie działalności polegającej na odbieraniu odpadów komunalnych, obowiązki te przejmuje gmina, zlecając wykonanie tych usług oraz pobierając od właścicieli nieruchomości opłaty wg stawek określonych w Uchwale określającej górne stawki opłat za odbiór odpadów komunalnych.

    - Planowane rodzaje i minimalna pojemność urządzeń przeznaczonych do zbierania odpadów komunalnych na terenie nieruchomości

    - Właściciel nieruchomości zapewnia utrzymanie czystości i porządku na jej terenie poprzez wyposażenie nieruchomości w pojemniki, kontenery i worki o pojemności uwzględniającej częstotliwość i sposób pozbywania się odpadów z nieruchomości, z uwzględnieniem wymienionych poniżej zasad. Pojemniki lub worki na odpady opakowaniowe, komunalne oraz odpady niebezpieczne właścicielom nieruchomości oraz najemcom/ właścicielom lokali dostarczane przez podmiot uprawniony odpłatnie.

    - Urządzenia przewidziane do zbierania odpadów na terenie gminy to:

    - pojemniki na odpady komunalne wykonane z ocynkowanej blachy stalowej lub z tworzyw sztucznych o odpowiedniej wytrzymałości mechanicznej, przystosowane do opróżniania przez specjalistyczne pojazdy, o pojemności: 80 l, 110 l, 120 l, 240 l, 1100 l oraz 7,3 m3;

    - kosze uliczne o pojemności od 10 do 50 l;

    - worki na odpady opakowaniowe;

    - pojemniki przeznaczone do selektywnej zbiórki opakowań o pojemności od 80l do 2500l;

    - pojemniki przeznaczone na odpady ulegające biodegradacji (koloru brązowego o pojemności 80 l – 240 l);

    - kontenery przeznaczone na odpady budowlane o pojemności od 2,5 m3 do 7,3 m3;

    - Właściciel nieruchomości nie ponosi kosztów związanych z odbiorem odpadów opakowaniowych posegregowanych oraz biodegradowanych.

    - Planowane zasady rozmieszczania urządzeń przeznaczonych do zbierania odpadów

    - lokalizowanie miejsc gromadzenia odpadów komunalnych z uwzględnieniem przepisów Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z 12 kwietnia 2002r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz.U. 2002r. Nr 75, poz. 690),

    - na terenie nieruchomości pojemniki na odpady oraz worki z wyselekcjonowanymi odpadami ustawiać w miejscu wyodrębnionym, wystawiać je w dniu odbioru na chodnik – przed wejściem na teren nieruchomości albo udostępniać wejście na teren nieruchomości podmiotu uprawnionego w celu odbioru odpadów zgromadzonych w pojemnikach,

    - pojemniki na odpady ustawiać na terenie nieruchomości, w miejscu widocznym, na wyrównanej, w miarę potrzeb utwardzonej powierzchni, zabezpieczonej przed zbieraniem się na niej wody i błota,

    - odpady budowlane muszą być złożone w udostępnionych przez podmiot uprawniony kontenerach, w miejscu umożliwiającym dojazd pojazdu podmiotu uprawnionego,

    - Właściciel / posiadacz pojemników ma obowiązek utrzymania pojemników we właściwym stanie sanitarnym, porządkowym i technicznym, a mycie i dezynfekcja powinny być przeprowadzane we właściwie zlokalizowanych punktach mycia i dezynfekcji.

    - Planuje się następującą częstotliwość usuwania odpadów komunalnych z terenów nieruchomości:

    - odpady komunalne  - nie rzadziej niż 1 raz na miesiąc,

    - odpady biodegradowane – nie rzadziej niż 1 raz na miesiąc,

    - odpady opakowaniowe -  nie rzadziej niż 1 raz na miesiąc.

    - Częstotliwość opróżniania koszy ulicznych – nie rzadziej niż 1 raz w tygodniu.

    - Planuje się, iż odpady wielkogabarytowe, sprzęt elektryczny i elektroniczny oraz odpady niebezpieczne wywożone będą co najmniej 2 razy w roku - na zgłoszenie, w terminach wyznaczonych przez jednostki wywozowe.

    - Planuje się opróżnianie kontenerów o pojemności od 2,5 m3 do 7,3 m3 z odpadami budowlanymi – w miarę potrzeb – na zgłoszenie.

    - Planowana liczba pojemników na odpady komunalne i ich pojemność - dostosowana do ilości osób z nich korzystających. Eksploatacja i opróżnianie pojemników - prowadzone w sposób gwarantujący, że nie nastąpi rozkład biologiczny zgromadzonych odpadów komunalnych, przepełnienie pojemników.

    - Do odbierania odpadów komunalnych niesegregowanych i ulegających biodegradacji planowane jest używanie samochodów specjalistycznych.

    - Do odbierania odpadów budowlanych można używać samochodów przystosowanych do przewozu kontenerów; powinny one być przykryte, aby nie powodowały podczas transportu zanieczyszczenia i zaśmiecenia terenu.

    - Do odbierania odpadów opakowaniowych, wielkogabarytowych oraz niebezpiecznych planuje się używać samochody specjalnie w tym celu przystosowane i wyposażone tak, aby ich transport nie powodował zanieczyszczenia i zaśmiecenia terenu.

    - Zanieczyszczenia powstające w wyniku załadunku i transportu odpadów pracownicy podmiotu uprawnionego mają obowiązek natychmiast usunąć.

    - Podmiot uprawniony ma obowiązek tak zorganizować odbiór i transport odpadów, aby nie zagrażały one bezpieczeństwu ruchu drogowego i odbywały się według tras i w terminach wyznaczonych harmonogramem.

    - Podmiot uprawniony ma obowiązek umieścić na pojazdach znaki identyfikacyjne.

    - Teren składowania odpadów komunalnych - na zalegalizowanym składowisku odpadów komunalnych, na które jednostka wywozowa posiada umowę na przekazywanie odpadów lub zarządzanym przez jednostkę wywozową.

    - Planowany system gospodarowania odpadami komunalnymi zapewniający ograniczenie masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji kierowanych do składowania:

    - do 31 grudnia 2010 roku do nie więcej niż 75 % wagowo całkowitej masy odpadów ulegających biodegradacji,

    - do 31 grudnia 2013 roku do nie więcej niż 50 %,

    - do 31 grudnia 2020 roku do nie więcej niż 35 %,

w stosunku do masy tych odpadów wytworzonych w 1995 roku (limity w Mg wyliczone zostały w dalszej części Planu).

    - Obowiązek ten zrealizują przedsiębiorcy, którzy uzyskają zezwolenie na odbiór odpadów na terenie gminy.

## Działania zmierzające do zapobiegania powstawaniu i ograniczenia ilości odpadów

Ze względu edukacyjny charakter tego zadania jego szczegółowy opis znajduje się w załączeniu (Załącznik nr 1).

## Działania wspomagające prawidłowe postępowanie z odpadami w zakresie zbierania i transportu

### Zbieranie i transport odpadów komunalnych zmieszanych

Gromadzenie odpadów w miejscu powstawania stanowi pierwsze ogniwo systemu ich usuwania i unieszkodliwiania. Usuwanie odpadów z mieszkań oraz sposób ich przechowywania na terenie nieruchomości mają znaczący wpływ na czystość i stan sanitarny osiedli, a tym samym na poziom życia mieszkańców. Gromadzenie odpadów powinno stanowić etap krótkotrwały i przejściowy.

Dla analizowanej gminy za optymalną częstotliwość wywozu przyjmuje się:

- dla budownictwa zwartego i osiedlowego - 2 razy w tygodniu,

- dla budownictwa jednorodzinnego - 1 raz w tygodniu,

- dla budownictwa zagrodowego (rozproszonego) - 1 raz w miesiącu.

Odpady gromadzi się w różnego rodzaju i wielkości zbiornikach przenośnych, przetaczanych lub przesypowych. Korzystanie ze zbiorników stałych ze względów sanitarnych oraz technicznych jest niedopuszczalne.

Planuje się, iż odbiór i transport odpadów komunalnych zmieszanych realizowany będzie na terenie gminy Kobylin-Borzymy przez jednostki wywozowe posiadające zezwolenia na odbiór odpadów komunalnych.

Planuje się, iż odpady komunalne zmieszane będą transportowane na zalegalizowane składowiska poza terenem gminy Kobylin-Borzymy, przez jednostki wywozowe posiadające zezwolenie na odbiór tych odpadów z terenu gminy i jednocześnie posiadające ważne umowy na przekazywanie odpadów na składowiska o uregulowanym stanie formalno – prawnym lub zarządzające takimi obiektami.

Planuje się, (zgodnie z KPGO, WPGO i PPGO), iż docelowo (po 2007 r.) około 100 % gospodarstw domowych na terenie gminy Kobylin-Borzymy będzie objętych zorganizowanym systemem zbierania i odbioru odpadów komunalnych zmieszanych.

Na terenie gminy Kobylin-Borzymy do gromadzenia odpadów komunalnych zmieszanych zastosowanie będą miały pojemniki 110l - 1100l i kontenery 2,5m3-7,3m3.

Pojemniki 110l, 120 l (dla gospodarstw domowych):

- pojemniki muszą posiadać certyfikat jakości lub zgodności z normą DIN 30 700 lub EN-840,

- pojemniki wyposażone w jednoosiowy układ jezdny,

- minimalna średnica kół jezdnych - 150 mm.

Pojemniki 1100 l (dla jednostek oświatowych, obiektów użyteczności publicznej itp.):

- pojemniki muszą posiadać certyfikat jakości lub zgodności z normą DIN 30 700 lub EN-840,

- pojemniki - wyposażone w układ jezdny składający się z 4 kół, minimum 2 koła z hamulcami,

- minimalna średnica kół jezdnych - 150 mm.

Określenie zapotrzebowania do roku 2015 (przy założeniu wyposażenia do roku 2007) na pojemniki na odpady komunalne zmieszane dla gminy Kobylin-Borzymy (doposażenie w celu uzyskania zakładanego poziomu ~ 100% do roku 2007 i utrzymaniu tego poziomu w kolejnych latach planistycznych do 2015r.) – wyliczono w tabeli poniżej. Uwzględniono stan istniejący – tj. dotychczasowe wyposażenie w pojemniki na odpady komunalne zmieszane na terenie gminy.

| Gmina Kobylin-Borzymy /obszar wiejski/ | Planowana ilość (szt.) pojemników 110 l |
| --- | --- |
| Typ zabudowy | Ilość budynków | Liczba mieszkańców | Typ - ilość (szt.) pojemników użytkowanych |  |
| Wielorodzinna | 5 | 40 | PA-1100 – 4, PA-700 – 3, KP-7 – 2, MGB-660 – 1, MGB-240 – 2, MGB-800 – 1, MGB-120 – 144, MGB-140 – 1, SM-110 - 430 Razem : 588 szt. | 295 |
| Jednorodzinna | 12 | 50 |  |  |
| Zagrodowa | 840 | 3706 |  |  |
| Razem | 857 | 3796 |  |  |

Źródło: Obliczenia własne, na podstawie danych z Urzędu Gminy, przy założeniach wg KPGO, WPGO, PPGO.

Koszty inwestycyjne związane z doposażeniem w ww. pojemniki zestawiono w harmonogramie zadań w dalszej części niniejszego Planu.

Planuje się, iż do obsługi pojemników 110l-1100l, kontenerów 2,5-7,3m3 środki transportowe wyposażone w system załadunku i rozładunku tych pojemników, kontenerów zapewnią jednostki wywozowe prowadzące działalność na obszarze gminy w zakresie odbioru odpadów komunalnych (posiadające decyzje na odbiór odpadów z terenu gminy).

Zapewnienie odpowiedniego sprzętu do zbierania i transportu odpadów komunalnych zmieszanych nie gwarantuje osiągnięcia zamierzonego celu. Koniecznym jest podjęcie następujących dodatkowych działań:

- systematyczne podnoszenie poziomu świadomości mieszkańców gminy na temat szkodliwości niekontrolowanego pozbywania się odpadów poprzez ich spalanie w piecach CO lub na powierzchni ziemi oraz wyrzucania ich w miejscach do tego nie przeznaczonych,

- egzekwowanie zapisów regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy,

- wdrożenie Zarządzenia Wójta Gminy w zakresie uzyskiwania zezwoleń na odbieranie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości,

- opracowanie i wdrożenie ewidencji:

- zbiorników bezodpływowych w celu kontroli częstotliwości ich opróżniania oraz w celu opracowania planu rozwoju sieci kanalizacyjnej,

- przydomowych oczyszczalni ścieków w celu kontroli częstotliwości i sposobu pozbywania się komunalnych osadów ściekowych oraz w celu opracowania planu rozwoju sieci kanalizacyjnej,

- umów zawartych na odbieranie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości w celu kontroli wykonywania przez właścicieli nieruchomości i przedsiębiorców obowiązków wynikających z ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminie.

Dla realizacji ww. zadań planowane jest podjęcie następujących przedsięwzięć:

- opracowanie, druk lub wykorzystanie istniejących ulotek i plakatów dotyczących zagrożeń ze strony odpadów i ich dystrybucja poprzez sołtysów,

- podanie do publicznej wiadomości nazw jednostek wywozowych posiadających odpowiednie pozwolenia na prowadzenie działalności na terenie gminy w zakresie odbioru odpadów komunalnych,

- porozumienia gmin w celu organizacji systemu gospodarki odpadami komunalnymi w układzie ponadgminnym oraz wspólnych przedsięwzięć.

Planuje się, iż wprowadzenie pełnego systemu zbierania i transportu odpadów komunalnych zmieszanych na terenie Gminy Kobylin-Borzymy pozwoli na uzyskanie następujących efektów w poszczególnych latach planistycznych:

| Gmina Kobylin-Borzymy Wyszczególnienie | 2006 r. | 2007 r. | 2008 r. | 2009 r. | 2010 r. | 2011 r. | 2012 r. | 2013 r. | 2014 r. | 2015 r. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Ilość wytwarzanych odpadów [Mg] | 856,67 | 856,45 | 856,22 | 856,00 | 852,39 | 852,84 | 853,29 | 853,74 | 854,19 | 854,64 |
| Zakładana ilość odpadów do składowania [Mg] | 651,07 | 608,08 | 582,23 | 547,84 | 60 % 511,43 | 494,65 | 469,31 | 452,48 | 435,64 | 50 % 435,86 |

Źródło: Obliczenia własne, analiza danych z Urzędu Gminy, KPGO, WPGO, PPGO

### Zbieranie i transport odpadów opakowaniowych

Najskuteczniejszą, a zarazem najtrudniejszą formą selektywnej zbiórki odpadów jest zbiórka „u źródła”, tj. indywidualna zbiórka na każdej posesji. Zaletą tej formy jest otrzymanie czystych, jednorodnych odpadów, wadą duża liczba zbiorników lub worków foliowych i rozbudowany system transportu. Selekcja „u źródła” jest formą elastyczną, umożliwiającą stopniowe dochodzenie do coraz bardziej precyzyjnego selekcjonowania.

W celu określenia planowanej ilości i rodzajów pojemników / worków do gromadzenia poszczególnych frakcji odpadów opakowaniowych wzięto pod uwagę następujące elementy: rodzaj zabudowy, ilość odpadów, częstotliwość wywozu odpadów oraz założenia wg KPGO, WPGO, PPGO – zapewnienie dla mieszkańców gminy odbioru ~100 % do roku 2007 (i utrzymanie go w kolejnych latach planistycznych do roku 2015).

Na terenie gminy będą zbierane, odbierane i transportowane następujące odpady opakowaniowe: szkło, tworzywa sztuczne, metale; (dodatkowo np. w szkołach, obiektach użyteczności publicznej itp. – papier i tektura).

Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 25 października 2005r. w sprawie szczegółowego sposobu postępowania z odpadami opakowaniowymi (Dz.U. z 31 października 2005r.):

- odpady opakowaniowe z papieru zbiera się do pojemników w kolorze niebieskim, oznakowanych napisem „PAPIER”, wykonanych z materiałów trudnopalnych, zabezpieczonych przed zwilgoceniem; w obiektach użyteczności publicznej dopuszcza się zbieranie odpadów opakowaniowych z papieru do pojemników wykonanych z tektury falistej, worków papierowych lub worków z tworzyw sztucznych;

- odpady opakowaniowe ze szkła (z wyłączeniem ampułek) zbiera się do dwóch rodzajów pojemników:

- szkło bezbarwne do pojemników w kolorze białym, oznakowanych napisem „SZKŁO BEZBARWNE”,

- szkło kolorowe do pojemników w kolorze zielonym, oznakowanych napisem „SZKŁO KOLOROWE”;

  - odpady opakowaniowe z metali i tworzyw sztucznych oraz odpady opakowaniowe wielomateriałowe zbiera się do pojemników w kolorze żółtym, oznakowanych napisem „METALE, TWORZYWA SZTUCZNE” wykonanych z materiałów trudnopalnych.

W przypadku zbierania odpadów opakowaniowych, w terminach określonych przez podmiot dokonujący zbierania tych odpadów dopuszcza się zbieranie odpadów opakowaniowych do worków wykonanych z tworzyw sztucznych.

Na terenie gminy Kobylin-Borzymy planuje się:

- gromadzenie odpadów opakowaniowych w systemie „u źródła” (szkło, tworzywa sztuczne, metale) – w zestawach worków z PP/ PE 120 l,

- częstotliwość odbioru 1 raz w miesiącu,

- opakowania szklane gromadzić docelowo z rozdziałem na wykonane ze szkła białego i kolorowego,

- odbiór i transport wyselekcjonowanych odpadów opakowaniowych w workach PE/PP 120l za pomocą pojazdów jednostek wywozowych, posiadających zezwolenie na odbiór odpadów komunalnych na terenie gminy.

Planowane zapotrzebowanie do roku 2015 na worki z tworzywa sztucznego 120l i pojemniki 1100l na odpady segregowane dla gminy Kobylin-Borzymy w celu osiągnięcia wymaganego poziomu wyposażenia ~ 100% do roku 2007 i utrzymania tego poziomu w dalszych latach planistycznych do 2015r. - wyliczono w tabeli poniżej (przyjęto w zestawie po 3 worki / pojemniki - na szkło, tworzywa sztuczne, metale).

| Gmina Kobylin-Borzymy (obszar wiejski) | Planowane: |
| --- | --- |
| Typ zabudowy | Ilość budynków | Liczba mieszkańców | rodzaj worków / pojemników | ilość worków szt./rok pojemników szt. |
| Wielorodzinna i budynki użyt. publ. | 5 3 | 40 | Pojemniki 1100l | 24 |
| Jednorodzinna | 12 | 50 | Worki PP/PE 120l | 432 |
| Zagrodowa | 840 | 3706 | Worki PP/PE 120l | 30240 |

Źródło: Obliczenia na podstawie danych z Urzędu Gminy, przy założeniach wg KPGO, WPGO, PPGO

Planuje się, iż zebrane z terenu gminy odpady opakowaniowe kierowane będą do instalacji regionalnych (wyznaczonych w WPGO) – sortowni, ZZO Wysokie Mazowieckie - regionu wysokomazowieckiego (po utworzeniu ZZO) i/lub bezpośrednio do zakładów przetwarzających.

Planuje się, iż wprowadzenie pełnego systemu zbierania i transportu odpadów opakowaniowych na terenie gminy Kobylin-Borzymy pozwoli na uzyskanie następujących efektów w poszczególnych latach planistycznych.

| Gmina Kobylin-Borzymy Wyszczególnienie | 2006 r. | 2007 r. | 2008 r. | 2009 r. | 2010 r. | 2011 r. | 2012 r. | 2013 r. | 2014 r. | 2015 r. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Opakowania papierowe [Mg] | 26,61 | 28,38 | 28,96 | 29,55 | 30,71 | 31,91 | 33,11 | 34,31 | 35,51 | 35,53 |
| Opakowania z tworzyw sztucznych [Mg] | 5,65 | 6,42 | 6,42 | 6,42 | 6,41 | 6,42 | 6,42 | 6,42 | 6,43 | 6,43 |
| Opakowania szklane [Mg] | 25,59 | 29,24 | 32,89 | 36,53 | 40,16 | 40,18 | 40,21 | 43,88 | 43,91 | 43,93 |
| Opakowania z blachy stalowej [Mg] | 1,12 | 1,25 | 1,56 | 1,87 | 2,18 | 2,50 | 2,50 | 2,81 | 3,13 | 3,13 |
| Opakowania aluminiowe [Mg] | 0,62 | 0,71 | 0,75 | 0,75 | 0,80 | 0,80 | 0,80 | 0,89 | 0,89 | 0,89 |
| RAZEM DO ODZYSKU I RECYKLINGU [Mg] | 59,61 | 66,01 | 70,58 | 75,12 | 80,28 | 81,81 | 83,04 | 88,32 | 89,87 | 89,92 |

Źródło: Obliczenia własne, analiza danych z Urzędu Gminy, KPGO, WPGO, PPGO

### Zbieranie i transport odpadów niebezpiecznych

Planowana jest realizacja zbiórki odpadów niebezpiecznych występujących w strumieniu odpadów komunalnych poprzez:

- GPZON – Gminny Punkt Zbiórki Odpadów Niebezpiecznych, do którego mieszkańcy będą mogli donosić wysegregowane z odpadów komunalnych odpady niebezpieczne,

ponadto możliwe jest jako uzupełnienie ww. systemu:

- odbiór z wyznaczonych punktów zbiórki na terenie gminy, do których mieszkańcy dostarczać będą odpady (np. apteki – przeterminowane lekarstwa, sklepy AGD – zużyte baterie, kontenery specjalistyczne na stacjach benzynowych na oleje przepracowane, sklepy z artykułami motoryzacyjno – przemysłowymi – zużyte akumulatory itd.),

- odbiór odpadów bezpośrednio od mieszkańców gminy specjalistycznym samochodem w ustalonych terminach.

Odpady niebezpieczne odbierane będą przez firmy specjalistyczne (posiadające odpowiednie zezwolenia) z GPZON oraz z punktów wyznaczonych na terenie gminy (apteki, sklepy AGD, sklepy motoryzacyjno-przemysłowe, stacje benzynowe) i przewożone specjalistycznym transportem do instalacji unieszkodliwiających.

Planuje się, iż wprowadzenie pełnego systemu zbierania i transportu odpadów niebezpiecznych, występujących w odpadach komunalnych na terenie Gminy Kobylin-Borzymy pozwoli na uzyskanie następujących efektów w poszczególnych latach planistycznych:

| Gmina Kobylin-Borzymy Wyszczególnienie | 2006 r. | 2007 r. | 2008 r. | 2009 r. | 2010 r. | 2011 r. | 2012 r. | 2013 r. | 2014 r. | 2015 r. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Odpady niebezpieczne [Mg] | 1,67 | 2,28 | 2,88 | 3,41 | 3,79 | 4,55 | 5,31 | 5,69 | 6,08 | 6,08 |

Źródło: Obliczenia własne, analiza danych z Urzędu Gminy, KPGO, WPGO, PPGO

W celu zachęcenia mieszkańców gminy do selektywnego zbierania odpadów niebezpiecznych należy prowadzić permanentną edukację ekologiczną oraz w regulaminie utrzymania porządku i czystości na terenie Gminy zawrzeć odpowiednie zapisy dotyczące przyjętego systemu zbierania i transportu odpadów niebezpiecznych, występujących w strumieniu odpadów komunalnych.

Zbieranie i transport zużytych urządzeń elektrycznych i elektronicznych

Planowane jest zbieranie i transport zużytych urządzeń elektrycznych i elektronicznych realizowane akcyjnie. Odpady te mogą być również zbierane razem z odpadami niebezpiecznymi np. do kontenerów lub pojemników ustawionych na terenie gminy, lub akcyjnie np. raz na kwartał, a także odbierane w GPZON. Mieszkańcy gminy będą informowani o miejscu zbiórki i czasie trwania akcji.

Odpady zawierające azbest

Szczegółowe informacje zamieszczono w ZAŁĄCZNIKU 3 „Program usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest stosowanych na terenie gminy Kobylin-Borzymy”.

Wyeksploatowane pojazdy

Wyeksploatowane pojazdy będą dostarczane do stacji demontażu zużytych środków transportu, posiadających uprawnienia do wydawania zaświadczeń o złomowaniu samochodów (będące miejscem sprzedaży odzyskanych części samochodowych). Planuje się wdrożenie systemu recyklingu pojazdów w oparciu o istniejące obiekty zgodnie z jedną z zasad Ustawy o odpadach – „zasadą bliskości”.

Zużyte lub nie nadające się do użytkowania pojazdy, czyli samochody wycofywane
 z eksploatacji, będą przekazywane przez ostatniego właściciela do firm posiadających uprawnienia wojewody do wydawania zaświadczeń o przyjęciu samochodu do kasacji.

Zużyte opony

W zakresie gospodarki zużytymi oponami, planuje się, aby odpady te, powstające u indywidualnych użytkowników były dostarczane, m.in. do: zakładów wulkanizacyjnych, stacji demontażu wyeksploatowanych pojazdów, posiadających aktualne zezwolenia w tym zakresie, GPZON.

Zużyte oleje

Planuje się, iż zużyte oleje od mieszkańców gminy będą odbierane po uzgodnieniu - na stacjach benzynowych, warsztatach napraw pojazdów, które będą prowadziły zbiórkę od mieszkańców z terenu gminy i/lub w GPZON. Ze stacji benzynowych, warsztatów, GPZON odpadowe oleje będą odbierane bezpośrednio przez specjalistyczne firmy, posiadające odpowiednie zezwolenia. Zebrane oleje odpadowe będą wywożone poza teren gminy w celu ich regeneracji lub/i unieszkodliwienia w instalacjach posiadających odpowiednie zezwolenia.

Transport odpadów niebezpiecznych odbywać się będzie zgodnie z obowiązującymi uregulowaniami prawnymi: Ustawą z dnia 28 października 2002 roku o przewozie drogowym towarów niebezpiecznych (Dz. U. Nr 199, poz. 1671) oraz Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 19 grudnia 2002 roku w sprawie zakresu i sposobu stosowania przepisów o przewozie drogowym towarów niebezpiecznych do transportu odpadów niebezpiecznych (Dz. U. Nr 236, poz. 1986).

### Zbieranie i transport odpadów biodegradowalnych

Zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz planami wyższego szczebla i przyjętymi celami gminnego planu gospodarki odpadami dla Gminy Kobylin-Borzymy planowane jest skierowanie w roku 2010 na składowiska do 75% (wagowo) całkowitej ilości odpadów komunalnych ulegających biodegradacji (w stosunku do roku 1995) oraz w roku 2013 do 50% całkowitej ilości odpadów komunalnych ulegających biodegradacji (w stosunku do roku 1995). Aby określić te wielkości należy znać ilość odpadów ulegających biodegradacji w 1995 roku na terenie Gminy Kobylin-Borzymy:

| Gmina Kobylin-Borzymy |
| --- |
| Wyszczególnienie: | 1995 r. |
| Liczba mieszkańców | 4 000 |
| Odpady organiczne roślinne (Mg) | 76,0 |
| Odpady organiczne zwierzęce (Mg) | 4,4 |
| Odpady organiczne inne (Mg) | 9,0 |
| Odpady zielone (Mg) | 17,0 |
| RAZEM ORGANICZNE (Mg): | 106,34 |
| Papier i karton nieopakowaniowy (Mg) | 43,4 |
| Opakowania papierowe (Mg) | 63,0 |
| RAZEM BIODEGRADOWALNE (Mg) | 212,71 |

Źródło: Obliczenia własne, analiza danych z Urzędu Gminy, KPGO, WPGO, PPGO

W poniższej tabeli określono ilości odpadów biodegradowalnych w poszczególnych latach planistycznych na terenie Gminy Kobylin-Borzymy oraz wskazano ilości tych odpadów, które planuje się poddać procesom unieszkodliwiania innego niż składowanie, (aby osiągnąć wyznaczone limity):

| Gmina Kobylin-Borzymy Wyszczególnienie | 2006 r. | 2007 r. | 2008 r. | 2009 r. | 2010 r. | 2011 r. | 2012 r. | 2013 r. | 2014 r. | 2015 r. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Odpady organiczne roślinne [Mg] | 71,3 | 71,3 | 71,3 | 71,3 | 71,3 | 71,3 | 71,3 | 71,4 | 71,4 | 71,4 |
| Odpady organiczne zwierzęce [Mg] | 4,1 | 4,1 | 4,1 | 4,1 | 4,1 | 4,1 | 4,1 | 4,1 | 4,1 | 4,1 |
| Odpady organiczne inne [Mg] | 8,6 | 8,6 | 8,6 | 8,5 | 8,5 | 8,5 | 8,5 | 8,5 | 8,5 | 8,5 |
| Odpady zielone [Mg] | 16,1 | 16,1 | 16,1 | 16,1 | 15,9 | 15,9 | 15,9 | 15,9 | 16,0 | 16,0 |
| RAZEM ORGANICZNE [Mg] | 100,14 | 100,11 | 100,08 | 100,06 | 99,76 | 99,82 | 99,87 | 99,92 | 99,97 | 100,03 |
| Papier i karton nieopakowaniowy [Mg] | 40,8 | 40,8 | 40,8 | 40,8 | 40,3 | 40,3 | 40,4 | 40,4 | 40,4 | 40,4 |
| Opakowania papierowe [Mg] | 59,1 | 59,1 | 59,1 | 59,1 | 58,5 | 58,5 | 58,5 | 58,6 | 58,6 | 58,6 |
| RAZEM ODPADY BIODEGRADOWALNE [Mg] | 200,06 | 200,01 | 199,96 | 199,90 | 198,57 | 198,67 | 198,78 | 198,88 | 198,99 | 199,09 |
| Do składowania [Mg] | 212,71 | 212,71 | 194,98 | 177,26 | 159,53 | 141,80 | 124,08 | 106,35 | 88,62 | 70,90 |
| Do unieszkodliwiania innego niż składowanie (np. kompostowania) [Mg] | 0,00 | 0,00 | 4,97 | 22,65 | 39,04 | 56,87 | 74,70 | 92,53 | 110,36 | 128,20 |

Źródło: Obliczenia własne, analiza danych z Urzędu Gminy, KPGO, WPGO, PPGO

W związku z koniecznością osiągania wyznaczonych limitów ilości odpadów biodegradowalnych poddawanych procesom unieszkodliwiania innego niż składowanie - planowane jest prowadzenie przez mieszkańców gminy kompostowania odpadów ulegających biodegradacji przy użyciu kompostowników przydomowych (głównie w zabudowie zagrodowej i jednorodzinnej).

Zakłada się sukcesywną minimalizację powstawania bioodpadów głównie poprzez kompostowanie przydomowe. Po uruchomieniu kompostowni planowanej w ZZO Wysokie Mazowieckie (wg WPGO, PPGO) będzie istniała możliwość skierowania tam części odpadów biodegradowalnych powstających na terenie gminy. Planowane metody zbierania odpadów ulegających biodegradacji:

- bezpośrednio z domostw (zabudowa jednorodzinna)

- poprzez bezpośrednią dostawę bioodpadów do obiektów unieszkodliwiania (głównie z pielęgnacji terenów zielonych).

Odpady z kompostowników przydomowych po procesie kompostowania (głównie w zabudowie zagrodowej) mogą być wykorzystywane jako nawóz np. w ogrodach przydomowych.

### Zbieranie i transport odpadów wielkogabarytowych

ODPADY WIELKOGABARYTOWE (stare meble, maszyny, urządzenia z łazienek, kuchni /wanny, zlewy/ itp.) wymagają oddzielnego systemu gromadzenia i transportu.

Odpady wielkogabarytowe będą odbierane od mieszkańców przez jednostki wywozowe prowadzące odbiór odpadów na terenie gminy - na zlecenie i/lub w wyznaczonych terminach podanych do wiadomości mieszkańcom. Docelowo odpady wielkogabarytowe planuje się przewozić do punktu demontażu na terenie RZZO. Część z tych odpadów można po demontażu i wykorzystać jako surowce wtórne (m.in. złom, tworzywa sztuczne, szkło).

Planowane jest, iż na terenie gminy 1 raz w kwartale odbywać się będzie zbiórka odpadów wielkogabarytowych od mieszkańców. Będą oni wcześniej poinformowani o terminach odbioru ww. odpadów. Planuje się również umożliwić mieszkańcom gminy zamówienie płatnej usługi odbioru odpadów wielkogabarytowych „na telefon”.

Planuje się, iż wprowadzenie pełnego systemu zbierania i transportu odpadów wielkogabarytowych występujących w odpadach komunalnych na terenie Gminy Kobylin-Borzymy pozwoli na uzyskanie następujących efektów w poszczególnych latach planistycznych:

| Gmina Kobylin-Borzymy Wyszczególnienie | 2006 r. | 2007 r. | 2008 r. | 2009 r. | 2010 r. | 2011 r. | 2012 r. | 2013 r. | 2014 r. | 2015 r. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Planowany odzysk odpadów wielkogabarytowych [Mg] | 11,4 | 17,1 | 21,6 | 26,2 | 28,4 | 31,3 | 34,1 | 37,0 | 39,9 | 39,9 |

Źródło: Obliczenia własne, analiza danych z Urzędu Gminy, KPGO, WPGO, PPGO

### Zbieranie i transport odpadów budowlanych

Planuje się, iż zbieraniem i transportem odpadów budowlanych z miejsc ich powstawania zajmować się będą:

- wytwórcy tych odpadów, tj. firmy budowlane, osoby prowadzące prace remontowe;

- specjalistyczne firmy zajmujące się zbiórką, transportem odpadów.

Gruz budowlany i inne odpady towarzyszące remontom mieszkań będą usuwane na zasadzie podstawienia przez jednostkę wywozową pojemnika lub kontenera (np. KP-7 lub innego) na zlecenie i koszt wytwarzającego odpady. Planowane rozwiązanie jest w zgodzie z jedną z głównych zasad gospodarki odpadami - „zanieczyszczający płaci”.

Planuje się, iż wprowadzenie pełnego systemu zbierania i transportu odpadów budowlanych występujących w odpadach komunalnych na terenie gminy Kobylin-Borzymy pozwoli na uzyskanie następujących efektów w poszczególnych latach planistycznych:

| Gmina Kobylin-Borzymy Wyszczególnienie | 2006 r. | 2007 r. | 2008 r. | 2009 r. | 2010 r. | 2011 r. | 2012 r. | 2013 r. | 2014 r. | 2015 r. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Planowany odzysk odpadów budowlanych [Mg] | 24,1 | 32,1 | 40,2 | 48,2 | 64,6 | 72,7 | 80,9 | 89,0 | 97,1 | 105,3 |

Źródło: Obliczenia własne, analiza danych z Urzędu Gminy, KPGO, WPGO, PPGO

## Działania w zakresie odzysku i unieszkodliwiania odpadów oraz redukcji ilości odpadów biodegradowalnych

Na terenie gminy Kobylin-Borzymy nie ma i nie planuje się instalacji do odzysku i unieszkodliwiania odpadów. Selektywnie gromadzone i odbierane przez jednostki wywozowe frakcje odpadów komunalnych planuje się kierować do instalacji odzysku i unieszkodliwiania odpadów zlokalizowanych poza terenem gminy.

Zgodnie z WPGO i PPGO planuje się budowę Zakładu Zagospodarowania Odpadów – ZZO Wysokie Mazowieckie dla Regionu Wysokomazowieckiego - wyposażonego m.in. w sortownię i kompostownię. Planowana lokalizacja ZZO (wg WPGO) – Wysokie Mazowieckie.

### Odzysk odpadów

Selektywnie gromadzone przez mieszkańców gminy odpady komunalne będą odbierane przez jednostki wywozowe (posiadające decyzje na odbiór odpadów) i transportowane do regionalnych instalacji odzysku (RZZO Wysokie Mazowieckie - wyznaczonego wg WPGO) i/lub bezpośrednio do zakładów przetwarzających. Odzysk odpadów będzie prowadzony w ww. instalacjach poza terenem gminy Kobylin-Borzymy.

### Kompostowanie odpadów ulegających biodegradacji

Planuje się dla gminy Kobylin-Borzymy (zgodnie z PPGO i WPGO):

- kompostowanie odpadów organicznych w kompostownikach indywidualnych (przydomowych),

- kierowanie części odpadów biodegradowalnych na kompostownię w RZZO Wysokie Mazowieckie (po uruchomieniu instalacji).

### Unieszkodliwianie odpadów niebezpiecznych

Odpady niebezpieczne wydzielone z odpadów komunalnych odbierane bezpośrednio od mieszkańców gminy (zbiórka akcyjna) i poprzez sieć punktów zlokalizowanych na terenie gminy Kobylin-Borzymy, tj.: w aptekach (zużyte leki i opakowania po lekach), sklepach AGD i z artykułami przemysłowymi, rolniczymi (zużyte baterie, sprzęt elektryczny, zużyte lampy fluorescencyjne, opakowania po środkach ochrony roślin), w sklepach z artykułami przemysłowo – motoryzacyjnymi (zużyte akumulatory), stacjach benzynowych i warsztatach naprawy pojazdów samochodowych (zużyte akumulatory, przepracowane oleje) i/lub z GPZON będą przekazywane jednostkom specjalistycznym posiadającym odpowiednie zezwolenia na zbieranie, transport i unieszkodliwianie odpadów niebezpiecznych i kierowane do unieszkodliwiania w instalacjach poza terenem gminy (do instalacji mających pozwolenie na przetwarzanie lub unieszkodliwianie poszczególnych grup odpadów niebezpiecznych). W poniższej tabeli zawarto informacje o odbiorcach odpadów niebezpiecznych:

| Odbiorca odpadów | UWAGI |
| --- | --- |
| „ABBA EKOMED” Poznańska 152; 87- 100 Toruń Tel. 0- 56 654 70 71 | Unieszkodliwianie termiczne, mechaniczne, chemiczne, zestalanie, zeszkliwianie |
| BIONIKA Sp. z o.o. 85-082 Bydgoszcz , ul. Zygmunta Augusta 5 | Przeterminowane leki |
| „ BIO- ECOLOGY SERVICES” Rzymowskiego 30; 02- 697 Warszawa Tel. 0- 22 647 39 45; fax 0- 22 647 06 84 | Termiczne, Biodegradacja |
| „ EKO- KRAK 2000” Romanowicza2; 30-702 Kraków Tel. 0- 12 423 50 63 fax 0- 12 412 35 89 | Termiczne dot. również rozpuszczalników chlorowcoorganicznych |
| „ EKO-MED” Dawida 2; 50-527 Wrocław Tel. 0-71 73 29 01; fax 0-71 67 40 76 | Odkażanie odpadów szpitalnych |
| „ EKO- NEUTRAL” Obodrzycka 61; 61- 249 Poznań Tel/ fax 0- 61 879 98 37 | Mechaniczne |
| „ EKOPAL” Smolańska 3; 70- 026 Szczecin Tel. 091 483 67 54 fax 091 482 20 04 | Termiczne |
| „ EKO SERVICE” Wał Miedzeszyński 870/5 ; 03-917 Warszawa Tel.0- 22 617 64 28 fax 0- 22 617 40 89 | Termiczne Biodegradacja |
| „ EKOCHEM” w Szczecinie Tkacka 9a; 90- 156 Łódż Tel. 0- 42 678 43 64 | Termiczne Chemiczne |
| „ EUROCOMA” Osiedle Orła Białego 74; 61-251 Poznań Tel/fax 0-61 879 71 43 | Radioaktywne szpitalne, obróbka osadów |
| „ HANTPOL” Wynalazek 2; 02- 676 Warszawa Tel/fax 0-22 857 40 23 | Biodegradacja |
| „ INSBUD MONTANA” Sulejkowska 55; 00-006 W-wa Tel. 0-22 673 11 71 | Neutralizacja azbestu |
| Instytut Metali Nieżelaznych Złotoryjska 194; 59- 220 Legnica Tel.0-76 876 59 24; fax 0-76 876 69 65 | Chemiczne |
| Instytut Ochrony Roślin w Poznaniu Gliwicka 29; 44-153 Sośnicowice Tel. 0-32 238 75 84; fax 0-32 238 75 03 | Termiczne unieszkodliwianie przeterminowanych środków ochrony roślin |
| „ IZOPOL” Gnieżnieńska 4; 88-340 Trzemeszno Tel. 0-52 315 43 30 | Deponowanie wyrobów azbestowych |
| Jednostka Ratownictwa Chemicznego Kwiatkowskiego 8; 33-101 Tarnów Tel. 0-14 37 27 30 | Chemiczne |
| „ MAYA” Trakt Lubelski 131; 04-790 W-wa Tel/fax. 0- 22 612 61 00 ; | Unieszkodl. mechaniczne odbiera świetlówki, lampy sodowe, rtęciowe |
| „ MB RZESZÓW” Rejtana 10; 35- 310 Rzeszów | Termiczne, biodegradacja |
| „ ODCZYNNIKI” Mełgiewska 18; 20- 234 Lublin Tel. 0-81 746 23 59 | Chemiczne |
| „ POLSKIE ODCZYNNIKI CHEMICZNE” Sowińskiego 11; 44-101 Gliwice tel. 0-32 31 20 81, fax 0-32 31 26 80 | Chemiczne |
| „ PORT SERVICE” mjr. H. Sucharskiego 75; 80-958 Gdańsk tel.0-58 343 79 77; fax 0-58 343 74 02 | Chemiczne Biodegradacja |
| „ PRUSZKÓW” B. Prusa 35; 05- 800 Pruszków Tel. 022 758 64 81 | Chemiczne |
| „ RADMOR” Hutnicza 3; 81-215 Gdynia Tel. 0-58 623 23 71 | Chemiczne |
| „ ROKITA” Sienkiewicza 4; 56-120 Brzeg Dolny Tel. 0-71 319 25 68 | Chemiczne Termiczne |
| „SANSERW” Dąbrowszczaków 1; 80-374 Gdańsk Tel. 0-58 553 07 71 | Termiczne |
| „ SHIPCLEAR” 5 Lipca 32; 70-376 Szczecin tel. 091 484 35 90; fax 0-91 487 91 70 | Zużyte oleje, odpady lakiernicze, przeterminowane leki, rozpuszczalniki |
| „ TUZAL” Morsztyna 7; 05-075 Wesoła- Zielona k/Warszawy Tel. 0-22 773 42 90 | Termiczne Chemiczne Mechaniczne |
| „ UGT” Polna 44/10; 00-635 Warszawa Tel./fax 0-22 825 53 99 | Termiczne Mechaniczne |
| UTIL Plac Zygmunta Starego 4/2 05- 825 Grodzisk Mazowiecki tel/fax 0-22 755 61 29 | Odpady polakiernicze, przeterminowane kosmetyki i leki. świetlówki azbest itp |
| „ WASTER” Malinowo II. 83-110 Tczew Tel.0-90 50 98 46 | Termiczne |
| „ WASTROL” Romana Maya 1; 61-371 Poznań Tel/fax 0-61 874 10 07 | Termiczne |
| Zakład Utylizacyjny Reduta Żbik 5; 80-761 Gdańsk Tel. 0-58 301 10 21 | Termiczne Biodegradacja |

Źródło: Analiza własna

### Składowanie odpadów

Na terenie gminy Kobylin-Borzymy nie ma i nie planuje się budowy składowiska odpadów. Odpady komunalne do składowania z terenu gminy kierowane będą na zalegalizowane składowiska odpadów poza obszarem gminy Kobylin-Borzymy, przez firmy wywozowe odbierające odpady komunalne z terenu gminy. Odpady komunalne będą kierowane na składowiska odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne o uregulowanym stanie formalno - prawnym, będące w zarządzie tych firm lub z zarządcami których firmy te mają ważne umowy na przekazywanie odpadów do unieszkodliwiania.

Planowane jest docelowo (wg WPGO, PPGO) kierowanie odpadów z terenu gminy Kobylin-Borzymy na wyznaczone instalacje regionalne – ZZO Wysokie Mazowieckie, (po uruchomieniu ZZO).

Planuje się likwidację zinwentaryzowanych „dzikich” wysypisk odpadów na terenie gminy (wykaz w rozdziale 3 niniejszego Planu) sukcesywnie w latach 2007-2009. W pierwszej kolejności planowana jest likwidacja największego na terenie gminy „dzikiego” wysypiska odpadów w m. Kropiewnica Gajki (dawne wysypisko gminne) przewidziana jest na lata 2007-2008. W przypadku pojawiania się kolejnych tego typu miejsc będą one likwidowane na bieżąco.

W poniższej tabeli przedstawiono ilości odpadów komunalnych z terenu gminy Kobylin-Borzymy do składowania w kolejnych latach planistycznych:

| Gmina Kobylin-Borzymy Wyszczególnienie | 2006 r. | 2007 r. | 2008 r. | 2009 r. | 2010 r. | 2011 r. | 2012 r. | 2013 r. | 2014 r. | 2015 r. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Zakładana ilość odpadów do składowania,[Mg] | 651,07 | 608,08 | 582,23 | 547,84 | 60 % 511,43 | 494,65 | 469,31 | 452,48 | 435,64 | 50 % 435,86 |

Źródło: Obliczenia własne, analiza danych z Urzędu Gminy, KPGO, WPGO, PPGO

# HARMONOGRAM REALIZACJI PRZEDSIĘWZIĘĆ

W niniejszym rozdziale, przedstawiono zadania z zakresu gospodarki odpadami wraz z szacunkowymi kosztami inwestycyjnymi i eksploatacyjnymi, terminem realizacji oraz wskazaniem źródeł ich finansowania.

HARMONOGRAM REALIZACJI PRZEDSIĘWZIĘĆ

Z ZAKRESU GOSPODARKI ODPADAMI DO 2015 R.  -  GMINA KOBYLIN-BORZYMY

| Lp. | Zadania | Do 2010 r. (tys. zł) | Do 2015 r. (tys. zł) | Źródła finansowania | Partnerzy |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| PRIORYTET I. Systemowe rozwiązania w zakresie gospodarki odpadami komunalnymi: opakowaniowymi, biodegradowalnymi, niebezpiecznymi, zmieszanymi, budowlanymi, wielkogabarytowymi, zużytym sprzętem AGD |
| DZIAŁANIA INWESTYCYJNE |
| 1. | Udział w finansowaniu RZZO, regionalnych instalacji unieszkodliwiania / odzysku odpadów Region Wysokomazowiecki (Wysokie Mazowieckie – Centrum Odzysku) | 200 | 500 | Środki własne Gminy, GFOŚiGW, WFOŚiGW, regionalne programy operacyjne, FS, NFOŚiGW | Starostwo Powiat., RZZO, Urz. Marsz., Gminy regionu ZZO |
| 2. | Doposażenie gospodarstw domowych w pojemniki 110l/120l na odpady komunalne zmieszane | 30 | 5 | Środki własne Gminy, GFOŚiGW, WFOŚiGW, regionalne programy operacyjne, środki jednostek wywozowych, PROW | Gospodarstwa domowe z terenu gminy, jednostki wywozowe |
| 3. | Wyposażenie gospodarstw domowych w worki PP/PE 120l i pojemniki 1100l na odpady segregowane | 85 | 77 | Środki własne Gminy, GFOŚiGW, WFOŚiGW, regionalne programy operacyjne, środki Mechaniz. Finans. EOG i Norwes. Mech. Finans., Ekofundusz, PROW | Gospodarstwa domowe z terenu gminy, RZZO, jednostki wywozowe |
| 4. | Realizacja GPZON – Gminny Punkt Zbiórki Odpadów Niebezpiecznych | 70 | 0 | Środki własne Gminy, GFOŚiGW, WFOŚiGW, regionalne programy operacyjne, środki Mechaniz. Finans. EOG i Norwesk. Mechan. Finans., Ekofundusz, środki z PROW | Gospodarstwa domowe z terenu gminy, RZZO, jednostki wywozowe |
| 5. | Edukacja na rzecz ograniczania ilości wytwarzanych odpadów i segregacji „u źródła” | 4 | 6 | Środki własne Gminy, GFOŚiGW, PFOŚiGW, WFOŚiGW, środki Mech. Fin. EOG i Norwesk. Mech. Finan., Ekofundusz, PROW | Szkoły, mieszkańcy gminy, Starostwo Powiat., RZZO, Urz. Marsz., organizacje pozarządowe |
| 6. | Propagowanie indywidualnego kompostowania odpadów organicznych powstających w gosp. domowych, rolniczych | 4 | 6 | Środki własne Gminy, GFOŚiGW, PFOŚiGW, WFOŚiGW. Ekofundusz, PROW | Szkoły, mieszkańcy gminy, Starostwo Powiat., RZZO, Urz. Marszałk., organiz. pozarządowe, ODR |
| RAZEM NAKŁADY INWESTYCYJNE | 393 | 594 |  |
| KOSZTY EKSPLOATACYJNE |
| 1. | Koszty zbierania, transportu i składowania odpadów zmieszanych | 602 | 596 | Opłaty od mieszkańców, środki własne gminy | Gospod. domowe, RZZO, jednostki wywozowe |
| 2. | Koszty zbierania, transportu i odzysku odpadów opakowaniowych | 43 | 52 | Środki własne gminy, GFOŚiGW, WFOŚiGW, środki UE, organizacji odzysku | Gospod. domowe, RZZO, jednostki wywozowe, szkoły, organizac. odzysku |
| 3. | Koszty zbierania, transportu, unieszkodliwiania odpadów niebezpiecznych wyselekcjonow. z odpadów komunalnych | 13 | 25 | Środki własne gminy, GFOŚiGW, WFOŚiGW, organizacji odzysku | Gospod. domowe, szkoły, RZZO, firmy spec. wywozowe |
| 4. | Koszty zbierania i unieszkodliwiania odpadów biodegradowalnych | 20 | 104 | Środki gospod. domowych, środki własne gminy, GFOŚiGW | Gospod. domowe, RZZO, jednostki wywozowe |
| 5. | Koszty zbierania, transportu, odzysku, unieszkodliwiania odpadów budowlanych | 40 | 84 | Środki gospod. domowych, podm. gospod, środki własne gminy | Gospod. domowe, RZZO, jednostki wywozowe |
| 6. | Koszty zbierania, transportu, odzysku, unieszkodliwiania odpadów wielkogabarytowych | 28 | 49 | Środki gospod. domowych, podm. gospod., środki własne gminy | Gospod. domowe, RZZO, jednostki wywozowe |
| RAZEM KOSZTY EKSPLOATACYJNE | 746 | 910 |  |
| RAZEM PRIORYTET I: | 1139 | 1504 |  |
| PRIORYTET II. Wdrożenie programu eliminacji azbestu oraz bieżąca likwidacja tzw. „dzikich” wysypisk odpadów i rekultywacja |
| 1. | Inwentaryzacja wyrobów zawierających azbest na terenie gminy. Opracow. planu usuwania odpadów azbest. Przeprowadzenie akcji informac. dla mieszkańców gm. | 8 | 0 | Środki własne Gminy, GFOŚiGW, PFOŚiGW | Mieszkańcy gminy, organizacje pozarządowe, Starostwo Powiat. |
| 2. | Usuwanie odpadów azbestowych (płyt azbestowo-cementowych) – demontaż pokryć dach., transport i unieszkodliwianie* | 300 | 600 | Środki właścicieli budynków pokrytych eternitem, Urząd Gminy, GFOŚiGW, WFOŚiGW, środki pomocowe UE | Firmy spec. posiad. zezwol. na usuwan. odpadów azbest., mieszkańcy gminy |
| 3. | Inwentaryzacja i bieżąca likwidacja „dzikich” wysypisk odpadów, rekultywacja | 150 | 20 | Środki własne gminy, GFOŚiGW, WFOŚiGW, region. programy operac. 2007-2013 | Starostwo Powiat., sołtysi, nadleśnict. |
| RAZEM PRIORYTET II: | 458 | 620 |  |
| CAŁKOWITE KOSZTY FUNKCJONOWANIA SYSTEMU GOSPODARKI ODPADAMI GMINY |
| RAZEM: | 1597 . | 2124 . | . |  |

Źródło: Obliczenia własne, analiza danych z Urzędu Gminy, KPGO, WPGO, PPGO, KPUA

* Koszt w okresie 2006-2015 będzie uzależniony od wykonywania modernizacji budynków, stopnia pilności wymiany pokryć dachowych z eternitu. Całkowity koszt usunięcia i unieszkodliwienia odpadów azbestowych z terenu gminy (do 2032 roku) został obliczony w Załączniku 3 – „Program usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest stosowanych na terenie gminy Kobylin-Borzymy”.

# KOSZTY EKSPLOATACYJNE SYSTEMU GOSPODARKI ODPADAMI KOMUNALNYMI

Koszty eksploatacyjne systemu gospodarki odpadami gminy Kobylin-Borzymy zestawiono zbiorczo w harmonogramie realizacji zadań. W niniejszym rozdziale szczegółowo przedstawiono koszty w poszczególnych latach dla poszczególnych rodzajów odpadów do poniesienia przy założeniu osiągnięcia planowanych limitów wynikających z obowiązujących przepisów i planów wyższych szczebli (KPGO, WPGO, PPGO).

Poniżej zamieszczono podstawowe wskaźniki ekonomiczne charakteryzujące gromadzenie i transport odpadów (wg Krajowego Planu Gospodarki Odpadami, Mon. Pol. z 2003 r. Nr 11, poz. 159).

Jednostkowe koszty zbierania odpadów komunalnych i ich frakcji (zł/Mg)

Wybierając opcję selektywnej zbiórki odpadów należy liczyć się z wyższym kosztem jednostkowym zbiórki odpadów niż w przypadku zbiórki odpadów niesegregowanych. Podobnie, transport frakcji suchej (wyselekcjonowane odpady opakowaniowe) będzie wyższy niż transport frakcji biodegradowalnej i odpadów niesegregowanych.

Jednostkowe koszty transportu (zł/Mg km)

.

## Koszty zbierania, transportu i odzysku odpadów opakowaniowych

| Gmina Kobylin-Borzymy Wyszczególnienie | 2006 r. | 2007 r. | 2008 r. | 2009 r. | 2010 r. | 2011 r. | 2012 r. | 2013 r. | 2014 r. | 2015 r. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Opakowania papierowe [Mg] | 26,61 | 28,38 | 28,96 | 29,55 | 30,71 | 31,91 | 33,11 | 34,31 | 35,51 | 35,53 |
| Opakowania z tworzyw sztucznych [Mg] | 5,65 | 6,42 | 6,42 | 6,42 | 6,41 | 6,42 | 6,42 | 6,42 | 6,43 | 6,43 |
| Opakowania szklane [Mg] | 25,59 | 29,24 | 32,89 | 36,53 | 40,16 | 40,18 | 40,21 | 43,88 | 43,91 | 43,93 |
| Opakowania z blachy stalowej [Mg] | 1,12 | 1,25 | 1,56 | 1,87 | 2,18 | 2,50 | 2,50 | 2,81 | 3,13 | 3,13 |
| Opakowania aluminiowe [Mg] | 0,62 | 0,71 | 0,75 | 0,75 | 0,80 | 0,80 | 0,80 | 0,89 | 0,89 | 0,89 |
| RAZEM DO RECYKLINGU [Mg] | 59,61 | 66,01 | 70,58 | 75,12 | 80,28 | 81,81 | 83,04 | 88,32 | 89,87 | 89,92 |
| KOSZTY ŁĄCZNE [zł] (zbierania, transportu i odzysku odpadów opakowaniowych) | 5 365 | 5 940 | 6 352 | 6 761 | 7 225 | 7 363 | 7 474 | 7 949 | 8 088 | 8 092 |

Źródło: Obliczenia własne, analiza danych z Urzędu Gminy, KPGO, WPGO, PPGO

## Koszty zbierania i unieszkodliwiania odpadów biodegradowalnych

| Gmina Kobylin-Borzymy Wyszczególnienie | 2006 r. | 2007 r. | 2008 r. | 2009 r. | 2010 r. | 2011 r. | 2012 r. | 2013 r. | 2014 r. | 2015 r. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| RAZEM ODPADY BIODEGRADOWALNE [Mg] | 200,06 | 200,01 | 199,96 | 199,90 | 198,57 | 198,67 | 198,78 | 198,88 | 198,99 | 199,09 |
| Do składowania [Mg] | 212,71 | 212,71 | 194,98 | 177,26 | 159,53 | 141,80 | 124,08 | 106,35 | 88,62 | 70,90 |
| Do unieszkodliwiania (kompostowania) [Mg] | 0,00 | 0,00 | 4,97 | 22,65 | 39,04 | 56,87 | 74,70 | 92,53 | 110,36 | 128,20 |
| KOSZTY ŁĄCZNE [zł] (zbierania i unieszkodliwiania odpadów biodegradowalnych) | 0 | 0 | 497 | 2265 | 3904 | 5687 | 7470 | 9253 | 11036 | 12820 |

Źródło: Obliczenia własne, analiza danych z Urzędu Gminy, KPGO, WPGO, PPGO

## Koszty zbierania, transportu, odzysku i unieszkodliwiania odpadów niebezpiecznych

| Gmina Kobylin-Borzymy Wyszczególnienie | 2006 r. | 2007 r. | 2008 r. | 2009 r. | 2010 r. | 2011 r. | 2012 r. | 2013 r. | 2014 r. | 2015 r. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Odpady niebezpieczne [Mg] | 1,67 | 2,28 | 2,88 | 3,41 | 3,79 | 4,55 | 5,31 | 5,69 | 6,08 | 6,08 |
| KOSZTY ŁĄCZNE [zł] (zbierania, transportu, odzysku i unieszkodliwiania odpadów niebezpiecznych) | 1 336 | 1 821 | 2 306 | 2 730 | 3 032 | 3 640 | 4 249 | 4 555 | 4 861 | 4 864 |

Źródło: Obliczenia własne, analiza danych z Urzędu Gminy, KPGO, WPGO, PPGO

## Koszty zbierania, transportu, odzysku i unieszkodliwiania odpadów budowlanych

| Gmina Kobylin-Borzymy Wyszczególnienie | 2006 r. | 2007 r. | 2008 r. | 2009 r. | 2010 r. | 2011 r. | 2012 r. | 2013 r. | 2014 r. | 2015 r. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Odpady budowlane [Mg] | 24,1 | 32,1 | 40,2 | 48,2 | 64,6 | 72,7 | 80,9 | 89,0 | 97,1 | 105,3 |
| KOSZTY ŁĄCZNE [zł] (zbierania, transportu, odzysku i unieszkodliwiania odpadów budowlanych) | 4 100 | 5 465 | 6 830 | 8 194 | 10 987 | 12 367 | 13 748 | 15 131 | 16 515 | 17 901 |

Źródło: Obliczenia własne, analiza danych z Urzędu Gminy, KPGO, WPGO, PPGO

## Koszty zbierania, transportu, odzysku i unieszkodliwiania odpadów wielkogabarytowych

| Gmina Kobylin-Borzymy Wyszczególnienie | 2006 r. | 2007 r. | 2008 r. | 2009 r. | 2010 r. | 2011 r. | 2012 r. | 2013 r. | 2014 r. | 2015 r. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Odpady wielkogabarytowe [Mg] | 11,4 | 17,1 | 21,6 | 26,2 | 28,4 | 31,3 | 34,1 | 37,0 | 39,9 | 39,9 |
| KOSZTY ŁĄCZNE [zł] (zbierania, transportu, odzysku i unieszkodliwiania odpadów wielkogabarytowych) | 2 732 | 4 098 | 5 189 | 6 280 | 6 822 | 7 508 | 8 195 | 8 883 | 9 571 | 9 576 |

Źródło: Obliczenia własne, analiza danych z Urzędu Gminy, KPGO, WPGO, PPGO

## Koszty zbierania, transportu i składowania odpadów komunalnych zmieszanych

Koszty związane ze zbieraniem odpadów komunalnych zmieszanych, ich transportem oraz unieszkodliwianiem poprzez składowanie będą pokryte przez mieszkańców Gminy.

| Gmina Kobylin-Borzymy Wyszczególnienie | 2006 r. | 2007 r. | 2008 r. | 2009 r. | 2010 r. | 2011 r. | 2012 r. | 2013 r. | 2014 r. | 2015 r. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Ilość odpadów do składowania [Mg] | 651,07 | 608,08 | 582,23 | 547,84 | 511,43 | 494,65 | 469,31 | 452,48 | 435,64 | 435,86 |
| KOSZTY ŁĄCZNE [zł] (zbierania, transportu, składowania odpadów komunalnych zmieszanych) | 107 084 | 107 056 | 107 028 | 106 999 | 106 549 | 106 605 | 106 661 | 106 717 | 106 773 | 106 830 |
| Średnioroczny koszt na 1 mieszkańca gminy [zł/Mk] | 28,22 | 28,22 | 28,22 | 28,22 | 28,11 | 28,11 | 28,11 | 28,11 | 28,11 | 28,11 |
| Średnioroczny koszt na 1 gosp. domowe [zł/gosp. dom.] | 82,11 | 82,11 | 82,11 | 82,11 | 81,81 | 81,81 | 81,81 | 81,81 | 81,81 | 81,81 |

Źródło: Obliczenia własne, analiza danych z Urzędu Gminy, KPGO, WPGO, PPGO

## Sumaryczne koszty wdrażania zintegrowanego systemu gospodarki odpadami komunalnymi

| GMINA KOBYLIN-BORZYMY Wyszczególnienie | 2006 r. | 2007 r. | 2008 r. | 2009 r. | 2010 r. | 2011 r. | 2012 r. | 2013 r. | 2014 r. | 2015 r. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Koszty zbierania, transportu i składowania odpadów komunalnych zmieszanych [zł] | 120 882 | 120 713 | 120 544 | 120 374 | 119 762 | 119 593 | 119 424 | 119 256 | 119 087 | 118 918 |
| Koszty zbierania, transportu, odzysku i unieszkodliwiania odpadów niebezpiecznych [zł] | 1 508 | 2 053 | 2 597 | 3 072 | 3 408 | 4 084 | 4 758 | 5 090 | 5 422 | 5 414 |
| Koszty zbierania, transportu i odzysku odpadów opakowaniowych [zł] | 7 267 | 8 038 | 8 585 | 9 127 | 9 745 | 9 912 | 10 041 | 10 660 | 10 825 | 10 810 |
| Koszty zbierania i unieszkodliwiania odpadów biodegradowalnych [zł] | 0 | 0 | 3 201 | 6 780 | 10 094 | 13 673 | 17 253 | 20 832 | 24 411 | 27 991 |
| Koszty zbierania, transportu, odzysku i unieszkodliwiania odpadów budowlanych [zł] | 4 628 | 6 163 | 7 692 | 9 218 | 12 350 | 13 874 | 15 394 | 16 909 | 18 420 | 19 927 |
| Koszty zbierania, transportu, odzysku i unieszkodliwiania odpadów wielkogabarytowych [zł] | 3 084 | 4 620 | 5 844 | 7 064 | 7 668 | 8 423 | 9 176 | 9 926 | 10 675 | 10 660 |
| RAZEM KOSZTY [zł] | 137 369 | 141 587 | 148 463 | 155 635 | 163 027 | 169 559 | 176 046 | 182 673 | 188 840 | 193 720 |
| Średnioroczne koszty funkcjonowania systemu na 1 mieszkańca [zł/Mk] | 36,20 | 37,32 | 39,14 | 41,04 | 43,02 | 44,71 | 46,40 | 48,12 | 49,72 | 50,98 |
| Średnioroczne koszty funkcjonowania systemu na 1 gospodarstwo domowe [zł/gosp. dom.] | 105,33 | 108,60 | 113,90 | 119,44 | 125,17 | 130,12 | 135,03 | 140,04 | 144,69 | 148,35 |

Źródło: Obliczenia własne, analiza danych z Urzędu Gminy, KPGO, WPGO, PPGO

# SPOSOBY FINANSOWANIA SŁUŻĄCE REALIZACJI ZAMIERZONYCH CELÓW

## Koszty inwestycyjne

Zakres planowanych inwestycji obejmujących nie tylko obiekty infrastruktury, ale także maszyny i urządzenia stanowiące środki trwałe powinien być przedmiotem studium wykonalności poszczególnych inwestycji. Celem tej analizy jest określenie realności wykonania zamierzonych przedsięwzięć zarówno pod kątem ich sfinansowania, jak i konsekwencji finansowych wdrożenia, a więc poziomu niezbędnych do pokrycia kosztów eksploatacji cen usług. Koszty inwestycji mogą być pokrywane z następujących źródeł:

- opłaty odbiorców usług - stanowią dość pewne źródło środków finansowych pod warunkiem, że ich poziom pozwala na pokrycie całości kosztów eksploatacyjnych i inwestycyjnych w skali roku;

- środki własne budżetu gminy - jest to najtańszy, bo bezzwrotny, dotacyjny środek finansowy. Konieczne jest uwzględnienie tego typu wydatków w budżetach gmin, co powoduje, że wydatki takie muszą być odpowiednio wcześniej planowane (najpóźniej jesienią na kolejny rok);

- dotacje ze źródeł zewnętrznych - dotacje ze źródeł unijnych oraz Mechanizmu Finansowego EOG i Norweskiego Mechanizmu Finansowego, a także źródeł krajowych głównie z narodowego i wojewódzkich funduszy ochrony środowiska;

- pożyczki z funduszy celowych i kredyty preferencyjne - są podstawowym źródłem środków na inwestycje w dziedzinie ochrony środowiska w warunkach polskich; pożyczek udziela Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej oraz na zbliżonych zasadach fundusze wojewódzkie;

- komercyjne kredyty bankowe - ze względu na duże koszty finansowe związane z oprocentowaniem, kredyty komercyjne nie powinny być brane pod uwagę jako podstawowe źródła finansowania inwestycji, lecz jako uzupełnienie środków z pożyczek preferencyjnych; samorządy są obecnie postrzegane przez banki jako interesujący i wiarygodni klienci, stąd dostęp do kredytów jest coraz łatwiejszy;

- emisja obligacji komunalnych - emisja papierów wartościowych jest jeszcze jednym sposobem zadłużania w celu pozyskania kapitału. Obligacje mogą być emitowane w przypadku, jeżeli dają szansę pozyskania środków taniej niż kredyty bankowe, a pożyczki preferencyjne nie są możliwe do pozyskania;

- udział kapitałowy lub akcyjny - polega na objęciu udziałów finansowych w przedsięwzięciu inwestycyjnym przez podmioty prywatne lub publicznych inwestorów instytucjonalnych (fundusze inwestycyjne).

## Koszty eksploatacyjne

Podstawowym źródłem przychodów są opłaty za wywóz odpadów i opłaty za ich przyjęcie do składowania bądź unieszkodliwienia. Uzupełniającymi źródłami przychodów są wpływy z tytułu sprzedaży materiałów i surowców: surowców wtórnych, kompostu. Coraz częściej za przychody uważa się również uniknięte koszty transportu, składowania lub przerobu odpadów w efekcie działań związanych z minimalizacją i unikaniem powstawania odpadów (akcje edukacyjne). Prawidłowo przyjęta i stosowana cena usuwania i składowania odpadów powinna uwzględniać: pokrycie całości kosztów związanych z bieżącą, technologiczną i organizacyjną eksploatacją elementów gospodarki odpadami, pokrycie kosztów finansowych inwestycji jako zwrot zobowiązań zaciągniętych przy realizacji inwestycji (spłata odsetek, rat kapitałowych, wykup obligacji), rozsądny zysk przedsiębiorstw realizujących usługi. Ponadto, zgodnie z ustawą o odpadach z 27.04.2001r. (Dz.U.62.628 zm.), cena przyjęcia odpadów na składowisko powinna uwzględniać w szczególności koszty budowy, eksploatacji, zamknięcia, rekultywacji, monitorowania i nadzorowania składowiska odpadów (art. 61). Należy również uwzględnić opłatę za gospodarcze korzystanie ze środowiska - umieszczenie odpadów na składowisku. Koszty segregacji (odzysku) surowców wtórnych ze strumienia odpadów komunalnych mogą być: dofinansowane z budżetu gminy, dodatkowym elementem cenotwórczym opłaty za przyjęcie odpadów na składowisko lub ich odzysk/unieszkodliwienie - koszty w tym przypadku są przenoszone bezpośrednio na wytwórców odpadów (mieszkańców i jednostki organizacyjne).

## Inne źródła finansowania

Wśród możliwych do zastosowania innych źródeł finansowania działań można zasygnalizować:

- opłaty produktowe - opłaty nakładane na produkty obciążające środowisko np. opakowania, baterie, świetlówki; wpływy z tego tytułu, trafiające do budżetu państwa, będą przeznaczane na wspomaganie i dofinansowanie systemu recyklingu (Ustawa o opakowaniach i odpadach opakowaniowych z dnia 11 maja 2001 r. (Dz.U.2001.63.638 z późn. zmianami),

- depozyty ekologiczne - obciążenia nakładane na produkty, podlegające zwrotowi w momencie przekazania tego produktu do recyklingu lub unieszkodliwienia (Ustawa o obowiązkach przedsiębiorców w zakresie gospodarowania niektórymi odpadami oraz o opłacie produktowej i opłacie depozytowej z dnia 11 maja 2001 r. (Dz.U.2001.63.639 z późn. zmianami).

Zgodnie z art. 29 ustawy o opakowaniach i odpadach opakowaniowych z 11.05.2001r. (Dz.U.63.638), wpływy z tytułu opłaty produktowej od sprzedaży produktów w opakowaniach wymienionych w załączniku nr 1 do ustawy są gromadzone na odrębnym rachunku bankowym Narodowego Funduszu. W terminie do 30 kwietnia roku kalendarzowego następującego po roku, którego opłata dotyczy, Narodowy Fundusz przekazuje 70% zgromadzonych środków wojewódzkim funduszom. Z kolei wojewódzkie fundusze, w terminie do 31 maja, przekazują gminom powyższe środki. Środki z opłat produktowych za opakowania, powiększone o przychody z oprocentowania, przekazywane są wojewódzkim funduszom, a następnie gminom, proporcjonalnie do ilości odpadów opakowaniowych przekazanych do odzysku i recyklingu, wykazanych w sprawozdaniach, składanych przez gminy.

# SYSTEM MONITORINGU I OCENY REALIZACJI PLANU GOSPODARKI ODPADAMI

Monitorowanie wdrażania Planu gospodarki odpadami jest procesem, który ma na celu analizowanie stanu zawansowania Planu i jego zgodności z postawionymi celami. Istotą monitorowania jest wyciąganie wniosków z tego, co zostało a co nie zostało zrobione. Ponadto modyfikowanie dalszych poczynań w taki sposób, aby osiągnąć zakładany cel w przyszłości. Istotnym elementem monitorowania jest wypracowanie technik zbierania informacji oraz opracowanie odpowiednich wskaźników, które będą odzwierciedlały efektywność prowadzonych działań.

„Plan gospodarki odpadami gminy Kobylin-Borzymy na lata 2006 – 2015” jest dokumentem ponadkadencyjnym, określającym cele i plan działań oraz zadania do roku 2010 z perspektywą do roku 2015. Wdrożeniu Planu towarzyszyć będzie jego monitorowanie, raportowanie realizacji i ewaluacja oraz aktualizacja (zgodnie z obowiązującymi przepisami).

Realizacja Planu uzależniona będzie od wysokości pozyskanych środków zarówno krajowych jak i z funduszy strukturalnych.

Za wdrażanie Planu odpowiedzialne będą Władze samorządowe Gminy Kobylin-Borzymy.

Funkcję Instytucji Zarządzającej i koordynującej realizację Planu będzie pełnił specjalnie powołany zespół pracowników. Zakres zadań Instytucji Zarządzającej obejmuje, m.in.:

- zapewnienie zgodności realizacji Planu z poszczególnymi dokumentami Planami wyższego rzędu i obowiązującymi przepisami, w tym w szczególności w zakresie zamówień publicznych, zasad konkurencji, ochrony środowiska, jak też zagwarantowanie przestrzegania zasad zawierania kontraktów publicznych,

- zbieranie danych statystycznych i finansowych na temat postępów wdrażania oraz przebiegu realizacji zadań w ramach Planu,

- zapewnienie przygotowania i wdrożenia planu działań w zakresie informacji i promocji Planu (edukacja ekologiczna),

- zbieranie informacji do raportu i przygotowanie raportów z wdrażania Planu (co 2 lata),

- dokonanie oceny na poszczególnych etapach wdrażania Planu (co 2 lata) i po zakończeniu realizacji Planu.

Władze samorządowe Gminy Kobylin-Borzymy, jako Instytucja wdrażająca Plan, odpowiedzialne będą za:

- opracowanie i składanie wniosków o finansowanie zewnętrzne,

- bezpośrednią realizację działań przewidzianych w Planie w zakresie przygotowania przetargów, gromadzenia dokumentacji bieżącej, nadzoru nad wykonawcą pod kątem terminowości i jakości wywiązania się z zobowiązania,

- raportowanie wdrażania Planu.

Projekt gminnego planu gospodarki odpadami podlega zaopiniowaniu przez:

- Zarząd Województwa,

- Zarząd Powiatu,

- Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej.

W procesie monitorowania Planu przewidziano:

- monitoring sterujący - dotyczy całego okresu wdrażania Planu; zadaniem prowadzonego monitorowania będzie wykrycie wszelkich odchyleń, jakie mają miejsce w trakcie realizacji Planu;

- raportowanie – raporty z realizacji Planu określą na ile zakładane w Planie cele zostały osiągnięte oraz ustalą przyczyny rozbieżności w realizacji zadań; raporty posłużą za podstawę sprawdzenia, czy planowane efekty są zgodne z przyjętymi celami i ich miarami; będą podstawą do podjęcia działań korygujących rozbieżności we wdrażaniu zadań i osiąganiu zaplanowanych celów; wnioski z raportów zostaną wykorzystane przy modyfikacji i aktualizacji Planu gospodarki odpadami.

## Aktualizacja i modyfikacja planu

Ustawa o odpadach wymaga, aby plany gospodarki odpadami aktualizowane były nie rzadziej niż raz na 4 lata.

Jeżeli zaistnieje sytuacja lokalna, że uchwalony Plan będzie wymagał modyfikacji – zostanie przeprowadzone stosowne postępowanie, przed upływem wymaganych ustawowo 4 lat, w celu aktualizacji Planu.

## Raportowanie wdrażania Planu gospodarki odpadami

Realizacja Planu gospodarki odpadami gminy Kobylin-Borzymy na lata 2006-2015 będzie poddawana w ciągu okresu planistycznego sprawdzeniu na poszczególnych etapach (zgodnie z obowiązującymi przepisami – raportowanie realizacji Planu co 2 lata). Kontroli podlegać będzie stopień realizacji poszczególnych celów, monitorowanie postępu wdrażania zaplanowanych działań, ich zgodności z harmonogramem, sposób finansowania oraz rezultaty.

Raportowanie i monitorowanie wdrażania Planu następować będzie poprzez sporządzanie 1 raz na 2 lata raportu z postępów we wdrażaniu Planu gospodarki odpadami. Raport ten wykonuje Wójt Gminy za okres 2 lat kalendarzowych, według stanu na dzień 31 grudnia roku kończącego ten okres. Wójt Gminy przedkłada Radzie Gminy oraz Zarządowi Powiatu w terminie do dnia 31 marca ww. raport po upływie okresu sprawozdawczego.

Celem raportowania jest zapewnienie zgodności realizacji Planu z planowanymi zadaniami. Wszelkie rozbieżności pomiędzy ustaleniami Planu, a jego rzeczywistym wykonaniem będą w raporcie wyjaśnione.

## Wskaźniki monitorowania efektywności wdrażania Planu

W wyniku realizacji postawionych celów i zadań w „Planie gospodarki odpadami gminy Kobylin-Borzymy na lata 2006–2015” przewiduje się osiągnięcie wskaźników przedstawionych w tabeli:

| Lp. | Wskaźnik monitoringu Planu gospodarki odpadami | Jednostka miary | Stan na 2005 r. | Stan planowany |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 2010 r. | 2015 r. |
| 1. | Ilość zawartych umów z mieszkańcami gminy na odbiór odpadów przez jednostki wywozowe | szt. | 588 | ~743 |
| 2. | Objęcie zorganizowanym odbiorem odpadów komunalnych mieszkańców gminy | % | 79 | ~100 |
| 3. | Powierzchnia zlikwidowanych i zrekultywowanych „dzikich” wysypisk | ha | 0 | ~9 |
| 4. | Ilość przeprowadzonych kampanii edukacyjnych dla społeczeństwa gminy | szt. | 0 | 4 | 4 |
| 5. | Ilość utworzonych GPZON (Gminny Punkt Zbiórki Odpadów Niebezpiecznych) | szt. | 0 | 1 |
| 6. | Ilość odbieranych odpadów z terenu gminy przez jednostki wywozowe - do składowania | Mg | 250,86 | 511,43 | 435,86 |
| 7. | Ilość odpadów kierowanych do odzysku | Mg | 0 | 80,28 | 89,92 |
| 8. | Deponowanie na składowiskach wytworzonych odpadów komunalnych | % | 29,6 | < 60 | < 50 |
| 9. | Deponowanie na składowiskach odpadów komunalnych ulegających biodegradacji (% wag. w stosunku do roku 1995) | % wag. | 11,8 | < 75 | < 44 |
| 10. | Wydzielanie ze strumienia odpadów komunalnych odpadów niebezpiecznych | % | 0 | > 50 | > 80 |
| 11. | Wydzielanie ze strumienia odpadów komunalnych odpadów wielkogabarytowych | % | 0 | > 50 | > 70 |
| 12. | Wydzielanie ze strumienia odpadów komunalnych odpadów budowlanych | % | 0 | > 40 | > 65 |
| 13. | Poziom recyklingu opakowań z tworzyw sztucznych | % | 0 | 25 | 25 |
| 14. | Poziom recyklingu opakowań stalowych | % | 0 | 35 | 50 |
| 15. | Poziom recyklingu opakowań szklanych | % | 0 | 55 | 60 |

Źródło: Oprac. na podst. danych z Urzędu Gminy, sprawozdań jednostek wywozowych obsługuj. gminę, GUS, KPGO, WPGO, PPGO, PEP, obowiązujących przepisów prawa (ustawa o odpadach, rozp. MŚ dot. poziomów odzysku, recyklingu)

- Obliczenia limitów odzysku i unieszkodliwiania dla poszczególnych strumieni odpadów w poszczególnych latach planistycznych 2006-2015r. w Mg podano w zestawieniach tabelarycznych w rozdz. 6 i 8 Planu.

W tabeli zamieszczono wskaźniki monitorowania efektywności wdrażania Planu... Gminy Kobylin-Borzymy przyjmując, że lista ta nie jest wyczerpująca i będzie sukcesywnie modyfikowana.

# ANALIZA ODDZIAŁYWANIA PLANU NA ŚRODOWISKO

I. Zakres niniejszej prognozy jest zgodny z art. 41 ust. 2 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz.U. nr 62, poz. 627, ze zm.).

II. Wykonana prognoza ma charakter ogólny i dotyczy oceny zmian oddziaływania na środowisko w wyniku rozwoju systemu gospodarki odpadami komunalnymi jako całości. Opiera się głównie na ocenie zmniejszania lub eliminacji określonych emisji zanieczyszczeń do środowiska w efekcie zasadniczych zmian gospodarowania odpadami, tj.:

- podjęcia prób minimalizacji wytwarzania odpadów,

- wprowadzenia na szerszą skalę selektywnej zbiórki określonych użytkowych frakcji odpadów do odzysku,

- selektywnej zbiórki i recyklingu organicznego odpadów biologicznie rozkładalnych,

- wprowadzenia selektywnej zbiórki odpadów niebezpiecznych i ich wydzielenia do unieszkodliwiania w odrębnych instalacjach,

- mechaniczno-biologicznej obróbki odpadów przed składowaniem,

- składowania odpadów wcześniej przekształconych biologicznie lub termicznie.

III. W trakcie realizacji prognozy nie stwierdzono istotnych braków literaturowych, które w zasadniczy sposób ograniczyłyby możliwość wykonania prognozy. Podczas opracowania prognozy natrafiono jednak na powszechnie znane trudności metodyczne. Zaliczyć do nich należy głównie brak metod opracowania prognoz do dokumentów strategicznych, jakimi są plany gospodarki odpadami (podobnie jak programy ochrony środowiska).

IV. Analizując zawartość, główne cele Planu oraz jego powiązanie z innymi dokumentami stwierdzono, że zawartość Planu jako dokumentu odpowiada wymaganiom, jakie ustawa o odpadach stawia planom gospodarki odpadami. W ramach prac nad planem gospodarki odpadami, uwzględniono w nim te elementy, które są zgodne z planem gospodarki odpadami dla województwa i powiatu. W szczególności, bezpośrednio wiążące dla Planu gminnego są ustalenia Planu powiatowego.

V. Plan bierze pod uwagę i akceptuje cele ochrony środowiska przed odpadami wyznaczone w dyrektywach UE oraz w KPGO, Strategii Zrównoważonego Rozwoju Polski do 2025 r. - Narodowej Strategii Ochrony Środowiska na lata 2000-2006 (II Polityka Ekologiczna Państwa), WPGO i PPGO. W szczególności cele te dotyczą:

- osiągnięcia określonych poziomów odzysku odpadów opakowaniowych i odpadów poużytkowych,

- zmniejszenia, w określonych ilościach i terminach, zawartości substancji organicznej w odpadach komunalnych do składowania,

- zapewnienia sortowania i przetworzenia wszystkich odpadów przed składowaniem.

VI. Warunkiem zmniejszenia obciążeń poszczególnych elementów środowiska jest realizacja zadań, przedsięwzięć prowadzących do osiągnięcia celów przyjętych w projekcie Planu gospodarki odpadami. Określone w projekcie Planu zadania i przedsięwzięcia w znacznym stopniu ograniczają uciążliwości dla środowiska odpadów, prowadząc do polepszenia stanu poszczególnych składników środowiska. Projekt gminnego planu gospodarki odpadami stwarza możliwość poprawy sytuacji w tej dziedzinie poprzez realizację szeregu działań, m.in. określenie optymalnej ilości odpadów do składowania, punktów zbiórki odpadów.

VII. W Projekcie planu gospodarki odpadami przyjęto sposób organizacji i zasady monitoringu systemu. Założenie jest poprawne pod względem merytorycznym, ale jego realizacja w początkowym okresie natrafi na znaczne trudności z powodu braku lub nie realizowania w pełni monitoringu zadań wynikających z wymienionych wyżej dokumentów.

Prawidłowo także założono, że zaproponowana w projekcie Planu lista wskaźników monitorowania efektywności Planu nie jest wyczerpująca i będzie sukcesywnie modyfikowana. Można zaproponować jeszcze cały szereg innych wskaźników (mierników realizacji założeń i zadań Planu), które stanowić będą (zgodnie z przyjętym założeniem w projekcie Planu) bardzo dobry system sprawozdawczości w zakresie kompleksowej gospodarki odpadami, np.:

- całość wydatków poniesionych na gospodarowanie odpadami,

- ilość terenów przeznaczonych na realizację zadań, przedsięwzięć określonych w projekcie planu gospodarki odpadami,

- procent odpadów przetwarzanych i powtórnie wykorzystanych,

- ilość wytwarzanych i składowanych odpadów (czy faktycznie następuje zmniejszenie ilości odpadów deponowanych na składowiskach),

- ilość wytworzonych komunalnych odpadów stałych,

- ilość odpadów z gospodarstw domowych przypadających na 1 mieszkańca,

- wydatki poniesione na gospodarowanie i unieszkodliwianie odpadów niebezpiecznych,,

- ilość odpadów przyjętych na składowiska,

- ilość powstających punktów zbiórki odpadów.

VIII. Realizacja planu winna podlegać co 2 lata ocenie, a sprawozdanie z tej oceny przedłoży Radzie Gminy Wójt. Plan wymaga aktualizacji nie rzadziej niż co 4 lata. Wynika z tego, że plan gospodarki odpadami nie jest dokumentem opracowywanym jednorazowo, lecz podlega okresowej weryfikacji i aktualizacji. W szczególności niezbędne jest monitorowanie osiągania celów założonych w Planie.

1)	Sukcesywne rozszerzanie (do założonego zgodnie z planami szczebla wyższego) poziomu obsługi (~100%) w zakresie zorganizowanego odbioru odpadów komunalnych na terenie analizowanej Gminy - przyczyni się do wyeliminowania trafiania odpadów w sposób niekontrolowany do środowiska. W konsekwencji ulegnie stopniowej poprawie stan środowiska zwłaszcza gruntowo-wodnego.

2)	Wdrożenie systemu selektywnej zbiórki odpadów oraz spełnianie wymogów odnośnie osiągnięcia ustalonych limitów w zakresie odzysku i unieszkodliwiania odpadów - przyczyni się do stopniowego obniżania się udziału odpadów o cechach surowców wtórnych (zwłaszcza odpadów opakowaniowych) oraz odpadów biodegradowalnych w strumieniu odpadów kierowanych na składowiska. Dzięki temu zarówno nastąpi oszczędność pojemności i powierzchni składowisk, co wpłynie bezpośrednio na zmniejszenie zapotrzebowania na zajmowanie nowych powierzchni pod deponowanie odpadów.

3)	Wdrożenie systemu selektywnej zbiórki i limitów odzysku odpadów o charakterze niebezpiecznym z odpadów komunalnych - przyczyni się do zmniejszenia toksyczności strumienia odpadów komunalnych kierowanych na składowiska.

4)	Zapobieganie powstawaniu „dzikich” wysypisk odciąży środowisko i stopniowo będzie zmierzać do przywrócenia walorów miejsc uprzednio zdegradowanych wskutek nagromadzenia odpadów.

5)	Składowanie odpadów zostanie „scentralizowane” docelowo w oparciu o RZZO (zlokalizowany poza terenem gminy); dokonywane będzie na obiekcie spełniającym obowiązujące wymogi ochrony środowiska. Deponowanie odpadów będzie sukcesywnie ograniczane do strumienia odpadów balastowych, a docelowo odpadów przetworzonych z innych procesów unieszkodliwiania. Zmniejszany będzie sukcesywnie w strumieniu odpadów kierowanych do składowania udział odpadów o cechach surowców wtórnych (selektywna zbiórka) oraz odpadów ulegających biodegradacji (kompostowanie).

REASUMUJĄC:

REALIZACJA ZAŁOŻONYCH CELÓW I ZADAŃ, ZWIĄZANYCH Z WDRAŻANIEM NINIEJSZEGO PLANU GOSPODARKI ODPADAMI NA TERENIE GMINY, PRZYCZYNI SIĘ W KONSEKWENCJI DO POPRAWY JAKOŚCI ŚRODOWISKA.

# STRESZCZENIE W JĘZYKU NIESPECJALISTYCZNYM

Niniejszy Plan Gospodarki Odpadami sporządzono dla Gminy Kobylin-Borzymy. Celem Planu jest wybór i wskazanie optymalnej drogi postępowania w zakresie gospodarki odpadami komunalnymi powstającymi na terenie gminy. Przedstawione cele i działania są zgodne z obowiązującym ustawodawstwem oraz kierunkami działań i celami określonymi w planach wyższych szczebli (krajowym, wojewódzkim, powiatowym).

W niniejszym Planie, w oparciu o wyniki analiz stanu istniejącego i prognozowanych zmian, opracowano plan działań i wytyczono cele oraz zadania strategiczne (z podaniem harmonogramów realizacji i określeniem kosztów eksploatacyjnych systemu oraz kosztów inwestycyjnych zadań). Realizacja tych działań, celów i zadań umożliwi spełnienie obowiązujących i przewidywanych wymogów prawnych, uporządkowanie i scentralizowanie gospodarki odpadami, zmniejszenie ilości odpadów kierowanych do deponowania, zwiększenie odzysku surowców wtórnych oraz poprawę jakości środowiska na analizowanym terenie.

Na podstawie danych z ewidencji liczby ludności prowadzonej przez Urząd Gminy określono prognozę demograficzną dla Gminy Kobylin-Borzymy. Wynika z niej, że do 2015 roku następować będzie stabilizacja liczby mieszkańców gminy.

Zamieszczone w niniejszym Planie dane demograficzne były niezbędne do przeprowadzenia analizy prognozy zmian strumienia emisji poszczególnych rodzajów odpadów.

Przeprowadzenie analizy stanu istniejącego miało na celu wskazanie aktualnego postępowania w zakresie zorganizowanej gospodarki odpadami w szczególności odpadami komunalnymi. Miało to niewątpliwie znaczenie przy wyborze celów i zadań ujętych w dalszej, właściwej części Planu. Głównym jednak powodem ww. analizy było dokonanie tzw. bilansu „otwarcia” w zakresie ilościowym i jakościowym odpadów powstających na terenie Gminy Kobylin-Borzymy.

W wyniku przeprowadzonego procesu rozpoznania stanu istniejącego, można również było przeprowadzić analizę i prognozę zmian w horyzoncie czasowym krótko i długookresowym w podziale na 20 strumieni odpadów (w tonach).

W niniejszym Planie, w oparciu o wskaźniki i założenia planów wyższych szczebli oraz wytyczne, wynikające z dyrektyw UE i obowiązujące przepisy krajowe, dokonano obliczeń (w tonach) poziomów odzysku i recyklingu oraz limitów odpadów do składowania, w tym wyliczono poziomy maksymalnych ilości odpadów biodegradowalnych, możliwych do skierowania do unieszkodliwienia poprzez składowanie.

Na terenie gminy Kobylin-Borzymy nie ma składowisk odpadów komunalnych i innych instalacji do unieszkodliwiania bądź odzysku odpadów. Wytworzone na terenie gminy Kobylin-Borzymy odpady komunalne planuje się kierować do obiektów, instalacji zagospodarowania odpadów, w tym na składowiska odpadów (o uregulowanym stanie formalno – prawnym) zlokalizowane poza terenem tej gminy - poprzez jednostki wywozowe: posiadające taki obiekt w zarządzie lub ważną umowę na przekazywanie odpadów na zalegalizowane składowisko.

Opracowano system gospodarki odpadami dla Gminy Kobylin-Borzymy do roku 2010 z perspektywą do roku 2015. Zaplanowano zbiórkę odpadów opakowaniowych w systemie „u źródła” w workach plastikowych 120l. Unieszkodliwianie odpadów biodegradowalnych założono w oparciu o kompostowanie przydomowe oraz kierowanie odpadów biodegradowalnych na kompostownię w Regionalnym Zakładzie Zagospodarowania Odpadów (po jego utworzeniu).

Następnym elementem składowym niniejszego Planu jest przedstawienie w sposób szczegółowy pod względem ilościowym i jakościowym konkretnych celów i zadań krótkookresowych (do roku 2010) i długookresowych (do roku 2015), czyli określenia tzw. Planu Gospodarki Odpadami. Plan ten zawiera procedury realizacyjne w postaci harmonogramów realizacyjnych zadań z wyliczonymi kosztami inwestycyjnymi i eksploatacyjnymi, na podstawie których prowadzona będzie polityka finansowo-organizacyjna z zakresu omawianej dziedziny dla gminy Kobylin-Borzymy.

W celu oceny efektywności wdrażania niniejszego planu zamieszczono wskaźniki jego monitoringu z określeniem stanu aktualnego i planowanego (do 2015 r.).

Realizacja niniejszego Planu przyczyni się w konsekwencji do poprawy jakości środowiska na terenie gminy.

# ZAŁĄCZNIKI

# Załącznik nr 1 Prewencja i minimalizacja powstawania odpadów

Minimalizacja ilości i zapobieganie powstawaniu odpadów jest jednym z największych wyzwań. Z punktu widzenia potrzeby ochrony środowiska, wzrastająca ilość odpadów stanowi poważny problem, z którym musimy sobie poradzić. Minimalizacja ilości wytwarzanych opadów, tak jak wszystkie problemy środowiskowe, jest również kwestią zmiany sposobu działania w codziennym życiu. Nie wystarczy przyjęcie zaawansowanych planów gospodarki odpadami, ważnym jest, aby zacząć proces od zmiany sposobu kupowania, konsumowania i wyrzucania rzeczy. Wymaga to nauki i ważnym jest, aby wyjść poza sztywne, autorytatywne przepisy w kierunku dialogu z obywatelami i przemysłowcami na temat sposobów zmniejszania ilości odpadów i zapobiegania ich powstawaniu.

EKOZNAKOWANIE

Konsumpcyjny styl życia spowodował powstanie wielu programów prewencji powstawania odpadów. Zaliczyć tu należy tzw. eko-etykietowanie lub ekoznakowanie produktów.

Ekoznakowanie to oznaczanie produktów ekologicznymi znakami towarowymi, jest sposobem wywierania wpływu na rynek. Ekoznaki, wskazując produkty, które spełniają wymagania ochrony środowiska, pomagają w wyborze podczas zakupów w sklepie. Dają klientom broń do ręki - ukierunkowują strumień ich pieniędzy na proekologiczne inwestycje. Klient świadomie wybierając ekoznakowane produkty, kształtuje popyt (a więc wpływa na podaż) i zaczyna mieć wpływ na poprawę stanu środowiska. Producent widząc, że przyjazne dla środowiska towary sprzedają się lepiej, w dalszym ciągu doskonali technologię produkcji, aby sprzedać więcej swoich produktów i być lepszym od konkurencji, od czego zależy jego być albo nie być. Ale sygnał idzie od dołu - podobnie jak publiczność koncertów muzycznych głosuje oklaskami, klient głosuje zakupami. Pieniądze działają jak głos wyborczy, kto zostanie wybrany - wygrywa, przegrani giną w konkurencji rynkowej i bankrutują. Tak jak w wyborach - sztuka w tym, aby wybrać mądrze, bo od tego zależy nasze otoczenie, kraj, miasto, w którym żyjemy. W ten sposób zwykli ludzie wywierają wpływ na stan środowiska naturalnego. Okazuje się, że normalnie żyjąc, robiąc zakupy, podejmując zwykłe codzienne decyzje, kształtujemy świat wokół nas. To na nas spoczywa odpowiedzialność za kształt świata, w którym żyjemy i w którym będą żyły nasze dzieci. Jest to podstawowe założenie zrównoważonego rozwoju (ekorozwoju) mające również odzwierciedlenie w Konstytucji RP.

Sokół (Falkon) – Szwecja

Od 1992 roku istnieje znak "Dobry Ekologiczny Wybór" (Good Environmental Choice) - "Falkon", reprezentujący kryteria pozarządowej organizacji ekologicznej - Szwedzkiego Towarzystwa Ochrony Przyrody. Przy atestacji brane są pod uwagę wyłącznie ekologiczne cechy towaru. Obecnie funkcjonuje na rynku około 200 produktów oznaczonych znakiem "Falkon", są to m.in. mydła, szampony, środki czyszczące, baterie, papier toaletowy, pieluszki i inne.

Krav – Szwecja

Ekologiczny znak "Krav", istniejący od 1985 roku, przyznawany jest przez Związek Plantatorów Upraw Ekologicznych. Oznaczone nim artykuły żywnościowe zostały wytworzone bez stosowania nawozów sztucznych oraz chemicznych środków ochrony roślin. Znak "Krav-import" gwarantuje, że importowana żywność pochodzi z gospodarstw ekologicznych.

Łabędź (Svanen) - kraje skandynawskie

Od 1989 roku funkcjonuje najbardziej znany, wspólny dla krajów skandynawskich ekologiczny znak towarowy "Svanen" (Łabędź). Produkty oznaczone tym znakiem charakteryzują się mniejszym negatywnym oddziaływaniem na ludzi i środowisko naturalne niż inne towary z tej samej grupy o takim samym przeznaczeniu. Znakowi graficznemu towarzyszy napis "ekooznakowany" oraz krótki opis wyjaśniający proekologiczny charakter produktu. Przyznanie znaku "Svanen" jest poprzedzone dokładną analizą wybranych cech produktu i procesu produkcyjnego, przeprowadzoną przez akredytowany niezależny instytut badawczy. Wymagania ekologiczne są stopniowo podnoszone, w miarę postępu technicznego i naukowego. Przestrzeganie wymogów certyfikacyjnych jest systematycznie kontrolowane w ciągu trwania okresu licencyjnego. System "Svanen" jest oceniany jako jeden z najlepszych, najbardziej kompleksowych i obiektywnych sposobów ekoetykietowania na świecie. Spełnia on w dużym stopniu wszystkie modelowe funkcje ekoznaków: ekologiczną, informacyjną, edukacyjną, marketingową oraz stymulacyjną, przyczyniając się do rozwoju czystych technologii, ochrony konsumenta i środowiska naturalnego. Wszechstronne badania oraz uwzględnianie globalnych i lokalnych uwarunkowań otoczenia powoduje, że system "Svanen" może być bardzo dobrym przykładem do naśladowania przez inne kraje.

Błękitny Anioł (Der Blaue Engel) – Niemcy

Często spotykanym w Polsce ekoznakiem jest niemiecki "Niebieski Anioł", nazwany tak z powodu znaku graficznego przedstawiającego niebieską postać. Wprowadzony został w 1977 roku z inicjatywy niemieckiego Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i jest najstarszą tego typu inicjatywą europejską.

Zasady przyznawania tego znaku:

- oznaczane są produkty o zdecydowanie lepszej charakterystyce środowiskowej od innych artykułów z tej samej grupy towarów, zaspokajające te same potrzeby;

- podstawę środowiskowej oceny stanowi uproszczona analiza cyklu życia produktu, obejmująca produkcję, użytkowanie produktu i zagospodarowanie odpadów;

- w ocenie, oprócz zanieczyszczenia trzech podstawowych składników środowiska przyrodniczego (powietrza, wody, gleby), bierze się pod uwagę także hałas oraz możliwość powstawania substancji szczególnie niebezpiecznych;

- bezpieczeństwo użytkowania oraz wygoda i estetyka wykonania stanowią kryteria pomocnicze;

- znakowi graficznemu towarzyszy krótkie wyjaśnienie proekologicznego charakteru oznaczonego produktu;

- czas trwania licencji certyfikacyjnej wynosi maksymalnie 3 lata.

Obecnie certyfikacja znakiem "Der Blaue Engel" obejmuje 75 grup produktów i dotyczy około 4000 różnorodnych wyrobów, do których należą między innymi: opony, butelki zwrotne, dezodoranty, lodówki, materiały budowlane, produkty wykonane na bazie tworzyw sztucznych podlegających recyklingowi, chemia gospodarcza, wyroby papierowe.

- 53% mieszkańców Niemiec korzysta ze znaku "Niebieski Anioł" jako podpowiedzi podczas zakupów

- 51% zauważa pozytywny wpływ znaku na rozwój "proekologicznych" technologii

- 44% dostrzega marketingowy wpływ znaku na konkurencyjny rynek produktów przemysłowych

- 56% ocenia zakupy robione z uwzględnieniem ekologicznych znaków towarowych jako formę ochrony środowiska w życiu codziennym

"Margerytka" (UE)

Stylizowana "Margerytka" z dwunastoma gwiazdkami ma być alternatywą dla państwowych ekologicznych znaków towarowych krajów zrzeszonych, gwarantującą określoną jakość także poza politycznymi granicami państw członkowskich. "Margerytka" jest przyznawana na podstawie skróconej analizy cyklu życia produktu. Badania atestacyjne skupiają się na stopniu obciążenia środowiska na etapie:

- pozyskiwania surowców pierwotnych,

- produkcji,

- pakowania i transportu,

- użytkowania produktu,

- utylizacji.

Na każdym z tych etapów oceniane są aspekty:

- produkcja odpadów,

- zanieczyszczenia gleby, wody i powietrza,

- hałas,

- zużycie zasobów naturalnych i energii,

- wpływ na ekosystemy.

Kryteria atestacyjne są odpowiednio ustalane dla każdej z grup badanych produktów. Dotychczas ustalono kryteria przyznawania "Margerytki" dla 19 grup produktów, m.in. pralek, zmywarek do naczyń, papieru toaletowego, papieru kuchennego oraz środków użyźniających glebę. Do oznaczenia tym znakiem zgłoszono do tej pory około 300 produktów z całego kontynentu. Jednak słychać wiele krytycznych głosów twierdzących, że to za mało jak na znak tej rangi. Powolny proces implementacji ogólnoeuropejskiego systemu ekoznakowania wynika przede wszystkim z rozbieżności priorytetów państwowych oraz preferowanych kryteriów atestacyjnych poszczególnych krajów członkowskich. Jest to przyczyną małej popularności tego znaku, nadal mało widocznego w sklepach. Cały czas trwają prace nad metodyką certyfikacji oraz ustaleniem wspólnych kryteriów dla innych grup produktów, w formie satysfakcjonującej wszystkie państwa Unii Europejskiej. Tym niemniej, na tym etapie europejska "Margerytka" jest krytykowana przez organizacje ekologiczne za zbyt łagodne i niepełne kryteria.

Produkcja ekologiczna (UE)

Początkowo produkty ekologiczne w krajach UE oznaczane były przy pomocy symboli organizacji producenckich i jednostek certyfikujących. Do dziś najbardziej znane z nich są używane i akceptowane na rynku. Podjęto też próby wprowadzenia znaków krajowych. Jednolite dla całej UE logo produkcji ekologicznej zostało wprowadzone w marcu 2000 r. na mocy rozporządzenia Komisji nr 331/2000. Celem było podniesienie wiarygodności żywności produkowanej metodami ekologicznymi oraz identyfikacja na rynku. Etykiety, materiały reklamowe oraz dokumenty komercyjne związane z produkcją ekologiczną mogą być opatrywane tym logo i mogą zawierać informację, że produkt został wytworzony w zgodzie z metodami opisanymi w Rozporządzeniu 2092/91.

Logo nie jest obowiązkowe, ale producenci mogą go użyć, jeżeli ich produkty odpowiadają następującym kryteriom:

- co najmniej 95% składników zostało wyprodukowanych metodami ekologicznymi;

- produkty były nadzorowane podczas procesu produkcji i przygotowania tak, jak to zapisano w rozporządzeniu;

- produkty są sprzedawane bezpośrednio przez producenta lub w zamkniętych, zabezpieczonych i oznakowanych opakowaniach;

- na produktach widoczne jest nazwisko lub nazwa handlowa producenta, przetwórcy i sprzedawcy, a dodatkowo nazwa i kod jednostki certyfikującej.

Uczciwy Handel (Fair Trade)

Oprócz znaków bazujących na kryteriach środowiskowych, pojawiły się systemy certyfikacji wykraczające poza aspekty ekologiczne, oceniające podłoże społeczne i etyczne produkcji. Dotyczy to przede wszystkim produktów importowanych z krajów ubogich, gdzie oprócz środowiska trzeba chronić ludzi - robotników pracujących dla międzynarodowych koncernów. Niestety, praktyki stosowane przez azjatyckie czy latynoamerykańskie filie międzynarodowych firm, znacznie odbiegają od standardu pracy w cywilizowanych, bogatych krajach. Nagminne łamanie praw człowieka w krajach Trzeciego Świata nie uszło uwagi konsumentów w krajach europejskich i już w 1988 roku w Holandii pojawił się znak "uczciwego handlu" - "Max Havelaar", którym oznaczano kawę pochodzącą z plantacji, gdzie gwarantowano robotnikom godziwe wynagrodzenie i warunki pracy. Następnym był niemiecki "Transfair" (1993) i brytyjski znak "Fairtrade" (1994), obejmujący oprócz kawy herbatę, sok pomarańczowy, kakao, miód, banany i czekoladę.

Kryteria oceny produktów na znaki "uczciwego handlu" obejmują:

- korzyści bezpośrednich producentów (np. plantatorów),

- gwarantowane minimalne ceny, płatności z góry,

- stabilność i ciągłość kontraktów handlowych,

- poziom płac,

- równe płace dla kobiet,

- ekologiczne standardy produkcji,

- ochrona zdrowia i bezpieczeństwo w pracy,

- podstawowe standardy zakwaterowania (gdy robotnicy pracują w polu).

Ekoznak (Polska)

Polskie Centrum Badań i Certyfikacji opracowało zasady przyznawania krajowego ekoznaku w 1998 roku. Założenia ogólne stanowią, że polski "Eko-znak" mogą otrzymywać wyroby krajowe i zagraniczne niepowodujące (w odniesieniu do wcześniej ustalonego akceptowalnego poziomu) negatywnych skutków dla środowiska oraz spełniające ustalone kryteria dotyczące ochrony zdrowia, środowiska i ekonomicznego wykorzystania zasobów naturalnych w trakcie całego cyklu życia wyrobu. Zaznaczono również, że polski system certyfikacji będzie dostosowany do systemu ekoznakowania Wspólnoty Europejskiej. Podstawą certyfikacji na "Eko-znak" są wymagania dotyczące aspektów ekologicznych i zdrowotnych ustanawiane przez Komitet ds. "Eko-znaku", składający się z osób reprezentujących urzędy centralne, jednostki pozarządowe zajmujące się ochroną środowiska, producentów, konsumentów oraz banki.

Ocena produktu obejmuje etapy:

- przed produkcją,

- produkcja,

- dystrybucja (w tym pakowanie),

- użytkowanie,

- recykling, utylizacja, odpady.

W czasie każdego z tych etapów oceniane są aspekty:

- jakość powietrza, wody, gleby,

- ograniczenie ilości odpadów,

- oszczędność energii,

- gospodarka zasobami naturalnymi,

- zapobieganie globalnemu ociepleniu,

- ochrona warstwy ozonowej,

- bezpieczeństwo środowiska,

- hałas,

- ochrona ekosystemu.

Dotychczas polski "Eko-znak" przyznano kilkudziesięciu wyrobom, głównie nawozom sztucznym i organicznym oraz materiałom włókienniczym. Polski "Eko-znak" jest praktycznie niewidoczny w sklepach, a z powodu słabej promocji i utrudnionego dostępu do informacji trudno jest stwierdzić jego wiarygodność. Rosnąca rola konsumentów na pewno z czasem zmieni tę sytuację. Do tej pory klient polskich sklepów musi jednak polegać na częściej spotykanych ekoznakach zagranicznych.

Ekoland (Polska) W Polsce funkcjonuje kilka systemów znakowania produkcji rolnej prowadzonej metodami ekologicznymi. Żywność ekologiczna produkowana jest tylko w gospodarstwach posiadających zgodny z prawem certyfikat i tylko o takich gospodarstwach możemy mówić, że są ekologiczne. Najbardziej znanym i rozpoznawalnym na rynku krajowym znakiem, kojarzonym z żywnością ekologiczną, jest logo Stowarzyszenia Producentów Żywności Metodami Ekologicznymi "Ekoland". Prawo do używania tego znaku na swych wyrobach mają producenci, przetwórcy i handlowcy spełniający wymagania ustawy o rolnictwie ekologicznym, posiadający certyfikat nadany przez uprawnioną jednostkę i jednocześnie będący członkami "Ekolandu".
Certyfikat przyznawany jest na podstawie oceny warunków prowadzenia produkcji rolnej i przetwórstwa rolno-spożywczego metodami ekologicznymi oraz obrotu tymi produktami wg zasad określonych w ustawie o rolnictwie ekologicznym z dnia 16 marca 2001 r. (Dz.U. Nr 38, poz. 452).

Rolą samorządu lokalnego w zakresie prewencji powstawania odpadów powinno być rozpowszechnienie informacji na temat ekoznakowania poprzez druk ulotek informacyjnych, ich dystrybucję poprzez szkoły, jednostki handlu itp.

KOMPOSTOWANIE PRZYDOMOWE

Bardzo dużą część naszych codziennych odpadów stanowią resztki pożywienia, skoszona trawa, gałęzie drzew itp. W większości przypadków, odpady te składowane są na wysypisku, gdzie ulegają procesom rozkładu. Rozkładające się odpady biologiczne wchodzą w reakcję z odpadami niebezpiecznymi, powodując skażenie gleby, powietrza i wody.

Kompostowanie jest najprostszą, najtańszą i zgodną z naturalnymi procesami metodą zmniejszania ilości odpadów biologicznych !

Co możemy kompostować?
Kompostujemy wszystkie substancje organiczne, które nie zawierają składników toksycznych, m.in.:

- resztki roślinne, chwasty,

- odpadki zwierzęce, odpady kuchenne,

- popiół drzewny (wprowadza potas),

- torf, gnojówka, obornik,

- skorupki jaj, włosy, sierść,

- papier (niezadrukowany), zmiotki, fusy,

- darń, osady denne z sadzawki,

- liście i skoszona trawa (tylko w cienkich warstwach i podwiędnięta),

- kora drzew, trociny, drobne lub rozdrobnione gałęzie.

Czego NIE kompostujemy:

- roślin porażonych chorobami grzybowymi, bakteryjnymi i wirusowymi,

- związków wapnia (przyspiesza to wprawdzie rozkład substancji organicznych lecz jednocześnie usuwa azot i blokuje rozpuszczalne w wodzie fosforany),

- materiału niedostatecznie rozdrobnionego,

- materiałów skażonych metalami ciężkimi, pozyskiwanych np. z okolic dróg o dużym nasileniu ruchu,

- materiałów wcześniej konserwowanych chemicznie np.: skórki pomarańczy, bananów i innych cytrusów

Miejsce przeznaczone pod kompostowanie powinno być nieco wzniesione, by zabezpieczyć powstający kompost przed zalewaniem wodą opadową. Ważnym jest także ocienienie pryzmy przez drzewa lub krzewy i osłonięcie od wiatru. Niezwykle użytecznym krzewem jest Bez czarny, który pochłania zapachy powstające podczas procesu rozkładu substancji organicznych.

Proces kompostowania może przebiegać w pryzmach, w kompostownikach wykonanych własnoręcznie, w termokompostownikach. W każdym przypadku, w ogrodzie, należy przewidzieć miejsce składowania materiałów przeznaczonych do kompostowania, miejsce właściwego kompostowania oraz miejsce składowania gotowego kompostu.

PRZEBIEG KOMPOSTOWANIA

Na dnie układamy 20 cm warstwę połamanych gałęzi o grubości 1-5 cm, najgrubsze układając na spodzie. Następnie nasypujemy warstwę materiału, którego zadaniem będzie pochłaniać wodę wymywającą z górnych warstw substancje mineralne. Może to być torf, ziemia ogrodowa, słoma lub częściowo rozłożony kompost. Powyżej układamy warstwy materiału, przekładane ziemią ogrodową, drobno rozkruszoną gliną lub iłem w ilości 5% objętości pryzmy. Dobrze jest dodawać też nieco gotowego kompostu z wcześniejszej pryzmy. Po osiągnięciu wysokości 120 cm (przy dobrym dostępie powietrza), pryzmę okrywamy ziemią lub innym materiałem, profilując ją tak aby woda opadowa ściekała do wnętrza pryzmy. Niektórzy proponują polewać tak przygotowaną pryzmę, gnojówką roślinną z pokrzywy, rumianku i krwawnika. Na zimę, pryzmę okrywamy materiałem izolacyjnym, co umożliwi dalszy rozkład materiału.

WYKORZYSTANIE KOMPOSTU

Właściwie dojrzały kompost, poza brunatną barwą, wydziela przyjemny zapach, zbliżony do zapachu próchnicy leśnej. Jego cząstki nie muszą być całkowicie rozłożone. Jedynie, stosując go do kwiatów doniczkowych lub jako komponent do wysiewu nasion, doprowadzamy do pełniejszego rozkładu a następnie przesiewamy na sicie. Do tych zastosowań możemy wymieszać go z piaskiem i gliną w równych ilościach. W ogrodzie, kompost rozprowadzamy na powierzchni gleby w ilości 10 litrów kompostu na 2 m2 a następnie mieszamy go z jej górną, ok. 10cm warstwą. Podczas sadzenia drzew i krzewów, "zaprawiamy" dołki, wsypując kompost na dno. Ziemię, którą zasypujemy bryłę korzeniową, mieszamy z kompostem w stosunku 1:1.

Rolą samorządu lokalnego w zakresie promocji kompostowania przydomowego odpadów biologicznych powinno być rozpowszechnienie informacji na temat kompostowania poprzez druk ulotek informacyjnych, ich dystrybucję poprzez szkoły, jednostki handlu itp.

# Załącznik nr 2 Metodyka zbiórki selektywnej odpadów opakowaniowych na terenie Gminy

CEL – Osiągnięcie przedstawionych w Planie Gospodarki Odpadami rocznych limitów odzysku odpadów opakowaniowych na terenie Gminy.

STANDARDY ZBIÓRKI SUROWCÓW ODPADOWYCH

Dokument ten przestawia wymogi techniczne, jakim powinny odpowiadać systemy zbiórki selektywnej odpadów na terenie Gminy, jak i wymogi wobec materiałów przekazywanych do ostatecznego recyklingu.

Zasady ogólne

- Zbiórka papieru i kartonu, szkła i tworzyw sztucznych jest prowadzona przy pomocy różnokolorowych pojemników typu „igloo” lub innych przystosowanych do rozładunku samochodem odkrytym burtowym lub kontenerowym wyposażonym w dźwig HDS. Zbiórka stali i aluminium jest prowadzona przy pomocy oddzielnego pojemnika.

- Zbiórka może być także prowadzona za pomocą kolorowych worków z tworzywa sztucznego LD-PE lub HD-PE – zwłaszcza na terenach o zabudowie niskiej – indywidualne gospodarstwa i gdy istnieje możliwość odbioru.

- Pojemniki/worki w ramach systemu powinny być tego samego typu, oznaczone logo operatora systemu, z adresami i kontaktem telefonicznym operatora.

- Pojemniki/worki muszą posiadać widoczne oznakowanie mówiące o rodzaju materiału zbieranego w pojemniku jak i informacje, jakich materiałów nie wolno wrzucać do pojemnika/worka.

- Worki w ramach systemu powinny być oddzielne na papier i karton, szkło i tworzywa sztuczne. Zbiórka stali i aluminium może być prowadzona przy pomocy jednego worka razem z tworzywami sztucznymi. Lub w oddzielny worek w zależności od możliwości operatora.

Pojemniki do zbiórki papieru i kartonu, szkła i tworzyw sztucznych powinny być ustawiane w miejscach tzw. „gniazdach” spełniających następujące kryteria:

- „Gniazdo” musi być zlokalizowane w miejscu o łatwym dojeździe dla pojazdu opróżniającego pojemniki,

- „Gniazdo” powinno być tak zlokalizowane, aby pojazd opróżniający pojemniki nie hamował ruchu drogowego,

- W przypadku osiedli o budownictwie wysokim „gniazda” powinny być umiejscowione w pobliżu altanek śmietnikowych,

- W przypadku osiedli o zabudowie jednorodzinnej „gniazda” powinny być zlokalizowane w miejscach o dużym natężeniu ruchu – główne przejścia, np. dojście do przystanku autobusowego, koło sklepów itp.

- Zbiórka stali i aluminium powinna być prowadzona przy pomocy jednego pojemnika ustawionego w miejscach strzeżonych tak, aby nie dopuścić do opróżniania pojemników przez niepowołane osoby.

- Nie wolno dopuścić do przepełnienia pojemnika.

- Worki powinny być odbierane regularnie sprzed posesji.

- O terminach odbioru worków należy informować uczestników zbiórki – rozdając kalendarze, harmonogramy odbioru surowców.

- Miejsce składowania surowców pochodzących ze zbiórki selektywnej powinno znajdować się na terenie ogrodzonym i strzeżonym.

- Optymalnym jest wyposażenie takiej bazy w wagę samochodową umożliwiającą kontrolę wagi materiałów zbieranych, jak i ekspediowanych do dalszego przetwórstwa.

- Baza powinna być wyposażona w boksy na jedne surowce i wiatę na inne. Szczegółowy opis poniżej.

- Boksy powinny być oddzielone przegrodami uniemożliwiającymi mieszanie się surowców.

- Dojazd do miejsc składowania możliwy dla samochodów ciężarowych z przyczepą lub naczepą.

Standardy danego surowca

PAPIER I TEKTURA

- Zbiórka jest prowadzona przy pomocy jednego oznakowanego pojemnika/worka koloru niebieskiego.

- Pojemnik/worek służy do zbiórki papieru, kartonu i kartonów do płynnej żywności

- Pojemnik jest wyposażony w płaski lub owalny szeroki otwór umożliwiający wrzucanie zgniecionych pudełek lub innych opakowań, gazet...

- Bardzo istotnym elementem decydującym o jakości papieru i kartonu przesortowanego, przygotowanego do przekazania do recyklingu jest wilgotność.

- Materiał ten powinien być składowany w miejscu zadaszonym i osłoniętym z boku tak, aby go chronić przed wpływem czynników atmosferycznych. Optymalnym jest składowanie w wiacie lub hali.

- Dodatkowo podłoże powinno być utwardzone i ukształtowane tak, aby uniemożliwić podsiąkanie wody.

- Ze względu na charakter rozdrobniony tego surowca wskazane jest składowanie w formie zbelowanej

- Papier i tektura jest surowcem wymagającym przesortowania przed przekazaniem do recyklera.

Papier i tektura powinny być przykładowo sortowane na następujące frakcje:

- papier gazetowy

- tektura

- kartony do płynnej żywności

- pozostałość

Obecnie na rynku nie ma jednolitych standardów makulatury. Podział ten w zależności od odbiorcy może być różny i powinien być uzgadniany bezpośrednio z odbiorcami.

- W poszczególnych frakcjach nie powinny znajdować się makulatury wodoodporne - bitumizowane, parafinowane itp.

- W makulaturze dodatkowo nie dopuszcza się takich zanieczyszczeń jak:

- mechanicznych (szkła, metali, tekstyliów, sznurka, materiałów budowlanych, tworzyw sztucznych, folii, piasku, kamieni, styropianu)

- chemicznych (klejów, farb, substancji impregnujących, pozostałości po pakowanych w papier substancjach chemicznych)

- mikrobiologicznych (bakterii, pleśni, grzybów)

- Makulatura powinna być przygotowana do wysyłki w belach o rozmiarach 120x80x80 i wadze, co najmniej 200 do 400 kg

- Wilgotność nie może przekraczać10 - 12%.

Kartony do płynnej żywności

- Zbiórka jest prowadzona wraz z papierem i kartonem czyli przy pomocy pojemnika/worka czerwonego lub niebieskiego.

- Standardy składowania tego surowca są takie same jak dla papieru i tektury.

OPAKOWANIA SZKLANE

- Zbiórka jest prowadzona przy pomocy dwóch oznakowanych pojemników:

- w kolorze białym – na szkło bezbarwne

- w kolorze zielonym – na szkło kolorowe

- Istnieje możliwość zbiórki szła w podziale na kolory przy pomocy jednego dwukomorowego pojemnika. Pojemnik taki musi być wyposażony w dwa otwory wrzutowe po jednym na każdej stronie i pomalowany na dwa kolory – biały i zielony z odpowiednim opisem każdej strony

- Pojemniki służą do zbiórki wyłącznie szkła opakowaniowego typu słoje i butelki

- Pojemniki jest wyposażony w okrągłe otwory wrzutowe.

- Zbiórka może być prowadzona systemem workowym jednak zaleca się grubsze worki bardziej wytrzymałe na uszkodzenia.

TWORZYWA SZTUCZNE I METALE

- Zbiórka jest prowadzona przy pomocy jednego oznakowanego pojemnika/worka w kolorze żółtym.

- Pojemniki/worki służą do zbiórki butelek PET, innych butelek np. po szamponach, płynach, kubków po jogurtach, margarynach, folii i torebek z tw. sztucznych, i innych surowców z tw. sztucznych oraz do zbiórki opakowań stalowych i aluminiowych (puszki, pudełka, pojemniki po aerozolach, folie itp.)

- Składowanie tworzyw sztucznych powinno się odbywać w miejscu osłoniętym przeciw wiatrowi lub wyposażonym w siatki.

- Powierzchnia do składowania powinna być utwardzona.

Tworzywa sztuczne są surowcem wymagającym przesortowania przed przekazaniem do recyklingu. Powinny być podzielone na następujące frakcje:

- PET (butelki po napojach); optymalny jest podział według koloru:

- Bezbarwny

- Niebieski

- Zielony

- Pozostałe kolory

- HDPE i PP, PS (butelki po chemii gospodarczej, kubki po margarynach, jogurtach)

- PE (folia)

Wymagania dodatkowe:

- Odkręcanie nakrętek nie jest konieczne, ale wskazane

- Mycie surowców nie jest wymagane

- Surowce powinny być przygotowane do transportu w formie beli o wymiarach max 150x120x80 najlepiej wiązane taśmą z PP lub PET. Pożądana gęstość beli 200 kg/m3

- Preferowana min. ilość do wysyłki 80-120 m3

STANDARDY SELEKTYWNEJ ZBIÓRKI PRZEMYSŁU 
PRZETWÓRCZEGO OPAKOWAŃ SZKLANYCH

Z użyciem stłuczki ze zbiórki odpadów komunalnych wiążą się pewne kłopoty wynikające z bardzo ostrych wymagań jakościowych stawianych współczesnym opakowaniom szklanym. Największe zagrożenia to metale, ceramika, szkło innego rodzaju, (o innym składzie chemicznym) np. szkło ołowiowe (tzw. kryształy).

Huty szkła wymagają stłuczki:

- czystej - bez zanieczyszczeń metalami, ceramiką, kamieniami, odpadami organicznymi;

- posegregowanej - na białą i kolorową;

- uzdatnionej - przygotowanej do zastosowania w hucie szkła;

- stale dostępnej.

Czystość surowca zapewniają wyspecjalizowane instalacje (stacje uzdatniania), zaś jego stałą dostępność zapewnić musi skuteczny system zbiórki selektywnej prowadzonej w miastach i gminach. Tylko stała dostępność stłuczki może zapewnić stabilność parametrów procesu wytopu szkła.

Zdaniem producentów opakowań szklanych najlepszym sposobem pozyskania stłuczki jest prawidłowo prowadzona selektywna zbiórka odpadów.

Jakość materiału przed uzdatnieniem:

Wymagania ogólne

Opakowania szklane w pojemniku do zbiórki selektywnej nie powinny być stłuczone. Dopuszcza się stłuczenie części opakowań w pojemniku pod warunkiem, że gęstość stłuczki nie przekracza 400 kg/1 m3. Dobrze prowadzona zbiórka do pojemników pozwala uzyskać ok. 300 kg/1m3.

Segregacja na kolory

Zaleca się, by stłuczka z opakowań szklanych była rozdzielona na min. 2 frakcje:

- Bezbarwna

- Kolorowa

Obserwuje się na rynku zróżnicowanie cen skupu stłuczki; najwyższa cena jest za stłuczkę bezbarwną.

Zanieczyszczenia

Dopuszcza się następujące zanieczyszczenia stłuczki nie uzdatnionej:

- Pozostałość produktów w nich opakowanych

- Płyny wylane do końca (bez mycia opakowania)

- Produkty stałe wybrane „łyżeczką” (bez mycia opakowania)

- Etykietki, pozostałości trwale umocowanych zamknięć, uchwytów itp.

- Minimalne zanieczyszczenia w postaci zbiorczych opakowań papierowych, z tworzyw sztucznych itp.

Następujące rodzaje zanieczyszczeń nie są dopuszczalne i nie mogą znajdować się w pojemnikach do zbiórki selektywnej:

    - Zanieczyszczenia ceramiczne, porcelana, gruz, ziemia, kamień, metale;

    - Zanieczyszczenia szkłem płaskim, szklanymi izolatorami energetycznymi, szklanymi bloczkami budowlanymi, szkłem pochodzącym z lamp kineskopowych itp.

SKŁADOWANIE - wymagania ogólne

Składowanie wg standardów ma na celu zapewnić:

- Brak możliwości mieszania rodzajów szkła

- Brak możliwości zanieczyszczenia szkła podczas składowania

- Możliwość łatwego załadunku i wyładunku bez uszczerbku na jakości surowca

Szkło przed przekazaniem do końcowego uzdatnienia winno być składowane w boksach o podłożu utwardzonym nie kruszącym się, w miejscu dającym możliwość swobodnego dojazdu środków transportu (auto ciężarowe z przyczepą lub naczepą)

- Ściany składowiska powinny być ze stali, drewna ewentualnie betonu

- Podłoga składowiska - ze stali, drewna ewentualnie betonu wyłożonego stalowymi listwami

- Pojemność pojedynczej komory - min. 20 m3 – 8-9 ton.

...

# Załącznik nr 3 Program usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest stosowanych na terenie Gminy Kobylin-Borzymy

Zestawienie zbiorcze danych z inwentaryzacji wyrobów zawierających azbest na terenie gminy KOBYLIN–BORZYMY (wg danych z Urzędu Gminy, wrzesień 2006 r.) zamieszczono w tabeli poniżej. Na terenie gminy występują wyroby zawierające azbest, tj. płyty azbestowo-cementowe, które po demontażu (przy wymianie pokryć dachowych) stanowić będą odpady zawierające azbest.

| Lp. | Miejscowość | Zestawienie ilościowe płyt azbestowo-cementowych, [m2 ] |
| --- | --- | --- |
| 1 | Franki Dąbrowa | 7.472 |
| 2 | Franki Piaski | 9.684 |
| 3 | Garbowo Kolonia | 7.403 |
| 4 | Nowe Garbowo | 19.252 |
| 5 | Stare Garbowo | 4.550 |
| 6 | Kobylin Borzymy | 11.556 |
| 7 | Kobylin Cieszymy | 8.940 |
| 8 | Kobylin Kuleszki | 2.020 |
| 9 | Kobylin Kruszewo | 14.965 |
| 10 | Kobylin Latki | 13.501 |
| 11 | Kobylin Pieniążki | 14.585 |
| 12 | Kobylin Pogorzałki | 21.519 |
| 13 | Kropiewnica Gajki | 33.250 |
| 14 | Kropiewnica Racibory | 10.535 |
| 15 | Kurowo Kolonia | 7.060 |
| 16 | Kurowo ( osiedle po PGR ) | 1.415 |
| 17 | Kłoski Świgonie | 8.401 |
| 18 | Kłoski Młynowięta | 8.190 |
| 19 | Kurzyny | 2.550 |
| 20 | Kierzki | 4.600 |
| 21 | Makowo | 21.308 |
| 22 | Milewo Zabielne | 18.157 |
| 23 | Mojki | 6.592 |
| 24 | Piszczaty Piotrowięta | 13.983 |
| 25 | Piszczaty Kończany | 15.081 |
| 26 | Pszczółczyn | 41.950 |
| 27 | Sikory Bartyczki | 4.190 |
| 28 | Sikory Bartkowięta | 9.591 |
| 29 | Sikory Janowięta | 6.561 |
| 30 | Sikory Pawłowięta | 4.193 |
| 31 | Sikory Piotrowięta | 7.455 |
| 32 | Sikory Tomkowięta | 3.235 |
| 33 | Sikory Wojciechowięta | 6.882 |
| 34 | Stypułki Borki | 7.676 |
| 35 | Stypułki Szymany | 13.373 |
| 36 | Stypułki Święchy | 7.555 |
| 37 | Wnory Kuzele | 15.625 |
| 38 | Stare Wnory Kolonia | 8.672 |
| 39 | Stare Wnory | 32.197 |
| 40 | Wnory Wandy | 21.997 |
| 41 | Zalesie Łabędzkie | 11.720 |
| R a z e m: | 489.441 |

Źródło: Dane z Urzędu Gminy, (wrzesień 2006 r.)

Odpady zawierające azbest będą powstawać na terenie gminy Kobylin-Borzymy w wyniku prowadzenia prac rozbiórkowych lub remontowych w budownictwie mieszkaniowym, tj.: przy wymianie pokryć dachowych z płyt azbestowo-cementowych (demontaż).

Z uzyskanych z Urzędu Gminy Kobylin-Borzymy danych wynika, iż łączna ilość prognozowanych tu do wytworzenia odpadów azbestowych wynosi: płyty azbestowo-cementowe – łącznie: około 489 441 m2, tj. około 5 383,9 Mg.

Szacunkowy koszt usunięcia i unieszkodliwienia potencjalnych odpadów azbestowych z obszaru gminy Kobylin-Borzymy określono wg założeń przyjętych do obliczeń w „Programie usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest stosowanych na terytorium Polski” przyjętego przez RM 14.05.2002 r.

Szacunkowy koszt (łączny: 17,9 mln zł), w tym:

- usunięcia płyt azbestowo – cementowych (demontaż): 14,7 mln zł,

- unieszkodliwienia (składowania) wytworzonych z demontażu odpadów azbestowych: 3,2 mln zł.

Zadanie usuwania wyrobów, instalacji zawierających azbest, które stanowią potencjalne odpady azbestowe przewidziane jest – zgodnie z ww. „Programem...” do roku 2032. Ponadto zgodnie z tym „Programem...” przewidziano, iż koszty usunięcia i unieszkodliwienia odpadów azbestowych poniosą właściciele obiektów zawierających wyroby, instalacje, elementy budowlane azbestowe.

Planuje się, iż na terenie gminy ww. elementy będą sukcesywnie wymieniane w zależności od zużycia i stopnia pilności wymiany (do roku 2032) oraz możliwości finansowych właścicieli budynków (pokrytych eternitem).

Z uwagi na wysoki koszt usuwania i unieszkodliwiania odpadów azbestowych istotne jest dofinansowanie przedsięwzięć związanych z usuwaniem wyrobów azbestowych, podejmowanych przez osoby fizyczne, ze środków publicznych oraz środków pomocowych Unii Europejskiej. Dodatkowo udzielenie wsparcia finansowego ze środków WFOŚiGW w przypadku usuwania wyrobów azbestowych z obiektów użyteczności publicznej oraz rozszerzenie możliwości uzyskania pożyczek z częściowym umorzeniem dla prywatnych właścicieli.

- Demontaż wyrobów zawierających azbest, usuwanie, transport odpadów azbestowych wykonywany może być wyłącznie przez firmy specjalistyczne, posiadające odpowiednie zezwolenia w tym zakresie.

- Unieszkodliwianie odpadów azbestowych planuje się na istniejących instalacjach (składowiskach odpadów azbestowych). W przypadku uruchomienia kwater odpadów azbestowych na terenie województwa podlaskiego (planowanych zgodnie z KPUA) odpady azbestowe planuje się kierować do unieszkodliwiania w tych instalacjach zgodnie z zasadą „bliskości” (wg ustawy o odpadach).

- Odpady azbestowe wytworzone na terenie gminy Kobylin-Borzymy będą odbierane przez specjalistyczne firmy, posiadające odpowiednie zezwolenia w tym zakresie i wywożone na składowiska odpadów azbestowych poza terenem gminy Kobylin-Borzymy.

- Na terenie gminy Kobylin-Borzymy nie istnieją i nie planuje się utworzenia instalacji do unieszkodliwiania odpadów azbestowych (wg KPGO, WPGO, PPGO, GPGO i KPUA).

Obecnie jedyną metodą unieszkodliwiania odpadów zawierających azbest jest ich deponowanie na składowiskach odpadów azbestowych. Planowane jest, aby odpady powstające na terenie gminy były unieszkodliwiane poprzez składowanie na już funkcjonujących na terenie kraju składowiskach przystosowanych do deponowania tego rodzaju odpadów, m.in.:

- na składowisku azbestowych odpadów poprodukcyjnych w Zgierzu, „EURO-BORUTA” ,

- na składowisku PPHU IZOPOL w Trzemesznie,

- na składowisku Lubelskiej Agencji Ochrony Środowiska w Lublinie,

- na składowisku administrowanym przez TELMAKO S.A. w Konopnicy,

- na składowisku administrowanym przez Zakład Gospodarki Komunalnej w Radyminie,

- poprzez cementowanie przez BSC EKOPAL S.C. w Szczecinie.

Zadania organizacyjne:

      - Zaktywizowanie działań dyspozycyjno-kontrolnych nadzoru usuwania azbestu na terenie gminy.

      - Organizacja kampanii informacyjnej o szkodliwości wyrobów zawierających azbest i bezpiecznym jego usuwaniu.

      - Monitoring usuwania azbestu ze szczególnym uwzględnieniem jego bezpiecznego demontażu i unieszkodliwiania.

      - Wywóz odpadów azbestowych przez firmy posiadające odpowiednie zezwolenia na składowiska odpadów azbestowych.

W tabeli poniżej zamieszczono harmonogram usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest z terenu gminy Kobylin-Borzymy. Odpady azbestowe będą usuwane i unieszkodliwiane (zgodnie z KPUA) przez właścicieli obiektów, w których występują wyroby azbestowe. Na terenie gminy Kobylin–Borzymy są to (zgodnie z danymi z inwentaryzacji z Urzędu Gminy) wyłącznie płyty azbestowo-cementowe (eternit). Demontaż ich i usuwanie planuje się sukcesywnie, w zależności od stopnia pilności wymiany pokryć dachowych i od możliwości finansowych właścicieli budynków.

HARMONOGRAM USUWANIA AZBESTU I WYROBÓW ZAWIERAJĄCYCH AZBEST

DO ROKU 2032 – GMINA KOBYLIN-BORZYMY

| Okres (w latach) | Planowana ilość usuwanych odpadów azbestowych, [Mg] | Koszt usunięcia i unieszkodliwienia odpadów azbestowych, (mln zł) | Jednostki odpowiedzialne za realizację / Źródła finansowania |
| --- | --- | --- | --- |
| 2006 – 2009 | 90 | 0,3 | Właściciele obiektów z zab. wyrob. zaw. azbest, Urząd Gminy / Środki właścicieli budynków pokrytych eternitem, budżet gminy, GFOŚiGW, WFOŚiGW, środki pomocowe UE |
| 2010 – 2015 | 180 | 0,6 |  |
| 2016 – 2032 | 5113,9 | 17 |  |
| 2006 – 2032 | 5383,9 | 17,9 |  |

Źródło: Oprac. na podst. danych z Urzędu Gminy, KPGO, WPGO, PPGO, KPUA.

. .

# Text boxes

Wykonawca:

Instytut Zrównoważonego Rozwoju Sp. z o.o.

Biuro: Białystok, ul. św. Rocha 5 lok. 202

Telefon / fax: (085) 744 54 98, 744 51 87

e-mail:  izr@izr.pl, www.izr.pl

Powstawanie odpadów w gospodarstwach domowych, obiektach użyteczności
 publicznej i innych obiektach ich minimalizacja poprzez kompostowanie przydomowe i edukację ekologiczną

Gromadzenie odpadów w pojemnikach, workach

Wykorzystanie odpadów biologicznych do kompostowania przydomowego

ROZDZIAŁ ODPADÓW KOMUNALNYCH NA:

- zmieszane - do składowania,

- biodegradowalne - do unieszkodliwiania poza składowaniem (kompostowania),

- opakowania – do odzysku,

- niebezpieczne  - do unieszkodliwiania,

- budowlane, wielkogabarytowe – do odzysku.

Transport 
na składowisko odpadów zmieszanych

Transport odpadów ulegających biodegradacji
do kompostowania

Transport surowców
do magazynowania i sprzedaży

Transport odpadów budowlanych i wielkogabarytowych do magazynowania,

a następnie do zakładów odzysku

Transport odpadów niebezpiecznych do magazynowania,

a następnie do zakładów unieszkodliwiania

SKŁADOWISKO

ODPADÓW

KOMPOSTOWNIA

INSTALACJE UNIESZKODLIWIANIA / ODZYSKU ODPADÓW:

- opakowaniowych,

- niebezpiecznych,

- wielkogabarytowych,

- budowlanych