.PRZEDMAIR ROBÓT

– Zał. Nr 9 do SIWZ

1.„Przebudowa drogi gminnej  w miejscowości Oleksin – Rudno”  obejmuje;

1.1.Roboty przygotowawcze  -

1.1.1.Roboty pomiarowe przy robotach ziemnych –trasa dróg w terenie równinnym -    od km  0+000    do km  0+ 416                                                   – 416 mb.

1.2.Roboty rozbiórkowe

1.2.1. Rozbiórka przepustów  z rur o średnicy fi 60  -  7 mb.

1.2.2. Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami  skrzyniowymi na odległość  do 1 km   -   2,90 m3,

1.2.3. Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi  - za każdy następny  1 km   -    2,90  m3,

1.3. Roboty ziemne

1.3.1. Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi  o pojemności łyżki  0,25 m3   w gruncie kat. III z transportem urobku na odległość  do 1 km samochodem samowyładowczym -456,00 m3,

1.3.2. Roboty ziemne wykonywane koparkami  podsiębiernymi o pojemności łyżki  0,25 m3, w gruncie kat. III z transportem urobku na odległość  do 1 km samochodem samowyładowczym  -   105,00 m3,

1.3.3. Dodatek za każdy  rozpoczęty 1 km  transportu ziemi samochodem samowyładowczym  po terenie lub drogach gruntowych  - kat.gr. III-Iv  , krotność 9  -  105,00 m3,

1.3.4. Nasyp wykonany koparkami zgarniakowymi z bezpośrednim przerzutem gruntu kat. III-IV uzyskanego z wykopu     -   456,00  m3,

1.3.5. Zagęszczenie  nasypów zagęszczarkami , grunty sypkie kat. I-III  -    456,00 m3,

1.4.  Przepusty.

1.4.1. Roboty ziemne wykonywane koparkami  podsiębiernymi o pojemności łyżki  0,25 m3, w gruncie kat. III z transportem urobku na odległość  do 1 km samochodem samowyładowczym  -   14,00 m3,

1.4.2. Dodatek za każdy  rozpoczęty 1 km  transportu ziemi samochodem samowyładowczym  po terenie lub drogach gruntowych  - kat.gr. III-IV  , krotność 9  -  14,00 m3,

1.4.3. Ława pod rury z pospółki  gr. 20 cm   -  2,00 m3,

1.4.4. Kanały rurowe  - rury z betonu  żwirowego typu  Wipro o średnicy   600 mm uszczelniane uszczelką  gumową   -   9.00 m,

1.5. Podbudowa

1.5.1. Wykonanie i zagęszczenie mechaniczne  warstwy odsączającej  w korycie lub na całej szerokości   drogi- grubość warstwy po zagęszczeniu  10,00 cm  -    3.724,00 m2,

1.5.2. Podbudowa z kruszywa łamanego  - warstwa dolna  o grubości  po zagęszczeniu 24,00 cm  -  2.726,00  m2 .