OPIS TECHNICZNY

do  projektu budowlanego - wykonawczego przebudowy ulicy Słonecznej 
w miejscowości  Kołbiel w km 0+000 + 0+382

- Podstawa opracowania

- zlecenie Wójta Gminy Kołbiel

- uzgodnienia wstępne z Wójtem Gminy co do zakresu planowanych robót oraz  technologii ich wykonania

- mapa sytuacyjno - wysokościowa w skali 1:500

- bezpośredni pomiar sytuacyjno – wysokościowy w terenie (uzupełniający)

- warunki techniczne jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie 
Dz. U. Nr 43 z 1999 r. z późniejszymi zmianami

- Stan istniejący

Przewidziana do przebudowy ulica Słoneczna posiada uregulowany stan prawny pasa drogowego w bardzo zróżnicowanej szerokości pasa 4 ÷ 10 m. W pasie drogowym przedmiotowej drogi zlokalizowany jest wodociąg, gazociąg, kanalizacja sanitarna, linia energetyczna i telefoniczna, które mają negatywny wpływ na  swobodne planowanie zagospodarowanie pasa drogowego. Inne utrudnienia to zlokalizowane w granicach pasa drogowego ogrodzenia, a nawet budynki których nie można zlikwidować. Odwodnienie 
w dotychczasowej sytuacji odbywa się  bezpośrednio w przyległy teren, jak też układzie podłużnym do ulicy Stefczyka i drogi krajowej Nr „50”.

Ustalenia rzędnych wysokości ustalono w oparciu o niwelację własną z dowiązaniem do rzędnych niwelacji państwowej zakładając dwa repery robocze na istniejących studniach : studnia kanalizacji sanitarnej po stronie lewej w km 0+056 o H-120,69 oraz na studni telekomunikacyjnej w pasie drogi krajowej Nr „50” str. L km 0+390 oddalonej od osi ulicy Słonecznej o 20,0 m i rzędnej H-120,06.

Warunki gruntowo wodne określono na podstawie zalegania wody gruntowej i cech gruntu w podłożu ( grunt przepuszczalny ) jako dobre przy poziom wody poniżej 1,5 m.

Z uwagi na stan nawierzchni ( droga gruntowa ) w ruchu podporządkowana jest tak do drogi krajowej jak i ulicy Stefczyka.

W obecnym stanie technicznym eksploatowana jest zwyczajowo jako droga dwukierunkowa przy ograniczonej szerokości jezdni. Dostępność do omawianej drogi posiadają wszystkie przyległe posesje. Jezdnia drogi po robotach kanalizacyjnych została  wzmocniona kruszywem naturalnym i łamanym o zmiennej grubości od kilku do kilkunastu centymetrów.

- Stan projektowany

Z uwagi na zalecenia i sugestie inwestora zakres robót do wykonania przewidziano w granicach istniejącego uregulowanego pasa drogowego dla którego inwestor posiada prawo do dysponowania na cele budowlane. Dla omawianego odcinka przewidziano cztery przekroje normalne o zmiennej szerokości jezdni, których lokalizację określono w projekcie zagospodarowania pasa, profilu podłużnym, a także na przekrojach. Rzędne niwelety usytuowano tak aby zachować dotychczasowe rzędne wjazdów do przyległy posesji 
i dokonać sprawnego odprowadzenia wód opadowych. Wody opadowe odprowadzone będą ściekiem podłużnym przy lewej krawędzi jezdni, co pokazano na przekrojach normalnych
 w obu kierunkach na dotychczasowych zasadach do ul. Stefczyka i dr. Nr „50”

W tym celu na działce będącej własnością Gminy Kołbiel zlokalizowano dwie studnie chłonne. Natomiast wody skierowane do ul. Stefczyka skierowano do ścieku i przepustu projektowanego w przebudowie tej ulicy (Stefczyka).

Aby uzyskać płynność niwelety do odprowadzenia wody niezbędne jest wykonanie robót ziemnych na odkład z koryta po uzgodnieniu z inwestorem, którego to w czasie opracowania projektu nie potrafiono wskazać.

Po uwzględnieniu szerokości pasa drogowego zaprojektowano ulicę na długości 202,0 mb jako dwukierunkową( od ulicy Stefczyka do ul. Zygmunta Starego ), a od km 0+202 do drogi krajowej Nr „50” jako jednokierunkową.

Organizacją ruchu projektowaną obrazuje projekt stałej organizacji ruchu wraz 
z wykazem niezbędnego oznakowania pionowego określającego dokładna lokalizację. Na czas prowadzonych robót wykonawca wyłoniony w przetargu publicznym opracuje projekt czasowej organizacji ruchu dostosowując do swojego potencjału sprzętowego i technologii, który będzie umożliwiał dojazd właścicielom przyległych posesji, a także służbom 
w sytuacjach awaryjnych.