PRZEDMIAR  ROBÓT

Przebudowa ulicy 3 Maja w m . Rudzienko gm.  Kołbiel
w km 0+050 ÷ 0+448 ( km umowny )

| L.p | Kod SST | Normatyw | Opis robót | J. m. | Wyliczenie | Ilość |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| ROBOTY PZYGOTOWAWCZE |
| 1.1. | D.01.01.01 | KSNR 00-01 -0104-03-00 | Prace pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych pod trasy drogowe w terenie równinnym | km | km 0+050 ÷ 0+448 | 0,398 |
| ROBOTY ZIEMNE |
| 2.1 | D.02.02.01 | KSNR 00-01 -0201-08-01 | Roboty ziemne wykonywane koparkami z transportem urobku na odległość do 1 km, w gruncie kategorii III-IV, samochody samowyładowcze | m³ | km 0+050÷0+100 - 50 m x0,72m x 0,5 m = 18 m³ km 0+100÷0+130 - 30 m x 1,72 m x 0,5 m = 25,80 m³ km 0+130÷0+236 – 106 m x 5,84 m x 0,43 m = 266,19 m³ km 0+236÷0+266 – 30 m x ( 5,84 m + 4,84 m ) : 2 x 0,23 m = 36,85 m³ km 0+266÷0+278 – 12 m x 4,84 m x 0,23 m = 13,36 m³ km 0+278÷0+303 – 25 m x ( 4,84 m + 4,34 m ) : 2 x 0,43 m = 49,34 m³ km 0+303÷0+326 – 23 m x ( ,34 m + 3,84 m ) : 2 x 0,43 m = 40,45 m³ km 0+326÷0+350 – 24 m x ( 3,84 m + 5,84 m ) : 2 x 0,50 m = 12 m³ km 0+350÷0+448 – 98 m x 5,84 m x 0,6 m = 343,39 m³ | 805,38 |
| 2.2 | D.02.02.01 | KSNR 00-01 -0204-04-01 | Nakłady uzupełniające za każdy dalszy rozpoczęty1 km odległości transportu ponad 1 km przy przewozie urobku po drogach o nawierzchni utwardzonej samochodami samowyładowczymi, grunt kat. III-IV ( Krotność 4,0 – 4 km ) | m³ | km 0+050÷0+100 - 50 m x0,72m x 0,5 m = 18 m³ km 0+100÷0+130 - 30 m x 1,72 m x 0,5 m = 25,80 m³ km 0+130÷0+236 – 106 m x 5,84 m x 0,43 m = 266,19 m³ km 0+236÷0+266 – 30 m x ( 5,84 m + 4,84 m ) : 2 x 0,23 m = 36,85 m³ km 0+266÷0+278 – 12 m x 4,84 m x 0,23 m = 13,36 m³ km 0+278÷0+303 – 25 m x ( 4,84 m + 4,34 m ) : 2 x 0,43 m = 49,34 m³ km 0+303÷0+326 – 23 m x ( ,34 m + 3,84 m ) : 2 x 0,43 m = 40,45 m³ km 0+326÷0+350 – 24 m x ( 3,84 m + 5,84 m ) : 2 x 0,50 m = 12 m³ km 0+350÷0+448 – 98 m x 5,84 m x 0,6 m = 343,39 m³ | 805,38 |
| ODWODNIENIE |
| 3.1 | D.08.05.01 | KSNR 00-06-0109-02-00 | Podbudowy betonowe z betonu B-10, przy grubości warstwy po zagęszczeniu 15 cm | m² | 398 m x 0,6 m | 238,8 |
| 3.2 | D.08.05.01 | KNR 02-31 – 0606-03-00 | Ścieki z elementów betonowych o szer. 60 cm na podsypce cementowo – piaskowej, grubość prefabrykatów 15 cm | m | km 0+050 ÷ 0+448 str. P | 398 |

| ELEMENTY ULIC |
| --- |
| 4.1 | D.08.01.01 | KNR 02-31-0402-04-00 | Ławy betonowe z oporem pod oporniki | m³ | 50 m x 0,06 m³/m | 3 |
| 4.2 | D.08.01.01 | KNR 02-31-0403-03-00 | Krawężniki betonowe wystające o wymiarach 15 x 30 cm na podsypce cementowo – piaskowej. | m | km 0+050 ÷ 0+100 str. L | 50 |
| 4.3 | D.08.01.01 | KNR 02-31-0407-05-00 | Obrzeża betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce cementowo - piaskowej | m | km 0+050 ÷ 0+100 – 50 m + 1,5 m zakończenie | 51,5 |
| 4.4 | D.04.01.01 | KNR 02-31-0407-05-00 | Mechaniczne wykonanie koryt na całej szerokości chodników, głębokość 20 cm, kategoria gruntu I-IV z zał. i wywiezieniem urobku na odkład na odl. do 1 km | m² | 50 m x 1,43 m | 71,5 |
| 4.5 | D.04.02.01 | KNR 02-31-0104-05-00 | Warstwa odsączająca w korycie chodnika, zagęszczanie mechaniczne, grubość warstwy po zagęszczeniu 10 cm | m² | 50 m x 1,2 m | 60 |
| 4.6 | D.04.04.02 | KSNR 00-06-0113-05-00 | Podbudowy z kruszyw łamanych przy grubości górnej warstwy po zagęszczeniu 10 cm ( Krotność 1,2 – 12 cm ) | m² | 50 m x 1,2 m | 60 |
| 4.7 | D.05.03.23a | KNR 02-31- 0511-03-00 | Nawierzchnia z kostki brukowej betonowej o grubości 8 cm, szarej, układanej na podsypce cementowo - piaskowej | m² | 50 m x 1,2 m | 60 |
| 4.8 | D.08.01.01 | KSNR 00-06-0403-03-00 | Opornik betonowe wtopione o wymiarach 12 x 25 x cm . Ława betonowa , podsypka cementowo - piaskowa | m | km 0+050 ÷ 0+100 str. P – 50 m km 0+100 ÷ 0+448 str. L i P – 348 m x 2 = 696 m | 746 |
| PODBUDOWA |
| 5.1 | D.04.02.01 | KSNR 00-06-0104-03-00 | Warstwy odsączające z piasku, wykonanie i zagęszczenie mechaniczne, przy grubości warstwy po zagęszczeniu 10 cm ( Krotność 1,5 – 15 cm ) | m² | km 0+100÷0+130 – 30 m x 1 m = 30 m² km 0+130÷0+236 – 106 m x 5 m = 530 m² km 0+236÷0+266 – 30 m x ( 5 m + 4 m ) : 2 = 135 m² km 0+266÷0+278 – 12 m x 4,0 m = 48 m² km 0+278÷0+303 – 25 m x (4,0 m+3,5 m ) : 2 = 93,75 m² km 0+303÷0+326 – 23 m x (3,5m + 3,0 m) : 2 = 74,75 m² km 0+326÷0+350 – 24 m x (3,0m+5,0m) : 2 = 96 m² km 0+350÷0+448 – 98 m x 5,0 m = 490m² | 1497,5 |
| 5.2 | D.04.04.02 | KSNR 00-06-0113-02-00 | Podbudowy z kruszyw łamanych przy grubości warstwy po zagęszczeniu 20 cm | m² | km 0+100÷0+130 – 30 m x 1 m = 30 m² km 0+130÷0+236 – 106 m x 5 m = 530 m² km 0+236÷0+266 – 30 m x ( 5 m + 4 m ) : 2 = 135 m² km 0+266÷0+278 – 12 m x 4,0 m = 48 m² km 0+278÷0+303 – 25 m x (4,0 m+3,5 m ) : 2 = 93,75 m² km 0+303÷0+326 – 23 m x (3,5m + 3,0 m) : 2 = 74,75 m² km 0+326÷0+350 – 24 m x (3,0m+5,0m) : 2 = 96 m² km 0+350÷0+448 – 98 m x 5,0 m = 490m² | 1497,5 |

| NAWIERZCHNIA |
| --- |
| 6.1 | D.04.03.01 | KSNR 00-06-1005-07-00 | Skropienie nawierzchni drogowych emulsją | m² | km 0+050÷0+100 – 50 m x 5,4 m = 270 m² km 0+100 ÷ 0+130 – 30 m x 5 m = 150 m² km 0+130÷0+236 – 106 m x 5 m = 530 m² km 0+236÷0+266 – 30 m x ( 5 m + 4 m ) : 2 = 135 m² km 0+266÷0+278 – 12 m x 4,0 m = 48 m² km 0+278÷0+303 – 25 m x (4,0 m+3,5 m ) : 2 = 93,75 m² km 0+303÷0+326 – 23 m x (3,5m + 3,0 m) : 2 = 74,75 m² km 0+326÷0+350 – 24 m x (3,0m+5,0m) : 2 = 96 m² km 0+350÷0+448 – 98 m x 5,0 m = 490m² | 1887,5 |
| 6.2 | D.05.03.05 b | KSNR 00-06-0308-01-04 | Warstwa wiążąca nawierzchni wykonana z betonu asfaltowego wg PN-EN, KR-2, grubość warstwy po zagęszczeniu 4 cm | m² | km 0+100 ÷ 0+130 – 30 m x 1 m = 30 m² km 0+130÷0+236 – 106 m x 5 m = 530 m² km 0+236÷0+266 – 30 m x ( 5 m + 4 m ) : 2 = 135 m² km 0+266÷0+278 – 12 m x 4,0 m = 48 m² km 0+278÷0+303 – 25 m x (4,0 m+3,5 m ) : 2 = 93,75 m² km 0+303÷0+326 – 23 m x (3,5m + 3,0 m) : 2 = 74,75 m² km 0+326÷0+350 – 24 m x (3,0m+5,0m) : 2 = 96 m² km 0+350÷0+448 – 98 m x 5,0 m = 490m² | 1497,5 |
| 6.3 | D.05.03.05 a | KSNR 00-06-0309-02-04 | Warstwa ścieralna nawierzchni wykonana z betonu asfaltowego wg PN-EN, KR-2, grubość warstwy po zagęszczeniu 4 cm | m² | km 0+100 ÷ 0+130 – 30 m x 5 m = 150 m² km 0+130÷0+236 – 106 m x 5 m = 530 m² km 0+236÷0+266 – 30 m x ( 5 m + 4 m ) : 2 = 135 m² km 0+266÷0+278 – 12 m x 4,0 m = 48 m² km 0+278÷0+303 – 25 m x (4,0 m+3,5 m ) : 2 = 93,75 m² km 0+303÷0+326 – 23 m x (3,5m + 3,0 m) : 2 = 74,75 m² km 0+326÷0+350 – 24 m x (3,0m+5,0m) : 2 = 96 m² km 0+350÷0+448 – 98 m x 5,0 m = 490m² | 1569,5 |
| 6.4 | D.05.03.05a | KSNR 00-06-0309-01-04 | Warstwa ścieralna nawierzchni wykonana z betonu asfaltowego wg PN-EN, KR-2, grubość warstwy po zagęszczeniu 3 cm | m² | km 0+050 ÷ 0100 – 50 m x 1,0 m = 270 m² | 270 |
| OZNAKOWANIE |
| 7.1 | D.07.02.01 | KSNR 00-06-0702-01-00 | Słupki z rur stalowych o średnicy 50 mm | szt | Projekt stałej organizacji ruchu | 8 |
| 7.2 | D.07.02.01 | KSNR 00-06-0702-05-00 | Znaki zakazu, nakazu, ostrzegawcze i informacyjne opowierzchni ponad 0,3 m² ( znaki średnie, folia II generacji ). | szt | Projekt stałej organizacji ruchu | 11 |
| ROBOTY WYKOŃCZENIOWE |
| 8.2 | D.03.02.01 | KNR 02-31-1406-04-00 | Regulacja pionowa studzienek dla urządzeń podziemnych – zawory wodociągowe i gazowe | szt |  | 14 |