OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

POTWIERDZAJĄCY SPEŁNIENIE WYMAGAŃ TECHNICZNYCH  DLA ŚREDNIEGO  SAMOCHODU RATOWNICZO-GAŚNICZEGO Z NAPĘDEM NA 4X4

Uwaga!:

* - Wypełnia Oferent w odniesieniu do wymagań Zamawiającego.

* - Prawą stronę tabeli, należy wypełnić stosując słowa „spełnia” lub „nie spełnia”, zaś w przypadku żądania wykazania wpisu określonych
       parametrów, należy wpisać oferowane konkretne, rzeczowe wartości techniczno – użytkowe. W przypadku, gdy Wykonawca w którejkolwiek

z pozycji wpisze słowa „nie spełnia” lub zaoferuje niższe wartości lub poświadczy nieprawdę, oferta zostanie odrzucona, gdyż jej treść nie
       odpowiada treści SIWZ (art. 89 ust 1 pkt 2 ustawy PZP).

| Lp. | OPIS POJAZDU | Wymagania minimum | Wypełnia Wykonawca opisać zastosowane rozwiązanie lub podać parametry techniczne |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Wymagania ogólne |  |  |
| 1.1. | Pojazd fabrycznie nowy, rok produkcji podwozia 2019. Zabudowany w 2019. Podać markę i typ podwozia. |  |  |
| 1.2. | Pojazd spełnia wymagania polskich przepisów o ruchu drogowym z uwzględnieniem wymagań dotyczących pojazdów uprzywilejowanych zgodnie z Ustawą „Prawo o ruchu drogowym” (tj. Dz. U. z 2005 r., Nr 108, poz. 908 z późniejszymi zmianami). Pojazd posiada aktualne ważne świadectwo dopuszczenia CNBOP do użytkowania w ochronie przeciwpożarowej na terenie Polski. |  |  |

| 1.3. | Pojazd spełnia wymagania techniczno-użytkowe określone w załączniku do rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie wykazu wyrobów służących zapewnieniu zasad bezpieczeństwa publicznego lub ochronie zdrowia i życia oraz mienia, a także zasad wydawania dopuszczenia tych wyrobów do użytkowania (Dz. U. Nr 143, poz. 1002) wprowadzonego rozporządzeniem zmieniającym z dnia 27.04.2010 r. (Dz. U. Nr 85, poz. 553) wraz z uszczegółowieniem tych wymogów i wyposażeniem podanym poniżej. Podwozie pojazdu posiada świadectwo homologacji typu. |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 1.4. | Pojazd zabudowany i wyposażony spełnia następujące wymagania: - rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 31 grudnia 2002r. w sprawie warunków technicznych pojazdów oraz zakresu ich niezbędnego wyposażenia (Dz. U. Nr 32 z 2003 r., poz. 262 z późniejszymi zmianami), - Rozporządzenia Ministrów: Spraw Wewnętrznych i Administracji, Obrony Narodowej, Finansów Oraz Sprawiedliwości w sprawie warunków technicznych pojazdów specjalnych i pojazdów używanych do celów specjalnych Policji, Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Agencji Wywiadu, Służby Kontrwywiadu Wojskowego, Służby Wywiadu Wojskowego, Centralnego Biura Antykorupcyjnego, Straży Granicznej, kontroli skarbowej, Służby Celnej, Służby Więziennej i straży pożarnej (dz. U. Nr 165 z dnia 02 sierpnia 2011 r.). |  |  |

| 1.5. | Pojazd spełnia przepisy Polskiej Normy PN-EN 1846-1 oraz PN-EN 1846-2. |  |  |
| --- | --- | --- | --- |

| 1.6. | Maksymalna masa rzeczywista (MMR) samochodu gotowego do jazdy, rozkład tej masy na osie oraz masa przypadająca na każdą z osi nie przekracza maksymalnych wartości określonych przez producenta pojazdu lub podwozia bazowego. |  |  |
| --- | --- | --- | --- |

| 1.7. | Pojazd wyposażony w urządzenie sygnalizacyjno-ostrzegawcze, akustyczne i świetlne, urządzenie akustyczne umożliwiające podawanie komunikatów słownych. Moc znamionowa głośników minimum 200W(2x100W). Dodatkowo sygnalizacja dźwiękowa (PNEUMATYCZNA)modulowana. Belka sygnalizacyjna z dwoma niebieskimi lampami wysyłającymi sygnał błyskowy, montowana na dachu kabiny pojazdu, wysokość nie wyższa niż 85mm,oraz dwie lampy sygnalizacyjne niebieskie z tyłu w narożnikach pojazdu. Dodatkowe minimum cztery lampy sygnalizacyjne niebieskie wysyłające sygnał błyskowy z przodu pojazdu. Dodatkowo po jednej lampie błyskowej na wysokości przedniego narożnika kabiny po obu stronach pojazdu. Dodatkowo po jednej lampie błyskowej w górnej części zabudowy na środku pojazdu po obu stronach. Wszystkie lampy, głośnik oraz sygnały pneumatyczne zabezpieczone przed uszkodzeniem mechanicznym siatkami ze stali nierdzewnej. Z tyłu pojazdu umieszczona fala świetlna. Dodatkowo z tyłu pojazdu w górnej części zamontowanie lampy zespolone LED( światło pozycyjne, kierunkowskazy, stop). Całość sygnalizacji świetlnej wykonana w technologii LED. Dodatkowo z przodu pojazdu zamontowana belka aluminiowa z zamocowanymi 4 reflektorami dalekosiężnymi lub panelem LED o szerokości minimum 1200mm. Dodatkowo pojazd wyposażony w sygnał pneumatyczny(minimum jedna trąbka pneumatyczna o parametrach) : Długość – 24,5″ (62,23cm) Średnica – 6″ (15,24cm) Siła dźwięku do 130 db przy ciśnieniu 100/120 PSI Elektrozawór 12 lub 24V Trąbka zamontowana w przednim zderzaku pojazdu, skierowana do przodu pojazdu uruchamiany dwoma przyciskami(jeden po stronie kierowcy drugi po stronie dowódcy). Sygnały akustyczne SPECYFIKACJA Zasilanie 24 V Prąd 20 A Wymiary -centrala -panel 10, 1 x 19, 4 x 26,4 8, 3 x 17, 3 x 3,0 Waga 6, 1 kg Modulacje Q-wail, yelp, priority, air horn. Moc 100W ,200W Inne Radio,megafon Modulacje inne 725 do1600 Hz Wail: 12 cykli/min Yelp: 180 cykli/min Priority: 370 cykli/min Sygnalizacja pneumatyczna modulowana : 4 membrana-dzwon, głosowało 435 +450/580 + 600Hz, A'A '/ d' d '' Dodatkowy efekt ostrzegawczy przez tremolo tuningu Pobór mocy 200 W Objętość: 125 dB (A) w odległości 1 m, DIN 14610 WE DIN B 03 ECE E1 10R-022 691 Sygnalizacja uruchomiana dwoma przyciskami( jeden po stronie kierowcy, drugi po stronie dowódcy). Przycisk po stronie kierowcy z możliwością włączenia na stałe. | Przednie lampy świateł mijania i drogowych zabezpieczone siatką ze stali nierdzewnej z możliwością szybkiego i łatwego otwarcia |  |
| --- | --- | --- | --- |

| 1.8. | Pojazd oznakowany zgodnie z Zarządzeniem Nr 8 Komendanta Głównego Państwowej Straży Pożarnej z dnia 10 kwietnia 2008 r. w sprawie gospodarki transportowej w jednostkach organizacyjnych Państwowej Straży Pożarnej. Kontury pojazdu oznakowane taśmą odblaskową : boki pojazdu taśmą koloru pomarańczowego, tył kolor taśmy czerwony. |  |  |
| --- | --- | --- | --- |

| 2 | Podwozie z kabiną |  |  |
| --- | --- | --- | --- |

| 2.1. | Podwozie samochodu 4x4 z silnikiem o zapłonie samoczynnym z Turbo doładowaniem, o mocy nie mniejszej niż 280 KM spełniającym wymogi normy EURO 6 w technologii SCR. Maksymalny moment obrotowy wynoszący minimum 1000 Nm. Silnik i podwozie tego samego producenta. Silnik przystosowany do zasilania bio paliwem zgodnym z Normą PN-EN 14214.Skrzynia biegów manualna lub zautomatyzowana. |  |  |
| --- | --- | --- | --- |

| 2.2. | Wymiary maksymalne pojazdu nie przekraczające: - długość max 8300 mm - szerokość 2550 mm - wysokość max 3200 mm Maks. wysokość górnej krawędzi najwyższej półki w położeniu roboczym (po wysunięciu lub rozłożeniu) lub szuflady nie wyżej niż 1850 mm od poziomu terenu lub obsługi. Dostęp do wyżej położonego sprzętu ułatwiony przez zainstalowanie podestów roboczych, przy czym otwarcie podestów sygnalizowane jest w kabinie kierowcy. Otwieranie/zamykanie podestów wspomagane siłownikami gazowymi. Podesty zabezpieczone dodatkowymi zamkami przed niepożądanym otwarciem w przypadku awarii siłowników. |  |  |
| --- | --- | --- | --- |

| 2.3. | Napęd 4x4, możliwość blokady mechanizmu różnicowego osi przedniej i tylnej, pojedyncze koła na osi przedniej, podwójne na osi tylnej. Zawieszenie mechaniczne wzmocnione, wytrzymujące stałe obciążenie masą całkowitą maksymalną bez uszkodzeń w zakładanych warunkach eksploatacji. |  |  |
| --- | --- | --- | --- |

| 2.4. | Kabina fabrycznie czterodrzwiowa, jednomodułowa, na bazie jednej płyty podłogowej, wykonana w technologii zgrzewania, zapewniająca dostęp do silnika, 6-osobowa, w układzie miejsc 1+1+4 (siedzenia przodem do kierunku jazdy). Zawieszenie kabiny 2- punktowe powietrzne. Kabina wyposażona w: - indywidualne oświetlenie nad siedzeniem dowódcy, - fabryczny układ klimatyzacji kabiny, - niezależny układ ogrzewania i wentylacji, umożliwiający ogrzewanie kabiny przy wyłączonym silniku, - boczne szyby elektrycznie podnoszone i opuszczane oraz elektrycznie regulowane lusterka boczne, - fabryczny radioodtwarzacz CD wraz z instalacją głośnikową. |  |  |
| --- | --- | --- | --- |

| 2.5. | Fotele wyposażone w bezwładnościowe pasy bezpieczeństwa: - siedzenia pokryte materiałem łatwo zmywalnym, odpornym na rozdarcie i ścieranie, - wszystkie fotele wyposażone w zagłówki, - fotel dla kierowcy z regulacją wysokości, odległości i pochylenia oparcia, dodatkowo zawieszony pneumatycznie. Tylne siedzisko z możliwością przewożenia 4 szt. aparatów powietrznych w kabinie pojazdu, wg rozwiązania technicznego zaproponowanego przez oferenta umożliwiające: - jednoczesne przewożenie aparatów z różnego rodzajami butli, - odblokowanie każdego aparatu indywidualnie (dźwignia odblokowująca o konstrukcji uniemożliwiającej przypadkowe odblokowanie np. w czasie hamowania pojazdu). |  |  |
| --- | --- | --- | --- |

| 2.6. | . Instalacja elektryczna jednoprzewodowa 24V, z biegunem ujemnym na masie, - moc alternatora i pojemność akumulatorów zapewniają pełne zapotrzebowanie na energię elektryczną przy jej maksymalnym obciążeniu. - przetwornica napięcia 24V / 12V. |  |  |
| --- | --- | --- | --- |

| 2.7. | Instalacja elektryczna wyposażona w główny wyłącznik prądu, bez odłączania urządzeń, które wymagają stałego zasilania (np. ładowarki latarek i radiotelefony). |  |  |
| --- | --- | --- | --- |

| 2.8. | Pojazd wyposażony w inteligentny układ prostowniczy do ładowania akumulatorów z zewnętrznego źródła o napięciu 230V oraz zintegrowane złącze (gniazdo z wtyczką) prądu elektrycznego o napięciu 230V oraz sprężonego powietrza do uzupełniania układu pneumatycznego samochodu z sieci stacjonarnej , automatycznie odłączające się w momencie uruchomienia pojazdu, umieszczone po lewej stronie pojazdu(w kabinie kierowcy świetlna i dźwiękowa sygnalizacja podłączenia do zewnętrznego źródła). Wtyczka z przewodem elektrycznym i pneumatycznym o długości minimum 10 metrów. |  |  |
| --- | --- | --- | --- |

| 2.9. | W kabinie kierowcy zamontowany radiotelefon przewoźny o parametrach: OGÓLNA SPECYFIKACJA VHF UHF Zakres kanałów Do 1 000 Typowe wyjście RF Niska moc 1-25 W Wysoka moc 25-45 W Wymiary (Wys. x Szer. x Dł.) 53,3 x 175,3 x 205,7 mm Waga 1,8 kg Pobór prądu Tryb czuwania 0,81 A max Rx @ Nominalny dźwięk 2 A max Nadawanie 1 -25 W: 11,0 A max 25 -45 W: 14,5 A max W przedziale autopompy zainstalowany dodatkowy głośnik z mikrofonem współpracujący z radiostacją samochodową, umożliwiające prowadzenie korespondencji z przedziału autopompy. Radiostacja zaprogramowana zgodnie z załącznikiem dostarczonym przez zamawiającego. |  |  |
| --- | --- | --- | --- |

| 2.10. | Pojazd wyposażony w sygnalizację świetlną i dźwiękową (brzęczyk – sygnał przerywany) włączonego biegu wstecznego, jako sygnalizacja świetlna służy światło cofania. Dźwiękowy sygnał ostrzegawczy o natężeniu min. 80 dB. Dodatkowo z tyłu pojazdu zamontowana kamera cofania. |  |  |
| --- | --- | --- | --- |

| 2.11. | Minimalny prześwit nie mniejszy niż 300 mm. |  |  |
| --- | --- | --- | --- |

| 2.12. | Minimalny prześwit pod osiami nie mniejszy niż 250 mm. |  |  |
| --- | --- | --- | --- |

| 2.13. | Kąt natarcia i zejścia nie mniejszy niż 23° |  |  |
| --- | --- | --- | --- |

| 2.14. | Kolor: - elementy podwozia – czarne lub ciemnoszare (fabryczny kolor elementów podwozia), - błotniki przednie, tylne i zderzaki – białe, - kabina, zabudowa – RAL 3000, - żaluzje skrytek w kolorze naturalnego aluminium. Podwozie zabezpieczone przed korozją. |  |  |
| --- | --- | --- | --- |

| 2.15. | Najmniejsza obrysowa średnica zawracania nie przekracza 20 m. |  |  |
| --- | --- | --- | --- |

| 2.16. | Maksymalna prędkość na najwyższym biegu nie mniejsza niż 89 km/h. |  |  |
| --- | --- | --- | --- |

| 2.17. | Rezerwa masy gotowego pojazdu do akcji nie mniejsza niż 10 %. |  |  |
| --- | --- | --- | --- |

| 2.18. | Instalacja pneumatyczna pojazdu zapewniająca możliwość wyjazdu w ciągu 60 s, od chwili uruchomienia silnika samochodu, równocześnie zapewniająca prawidłowe funkcjonowanie hamulców. |  |  |
| --- | --- | --- | --- |

| 2.19. | Wylot spalin nie jest skierowany na stanowisko obsługi poszczególnych urządzeń pojazdu, umieszczony z lewej strony pojazdu, pomiędzy osiami. |  |  |
| --- | --- | --- | --- |

| 2.20. | Wszelkie funkcje wszystkich układów i urządzeń pojazdu zachowują swoje właściwości pracy w temp. od -25°C do +50°C. |  |  |
| --- | --- | --- | --- |

| 2.21. | Podstawowa obsługa silnika możliwa bez podnoszenia kabiny. |  |  |
| --- | --- | --- | --- |

| 2.22. | Pojemność zbiornika paliwa minimum 150 litrów zapewniająca przejazd min 300 km lub 4 godz. ciągłej pracy autopompy. |  |  |
| --- | --- | --- | --- |

| 2.23. | Silnik pojazdu przystosowany do ciągłej pracy, bez uzupełniania cieczy chłodzącej, oleju oraz przekraczania dopuszczalnych parametrów pracy (np. temperatury) w czasie postoju min. 4 godz. |  |  |
| --- | --- | --- | --- |

| 2.24. | Ogumienie uniwersalne z bieżnikiem dostosowanym do poruszania się po szosie w każdych warunkach atmosferycznych jak również w warunkach terenowych. Ogumienie pneumatyczne o nośności dopasowanej do nacisku koła oraz dostosowane do maksymalnej prędkości pojazdu. Zalecane wartości ciśnienia w ogumieniu dla zakładanych warunków eksploatacyjnych trwale oznaczone nad kołami. Ogumienie w tym samym rozmiarze na przedniej i tylnej osi. Pełnowymiarowe koło zapasowe. |  |  |
| --- | --- | --- | --- |

| 2.25. | Pojazd wyposażony w zaczep holowniczy ze złączami elektrycznymi i pneumatycznymi. Zaczep służący do holowania przyczep o dopuszczalnej masie całkowitej min. 8 t. Zaczep posiadający homologację lub certyfikat dopuszczenia. Ponadto pojazd wyposażony w szekle z przodu i z tyłu umożliwiające odholowanie pojazdu. |  |  |
| --- | --- | --- | --- |

| 2.26. | Pojazd wyposażony w wyciągarkę o napędzie elektrycznym zamontowaną z przodu pojazdu, o sile uciągu min. 8 t. z liną o długości 25 m. Wyciągarka wyposażona w układ sterowania, rolkową prowadnicę liny oraz pokrowiec. |  |  |
| --- | --- | --- | --- |

| 2.27. | Przystawka odbioru mocy przystosowana do długiej pracy, z sygnalizacją włączenia w kabinie kierowcy. |  |  |
| --- | --- | --- | --- |

| 2.28. | Pneumatyczny układ uruchamiający hamulce z hamulcami tarczowymi na obu osiach. Układ hamulcowy pojazdu wyposażony w system ABS. |  |  |
| --- | --- | --- | --- |

| 2.29. | Lusterka zewnętrzne elektrycznie podgrzewane. |  |  |
| --- | --- | --- | --- |

| 3 | Zabudowa pożarnicza |  |  |
| --- | --- | --- | --- |

| 3.1. | Zabudowa wykonana w całości wyłącznie z materiałów odpornych na korozję, ze szkieletem spawanym ze stali nierdzewnej lub aluminium z klejonymi poszyciami z anodowanej blachy aluminiowej. Wewnętrzne poszycia skrytek wyłożone anodowaną blachą aluminiową. Podłoga skrytek wyłożona gładką blachą kwasoodporną bez progu, ze spadkiem umożliwiającym odprowadzenie wody na zewnątrz. Pomiędzy kabiną a zabudową zintegrowana z zabudową owiewka maskująca. |  |  |
| --- | --- | --- | --- |

| 3.2. | Dach zabudowy w formie podestu roboczego w wykonaniu antypoślizgowym. Krawędzie dachu zabezpieczone nadbudową zintegrowaną z zabudową, z zamontowanymi lampami roboczymi. |  |  |
| --- | --- | --- | --- |

| 3.3. | Drabina do wejścia na dach, z poręczami w górnej części zabudowy ułatwiającymi wejście na dach, umieszczona z tyłu pojazdu, po prawej stronie zabudowy. Szczeble w wykonaniu antypoślizgowym. |  |  |
| --- | --- | --- | --- |

| 3.4. | Skrytki na sprzęt i wyposażenie zamykane żaluzjami wodo- i pyłoszczelnymi wspomaganymi systemem sprężynowym wykonane z materiałów odpornych na korozję, wyposażone w zamki zamykane na klucz, jeden klucz pasujący do wszystkich zamków. W kabinie zainstalowana sygnalizacja otwarcia skrytek. |  |  |
| --- | --- | --- | --- |

| 3.5. | Skrytki na sprzęt i przedział autopompy wyposażone w oświetlenie włączane automatycznie po otwarciu drzwi skrytki, oświetlenie wykonane w technologii LED. Sprzęt rozmieszczony grupowo w zależności od przeznaczenia z zachowaniem ergonomii. Zamknięcia żaluzji typu rurkowego. |  |  |
| --- | --- | --- | --- |

| 3.6. | Pojazd posiada oświetlenie pola pracy wokół samochodu zapewniające oświetlenie w warunkach słabej widoczności min. 5 luksów w odległości 1 m od pojazdu na poziomie podłoża, w układzie 3+3+1. Oświetlenie wykonane w technologii LED. Oświetlenie uruchamiane w kabinie kierowcy. |  |  |
| --- | --- | --- | --- |

| 3.7. | Szuflady i wysuwane tace automatycznie blokują się w pozycji zamkniętej i całkowicie otwartej oraz posiadają zabezpieczenie przed całkowitym wyciągnięciem (wypadnięcie z prowadnic). |  |  |
| --- | --- | --- | --- |

| 3.8. | Szuflady i tace wystające w pozycji otwartej powyżej 250 mm poza obrys pojazdu posiadają oznakowanie ostrzegawcze. |  |  |
| --- | --- | --- | --- |

| 3.9. | Uchwyty, klamki wszystkich urządzeń samochodu, drzwi żaluzjowych, szuflad, tac, są tak skonstruowane, aby umożliwiały ich obsługę w rękawicach. |  |  |
| --- | --- | --- | --- |

| 3.10. | Konstrukcja skrytek zapewniająca odprowadzenie wody z ich wnętrza. |  |  |
| --- | --- | --- | --- |

| 3.11. | Powierzchnie platform, podestu roboczego i podłogi kabiny w wykonaniu antypoślizgowym. Podesty robocze po otwarciu zabezpieczone pomarańczowym światłem pulsacyjnym LED. |  |  |
| --- | --- | --- | --- |

| 3.12. | Zbiornik wody o pojemności min. 3500 litrów, wykonany z materiału kompozytowego ,zbiornik wyposażony w falochrony oraz oprzyrządowanie umożliwiające jego bezpieczną eksploatację, z układem zabezpieczającym przed wypływem wody w czasie jazdy. Zbiornik posiada właz rewizyjny. |  |  |
| --- | --- | --- | --- |

| 3.13. | Zbiornik środka pianotwórczego o pojemności min. 10% pojemności zbiornika wody i nadciśnieniu testowym 20 kPa, - wykonany z materiału kompozytowego odpornego na działanie dopuszczonych do stosowania środków pianotwórczych i modyfikatorów, - wyposażony w oprzyrządowanie zapewniające jego bezpieczną eksploatację, - zintegrowany ze zbiornikiem wody, - napełnianie zbiornika środkiem pianotwórczym możliwe z poziomu terenu i z dachu pojazdu. |  |  |
| --- | --- | --- | --- |

| 3.14. | Autopompa zlokalizowana z tyłu pojazdu w obudowanym przedziale zamykanym drzwiami żaluzjowymi, posiadającym niezależne ogrzewanie i oświetlenie. |  |  |
| --- | --- | --- | --- |

| 3.15. | Autopompa dwuzakresowa o wydajności min.2600 l/min. przy ciśnieniu 0.8 MPa i głębokości ssania 1.5 m oraz min,400 l/min. przy ciśnieniu 40MPa. Autopompa umożliwiająca jednoczesne podawanie środków gaśniczych na stopniu niskiego i wysokiego ciśnienia. |  |  |
| --- | --- | --- | --- |

| 3.16. | Układ wodno-pianowy zabudowany w taki sposób, aby parametry autopompy przy zasilaniu ze zbiornika samochodu były nie mniejsze niż przy zasilaniu ze zbiornika zewnętrznego dla głębokości ssania 1,5 m. |  |  |
| --- | --- | --- | --- |

| 3.17. | Samochód wyposażony w jedną wysokociśnieniową linię szybkiego natarcia o długości węża nie mniejszej niż 60 m na zwijadle, zakończoną prądownicą wodno-pianową typu TURBO o regulowanej wydajności, z możliwością podawania prądu zwartego i rozproszonego. Zwijadło umiejscowione nad autopompą. W skrytce z zamontowanym zwijadłem zamontowane listwy z materiału kwasoodpornego przed uszkodzeniami lakieru. | W przypadku braku możliwości konstrukcyjnych montaż w tylnej prawej skrytce. |  |
| --- | --- | --- | --- |

| 3.18. | Linia szybkiego natarcia umożliwia podawanie wody lub piany bez względu na stopień rozwinięcia węża. Zwijadło wyposażone w hamulec bębna, napęd elektryczny oraz korbę umożliwiającą zwijanie. Linia szybkiego natarcia z systemem pneumatycznego przedmuchiwania zwijadła. Dodatkowo możliwość podawania środka pianotwórczego bez wykorzystania armatury wodno-pianowej autopompy(dozownik środka pianotwórczego wbudowany w układ szybkiego natarcia). |  |  |
| --- | --- | --- | --- |

| 3.19. | Autopompa umożliwiająca podanie wody i wodnego roztworu środka pianotwórczego do min. 2 nasad tłocznych, po 1 z każdej strony, zlokalizowanych w tylnej części nadwozia, wysokociśnieniowej linii szybkiego natarcia i działka wodno-pianowego oraz instalacji zraszaczowej. |  |  |
| --- | --- | --- | --- |

| 3.20. | Autopompa umożliwia podawanie wody do zbiornika samochodu. |  |  |
| --- | --- | --- | --- |

| 3.21. | Autopompa wyposażona w urządzenie odpowietrzające umożliwiające zassanie wody: - z głębokości 1,5 m w czasie do 30 s, - z głębokości 7,5 m w czasie do 60 s. |  |  |
| --- | --- | --- | --- |

| 3.22. | W przedziale autopompy znajdują się następujące urządzenia kontrolno- sterownicze pracy pompy: - manowakuometr, - manometr niskiego ciśnienia, - manometr wysokiego ciśnienia, - wskaźnik poziomu wody w zbiorniku samochodu, - wskaźnik poziomu środka pianotwórczego w zbiorniku, - miernik prędkości obrotowej wału pompy, - regulator prędkości obrotowej silnika pojazdu, - awaryjny wyłącznik silnika pojazdu, - licznik motogodzin pracy autopompy, - kontrolka ciśnienia oleju i temperatury cieczy chłodzącej silnika. -włącznik załączenia przestawki autopompy -sterownik fali świetlnej |  |  |
| --- | --- | --- | --- |

| 3.23. | Zbiornik wody wyposażony w 1 nasady 75 do napełniania z hydrantu (wlot do napełniania posiada konstrukcję zabezpieczającą przed zanieczyszczeniami stałymi oraz swobodnym wypływem wody ze zbiornika tym wylotem) oraz automatyczny zawór zabezpieczający przed przepełnieniem zbiornika z możliwością przełączenia na pracę ręczną. |  |  |
| --- | --- | --- | --- |

| 3.24. | Autopompa wraz z układem wodno- pianowym wyposażona w automatyczny lub manualny dozownik środka pianotwórczego umożliwiający uzyskanie stężeń min. 3 i 6%, dostosowany do wydajności autopompy. Autopompa wyposażona w system sterowania umożliwiający regulację automatyczną i ręczną ciśnienia pracy. |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 3.25. | Wszystkie elementy układu wodno-pianowego i układu neutralizacji są odporne na korozję i działanie dopuszczonych do stosowania środków pianotwórczych i modyfikatorów. |  |  |

| 3.26. | Konstrukcja układu wodno-pianowego umożliwia jego całkowite odwodnienie przy użyciu co najwyżej dwóch zaworów. |  |  |
| --- | --- | --- | --- |

| 3.27. | Przedział autopompy wyposażony w system ogrzewania tego samego producenta jak urządzenie w kabinie kierowcy, skutecznie zabezpieczający układ wodno-pianowy przed zamarzaniem w temperaturze do -25°C, działający niezależnie od pracy silnika. (zabezpieczenie przez rozmrożeniem) oraz zapewniającym dogrzanie autopompy do właściwej temperatury pracy jeszcze w trakcie dojazdu do miejsca prowadzenia akcji gaśniczej, przed jej rozpoczęciem (wydłużenie żywotności autopompy). |  |  |
| --- | --- | --- | --- |

| 3.28. | Na wlocie ssawnym pompy zamontowany element zabezpieczający przed przedostaniem się do pompy zanieczyszczeń stałych zarówno przy ssaniu ze zbiornika zewnętrznego jak i dla zbiornika własnego pojazdu, gwarantujący bezpieczną eksploatację autopompy. |  |  |
| --- | --- | --- | --- |

| 3.29. | Pojazd wyposażony w działko wodno- pianowe DWP16 o regulowanej wydajności 800÷1600 l/min, zamontowane na dachu zabudowy, w jej tylnej części, wysuwane automatycznie do pozycji roboczej. Zakres obrotu działka w płaszczyźnie poziomej wynoszący 360°, a w płaszczyźnie pionowej – od kąta ujemnego limitowanego obrysem pojazdu do co najmniej 65°. Maksymalny zasięg rzutu wynoszący nie mniej niż 50 m. Działko posiadające świadectwo dopuszczenia CNBOP. Typ działka zgodny z wpisanym w świadectwie dopuszczenia dla pojazdu. Lub opcjonalnie działo przenośne o takiej samej wydajności i parametrach (DWP16). |  |  |
| --- | --- | --- | --- |

| 3.30. | Maszt oświetleniowy o wysokości min. 5 m, mierzonej od podłoża na którym stoi pojazd do oprawy ustawionych poziomo reflektorów, z możliwością regulacji obrotu o 360º i pochylania najaśnic z poziomu podłoża, zamontowany na stałe w zabudowie, wysuwany pneumatycznie z najaśnicami, LED minimum 30 000 lm. Dodatkowo w kabinie zamontowana kontrolka sygnalizująca wysunięcie masztu w miejscu widocznym dla kierowcy. Układ sterowania wyposażony w automatyczne składanie do pozycji transportowej. Agregat prądotwórczy o klasie stabilizacji napięcia AVR lub INWERTER. | . |  |
| --- | --- | --- | --- |

| 3.31. | Przewidziane miejsce i uchwyty do montażu wyposażenia przewidzianego dla tego typu pojazdów. Pojazd wyposażony w trzy szuflady wysuwne poziome i jedną ściankę pionową na sprzęt burzący oraz skrzynię dachową. Drobny sprzęt umieszczony w skrzynkach. Dodatkowo w pojeździe zamontowana ścianka sanitarna. |  |  |
| --- | --- | --- | --- |

| 3.32. | Na dachu przewidziane miejsce i uchwyty do montażu drabiny, oraz zamykana skrzynia transportowa na sprzęt. |  |  |
| --- | --- | --- | --- |

| 3.33. | W pojeździe zamontowane 4 zraszacze zasilane autopompą, sterowane z kabiny kierowcy do ograniczania stref skażeń. Dwa zraszacze z przodu i dwa pomiędzy kołami pojazdu. |  |  |
| --- | --- | --- | --- |

| 4 | Warunki dostawy, gwarancji i serwisu |  |  |
| --- | --- | --- | --- |

| 4.1. | Gwarancja: - na podwozie pojazdu: min. 24 miesiące, - na zabudowę pożarniczą: min. 36 miesiące, - na dodatkowe wyposażenie zabudowy: zgodnie z gwarancją producentów, jednakże nie krótsza niż 12 miesięcy. |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 4.2. | Czas reakcji serwisu maksymalnie do 3 dni roboczych od czasu powiadomienia (przez czas reakcji rozumie się dotarcie serwisu na miejsce do użytkownika). |  |  |
| 4.3. | Wszystkie wymagane dokumenty, niezbędne do rejestracji pojazdu jako samochód specjalny pożarniczy dostarczone najpóźniej w dniu przekazania przedmiotu umowy. |  |  |
| 4.4. | Pojazd wyposażony w: klin pod koła, zestaw narzędzi samochodowych, klucz do kół, podnośnik hydrauliczny, trójkąt ostrzegawczy, apteczkę samochodową, gaśnicę proszkową 2 kg oraz kamizelkę ostrzegawczą. Zbiornik paliwa, zbiornik ad-blue i zbiornik środka pianotwórczego zatankowane do pełna. |  |  |
| 4.5. | Do pojazdu dołączone instrukcje obsługi pojazdu, urządzeń i sprzętu zamontowanego w pojeździe, wszystkie w języku polskim. |  |  |

Wykonawca zamontuje dostarczone przez Zamawiającego wyposażenie na samochodzie ratowniczo-gaśniczym. Szczegóły dotyczące rozmieszczenia i typów poszczególnych elementów wyposażenia do uzgodnienia na etapie realizacji zamówienia.

….........................................................................

Podpisy Wykonawcy