KOSZTORYS OFERTOWY

Przebudowa drogi w m. Sufczyn w km 0+000 ÷ 0+450

| L.p. | Kod SST | Normatyw | Opis robót | J. m. | Ilość | Cena jedn. | Wartość robót |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| ROBOTY PZYGOTOWAWCZE |
| 1.1. | D.01.01.01 | KSNR 00-01-0104-03-00 | Prace pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych pod trasy drogowe w terenie równinnym | km | 0,450 |  |  |
| 1.2 | D.01.02.01 | KSNR 00-01-0102-01-00 | Mechaniczne karczownie zagajników gęstych, powyżej 60% powierzchni | ha | 0,09 |  |  |
|  | Razem roboty przygotowawcze |  |
| ODWODNIENIE |
| 2.1 | D.03.01.03 | KSNR 00-06-1302-04-00 | Czyszczenie przepustów o średnicy 0,6 m – grubość namułu w cm do 50% jego średnicy. | m | 10 |  |  |
| 2.2 | D.06.04.01 | KNR 02-31-1403-06-00 | Oczyszczenie rowu z namułu z wyprofilowaniem skarp rowu, grubość namułu 30 cm. | m | 900 |  |  |
| 2.3 | D.02.01.01 | KSNR 00-01-0201-08-01 | Roboty ziemne wykonywane koparkami z transportem urobku na odległość do 1 km, w gruncie kategorii III-IV, samochody samowyładowcze( transport gruntu na odkład renowcji rowu) | m³ | 108 |  |  |
|  | Razem odwodnienie |  |
| PODBUDOWA |
| 3.1 | D.04.04.02 | KNR 02-31-0103-04-00 | Mechaniczne profilownie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni, kategoria gruntu I-IV. | m² | 2337,3 |  |  |
| 3.2 | D.04.04.02 | KSNR 00-06-0113-02-00 | Podbudowy z kruszyw łmanych przy grubości warstwy po zagęszczeniu 20 cm | m² | 2337,3 |  |  |
|  | Razem Podbudowa |  |
| NAWIERZCHNIA |
| 4.1 | D.05.03.01 | Analiza własna | Wykonanie frezowania nawierzchni asfaltowych na zimno , śr gr. w-wy 4 cm | m² | 45,9 |  |  |
| 4.2 | D.04.03.01 | KSNR 00-06-1005-07-00 | Skropienie nawierzchni drogowych emulsją asfaltową | m² | 2295 |  |  |
| 4.3 | D.05.03.05b | KSNR 00-06-0308-01-04 | Warstwa wiążąca nawierzchni wykonana z betonu asfaltowego wg PN-EN, KR-2, grubość warstwy po zagęszczeniu 4 cm | m² | 2295 |  |  |
| 4.4 | D.05.03.05 a | KSNR 00-06-0309-01-04 | Warstwa ścieralna nawierzchni wykonana z betonu asfaltowego wg PN-EN, KR-2, grubość warstwy po zagęszczeniu 3 cm | m² | 2250 |  |  |
|  | Razem nawierzchnia |  |
| POBOCZA |
| 5.1 | D.02.01.01 | KSNR 00-01-0201-08-01 | Roboty ziemne wykonywane koparkami z transportem urobku na odległość do 1 km, w gruncie kategorii III-IV, ( uzupełnienie poboczy gruntem kat. III ) | m³ | 144 |  |  |
| 5.2 | D.02.01.01 | KSNR 00-01-0204-04-01 | Nakłady uzupełniające za każdy dalszy rozpoczęty 1 km odległości transportu ponad 1 km przy przewozie urobku po drogach o nawierzchni utwardzonej samochodami samowyładowczymi (wsp. 4,0 – 4 km ) | m³ | 144 |  |  |
| 5.3 | D.06.03.01 | KSNR 00-06-0113-05-00 | Pobocza z kruszyw łamanych przy grubości warstwy po zagęszceniu 10 cm | m² | 450 |  |  |
|  | Razem pobocza |  |
| ZJAZDY |
| 6.1 | D.01.02.04 | KNR 02-31-08016-01-00 | Rozebranie przepustów rurowych – rury betonowe o średnicy 40 cm | m | 6 |  |  |
| 6.2 | D.06.01.01 | KNR 02-18-0511-04-00 | Wykonanie przepustów z rur polietylenowych spiralnie karbowanych o średnicy 400 mm, pod zjazdami na ławie kruszywa łamanego gr. 10 cm | m | 30 |  |  |
| 6.3 | D.04.02.01 | KNR 02-31-0104-05-00 | Warstw odsączająca za zjedzie, zagęszcznie mechaniczne, grubość warstwy po zagęszczeniu 10 cm | m² | 117 |  |  |
| 6.4 | D.04.04.02 | KSNR 00-06-0113-06-00 | Podbudowy kruszyw łamanych przy grubości warstwy po zagęszczeniu 15 cm | m² | 117 |  |  |
|  | Razem zjazdy |  |
| OZNAKOWANIE |
| 7.1 | D.07.02.01 | KSNR 00-06-0702-01-00 | Słupki z rur stalowych o średnicy 50 mm | szt | 5 |  |  |
| 7.2 | D.07.02.01 | KSNR 00-06-0702-05-00 | Znaki zakazu, nakazu, ostrzegawcze i informacyjne opowierzchni ponad 0,3 m2 ( znaki średnie, folia II generacji ). | szt | 5 |  |  |
|  | Razem oznakowanie |  |
| ROBOTY WYKOŃCZENIOWE |
| 8.1 | D.03.02.01 | KNR 02-31-1406-04-00 | Regulacja pionowa studzienek dla urządzeń podiemnych – zawory wodociągowe i gazowe | szt | 3 |  |  |
|  | Razem roboty wykończeniowe |  |
|  |  |  | Razem: | X | X | X |  |
|  |  |  | Podatek VAT 23 % |  |  |  |  |
|  |  |  | Ogółem: |  |  |  |  |