Uchwała Nr XIII/54/2007

Rady Gminy w Kraszewicach

z dnia 13 grudnia 2007 r.

w sprawie: uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Kraszewice w części dotyczącej przebiegu linii elektroenergetycznej 400kV.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 5 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku                        o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. nr 142 poz. 1591 z późniejszymi zmianami) oraz art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu              i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. nr 80 z 2003 r. poz. 717                       z późniejszymi zmianami), a także w związku z uchwałą nr XXXVII/162/2006 Rady Gminy w Kraszewicach z dnia 26 października 2006 roku w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Kraszewice w części dotyczącej przebiegu linii elektroenergetycznej 400kV  po stwierdzeniu zgodności poniższych ustaleń              z ustaleniami studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Kraszewice ze zmianą, Rada Gminy w Kraszewicach uchwala, co następuje:

§ 1

1. Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego, zwany dalej planem,  obejmuje obszar  gminy Kraszewice w części dotyczącej przebiegu linii elektroenergetycznej 400 kV Ostrów Wielkopolski – Rogowiec/Trębaczew przez tereny wsi: Racławice, Nieszkodnia, Renta, Kraszewice, Jelenie, Kuźnica Grabowska.

2. Niniejsza uchwała obowiązuje na obszarze, którego granice określa załącznik graficzny pt. „Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego gminy Kraszewice w części dotyczącej przebiegu linii elektroenergetycznej 400kV” zwany rysunkiem planu, złożony z sekcji od nr 1 do nr 4 w skali 1:1000.

3. Integralną częścią uchwały są:

  - rysunek planu, stanowiący załącznik nr 1,

  - schemat układu sekcji rysunku planu, stanowiący załącznik nr 2,

  - rozstrzygnięcie o sposobie rozpatrzenia uwag do projektu planu, stanowiący załącznik nr 3,

  - rozstrzygnięcie o sposobie realizacji, zapisanych w planie, inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej, które należą do zadań własnych gminy oraz zasadach ich finansowania, stanowiący załącznik nr 4.

§ 2

1. Na rysunku planu obowiązującymi ustaleniami są:

  - granica obszaru objętego planem miejscowym,

  - oś dwutorowej linii elektroenergetycznej 400kV Ostrów – Rogowiec/Trębaczew, zwanej dalej linią,

  - granice pasa technicznego linii elektroenergetycznej 400kV, przebiegające w odległości 26 m od osi linii w każdą stronę,

  - linie rozgraniczające tereny o różnym przeznaczeniu i różnych zasadach zagospodarowania.

2. Pozostałe, nie wymienione w ust. 1 elementy rysunku planu, mają charakter informacyjny (np. istniejące rowy melioracyjne, drogi dojazdowe do pól, dukty leśne bez numerów ewidencyjnych na mapie i inne).

3. Ilekroć w niniejszym planie mowa jest o terenach oznaczonych symbolami literowymi, odnosi się to do wszystkich terenów posiadających dany symbol literowy, w tym także dodatkowo oznaczonych liczbą.

§ 3

1. Ilekroć w przepisach niniejszej uchwały jest mowa o:

  - planie - rozumie się przez to ustalenia planu, o których mowa w § 1 niniejszej uchwały,

  - uchwale – rozumie się przez to niniejszą uchwałę Rady Gminy                w Kraszewicach,

  - przepisach odrębnych – rozumie się przez to przepisy obowiązujących ustaw wraz aktami wykonawczymi, Polskie Normy oraz przepisy prawa miejscowego,

  - przeznaczeniu terenu – rozumie się przez to przeznaczenie, które obowiązuje na całym obszarze w obrębie linii rozgraniczających              w granicach planu.

2. Pojęcia użyte, a nie zdefiniowane w niniejszej uchwale, należy rozumieć zgodnie z ogólnie obowiązującymi przepisami.

ROZDZIAŁ I

## PRZEPISY OGÓLNE

§ 4

W niniejszym planie ustala się:

- oś przebiegu dwutorowej linii elektroenergetycznej 400kV i granice pasa technicznego,

- orientacyjną lokalizację słupów energetycznych linii elektroenergetycznej 400 kV.

§ 5

Na obszarze niniejszego planu ustala się następujące rodzaje przeznaczenia terenów:

- tereny rolnicze, oznaczone na rysunku planu symbolem R,

- tereny lasów, oznaczone na rysunku planu symbolem ZL,

- tereny wód powierzchniowych śródlądowych, oznaczone na rysunku planu symbolem WS,

- tereny dróg, oznaczone na rysunku planu symbolem KD.

# ROZDZIAŁ II

### PRZEPISY SZCZEGÓŁOWE

§ 6

## Ustalenia dotyczące przeznaczenia terenów oraz zasad ochrony                             i kształtowania ładu przestrzennego.

- Dla terenów położonych na trasie linii elektroenergetycznej 400kV                    w obszarze objętym planem wg linii rozgraniczających ustala się:

  - dla terenów rolniczych oznaczonych na rysunku planu symbolem R:

    - ustala się dotychczasowe ich przeznaczenie po zrealizowaniu linii elektroenergetycznej, za wyjątkiem terenów zajętych pod słupy, o których mowa w ust. 2;

    - dopuszcza się lokalizację słupów elektroenergetycznych, o których mowa w ust. 2, o wysokości do 72 m i powierzchni podstawy do 300 m2,

    - dopuszcza się zmianę lokalizacji słupów, orientacyjnie oznaczonych na rysunku planu, w osi linii elektroenergetycznej o ile nie naruszy to pozostałych ustaleń planu,

    - na etapie eksploatacji linii dopuszcza się prowadzenie robót remontowo-modernizacyjnych inwestycji, o której mowa w § 4,

    - dopuszcza się dokonanie wycinki drzew,

    - ustala się zakaz sadzenia drzew,

  - dla terenów lasów oznaczonych na rysunku planu symbolem ZL:

    - ustala się dotychczasowe ich przeznaczenie po zrealizowaniu linii elektroenergetycznej, za wyjątkiem terenów zajętych pod słupy, o których mowa w ust. 2;

    - ustala się lokalizację słupów elektroenergetycznych o wysokości do 72 m i powierzchni podstawy do 300 m2,

    - dopuszcza się dokonanie wycinki drzewostanu,

    - na etapie eksploatacji linii dopuszcza się prowadzenie robót remontowo-modernizacyjnych inwestycji, o której mowa w § 4,

    - ustala się nakaz wyłączenia terenów pod słupami z wszelkiej działalności,

  - dla terenów wód powierzchniowych śródlądowych, oznaczonych na rysunku planu symbolem WS ustala się dotychczasowe ich przeznaczenie,

  - dla terenów dróg, oznaczonych na rysunku planu symbolem KD:

    - 1KD – drogi publiczne powiatowe,

    - 2KD – drogi publiczne gminne,

    - 3KD – drogi leśne/dukty oraz drogi śródpolne,

- dotychczasowe ich przeznaczenie.

- Ustala się lokalizację słupów linii elektroenergetycznej 400 kV:

  - we wsi Kuźnica Grabowska – działka nr ewidencyjny: 1006;

  - we wsi Jelenie - działki nr ewidencyjny: 1186, 1182, 1123 i 1124, 1013/2, 987, 575, 518, 458, 321, 317, 309 i 310, 312, 311, 143, 135, 125, 1275, 114/1;

  - we wsi Kraszewice – działki nr ewidencyjny: 484, 1041;

  - we wsi Renta – działki nr ewidencyjny: 7, 19 i 20;

  - we wsi Racławice – działki nr ewidencyjny: 541, 555, 520;

  - we wsi Nieszkodnia – działka nr ewidencyjny: 49.

- Ustala się lokalizację słupów linii elektroenergetycznej 400 kV                         w odległości:

  - minimum 10 m od krawędzi skarpy rzek,

  - minimum 5 m od krawędzi skarp rowów melioracji szczegółowych.

- Ustala się nakaz zastosowania ażurowej konstrukcji i jasnego koloru słupów energetycznych linii w celu ochrony walorów krajobrazowych.

- Na obszarze planu obowiązują ustalenia dotyczące zasad ochrony                        i kształtowania ładu przestrzennego określone w innych regulacjach niniejszej uchwały i przepisach odrębnych.

§ 7

Ustalenia dotyczące zasad ochrony środowiska, przyrody i krajobrazu kulturowego.

- Ustala się nakaz przestrzegania ustaleń zawartych w rozporządzeniu dotyczącym powołania obszaru chronionego krajobrazu „Dolina Rzeki Prosny” oraz przepisów prawa powszechnego i miejscowego.

- Przy realizacji inwestycji, o której mowa w § 4 ustala się nakaz zastosowania odpowiednich środków technicznych zabezpieczających wody głównego zbiornika wód podziemnych nr 311 oraz wód gruntowych przed zanieczyszczeniem.

- Ustala się następujące warunki przeciwdziałania uciążliwościom dla środowiska, w zakresie oddziaływania linii:

  - w granicach strefy technicznej o szerokości 26 m od osi linii w każdą stronę – nieprzekraczalną górną granicę natężenia pola elektrycznego, wytworzonego przez linię na 10 kV/m,

  - nieprzekraczalną górną granicę natężenia pola magnetycznego, wytworzonego przez linię na 60 A/m.

4. Określone w ust. 3 parametry mogą zostać obostrzone w postępowaniach              w sprawie oddziaływania planowanego przedsięwzięcia na środowisko.

5. Przy pracach budowlanych ustala się zakaz naruszenia stosunków wodnych na gruncie.

6. Ustala się nakaz poddania procesowi unieszkodliwienia, zgodnie                         z przepisami odrębnymi, odpadów kwalifikujących się jako niebezpieczne, powstałych w wyniku prowadzenia prac budowlanych.

§ 8

Ustalenia dotyczące zasad ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków oraz dóbr kultury współczesnej.

- W miejscu posadowienia słupów elektroenergetycznych, na obszarze objętym niniejszym planem, ustala się nakaz:

  - wykonania archeologicznych prac rozpoznawczych,

  - zawiadomienia, przed przystąpieniem do robót ziemnych, stosownych służb ochrony zabytków.

§ 9

Ustalenia dotyczące wymagań wynikających z potrzeb kształtowania przestrzeni publicznych oraz parametrów i wskaźników kształtowania zabudowy i zagospodarowania terenu, w tym linii zabudowy, gabarytów               i wskaźników intensywności zabudowy.

- Ustala się, że na obszarze planu nie zachodzi potrzeba:

  - wyznaczenia nowych przestrzeni publicznych,

  - określenia parametrów i wskaźników kształtowania zabudowy                        i zagospodarowania terenu, w tym linii zabudowy, gabarytów                         i wskaźników intensywności zabudowy innych, niż zawarte                            w pozostałych regulacjach niniejszej uchwały i przepisach odrębnych.

- Na obszarze planu zakazuje się lokalizacji reklam i obiektów małej architektury przy istniejących drogach publicznych oraz realizacji nowych nasadzeń zieleni wysokiej wzdłuż tych dróg.

§ 10

Ustalenia dotyczące granic i sposobów zagospodarowania terenów lub obiektów podlegających ochronie, ustalonych na podstawie przepisów odrębnych, w tym terenów górniczych, a także narażonych na niebezpieczeństwo powodzi oraz zagrożonych osuwaniem się mas ziemnych.

- W granicach objętych niniejszym planem ustala się strefę techniczną                   o szerokości 52 m, tj. po 26 m od osi linii elektroenergetycznej 400 kV                w każdą stronę.

- Na całym terenie objętym niniejszym planem, w strefie, o której mowa                w ust. 1 ustala się całkowity zakaz realizacji obiektów budowlanych przeznaczonych na stały lub czasowy pobyt ludzi.

- W strefie, o której mowa w ust. 1 dopuszcza się budowę, remonty                       i modernizacje sieci uzbrojenia terenu, zgodnie z przepisami odrębnymi,            w uzgodnieniu z zarządcą linii elektroenergetycznej 400kV na bazie warunków technicznych.

- Ustala się na terenach powodziowych, nakaz stosownego zabezpieczenia inwestycji, o której mowa w § 4, przed wodami opadowymi oraz nakaz wykonania badań gruntowo-wodnych w miejscu lokalizacji każdego słupa, w celu określenia sposobu posadowienia oraz rodzaju konstrukcji.

- Ustala się, że na terenie objętym niniejszym planem nie zachodzi potrzeba określania ograniczeń w zagospodarowaniu terenów ze względu na zagrożenie osuwaniem się mas ziemnych i tereny górnicze.

§ 11

Ustalenia dotyczące szczegółowych zasad i warunków scalania i podziału nieruchomości oraz szczególnych warunków zagospodarowania terenów             i ograniczeń w ich użytkowaniu, w tym zakazu zabudowy.

- Na obszarze objętym niniejszym planem dopuszcza się scalanie i wtórne podziały nieruchomości w ramach obowiązującego prawa.

- W przypadku konieczności geodezyjnego wyznaczenia granic działki, wymaganej dla lokalizacji posadowienia słupa linii, powierzchnia działki nie może przekroczyć 300 m2.

- Na obszarze objętym niniejszym planem obowiązują ustalenia dotyczące szczególnych warunków zagospodarowania terenów i ograniczeń w ich użytkowaniu, w tym zakazu zabudowy, określone w pozostałych regulacjach niniejszej uchwały i przepisach odrębnych.

§ 12

Ustalenia dotyczące zasad modernizacji, rozbudowy i budowy systemów komunikacji i infrastruktury technicznej.

- Ustala się obsługę komunikacyjną inwestycji, o której mowa w § 4                      z istniejących dróg lub poprzez notarialnie ustalone służebności gruntowe.

- Ustala się nakaz wykonania skrzyżowań linii elektroenergetycznej 400 kV            z drogami zgodnie z przepisami odrębnymi przy zachowaniu skrajni drogowej; przy równoległym do dróg przebiegu linii, obowiązek zachowania odległości wymaganych w obowiązujących przepisach. Zakazuje się umieszczania w pasie drogowym urządzeń nie związanych z potrzebami ruchu drogowego, natomiast dopuszcza się lokalizowanie tych urządzeń             w pasie drogowym za zgodą zarządcy drogi.

- Ustala się nakaz:

  - zachowania minimalnej wysokości zawieszenia dolnego skrajnego przewodu energetycznego linii nad powierzchnią ziemi na 10 m,

  - wykonania skrzyżowań linii z innymi istniejącymi i projektowanymi instalacjami podziemnymi i napowietrznymi zgodnie                                 z obowiązującymi przepisami oraz obowiązek uzgadniania rozwiązań technicznych tych skrzyżowań  z ich właścicielami i użytkownikami na bazie warunków technicznych,

  - zgłoszenia do Dowództwa Sił Powietrznych obiektów o wysokości powyżej 50,0 m npt.

- Ustala się nakaz:

  - lokalizacji słupów zapewniający swobodny przejazd i pracę koparek przy konserwacji rowów i cieków wodnych,

  - przywrócenia do stanu pierwotnego uszkodzonych, w wyniku prac budowlanych, skarp rzek i rowów melioracyjnych,

  - odbudowy ciągów drenarskich, w przypadku ich naruszenia przy prowadzeniu prac budowlanych, w sposób umożliwiający prawidłowe funkcjonowanie.

- Ustala się zakaz likwidacji rowów melioracyjnych.

- Na obszarze objętym planem dopuszcza się remonty i modernizacje innej, istniejącej infrastruktury technicznej w uzgodnieniu z zarządcą linii elektroenergetycznej 400 kV.

§ 13

Ustalenia dotyczące sposobów i terminów tymczasowego zagospodarowania, urządzania i użytkowania terenów.

- Na terenach objętych niniejszym planem dopuszcza się tymczasowe zajęcie pasa terenu, o którym mowa w § 10 ust. 1 na czas budowy i montażu inwestycji, o której mowa w § 4.

- Dopuszcza się termin czasowego użytkowania terenów, o którym mowa              w ust. 1 w okresie do 2 lat od chwili rozpoczęcia robót budowlanych.

- Ustala się, po zakończeniu prac budowlanych nakaz rozplantowania odłożonej warstwy humusu oraz bezzwłocznego zrekultywowania terenu           i przywrócenia do stanu pierwotnego, w części nie zajętej pod stanowiska słupów.

ROZDZIAŁ III

USTALENIA KOŃCOWE

§ 14

Zgodnie z ustawą o ochronie gruntów rolnych i leśnych z dnia 3 lutego 1995 roku (tekst jednolity Dz. U. nr 121 poz. 1266 z 2004 r.) niniejszym planem dopuszcza się zmianę przeznaczenia gruntów leśnych:

- stanowiących własność Skarbu Państwa o powierzchni ok. 0,8646 ha – decyzja Ministra Środowiska z dnia 6.11.2007 r.

- nie będących własnością Skarbu Państwa o powierzchni 3,9039 ha – decyzja Marszałka Województwa Wielkopolskiego nr DR II 6070-19/07               z dnia 26.11.2007 r.

- na budowę słupów, o których mowa w § 4 ust. 2.

§ 15

Na obszarze planu obowiązuje stawka procentowa stanowiąca podstawę do określenia opłaty, o której mowa w art. 36 ust. 4 ustawy z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, w wymiarze 0%.

§ 16

Wykonanie niniejszej uchwały powierza się Wójtowi Gminy Kraszewice.

§ 17

Uchwała wchodzi w życie po upływie 30 dni od daty ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego.

Przewodniczący

Rady Gminy

/-/ Stanisław Baś

Uzasadnienie do Uchwały Nr XIII/54/2007

Rady Gminy w Kraszewicach z dnia 13 grudnia 2007 r.

w sprawie: uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Kraszewice w części dotyczącej przebiegu linii elektroenergetycznej 400kV.

W dniu 26 października 2006 roku Rada Gminy w Kraszewicach podjęła uchwałę nr XXXVII/162/2006 w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Kraszewice              w części dotyczącej przebiegu linii elektroenergetycznej 400kV

W toku postępowania planistycznego spełniono wymogi art. 17 ustawy         z dnia 27 marca 2003r, o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2003 r. Nr 80, poz. 717 z późn. zm.), w tym zasięgnięto opinię                           i uzgodniono projekt z organizacjami do tego upoważnionymi. Opracowany projekt miejscowego planu jest zgodny z ustaleniami studium uwarunkowań            i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Kraszewice.

Zgodnie z art. 20 ustawy z dnia 27 marca o planowaniu                                   i zagospodarowania przestrzennym (Dz. U. z 2003 Nr 80 , poz. 717 z późn. zm.) Plan miejscowy uchwala Rada Gminy, po stwierdzeniu jego zgodności                    z ustaleniami studium, rozstrzygając jednocześnie o sposobie rozpatrzenia uwag do projektu planu oraz sposobie realizacji, zapisanych w planie, inwestycji              z zakresu infrastruktury technicznej, które należą do zadań własnych gminy, oraz zasadach ich finansowania, zgodnie z przepisami o finansach publicznych. Część tekstowa planu stanowi treść uchwały, część graficzna oraz wymagane rozstrzygnięcia stanowią załączniki do uchwały.

Obowiązująca procedura sporządzenia miejscowego planu została wyczerpana i pozwala przedstawić Radzie Gminy w Kraszewicach opracowany projekt „Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Kraszewice w części dotyczącej przebiegu linii elektroenergetycznej 400kV”  do uchwalenia.

Wójt Gminy

/-/ Józef Olszewski

Załącznik nr 3

Do uchwały Nr XIII/54/2007 Rady Gminy

w Kraszewicach z dnia 13 grudnia 2007 r.

ROZSTRZYGNIĘCIE RADY GMINY W KRASZEWICACH

w sprawie rozpatrzenia uwag wniesionych do wyłożonego do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Kraszewice w części dotyczącej przebiegu linii elektroenergetycznej 400 kV w dniu 02.11.07. przez pp. Mariannę i Kazimierze Łuszkiewicz zam. Jelenie 27; Irenę i Hieronima Betkę zam. Jelenie 25; w dniu 05.11.07. Marię i Włodzimierza Dubis zam. Jelenie 23; Grażynę Świtoń zam. Jelenie 22; w dniu 08.11.07. Jana Bednarka zam. Opole Kręta 58 na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 27.03.2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2003 r. Nr 80, poz. 717 z póź. zm.) Rada Gminy w Kraszewicach rozstrzyga, co następuje:

| Lp. | Treść uwagi | Oznaczenie nieruchomości, której dotyczy uwaga | Ustalenia projektu planu dla nieruchomości, której dotyczy uwaga | Rozstrzygnięcie Rady Gminy w Kraszewicach do uchwały Nr XIII/54/2007 z dnia 13.12.07. | Uwagi |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | uwaga uwzględniona | uwaga nieuwzględniona |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1. | Wnioskodawca stwierdza, że nie został skutecznie poinformowany o terminie dyskusji publicznej | Obręb Jelenie Nr ew. 581, 583,584 | Ustalenia planu nie ograniczają ani nie zmieniają dotychczasowego sposobu i zakresu użytkowania nieruchomości. |  | uwaga nieuwzględniona |  |
| 2. | Prognoza nie jest wiarygodna, ponieważ odnosi się do linii jednotorowej |  |  |  |  |  |
| 3. | Należy skablować odcinek linii w pobliżu zabudowań mieszkaniowych. |  |  |  |  |  |
| 4. | Brak zgody na przeprowadzenie linii po trasie przedstawionej w planie, bowiem odległość linii od budynków mieszkalnych wyniesie 40m, | Obręb Jelenie Nr ew. 989, 990/2, 1046, 1181 | Ustalenia planu nie ograniczają ani nie zmieniają dotychczasowego sposobu i zakresu użytkowania nieruchomości. |  | uwaga nieuwzględniona |  |
| 5. | Przyjęcie projektowanej lokalizacji linii bezpośrednio zagraża zdrowiu i życiu |  |  |  |  |  |
| 6. | Przyjęcie projektu planu naruszy strukturę własności nieruchomości i uniemożliwi wykorzystanie w/w działek zgodnie z dotychczasowym przeznaczeniem. |  |  |  |  |  |
| 7. | Brak zgody na przeprowadzenie linii po trasie przedstawionej w planie, bowiem odległość linii od budynków mieszkalnych wyniesie 58m, | Obręb Jelenie Nr ew. 982, 987, 1178, 114/2 | Ustalenia planu nie ograniczają ani nie zmieniają dotychczasowego sposobu i zakresu użytkowania nieruchomości. |  | uwaga nieuwzględniona |  |
| 8. | Przyjęcie projektowanej lokalizacji linii bezpośrednio zagraża zdrowiu i życiu |  |  |  |  |  |
| 9. | Przyjęcie projektu planu naruszy strukturę własności nieruchomości i uniemożliwi wykorzystanie w/w działek zgodnie z dotychczasowym przeznaczeniem. |  |  |  |  |  |
| 10. | Brak zgody na przeprowadzenie dwutorowej linii elektroenergetycznej 400 kV | Obręb Jelenie Nr ew. 576 i 577 | Ustalenia planu nie ograniczają ani nie zmieniają dotychczasowego sposobu i zakresu użytkowania nieruchomości. |  | uwaga nieuwzględniona |  |
| 11. | Brak zgody na przeprowadzenie dwutorowej linii elektroenergetycznej 400 kV | Obręb Jelenie Nr ew. 140/1 | Ustalenia planu nie ograniczają ani nie zmieniają dotychczasowego sposobu i zakresu użytkowania nieruchomości. |  | uwaga nieuwzględniona |  |

Przewodniczący

Rady Gminy

/-/ Stanisław Baś

Załącznik Nr 4

do uchwały Nr XIII/54/2007 Rady Gminy

w Kraszewicach z dnia 13 grudnia 2007 r.

ROZSTRZYGNIĘCIE RADY GMINY W KRASZEWICACH O SPOSOBIE REALIZACJI ZAPISANYCH W PLANIE INWESTYCJI Z ZAKRESU INFRASTRUKTURY TECHNICZNEJ, KTÓRE NALEŻĄ DO ZADAŃ WŁASNYCH GMINY ORAZ ZASADACH ICH FINANSOWANIA

Na podstawie art. 20 ust. 1 Ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu                                    i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2003 r. Nr 80 poz. 717 z późn. zm.) Rada Gminy w Kraszewicach określa następujący sposób realizacji infrastruktury technicznej, należących do zadań własnych gminy:

- Inwestycje z zakresu infrastruktury technicznej, służące zaspakajaniu zbiorowych potrzeb mieszkańców zgodnie z art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) stanowią zadania własne gminy.

2. Zgodnie z ustaleniami prognozy skutków finansowych uchwalenie ww. planu miejscowego nie przewiduje kosztów obciążających budżet gminy związanych z realizacją urządzeń i sieci infrastruktury technicznej.

Przewodniczący

Rady Gminy

/-/ Stanisław Baś